填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托具备环境影响评价能力的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、工程内容及规模	3

3、建设项目所在地自然环境社会环境简况	14

4、环境质量状况	19

5、评价适用标准	24

6、建设项目工程分析	27

7、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

8、环境影响分析	40

9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55

10、结论与建议	56

附  件

附件1：环评委托书

附件2：江苏省投资项目备案证

附件3：登记信息单（代码：2019-320724-42-03-568465）

附件4：园区意见

附件5：营业执照

附件6：厂房购置合同

附件7：法人身份证复印件

附件8：声明

附件9：连云港市企业环保信用承诺表

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境自查表

附表4：建设项目土壤环境影响评价自查表

附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境概况图

附图3  项目平面布置图

附图4  灌南县生态空间管控区调整后规划图

附图5  项目所在区域水系图

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑垃圾综合回收利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南高达再生资源有限公司 |
| 法人代表 | 张学财 | 联系人 | 张学财 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县张店镇工业园 |
| 联系电话 | 19805042228 | 传真 | / | 邮政编码 | 222533 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县张店镇工业园 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县 行政审批局 | 批准文号 | 灌南行政审批备[2019]277号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C[4220]非金属废料和碎屑 加工处理 |
| 用地面积（m2） | 约8000 | 绿化面积 （m2） | 100 |
| 总投资（万元） | 700 | 其中：环保 投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.50 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2020年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 1.1原辅料 项目主要原辅材料消耗见表1-1。 表1-1 主要原辅材料表 序号 材料名称 年消耗量 来源 1 建筑垃圾 60万t 灌南县城区域 1.2主要设备 项目所选生产及辅助设备名称、数量见表1-2。 表1-2 主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 石粉、石子生产线 颚式破碎机 600*900 1台 - 1200*500 2台 振动筛 420*600 2台 输送带 - 14条 圆锥破碎机 155# 1台 2 布袋除尘装置 - 1套 - |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消 耗 量 | 名 称 | 消 耗 量 |
| 水（吨/年） | 1483 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 100万 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其 它 | - |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：本项目无生产废水以及生活污水排放。 排放量：- 排放去向：- |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

# 2、工程内容及规模

| 2.1建设单位和项目概况 （1）建设单位概况 灌南高达再生资源有限公司于2019年09月17日取得连云港市灌南县行政审批局发布的营业执照（统一社会信用代码：91320724MA203FUB9G），法人代表张学财，注册资本金：1000万元整，营业范围为：再生资源综合回收、处置、利用；土石方工程施工；工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）项目概况 灌南高达再生资源有限公司拟投资700万元在连云港市灌南县张店镇工业园新建灌南高达再生资源有限公司建筑垃圾综合回收利用项目。项目购置张店镇工业园内厂房一座（厂房购置合同文件见附件5），占地约12亩（合计8000平方米）。项目通过购置破碎机、振动筛、输送带以及配套的环保等设备，形成年处理建筑垃圾60万吨的规模。 本项目已经取得灌南县行政审批局下发的江苏省投资项目备案证（灌南行政审批备[2019]277号），项目代码：2019-320724-42-03-568465。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，本项目需要开展环境影响评价工作。本项目以建筑垃圾为原料，属于建筑废料回收加工再利用项目，不属于高能耗项目。根据国家环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施，2018年4月28日修订）中内容“十九、非金属矿物制品业→51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目需编制“建设项目环境影响报告表”。为此，受灌南县高达再生资源有限公司的委托，我公司承担灌南县高达再生资源有限公司建筑垃圾综合回收利用项目的环境影响评价工作。我单位接受任务后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本项目环境影响报告表。 2.2工程内容及生产规模 （1）建设规模 项目占地约12亩（合计约8000平方米），购置厂房建筑面积约5200平方米，项目建成后年处理建筑垃圾60万吨。 （2）本项目产品方案/规模见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 规格 设计能力 （万吨/年） 年运行时间（h） 建筑垃圾回收 石子、石粉 / 60 2400 2.3建设项目地理位置、厂房平面布置及周围环境概况 地理位置：连云港市灌南县张店镇工业园。 项目地理位置详见附图1。 项目周边环境概况：本项目东侧隔墙为高铁线；南、西两侧隔道路为园区空置厂房；北侧为空地。 项目周围环境概况详见附图2。 厂房平面布置：本项目所在厂房东南侧设置为原料堆场，东北侧设置石粉堆场，北侧设置废料堆场，西侧设置石子堆场。本项目原料采用全程密闭方式，运输车辆加盖篷布运输至厂内；石粉产品则采用双层包装袋包装，石子采用吨袋包装，产品采用密闭厢式运输，运输车辆要求加盖篷布，且原料、产品运输车辆进出厂需使用水对其喷淋降尘。 项目平面布置见附图3。 2.4产业政策相符性 本项目属《国民经济行业分类》中C[4220]非金属废料和碎屑加工处理。 根据查阅文件，本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》 “第一类 鼓励类”中“十二、建材，11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，为鼓励类项目；查阅《江苏省工业和信息产业调整结构指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改江苏省产业结构调整目录的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目属于“第一类 鼓励类”中“十、建材，11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”项目；查阅《连云港市工业结构调整指导目录》（2015年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中“四、建材，五、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”项目；根据查询，项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类、淘汰类，为允许类。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2.5项目选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。本项目选址于灌南县张店镇工业园，该地块用地性质为工业用地（工业用地文件见附件3）。 2.6与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及灌南县生态空间管控区域动态调整的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为灌河洪水调蓄区，项目厂界距离灌河洪水调蓄区直线距离约为690m，故本项目不在灌河洪水调蓄区范围内，不违反其相关的保护政策。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和灌南县生态空间管控区域动态调整相符。 灌南县生态空间管控区域动态调整：灌南县围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，根据实际情况，动态优化调整省政府《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）明确的灌南县省级生态红线保护区域范围，在扩大保护面积提高保护登记的前提下，为发展留足了空间，真正做到了经济发展与生态环保协调发展。 连云港市灌南县生态空间管控区调整后规划图见附图4。 灌河洪水调蓄区规划范围见下表2-2。 表2-2 项目附近生态红线区域规划范围 地 区 红线区域名称 主导 生态功能 保护区范围 面积（平方公里） 生态空间管控区域范围 生态空间 管控区域面积 总面积 灌南县 灌河洪水调蓄区 洪水调蓄 东西长68公里，东至灌云界，南至盐市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为 南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是 小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米。 39.73 39.73 （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性，具体分析结果见表2-3所示。 表2-3 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵。 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5与O3。在采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。为此，连云港市和灌南县分别制定了《连云港市空气质量达标规划》、《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，规划实施后区域环境质量将有所改善。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 项目根据连云港市生态环境局发布的《2018年12月连云港市区地表水环境质量》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，灌河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上限 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-4所示。 表2-4 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所用水量约为1418m3/a，所用水量为抑尘用水、运输车辆及地面冲洗用水。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，用水指标约为1.418m3/万元。满足要求。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为123.02吨标准煤/a（电耗、水耗折算），项目年利润为1000万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.12吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-5所示。 表2-5 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为123.02吨标准煤/a（电耗、水耗折算），项目年利润为1000万元/a。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 （1）本项目所用水量约为1418m3/a，所用水主要为抑尘用水、运输车辆及地面冲洗用水。 （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ②连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单 连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。 本项目与连政办发[2018]9号文中环境准入要求对比分析见表2-6，由表2-6可知，本项目与环境准入有关要求相符。 表2-6 本项目与连政办发[2018]9号文件相符性对比表 序号 相关要求 本项目情况 相符性 1 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址与规划及环境功能区划要求相符，本项目行业类型符合灌南县经济开发产业定位。 相符 2 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目厂址位置不属于禁止开发区域，也不属于有限准入区域，本项目的建设不损坏主导生态功能。 相符 3 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞 砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目所在区域不属于水环境综合整治区，本项目不属于表中所列水污染重的项目，不排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物。 相符 4 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目所在地不属于禁燃区，也不属于大气环境质量红线区。 相符 5 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区，本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。 相符 6 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 相符 7 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合国家和地方产业政策，工艺、技术和设备不属于国家、省和本市淘汰的或禁止的类别，生产工艺或污染防治技术成熟，各产品均不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中的高污染、高环境风险产品。 相符 8 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目清洁生产能够达到国内先进水平。 相符 9 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不 建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物总量在区域其他项目代替削减指标内进行平衡，不突破区域环境容量。 相符 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2.7与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》（苏大气办[2018]4号）相符性分析 本项目运行过程会产生粉尘，本项目拟通过采用密闭生产、布袋除尘、喷雾降尘等措施，降低粉尘对周围大气环境的影响。根据《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》，对企业生产过程中的物料运输、装卸、储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等通用操作过程，以及典型工艺过程(指各行业的工艺无组织排放源，如焙烧、锻造等)提出细化的无组织排放控制要求。本项目参照该文件中“(六)其他行业重点企业”无组织排放控制要求，对本项目无组织控制措施进行符合性分析，见表2-8。 表2-8 本项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》相符性分析 序号 “整治方案”要求 本项目情况 是否符合要求 1 物料运输 （1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。 本项目建筑垃圾不属于粉状物料。 符合 （2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 原料建筑垃圾运输过程中使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密。 符合 2 物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式一： （1）密闭操作； （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸； （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 本项目在封闭式建筑物内进行物料装卸。 符合 3 物料储运 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 本项目粉状物料储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 符合 （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙(或围挡)及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 本项目原料储存在密闭的厂房内部区域中。 符合 （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡(出入口除外)，围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布(网)或喷洒化学稳定剂等控制措施。 不涉及 - （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密 符合 4 物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：（1）采用密闭输送系统；(2)在封闭式建筑物内进行物料转移和输送；（3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 本项目采用密闭输送系统；在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 符合 5 物料加工与处理 （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节(如破碎、粉磨、筛分、混合、球磨、切割、投料、出料(渣)、包装等)应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 本项目物料加工过程中均在密闭空间进行并采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 符合 6 运行与记录 （1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 本项目生产工艺设备、降尘设备发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用 符合 （2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法：设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态。 本项目封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法：通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态。 符合 （3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。 本项目将按要求记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，运行时间、洒水的作业周期、用量等 符合 2.8公用及辅助工程 ①给排水 给水：本项目用水主要为抑尘用水、运输车辆及地面冲洗用水等，由区域给水管网供给。 排水：本项目采用“雨污分流、清污分流”制，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不排放。 ②供电 项目年用电量为100万kWh/a，供电由区域供电所提供。 ③运输 本项目原辅材料运输方式主要采用车辆运输的方式，当地社会运力设备充足，厂外运输主要依托社会运输力量承担。项目建成后厂内运输主要为生产车间的物料运输，拟采用人力车进行物料搬运。本项目主体工程、公用及辅助工程见表2-9。 表2-9 建设项目工程概况表 类别 建设名称 工程内容及规模 备注 主体工程 建筑垃圾综合回收生产线 600m2 已建 储运工程 原料堆场 1000m2 位于厂房东南侧 石子堆场 500m2 位于厂房内东侧 石粉堆场 700m2 外部运输 汽车运输，由社会车辆完成 委托汽车运输 内部运输 人工、叉车 / 公用工程 供水系统 1418m3/a 城市给水管网供给 排水系统 10m3/a 依托沉淀池处理后循环使用 供电系统 年用电量为100万kWh 区域变电站提供 环 保 工 程 废气 废气进布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒高空排放 达标排放 废水 经沉淀池处理后循环使用 不排放 噪声 选择低噪音设备、隔音、减振、加强管理 达标排放 固废 生活垃圾若干 固废零排放 一般工业固废暂存场所10m2 绿化 100m2 / 2.9环保投资 《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 项目环保总投资在25万元人民币左右，占总投资额的3.50％，包括废水及废气处理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表2-10。 表2-10 环保投资一览表 污染源 内容 数量 投资（万元） 处理效果 废气 | 集尘罩+吸尘管+布袋除尘器+15高排气筒 1套 14 达标排放 排风系统 3套 3 达标排放 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 / 4 废水 沉淀池 1座 1 达标排放 噪声 隔声、减振等措施 / 2.5 固废 一般固体废物暂存场所 / 0.4 固废零排放 垃圾桶 若干 0.1 合计 / / 25 / 2.10劳动定员及工作制度 企业劳动定员5人，企业不提供食宿。生产人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 2.11与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题；项目购置张店镇工业园内厂房，根据现场踏勘，项目地无遗留的环境问题。 |

# 3、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目位于连云港市灌南县张店镇工业园，项目地理位置情况具体见附图1。 1、地形、地貌、地质 灌南县位于连云港市南部，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝—新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。堆沟港发展海—河联运条件相当优越，目前3000t货轮可直达堆沟港镇码头，往上游千吨级的货轮可直达长茂作业区，乘潮万吨级货轮可直达灌河的堆沟作业区。 另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流—武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县连水，构成四通八达的县内内河运输网。 陆运也十分发达，省级公路穿境而达与204国道相接，204国道与宁靖盐、京沪、淮连高速公路连成一体。堆沟港距国际性大港连云港仅70km，距陇海铁路60km，距连云港白塔埠飞机场70km，境内至南京仅3h路程。本项目位于江苏省灌南张店镇工业园。 2、气候气象 灌南县地处暖温带和北亚热带过渡的湿润地区、属暖湿季风气候、四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛、气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。常年主导风向为东北及东南风，雨量充沛，降雨主要集中在每年的7~8月份。灌南县主要气候数据详见表3-1。 表3-1 主要气候数据 序号 项目 单位 数据 1 年平均气温 ℃ 13.8 2 极端最高气温 ℃ 40 3 极端最低气温 ℃ -19.7 4 年平均降雨量 mm 922.3 5 全年主导风向 / NE 6 年平均日照 h 2434.5 7 年平均气压 mmHg 1016.4 8 年平均风速 m/s 3.4 3、河流水文 项目所在区域主要河流有盐河、灌河等。 盐河沟通淮阴市和连云港市的人工河道，淮北盐南运航道。位于江苏省东北部。古称官河，一名漕河。《唐会要》：“垂拱四年（688）开泗州涟水县新漕渠，以通海、沂、密等州，南入于淮。”《读史方舆纪要》：“宋元符初（1098～1100）淮南开修楚州支家河，导涟水与淮通，赐名通涟河。”即为盐河的前身。清康熙二十六年（1687）重加开浚，用以转运淮北盐内销，因名盐河或运盐河。又因居中运河之东，又名下中河、外河。今盐河起于淮阴市淮阴水利枢纽，东北行，贯通六塘河、灌河、新沂河、五图河、车轴河、古泊、善后河达于连云港市新浦，汇于临洪河，长175公里。沿途所经重要市镇有淮阴县王营镇、涟水县朱码头、灌南县新安镇和灌云县大伊山镇等。 灌河又名潮河，属淮河水系，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流，自盐东控制工程起，循武障河经东三汊、大埝口、响水、双港抵陈家港，折向东北至燕尾港出海，全长77.5km，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河是江苏省境内唯一一条在干流上没有建闸的黄金入海水道，既是江苏内河航道网的重要航运线路，也是沟通苏北内地和海洋的通道。东三岔以下灌河堤顶高程约5.0～5.8m，堤顶宽5~6m，内外边坡1：2～1：2.5，堤防标准基本达到50年一遇高潮位加10级风浪标准。东三岔以上至盐东控制工程段，堤顶高程为5.5～6m，堤顶宽度5～6m，内外边坡达1.0：1.5~1.0：2.5，堤防标准基本达到20年一遇。 灌河一般水深6～8m，最深达11m以上，水面零米线槽宽300～900m，最宽达1200m。弯道段河宽较窄，水深较大，过渡段河道顺直，河道较宽，水深较小。灌河常年受海潮影响，灌河堆沟、五队乡段属感潮河段，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。 项目所在区域水系概况见附图5。 4、地下水 项目所在地周边土地多为道路和农田，附近土壤植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有小麦、水稻、玉米、花生等，植被中无珍稀濒危野生植物。动物种类主要为少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。 ⑴地下水赋存条件 ①地下水类型及含水岩组的划分 灌南县范围内松散沉积物厚度大于200m，其下的基岩地下水目前开发意义不大。在漫长的历史长河中，该区接受了粗细叠置、厚薄不一、成因不同的第四系及上第三系松散堆积物，本区沉积物变化在垂直方向上明显存在二元结构，下部为上第三系及第四系中下更新统的河湖和沉积，砂层具有颗粒粗、层数多、厚度大等特点；上部为上更新统和全新统的海相和陆相沉积，具有砂层厚度较薄、层数少的特点。 根据本区松散岩类地下水水力特征，将区内地下水分成浅层水和深层水。其中浅层水表分布，多分布于50m 以浅，地下水是无压或微承压状态，地下水矿化度较高（大于3g/L），供水意义不大。该含水岩组又可分为潜水含水岩组和浅层承压含水岩组。深层水多分布于50m 以深，地下水具承压性质，地下水水质较好，矿化度多小于1g/L。根据其埋藏深度，又可分为中层承压含水岩组和深层承压含水岩组，这两个含水岩组之间有一层稍湿硬塑的粘土相隔，两者之间水力联系微乎其微。 ②含水岩组的水文地质特征 a.浅层水 潜水含水岩组 由全新世地层组成，含水层岩性为亚砂、粉砂，水位埋深1～3m，民井设计井型单井涌水量一般只有10～20m3/d，矿化度大于3g/L，为咸水。局部地段3～5m 以浅水质已淡化，为微咸水和淡水，目前因淡水水源和深层水开发利用条件的限制，部分居民将此作为饮用水水源。 浅层承压含水岩组 由上更新世地层组成，顶板埋深在10～40m 之间，底板埋深在50m 左右，为海相沉积，含水层岩性为粉砂，局部地段为细砂，水位埋深0.6m 左右，设计井型单井涌水量一般只有1500～2000m3/d，矿化度大于3g/L，为Cl-Na 型水，无供水意义。灌南县浅层地下水水质较差，多为咸水。 b.中层承压含水岩组 由中下更新世河湖相沉积物组成，该含水岩组地下水具承压性质，含水层厚度30～40m 之间，顶板埋深一般在60～80m 之间，底板埋深一般在100～200m，含水层岩性为黄色、灰白色、灰绿色中细砂、中粗砂，中粗砂层含石英质砾石，砾径大小不一，富水性明显受砂层厚度控制，砂层厚度小，富水性亦小，反之，富水性则大，该层水水质较好，多为矿化度＜1g/L的HCO3-Na型水，适宜引用。 c.深层承压含水岩组 该含水岩组其沉积物为上第三系湖相沉积，主要岩性为细粉砂、中粗砂含砾石，有4～5层砂，砂层厚达50多米，砾石分选性差，磨圆度也较差，含水层顶板埋深一般在90～120m之间，该含水层水量较丰富，水质好，矿化度0.9g/L，偏硅酸含量也很高，达72.8mg/L，水化学类型为Cl·HCO3-Na·Ca型水，是极理想的优质饮用水源。该含水层在区域上多呈透镜体状，向四周逐渐尖灭。 本项目不涉及地下水因此对地下水无影响。 5、海水 连云港市近海海域隶属于南黄海海域，地处海洲湾西部和西南部，属于开放性海域，面积约14500平方公里，滩涂面积480平方公里，海岸类型齐全，标准海岸线全长176.5公里。区位优势突出，海洋资源丰富，海洋开发历史悠久。 连云港市海域为正规半日潮，平均潮差3.08~3.34米，最大潮差5.5米。潮流强度较弱，平均大潮流速为1.3节。海岸附近潮流为往复流，大部分海域的潮流表现为旋转流。海区平均波高为0.6~1.2米，最大波高5米，属平稳浪区。全海区除西墅至排淡河口之间为基岩海岸，其余均为沙质或泥质海岸。 6、生态现状 项目所在区域地势平坦，土地主要为工业用地，现状存在植物主要为人工绿化植物。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅野兔、鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等小型动物，无珍稀濒危野生动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济与社会 灌南县总人口为77.5万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。2018年，灌南县积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，统筹推动转型升级、城市建设、民生改善、生态建设等各项工作，全县经济社会发展呈现出总体平稳的发展态势，实现十三五良好开局。 国民经济总体平稳。初步核算，2018年，全县实现地区生产总值306.8亿元，按可比价格计算比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值51.51亿元，增长2.4%；第二产业增加值144.78亿元，增长7.8%；第三产业增加值110.51亿元，增长9.6%。人均GDP达48429元,比上年增加3747元。年末城镇化率为48.6%，比上年提高1.45个百分点。 市场主体活力增强。2018年末，全县注册私营企业3674户，当年新增742户；个体工商户20746户，当年新增2686户。积极实施大众创业、万众创新，全年共为357名创业人员办理创业小额担保贷款，加快创业孵化基地建设和创业典型培育工作，创建 10 家县级创业示范基地，培育创业典型300余名，带动就业0.6万人。引导农民工返乡就业创业，外出人员返乡回流1.08万人。 存在主要问题或困难：经济总量还较小，在增长趋缓的经济新常态下，加快发展的压力增大；产业结构性矛盾还比较突出，创新驱动发展整体较低，转型升级任务艰巨；城乡居民增收难度加大，农村居民人均可支配收入还比较低等。 2、文物保护、风景名胜 灌南县陆地形成时间并不太久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。项目所在地灌南张店镇工业园无文物保护单位和风景名胜区等敏感目标。项目附近有二郎神遗址公园，为一般人工景观，不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的一类区“自然保护区、风景名胜区及需要特殊保护的区域”。 3、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，根据卫生部门统计，区域无地方病史。 建设项目周围无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。

# 4、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 4.1环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目位于连云港市灌南县张店镇工业园，评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表4-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）机动车污染治理 1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （三）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （四）扬尘污染治理 1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂房地面要定期清洗，防止起尘；厂房进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （五）城市综合污染治理 1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。 此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 4.2地表水 项目所在区域主要河流为灌河，灌河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，灌河可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 4.3声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，即昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）。 根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4.4其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要保护目标 项目环境空气保护目标见表4-2，地表水环境保护目标见表4-3，声环境、生态环境保护目标见表4-4。 表4-2 环境空气保护目标 类别 保护目标名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 大李庄 0 -270 住宅区 约600人 环境空气二类区 S 270 朱庄 -20 680 住宅区 约400人 NW 690 注：厂房西南角作为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，坐标原点见附图2。下同。 表4-3 地表水环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 保护要求 相对厂址 相对排放口（污水处理厂排口） 与建设项目水利联系 方位 相对厂界距离/m 坐标 高差 方位 相对排污口距离/m 坐标 地表水环境 灌河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 S 690 0,-690 0.0 S / / / 表4-4 声环境、生态环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离m 声环境 项目周围200m范围内的区域 2类声环境功能区 / / 生态环境 灌河河洪水 调蓄区 洪水调蓄区 不破坏生态环境 二级管控区 N 690

# 5、评价适用标准

| 环境质量标准 | 5.1环境空气质量标准 评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准限值表 序号 污染物 浓度限值（mg/m3） 标准来源 1小时平均 日值 年均值 1 SO2 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 2 NO2 0.2 0.08 0.04 3 CO 10 4 - 4 O3 0.2 0.16（8小时） - 5 PM10 - 0.15 0.07 6 PM2.5 - 0.075 0.035 7 TSP - 0.30 0.20 5.2水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》和当地环保规划要求，灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。具体标准值详见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准值（mg/L，pH无量纲） 序号 评价因子 Ⅳ类水质 1 pH值 6~9 2 CODCr≤ 30 3 SS≤ 60 4 氨氮≤ 1.5 5 总磷≤ 0.5 6 总氮≤ 1.5 7 石油类≤ 0.5 5.3声环境 本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 功能区类别 等效声级Leq dB（A）） 标准来源 昼间 夜间 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 5.4废气 本项目生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值具体见表5-4。具体见表5-4。 表5-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 5.5废水 项目营运期员工附近村庄招用，本项目无生活污水产生或外排，生产污水经沉淀池处理后循环使用不外排。 5.6噪声 设备安装期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体噪声排放限值见表5-5。 表5-5 建筑施工场界环境噪声排放限值（dB(A)） 阶段 限值 昼间 70 夜间 55 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表5-6。 表5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 5.7固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： （1）废气：大气污染物总量控制因子为颗粒物（粉尘）。 废气污染物排放量：颗粒物（粉尘）3.50t/a（有组织粉尘1.34t/a、无组织粉尘2.16t/a）； 废气污染物总量拟通过排污权交易形式获得。 （2）废水：无废水外排无需申请总量； （3）固废：0排放，无需申请总量。 |

# 6、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 6.1施工期工程分析 本项目购置张店镇工业园内厂房，施工期仅为设备安装和调试，无土建过程。施工期污染为设备安装噪声，这类污染影响是短期的，且对环境影响很小，在施工结束后将随即消失。本次环评不再详细分析。 6.2营运期工程分析 6.2.1工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节见图6.2-1。 图6.2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程介绍 （1）原料堆场：原料建筑垃圾汽车运输至厂房原料堆场内待用； （2）破碎：将建筑垃圾从原料篷运送至破碎机进行破碎； （3）筛分：将破碎后的石料送入筛分机进行筛分处理，筛分后石料分为石粉与石子，筛分后的石粉料暂存于石粉区，石子暂存于石子区； 污染环节： （1）原料运输产生扬尘、运输噪声； （2）原料堆场装卸料产生粉尘、装卸噪声； （3）皮带输送产生粉尘； （4）原料破碎、筛分时产生粉尘、噪声； （5）石粉堆场产生粉尘； 另：项目运行生产过程，员工生活办公产生生活污水、生活垃圾；布袋除尘器处理粉尘废气后产生布袋收集尘；运输车辆及地面冲洗产生冲洗废水及雨期产生初期雨水。 6.2.2污染工序 项目营运期污染工序分析见下表： 表6-1 营运期污染工序一览表 污染源分类 污染来源 编号及名称 主要污染物 废气 原料运输 粉尘废气 颗粒物 原料堆场 粉尘废气 颗粒物 皮带输送 粉尘废气 颗粒物 破碎、筛分 粉尘废气 颗粒物 石粉堆场 粉尘废气 颗粒物 废水 职工生活、办公 生活污水 pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、TN 运输车辆及地面冲洗 冲洗废水 SS、石油类 雨期 初期雨水 SS、石油类 噪声 生产设备运行 生产设备噪声 Leq（A） 固废 沉淀池 沉淀池底泥 石料、水等 废气处理 布袋收集尘 石料粉尘 职工生活、办公 生活垃圾 纸屑、果皮等 6.2.3污染源强分析 6.2.3.1废气 本项目原料运输、原料堆场、皮带输送、破碎、筛分、石粉堆场等均产生废气污染物，具体污染源强分析如下。 （1）原料运输过程中产生的粉尘 原料进厂和产品出厂均采用汽车运输，在运输过程中将产生道路扬尘。 运输起尘采用下述经验公式进行计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； Q′p——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 运输过程各路段起尘量估算见表6-2。 表6-2 运输过程各路段起尘量估算 路段 货物 P（kg/m2） V（km/h） M（t/辆） Q（万t/a） L（km） Q′p（t/a） 进出厂道路 （约240m） 原料 0.05 30 20 10 0.3 2.2 产品 0.05 30 20 10 0.3 2.2 经计算，本项目运输过程产生的扬尘量为2.11t/a。 采用措施（具体见后续分析）后，可减轻运输扬尘量70%，道路扬尘排放量为0.63t/a （2）原料区产生的粉尘 本项目原料建筑垃圾放置在厂房内部设置的原料堆场内，类比同类型企业，项目原料堆场粉尘产生量约为0.30t/a，同时定期洒水喷雾，对粉尘的去处效率为90%，则建筑垃圾堆场粉尘无组织排放量为0.03t/a。 （3）建筑垃圾皮带输送粉尘 本项目建筑垃圾经皮带输送机输送至生产设备进行破碎和筛分，项目使用的皮带输送机为密闭装置，因此，输送过程中产生粉尘量很少，类比同类型企业，本项目生产车间共设置一条产线，输送粉尘产生量约为0.10t/a，这部分粉尘均散逸在车间内。 （4）破碎、筛分产生的粉尘 由生产工艺可知，本项目共设4台破碎机、2台振动筛，原料先经破碎机破碎，然后经振动筛筛分出石子与石粉并分别输送至石粉堆场与石子堆场。 评价要求在破碎机、振动筛的顶部各设集尘罩1个，采用集尘罩+吸尘管+布袋除尘器（1套）进行处理。集尘效率可达99%，除尘效率达99%。选用风机风量为20000m3/h，经过类比分析，破碎、筛分产生粉尘量为45kg/h、135t/a。 项目破碎、筛分工段年运行300天，每天工作8小时。集尘罩集尘效率为99%以上，则集尘量为133.65t/a，经袋式除尘器处理后，除尘效率为99%，废气通过15m高的排气筒外排，粉尘有组织排放量为1.34t/a，排放浓度22.33mg/m3，排放速率为0.4467kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，实现达标排放。另有1.35t/a粉尘为无组织排放。 （5）石粉区粉尘 本项目筛分后的石粉股料暂存于石粉堆场，类比同类型企业，项目石粉堆场粉尘产生量约为0.50t/a，同时定期洒水喷雾，对粉尘的去除效率为90%，则建筑垃圾堆场粉尘无组织排放量为0.05t/a。 6.2.3.2废水 项目用水主要为生活污水、抑尘用水、运输车辆及地面冲洗用水，废水主要为生活用水、冲洗废水、初期雨水。 （1）抑尘用水 本项目厂房道路、车间等区域需洒水抑尘，根据业主提供的信息及类比同类项目，本项目抑尘用水量为1132m3/a，这部分水全部蒸发损耗。 （2）生活污水 本项目职工预计5人，项目年工作300天，不提供住宿用餐。职工生活用水以50 L/d·人计算，则生活用水量为75m3/a，产污系数以0.8计，则生活污水量为60 m3/a。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD 500 mg/L、SS 400 mg/L、NH3-N 35 mg/L、TP 4 mg/L、TN 60 mg/L。 （3）运输车辆及地面冲洗用水、冲洗废水 环评要求在厂房入口处设置洗车平台，车辆清洗废水经过沉淀池（10.0m3）沉淀处理后循环使用，不外排，每日需定期补充新鲜水。 根据业主提供的信息及类比同类项目，本项目冲洗废水量（即为循环水量）为5000m3/a，运输车辆、地面冲洗（补充）用水量约循环水量的10%，为500m3/a。 （4）初期雨水 研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物是集中在初期的数毫米雨量中。受装卸机械作业过程中跑、冒、滴、漏等影响，当遇到降雨时，地面的油类、杂质、砂石等污染物被冲洗下来，使得初期径流雨水受到一定程度的污染物，特征污染物主要为SS、石油类等。 【暴雨强度】 根据连建城[2014]313号《关于发布连云港市暴雨强度公式（修订）的通知》，修订后的连云港市暴雨强度公式计算： 其中：T-设计暴雨重现期，T=1年； t—降雨历时，取为10min。 经计算，连云港市暴雨强度为1.44mm/min。 【初期雨水水量】 本项目初期雨水的汇水面积主要为道路和露天活动区域，预计约为500m2。一般降雨前期10分钟内就可以将地面冲刷干净，故本项目的初期雨水按前历时10min计算，则本项目的初期雨水量约为1.44mm/min×10-3×10min×500=7.4m3/次。若按年均暴雨次数30次计，则全年初期雨水产生量约为216m3/a。本项目初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于运输车辆及地面冲洗。 项目水平衡见图6.2-2。 图6.2-2 项目水平衡图 单位：m3/a 本项目主要水污染物产生及排放情况见表6-3 表6-3 项目主要水污染物产生及排放情况 污水类型 污染物名称 产生状况 治理 措施 排放状况 排放方式及去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 60m3/a COD 500 0.03 化粪池 400 0.02 委托环卫部门定期清运 SS 400 0.02 250 0.015 NH3-N 35 0.002 30 0.0018 TP 4 0.0002 3 0.0002 TN 60 0.004 40 0.0024 6.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于厂内生产用鄂式破碎机、振动筛、圆锥破碎机等机械设备，各噪声声压级一般在75～85dB（A）之间。主要噪声源及治理措施见表6-4。 表6-4 项目各生产设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台噪声源强dB（A） 所在车间名称 治理措施 降噪效果（dB（A）） 距离厂界最近距离（m） 东 南 西 北 1 颚式破碎机 3 85 石粉、石子生产车间 隔声、减振、距离衰减等 20 60 25 65 60 2 振动筛 2 80 20 50 25 95 60 4 圆锥破碎机 1 85 20 65 45 80 35 6.2.3.4固体废物 本项目产生的固废主要有沉淀池底泥、布袋收集尘以及生活垃圾。 ①沉淀池底泥：根据类比分析，本项目沉淀池底泥产生量约为6t/a，属于一般工业固废，可由环卫部门收集处理。 ②布袋收集尘：根据废气污染物产生量及布袋除尘效率计算，本项目布袋收集尘产生量为132.31t/a，收集后直接外售。 ③生活垃圾：本项目职工人数约5人，生活垃圾按每人每天产生量1kg/d计算，全年工作300天，则生活垃圾产生量约为1.5t/a，收集后统一交由环卫部门处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016年）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的规定，首先判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表6-5；项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表见表6-6；项目营运期危险废物分析结果汇总见表6-7。 表6-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 沉淀池底泥 沉淀池 固态 石料、 水等 6 ( / 《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等 2 布袋收集尘 废气处理 固态 石料 粉尘 132.31 ( / 3 生活垃圾 职工生活、办公 固态 纸屑、 果皮等 1.5 ( / 合计 139.81 表6-6 项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 沉淀池底泥 一般工业固体 沉淀池 固态 石料、水等 / / / 86工业垃圾 6 2 布袋收集尘 一般工业固体 废气处理 固态 石料粉尘 / / / 86工业垃圾 132.31 合计 138.31 表6-7 项目营运期危险固体废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 属性 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 / / / / / / / / / / / 合计 / / / / / / / / 6.2.4污染防治措施 6.2.4.1大气污染防治措施 本项目原料运输、原料堆场、皮带输送、破碎、筛分、石粉堆场等均产生废气污染物。其中原料运输、原料堆场、皮带输送、石粉堆场区产生的粉尘无组织排放，破碎、筛分工序产生的粉尘经收集+布袋除尘后有组织排放，未收集到的废气污染物则无组织排放在相应的车间内。 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条规定，装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令[2013]第91号）要求，港口码头等企业的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条规定物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。 根据以上国家和江苏省法律法规要求，本项目拟采取的防尘措施有： （1）原料运输过程中产生的粉尘 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本评价对物料运输提出具体要求： ①本次拟建项目可以控制的运输道路为厂房北侧的道路，评价要求要注意保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次，且原料运输过程中要求全程密闭，进出厂房需要使用水对运输车辆喷淋降尘。 ②对于外侧的运输道路，厂方应要求运输单位采取以下措施： a、严格控制汽车装载量； b、产品运输过程中全程密闭，运输车辆要加盖篷布； c、原料及产品在运输过程中，应尽量避开村镇密集区，经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆粉尘抛洒，粉尘量较大的路段采取喷淋措施。 （2）原料区产生的粉尘 本项目原料堆场进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施。原料区设置喷洒水系统，喷枪的布设和选型应结合堆场面积、堆垛高度及当地的气象条件等条件综合确定。 （3）建筑垃圾皮带输送粉尘 带式输送机采用防尘罩密闭，减少皮带机运输过程中的粉尘。 （4）破碎、筛分产生的粉尘 评价要求在破碎机、振动筛的顶部各设集尘罩1个，采用集尘罩+吸尘管+布袋除尘器（1套）进行处理，处理后通过1根15m高排气筒高空排放。集尘效率可达99%，除尘效率达99%。 针对未收集到散逸在车间内的粉尘，需加强车间洒水。 布袋除尘器原理介绍：含尘空气由进风口进入除尘器箱体内，在诱导风板的配合下，大部分气流沿筒壁下旋产生离心力，同时流速骤然降低，颗粒较大的尘粒在自身重量及筒壁阻力的作用下，从含尘空气中分离沿壁沉降到箱体经关风器排出机处，其余尘粒由于布袋的筛滤、碰撞、勾住、扩散、静电等各种效应的作用被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋，文氏管径上筒体出口或风机出口排出。 布袋除尘器装置措施的可行性分析：根据企业提供的技术参数，布袋除尘器处理效率可以达到99%以上，根据预测结果可知，本次项目采取的措施可保证粉尘有组织废气达标排放，措施可行。 （5）石粉堆场粉尘 石粉堆场进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施。石粉堆场设置喷洒水系统，喷枪的布设和选型应结合堆场面积、堆垛高度及当地的气象条件等条件综合确定。 本项目防尘措施的基本思路是：在污染源合理布局的基础上，以密闭作业和洒水方式降低污染源强，结合绿化带设置阻隔污染扩散，达到粉尘污染综合防治的目的。 综上所述，本项目经采取以上措施后，可有效的抑制项目粉尘污染。 6.2.4.2水污染防治措施 本项目实行“雨污分流”，项目废水主要为冲洗废水和初期雨水，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗。 沉淀池处理措施介绍： 沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。沉淀池在废水处理中广为使用。本项目冲洗废水、初期雨水主要污染物为SS、石油类，其中石油类浓度极低，SS经沉淀池沉淀下来，石油类随着水汽蒸发掉，因此，经沉淀池处理后的水可回用于冲洗。 6.2.4.3噪声防治措施 项目噪声源主要为鄂式破碎机、振动筛、圆锥破碎机等机械设备，声压级约为75～85dB（A）。 建设单位采用以下降噪措施： （1）按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产厂房内主要噪声源合理布局： ①高噪声与低噪声设备分开布置； ②在生产车间周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库； ③在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并布置在厂房的一隅； ④设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 （2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对高噪声设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 （3）高噪声设备布置、安装时，应尽量远离厂房边界。 （4）噪声源强较大的设备，基础固定，安装减振垫、隔声罩。 （5）加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。 6.2.4.4固废防治措施 本项目产生的固废有沉淀池底泥、布袋收集尘及生活垃圾。 针对固体废物的防治情况如下： （1）危险固废 本项目无危险固废产生情况。 （2）一般工业固废及生活垃圾 本项目沉淀池底泥和生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运，进入城市垃圾处理系统统一处置；布袋收集尘为石粉料直接作为产品外售。 按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下： 表6-8 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 沉淀池底泥 沉淀池 一般工业固体 86工业垃圾 6 委托处置 环卫部门 2 布袋收集尘 废气处理 一般工业固体 86工业垃圾 132.31 外售 建筑企业 3 生活垃圾 职工生活、办公 城市生活垃圾 99其它废物 1.5 委托处置 环卫部门 以上措施不但可以避免固体废弃物对环境的污染，而且可以提高资源的综合利用率，为企业增加一定的经济效益，是可行的。布袋收集尘为石粉料，可直接外售，既做到了变废为宝，同时也体现了清洁生产理念，因此，本项目固废的防治措施较合理，体现了“减量化、资源化、无害化”的理念。 对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求： ①安全贮存的技术要求 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）有关要求执行。 ②规范利用处置方式 本项目厂内固废能出售综合利用的应尽量综合利用。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 ③日常管理要求 加强工艺改革，减少固废的产生。 6.2.4.5排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。按照国家环保局（现为生态环保部）制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 （1）废（污）水排放口 根据该管理办法第十二条规定，“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和清下水排污口各一个。”必须按整治要求进行工程设计和整治，厂房内排水制度实行清污分流制。 （2）废气排气筒 ①本项目排气筒应按要求设计采样平台和采样孔。标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 本项目设置1根排气筒DA001。 （3）固定噪声源扰民处 固定噪声污染源设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所 固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 （5）排污口环境保护图形标志牌 根据国家环境保护部和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，对建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，环境保护图形符号见表6-8，环境保护图形标志的形状及颜色见表6-9。 表6-9 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 表6-10 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 废气排气筒 DA001 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （一般）固废暂堆场所 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 6.2.4.8本项目“三本账” 本项目污染物排放“三本账”情况详见表6-11。 表6-11 本项目实施后污染物排放一览表 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 排放量 排入外环境 废水 废水量（m3/a） 60 60 0 0 COD 0.02 0.02 0 0 SS 0.015 0.015 0 0 NH3-N 0.0018 0.0018 0 0 TP 0.0002 0.0002 0 0 TN 0.0024 0.0024 0 0 废气 有组织 粉尘 133.65 132.31 1.34 无组织 粉尘 4.36 2.20 2.16 固废 沉淀池底泥 6 6 0 布袋收集尘 132.31 132.31 0 生活垃圾 1.5 1.5 0

# 7、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 2227.50 | 133.65 | 0.4467 | 22.33 | 1.34 | DA001 |
|  | 无组织 | 原料运输 | 粉尘 | / | 2.11 | 0.2100 | / | 0.63 | 大气 |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | / | 0.30 | 0.0100 | / | 0.03 |  |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 | / | 0.10 | 0.0333 | / | 0.10 |  |
|  |  | 破碎、筛分工序未捕集到污染物 | 粉尘 | / | 1.35 | 0.4500 | / | 1.35 |  |
|  |  | 石粉堆场 | 粉尘 | / | 0.50 | 0.0167 | / | 0.05 |  |
| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 500 | 0.03 | 400 | 0.02 | 委托环卫部门清运 |
|  |  | SS | 400 | 0.02 | 250 | 0.015 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.002 | 30 | 0.0018 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0002 | 3 | 0.0002 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.004 | 40 | 0.0024 |  |
| 无电磁辐射和电离辐射 | 无 |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 综合利用（t/a） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| 固废 | 沉淀池 | 沉淀池底泥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 环卫部门清运处理 |
|  | 废气处理 | 布袋收集尘 | 132.31 | 0 | 132.31 | 0 | 作为石粉料直接外售 |
|  | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备的单台噪声值为75～85dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目废气经处理达标后排放。生活污水经园区公共卫生间化粪池预处理后委托环卫部门清运，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不排放；各类固废合理处理，零排放；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境产生影响极小。 |

# 8、环境影响分析

8.1施工期环境影响分析： 本项目购置张店镇工业园厂房，施工期仅为设备安装和调试，无土建过程。施工期污染为设备安装噪声，这类污染影响是短期的，且对环境影响很小，在施工结束后将随即消失。本次环评不再详细分析。

8.2营运期环境影响分析 8.2.1大气环境影响分析 （1）废气防治措施综述 ①厂房内部产生的废气废气：主要为原料区粉尘、建筑垃圾皮带输送粉尘、破碎、筛分产生的粉尘、石粉区粉尘。本项目对于原料区粉尘、石粉区粉尘采用定期洒水喷雾的方式处理，对粉尘去除效率为90%，处理后无组织排放量分别为原料区0.03t/a，石粉区0.05t/a，建筑垃圾皮带输送采用密闭装置运输，粉尘无组织排放量为0.10t/a，另有破碎、筛分产生的无组织排放粉尘1.35t/a，因此厂房粉尘无组织排放速率为0.6375kg/h；破碎、筛分产生的粉尘采用集气罩吸尘的方式将粉尘抽到袋式除尘器内处理，参考类似项目，袋式除尘器除尘效率为99%以上，本项目取值99%，处理后粉尘有组织排放量为1.34t/a，排放浓度22.33mg/m3，排放速率为0.4467kg/h，经15m高排气筒高空排放，因此粉尘有组织排放与无组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，实现达标排放，本项目废气处理措施可行。 ②原料运输过程中产生的粉尘：汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，本项目通过原料运输过程中全厂密闭，进出厂房使用水对运输车辆喷淋降尘、控制汽车装载量、运输车辆加盖篷布等措施减少原料运输过程中产生的粉尘废气对环境的影响。 袋式除尘器工作原理： 含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min，对于大于0.1μm的微粒效率可达95％以上，设备阻力损失约为980—I470Pa。 设备优势：布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，不但具有清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，适合处理各种风量的废气，粉尘去除效率可达99%。 （2）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表8-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表8-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （3）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表8-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标（℃） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流速 （m/s） DA001 119.320482 34.185900 -1.0 15.0 0.6 25 19.6 粉尘 0.4467 kg/h 表8-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 厂房 119.320163 34.185926 -1.0 50.0 100.0 4.0 粉尘 0.7200 kg/h （4）项目参数 估算模式所用参数见表。 表8-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 40℃ 最低环境温度 -10.0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （5）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果详见表8-6，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表8-7： 表8-6 主要污染源估算模型计算结果表 距源中心下风向距离D（m） DA001 厂房 PM10 PM10 下风向预测浓度C（μg/m3） 浓度占标率P（%） 下风向预测浓度C（μg/m3） 浓度占标率P（%） 50 193.40 0.43 2.91 0.06 100 246.63 5.48 3.84 0.85 200 199.16 4.43 4.38 0.97 300 163.20 3.63 3.71 0.82 400 138.66 3.08 3.77 0.84 500 130.10 2.89 3.69 0.82 600 123.85 2.75 3.47 0.77 700 118.15 2.63 3.21 0.71 800 113.01 2.51 2.96 0.66 900 108.31 2.41 2.74 0.61 1000 103.89 2.31 2.55 0.57 1100 99.91 2.22 2.40 0.53 1200 96.14 2.14 2.31 0.51 1300 92.64 2.06 2.22 0.49 1400 89.38 1.99 2.14 0.48 1500 86.38 1.92 2.06 0.46 1600 83.49 1.86 1.98 0.44 1700 80.74 1.79 1.91 0.43 1800 78.18 1.74 1.85 0.41 1900 75.76 1.68 1.79 0.40 2000 73.49 1.63 1.73 0.38 2100 71.33 1.59 1.67 0.37 2200 69.31 1.54 1.62 0.36 2300 67.38 1.50 1.58 0.35 2400 65.53 1.46 1.53 0.34 2500 63.76 1.42 1.49 0.33 2600 62.91 1.40 1.45 0.32 2700 61.25 1.36 1.41 0.31 2800 59.67 1.33 1.38 0.31 2900 58.17 1.29 1.36 0.30 3000 56.74 1.26 1.33 0.30 3500 50.51 1.12 1.21 0.27 4000 45.81 1.02 1.11 0.25 4500 41.95 0.93 1.02 0.23 5000 38.66 0.86 0.95 0.21 下风向最大浓度/占标率 247.00 5.50 5.00 1.00 最大浓度出现距离（m） 107 157 表8-7 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) DA001 PM10 150.0 5.00 1.00 / 厂房 PM10 150.0 247.00 5.50 / 本项目Pmax最大值出现为厂房无组织排放的PM10，Pmax值为5.50%，Cmax为247.00ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目大气环境影响评级等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表8-8。 表8-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/ （kg/h） 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 DA001 PM10 0.4467 22.33 1.34 一般排放口合计 PM10 1.34 有组织排放总计 PM10 1.34 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表8-9。 表8-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 厂房 PM10 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 2.16 无组织排放总计 无组织排放总计 PM10 2.16 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表8-10。 表8-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 PM10 3.50 建设项目大气环境影响评价自查表见附表2。 （7）大气环境防护距离 经计算，本项目各大气污染物下风向最大占标率为5.50%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物的短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m），各参数取值见表8-11。 表8-11 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 经计算，卫生防护距离计算结果见表8-12。 表8-12 卫生防护距离计算结果表 面源 名称 污染物 面源面积（m2） 计算参数 卫生防护距离 Cm（μg/m3） A B C D L计（m） L卫（m） 厂房 PM10 14700 450 470 0.021 1.85 0.84 27.6 50 注：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离的确定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 根据表8.2-12计算结果可知，本项目需以厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为西南侧的大李庄，最近距离约270m。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。卫生防护距离线见附图2。 8.2.2水环境影响分析 （1）污染措施综述 厂房内实行“雨污分流”，项目废水主要为生活污水、冲洗废水和初期雨水。生活污水经园区公共卫生间化粪池预处理后委托环卫部门清运，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不排放。 （2）地表水环境影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下。 表8-13 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目废水为冲洗废水和初期雨水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析，具体可行性分析见6.2.4.2内容。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表8-14。 表8-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS 氨氮 TP TN - TW001 化粪池 化粪 - - - 2 冲洗废水、初期雨水 SS 石油类 - TW002 沉淀池 沉淀 - - - （3）水环境影响评价结论 本项目生活污水经园区公共卫生间化粪池预处理后委托环卫部门清运，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不排放，不会对环境造成影响，因此本项目的实施对区域地表水环境的影响极小。 8.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源于厂房鄂式破碎机、振动筛、圆锥破碎机等机械设备，各噪声声压级一般在75～85dB（A）之间。建设方拟采取减振、隔声、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 （1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图A.1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源到预测点之间的噪声衰减情况见表8-15。 表8-15 距离衰减对各预测点的影响值表（单位：dB（A）） 设备名称 数量（台） 降噪后单台源强dB（A） 声源位置 各厂界预测值 标准限值 东 南 西 北 颚式破碎机 3 65.48 生产厂房 29.92 37.52 29.22 29.92 昼间≤60，夜间≤50 振动筛 2 60.00 26.02 32.04 20.45 24.44 圆锥破碎机 1 65.00 28.74 31.94 26.94 34.12 影响预测 （贡献值） / / / 35.00 40.39 33.77 39.75 - 根据预测，建设项目在厂界四周的噪声影响预测（贡献）值与本体噪声值叠加均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区对应标准限值。 因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。 8.2.4固废环境影响分析 （1）资源回收利用 布袋收集尘为石粉料直接外售，减少废物的产生同时提高了资源利用效率。 （2）本项目沉淀池底泥和生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运，进入城市垃圾处理系统统一处置，不会对环境产生不利影响。 项目固体废物利用处置方式评价表见表6-7。 只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对周围的环境带来污染，对周围环境影响较小。 8.2.5土壤环境影响分析 （1）影响识别 根据土壤导则4.2.1可知，项目涉及的土壤环境影响类型共有三种情况：生态影响型、污染影响型、复合影响型（兼具生态影响和污染影响）。 本项目位于连云港市灌南县张店镇工业园，本项目不对生态环境、生物因子和非生物因子造成影响，故影响识别为污染影响型。 （2）等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见下表：本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定见表8-16，本项目的土壤环境影响评价工作等级见表8-17。 表8-16 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表8-17 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于非金属矿物制品，项目类别为III类；项目占地规模为小型（＜5hm2）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条的内容，本项目不涉及环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）表3的内容，本项目敏感程度为不敏感。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不展开土壤环境影响评价工作。 8.2.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的内容，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）对照附录A，本项目应为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 8.2.7环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 ①项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的危险化学品，因此本项目不存在重大危险源，项目生产过程中的环境风险是完全可以接受的。 ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标分布情况见表4-2。 ③物质风险调查 本项目为所用的原辅材料主要为建筑垃圾（砂子、石子、水泥等），经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不存在风险物质。 ④生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标产生的污染物，会对周围大气环境造成影响。 （2）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质厂界内最大存放量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。判定公式如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 对于多种（n种）物质同时存放或使用的场所，利用下列公式计算： 式中： qi—i种物质的实际储存量； Qi—i危险物质对应的生产场所或储存区的临界量：i=1～n 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目不存在风险物质因此，项目厂区危险物质Q=0<1。 本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 根据本项目环境风险潜势为Ⅰ级，最终判定环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。具体等级划分见表8-18。 表8-18 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 （4）风险事故环境影响分析 ①大气环境环境风险分析 本项目产生的粉尘废气，在发生环保设备故障时，颗粒物废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 ②地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时仅为粉尘废气扩散无污水渗入地下水中，不会对地下水造成影响。 ③地表水环境风险影响 对地表水的影响，本项目环保设备故障时仅为粉尘废气扩散，无污水外排造成地表水影响，因此本项目环境风险对地表水影响无影响。 （5）风险防范措施 虽然生产工艺采用目前较为先进的生产工艺，但必须切实严格加强管理，采取严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的应急措施，确保安全生产： ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （6）风险小结 项目运行过程中存在的风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求对生产设备、原辅料运输储存以及生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施后，该项目对周围环境的风险影响在可接受范围之内。 表8-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 建筑垃圾综合回收利用项目 建设地点 连云港市灌南县张店镇工业园 地理坐标 经度 119.320163 纬度 34.185926 主要危险物质及分布 无风险物质，本项目环保设备故障时废气污染物对大气环境造成一定影响。 环境影响途径及危害后果 （1）大气环境环境风险分析 本项目产生的粉尘废气，在发生环保设备故障时，颗粒物废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 （2）地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时仅为粉尘废气扩散无污水渗入地下水中，不会对地下水造成影响。 （3）地表水环境风险影响 对地表水的影响，本项目环保设备故障时仅为粉尘废气扩散，无污水外排造成地表水影响，因此本项目环境风险对地表水影响无影响。 风险防范措施要求 ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 填表说明 经过上述分析，本项目的环境风险可控，可能影响的范围、程度均较小。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 8.3环保“三同时”项目 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为。 （1）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）建设单位进行自主验收：项目建设后，“三同时”验收一览表见表8-20。 表8-20 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力） 执行标准或 拟达要求 完成时间 废气 破碎、筛分工序 粉尘 集尘罩+吸尘管+布袋除尘器（1套） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297–1996) 同时设施、同时施工、同时投入生产 原料运输 粉尘 硬化、定时洒水、管理等 原料堆场 粉尘 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 皮带输送 粉尘 采用防尘罩密闭 破碎、筛分工序未捕集到污染物 粉尘 加强车间通风，设置通风系统3套 石粉堆场 粉尘 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 废水 生活污水 pH COD SS NH3-N TP TN 化粪池处理后委托环卫部门定期清运 不排放 噪声 鄂式破碎机、振动筛、圆锥破碎机等 等效A声级 合理布局、隔声减振等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废 沉淀池 沉淀池底泥 环卫部门清运处理 有效处置，零排放 废气处理 布袋收集尘 直接外售 职工生活、办公 生活垃圾 环卫部门清运处理 事故应急措施 / 环境管理与环境监测 完善环保制度等 雨污分流、排污口 雨污分流 总量平衡方案 废气污染物总量拟通过排污权交易形式获得。 卫生防护距离 以厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离

# 9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 集尘罩+吸尘管+布袋除尘器+15m高排气筒（1套） | 达标排放 |
|  | 无组织 | 原料运输 | 粉尘 | 硬化、定时洒水、管理等 |  |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 |  |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 | 采用防尘罩密闭 |  |
|  |  | 破碎、筛分工序未捕集到污染物 | 粉尘 | 加强车间通风，设置通风系统3套 |  |
|  |  | 石粉堆场 | 粉尘 | 进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、设置防风抑尘网等措施 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池处理后委托环卫部门定期清运 | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 经沉淀池沉淀处理后，回用于生产，循环使用 |  |
|  | 冲洗废水 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 沉淀池底泥 | 环卫部门清运处理 | 零排放 |
|  | 废气处理 | 布袋收集尘 | 直接外售 |  |
|  | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备的单台噪声值为75～85dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果: 搞好项目的绿化工作。在厂房四周、道路两侧均种植花草、树木。本项目废气经处理达标后排放；生活污水经园区化粪池预处理后委托环卫部门清运，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不排放；各类固废合理处理，零排放；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境影响极小。 |

# 10、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 灌南高达再生资源有限公司拟投资700万元在连云港市灌南县张店镇工业园新建灌南高达再生资源有限公司建筑垃圾综合回收利用项目，项目购置灌南县张店镇工业园现有厂房，项目占地约12亩（合计约8000平方米）。通过购置破碎机、振动筛、输送带以及配套的环保等设备，以建筑垃圾为原料，项目建成后可形成年处理建筑垃圾60万吨的规模。企业劳动定员5人，企业不提供食宿。生产人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天。 10.1.2产业政策相符性 本项目属《国民经济行业分类》中C[4220]非金属废料和碎屑加工处理。 根据查阅文件，本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》 “第一类 鼓励类”中“十二、建材，11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，为鼓励类项目；查阅《江苏省工业和信息产业调整结构指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改江苏省产业结构调整目录的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目属于“第一类 鼓励类”中“十、建材，11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”项目；查阅《连云港市工业结构调整指导目录》（2015年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中“四、建材，五、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”项目；根据查询，项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类、淘汰类，为允许类。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 10.1.3选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。本项目选址于灌南县张店镇工业园，该地块用地性质为工业用地。 10.1.4与“三线一单”相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及灌南县生态空间管控区域动态调整的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为灌河洪水调蓄区，项目厂界距离灌河洪水调蓄区直线距离约为690m，故本项目不在灌河洪水调蓄区范围内，不违反其相关的保护政策。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和灌南县生态空间管控区域动态调整相符。 根据对《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 根据对《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）、《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 因此，本项目符合“三线一单”的要求。 10.1.5环境质量现状 根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在评价区为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程。从大气环境监测结果及评价指数来看，PM10、PM2.5和O3各项因子污染指数较小，通过一系列的改善措施之后，项目区域内的PM10、PM2.5和O3可达标。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，灌河可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 10.1.6达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目原料运输、原料堆场、皮带输送、破碎、筛分、石粉堆场等均产生废气污染物。其中原料运输、原料堆场、皮带输送、石粉堆场产生的粉尘无组织排放，破碎、筛分工序产生的粉尘经收集+布袋除尘后有组织排放，未收集到的废气污染物则无组织排放在相应的车间内。 根据预测，本项目建成后，项目排放废气污染物最大落地浓度未超过一次/小时均浓度值。本项目需以厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为西南的大李庄，最近距离约270m。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 （2）废水 厂房内实行“雨污分流”，本项目雨水经雨水管网收集后，进开发区市政雨水管网。 项目废水主要为生活污水、冲洗废水和初期雨水。生活污水经园区化粪池预处理后委托环卫部门清运，冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗不排放。本项目的实施对区域地表水环境的影响极小。 （3）噪声 根据预测，建设项目在厂界四周的噪声影响预测（贡献）值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区对应标准限值。因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。 （4）固废 本项目固废零排放，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： ①废气：大气污染物总量控制因子为颗粒物（粉尘）。 废气污染物排放量：颗粒物（粉尘）3.50t/a（有组织粉尘1.34t/a、无组织粉尘2.16t/a）； 废气污染物总量拟通过排污权交易形式获得。 ②废水：无废水外排无需申请总量； ③固废：0排放，无需申请总量。 10.1.7总结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”控制要求，选址较为合理。在各种污染防治措施落实的条件下，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。 10.2建议 （1）上述评价结果是根据灌南高达再生资源有限公司提供的现有的建设规模、生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果项目的性质、生产品种、规模、工艺流程、排污情况及防治措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环境影响评价文件； （2）切实落实好绿化方案，美化周围环境； （3）项目建设应严格执行相关环保制度；各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准；加强施工管理、生产管理和设备维护保养，确保废气、废水、噪声达标排放； （4）建设单位应制订环境保护计划和环境管理制度，要有专门的人员检查日常的环境管理工作； （5）加强生产管理和员工岗位培训及安全教育，制定和执行电气设备用电安全规程，预防和减少触电事故、烧伤、烫伤事故和火灾事故的发生。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

本项目已完成公示。

公示网址：http://www.longzhanhuanbao.com/nd.jsp?id=165#_np=109_405

# Text boxes

建筑垃圾

粉尘

原料堆场

破碎

筛分

石粉

粉尘、噪声

汽车运输

粉尘、噪声

皮带输送

粉尘

成  品

石子

成  品

运输车辆、地面冲洗用水

初期雨水

新鲜自来水

1418

286

沉淀池

216

损耗500

5000

5216

抑尘用水

1132

蒸发损耗1132

生活用水

损耗10

化粪池

环卫部门清运

60

60

75