灌南环审〔2020〕  号

关于对江苏灌南牧原农牧有限公司灌南十三场生猪养殖项目环境影响报告书的批复

江苏灌南牧原农牧有限公司：

你公司委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制报批的《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南十三场生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和灌南县环境科学学会出具的技术评估意见均已收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论、专家技术咨询意见及灌南县环境科学学会技术评估意见，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告书中的结论和建议。

二、《报告书》中涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，我局认为你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.必须严格执行报告书中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，禁止夜间施工。

3.项目须实行清污分流、雨污分流。项目运营期废水主要是生产和生活废水，全部进入黑膜沼气池处理，沼液处理达标后作为农家肥综合利用，不得外排。

4.落实《报告书》中各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目废气主要为沼气燃烧废气、食堂产生的油烟废气和养殖场产生的恶臭气体等，燃烧废气经脱水和脱硫等净化处理后，部分通过管道送至厂内食堂和浴室使用，剩余送至火炬燃烧。其中热水炉燃烧废气经8m高排气筒排放，其排放浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3“燃烧锅炉”标准要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过屋顶上方专用烟道排气筒排放，其排放必须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准；项目产生的恶臭气体通过喷洒除臭剂、安装除臭喷淋、及时清理、消毒、清洗、合理搭配食物和通风等处置措施后，其排放必须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7限值要求。

5.本项目噪声主要是猪叫声及风机、水泵等设备运行噪声。优先选用低噪声的设备、合理布局，采取适当的隔声降噪措施，设置厂房隔声和采用减震基础的方式控制泵类噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

6.项目产生的固废包括猪粪、沼渣、病死猪、胎盘、饲料包装废弃物、废脱硫剂、医疗废物以及生活垃圾等。须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则、环评报告表及固废相关法律法规要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中猪粪和沼渣统一收集后运至江苏灌南牧原农牧有限公司灌南十六场作为有机肥原料；病死猪和胎盘统一收集后运至江苏灌南牧原农牧有限公司灌南十六场由其无害化处置；饲料包装废弃物统一收集后外售废品回收站；废脱硫剂由厂家回收利用；医疗废物必须委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中定期收集清运。

7.重点区域须落实防渗措施，防止污染地下水。

三、项目养殖边界外须按《报告书》要求和技术评估意见执行防护距离，防护距离范围内目前尚无居民点等敏感保护目标，以后不允许建设集中居住等任何环境敏感目标。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，新建改建、扩建的畜禽养殖场选址满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的规定，场区周边500米无集中居住的居民点。

四、经我局总量部门核定控制指标：SO₂:0.003t/a；NOx:0.24t/a；颗粒物:0.008t/a。

五、项目建成投运后要按照环保法律法规要求全面落实好环评报告书中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

六、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

七、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，或建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺及拟采用的污染防治措施等发生重大变化的，必须报我局重新审批。

八、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2020年    月  日

连云港市灌南生态环境局 2020年 月 日印发