建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产500吨熔喷布及年产200套熔喷布设备

制造组装项目

建设单位：     爱柔皙（连云港）环保科技有限公司

编制日期：2020年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨熔喷布及年产200套熔喷布设备制造组装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 爱柔皙（连云港）环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 孙思源 | 联系人 | 赵井福 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济开发区光电产业园5号 |
| 联系电话 | 18652008888 | 传真 | / | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县经济开发区光电产业园 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2020-320724-17-03-524308 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 六、纺织业 20纺织品制造 二十四、专用设备制造业 70专用设备制造及维修 |
| 占地面积 | 3500m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保 投资（万元） | 16 | 环保投资占总投资比例 | 0.32% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2020年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： |
| 项目主要原辅材料见表1-1，主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 主要原辅材料一览表 产品名称 原料名称 年用量 来源/备注 熔喷布 聚丙烯1500 510t 外购，汽车运输 驻极母粒 15.3t 外购，汽车运输 熔喷布生产设备 真空吸料机 200套 外购，汽车运输 料斗式干燥机 200套 外购，汽车运输 65/30单螺杆挤出机 200套 外购，汽车运输 自动换网器 200套 外购，汽车运输 四回路液压站 200套 外购，汽车运输 熔体泵-200cc 200套 外购，汽车运输 600mm熔喷头装置系统 200套 外购，汽车运输 网帘接收机 200套 外购，汽车运输 静电驻极装置 200套 外购，汽车运输 分切、卷绕机 200套 外购，汽车运输 电器控制系统 200套 外购，汽车运输 设备钢架平台、护栏、楼梯 200套 外购，汽车运输 空气加热罐和气体分配管道 200套 外购，汽车运输 负压风机和管道 200套 外购，汽车运输 随机备件 200套 外购，汽车运输 表1-2 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 毒理毒性及危险性 聚丙烯 聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物，系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89~0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30~140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 可燃，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸，加热分解产生易燃气体。 驻极母粒 驻极母粒是一种配合驻极设备使用的特殊功能母粒，以聚丙烯为基材，在使用高性能复配型驻极剂，提高熔喷布的吸附能力及过滤效果。 / 本项目主要设备清单见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 产品名称 设备名称 数量（台/套） 熔喷布 真空吸料机 8 料斗式干燥机 8 65/30单螺杆挤出机 8 自动换网器 8 四回路液压站 8 熔体泵-200cc 8 600mm熔喷头装置系统 8 网帘接收机 8 静电驻极装置 8 分切机 8 卷绕机 8 电器控制系统 8 设备钢架平台、护栏、楼梯 8 空气加热罐和气体分配管道 8 负压风机和管道 8 随机备件 8 熔喷布生产设备 行车 1 轨道 1 轨道平车 2 工作台位 2 空压机 2 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | 910 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万kwh/a） | 1250 | 燃气（万Nm3/a） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水排放量：无工艺废水，生活污水排放量728m3/a。 排放去向：项目租用光电产业园统一建设的办公楼，生活污水排入办公楼配套的化粪池处理后，排入灌南海西污水处理有限公司处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 新冠肺炎疫情爆发以来，国内口罩、防护服等医疗物资产业发展迅速，国内大型汽车、电子、石化集团跨行业转产口罩不在少数，但熔喷布产能一直无法跟上口罩生产需求。熔喷布是生产医用口罩的核心材料，熔喷布产能直接影响医用口罩及相关防护用品的生产供应能力。目前国内疫情已呈现积极变化，一线防疫的口罩供需已得到缓解，但随着企业全面复工复产、学校复课、社会经济运行全面复苏趋势越来越显现，国外口罩需求越来越旺盛的情况，在一个时期内，口罩需求市场将维持在高位水平，熔喷布也将保持旺盛需求。 为了满足当前市场的需求，爱柔皙（连云港）环保科技有限公司拟投资5000万，租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房占地面积3500m2，同时租用光电产业园办公区、生活区等辅助设施。项目在厂房内建设8条熔喷布生产线及1条熔喷布生产设备组装生产线，并建设相应配套的公用工程、辅助设施等。项目建成后，将形成年产500吨熔喷布、年组装200套熔喷布生产设备的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正），“六、纺织业20纺织品制造，其他（编织物及其制品制造除外）的编制报告表；二十四、专用设备制造业70专用设备制造及维修，仅组装的编制登记表”。本项目年产500吨熔喷布、年组装200套熔喷布生产设备，故本项目应编制报告表。因此，建设单位委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 2、项目概况 本项目总投资为5000万元，租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房占地面积3500m2，同时租用光电产业园办公区、生活区等辅助设施。项目在厂房内建设8条熔喷布生产线及1条熔喷布生产设备组装生产线，并建设相应配套的公用工程、辅助设施等。项目建成后，将形成年产500吨熔喷布、年组装200套熔喷布生产设备的生产规模。项目地理位置见附图1。 3、预判符合性分析 （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 本项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房面积约3500m2，项目建设符合灌南县土地利用规划。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染物达标排放情况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目产品和生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 对照《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），灌南县生态空间保护区域列表如下，灌南县生态红线区域保护规划图见附图2。 表1-4 灌南县生态空间保护区域一览表 序号 名称 主导生态功能 面积及范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 1 “幸福林海”生态公益林 水源涵养 8.20 8.20 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡堤脚向南600米 2 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 0.28 0.28 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 3 北六塘河清水通道维护区 水源水质保护 15.01 15.01 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 4 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 水源水质保护 3.64 3.64 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 5 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 4.30 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 6 柴米河（灌南县）重要湿地 湿地生态系统保护 4.22 4.22 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 7 义泽河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.08 | 2.08 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 8 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.34 2.34 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 9 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 50.95 50.95 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对 应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 10 灌河洪水调蓄区 洪水调蓄 39.73 39.73 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 11 武障河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.35 2.35 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至 灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 12 义北干渠洪水调蓄区 洪水调蓄 2.48 2.48 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 13 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 1.79 1.79 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 14 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 水源水质保护 6.84 6.84 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） 15 龙沟河洪水调蓄区 洪水调蓄 1.13 1.13 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 16 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.97 0.97 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 17 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.92 0.92 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） 18 灌南二郎神文化遗迹公园 自然与人文景观保护 0.08 0.08 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 距离本项目最近的生态空间保护区域为南六塘河清水通道维护区，根据上表可知，南六塘河清水通道维护区生态空间管控区域范围为南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围。本项目位于灌南县经济开发区光电产业园，距离南六塘河清水通道维护区1380米，不在生态空间管控区域范围内。 ②环境质量底线分析 本次评价对照《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）和《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行环境质量底线相符性分析。 项目位于灌南县经济开发区光电产业园。根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水公兴河、南六塘河、硕项湖水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，项目所在区域地下水质量较好；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 项目运行过程产生的废水、废气、噪声、固废均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小。因此，本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线分析 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-5所示。 表1-5 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 本项目不涉及燃煤，使用能源主要为电能。 相符 2、水资源消耗 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 1、本项目用水由园区供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制目标； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 相符 3、土地资源消耗 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 项目选址为规划的工业用地，项目占地面积约为3500m2，利用厂区现有土地，不需新增用地，无用地供需矛盾。 相符 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所需新鲜用水量为910m3/a，使用节水设备，制定节水制度，加强节水管理。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，本项目新鲜用水指标约为910m3/a，万元工业增加值用水量0.012立方。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目建成后全厂能源消耗为1536.3吨标准煤/a（电耗、水耗等折算），经计算，单位GDP能耗为0.02吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。项目占用公共能源消耗量为1536.3tce/a（水、电折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目用水量较少，年用水量910m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 项目位于灌南县经济开发区，项目投资强度952.3万元/亩，达产后亩均产值13523.8万元/亩，因此符合土地资源消耗要求。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）中环境准入及负面清单管理要求，本项目相符性分析见表1-8。根据下表可知，本项目不在环境准入负面清单范围内。 表1-8 与当地负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，用地为工业用地，属于工业集聚点，符合当地产业规划、土地利用规划，项目不在生态红线范围内。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线管控范围内。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患。 符合 6）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目已通过灌南县行政审批局备案，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 7）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，项目污染治理工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 （3）相关环保政策相符性分析 ①与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）相符性 本项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，项目卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在。企业不产生生产废水，生活污水接入污水厂处理。目前园区水、电等基础设施比较较完善。项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，“三废”经治理后，均能稳定达标排放，本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）的相关要求，满足安全和环保要求。 ②与《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析 为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，制定《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》，总体要求和目标： （二）强制重点行业清洁原料替代。2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 （四）推进重点工业行业VOCs治理。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 本项目挤压熔融、熔喷和成网过程中会产生挥发性有机物（非甲烷总烃），废气收集后采用光氧催化装置处理后达标排放，符合苏政办发[2017]30号及专项行动实施方案的要求。 ③与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析（环大气[2017]121号） 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。钢结构制造行业：大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 本项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，项目生产过程产生的挥发性有机物集中收集后，经光氧催化装置处理后达标排放。项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求。 ④根据连云港市环境保护局连环发[2007]33号文《关于灌南县经济开发区环境影响报告书的批复》对入区企业提出如下准入条件。 表1-9 项目与灌南县经济开发区环境影响报告书的批复相符性分析 环评批复内容 项目情况 相符性 明确开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设。进区企业采用国内甚至国际先进水平的清洁生产工艺、生产设备及污染治理技术，其资源利用率、水重复利用率等应达到清洁生产国内先进水平。 项目厂址符合开发区用地规划；本项目实施循环经济和清洁生产，且采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术。项目清洁生产水平属于国内先进水平。因此本项目符合开发区批复对入园企业要求。 符合 优化区内产业结构，严格环保准入条件。开发区应优化产业结构，重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。所有入区企业必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度，未通过环保审批的项目一律不得开工建设。 本项目为纺织品制造及设备组装项目，符合开发区产业定位。项目正进行环境影响评价工作，严格执行“三同时”制度。因此本项目符合开发区批复对入园企业要求。 符合 ⑤与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 本次评价与苏环办[2019]36号文件相符性分析内容见表1-10。 表1-10 与苏环办[2019]36号的相符性分析 文件 审批要点/要求 建设项目情况 符合性 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办[2019]36号))附件《江苏省建设项目环评审批要点》一"不予批准"的项目”。 有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施。 建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，确保污染物排放达到国家和地方排放标准 符合 根据上表可知，本项目类型、选址及布局合理，项目排放的污染物经相应污染防治措施处理后，可以实现达标排放，不会降低区域环境质量，不会改变区域环境功能类别，符合苏环办[2019]36号文件要求。 4、项目建设内容及规模 项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房占地面积3500m2，同时租用光电产业园办公区、生活区等辅助设施。项目在厂房内建设8条熔喷布生产线及1条熔喷布生产设备组装生产线，并建设相应配套的公用工程、辅助设施等。项目建成后，将形成年产500吨熔喷布、年组装200套熔喷布生产设备的生产规模。项目产品执行《口罩用聚丙烯熔喷制造布》团体标准（T/JSFZXH001-2020）中的技术要求，产品方案见表1-11，产品执行的基本技术要求和外观质量要求分别见表12和表13。项目主要建设内容见表1-14。 表1-11 建设项目产品方案 工程名称 产品名称 设计生产能力 过滤效率 年运行时数（h） 熔喷布生产线8条 熔喷布 500t/a ≥95% 8400 熔喷布生产设备组装生产线1条 熔喷布生产设备 200套/年 / 8400 表1-12 产品基本技术要求 项目 规格（g/m2） ≤20 ≤50 ≤100 ≤150 幅宽偏差/mm -1～+3 单位面积质量偏差率/% ±8 ±7 ±5 ±4 单位面积质量变异系数 ≤7 ≤6 断裂强力/N 横向 ≥2 ≥6 ≥10 纵向 ≥4 ≥9 ≥15 纵向断裂伸长率/% ≥20 表1-13 产品外观质量要求 项目 要求 破洞 不允许 针孔 不明显 ≤10个/100cm2 明显 不允许 晶点 面积≤1mm2 ≤10个/100cm2 面积≥1mm2 不允许 飞花 不允许 异物 不允许 表1-14 项目主要建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容 工程规模/设计能力 备注 主体工程 生产区 熔喷布生产线8条 年产500吨熔喷布 租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房占地面积3500m2 熔喷布生产设备组装生产线1条 年组装200套熔喷布生产设备 辅助工程 配套设施 办公区 / 租用灌南县经济开发区光电产业园现有办公生活用房 宿舍 / 食堂 / 贮运工程 贮存区 原料暂存区 占地面积245m2 在租用的厂房内进行分区建设 成品暂存区 占地面积245m2 公共工程 供水系统 开发区供水管网 供水量为910m3/a 利用开发区现有供水管网、供电电网 供电系统 开发区供电电网 年用电量1250万kwh 环保工程 废气处理 集气箱 捕集率90% 新增 光氧催化装置 去除率50% 新增 噪声控制 减振、隔声、消声设施 / 新增 固废处理 一般固废仓库 占地面积10m2 新增 危废仓库 占地面积5m2 新增 废水处理 化粪池 / 利用灌南县经济开发区光电产业园办公楼配套的化粪池 5、公用及辅助工程 （1）给排水系统 给水：项目总用水量为910m3/a，由开发区供水管网供给。 排水：项目排水采用雨污分流排水体制，雨水经雨水管网进入附近水体；生活污水经光电产业园办公楼配套建设的化粪池处理后排入灌南海西污水处理有限公司处理。 （2）供电 项目年用电量为1250万kWh，由开发区供电电网供给。 （3）储运 ①储存：项目在租用厂房内分区建设原料暂存区和成品暂存区，用于储存原料及成品。 ②运输：原辅料运入运出、厂内运输由社会车辆及厂内车辆共同完成等。 6、环保投资 项目总投资5000万元，环保投资估算16万元，占项目总投资的0.32%，具体见表1-15。 表1-15 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 废气 光氧催化装置 4 集气箱 3 噪声 减振、消声、隔声设施 6 固废 一般固废仓库 1 危废仓库 2 合计 16 7、厂区平面布置及合理性分析 项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房作为生产用地，同时租用光电产业园办公区、生活区等辅助设施。根据平面布置，生产厂房位于光电产业园东南侧，厂房内设有熔喷布生产区、设备组装区、原料暂存区、成品暂存区等。办公生活区位于光电产业园北侧，处于常年主导风向侧风向。项目生产区与办公生活区分开，厂区设计布局合理，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，厂区平面布置较为合理。项目平面布置见附图3、周边概况图见附图4。 8、劳动定员、工作班制和工作时间 职工人数：本项目劳动定员20人。 工作制度：年工作时间350天，采取三班制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于灌南县经济开发区光电产业园。项目租用灌南县经济开发区光电产业园厂房5号楼1楼厂房，根据现场踏勘，目前厂房为空置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 项目地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。项目地理位置图见附图1。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 3、灌南县经济开发区发展概况 2018年，外贸进出口等量质指标都保持高速增长态势，成功引进12个项目，其中超亿元项目10个。 灌南县经济开发区坚持高质发展，发展定位更高。科学制定园区规划。按照省级园区标准，对开发区总体规划、环评规划进行重新修编，研究制定产业布局等专项规划。更加注重产业培育。按照“园区产业化、产业集群化”的思路，重点围绕光电、绿色建材、机械制造等主导产业，进一步补链强链，全力做大做强产业规模，高起点、高标准、快速度形成特色鲜明、层次清晰的主导产业集群。 坚持项目为王，产业实力更强。一是狠抓招商选资。在面上推动传统产业升级和新兴产业崛起的基础上，强力推进园区招商、专业招商、产业招商。二是建立鉴别机制。具体做到“两看三把关”。“两看”：一看项目所在产业的发展趋势和前景，对不符合产业发展方向、国家明令禁止的项目坚决不要；二看项目是否有合理的融资渠道和完备的资金解决方案。“三把关”：把关项目规划容积率和建筑密度，把关项目投资强度，把关项目安全系数和环保指标，从源头拒绝存在严重安全隐患、不符合国家环保要求的项目入驻园区。三是注重扶优培强。千方百计做强做大现有企业，对园区126家企业制定分类培育计划，一企一策，鼓励通过科技创新、技术改造、环保整治、延伸产品等方式，推动骨干企业上台阶、小微企业上规模。到2020年，培育年产值超10亿元的企业5家以上，超5亿元企业10家以上，超亿元企业30家以上。四是狠抓项目建设。加快3D陶瓷后盖、艾瑞克新材料、万航木业、宏达循环经济产业园、亿达光学等项目建设速度，力争早建成、早投产、早达效。 坚持配套完善，发展环境更优。一是完善基础服务配套。继续完善道路、绿化、供气、供电、排污等基础设施配套，为项目入驻提供基本保障。二是完善生活服务配套。依托现有150套公租房，建成开发区蓝领公寓和人才公寓，为客商提供功能完善的投资、生活平台。三是完善生产服务配套。重点加强金融服务，探讨平台公司为企业提供担保贷款的通道，推进有实力的投资公司共同建立产业发展基金，有效解决企业融资难问题，为企业发展壮大创造有利条件。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水环境、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目位于灌南县经济开发区光电产业园，灌南县属于连云港市，项目评价范围内近期没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，故本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，评价基准年为2019年。根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 根据上表可知，SO2和NO2年平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下： （1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。 （4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。 （5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 （6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。 根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，通过实施《连云港市空气质量达标规划》及《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为公兴河、南六塘河、硕项湖，控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司关于《江苏万年达杭萧钢构有限公司建筑钢构工程制造生产线建设工程环境影响报告书》的环境质量现状检测报告（编号：HR19112019），公兴河各监测断面各监测因子水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，南六塘河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据连云港市灌南生态环境局发布的《饮用水源地水质周报》，硕项湖水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据现场调查，项目所在地区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。 4、地下水环境质量现状 根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司关于《江苏万年达杭萧钢构有限公司建筑钢构工程制造生产线建设工程环境影响报告书》的环境质量现状检测报告（编号：HR19112019），所在区域地下水环境质量现状检测结果如下：项目所在区域氨氮、耗氧量、氯化物、亚硝酸盐氮、氰化物等监测指标值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，硝酸盐氮、硫酸盐监测指标值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准要求。总体来说，项目所在区域地下水环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，位于灌南县经济开发区，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，综合考虑项目运营对周边环境及居民造成的影响，确定项目的大气评价范围为以项目厂址为中心，厂界外边长5km的矩形区域。项目周边主要环境保护目标如下，环境保护目标图见附图5。 1、保护目标周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护周边地表水公兴河、南六塘河、硕项湖水质不得恶化； 3、保护区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准； 4、保护建设区域不因本项目的建设而降低其功能级别； 5、保障周边居民不会因为本项目建设而降低生活质量。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 坐标 厂界最近距离（m） 规模 使用功能 环境功能 X Y 大气 谢小李 NW -1022 2026 2386 80户280人 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中2类标准 前汪场 NW -601 2240 2374 82户287人 居住区 张庄五组 NW -792 1884 2155 90户315人 居住区 王场 NW -295 2117 2226 25户88人 居住区 沟口 NE 449 2202 2233 20户70人 居住区 杂姓庄 NE 657 1884 2002 48户168人 居住区 新徐场 N 0 1680 1680 65户228人 居住区 条河二组 NW -2120 1200 2486 40户135人 居住区 胡场 W -2296 0 2296 50户175人 居住区 福庄 SW -2296 -290 2315 45户157人 居住区 中场 SW -2236 -994 2450 80户280人 居住区 王场（南） SW -1678 -526 1735 53户185人 居住区 颜庄 NW -1657 1335 2120 110户385人 居住区 张庄村 NW -783 1338 1570 274户959人 居住区 二圩村 W -965 0 965 156户546人 居住区 小海岛 NW -554 835 997 90户315人 居住区 朱二圩 SW -653 -740 998 114户399人 居住区 佑东村 SW -1832 -1730 2538 150户525人 居住区 大马场沟 SE 1306 -2130 2558 172户602人 居住区 吴圩 S 0 -530 530 130户455人 居住区 周圩 S 0 -712 712 200户700人 居住区 王头圩 SW -780 -1580 1811 170户595人 居住区 新程庄 N 0 1240 1240 16户56人 居住区 孙小圩 N 0 241 241 35户122人 居住区 八家人 NE 672 864 1536 20户70人 居住区 海西豪庭 NE 1512 1995 2481 1748户6118人 居住区 鑫源一品 NE 1069 1994 2266 2160户7560人 居住区 大桥七组 NE 1172 1630 2039 60户210人 居住区 港利尚城府邸 NE 2003 1718 2643 1380户4830人 居住区 水韵华府 NE 2383 1679 2884 2016户70556人 居住区 小南庄 NE 2094 1259 2420 40户135人 居住区 前惠涧 NE 1386 775 1615 120户420人 居住区 地表水 公兴河 NW / / 480 小型 农业用水 GB3838-2002中Ⅲ类标准 南六塘河 NW / / 1380 中型 水源水质保护 硕项湖 E / / 1100 / 水源水质保护 声环境 厂界 / / / / / 工业区 GB3096-2008中3类区 生态环境 南六塘河清水通道维护区 NW / / 1380 4.30km2 水源水质保护 灌南县生态空间保护区域 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 SE / / 2100 6.84 km2 水源水质保护 地下水 项目周边地下水及含水层 周边 / / / 6km2 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 土壤 厂区周边 / / / / 建设项目厂内及厂外0.05km范围内 / GB 36600-2018中二类用地标准 注：坐标（x,y）是以企业厂房左下角（0,0）为参照的相对坐标。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、PM10、PM2.5、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 标准浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次浓度值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 TVOC 8h平均 600 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 2、地表水 公兴河、南六塘河和硕项湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 序号 评价因子 Ⅲ类水标准值 标准来源 1 pH值 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 溶解氧 ≥5 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 化学需氧量（COD） ≤20 5 五日生化需氧量（BOD） ≤4 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 7 总磷（以P计） ≤0.2 3、地下水 项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分类评价，具体标准值见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 评价 因子 pH 氨氮 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝 酸盐 硫酸盐 总大肠 菌群* I类 标准 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类 标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类 标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类 标准 5.5~6.5, 8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类 标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 ＞4.8 ＞350 ＞100 4、声环境 项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目运营期生产工序中排放的废气污染物为VOCs（非甲烷总烃），废气污染物排放标准按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9的排放限值要求，同时厂区内VOCs浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求，具体标准至见表4-4和表4-5。 表4-4 废气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 60 15 / 周界外浓度最 高点 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控设置 NMHC 6 监控点处1小时平均浓度限值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 项目的生产运营过程中产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），经污水管网接入灌南海西污水处理有限公司处理，污水厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目污水排放标准值见表4-6、表4-7。 表4-6 《污水综合排放标准》 单位：mg/L 序号 标准值项目 标准限值 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 2 化学需氧量（COD） ≤500 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300 4 SS ≤400 5 氨氮* ≤45 6 TP* ≤8 注：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表4-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 单位：mg/L 序号 标准值项目 标准限值 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 2 化学需氧量（CODCr） ≤50 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤10 4 SS ≤10 5 氨氮 ≤5（8）* 6 总氮 ≤15 7 总磷 ≤0.5 *注：括号外的数值为水温>12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单中相应标准。 |
| 总量 控 制 指 标 | 根据环发[2006]189号《主要水污染物总量分配指导意见》：“废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其排放量不计入区域总量控制指标中”。因此，本项目总量控制指标统一从灌南海西污水处理有限公司的总量限额内进行区域调配。本次评价建议申请排放总量如下： 水污染物总量控制指标：废水量：728m3/a； 接管考核量COD0.217t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.017t/a、TN0.028t/a、TP 0.004t/a； 进入环境量COD0.036t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.004t/a、TN0.011t/a、TP 0.0004t/a。 大气污染物总量控制指标：VOCs0.088t/a（非甲烷总烃0.088t/a）。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，施工期时间较短，影响较小，故本次评价不予分析。 二、营运期工程分析 1、熔喷布生产工艺 熔喷布生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 熔喷布生产工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： ①真空吸料：将聚丙烯原料放入料斗中，利用自动吸料设备将原料吸至螺杆机压机内。该工序产生噪声。 ②螺杆挤压熔融：将聚丙烯直接由自动吸料机抽吸至螺杆机压机内，将螺杆机压机内的聚丙烯在高温（300℃）下热融成熔融状态并挤出。挤出机降温方式采用风冷降温，不使用冷却水。聚丙烯在熔融过程产生有机废气VOCs（非甲烷总烃）。 ③过滤：熔融后的液态聚丙烯采用滤筛进行过滤。滤网定期更换会产生少量滤网废渣S。 ④熔喷：聚丙烯熔融后经过喷丝孔将其喷出成为纤维状并在高速热气流的喷吹下使之受到强大拉伸形成极细的短纤维，这些短纤维被吸附在成网帘上由于纤维凝聚成网后仍能保持较高的温度从而使纤维间相互粘连成为熔喷布。熔喷温度约250℃，电加热。该过程产生有机废气VOCs（非甲烷总烃）。 ⑤成网：利用气流扩散和附壁效应使长丝束按一定方式铺放到凝网帘上，如利用侧吹气流交替吹风使长丝左右摆动而铺置成网。该过程产生有机废气VOCs（非甲烷总烃）。 ⑥驻极：利用静电驻极设备对熔喷布进行驻极处理，驻极母粒添加比例为原料聚丙烯颗粒的2%~5%。驻极处理可以让熔喷布增加更多电荷的方法，提升熔喷布的过滤效率。静电驻极处理后，熔喷布的过滤效率可达95%以上。 ⑦卷绕、分切：成型的熔喷布经卷绕机收卷，最后经分切机分切、切边即成品：分切边角料直接送往挤出机回用；同时检验产品是否符合规格，不符合的产品同分切边角料一起送往挤出机回用。该过程产生废边角料及不合格品。 ⑧包装、入库：将成品包装好后入仓库代售。该过程产生废包装材料。 2、熔喷布生产设备组装工艺流程 熔喷布生产设备组装流程见图5-2。 图5-2 熔喷布生产设备组装流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 公司外购熔喷布生产线上的各生产设备，组装人员按组装产品整组流程进行装配，主要包括机体组装和电气/电脑控制系统组装，装配完成后进行调试，调试合格的产品，交付出厂。组装过程产生噪声及废手套、抹布等。 主要污染工序及源强分析 1、废气 项目运营产生的工艺废气主要为熔喷布生产过程中产生的有机废气VOCs（非甲烷总烃），熔喷布生产设备组装过程不产生工艺废气。 本项目采用的原料为聚丙烯类塑料粒子，根据原料的物理化学性质，聚丙烯为高分子有机聚合物，熔点165℃，在350-380℃时开始分解出丙烯、丙烷等单体。本项目聚丙烯加热熔融温度在300℃左右，在此温度下，聚丙烯基本不会受热分解，但由于聚丙烯中含有少量未聚合的丙烯单体，在加热过程中会产生少量的丙烯单体废气，主要成分为非甲烷总烃，本次评价以VOCs计。 参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》，聚丙烯塑料加工过程中非甲烷总烃产污系数为0.35kg/t原料。本项目聚丙烯使用量约为510t/a，则VOCs（非甲烷总烃）产生量为0.179t/a，其中挤出熔融工序产生的VOCs（非甲烷总烃）占总量的80%，为0.143t/a，熔喷工序产生的VOCs（非甲烷总烃）占总量的15%，为0.027t/a，成网工序产生的VOCs（非甲烷总烃）占总量的5%，为0.009t/a。 根据企业提供资料，熔喷工序对操作条件要求较高，若在工段上方设置废气收集装置，会影响熔喷效果，而熔喷紧邻成网工序，故在成网工序设置集气箱，收集熔喷和成网工序产生的废气1条生产线上设置1个集气箱，8条生产线共设置8个集气箱。集气箱为两面封闭，一面带有孔状结构、一面连接管道的收集箱，管道连接风机。废气产生后，在风机的作用下经孔状结构进入收集箱，再经管道进入废气处理装置。本项目挤压熔融过程产生的废气直接通过管道收集接入废气处理设施。8条熔喷布生产线产生的VOCs（非甲烷总烃）经收集后均接入1套废气处理装置（光氧催化装置）处理后，通过15m高1#排气筒排放，风机风量为8000m3/h。集气箱捕集效率以90%计，未捕集的废气以无组织形式排放。光氧催化装置对VOCs（非甲烷总烃）的去除效率以50%计。则有组织VOCs（非甲烷总烃）产生量为0.175t/a，排放量为0.088t/a，无组织VOCs（非甲烷总烃）产生及排放量为0.004t/a。 本项目VOCs（非甲烷总烃）产生浓度为2.625mg/m3，远低于《合成树脂工业污染物排放标准》中最高允许排放浓度（60mg/m3），为进一步降低污染物排放量，减轻废气污染物排放对周边大气环境产生的不利影响，故采用光氧催化装置处理项目运营过程中产生的有机废气。光氧催化装置对VOCs（非甲烷总烃）的去除效率以50%计，VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求，可以达标排放。 项目有组织废气污染物产生及排放情况见表5-1，无组织废气污染物产生及排放情况见表5-2。 表5-1 有组织废气污染物产生及排放情况一览表 排放源 污染物名称 废气量(m3/h) 产生情况 处理方式及 处理效率 排放情况 排气筒编号 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 熔喷布生产线 VOCs（非甲烷总烃） 8000 2.625 0.021 0.175 光氧催化装置 去除率50% 1.313 0.011 0.088 1# 表5-2 无组织废气污染物产生及排放情况一览表 污染源名称 污染物名称 产生量（t/a） 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 排放量（t/a） 生产车间 VOCs（非甲烷总烃） 0.004 100 35 6 0.004 2、废水 （1）用水指标确定 项目劳动定员20人，年工作350天，租用灌南县经济开发区光电产业园统一建设的办公楼、生活区。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，人均生活用水量按照130L/人•天计，则生活用水量为2.6m3/d，年生活用水量为910m3/a。 建设项目水平衡图见图5-3。 图5-3 建设项目水平衡图 单位：m3/a （2）污水量预测 本项目不产生工艺废水，项目运营期废水主要为生活污水。 项目劳动定员20人，人均生活用水量按照130L/人•天计，则生活用水量为2.6m3/d，年生活用水量为910m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为728 m3/a。 生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP，产生浓度为350mg/L、250mg/L、25mg/L、40mg/L、5mg/L，经化粪池处理后排入灌南海西污水处理有限公司，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。项目租用灌南县经济开发区光电产业园统一建设的办公楼，生活污水排入光电产业园办公楼配套的化粪池处理。 本项目废水污染物产生及排放情况见表5-3。 表5-3 废水污染物产生及排放情况一览表 废水量 m3/a 污染物名称 产生浓度 mg/L 产生量t/a 治理措施 接管情况 排放情况 排放去向 接管浓度mg/L 接管量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 728 COD 350 0.255 化粪池 297.5 0.217 50 0.036 灌南海西污水处理有限公司 SS 250 0.182 175 0.127 10 0.007 NH3-N 25 0.018 23.75 0.017 5 0.004 TN 40 0.029 38 0.028 15 0.011 TP 5 0.004 5 0.004 0.5 0.0004 3、噪声 本项目的噪声源主要为真空吸料机、干燥机、挤出机、分切机、空压机等，其噪声源强范围在80～90dB(A)之间，建设项目主要高噪声设备噪声产生情况详见下表5-4。 表5-4 项目主要高噪声设备一览表 序号 设备名称 单台噪声级dB(A) 拟采取的降噪措施 1 真空吸料机 85 建筑主体隔声、设备减振降噪量≥25dB(A) 2 干燥机 80 建筑主体隔声、设备减振降噪量≥25dB(A) 3 挤出机 80 建筑主体隔声、设备减振降噪量≥25dB(A) 4 分切机 85 建筑主体隔声、设备减振降噪量≥25dB(A) 5 空压机 90 建筑主体隔声、设备减振降噪量≥25dB(A) 4、固体废弃物 项目生产过程中产生的固体废物包括过滤废渣、废边角料、废包装袋、废手套抹布、废紫外灯管和生活垃圾。各副产物产生情况如下： ①过滤废渣 本项目熔喷布生产过程中过滤过程滤网定期清理，会产生过滤废渣，根据企业提供资料，过滤废渣年产生量为原料用量聚丙烯的万分之一，聚丙烯年用量为510t/a，则过滤废渣年产生量为0.051t/a，集中收集后外售。 ②废边角料 本项目分切过程会产生废边角料，产生量约为产品产量的千分之一，项目熔喷布产量为500t/a，则废边角料产生量约0.5t/a，集中收集后外售。 ③废包装袋 根据企业提供资料，废包装袋产生量约0.2t/a，集中收集后外售。 ④废手套抹布 熔喷布设置组装过程中产生废手套、废抹布等。根据企业提供资料，废手套抹布产生量约0.2t/a，由环卫部门定期清运。 ⑤废紫外灯管 光氧催化装置使用紫外灯管作为光源对有机废气分子进行催化氧化，本项目设置1台光氧催化装置，紫外灯管每年更换一次，废紫外灯管产生量为0.005t/a。废紫外灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29类别，废物代码900-023-29，企业集中收集后委托有资质单位处理。 ⑥生活垃圾 本项目职工定员20人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，年工作350天，则生活垃圾的产生量为3.5t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-5，危险废物属性判定情况见表5-6，项目固体废物产生及处置情况汇总见表5-7。 表5-5 项目副产物属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （t/a） 种类判断 固体废物 是否为危险废物 副产品 判断依据 1 过滤废渣 过滤 固态 聚丙烯 0.051 ( 否 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016版） 2 废边角料 分切 固态 聚丙烯 0.5 ( 否 3 废包装袋 包装 固态 塑料 0.2 ( 否 4 废手套抹布 组装 固态 棉制品 0.2 ( 否 5 废紫外灯管 废气处理 固态 汞 0.005 ( 是 6 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 3.5 ( 否 表5-6 危险废物属性判定一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 形态 主要成分 危险特性 拟采取处置方法 1 废紫外灯管 HW29 900-023-29 0.005 固态 汞 T 委托有资质单位处置 表5-7 项目固体废物处置方式汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （t/a） 拟采取处置方法 1 过滤废渣 过滤 固态 聚丙烯 0.051 外售处理 2 废边角料 分切 固态 聚丙烯 0.5 3 废包装袋 包装 固态 塑料 0.2 4 废手套抹布 组装 固态 棉制品 0.2 环卫部门定期清运 5 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 3.5 6 废紫外灯管 废气处理 固态 汞 0.005 委托有资质单位处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 废气量 | 6.72×107m3/a | 6.72×107m3/a |
|  |  |  | VOCs（非甲烷总烃） | 5.25mg/m3，0.175t/a | 2.625mg/m3，0.088t/a |
|  | 无组织 | 生产车间 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.004t/a | 0.004t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 728m3/a | 728m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.255t/a | 297.5mg/L/50mg/L，0.217t/a/0.036t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.182t/a | 175mg/L/10mg/L，0.127t/a/0.007t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.018t/a | 23.75mg/L/5mg/L，0.017t/a/0.004t/a |
|  |  | TN | 40mg/L，0.029t/a | 38mg/L/15mg/L，0.028t/a/0.011t/a |
|  |  | TP | 5mg/L，0.004t/a | 5mg/L/0.5mg/L，0.004t/a/0.0004t/a |
| 固废 | 过滤 | 过滤废渣 | 0.051t/a | 外售处理 |
|  | 分切 | 废边角料 | 0.5t/a |  |
|  | 包装 | 废包装袋 | 0.2t/a |  |
|  | 组装 | 废手套抹布 | 0.2t/a | 环卫部门定期清运 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.5t/a |  |
|  | 废气处理 | 废紫外灯管 | 0.005t/a | 委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为真空吸料机、干燥机、挤出机、分切机、空压机等，其噪声源强范围在80～90dB(A)之间。经相应措施治理后噪声的贡献值较小，厂界噪声影响值昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，施工期时间较短，影响较小，故本次评价不予分析。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、源强及环保措施 本项目挤压熔融过程产生的废气直接通过管道接入废气处理设施，熔喷和成网工序均设置集气箱收集废气，故1条生产线上设置1个集气箱，8条生产线共设置8个集气箱。8条熔喷布生产线产生的VOCs（非甲烷总烃）经收集后均接入1套废气处理装置（光氧催化装置）处理后，通过15m高1#排气筒排放，风机风量为8000m3/h。集气箱捕集效率以90%计，未捕集的废气以无组织形式排放。光氧催化装置对VOCs（非甲烷总烃）的去除效率以50%计。则有组织VOCs（非甲烷总烃）产生量为0.175t/a，排放量为0.088t/a，无组织VOCs（非甲烷总烃）产生及排放量为0.004t/a。 2、大气环境影响评价等级 （1）大气环境影响评价等级确定方法 ①大气环境影响评价等级确定原则：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模式中的估算模型，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②大气环境影响评价分级方法：根据项目污染源初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi （第i个污染物,简称最大地面浓度占标率）及第i个污染物地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi= Ci / Coi×100% 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8小时平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值；GB3095、HJ2.2-2018附录D中都未包含的污染物，可以参照其它国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。 根据Pi计算公式分别计算第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，污染物数大于i，取P最大者Pmax，按下表判别建设项目大气环境评价工作等级。 表7-1 大气环境影响评价等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （2）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准筛选见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准筛选表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 TVOC 8小时平均 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （3）估算模型参数及点源参数、面源参数 估算模型参数见表7-3，点源及面源参数见表7-4~表7-5。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.5 最低环境温度/℃ -21.7 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m 0.2075 是否考虑岸边熏烟 考虑岸边熏烟 □是 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-4 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1 1#排气筒 36 56 1 15 0.5 11.32 25 8400 正常排放 VOCs（非甲烷总烃） 0.010 注：本次评价以生产车间西南角为原点，坐标（0,0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 表7-5 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效高度 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1 生产车间 0 0 1 100 35 -5 6 8400 正常排放 VOCs（非甲烷总烃） 0.0005 注：本次评价以生产车间西南角为原点，坐标（0,0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 （4）主要污染源估算模式计算结果 主要污染源估算模式计算结果见表7-6~表7-7。 表7-6 有组织废气预测结果 下风向距离/m 1#排气筒—VOCs（非甲烷总烃） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 10 3.80E-05 0 69 1.19E-03 0.1 100 1.00E-03 0.08 200 4.30E-04 0.04 300 6.36E-04 0.05 400 6.16E-04 0.05 500 5.37E-04 0.04 600 4.68E-04 0.04 700 4.15E-04 0.03 800 3.68E-04 0.03 900 3.29E-04 0.03 1000 2.95E-04 0.02 1100 2.67E-04 0.02 1200 2.50E-04 0.02 1300 2.37E-04 0.02 1400 2.24E-04 0.02 1500 2.13E-04 0.02 1600 2.02E-04 0.02 1700 1.93E-04 0.02 1800 1.84E-04 0.02 1900 1.76E-04 0.01 2000 1.69E-04 0.01 2100 1.62E-04 0.01 2200 1.55E-04 0.01 2300 1.49E-04 0.01 2400 1.43E-04 0.01 2500 1.37E-04 0.01 下风向最大质量浓度及占标率 1.19E-03 0.1 下风向最大浓度距离m 69 表7-7 无组织废气预测结果 下风向距离/m 生产车间—VOCs（非甲烷总烃） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 10 4.33E-04 0.04 58 6.44E-04 0.05 100 5.30E-04 0.04 200 3.23E-04 0.03 300 2.18E-04 0.02 400 1.59E-04 0.01 500 1.23E-04 0.01 600 9.86E-05 0.01 700 8.15E-05 0.01 800 6.90E-05 0.01 900 5.95E-05 0 1000 5.20E-05 0 1100 4.62E-05 0 1200 4.13E-05 0 1300 3.72E-05 0 1400 3.38E-05 0 1500 3.09E-05 0 1600 2.84E-05 0 1700 2.62E-05 0 1800 2.43E-05 0 1900 2.27E-05 0 2000 2.12E-05 0 2100 1.99E-05 0 2200 1.87E-05 0 2300 1.76E-05 0 2400 1.66E-05 0 2500 1.58E-05 0 下风向最大质量浓度及占标率 6.44E-04 0.05 下风向最大浓度距离m 58 （5）建设项目大气环境影响评价工作等级确定 由以上结果可以看出，建设项目主要污染物Pmax=0.1%， Pmax＜1%，故本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 3、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （1）估算模式结果综述 根据预测结果，点源及无组织面源污染物预测浓度较低，Pmax＜1%，故建设项目废气排放不会对大气环境产生明显影响。 （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表7-8。 表7-8大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算排放量/（t/a） 一般排放口 1 1# VOCs（非甲烷总烃） 2625 0.010 0.088 一般排放口合计 VOCs（非甲烷总烃） 0.088 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs（非甲烷总烃） 0.088 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算见表7-9。 表7-9大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 生产车间 VOCs（非甲烷总烃） / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4000 0.004 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs（非甲烷总烃） 0.004 3、大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算见表7-10。 表7-10大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs（非甲烷总烃） 0.092 4、大气环境防护距离及卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据估算模型预测结果，厂界外各项大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值。因此，本项目不设置大气环境防护区域，建设项目无组织排放各污染物满足环境控制要求。 （2））卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； －有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 根据所在地区近五年来平均风速（3.1m/s）及工业企业大气污染物源构成类别查询，参数选择详见表7-11，计算结果如表7-12。 表7-11卫生防护距离计算的参数选择表 因子 位置 A B C D VOCs（非甲烷总烃） 生产车间 350 0.021 1.85 0.84 表7-12卫生防护距离计算结果 因子 VOCs（非甲烷总烃） 生产车间 距离（m） 0.014 取值 50 根据计算，项目投产后无组织排放源的卫生防护距离为生产车间外50m范围，卫生防护距离包络线见附图4。本项目位于灌南县经济开发区光电产业园内，卫生防护距离范围内无居民、学校、行政机关等环境敏感点，因此项目卫生防护距离设置可满足环保要求。 综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周边大气环境影响较小。 表7-13 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级 评价范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（VOCs、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准( 附录D( 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区 一类区和二类区( 环境基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测和评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT ( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他  预测范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km 预测因子 预测因子（VOCs、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位熟：（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（ ）t/a VOCs：（0.092）t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、地表水环境影响分析 1、地表水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响程度、受纳水体环境质量现状、水环境敏感目标等综合确定。 本项目为水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定见表7-14。 表7-14 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 水污染物排放量Q(m3/d)或水污染物当量数W(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 / 本项目运营期废水主要为生活污水，经化粪池处理后接入灌南海西污水处理有限公司处理。根据表7-14，确定本项目地表水水环境影响评价等级为三级B。因此，无需进行环境影响预测，主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 2、接管可行性 本项目废水主要为生活污水，产生量为728m3/a，废水中污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP的浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、40mg/L、5mg/L，经化粪池处理后，浓度分别为297.5mg/L、175mg/L、23.75mg/L、38mg/L、5mg/L左右，满足接管标准后，排入灌南海西污水处理有限公司，污水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入公兴河。 灌南海西污水处理有限公司近期处理量为20000m3/d，远期处理量为40000m3/d。灌南县海西污水处理有限公司污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。主要处理构建物包括：粗、细格栅及沉砂池、倒置A/A/O生物反应池、二沉池、接触池、风机房、污泥浓缩池、污泥匀质池、污泥泵房、污泥脱水间等。灌南海西污水处理有限公司污水处理工艺流程图详见下图： 图7-1 灌南海西污水处理有限公司污水处理工艺流程图 工艺流程简述： 污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。主要处理构建物包括：粗、细格栅及沉砂池、倒置A/A/O生物反应池、二沉池、接触池、风机房、污泥浓缩池、污泥匀质池、污泥泵房、污泥脱水间等。可以将整个处理工艺划分为三个阶段：沉砂池以前的为前处理阶段，沉砂池到倒置A/A/O生物反应池为生物处理阶段，倒置A/A/O生物反应池到接触池为后处理阶段。 本项目生活污水产生量728m3/a，2.08m3/d，占灌南海西污水处理有限公司处理规模的0.01%，占比较小，污水厂有足够容量接纳本项目废水。目前该区域污水管网已经铺设到位，建设项目生活污水经化粪池处理后接管至灌南海西污水处理有限公司集中处理，最终尾水达标排放至公兴河，对周围水环境影响较小。 3、废水污染物排放量核算 废水污染物排放信息见表7-15。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 光电产业园污水排口 COD 297.5 0.00062 0.217 SS 175 0.00036 0.127 氨氮 23.75 0.00005 0.017 总氮 38 0.00008 0.028 总磷 5 0.00001 0.004 全厂排放口合计 COD 0.217 SS 0.127 氨氮 0.017 总氮 0.028 总磷 0.004 表7-16地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(；补充监测(；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）m；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( 达标区 不达标区( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( 预测情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测方法 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.217 297.5 SS 0.127 175 氨氮 0.017 23.75 总氮 0.028 38 总磷 0.004 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） / / / / / 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测 手动(；自动(；无监测 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单  评价结论 评价结论 可以接受不可以接受( 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 三、噪声污染影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.9-2008）判定本项目声环境评价工作等级： ①项目所在声环境功能区划适用于GB3096-2008中的3类区； ②根据预测，项目建成后，噪声级增加不大，厂界噪声增量不超过3dB（A）； ③建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。 因此，本项目声环境评价工作等级为三级，评价范围为项目厂界向外200m范围。 2、预测模式 建设项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式： （1）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值 . 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值[等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）户外声传播衰减计算 ①基本公式 a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ +Aatm+Abar+ Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB；的A声级LA(r)： 式中： LPi(r)—— 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv ②几何发散衰减(Adiv) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) ③屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 ④本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 3、噪声环境影响预测点 选择厂界四周距边界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 4、噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果见表7-17。 表7-17 建设项目营运期声环境影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 昼间 夜间 标准值 达标预测 标准值 达标预测 东边界 45.0 65 达标 55 达标 南边界 43.1 西边界 34.2 北边界 36.2 由上表可知，建设项目营运期厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准，不会对声环境敏感目标产生明显影响。 为进一步减轻本项目设备噪声对周围声环境的影响，采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，从声源上降低噪声源强。 ② 对高噪声设备采取安装隔音、减振、消声等措施，如安装减震胶垫、安装吸声体材料等，达到综合降噪的效果。 ③ 加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 通过采取以上措施，可保证本项目厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及处置情况 项目营运期产生的固体废物为过滤废渣、废边角料、废包装袋、废手套抹布、废紫外灯管和生活垃圾。过滤废渣、废边角料、废包装袋、废手套抹布为一般固废，集中收集后外售处理；废紫外灯管为危险废物，集中收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。 2、一般固废环境影响分析 项目拟设置1个一般固废仓库，用于暂存一般固废，占地面积为10m2。一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上所述，只要企业强化管理，做好一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 3、危险废物环境影响分析 （1）危废贮存环境影响分析 项目拟设置1个危废仓库，用于暂存危险废物，占地面积为5m2。项目运营期产生的危险废物主要为废紫外灯管，其产生环节为废气处理，危废产生后使用专用的容器收集，贮存于危废仓库，并交由有资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此，本项目产生的危废对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的危废用专业容器收集贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （2）运输过程影响分析 危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前应充分认识危废的类别、主要成分，根据危废的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134号文）的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，协助工作人员做好应急工作。 （3）危险废物的处置 项目产生的危险废物委托有资质单位处置。 综上所述，建设项目营运期落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足分类收集和“防风、防雨、防渗”的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 五、地下水环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级确定。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于III类建设项目。项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。”，因此项目所在地地下水环境敏感程度为较敏感，对照下表可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。 表7-18 地下水评价工作等级划分 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 2、地下水环境影响分析 （1）污染机理分析 污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉 淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本项目对地下水可能造成污染的物质主要是油漆等。根据本项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。 （2）污染途径分析 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。该项目主要渗漏污染因素分析如下： ①废水排污渠道的渗漏。受污染的渠水通过两侧或底部可渗入含水层。 ②化粪池防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污水的渗透，从而污染浅层地下水。这种污染途径发生的可能性较小，一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大，因此需要加强管理，避免发生。 （3）影响分析 ①对地下水量的影响 评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，厂区内部地面增加少量硬化面积，不透水地表面积不变，地下水涵养量基本不变。 ②对地下水质的影响 项目废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。当化粪池和废水收集管道破裂时，泄漏出的污水将会通过浓度差动力输送等方式，渗入地下，对地表水、地下水和土壤生态环境均会产生较大的影响。 因此，本次环评要求企业认真制定、落实事故预防措施，一旦事故发生，尽量减小事故排放对生态环境的影响。采取以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《土壤环境影响评价技术导则》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级。建设项目土壤环境影响评价项目类别为III类，建设项目占地规模为小型（＜5hm2），建设项目所在地土壤敏感程度为不敏感，对照“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-19 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型R；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地R；农用地(；未利用地( 土地利用类 型图 占地规模 （0.35）hm2 敏感目标信息 不涉及 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗R；地下水位(；其他（ ） 全部污染物 / 特征因子 / 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类R；Ⅳ类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感R 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 / 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 / 现状评 价 评价因子 / 评价标准 GB 15618(；GB 36600(；表D.1(；表 D.2(；其他（ ） 现状评价结论 / 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 根据环境监测结果及影响途径，预测项目土壤环境影响 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(； 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 / 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 七、环境风险分析 1、风险调查 ①建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，首先进行物质风险识别，识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，涉及有毒、易燃、易爆的化学品。 通过对本项目主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物进行分析，本项目不涉及《土壤环境影响评价技术导则》（HJ964-2018）附录B中所列危险物质。 ②环境敏感目标调查 经现场勘查，本项目环境敏感目标见表3-1。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目不涉及危险物质，Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录B，环境风险潜势为I级。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工程等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-20确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 本项目风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析。 4、环境风险识别及分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。经过识别，本项目不涉及危险物质，生产设施风险主要为光氧催化装置故障引起废气事故排放，对局部大气环境造成不良影响。 5、风险防范措施 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对挥发性有机物治理设施进行风险管控，健全企业内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设废气处理设施，确保废气处理设施设施安全、稳定、有效运行。 本项目运营期产生危险废物废紫外灯管，根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节进行风险管控，完善各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。 项目运行后，加强对企业员工的培训，对生产设施、废气处理装置定期维修保养。安排专职人员每天巡查，发现设备故障后，立即停止生产，待检修完毕后方可生产。 6、环境风险分析结论 项目在采取相应的风险防范措施后，本次评价认为项目的环境风险可以接受。 项目环境风险简单分析内容表及环境风险评价自查表见表7-21和表7-22。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产500吨熔喷布及年产200套熔喷布设备制造组装项目 建设地点 （江苏）省 （连云港）市 （/）区 （灌南）县 （经济开发区）园区 地理坐标 经度 119.28°E 纬度 34.06°N 主要危险物质及分布 本项目不涉及危险物质 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境影响途径：废气处理设施故障引起废气事故排放 危害后果：污染周边大气环境 风险防范措施要求 项目运行后，加强对企业员工的培训，对生产设施、废气处理装置定期维修保养。安排专职人员每天巡查，发现设备故障后，立即停止生产，待检修完毕后方可生产。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目在采取相应的风险防范措施后，本次评价认为项目的环境风险可以接受。 表7-22 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 / 存在总量/t / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 3.8万 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100R Q＞100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸/次生污染物排放( 环境途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游场区厂界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 项目运行后，加强对企业员工的培训，对生产设施、废气处理装置定期维修保养。安排专职人员每天巡查，发现设备故障后，立即停止生产，待检修完毕后方可生产。 评价结论与建议 项目原辅材料不涉及危险物质，在采取相应的风险防范措施后，本次评价认为项目的环境风险可以接受 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 八、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）：在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 项目租用光电产业园统一建设的办公楼，生活污水排入办公楼配套的化粪池处理后，排入灌南海西污水处理有限公司处理，利用光电产业园现有废水排污口和雨水排口；项目对有组织废气通过废气收集系统收集处理，设置1个15m高排气筒，设立标识牌，并预留采样监测孔及监测平台；项目设置1个一般固废仓库、1个危废仓库，各类固废存放处要设立明显的固废标志牌，标明固废的种类、成份等，各固废暂存场所应按相关规范建设。 九、环境管理与环境监测计划 1、环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应根据项目建设情况，强化现有环保安全机构，增加相应的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。 2、环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 3、环境监测计划 对项目所有的污染源情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测。 废气：对废气排口（1#排气筒排口）进行监测，每年监测1次，监测项目为非甲烷总烃；对厂界无组织废气进行监测，每年监测1次，监测项目为非甲烷总烃。 噪声：厂界噪声每季度监测1次。 项目监测计划汇总见表7-23，建设单位将监测结果按年进行统计，编制监测报表，上报上级环保部门。 表7-23 项目监测计划汇总表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 执行标准 废气 1#排气筒 非甲烷总烃 每年监测一次 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 厂界 非甲烷总烃 每年监测一次 噪声 厂界外1m 等效连续A声级 每季度监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | VOCs（非甲烷总烃） | 集气箱+光氧催化装置 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值要求 |
|  | 生产车间 | VOCs（非甲烷总烃） | 无组织排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、TN、TP | 利用灌南县经济开发区光电产业园办公楼配套的化粪池进行处理 | 达到接管标准接入灌南海西污水处理有限公司 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为真空吸料机、干燥机、挤出机、分切机、空压机等，其噪声源强范围在80～90dB(A)之间，四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减。 |
| 固体废物 | 过滤 | 过滤废渣 | 外售处理 | 全部得到有效处置 |
|  | 分切 | 废边角料 |  |  |
|  | 包装 | 废包装袋 |  |  |
|  | 组装 | 废手套抹布 | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 废气处理 | 废紫外灯管 | 委托有资质单位处理 |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资为5000万元，租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房占地面积3500m2，同时租用光电产业园办公区、生活区等辅助设施。项目在厂房内建设8条熔喷布生产线及1条熔喷布生产设备组装生产线，并建设相应配套的公用工程、辅助设施等。项目建成后，将形成年产500吨熔喷布、年组装200套熔喷布生产设备的生产规模。 2、选址及产业政策符合性 ①选址合理性 本项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房，厂房面积约3500m2，项目建设符合灌南县土地利用规划。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染物达标排放情况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目产品和生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 ③“三线一单”符合性分析 本项目选址不在灌南县生态空间保护区域范围内，符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求；项目运行过程产生的废气、废水、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政供水管网，取用量较少，用电来自市政供电电网，项目能源使用占用当地资源较少；本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于禁止建设的项目。 3、环境现状与主要环境问题 本项目位于灌南县经济开发区光电产业园，灌南县属于连云港市，项目评价范围内近期没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，故根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，评价基准年为2019年。根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；地表水公兴河、南六塘河、硕项湖水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，项目所在区域地下水质量较好。 4、环境影响分析 （1）废气 项目运营过程产生的VOCs（非甲烷总烃）经过相应废气处理措施处理后，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求，可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 （2）废水 项目租用灌南县经济开发区光电产业园5号楼1楼厂房进行生产，生产过程不产生生产废水。项目租用灌南县经济开发区光电产业园统一建设的办公楼，生活污水排入办公楼配套的化粪池处理后，接入灌南海西污水处理有限公司集中处理，对周围水环境影响小。 （3）噪声 项目建成营运后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固废 在采取有效措施后，本项目产生的固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）：在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 项目租用光电产业园统一建设的办公楼，生活污水排入办公楼配套的化粪池处理后，排入灌南海西污水处理有限公司处理，利用光电产业园现有废水排污口和雨水排口；项目对有组织废气，通过废气收集系统收集处理，设置1个15m高排气筒，设立标识牌，并预留采样监测孔及监测平台；项目设置1个一般固废仓库、1个危废仓库，各类固废存放处要设立明显的固废标志牌，标明固废的种类、成份等，固废暂存场所应按相关规范建设。 6、总量控制 （1）总量申请 根据环发[2006]189号《主要水污染物总量分配指导意见》：“废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其排放量不计入区域总量控制指标中”。因此，本项目总量控制指标统一从灌南海西污水处理有限公司的总量限额内进行区域调配。本次评价建议申请排放总量如下： 水污染物总量控制指标：废水量：728m3/a； 接管考核量COD0.217t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.017t/a、TN0.028t/a、TP 0.004t/a； 进入环境量COD0.036t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.004t/a、TN0.011t/a、TP 0.0004t/a。 大气污染物总量控制指标：VOCs0.088t/a（非甲烷总烃0.088t/a）。 （2）总量平衡方案 废水：根据连云港市灌南生态环境局出具的总量平衡方案，项目废水COD、氨氮、总氮、总磷新增外排总量分别为0.036吨/年、0.004吨/年、0.011吨/年、0.0004吨/年，2017年水污染物减排认定量为COD216.0986吨、氨氮36.6942吨、总氮49.264吨、总磷1.90788吨，该项目COD、氨氮、总氮、总磷排放量按照1:2减量替代原则可从中平衡。 废气：根据灌南县环保局出具的总量平衡方案，江苏红旗船舶有限公司关停项目VOCs减排剩余量为7.5556吨，该项目VOCs排放量为0.088吨/年按照1:2减量替代原则可从中平衡。 7、公示情况 根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在项目环境影响报告表报连云港市灌南环境生态局审批前，于2020年6月10日对项目环境影响报告表进行公示，公示信息截图详见下图。 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有利措施。 本项目 “三同时”验收具体实施计划为： （1）建设项目按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）实施建设项目竣工环境保护验收监测（如出台新的行业验收技术规范执行新的行业验收技术规范）。 （2） 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），建设单位组织竣工环境保护废水、废气、噪声自主验收，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订后于2020年9月1日实施，待新法规实施后，建设单位组织竣工环境保护固废自主验收。 本项目“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 验收内容 验收要求 建设时间 备注 废气 集气箱、光氧催化装置 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值要求 与生产设备安装同步 自主验收 噪声 减振、隔声、消声设施 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求 固废 一般固废仓库 不造成二次污染 自主验收* 危废仓库 注：“*”表示《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订后于2020年9月1日实施，待新法规实施后，建设单位组织竣工环境保护固废自主验收。 9、项目建设可行性结论 综上所述，爱柔皙（连云港）环保科技有限公司年产500吨熔喷布及年产200套熔喷布设备制造组装项目符合国家和地方产业政策；其选址基本合理；所处区域环境现状符合功能区区划要求；在落实废气、污水、固废处理，实现各污染物达标排放的前提下，可以实现排污和环境功能“双达标”，满足区域污染物总量控制要求；在确保遵守项目“三同时”制度，运营期严格环保管理，加强对废水、废气、噪声、固体废物的治理，保证污染治理设施正常运行的条件下，该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析该项目建设是可行的。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 灌南县生态红线图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边概况图 附图5 环境敏感目标图 附件1 委托书 附件2 项目备案证 附件3 营业执照 附件4 用地红线图 附件4 投资合同书 附件5 租赁协议 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。