建设项目环境影响报告表

项目名称：新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械

设备、5 0万件锻造钩环项目        项

建设单位：         江苏刚钜物流器械有限公司        四

编制日期：2020年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏刚钜物流器械有限公司 |
| 法人代表 | 周业坚 | 联系人 | 董建彬 |
| 通讯地址 | 灌南县经济开发区中小企业园J3栋 |
| 联系电话 | 13681881937 | 传真 | — | 邮政编码 | 222503 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济开发区中小企业园 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县发改委 | 项目代码 | 2020-320724-33-03-533870 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 六、纺织业-20、纺织品制造-其他（编织物及其制品制造 除外） 二十二、金属制品业-67金属制品加工制造-其他（仅切割组装除外） |
| 占地面积（m2） | 5100 | 绿化面积 （平米） | / |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保 投资（万元） | 63 | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2020年9月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： |
| 建设项目主要原辅材料名称及用量见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 年耗量(t/a) 来源及运输 1 钢材 1500 外购 2 涤纶工业丝 800 外购 3 螺丝 1200000套 外购 4 脚垫 32000套 外购 5 齿排组 32000套 外购 6 支撑杆 1200000只 外购 7 握杆 1200000只 外购 8 焊丝 0.2 外购 9 水性油墨 7.8 外购 10 防锈油 1 外购 11 磨料 2 外购 12 液碱 2 外购 水性油墨：水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。属于碱溶性复合体系，PH值在8~9.5之间，在干燥前可与水任意混溶，印膜干后则不能溶于水，具有抗水性。水性油墨属于牛顿流体体系，低粘度，高流动性， VOC含量低，具有环保性。 本项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号 名称 数量 备注 1 手动锯管机 2 315 2 螺杆式压缩机 1 BL7-20A 3 冲床 2 JF21-125 4 冲床 1 JF21-160B 5 冲床 2 J23-100 6 冲床 3 JD23-80 7 冲床 5 JG23-63A 8 冲床 5 JG23-40A 9 冲床 1 J23-16 10 冲床 2 J23-25 11 冲床 1 63T 12 台式冲床 1 2T 13 冷热交换机 1 5P 14 剪板机 1 Q11-13*2500H 15 絞車自动流水线 1 自制 16 龙门式制管机 1 GH60 17 成型机 1 CX350 18 电加热炉 1 / 19 电焊机 3 BX1-315 20 编织机 2 2-220 21 卧式带锯床 1 GB4025B 22 磨床 1 M7130/1000 23 车床 1 CD6140A(2M) 24 摇臂钻床 1 Z3032 25 台钻 1 Z512-2 26 螺杆式空压机 1 BLT20A-2.3/8 27 编织机 5 KDN2-65-MG 28 编织机 4 NDM4/65 29 电弧喷 1 QD8-D-300 30 叉车 1 3T 31 编织机 1 2-110 32 线切割 2 DK7735 33 磨齿机 1 450型 34 行车 1 5T 35 自动化钻床 1 SYB26 36 抛砂机 1 Q3210 37 滚筒 2 自制设备 38 煅造生产线 1套 FP-1000 39 烘箱 1套 / |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | 961 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万kwh/a） | 180 | 液化气（t/a） | 5 |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 废水排放量：无工艺废水，生活污水排放量为766t/a。 排放去向：经厂内化粪池和隔油池处理后接管灌南海西污水处理有限公司处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 物流机械设备是现代化企业的主要作业工具之一，是合理组织批量生产和机械化流水作业的基础。对第三方物流企业来说，物流设备又是组织物流活动的物质技术基础，体现着企业的物流能力大小。物流设备是物流系统中的物质基础，伴随着物流的发展与进步，物流设备不断得到提升与发展。物流设备领域中许多新的设备不断涌现，如四向托盘、高架叉车、自动分拣机、自动引导搬运车(AGV)、集装箱等，极大的减轻了人们的劳动强度，提高了物流运作效率和服务质量，降低了物流成本，在物流作业中起着重要作用，极大的促进了物流的快速发展。为了满足当前市场的需求，江苏刚钜物流器械有限公司拟投资1500万在灌南县经济开发区中小企业园新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目。 本项目属于[C1789]其他非家用纺织制成品制造 和[C3399] 其它未列名金属制造，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》(环境保护部第44号令) “20纺织品制造”无洗毛、染整、脱胶工段，不产生缫丝废水、精炼废水，属于其他（编织物及其制品制造除外）的项目应依法报批建设项目环境影响报告表， “67金属制品加工制造”无有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上，属于其他（仅切割组装除外），应依法报批建设项目环境影响报告表。本项目非家用纺织品制造工艺不涉及染整和清洗环节，金属制造无电镀喷漆工艺，应编制环境影响报告表。建设单位委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。本环评单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据 2、项目概况 本项目总投资为1500万元，在灌南县经济开发区中小企业园新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目，占地面积5100平方米，包括生产车间3座，半成品仓库3座、成品仓库1座，原材料仓库1座，并建有办公生活区、环保工程等生产和辅助配套设施。项目建成后，将形成年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环的能力。项目地理位置见附图1。 3、预判符合性分析 （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 建设项目选址在连云港市灌南县经济开发区中小企业园，项目建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。项目周边500m范围内无居民等敏感目标，项目建成后对周围敏感点影响较小。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 项目产品及生产工艺不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）中限制、淘汰类项目，不属于《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》的鼓励类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 ③与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号文相符性 本项目位于灌南县经济开发区内，开发区及卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在。企业产生污水经过厂区污水站预处理达到接管标准后接管灌南海西污水处理有限公司集中处理。目前开发区内水、电等基础设施比较较完善。拟建项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，自动化水平高，“三废”经治理后，均能稳定达标排放，本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发[2016]47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 ④根据连云港市环境保护局连环发[2007]33号文《关于灌南县经济开发区环境影响报告书的批复》对入区企业提出如下准入条件。 表1-3 项目与灌南县经济开发区环境影响报告书的批复相符性分析 环评批复内容 项目情况 相符性 明确开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设。进区企业采用国内甚至国际先进水平的清洁生产工艺、生产设备及污染治理技术，其资源利用率、水重复利用率等应达到清洁生产国内先进水平。 项目厂址符合开发区用地规划；本项目实施循环经济和清洁生产，且采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术。项目清洁生产水平属于国内先进水平。因此本项目符合开发区批复对入园企业要求。 符合 优化区内产业结构，严格环保准入条件。开发区应优化产业结构，重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。所有入区企业必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度，未通过环保审批的项目一律不得开工建设。 本项目为纺织品制造和机械加工制造项目，符合开发区产业定位。项目正进行环境影响评价工作，严格执行“三同时”制度。因此本项目符合开发区批复对入园企业要求。 符合 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 对照《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），灌南县生态空间保护区域列表如下，灌南县生态红线区域保护规划图见附图2。 表1-4江苏省生态空间管控区域规划 序号 名称 主导生态功能 面积及范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 1 “幸福林海”生态公益林 水源涵养 8.20 8.20 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡堤脚向南600米 2 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 0.28 0.28 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 3 北六塘河清水通道维护区 水源水质保护 15.01 15.01 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 4 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 水源水质保护 3.64 3.64 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 5 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 4.30 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 6 柴米河（灌南县）重要湿地 湿地生态系统保护 4.22 4.22 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 7 义泽河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.08 2.08 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 8 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.34 2.34 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 9 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 50.95 50.95 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对 应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 10 灌河洪水调蓄区 洪水调蓄 39.73 39.73 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 11 武障河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.35 2.35 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至 灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 12 义北干渠洪水调蓄区 洪水调蓄 2.48 2.48 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 13 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 1.79 1.79 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 14 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 水源水质保护 6.84 6.84 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） 15 龙沟河洪水调蓄区 洪水调蓄 1.13 1.13 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 16 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.97 0.97 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 17 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.92 0.92 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） 18 灌南二郎神文化遗迹公园 自然与人文景观保护 0.08 0.08 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 距离本项目最近的生态空间保护区域为南六塘河清水通道维护区，根据上表可知，南六塘河清水通道维护区生态空间管控区域范围为南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围。本项目位于灌南县经济开发区连云港路东侧，距离南六塘河清水通道维护区2400米，不在生态空间管控区域范围内。 ②环境质量底线分析 本次评价对照《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）和《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行环境质量底线相符性分析。 项目位于灌南县经济开发区，根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水老六塘河、南六塘河、公兴河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，项目所在区域地下水质量较好。 项目运行过程产生的生活污水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-5所示。 表1-5 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 本项目不涉及燃煤，使用能源主要为电能。 相符 2、水资源消耗 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 1、本项目用水由园区供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制目标； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 相符 3、土地资源消耗 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 项目选址为规划的工业用地，项目占地面积约为5100平方米，为园区现有厂房，不需新增用地，无用地供需矛盾。 相符 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所需新鲜用水量为961m3/a，使用节水设备，制定节水制度，加强节水管理。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，本项目新鲜用水指标约为961m3/a，万元工业增加值用水量0.55立方。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨 准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制 2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目建成后全厂能源消耗为368.9吨标准煤/a（电耗、水耗等折算），经计算，单位GDP能耗为0.2吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭 费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源为电能、生物质，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。项目占用公共能源消耗量为368.9tce/a（水、电折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田 溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目用水量较少，年用水量961m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 项目位于灌南县经济开发区，项目投资收益为500万，达产后亩均税收48万元/亩，因此符合土地资源消耗要求。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）中环境准入及负面清单管理要求，本项目相符性分析见表1-8。 表1-8 与当地负面清单的符合性分析表 指标 设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染 排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县经济开发区，用地为工业用地，属于工业集聚点，符合当地产业规划、土地利用规划，项目不在生态红线范围内。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区 生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线管控范围内。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患 符合 6）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目已通过灌南县行政审批局备案，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 7）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平 ，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，项目污染治理工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 4、项目建设内容及规模 项目占地面积5100m2，总投资1500万元，建设内容包括仓库、车间及配套设施等。项目产品主要工程内容见表1-9。 表1-9 项目主要建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容 工程规模/设计能力 主体工程 生产区 生产车间3座。设有护板生产线、吊装带生产线、制管生产线区等 4000m2 储运工程 储运设施 半成品仓库3座 480m2 成品仓库2座 200 原材料仓库1座 200 辅助工程 配套设施 综合办公楼 200m2 公共工程 供水系统 经济开发区中小企业园供水管网 供水量为961m3/a 供电系统 经济开发区中小企业园供电电网 年用电量180万kWh 环保工程 废气处理 集气罩+移动式焊烟处理机 / 集气罩+脉冲式除尘器+15m高排气筒(DA001) / 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒(DA001) / 油烟净化装置 / 噪声控制 减振、隔声消声设施 / 废水处理 化粪池、隔油池 / 固废处置 一般工业固废暂存场一个（50m2），危险废物暂存库一座（10m2） 清污分流、排污口规范化设置 清污分流、排污口规范化设置 / 5、产品方案 建设项目的产品方案见表1-10。 表1-10 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 年运行时间（h） 1 捆绑吊装带 800T 6600 2 物流器械 120万套 3300 3 煅造钩、环 50万件 3300 6、公用及辅助工程 （1）给排水系统 给水：项目总用水量为961t/a，来源于灌南县经济开发区中小企业园供水管网。 排水：项目废水主要为生活污水，经化粪池隔油池处理后接管海西污水处理有限公司。 （2）供电 项目年用电量为180万kWh，由灌南县经济开发区中小企业园供电电网供给。 7、环保投资 本项目总投资1500万元，环保投资估算为63万元，占项目总投资的4.2%，具体见表1-11。 表1-11 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 废气 集气罩+移动式焊烟处理机15m高排气筒(DA001) 10 集气罩+脉冲式除尘器+15m高排气筒(DA001) 10 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒(DA001) 10 油烟净化装置 1 噪声 减振、消声、隔声设施 20 废水 化粪池隔油池 2 固废 一般固废仓库 2 危废废物暂存库 5 垃圾桶、垃圾箱等 1 清污分流、排污口规范化设置 - 2 合计 63 7、场区平面布置及合理性分析 项目位于江苏连云港市灌南县经济开发区中小企业园。根据场区平面布置图，项目区域主导风向为东北风，综合办公楼位于西北方向，处于主导风向侧风向，可以最大限度的减少废气对办公、生活区域的影响。场区设计布局合理，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，场区平面布置较为合理。项目平面布置见附图3。 8、劳动定员、工作班制和工作时间 职工人数：29人。 工作制度：年工作275天、6600小时。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目位于灌南县经济开发区中小企业园。该项目生产厂房由灌南县经济开发区中小企业园提供，根据现场踏勘，厂房为园区新建厂房，无遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 项目地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。项目地理位置图见附图1。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表2-1。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，项目评价范围内没有近期环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，灌南县属于连云港市，因此，连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据可以代表项目建设地点（灌南县经济开发区）的环境质量现状。故本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，评价基准年为2019年。根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 根据上表可知，SO2和NO2年平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下： （1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。 （4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。 （5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 （6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。 根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，通过实施《连云港市空气质量达标规划》及《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》，评价区地表水体为距离较近的公兴河、南六塘河、老六塘河，公兴河、老六塘河、南六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是农业灌溉。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，公兴河、老六塘河、南六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，项目位于灌南县经济开发区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据现场调查，项目所在地区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。 4、地下水环境质量现状 根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司关于《江苏万年达杭萧钢构有限公司建筑钢构工程制造生产线建设工程环境影响报告书》的环境质量现状检测报告（编号：HR19112019），所在区域地下水环境质量现状检测结果如下：项目所在区域氨氮、耗氧量、氯化物、亚硝酸盐氮、氰化物等监测指标值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，硝酸盐氮、硫酸盐监测指标值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准要求。总体来说，项目所在区域地下水环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于灌南县经济开发区中小企业园，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定项目周边2500m内环境保护目标如下： 1、保护目标周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护区域内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、保护建设区域不因本项目的建设而降低其功能级别。 4、保障周边居民不会因为本项目建设而降低生活质量。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 相对厂址方位 坐标（/m） 相对厂界距离（m） 规模 保护内容 环境功能区 X Y 大气 灌南县第一人民医院 NE 970 300 1400 - 医院 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 新港 嘉园 NE 1200 350 1800 330户500人 居住区 新城 华府 NE 1900 300 2300 420户1450人 居住区 金德 花园 E 700 0 700 400户1600人 居住区 信安 阅城 E 1000 0 1000 300户1200人 居住区 瑞轩 学府 E 1400 0 1400 350户1400人 居住区 锦绣 名城 E 2000 0 2000 400户1600人 居住区 乔庄 新村 E 2400 0 240000 600户2400人 居住区 国诚 华庭 SE 750 -20 800 800户3200人 居住区 中江 国际 SE 1180 -30 1200 860户3440人 居住区 灌南 春天 SE 1570 -35 1600 400户1600人 居住区 实验 学校 SE -505 480 1800 2000人 学校 亿科 杏园 E 2000 0 200 900户3600人 居住区 灌南县中医院 SE 2400 -20 2410 / 医院 中科 府苑 SE 800 -500 1000 500户2000人 居住区 名仕佳园 SW 1500 -500 1650 400户1600人 居住区 锦绣 丽都 SE 1870 -500 2100 520户2080人 居住区 老堆头 NE 1500 2500 2700 40户140人 居住区 世纪 尊园 NE 800 -700 1000 520户2080人 居住区 镇西村 SE 200 -500 540 860户3000人 居住区 盈佳清华园 SE 1100 -700 1250 520户2080人 居住区 翡翠豪庭 SE 1500 -700 1600 500户2000人 居住区 连云港市第一人民医院灌南分院 SE 1800 -700 1950 - 医院 汇金 国际 SE 500 -2400 2000 400户1600人 居住区 灌南县高级中学 SE 2100 -2200 2400 2500人 学校 新文化花园 SE 2300 -2200 2600 860户3000人 居住区 上城 府邸 SE 350 -1900 1950 300户1200人 居住区 红星村 NE 2000 1000 2200 120户420人 居住区 怡景 家园 SE -850 2100 2200 225户800人 居住区 德汇 花园 SE -850 2300 2350 800户3200人 居住区 王渡 SW -1986 -2352 2600 200户700人 居住区 港利上御龙庭 SE -850 2400 2650 860户3000人 居住区 悦府 SE 256 -2498 2800 420户1450人 居住区 申城名贵苑 SE 1870 -1895 2700 50户175人 居住区 大板跳 NE 550 1500 1600 400户1600人 居住区 合兴庄 N 0 1400 1400 450户1800人 居住区 孙庄 NW -100 1300 1500 200户700人 居住区 安圩 NW -100 1500 1600 960户3840人 居住区 朱闸 NW -1700 1200 2300 200户700人 居住区 张庄 SW -2200 2000 2300 200户700人 居住区 小王庄 SW -1500 -2300 2400 240户840人 居住区 新徐场 S 0 -2300 2300 150户600人 居住区 徐场 SW -2000 2000 2200 200户700人 居住区 水岸 名苑 SW -1700 -1500 1900 240户840人 居住区 公兴 SW -1800 -1300 1850 900户3600人 居住 地表水 公兴河 W / / 1200 小型 排洪、渔业、排污通道 GB3838-2002中Ⅲ类 老六塘河 N / / 1600 小型 排污通道 南六塘河 SW / / 125 小型 清水通道 声环境 厂界外200m范围 / / / / / 工业区 GB3096-2008中3类区 生态环境 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 SW / / 125m 4.24 km2 水源水质保护 江苏省生态红线区域 地下水 项目周边地下水及含水层 周边 / / 6km2 / / GB/T14848-93Ⅲ类水体 土壤 厂区 周边 / / / / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、PM10、PM2.5、NOx、CO、O3等污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCs执行《环境影响评价技术导则大气环境 》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 标准浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平 4 mg/m3 1小时平均 10 VOCs 8小时平均 600 μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境 》（GBT18883-2002）附录D中的TVOC 2、地表水 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目所在地公兴河、南六塘河、老六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水体 类别 pH COD 高锰酸盐指数 总磷 氨氮 公兴河 南六塘河 老六塘河 Ⅲ 6~9 ≤20 ≤6 ≤0.2 ≤1.0 3、地下水 项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分级评价，具体标准值详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 评价 因子 pH 氨氮 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝 酸盐 硫酸盐 总大肠 菌群* I类 标准 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类 标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类 标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类 标准 5.5~6.5, 8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类 标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 ＞4.8 ＞350 ＞100 4、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 5、土壤环境质量标准 区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地标准，具体见表4-4。 表4-4建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20 60 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 10 54 31 163 16 二氯甲烷 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 1 4 10 40 27 氯苯 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 5.6 20 56 200 30 乙苯 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 34 邻二甲苯 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 34 76 190 760 36 苯胺 92 260 211 663 37 2-氯酚 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 42 䓛 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h]蒽 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5 15 55 151 45 萘 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目运营期间产生的废气主要为颗粒物和 VOCs。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，VOCs 执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中排放限值，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 15 7.2 周界外浓度最 高点 4.0 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型规模限制要求，具体见下表。 表4-5 项目油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 2.0 净化设备最低去除率（%） 60 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 3、废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池隔油池处理后，接管灌南海西污水处理有限公司集中处理，尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河；灌南海西污水处理有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。灌南县海西污水处理有限公司的接管标准及排放标准具体数值见下表。 表4-6 海西污水处理有限公司接管标准及排放标准 除pH外均为mg/l 水质参数 接管标准 标准来源 排放标准 标准来源 pH 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准 COD 500 50 SS 400 10 NH3-N 45 5 TP 8.0 0.5 动植物油 20 1 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目废水（766t/a）经厂内化粪池隔油池处理后接管海西污水处理有限公司处理。 水污染物：废水量：766t/a； 项目水污染物接管考核量为：COD0.23t/a、SS 0.13t/a、NH3-N0.015t/a、总磷0.003t/a。 项目污水外排量：COD0.038t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.0038t/a、总磷0.0004t/a。 大气污染物总量控制指标：颗粒物0.03t/a、VOCs0.015t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目厂房租赁灌南县经济开发区中小企业园的现有厂房，施工期主要是设备的安装，施工期短，产生的影响较小，因此本次环评不对施工期进行评价。 二、营运期工程分析 （1）手拉器生产工艺 项目生产手拉器的主要原材料为钢材，采用外购方式，项目工艺流程见图5-1。 图5-1手拉器生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 手拉器生产工序为：剪板、冲压、抛砂、滚光、热处理、表面处理。 ①剪板：利用剪板机对钢材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离，该过程会产生噪声和边角料。 ②冲压成型：剪切后的钢板进入冲压机，板料在冲压模具里直接受到冲压机的压力从而产生变形，使板材具有一定的形状、尺寸和性能，此过程会产生一定的噪声。 ③抛砂：剪板冲压之后的板材在加工位置往往有毛刺，利用抛砂机对工件进行抛砂处理。该过程会产生粉尘。 ④滚光：成批零件与磨削介质一起在滚筒中作低速旋转，靠零件和磨料的相对运动进行光饰处理的过程。经过抛砂后的工件加入磨料、水及片碱进行滚动，滚桶的转动，使工件与工件，工件与磨料，工件与桶壁互相摩擦、撞击，加上片碱的化学作用，除去工件表面的油污、锈迹、毛刺，并整平金属表面，此过程使用的水、磨料和工件表面的油污毛刺等，形成磨料泥。此过程产生一定的噪声滚动完后产生磨料泥。 热处理、表面处理：滚光后的工件进行表面处理和热处理。本项目热处理和表面处理委外处理，不在本厂区进行。 ⑤装配：处理后的工件按照要求进行组装，组装成为成品件外售。 （2）制管工艺流程 制管产品主要由钢圈带经过模具压轧成型，焊管、定型切断后得到的产品。具体工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2制管生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： ①成型：将钢卷带经过模具压轧成型，此过程产生噪声及边角料。 ②焊管：成型后的工件进行焊缝，产生焊接烟尘。 ③切断定型：焊缝后的工件切断定型后涂防锈油得到成品，该过程会产生噪声和废防锈油。 （3）护板生产工艺流程 护板要由钢圈带经过模具压轧成型，定型切断后得到的产品。具体工艺流程见图5-3。 图5-3 护板生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： ①成型：将卷带钢经过模具压轧成型，此过程产生噪声及边角料。 ②切断：成型后的工件切断定型后涂防锈油得到成品，此过程会产生噪声和废防锈油。 （4）锻造钩环生产工艺流程 锻造钩环主要是钢棒经锻造和冲压之后形成的产品。具体工艺流程见图5-4。 图5-4 锻造钩环生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明 ①加热：将钢棒放进加热炉加热，加热的目的是提高金属塑性、降低变形抗力并获得良好的锻后组织。 ②锻压：锻压是锻造和冲压的合称，是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头或通过模具对坯料施加压力，使之产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的制件。该过程产生噪声和边角料。 ③切边：锻造后的钢件进入切边机，进行切边成型，形成所需要的产品，该过程会产生噪声和边角料。 （5）捆绑吊装带生产工艺流程 捆绑吊装带的生产工艺流程图见图5-5。 图5-5 捆绑吊装带生产工艺流程及产污环节图 ①穿纱 涤纶丝装配在穿纱机上，进行穿纱整理。此工序有产生N5-1噪声、S5-1废丝料产生。 ②编织 整理后的涤纶丝上架穿线后经织带机进行机编织，此工序会产生N5-2噪声、S5-2废丝料。 ③印刷 采用柔版印刷方式，在半成品表面印刷一层涂料。使用无苯、无酮环保型油墨。由于印刷所使用的水性柔板油墨中含有少量的有机物，在印刷过程中挥发产生VOCs废气G5-1。该过程会产生G5-1有机废气。 ④烘干 上色后的半成品然后进入烘箱内加热烘干，产生G5-2有机废气。 ⑤印字 根据客户需要，对烘干后的半成品进行印字，产生一定的G5-3有机废气。 ⑥车缝 利用缝纫机对织带进行缝纫加工，该工序产生废料S5-3和噪声N5-3。 ⑦检验成品烘干 检验合格后利用人工进行包装，最后得到成品等。 注：本捆绑吊装带工艺不涉及染整清洗工艺 主要污染工序及源强分析 1、废气 本项目产生的大气污染物主要为生产手拉器产生的抛砂粉尘（G1-1）、制管产生的焊接烟尘（G2-1）、捆绑吊装带生产过程中产生的有机废气（G5-1、 G5-2、G5-3）以及食堂产生的油烟废气。 （1）抛砂粉尘 本项目生产过程中需要对工件进行抛砂加工。该过程产生会产生金属粉尘和砂料粉尘，粉尘由集尘装置抽出后，经过脉冲袋式除尘器处理。引风机风量3000m3/h，除尘器收集效率按 95%，除尘效率95% 计，处理后经一根 15 米高排气筒（(DA001)）高空排放。 粉尘：类比同类企业，抛砂工序金属粉尘的产生量按需要处理工件量的 0.1% 计，本项目需抛砂的工件量约 300t/a，则打磨喷砂粉尘产生量为 0.3t/a。 砂料粉尘：类比同类企业，抛砂工序砂料粉尘的产生量按原料使用量的30%计，本项目金钢玉使用量约 0.6t/a，则砂料粉尘产生量约 0.18t/a。 本项目抛砂加工过程中粉尘产生量共约0.58t/a。粉尘经集气罩收集后，经脉冲式除尘器处理后经15m高排气筒排放。排风量为 3000m³/h。根据收集效率 95%，去除效率 95% 计，则喷砂粉尘有组织产生量为 0.551t/a，产生速率为0.167kg/h，产生浓度为55.66mg/m³；有组织排放量为0.0276t/a，排放速率为 0.008kg/h，排放浓度为2.78mg/m³。未收集到的粉尘车间内无组织排放，无组织的排放量为0.029t/a，排放速率0.0088 kg/h （2）焊管粉尘 部分钢结构成型时需进行焊接，电弧产生的热量作用于焊丝端部的熔滴上，使其处于过热状态，温度高达4000℃~5000℃，金属及其化合物急剧蒸发，高温蒸汽由电弧区吹出后，迅速被氧化并冷凝为细小的固态粒子，形成了焊接烟尘。在焊接过程中主要污染物为电焊烟尘、CO等。 常见的焊接污染物发尘量见表5-1。 表5-1 几种常见的焊接污染物发尘量一览表 本项目拟采用氩弧焊，焊条为实芯焊丝，查表取焊接材料发尘量为4g/kg。焊丝年用量为3t/a，焊接烟尘产生量为0.024t/a，产生速率为0.007kg/h。本项目拟配套 1 台移动式焊烟净化器，引风机风量为2000m3/h。未净化的烟尘经排气筒排出。其工作原理：焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾颗粒过滤，洁净气体经滤芯过滤净化后经排气筒排出。净化器对焊接烟尘的去除效率可达 90%以上。则焊接烟尘的排放量为0.0024t/a，则废气排放浓度为0.36mg/m3，速率为0.0007kg/h。 （3）有机废气 在生产捆绑吊装带的过程中，油墨会产生有机废气，有机废气的产生油墨使用量的2%，本次项目油墨使用量为8.4t/a，即捆绑吊装带上色车间的有机废气产生量为0.168t/a，经风机（风量为1000 m3/h）引入活性炭吸附塔处理后再排放，收集效率为90%，活性炭吸附塔去除率可达90%以上（项目取90%），则有机废气有组织产生量为 0.15t/a，产生速率为0.02kg/h，产生浓度为22.91mg/m³；有组织排放量为0.015t/a，排放速率为 0.002kg/h，排放浓度为0.23mg/m³。未收集到的有机废气车间内无组织排放，无组织的排放量为0.017t/a。 （4）食堂油烟废气 食堂使用液化气作为燃料，属清洁能源，烟尘、NO2、SO2等污染物的外排浓度、外排量非常小。 本项目设有小型规模的职工食堂，食堂就餐人员约29人，年工作275天，人均耗食用油量按50g/d计，油烟产生量为油耗量的3.0%，油烟产生量为11.96kg/a。食堂设灶头1台，风量为2000m3/h，按照每天3h运行，则油烟产生浓度为4.79mg/m3。本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为4.78kg/a，排放浓度为1.45mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求。 项目有组织废气产生及处置情况见下表： 表5-2 项目有组织废气产生情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 处理率％ 排放状况 排放方式 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 焊管粉尘 2000 颗粒物 3.6 0.007 0.024 移动式焊烟净化器 90 0.36 0.0007 0.0024 DA001排气筒 抛砂粉尘 3000 颗粒物 55.66 0.167 0.551 脉冲式除尘器 95 2.78 0.008 0.0276 有机 废气 1000 VOCS 22.91 0.02 0.15 活性炭吸附 90 2.291 0.002 0.015 本项目无组织废气主要为经移动式移动式焊烟净化器处理后的焊管烟尘以及经集气罩捕集后残留的无组织VOCs和颗粒物，无组织废气产生、处理以及排放情况详见下表。本项目各车间无组织废气正常排放情况见表5-3。 表5-3 项目无组织废气产生情况一览表 车间编号 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源参数 长m 宽m 高m 抛砂车间 抛砂粉尘 0.029 0.0088 66 18 4 捆绑吊装带车间 VOCs 0.017 0.0025 90 17 4 废水 用水指标确定 本项目用水主要为生活用水和手拉器生产线滚光用水。 ①生活用水 项目劳动定员29人，在厂区食宿。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，在厂区食宿人生活用水量按照120L/人•天计，则总生活用水量为3.84m3/d，全年275天生活用水量为957m3/a。 ②手拉器生产线滚光用水 本项目手拉器生产线工艺中，滚光过程用新鲜水，根据业主提供的资料，用水量为4t/a，其中20%蒸发进入大气，剩余部分与磨料一起进入磨料泥。 建设项目水平衡图见图5-3 图5-3 建设项目水平衡图 单位：m3/a （2）污水量预测 项目废水主要是生活污水。 项目劳动定员29人，在厂区食宿。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，在厂区食宿人生活用水量按照120L/人•天计，则总生活用水量为3.84m3/d，全年275天生活用水量为957m3/a，污水量为766 m3/a。 生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4.0mg/L，经隔油池化粪池处理后接管海西污水处理有限公司，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 本项目废水污染物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 废水污染物产生及排放情况一览表 废水量 t/a 污染物名称 产生浓度 mg/L 产生量t/a 治理措施 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放去向 766 COD 350 0.27 隔油池化粪池 300 0.23 海西污水处理有限公司 SS 250 0.19 175 0.13 NH3-N 25 0.019 20 0.015 TP 4.0 0.003 4.0 0.003 3、噪声 本项目的噪声源主要为切割机、冲床、抛砂机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。 噪声污染防治措施： 本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为70-90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。建设工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； （2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； （3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，部分高噪声设备安装消音器，结合声源车间环境，合理布局； （4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草。 （5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 固体废弃物 ①设项目副产物产生情况 项目产生的固体废物主要有边角料、生活垃圾、废活性炭、废丝料、废焊条、除尘灰、废油墨桶、废防锈油和磨料泥等。 边角料：类比同类企业，边角料产生量为8t/a，产生后在厂内定期收集外卖。 除尘灰：抛砂过程产生灰分约0.523t/a，产生后在厂内定期收集外卖。 废丝料：根据业主提供的资料，废丝料的产生量为5t/a，产生后在厂内定期收集外售。 废焊条：根据业主提供的资料，废焊条的产生量为0.6t/a，产生后在厂内定期收集由厂家回收。 废油墨桶：根据厂家提供资料，废油墨桶的产生量为0.1t/a，危废编号HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后委托有资质的单位处理。 废活性炭: 根据厂家提供资料，废活性炭的产生量为0.4 t/a，此类危废编号为HW49其他废物，废物代码是900-041-49，收集后委托有资质的单位处理。 磨料泥：手拉器生产线，磨料、水与零件上的油迹经滚光工段产生磨料泥。根据厂家提供的资料，本项目实用磨料为2t/a，滚光用水为4t/a，磨料和部分滚光用水以及工件表面的油污、锈迹、毛刺，产生量约为11.2 t/a，危险废物编号为HW17表面处理废物 ，废物代码是336-064-17，收集后委托有资质的单位处理。 废防锈油：根据厂家提供的资料，本项目废防锈油的产生量约为0.016t/a，此类危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码是900-216-08，收集后委托有资质的单位处理。 生活垃圾：项目生产过程中产生的固废主要为员工生活垃圾。本项目共有员工29人，年工作天数为29天，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数(二区、三类)，生活垃圾按0.51kg/人·d计，年生活垃圾产生量为4.07t。 本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表5-5所示。 表5-5项目生产过程中产生固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生 主要成分 形态 估算产生量t/a 1 边角料 冲孔、锻压等 钢材 固态 8 2 废焊条 焊接 焊丝 固态 0.6 3 废丝料 穿纱、编织 丝 固态 5 4 除尘灰 除尘装置 钢 固态 0.523 5 废油墨桶 印字 金属、油墨 固态 0.1 6 废活性炭 废气治理 有机物等 固态 0.4 7 磨料泥 滚光 磨料、钢粉 固态 11.2 8 废防锈油 防锈 矿物油 液态 0.016 9 生活垃圾 职工生活 废纸、塑料等 固体 4.07 ②副产物属性判定情况. （1）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表运营期副产物处理处置方式见表5-6。 （2）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2007 )，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-6本项目副产物属性判定一览表 序号 固废名称 产生环节 主要成分 估算产生量t/a 种类判定 固体废物 是否为危险废物 副产品 判定依据 1 边角料 冲孔、锻压等 钢材 8 √ 否 主要成分为钢材，可以再次利用，未列入危废名录 2 废焊条 焊接 焊丝 0.6 √ 否 主要成分为焊条，未列入危废名录 3 废丝料 穿纱、编织 丝 5 √ 否 主要成分为工业丝，未列入危废名录 4 除尘灰 除尘装置 钢 0.523 √ 否 主要成分为钢材，可以再次利用，未列入危废名录 5 废油墨桶 印字 金属、油墨 0.1 √ 是 《国家危险废物名录》（2016版）HW49 6 废活性炭 废气治理 有机物等 0.4 √ 是 7 磨料泥 滚光 磨料、钢粉 11.2 √ 是 《国家危险废物名录》（2016版）HW17类表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 8 废防锈油 定型防锈 矿物油 0.016 是 《国家危险废物名录》（2016版）HW08类废矿物油与含矿物油废物 9 生活垃圾 职工生活 废纸、塑料等 4.07 √ 否 生活垃圾 表5-7危险废物属性判定一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废油墨桶 HW49 900-041-49 0.1 印刷 固态 金属、油墨 油墨 30天清理一次 T/In 委托有资质单位处置 3 废活 性炭 HW49 900-041-49 0.4 废气治理 固态 有机物等 活性炭 30天清理一次 T/In 3 磨料泥 HW17 336-064-17 11.2 滚光 固态 磨料、钢粉 磨料、钢粉 30天清理一次 T/C 4 废矿物油 HW08 900-216-08 0.016 定型防锈 固态 矿物油 矿物油 30天清理一次 T/I

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊管烟尘 | 颗粒物 | 3.6mg/m3，0.024t/a | 0.36 mg/m3，0.0024 t/a |
|  | 抛砂粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 55.66mg/m3，0.551t/a | 2.78mg/m3，0.0276t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.029t/a | 0.029t/a |
|  | 印刷 | 有组织 | VOCs | 22.91mg/m3，0.15 t/a | 2.291 mg/m3，0.015t/a |
|  |  | 无组织 | VOCs | 0.017t/a | 0.017t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.76mg/m3，11.96kg/a | 1.45mg/m3，12.6kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 766t/a | 766t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.27t/a | 300mg/L/50mg/L，0.23t/a/0.038t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.194t/a | 175mg/L/10mg/L，0.13t/a/0.007t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.019t/a | 20mg/L/5mg/L，0.015t/a/0.0038t/a |
|  |  | TP | 4.0mg/L，0.003t/a | 4.0mg/L/0.5mg/L，0.003t/a/0.0004t/a |
| 固废 | 边角料 | 8 | 统一收集后外售 |
|  | 废焊条 | 0.6 | 收集后厂家回收 |
|  | 废丝料 | 5 | 统一收集后外售 |
|  | 除尘灰 | 0.532 | 统一收集后外售 |
|  | 废油墨桶 | 0.1 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | 0.4 | 交由有资质单位处理 |
|  | 磨料泥 | 11.2 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废防锈油 | 0.016 | 交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 4.07 | 由环卫部门统一处置，不外排 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为切割机、冲床、抛砂机等，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要涉及设备的安装，施工期短，产生的影响较小，随着施工期的结束，影响随之消失。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、源强及环保措施 根据项目资料，项目废气主要为颗粒物及VOCs。 ①抛砂粉尘 本项目抛砂加工过程中粉尘产生量共约0.58t/a。粉尘经集气罩收集后，经脉冲式除尘器处理后经15m高排气筒排放。排风量为 3000m³/h，收集效率 95%，去除效率 95% 计，则抛砂粉尘有组织产生量为 0.551t/a，产生速率为0.167kg/h，产生浓度为55.66mg/m³；有组织排放量为0.0276t/a，排放速率为 0.008kg/h，排放浓度为2.78mg/m³。未收集到的粉尘车间内无组织排放，无组织的排放量为0.029t/a，排放速率0.0088 kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。 ②焊接烟尘 建设项目焊接工序产生少量的焊接烟尘，经移动式焊烟净化装置对废气进行收集处理，处理后的废气经排气筒排出，排放量为0.0024t/a，排放速率0.0007kg/h。排放浓度0.036 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。 ③有机废气 通过风机对有机废气进行负压收集，收集之后的废气经活性炭吸附后经15m 高排气筒排放。排放速率为 0.001kg/h，排放浓度为2.291mg/m³。满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）的要求。 ④食堂油烟废气 本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为4.78kg/a，排放浓度为1.45mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求，对周边大气环境质量影响较小。 2、大气环境影响评价等级 (1)大气环境影响评价等级确定方法 ①大气环境影响评价等级确定原则：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模式中的估算模型，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②大气环境影响评价分级方法：根据项目污染源初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi (第i个污染物，简称最大地面浓度占标率) 及第i个污染物地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10。其中Pi定义为： Pi=ρi/ρoi×100% 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ρoi--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8小时平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值；GB3095、HJ2.2-2018附录D中都未包含的污染物，可以参照其它国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。 根据Pi计算公式分别计算第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，污染物数大于i，取P最大者Pmax，按下表判别建设项目大气环境评价工作等级。 表7-1 大气环境影响评价等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% (2)评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准筛选见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准筛选表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 TSP 24h 300 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 TVOC 8h 600 《环境影响评价技术导则大气环境 》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 (3)估算模型参数及点源参数、面源参数 本环评选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的AERSCREEN估算模型分别计算污染源及污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率，本项目点源参数见表7-3。矩形面源参数表见表7-4。预测结果见表75。 表7-3 点源参数表 编号 名称 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 排气量 Nm3/h 烟气温度(℃) 年排放小时数(h) 污染物排放速率(kg/h) 1 DA001排气筒 15 1 6000 25 3300 粉尘 0.0087 6600 VOCs 0.002 表7-4 矩形面源参数表 编号 名称 面源长度(m) 面源宽度(m) 面源有效排放高度(m) 年排放小时数(h) 排放 工况 污染物排放速率(kg/h) 1 抛砂车间 66 18 4 3300 正常排放 颗粒物 0.0088 2 吊装带车间 90 17 4 6600 VOCs 0.0025 表7-5 本项目废气污染物排放预测结果一览表 排放方式 污染源 污染物名称 Cmax（mg/m3） 占标率（%） Dmax（m） 有组织 DA001 排气筒 VOCs 0.00107 0.09 37 颗粒物 0.00267 0.3 37 无组织 抛砂车间 颗粒物 0.0078 0.86 47 吊装带车间 VOCs 0.0042 0.35 50 (4) 建设项目大气评价工作等级确定 由表7-5可以看出，建设项目主要污染物颗粒物Pmax=0.86% ， Pmax＜1%，所以本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 2、营运期大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 3、大气环境防护距离及卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式计算，厂界外物无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （2））卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； －有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 根据所在地区近五年来平均风速（3.1m/s）及工业企业大气污染物源构成类别查询，参数选择详见表7-6，计算结果如表7-7。 表7-6卫生防护距离计算的参数选择表 因子 位置 A B C D 颗粒物 抛砂车间 350 0.021 1.85 0.84 VOCs 吊装带车间 表7-7卫生防护距离计算结果 因子 粉尘 抛砂车间 吊装带车间 距离（m） 3.6 0.06 取值 50 50 根据计算，本项目投产后各无组织排放源的卫生防护距离为50m。卫生防护距离项目位于灌南经济开发区，为工业开发区内，项目周边均为工业用地，本项目无组织卫生防护距离范围内无居民、学校、行政机关等环境敏感点，卫生防护距离包络线内无环境敏感点，因此本项目卫生防护距离可满足环境要求。 综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周边大气环境影响较小。 项目大气环境影响评价自查表见表7-8。 表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价 等级 一级( 二级( 三级√ 评价 范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a√ 评价 因子 基本污染物（/） 其他污染物（TSP、VOCs） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准( 附录D√ 其他标准√ 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区√ 一类区和二类区( 环境基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据√ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状 评价 达标区( 不达标区√ 污染源调查 调查 内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源( 拟替代污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测和评价 预测 模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型 ( 其他√ 预测 范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km√ 预测 因子 预测因子（颗粒物、VOCs） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs ） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受√不可以接受( 污染源年排放量 颗粒物：0.03t/a VOCs0.015t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、地表水环境影响分析 1、营运期地表水环境影响评价工作等级 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018)明确：建设项目地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响程度、受纳水体环境质量现状、水环境敏感目标等综合确定。 建设项目为水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定见表 7-9。 表7-9水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 水污染物排放量Q(m3/d)或水污染物当量数W(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 / 本项目废水为生活污水。生活污水配套隔油池和化粪池处理后接入灌南海西污水处理有限公司处理厂处理。对照表7-9建设项目地表水水环境影响评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，三级B项目可不进行环境影响预测，主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 3、生活污水经隔油池和化粪池处理后接入灌南海西污水处理有限公司的可行性 目前灌南县经济开发区中小企业园污水管网已经铺设到位。海西污水处理有限公司处理量近期2万m3/d，目前尚有1.2万m3/d的余量，足够本项目使用。 项目地表水环境影响评价自查信息见表7-10。 表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他√ 影响 途径 水污染影响型√ 水文要素影响型 直接排放(；间接排放√；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响 因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物√；pH值(；热污染；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B√ 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期(春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门√；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期 (；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(；补充监测(；其他( 补充 监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(春季(；夏季(；秋季(；冬季( （/） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价 范围 河流：长度（/）m；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价 因子 （/） 评价 标准 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类√；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（/） 评价 时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价 结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( 达标区√ 不达标区( 影响预测 预测 范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测 因子 （/ ） 预测 时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( 预测 情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测 方法 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求√ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.038 50 氨氮 0.0038 5 SS 0.007 10 总磷 0.003 0.5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） / / / / / 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施√；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施√；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测√ 手动√；自动(；无监测( 监测点位 （ /） （污水排口） 监测因子 （/） （废水量、COD、SS、氨氮、TP； ） 污染物排放清单 COD0.038t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.0038t/a、总磷0.0004t/a。 评价结论 评价结论 可以接受√不可以接受( 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 三、噪声污染影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.9-2008）判定本项目声环境评价工作等级： （1）项目所在声环境功能区划适用于GB3096-2008中的3类区； （2）根据预测，项目建成后，噪声级增加不大，厂界噪声增量不超过3dB（A）； （3）建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。 因此，本项目声环境评价工作等级为三级，评价范围为项目厂界向外200m范围。 2、预测模式 建设项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式： (1)建设项目声源在预测点的等效声级贡献值 . 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值[等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 (2)户外声传播衰减计算 ①基本公式 a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ +Aatm+Abar+ Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB；的A声级LA(r): 式中： LPi(r)—— 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv ②几何发散衰减(Adiv) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) ③屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 ④本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 3、噪声环境影响预测点 建设项目选址周围200m范围内无声环境敏感目标，选择厂界四周距边界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 4、噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果见表7-11。 表7-11 建设项目营运期声环境影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点 总贡献值 昼间 夜间 标准值 达标预测 标准值 达标预测 东边界 56.0 65 达标 55 达标 南边界 50.7 西边界 52.1 北边界 54.3 由表7-8可以看出，建设项目营运期厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准，不会对声环境敏感目标产生明显影响。 为进一步减轻本项目设备噪声对周围声环境的影响，采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，从声源上降低噪声源强。 ② 对高噪声设备采取安装隔音、减振、消声等措施，如安装减震胶垫、安装吸声体材料等，达到综合降噪的效果。 ③ 加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 通过采取以上措施，可保证本项目厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及利用处置概述 建设项目运营期产生的固体废物包括边角料、除尘灰、废丝料、废焊条、废油墨桶、废活性炭、磨料泥、废防锈油和生活垃圾。边角料、除尘灰、废丝料专门收集后外售，废焊条厂家统一回收。生活垃圾交由环卫部门统一清运；废活性炭、磨料泥、废防锈油、废油墨桶为危险废物，委托有资质单位处理。 2、固体废物的影响分析 （1）危险废物 ①危险废物的收集 根据工程分析，本项目运营期产生的危险废物为生产过程中产生的废包装桶、废防锈油、磨料泥和废气处理过程中产生的废活性炭，使用专用容器分类收集。 ②危险废物的暂存、转移 危险废物应按（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》和“2013年修改单”要求设置危险废物暂存间暂存和管理，最后交由资质单位处置。 项目拟设置1间危险废物暂存间，建筑面积为10m2；暂存间基础防渗层和裙脚为2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，其上的面层为水泥，与危险废物兼容，设有泄漏清除收集系统；危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装；外购符合标准的容器分类存放危险废物，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器保证完好无损，暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过1年，暂存后交由有资质单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。 ③危险废物的处置 根据工程分析，项目产生的危险废物委托有资质单位处置。 （2）一般固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要HU求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。只要企业强化管理，做好一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 综上所述，建设项目营运期落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足分类收集和“防风、防雨、防渗”的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级确定。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A地下水环境影响评价行业分类表“53金属制品加工制造—报告表Ⅳ类”、 “120纺织品制造—其他—报告表Ⅲ类”，建设项目地下水环境影响评价行业分类为Ⅲ类项目。项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。”，因此项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感，对照该导则中表2，本项目地下水应为三级评价。 2、污染源及污染途径 本项目生产过程中涉及原辅料有油墨等储存、运输与使用，本项目可能对地下水产生影响的主要是油墨存储装置、污水管线等场所如果防渗措施不到位，可能对地下水产生影响。 本项目油墨存储装置、管道系统本身具有良好的密封防漏措施，一般情况下不会发生泄漏，不会对地下水产生影响。只有在管道因腐蚀或密封材料老化、损坏的情况下才可能发生废水泄漏，遇到这种事故情况应立即采取事故风险防范措施，将泄漏废水收集妥善处理，防止废水外溢产生地下水污染。 3、影响分析 正常情况下，项目对地下水的污染主要由于废水迁移穿过包气带进入含水层造成。本项目场地表层为素填土层，其防污性能为中级，浅层地下水不容易受到污染。本项目地区基土从上而下主要是素填土、淤泥、壤土、粘土等，总体具有很好的密实性和不透水性。通过水文地质条件分析，承压水受气候影响较小，水位变化幅度不大，与浅层地下水之间的水力联系不密切。因此，深层地下水也不会受到项目下渗污水的污染影响。 六、土壤环境影响评价说明 根据《土壤环境影响评价技术导则》(HJ964-2018)，污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级。建设项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类、建设项目占地规模为小型(＜5hm2)、建设项目所在地土壤敏感程度为不敏感、对照“污染影响型评价工作等级划分表”，可不开展土壤环境影响评价工作、特此说明。 项目土壤环境影响评价自查信息见表7-12。 表7-12 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地；农用地(；未利用地( 土地利用类 型图 占地规模 （0.51）hm2 敏感目标信息 不涉及 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗；地下水位(；其他（ ） 全部污染物 / 特征因子 / 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类；Ⅳ类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 / 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 / 现状评 价 评价因子 / 评价标准 GB 15618(；GB 36600(；表D.1(；表 D.2(；其他（ ） 现状评价结论 / 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 根据环境监测结果及影响途径，预测项目土壤环境影响 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(； 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 / 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 七、环境风险评价说明 1、风险潜势初判 本项目使用原材料有：油墨、防锈油、涤纶工业丝、钢材。产品为捆绑吊装带、物流器械、锻造钩环。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量及其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。（1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； （2）当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn （C.1） 式中：q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量， t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目原辅料、产品不涉及附录B中的物质，所以本项目Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工程等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-13确定评价工程等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；分析潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-12 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 3、风险识别 ①建设项目危险物质及其分布: 建设项目不涉及危险物质。 ②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 本项目生产车间、原料库、产品库潜在危险源为工业涤纶发生火灾。 ③危险单元风险源的危险性、存在条件、转化为事故的触发因数：各危险单元环境风险潜势为Ⅰ、存在条件为日常、转化为事故的触发因数主要为火灾。 ④重点风险源筛选：根据国内外同行业事故统计及典型事故案例分析，建设项目重点风险源为火灾事故及脱硫除尘装置非正常排放。 ⑤环境风险类型及危害分析：建设项目环境风险类型及危险物质向环境转移的可能途径和影响方式见表7-13。 表7-13 建设项目环境风险类型及危害分析表 序号 环境风险类型 危险物质向环境转移的可能途径 对环境风险受体的影响范围和程度 是否需要疏散人口及数量 是否影响到饮用水水源地取水 是否造成跨界影响 是否影响生态敏感区 生态功能 1 火灾引发的伴生/次生污染物排放 不涉及危险物质 否 否 否 否 ⑥风险识别结果 建设项目的危险单元包括原料库、产品库、生产车间等，距离较近，可看作1个危险单元，风险源为单元火灾，不涉及危险物质，环境风险类型为火灾引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径为消防尾水通过雨水排放口进入外环境和污染物通过环境空气扩散等，可能受影响的环境敏感目标为附近地表水和周围环境空气等。 (4)风险事故情形分析 ①风险事故情形设定：建设项目的环境风险类型为火灾引发的伴生/次生污染物排放，火灾事故的概率取1.00×10-5/a。 ②风险源项分析 危险物质泄漏量：建设项目不涉及危险物质泄漏。 泄漏液体蒸发速度：建设项目不涉及危险物质泄漏蒸发。 火灾爆炸事故有毒有害物质释放量：建设项目火灾爆炸事故不涉及有毒有害物质的释放。 火灾伴生/次生污染物：建设项目火灾可能产生伴生/次生污染物CO等。 应急消防尾水：应急消防尾水的主要污染物为COD、SS等，其水质与消防具体过程相关。拟合理设置管网，应急消防尾水先收集到环境应急池，根据应急监测结果决定是否入进行适当处理后处置。 （5）风险防范措施 参照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)和《 关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办[2020]101号，建设项目营运期拟落实的环境风险防范措施如下： ①本项目产生危险废弃物（废油墨桶、废活性炭、磨料泥、废防锈油））企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业需从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。危险废物仓库重点防渗，化粪池体、应急水池一般放渗；原料库、产品库、生产车间、一般工业固废贮存库、办公室、厂区道路等简单防渗。 ②企业要对挥发性有机物处理设施、污水处理设施、颗粒物治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ③参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)消防排水储存设施的有效容积应能满足一起火灾消防给水设计用水量的要求，按照火灾持续时间2h，同时使用2支消防水枪、每支消防水枪流量10L/s估算，一次消防废水可达144m3。设置环境应急池150m3。 ④雨水排放口配备应急沙包，防止消防尾水等进入外环境。 （6）环境风险分析 在落实以上环保措施基础上，评价认为本项目环境风险对外环境影响不大。 本项目环境风险简单分析内容表见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏刚钜物流器械有限公司新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目 建设地点 （江苏）省 （连云港）市 （灌南县）区 （经济开发区）园区 地理坐标 经度 119.26°E 纬度 34.09°N 主要危险物质及分布 本项目不涉及危险物质 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境风险类型为火灾引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径为消防尾水通过雨水排放口进入外环境和污染物通过环境空气扩散等，可能受影响的环境敏感目标为附近地表水和周围环境空气等。 风险防范措施要求 ①本项目产生危险废弃物（废油墨桶、废活性炭、磨料泥、废防锈油））企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业需从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。危险废物仓库重点防渗，化粪池体、应急水池一般放渗；原料库、产品库、生产车间、一般工业固废贮存库、办公室、厂区道路等简单防渗。 ②企业要对挥发性有机物处理设施、污水处理设施、颗粒物治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ③参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)消防排水储存设施的有效容积应能满足一起火灾消防给水设计用水量的要求，按照火灾持续时间2h，同时使用2支消防水枪、每支消防水枪流量10L/s估算，一次消防废水可达144m3。设置环境应急池150m3。 ④雨水排放口配备应急沙包，防止消防尾水等进入外环境。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 火灾引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径为消防尾水通过雨水排放口进入外环境和污染物通过环境空气扩散等，可能受影响的环境敏感目标为附近地表水和周围环境空气等。 本次环境风险评价完成后，对环境风险评价主要内容与结论进行自查，详见下表。 表7-15 建设项目环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 / / 存在总量/t / / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数0人 5km范围内人口数 4.0万 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3√ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3√ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3√ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3√ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1√ 1≤Q＜10□( 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4□ P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3√ 地表水 E1□ E2□ E3√ 地下水 E1□ E2□ E3√ 环境风险潜势 Ⅳ+□ Ⅳ□ Ⅲ□ Ⅱ□ Ⅰ√ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□√ 简单分√ 风险识别 物质危险性 有毒有害□ 易燃易爆√( 风险类型 泄漏□ 火灾、爆炸/次生污染物排放√ 环境途径 大气√ 地表水√ 地下水√ 事故情形分析 源强设定方法 计算法√ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区厂界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点防范措施 安放消防器材，储气罐设置阻火器，张贴禁止明火标志，编制应急预案 评价结论与建议 本项目环境风险主要表现在醋酸发生泄漏引起大气污染、火灾、爆炸事故引发的大气污染。收集池废水泄漏，对地表水及地下水产生的影响。 通过分析可知，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 八、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号文)的要求设置与管理排污口(指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所):在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1） 废水排污口的规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求，原则上允许企业设立“污水”和“清下水”排口各1个。 废水排口应有如下设施与标志：污水排口设置于厂内污水处理站尾水排放口处，进园区污水管网之前位置，并应便于监测取样，并设置明显的标志。 清下水排口设置于进园区雨水管网之前，并应设置明显标志并装备污水流量计。 本项目设置“污水”和“清下水”排口各1个。 （2）废气排放口的规范化设置 项目对有组织废气，通过废气收集系统收集，在车间设立相应的排气筒，设立标识牌，并预留采样监测孔及监测平台。本项目设置1个排气筒。 （3） 固废排放口的规范化设置 项目生产过程中产生的各种固废存放处要设立明显的固废标志牌，标明固废的种类、成份等。各固废暂存场所应按相关规范建设。项目设置1个一般固体废物堆场和1个危险废物暂存场。 九、环境管理与监测计划 1、环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应根据项目建设情况，强化现有环保安全机构，增加相应的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业要对挥发性有机物处理设施、污水处理设施、颗粒物治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目产生危险废弃物（废油墨桶、废活性炭、磨料泥、废防锈油）， 企业需从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。 2、环境管理措施 为更好地进行环境管理，建议采取以下措施： 经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。 技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护要求考虑在内，既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。 教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。 3、环境监测计划 有组织废气：颗粒物、VOCs，每年监测1次；厂界无组织废气：颗粒物、VOCs，每年监测1次。 废水：本项目废水主要是生活污水，每季度监测1次，监测项目为废水量、COD、SS、氨氮、TP； 噪声：厂界噪声每季度监测1次（昼夜各一次）。 项目监测计划汇总见表7-16，建设单位将监测结果按年进行统计，编制监测报表，上报上级环保部门。 表7-16 项目监测计划汇总表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 执行标准 废气 厂界 颗粒物、VOCs 每年监测一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 排气筒出口 颗粒物、VOCs 每年监测一次 废水 废水排口 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP 每季度监测1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 噪声 厂界外1m 等效连续A声级 每季度监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器处理后经15米高排气筒（DA001）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 经集气罩收集后，脉冲袋式除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 印刷、印字废气 | VOCs | 引风机+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达到灌南海西污水处理有限公司接管标准 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为切割机、抛砂机、冲床等，其噪声源强范围在65～80dB(A)之间，四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减。 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 边角料 | 统一收集后外售 |
|  |  | 废焊条 | 收集后厂家回收 |
|  |  | 废丝料 | 统一收集后外售 |
|  |  | 除尘灰 | 统一收集后外售 |
|  | 危险固废 | 废油墨桶 | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 磨料泥 | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 废防锈油 | 交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置 | 得到有效处置。不外排 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资为1500万元，在连云港市灌南县连云港市灌南县经济开发区中小企业园新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目，新建生产车间3座，半成品仓库3座、成品仓库1座，原材料仓库1座，并建有办公生活区、环保工程等生产和辅助配套设施。项目建成后，将形成年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环的能力。 选址及产业政策符合性 选址合理性 本项目位于连云港市灌南县经济开发区中小企业园，项目选址符合连云港市灌南县经济开发区中小企业园区产业定位及区域土地利用规划的要求。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 产品及生产工艺不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）中限制、淘汰类项目，不属于《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》的鼓励类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 “三线一单”符合性分析 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求；项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政供水管网，取用量较少，用电来自市政供电电网，项目无高耗电高耗能设备；本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于禁止建设的项目。 3、环境现状与主要环境问题 根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年3月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；地表水公兴河、南六塘河、老六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，项目所在区域地下水质量较好。 4、环境影响分析 （1）废水 项目废水主要为生活污水，经隔油池化粪池处理后接管至灌南海西污水处理有限公司集中处理，最终尾水达标排放，对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目各项废气经过废气处理措施处理后，满足排放标准要求，可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气环境距离。建设项目应设置的卫生防护距离为厂区外延50m，该卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标。 （3）噪声 项目建成营运后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固废 在采取有效措施后，本项目产生的固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 （5）排污口规范化设置 建设项目根据国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、标准及《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)，按照“一明显、二合理、三便于”(环境保护标志明显、排污口设置合理、排污去向合理和便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监管理)的要求，规范化设置排污口。 ①废气排气筒规范化设置：建设项目营运期工艺废气排气筒共有1个，高度为15m；废气排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台(采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157—1996)的规置定设置)；在每个废气排气筒附近醒目处，设置提示环境保护图形标志1个，能长久保留； ②废水排污口规范化设置：建设项目营运期规范化设置废水排污口。 ③固体废物贮存（处置）场所的规范化：本项目设置一般固废仓库、危废仓库，对公司产生的固体废物进行收集。一般固废仓库、危废仓库设环境保护图形标志；固废的贮存、转移按规定程序进行。 5、总量控制 本项目废水（766t/a）经厂内化粪池处理后接管排入灌南县海西污水处理有限公司处理。 本次评价建议申请排放总量如下： 污染物：废水量：766t/a； 项目水污染物接管考核量为：COD0.23t/a、SS 0.13t/a、NH3-N0.015t/a、总磷0.003t/a。 项目污水外排量：COD0.038t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.0038t/a、总磷0.0004t/a。 大气污染物总量控制指标：颗粒物0.03t/a、VOCs0.015t/a 。 6、区域总量平衡方案： 废水：项目废水COD、氨氮、总磷新增外排总量分别为0.038吨/年、0.0038吨/年、0.0004吨/年，该项目水¦污染物排放量从灌南县海西污水处理厂排放量中予以平衡。 废气：根据苏州智慧海环保科技有限公司编制的《灌南县2019年主要污染物部分总量减排核算核定报告》，我县连云港亚新钢铁有限公司烧结机脱硫系统技改项目-除尘项目-烧结烟气脱硝除尘脱白一体化治理工程技改项目、连云港兴鑫钢铁有限公司烧结机烟气脱硝工程一除尘工程技改项目-烧结机尾气余热利用改造项目在废气污染物减排方面贡献突出，削减颗粒物为1359.62吨，该项目颗粒物排放量0.03吨/年，按照1：2减量替代原则可从中平衡。另我县2018年大气污染物减排经认定削减VOCs839吨，该项目VOCs排放量0.015吨/年按照1：2减量替代原则可从中平衡。 8、公示情况 根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在项目环境影响报告表报连云港市灌南环境生态局审批前，于2020年6月8日对项目环评影响报告表进行全文公示（全文公示网络链接：https://www.kdocs.cn/p/72758769009?from=docs&source=docsWeb）。公示截图如下。 图9.1 网络公示截图 9、建设项目环保“三同时”制度 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。即建设项目应当按照本报告表及其审批意见要求建设相关污染防治设施和落实相关环境保护措施，建设项目营运期相关污染治理设施必须正常运行，确保相关气污染物、水污染物稳定达到规定的排放标准和总量控制要求，固体废物零排放和噪声达到规定的排放标准。 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施本环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目 “三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设项目项目应按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号）实施建设项目竣工环境保护验收监测（如出台新的行业验收技术规范执行新的行业验收技术规范）。 （2） 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），建设单位组织竣工环境保护废水、废气、噪声自主验收，并向当地环保主管部门申请竣工环境保护固废验收（《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订后，按新法规定实施）。 “三同时”验收清单如表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染物 环保设施 验收 方式 验收要求 建设时间 废气 焊管烟尘 集气罩+移动式焊烟净化装置+15m高排气筒（DA001） 自主 验收 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求 与基建 同步 抛砂粉尘 集气罩+脉冲式除尘器+15m高排气筒（DA001） 自主 验收 印刷有机废气 集气罩+活性炭+15m高排气筒（DA001） 自主 验收 参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中排放限值 食堂油烟 油烟净化器 自主 验收 去除效率达到60% 废水 生活污水 化粪池、隔油池 自主 验收 灌南县海西污水处理有限公司接管标准 噪声 设备噪声 减振、隔声、消声设施 自主 验收 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求 固废 生活垃圾 垃圾桶垃圾箱 向当地环保主管部门申请 规范贮存，零排放，不造成二次污染 一般固废 固废堆场收集暂存（50m2）） 危险废物 危险废物暂存库（10m2） 7、项目建设可行性结论 综上所述，江苏刚钜物流器械有限公司新建年产800吨捆绑吊装带、120万套物流器械设备、50万件锻造钩环项目符合国家和地方产业政策；其选址基本合理；所处区域环境现状符合功能区区划要求；在落实污水、固废处理，实现各污染物达标排放的前提下，可以实现排污和环境功能“双达标”，满足区域污染物总量控制要求；在确保遵守项目“三同时”制度，运营期严格环保管理，加强对废水、废气、噪声、固体废物的治理，保证污染治理设施正常运行的条件下，该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析该项目建设是可行的。 二、建议与要求 ⑴ 在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到专款专用，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 ⑵ 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 ⑶加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 ⑷本项目如涉及染整工艺，企业应该根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》(环境保护部第44号令)，另行编制环境影响评价文件。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 周边概况图 附图4 灌南县生态红线图 附件1 委托书 附图2 登记信息表 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 园区准入证明 附件6 外协加工承诺 附件7 危废处置承诺书 附件8 环保信用承诺表 附件9 声明确认 附件10 审批申请表 附表1 基础信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。