建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项目名称： 连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目

建设单位(盖章)：   连云港亿洁餐具消毒有限公司

编制日期：2020年4月

江苏省环境保护厅制

声 明

我单位已详细阅读了江苏智盛环境科技有限公司所编制的连云港亿洁餐具消毒有限公司《连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目》环境影响报告表，该环评报告表所述的项目建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实。项目环评报告表中所提出的污染防治措施与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按环评报告和审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告表中建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺、污染防治措施等与我公司实际情况有不符合之处，则其产生的后果由我公司负责，并承诺承担相关的法定责任。

特此声明。

建设单位（盖章）：连云港亿洁餐具消毒有限公司

日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港亿洁餐具消毒有限公司 |
| 法人代表 | 封小雷 | 联系人 | 封小雷 |
| 通讯地址 | 灌南县经济开发区明辉路南侧 |
| 联系电话 | 13812448028 | 传真 | / | 邮政编码 | 222506 |
| 建设地点 | 灌南县经济开发区明辉路南侧 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2019-320724-82-03-529639 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | O8219其他清洁服务 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 绿化面积(平方米) | - |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) | 32 | 环保投资占总投资比例 | 5.3% |
| 评价经费(万元) | / | 拟竣工日期 | 2020年6月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量： 原辅材料： 待洗餐具、浸泡粉、去渍粉等，详见表1-8。 主要设备： 项目主要生产设备详见表1-10。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 7110 | 柴油(吨/年) | / |
| 电(万千瓦时/年) | 10 | 燃沼气(标立方米/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 蒸汽(吨/年) | 1380 |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：生产废水、生活污水 排水量：生产废水7590m3/a、生活污水54m3/a。 排放去向：本项目生产废水和生活污水经厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR）处理达宏兴污水处理厂接管标准后，排入灌南开发区污水处理厂（以下简称“宏兴污水处理厂”）集中处理，宏兴污水处理厂出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，排入武障河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 项目由来 近年来，由于人们工作节奏的加快，生活水平的提高，人们在外就餐的机会增多，因此，餐具卫生便成为人们非常关注的热点。连云港亿洁餐具消毒有限公司经过充分的市场调研，并结合自身实际，决定投资600万元，租赁灌南县仁爱木制品厂C幢厂房，建设连云港市亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目。项目建成后，形成年清洗350万套餐具的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）、）等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目属于“四十社会事业与服务业—116宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒中需自建配套厂区一体化污水处理装置的”，应该编制环境影响评价报告表报当地环保部门审批。受连云港市亿洁餐具消毒有限公司委托，江苏智盛环境科技有限公司为该项目编制建设项目环境影响报告表供环保部门审批。江苏智盛环境科技有限公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场调查和资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和技术规范要求，编制完成该报告表。 2. 项目周边环境概况 厂区位于连云港市灌南县经济开发区，北侧为灌南县仁爱木制品厂，紧邻灌南县仁爱木制品厂北侧为明辉路，厂区南侧为同益金属，西侧为焗鑫铜业，东侧为宏耀环保能源有限公司。 项目地理位置详见附图1，项目四邻情况详见附图2。 3. 产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性： 本项目行业类别为O8219其他清洁服务。 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2019年10月30日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合江苏省产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。 （2）用地规划相符性： 本项目位于灌南县经济开发区明辉路南侧，根据《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》，项目所在地位于二类工业用地范围内，土地利用规划图见附图5。因此，本项目建设符合江苏灌南经济开发区用地规划。 4. “三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），项目周边生态红线区范围如下： 表1-1 项目周边生态红线区域 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 与项目相对位置 是否在生态红线区内 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 武障河洪水调蓄区 洪水调蓄 - 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 N，距离项目1.28km 否 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外。 W，距离项目3.2km 否 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 - SW，距离项目1.51km 否 根据表1-1，本项目不在武障河洪水调蓄区、盐河（灌南县）洪水调蓄区、灌南县地下水饮用水水源保护区范围内，故本项目不违反其相关的保护政策，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》。 （2）与环境质量底线相符性 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行分析，具体分析结果见表1-2。 表1-2 与当地环境质量底线的符合性分析表 名称 管控内涵 项目情况 相符性 《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》 第二章 环境质量管控要求 第三条 大气环境质量管控要求。到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 第四条 水环境质量管控要求。到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到100%，劣于Ⅴ类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨,氨氮控制在1.03万吨。 第五条 加强土壤环境风险管控。利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 第三章 管理与实施 第六条 各县区、功能板块大气、水环境未达到功能区划目标和阶段性考核要求的，制定环境质量达标规划和年度实施计划并组织实施。 第七条 实行严格的小流域控制断面水质与建设项目新增排污指标挂钩制度。全市新建排放化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）主要水污染物的项目，控制断面水质指标为Ⅲ类水及以上的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1倍削减量替代；控制断面水质属于Ⅳ或Ⅴ类的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1.5倍削减量替代；控制断面水质与上年相比下降或属于劣Ⅴ类的，其控制单元内行政区域原则上不得新增主要水污染物指标，属市重大项目的，水污染指标按2倍削减量替代。 第八条 全市新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代（市重大项目除外），主要臭氧前驱物有变化时，以市环保局公布的名单为准。 环境质量管控要求 （1）根据《2018年连云港市环境质量公报》，项目所在评价区域超标因子为PM2.5、PM10。为此，连云港市和灌南县分别制定了《连云港市空气质量达标规划》、《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，规划实施后区域环境质量将有所改善。本项目实施后，排放的废气很少，不会改变大气环境功能类别。 （2）根据《2019年度连云港市水环境质量状况》，武障河闸2019年1-12月平均水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 （3）根据《2018年连云港市环境质量报告书》，连云港市土壤环境质量总体清洁，无污染 管理与实施 项目所在区域大气环境未达到功能区划目标和阶段性考核要求，已制定环境质量达标规划和年度实施计划并组织实施。 项目新增排放的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN），按1.5倍削减量替代，排放总量通过排污权管理平台交易取得。 本项目不属于新增的排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目。 相符 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上线 根据《连云港市战略环境评价报告》中“严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-3。 表1-3 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目建成后，拟用水量7110t/a，蒸汽用量1380t/a。 相符 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水。 相符 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 本项目工业总产值为800万元。根据计算，用水指标约为10.61m3/万元。 相符 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为190.37t标准煤/年（电耗、水、蒸汽等消耗折算）。 相符 注：本项目用电10万kwh/a、水7110t/a、蒸汽1380t/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数分别为：0.1229kg ce/(kw.h)、0.0857 kg ce/t、0.1286 kg ce/kg，则合计折标煤约190.37t/a。 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-4所示。 表1-4 项目与连政办发〔2018〕37号文的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 水资源利用管控要求 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目建成后，拟用水量7110m3/a，蒸汽用量约1380m³/a。根据计算，用水指标约为10.61m3/万元。本项目能源消耗为190.37t标准煤/年（电耗、水、蒸汽等消耗折算）。 相符 土地利用管控要求 优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15% 本项目位于灌南经济开发区，选址不属于用地供需矛盾特别突出地区。项目投资600万元，占地3亩，平均投资强度为200万元/亩。本项目所在为工业用地，容积率为1.0，绿地率0%。办公区用地面积为100㎡，占地面积和建筑面积占总用地面积和总建筑面积的5%。 相符 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）环境准入负面清单 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）和《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》，具体分析结果见表1-5所示。 表1-5 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 1、连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目行业类别为O8219其他清洁服务。本项目位于灌南经济开发区，符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。 相符 （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在武障河洪水调蓄区、盐河（灌南县）洪水调蓄区、灌南县地下水饮用水水源保护区。 相符 （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目为餐具清洗项目，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的行业；且无含汞、砷、蝠、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。 相符 （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目位于工业集聚区，不属于禁燃区及大气环境质量红线区。 相符 （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。 相符 （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。 本项目为餐具清洗项目，不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。 相符 （7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目符合国家及地方产业政策。 相符 （8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 根据工程分析，本项目污染物排放达到国家和地方规定的污染物排放标准 相符 江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030） 重点监控与限制发展产业 限制发展皮革制造与加工产业 本项目为餐具清洗项目，不属于皮革制造与加工产业。 相符 重点监控金属加工、酿酒食品等具有一定或较大污染的产业。 本项目为餐具清洗项目，不属于金属加工、酿酒食品产业。 相符 禁止发展产业 禁止发展化学化工产业。 本项目为餐具清洗项目，不属于化学化工产业。 相符 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 4. 项目建设概况 （1）项目名称：连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目； （2）建设单位： 连云港亿洁餐具消毒有限公司； （3）项目投资： 600万元； （4）建设地点： 灌南县经济开发区明辉路南侧 （5）主要建设内容及规模： 项目占地面积2000平方米，以浸泡粉、去渍粉、水、蒸汽等为原料，采用自动化清洗、包装等工序，建设连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目。 （6）平面布置情况： 项目主要构筑物见表1-6，厂区平面布置见附图6。 表1-6 本项目主要构筑物一览表 构筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 厂房 回收区 200 200 - 清洗区 1000 1000 - 包装间 100 100 - 成品区 300 300 - 库房 200 200 - 办公室、化验室 100 100 - 一般固废仓库 20 20 - 其他 80 80 - 合计 2000 2000 - （7）产品方案 本项目产品方案见表1-7。 表1-7 项目产品方案 序号 产品名称 设计规模（万套/年） 运行时间（h/a） 1 消毒餐具 350 2400 （8）主要原辅材料消耗： 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-8。 表1-8 项目主要原材料消耗情况表 序号 原材料名称 数量 单位 来源 备注 1 待洗餐具 350万 套 餐厅、食堂回收 - 2 浸泡粉 5 t/a 市场购买 - 3 去渍粉 3 t/a 市场购买 - 4 POF收缩膜 1 t/a 市场购买 - 5 水 7110 t/a 区域供水管网 - 6 蒸汽 1380 t/a 区域供热管网 - 原辅材料理化性质见表1-9。 表1-9 本项目原材料理化性质 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 浸泡粉 黄色粉末状，主要成分为非离子型表面活性剂（烷基磺酸钠、直链烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、烷基醇酰胺、烯烃磺酸钠、脂肪醇聚氧乙不燃烯醚硫酸钠），易溶于水，呈碱性，能够去油污，无毒无味 不燃 LD50：无资料 LC50：无资料 去渍粉 白色粉末状，主要成分为次氯酸钠，易溶于水，弱酸性、无味，适用于不锈钢、陶瓷餐具的污垢清洗工作 不燃 LD50：无资料 LC50：无资料 POF收缩膜 是一种热收缩膜，全称多层共挤聚烯烃热收缩膜，具有无毒、环保、高透明度、高收缩率、良好的热封性能、高光泽度、强韧性、抗撕裂、热收缩均匀及适合全自动高速包装等特点。 可燃 LD50：无资料 LC50：无资料 本项目主要生产设备，详见下表1-10。 表1-10 项目主要设备情况一览表 序号 名称 数量（台套） 备注 1 一体化餐具清洗生产线 除渣机 1 - 主线 （洗餐盘、杯子和碗） 去油池 1 - 初洗机 1 - 浸泡池 1 - 精洗机 1 - 清水池 1 - 清洗机 1 - 高温池 1 - 副线 （洗筷子和勺子） 去油池 1 - 清洗池 1 - 高温池 1 - 烘干机 1 - 2 包装机 2 - 3 洗箱机 1 - 4 一体化废水处理装置 1 - （10）工作制度：每天工作8小时，年工作日300天； （11）劳动定员：10人； （12）公用及辅助工程 项目公用及辅助工程情况见表1-11。 表1-11 公用及辅助工程表 类别 建设名称 设计能力 备 注 公用工程 给水 新鲜水7110t/a 由区域供水管网供给 供热 蒸汽1380t/a 由区域供热管网供给 排水 本项目厂区不设置卫生间，职工如厕依托周边公共卫生间，项目产生的生活污水主要为职工卫生清洁废水，项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河。 - 供电 10万千瓦时/年 由区域电网供给 环保工程 废气处理 固废及时清运、加强通风 达标排放 废水处理 本项目厂区不设置卫生间，职工如厕依托周边公共卫生间，项目产生的生活污水主要为职工卫生清洁废水，项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河。 - 固废 处置 一般工业固废 设置专用密闭容器存放食物残渣，日产日清。项目产生的生活垃圾、食物残渣、脱水污泥、废包装材料等收集后由环卫部门定期清运。 不外排 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁灌南县仁爱木制品厂C幢厂房进行建设，该厂房之前未运营过其他生产项目，此外，本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 江苏省灌南县位于江苏省北部海滨城市—连云港的南翼，地处北纬33°59´～34°27´，东经119°07´～119°48´之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界之处。灌南县域土地总面积1041km2，地貌以黄淮冲积平原为主体，地势比较平坦。县境最大直线距离：东西长71 km，南北最宽处30 km。全县版图面积1029.88平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。县域地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。一般地面高程1.8～5.3m（黄海高程），地形西宽东窄，宛如镶嵌在黄海之滨的一把金钥匙，正在开启海洋经济发展的财富之门。 灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻；北侧是武障河、大圈，与老城区相隔约5 公里，地理位置优越。306 省道、宁连高速公路穿越该区，对外联系非常便捷；306 省道是开发区东西向联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路，交通优势明显。 2、地形、地貌、地质 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平原地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7 个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5 度，无危害性地震突然发生。 3、气候和气象 灌南县地处暖温带和北亚热带过渡的湿润地区、属暖湿季风气候、四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛、气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。常年主导风向为东北及东南风，雨量充沛，降雨主要集中在每年的7～8 月份。主要气候数据详见表2-1。 表2-1 主要气候数据 序号 项目 单位 数据 发生时间 1 年平均气温 ℃ 13.8 / 2 极端最高气温 ℃ 42.5 2000.6.4 3 极端最低气温 ℃ -21.7 1997.12.13 4 年平均降雨量 mm 922.3 / 5 全年主导风向 — NE / 6 年平均风速 m/s 3.1 / 7 年平均日照 h 2409.4 / 8 年平均气压 Mmhg 1016.4 / 4、河流水文 本项目周边水系主要有武障河和盐河。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 5. 生态 项目所在地无大型野生动物存在，尚存的野生动物主要为少量鸟类、鼠类、蛙类等小型动物，境内的主要动物为人工饲养的家禽、家畜；无珍稀濒危野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、人口和行政概况 灌南县县域总面积1041 平方公里，下辖1 乡10 镇，8 个工业园区。2015年年末总人口80 万人，人口密度756 人/平方公里，人口自然增长率15.73‰，城镇人口比重为42.26%。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、灌南县经济开发区规划概况 2007年9月，灌南县政府下发了《灌南县人民政府关于设立灌南县城东工业集中区的通知》，2008年1月，《灌南县城东工业集中区环境影响报告书》通过环评审批（连环发[2008]21号）。2018 年 9 月 21 日，江苏省人民政府发布《省政府关于设立江苏南通通州湾经济开发区等 26 家省级开发区的批复》，江苏灌南经济开发区名列其中，江苏灌南经济开发区正式升级为省级经济开发区。2019年10月，灌南县经济开发区管委会根据集中区的近期发展战略和远期产业总体发展方向重新编制了集中区产业总体发展规划，并委托编制了《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》。目前，《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》已通过评审且上报环保局。 （1）规划范围 规划范围：江苏灌南经济开发区东区规划范围东至太仓北路以东约500米，西至新兴北路，南到管庄路，北至武障河，规划面积2.62平方公里；江苏灌南经济开发区西区东至南六塘河，西至东租路—刘庄路，南至鹏程西路，北至迎宾大道—新港大道，规划面积10.27平方公里。 （2）产业定位 产业定位：做强做大主导产业机械制造业，稳步提升酿酒食品制造、板材家具两大传统产业 ，战略布局光电科技、新型建材两大新兴产业 ，积极发展现代物流产业。 （3）基础设施规划 ①给水 规划区供水普及率100%。根据规划，开发区用水由硕项湖水厂提供，水厂位于泰州南路与桃园路交叉口的东北侧，规划供水规模20万立方米/日。 ②排水 采用雨污分流制。 雨水：雨水采取就近、分散、重力流排入水体，排入内河时直接排放，排入外河时需设置防倒灌设施。 污水：开发区东区污水处理由宏兴污水处理厂集中处理，规划扩建宏兴污水处理厂，位于开发区东区南部新港大道与英雄北路交叉口的东北侧，处理规模4万立方米/日，占地面积 7.7 公顷。开发区西区由开发区内城西污水处理厂集中处理，规划扩建城西污水处理厂，位于大连路与新海西大道交叉口的东南侧，处理规模8万立方米/日，占地面积约 7.5 公顷。盐河以西、南六塘河以东城区由城西污水处理厂统一处理。 ③供电 a.220千伏变电站规划 开发区西区电源主要由区域 220 千伏雄龙变，规划规模 2×180 兆伏安；区 域 220 千伏李集变供应，规划规模 2×180 兆伏安； 开发区东区电源主要由区域 220 千伏金庄变供应，规划规模 3×180 兆伏安。 b.110千伏变电站规划 开发区规划范围内，规划保留现状 110kv 六塘变，规模 80+63 兆伏安；开发区规划范围北部，新港大道以北，保留现状 110kv 公兴变，规模 2×50 兆伏安，占地面积约 0.54 公顷；开发区东区规划范围东侧，保留并扩容现状 110kv 大圈变，规模 80+50 兆伏安。 ④供热 规划热源：以宏耀热电厂为集中供热热源。 宏耀热电厂：宏耀热电厂位于集中区明辉路南侧，郑于河西侧。《灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目》规划新建2×75t/h（一备一用）+1×130t/h 锅炉+2×CB7.5+1×CB9MW 汽轮发电机组，作为区域产业的配套设施，取代供热范围内现有燃煤小锅炉，为区域企业提供蒸汽，热电厂出口蒸汽量（0.98MPa，300℃）总热负荷为574t/h。该项目于2017年9月19日取得江苏省环境保护厅批复（苏环审[2017]46号）。 区域供热管网：《灌南宏耀环保能源有限公司热网工程》供热管网划分为西线和南线。西线中压蒸汽管线从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出沿明辉路到灌南新冠酒业有限公司，长度为1000米；西线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿明辉路、新东北路、北环路、迎宾大道、青岛路、珠海路、宁波路至银得隆木业，长度为15000米；南线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿太仓路至郑于桥，折向东沿道路至连云港友和食用菌有限公司，长度为8000米。该项目于2019年12月27日取得连云港市灌南生态环境局批复（灌环审[2019]124号）。 ⑤燃气 保留现状位于大连路与新海西大道交叉口北侧的城西天然气综合门站；此外开发区西区外南六塘河以南规划新建中裕燃气综合门站接收西气东输来气；开发区东区北侧太仓北路以东规划新建城北高中压调压站。 ⑥固废处置 危险固废不单独建设危险固废处置场所，企业自行设置危废暂存点，实施委外处置；一般工业固废以综合利用为主；生活垃圾拟由灌南县环卫部门负责接和处理。 4、基础设施建设情况 ①给水 园区用水由灌南县第二自来水厂统一供给。第二自来水厂水源地为南六塘河，供水总规模为 12.7 万立方米/日，目前日供水量能够满足园区的需求。 ②排水 江苏灌南经济开发区实行雨污分流制排水系统。 雨水 ：雨水采取就近、分散、重力流排入水体。 污水 ：目前项目所在区域污水管网正在敷设，待区域污水管网建成后，本项目生活污水（清洁废水）和生产废水经厂区一体化污水处理装置处理后，排入灌南开发区污水处理厂（宏兴污水处理厂）处理。 灌南开发区污水处理厂（宏兴污水处理厂）位于灌南县经济开发区海宁路南侧地块，收水范围为灌南县经济开发区东区内除宏达产业园的工业废水和生活污水。污水厂总建设规模为 1.5万m³/d，采用“水质均衡——H/O（PACT工艺）—电催化Fenton—二级生化—过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”污水处理工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入武障河。灌南开发区污水处理厂于2019年4月取得灌云县环保局批复，目前正在试运行，未进行环保竣工验收。 ③供电 区内现有一座35KV 变电所，110 千伏变电所目前处于在建状态。 ④供热 本项目所在区域由宏耀热电厂集中供热。目前灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目和灌南宏耀环保能源有限公司热网工程均已建成，预计2020年5月调试运行。 ⑤燃气 天然气主管道已沿太仓路——明辉路接入工业集中区，在新东方大道区南路口至海宁路口间设 1 座天然气二级门站，占地1.0公顷。 ⑥固废处置 一般工业固废以综合利用为主；生活垃圾拟由灌南县环卫部门负责接受和处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；根据《2018年连云港市环境质量公报》，2018年区、县城区环境空气质量良好。区、县城区主要污染物中可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；其他指标均满足该标准二级浓度限值。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。 在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9 微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030年PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计2020年超标天数为54天，主要集中在冬季，全年优良率85%以上，2030年超标天数约18天，全年优良率达到95%以上。类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM1095%保证率日平均和年平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均和年平均目标浓度分别为0.1416mg/m3，0.066mg/m3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018 年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5 浓度稳定达到二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水为武障河。根据《江苏省地表水环境功能区划》规定，武障河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2019年连云港市水环境质量状况》表明，武障河闸各类污染物指标均达到Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。参照2018年连云港市环境状况公报，功能区噪声昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量总体良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1、3-2。 表3-1 大气环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境要素 保护对象名称 *经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 **相对距离m 经度 纬度 空气环境 大左营 119.36247 34.12264 居住区 居民 二类区 ES 712 小左营 119.36515 34.12905 居民 EN 810 郝圩村 119.36900 34.12107 居民 ES 1315 许庄 119.37665 34.12656 居民 E 1861 黄圩 119.37196 34.11579 居民 ES 1876 于营村 119.36138 34.10496 居民 S 2459 镇北社区 119.35590 34.10777 居民 S 2100 管庄村 119.35192 34.12189 居民 WS 632 武障河村 119.34503 34.11264 居民 WS 1846 大周村 119.34108 34.12011 居民 WS 1549 后窑庄 119.33237 34.12412 居民 W 2154 东窑庄 119.33820 34.12889 居民 WN 1640 闸北村 119.33282 34.13413 居民 WN 2261 赵庄 119.34118 34.13182 居民 WN 1431 小王庄 119.34018 34.13687 居民 WN 1828 武庄 119.35389 34.13011 居民 WN 890 龚庄 119.35296 34.13610 居民 N 1054 单庄 119.35238 34.13716 居民 N 1176 小园 119.35189 34.14089 居民 N 1594 新前庄 119.35616 34.14322 居民 N 1735 小庙村 119.35856 34.13718 居民 EN 1147 灌南县大圈实验学校 119.35064 34.14471 学校 学生 N 2025 灌南县实验中学 119.35683 34.11140 学生 S 1698 注：* 距离厂址最近点的经纬度； **指环境保护目标与本项目厂界的最近直线距离。 表3-2 其他要素环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 执行标准 水环境 武障河 N 1450 小型 排洪、渔业、排污通道 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 声环境 项目厂界 E、W、S、N 200 - - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 武障河洪水调蓄区 N 1280 2.67km2 洪水调蓄 二级管控区 盐河（灌南县）洪水调蓄区 W 3200 3.43km2 洪水调蓄 二级管控区 灌南县地下水饮用水水源保护区 SW 1510 3.56km2 水源水质保护 二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，项目周围空气中的SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨气、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的氨、硫化氢浓度限值。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 24小时平均 0.16（8小时） 1小时平均 0.2 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 NH3 1小时平均 0.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值 H2S 1小时平均 0.01 臭气 厂界 20 无量纲 参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级 新扩改建项目厂界标准浓度 2.地表水环境质量标准 区域主要河流为武障河，武障河水环境质量均执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）中Ⅳ类标准，详见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外） 序号 项目 第Ⅳ类 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 高锰酸盐指数≤ 10 3 化学需氧量（COD）≤ 30 4 BOD5≤ 6 5 氨氮(NH3-N) ≤ 1.5 6 总氮 1.5 6 总磷(以P计) ≤ 0.3 7 石油类≤ 0.5 8 悬浮物（SS）≤ 60 9 溶解氧（DO）≤ 3 10 铜≤ 1.0 11 锌≤ 2.0 12 铅≤ 0.05 13 LAS≤ 0.3 3.声环境质量标准 项目周边区域为3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。详见表4-3。 表4-3 区域环境噪声标准 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼间 夜间 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.大气污染物排放标准 本项目产生的氨气、硫化氢和臭气无组织排放浓度限值参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准限值。具体标准见表4-4。 表4-4 新建企业大气污染物排放限值 （mg/L，臭气除外） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 臭气 - - - 20 氨 - - - 1.5 硫化氢 - - - 0.06 2.水污染物排放标准 本项目运营期工业废水和生活污水（员工清洁废水）经厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR）处理达接管标准后，排入宏兴污水处理厂集中处理。根据宏兴污水处理厂接管协议，污水接管标准执行《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号），《经济开发区企业污水接管标准》未列出的总氮、总磷因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级。污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 废水排放标准限值(单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 总氮 动植物油 总磷 LAS 接管标准 6～9 500 300 400 35 70 100 8 20 污水厂尾水排放标准 6～9 50 10 10 5（8） 15 1 0.5 0.5 3. 噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 3 65 55 4、固体废物 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的相关标准要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标： （1）大气污染物：0 t/a； （2）水污染物： 废水量：7644 m3/a； 表4-7 废水中污染物总量控制指标 污染物名称 BOD5 COD 动植物油 SS NH3-N TN LAS TP 接管量t/a 1.2 3.82 0.005 0.50 0.10 0.15 0.024 0.001 最终外排量t/a 0.08 0.38 0.005 0.08 0.04 0.115 0.004 0.001 （3）固废：0 t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期 本项目租用已建成厂房进行生产，施工期主要涉及生产设备的安装、调试，因此，不再叙述施工期工艺流程。 运营期 本项目营运期工艺流程如图5-1、图5-2所示： 图5-1 餐具清洗生产工艺及产污流程图 图5-2 周转箱清洗生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 项目将各餐厅、食堂的餐具通过周转箱集中运送到厂区内，回收来的餐具统一存放于回收区内。 （1）餐具回收 【除渣、分拣】 由人工将每筐餐具倒入除渣机，机内水流为循环冲涌式设计，废水及食物残渣经滤层网分隔过滤后，食物残渣自动排出进入收集桶，然后通过人工将筷子和勺子从餐具中进行分离，经分离后，餐盘、杯子和碗具进入套主线清洗，筷子和勺子进入副线清洗。该工序会产生厨余垃圾（食物残留污物）S1、清洗废水 W1和设备噪声 N1。 【主线—去油】 分拣后的餐具进入去油池，通过加入一定比例的水蒸汽、水和去渍粉（水温约40~60℃），除去餐具表面上的油腻物质。该工序会产生去油废水W2、残渣S2和噪声 N2。 【主线—初洗】 去油后的餐具进入初洗池，通过加入一定比例的水蒸汽、水和去渍粉（水温约40~60℃），连续喷淋水洗3次，除去餐具表面上的食物残渣。该工序会产生初洗废水W3和噪声 N3。 【主线—浸泡】 初洗后的餐具进入浸泡池，因部分餐具上的食物残渣停留时间过久，污痕不易处理，通过加入蒸汽、水、浸泡粉（水温约40~60℃）和延长餐具在浸泡池中的停留时间，能够有效去除污痕及油腻物质。该工序会产生浸泡废水W4和噪声 N4。 【主线—精洗】 浸泡后的餐具，使用清水连续喷淋水洗2次，冲洗掉餐具表面的残渣、浸泡粉等。该工序会产生精洗废水W5和噪声 N5。 【主线—浸泡】 精洗后的餐具进入浸泡池，通过加入水、浸泡粉和延长餐具在浸泡池中的停留时间，能够有效去除餐具表面的杂质。该工序会产生浸泡废水W6和噪声 N6。 【主线—清洗】 浸泡后的餐具，使用清水喷淋水洗1次，进行冲洗掉餐具表面的浸泡粉。该工序会产生精洗废水W7和噪声 N7。 【主线—高温消毒】 清洗后的餐具，使用水蒸汽对餐具进行高温消毒。该工序会产生废水W8和噪声 N8。 【副线—去油】 分拣后的筷子、勺子进入去油池，通过加入一定比例的水蒸汽和去渍粉，除去筷子和勺子表面上的油腻物质。该工序会产生去油废水W9和噪声 N9。 【副线—清洗】 去油后的筷子、勺子通过一定比例的水蒸汽、水和去渍粉（水温约40~60℃）喷淋，除去筷子和勺子表面上的油腻物质。该工序会产生清洗废水W10和噪声 N10。 【副线—浸泡】 清洗后的筷子、勺子进入浸泡池，通过加入蒸汽、水、浸泡粉（水温约40~60℃）和延长餐具在浸泡池中的停留时间，能够有效去除筷子、勺子表面的杂质。该工序会产生浸泡废水W11和噪声 N11。 【副线—高温消毒】 使用水蒸气对筷子、勺子进行高温消毒。该工序会产生废水W12和噪声 N12。 【烘干】 烘干机采用电加热，加热温度约130℃，餐具进入烘干机后进行烘干，烘干机将高温热风送入系统，促使餐具上的水分蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌繁殖条件，从而达到杀菌效果。该工序会产生设备噪声N13。 【包装】 以POF收缩膜为原料，使用自动包装机对餐具进行包装。该工序会产生破碎包装材料S3和设备噪声N14。 【入库】 包装封口后的各类餐具装箱后，由人工转入仓库存放区，等待出库。 周转箱清洗 【初洗】 将回收后的周转箱送入洗箱机，通过加入一定比例的水蒸汽、水和去渍粉（水温约40~60℃）进行初洗，除去周转箱表面上的食物残渣。该工序会产生初洗废水W13和噪声 N14。 【清洗】初洗后的周转箱通过连续喷淋水洗3次，冲洗掉周转箱表面的残渣、去渍粉等。该工序会产生清洗废水W14和噪声 N15。 【入库】 清洗后的周转箱自然晾干后直接入库。

二、主要污染工序： 施工期 本项目在已建成厂房内进行生产，施工期主要涉及生产设备的安装、调试，因此，施工期不在此分析。 营运期 1、废水 项目产生的废水主要为生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、车间地面清洁水）和职工生活污水（清洁废水）。 （1）生产废水 ①餐具清洗废水 项目拟建自动清洗机生产线 1 条（包括主线、副线）。根据建设单位提供的资料，水除渣机每天注入清水量约5t；主线-去油池每天注入蒸汽量约0.6t，每天注入清水量约1.88t；主线-初洗池每天注入蒸汽量约0.4t，每天注入清水量约1.24t；主线-初泡池每天注入蒸汽量约0.4t，每天注入清水量约1.24t；主线-精洗池每天注入清水量约为2.5t；主线-浸泡池每天注入清水量约1.5t；主线-清洗池每天注入清水量约2.5t；主线-高温池每天注入蒸汽量约0.6t，每天注入清水量约1.88t；副线-去油池每天注入蒸汽量约0.6t，每天注入清水量约1.88t；副线-清洗池每天注入蒸汽量约0.4t，每天注入清水量约1.24t；副线-浸泡池每天注入蒸汽量约0.4t，每天注入清水量约1.24t；副线-高温池每天注入蒸汽量约0.6t，每天注入清水量约1.88t。经计算，本项目生产线每日用水量 21.1t，蒸汽用量4t，各池体每日倒槽一次，排水系数按 0.9 计，则排水量为 22.6t/d，6780t/a。 参考《淮安佳业餐具清洗服务有限公司餐具清洗项目竣工环境保护验收报告》中废水调节池监测数据（2018.12.27~2018.12.28）及同类项目监测数据，本项目含油污水污染物浓度为：COD：614.5 mg/L，动植物油：0.62 mg/L，SS：60.38 mg/L，氨氮：13.4 mg/L，总氮：20 mg/L，总磷：0.18 mg/L，LAS：3.22mg/L。 ②洗箱废水 本项目洗箱机每天注入蒸汽量约0.6t，每天注入清水量约1.8t，洗箱机每日倒槽一次，排水系数按 0.9 计，则排水量为2.18t/d，648t/a。本项目待清洗的周转箱主要沾染回收餐具上的油腻物质，因此洗箱废水水质类比餐具清洗废水，主要污染物浓度为 COD：614.5 mg/L，动植物油： 0.62 mg/L，SS：60.38 mg/L，氨氮：13.4 mg/L，总氮：20mg/L，总磷：0.18 mg/L，LAS：3.22mg/L。 ③车间地面清洁废水 项目地面清洁用水量按0.5L/m2·d 计，清洁面积为 1200m2，则用水量为 180t/a，排水系数 0.9 计算，排水量为 162t/a，污染物浓度为 COD：150 mg/L，SS：300mg/L。 （2）生活污水 本项目厂区不设置卫生间，职工如厕依托周边公共卫生间，项目产生的生活污水主要为职工卫生清洁废水。项目劳动定员 10 人，年工作300天，每天工作8小时。职工清洁用水量约20L/人·d，则用水量为 60t/a，排水系数按 0.9 计，排水量 54t/a。污染物浓度为 COD：200mg/L，SS：100mg/L，NH3-N：15mg/L，总氮：20mg/L，TP：2.0mg/L。 本项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（职工清洁废水）经厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR）处理，处理达宏兴污水处理厂接管标准后，通过污水管网排入宏兴污水处理厂集中处理，污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河。 本次评价要求企业待污水管网建成后，方可投产运行。 根据以上分析，全厂废水产生情况见表5-1。 表5-1 全厂废水产生情况一览表 污水类别 污水量（m³/a） 排放频次 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) 动植物油(mg/L) SS (mg/L) NH3-N(mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) LAS (mg/L) 处理措施 生活污水（清洁废水） 54 全年工作日连续排放 - 200 - 100 15 20 2.0 - 厂区一体化污水处理装置 餐具清洗废水 6780 161.25 614.5 0.62 60.38 13.4 20 0.18 3.22 洗箱废水 648 161.25 614.5 0.62 60.38 13.4 20 0.18 3.22 地面清洗废水 162 - 150 - 300 - - - - 年混合废水 7644 - 156.69 600.31 0.60 65.03 13.02 19.58 0.17 3.13 日平均混合废水 25.5 - 156.69 600.31 0.60 65.03 13.02 19.58 0.17 3.13 本项目污水处理站采用“调节+气浮+A/O+二沉+MBR”工艺对废水进行处理，各废水处理单元设计处理效率见表5-2，废水排放情况见表5-3。 表 5-2 污水处理站各处理单元设计处理效果 单位：mg/L 处理单元 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 动植物油 LAS 调节池 进水 600.31 156.69 65.03 13.02 19.58 0.17 0.60 3.13 出水 600.31 156.69 58.53 13.02 19.58 0.17 0.54 3.13 效率 0 0 10% 0 0 0 10% 0 气浮池 进水 600.31 156.69 58.53 13.02 19.58 0.17 0.54 3.13 出水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 效率 15% 10% 50% 0 0 0 40% 5% 中间水池 进水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 出水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 效率 0 0 0 0 0 0 0 0 厌氧池 进水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 出水 357.19 98.72 29.26 11.07 16.64 0.15 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 好氧池 进水 357.19 98.72 29.26 11.07 16.64 0.15 0.33 2.97 出水 250.03 69.10 29.26 9.41 14.14 0.13 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 好氧池 进水 250.03 69.10 29.26 9.41 14.14 0.13 0.33 2.97 出水 175.02 48.37 29.26 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 二沉池 进水 175.02 48.37 29.26 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 出水 175.02 48.37 26.34 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 效率 0 0 10% 0 0 0 0 0 MBR膜池 进水 175.02 48.37 26.34 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 出水 122.52 33.86 15.80 8.00 12.02 0.11 0.26 1.75 效率 30% 30% 40% 0 0 0 20% 41% 接管标准 500 300 400 35 70 8 100 20 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 污水种类 废水量（t/a） 污染物 污染物产生情况 治理措施 污染物接管情况 接管标准（mg/L） 排放方式与去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水（清洁废水） 54 COD 200 0.011 厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR ） COD 500； BOD5 156.69； SS 65.03； NH3-N 13.02； 总氮15.98； 动植物油0.6； LAS 3.13； TP 0.17 废水量7644； COD 3.82； BOD5 1.20； SS 0.50；NH3-N 0.10； 总氮0.15； 动植物油0.005； LAS 0.024； TP 0.001 COD：500; BOD5：300; SS： 400; NH3-N：35; 总氮70； 动植物油： 100; TP：8; LAS：20。 污水管网+宏兴污水处理厂 SS 100 0.005 氨氮 15 0.0008 总氮 20 0.001 总磷 2.0 0.0001 餐具清洗废水 6780 BOD5 161.25 1.09 COD 614.5 4.17 动植物油 0.62 0.004 SS 60.38 0.41 氨氮 13.4 0.09 总氮 20 0.14 总磷 0.18 0.001 LAS 3.22 0.02 洗箱废水 648 BOD5 161.25 0.10 COD 614.5 0.40 动植物油 0.62 0.0004 SS 60.38 0.04 氨氮 13.40 0.0087 总氮 20 0.013 总磷 0.18 0.0001 LAS 3.22 0.0021 地面清洗废水 162 COD 150 0.0243 SS 300 0.0486 图5-3 项目水平衡图（t/a） 2、废气 （1）包装过程中产生的有机废气 本项目采用 POF热收缩膜包装餐具，POF 膜在包装机内热熔封口的过程中会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目 POF 膜年用量为1t，需要热熔封口的量很少，因此非甲烷总烃的产生量较少，本项目不作定量分析。 （2）食物残渣产生的废气 正常情况下，食物残渣不会产生恶臭，只有在长期储存和不处理的情况下，食物残渣腐烂会产生恶臭。本项目产生的食物残渣装入垃圾袋后集中收集至专用容器密闭存放，由专门的厨余垃圾处理公司清运处理，日产日清，容器每天在厨余垃圾清运走后及时清洗。因此本项目食物残渣产生的臭气较少，本项目不作定量分析。 （3）水蒸气 在蒸汽烘干过程中，少量水蒸气逸散，水蒸气主要成分为 H2O，是大气环境中所含成分，无毒无害，可忽略不计。 （4）污水处理站废气 本项目餐具清洗废水、洗箱废水和地面清洗废水接入厂区一体化污水处理装置，废水经“调节+气浮+A/O+二沉+MBR ”处理过程中会产生少量恶臭气体，主要为 NH3、H2S。根据美国 EPA 对城市污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，即每处理 1.00g 的 BOD5，可产生 0.0031g 的 NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站运行时间7200h/a，根据计算，本项目污水处理站 BOD5去除量约为0.94 t/a，则本项目污水处理站运行时 NH3、H2S 的产生量分别为2.91kg/a 和 0.11kg/a，产生速率分别为0.40g/h 和 0.015g/h。本项目污水处理站NH3、H2S的产生量较小，经通风后对周围环境影响较小。 本项目无组织排放废气产生及排放情况见表 5-4。 表 5-4 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源位置 污染物名称 产生情况 排放情况 产生量（kg/a） 产生速率（g/h） 排放量（kg/a） 排放速率（g/h） 污水站 NH3 2.91 0.40 2.91 0.40 H2S 0.11 0.15 0.11 0.15 3、噪声 本项目主要噪声源为除渣机、清洗机、烘干机、包装机等设备运行产生的噪声，噪声值在75~90dB（A）之间。本项目主要噪声源见表5-5。 表5-5主要噪声源强及治理措施 生产车间 工序 设备名称 数量（台套） 单台等效声级dB(A) 治理措施 生产车间 清洗 除渣机 1 80~90 选用低噪声设备、基座减振、安装消音器等 初洗机 1 75~85 精洗机 1 75~85 清洗机 1 75~85 洗箱机 1 75~85 烘干 烘干机 1 80~90 包装 包装机 1 80~90 污水站 废水处理 废水处理装置 1 75~85 4、固废 项目营运期的固体废物主要包括生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾 项目共有员工10人，生活垃圾产生量按每人0.2kg/d计，则工作人员产生的生活垃圾量约为0.002t/d，年工作300天，则项目每年将产生0.6t生活垃圾，统一收集后交由环卫部门处理。 （2）生产固废 项目生产固体废物主要为除渣工序产生的食物残渣（属于餐厨垃圾）、脱水污泥和废包装材料。 ①食物残渣 本项目从外界收集待清洗的餐饮具，首先进行除渣，会产生少量的食物残渣，根据类比统计，废弃食物按照 0.01kg/套计算，则食物残渣的总产生量为 117kg/d（年产生量为 35t/a），产生的食物残渣装入垃圾袋后集中收集至专用容器密闭存放，由专门的厨余垃圾处理公司清运处理。 ②脱水污泥 项目生产废水经污水处理装置处理，处理过程中会产生一定量污泥，根据处理工艺中去除 COD与 SS的总量与污泥含水率（以 40%计）的比值确定污泥产生量为 10.08t/a，产生的脱水污泥交由环卫部门处理。 ③废包装材料 去渍粉、浸泡粉等原料拆包及自动包装机工作时，会产生少量的废包装材料，产生量约0.01t/a，产生的废包装材料交由环卫部门处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总表

| 类型 | 排放源) | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（g/h） | 排放量 （kg/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 食物残渣产生的废气 | 恶臭 | - | 少量 | - | - | 少量 | 周边大气 |
|  |  | 污水处理站废气 | NH3 | - | 2.91 | - | 0.40 | 2.91 |  |
|  |  |  | H2S | - | 0.11 | - | 0.15 | 0.11 |  |
| 水污染物 | 污染源 | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 治理措施 | 接管浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
|  | 生产废水7590t/a（餐具清洗废水6780t/a，洗箱废水803t/a，地面清洗废水162t/a）和生活污水（清洁废水）54t/a | BOD5 | 156.69 | 1.2 | 厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR） | 156.69 | 1.2 | 通过污水管网排入宏兴污水厂集中处理 |
|  |  | COD | 600.31 | 4.59 |  | 500 | 3.82 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.6 | 0.005 |  | 0.6 | 0.005 |  |
|  |  | SS | 65.03 | 0.50 |  | 65.03 | 0.50 |  |
|  |  | 氨氮 | 13.02 | 0.10 |  | 13.02 | 0.10 |  |
|  |  | 总氮 | 19.58 | 0.15 |  | 19.58 | 0.15 |  |
|  |  | LAS | 3.13 | 0.024 |  | 3.13 | 0.024 |  |
|  |  | TP | 0.17 | 0.001 |  | 0.17 | 0.001 |  |
| 固体 废物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处理处置量 （t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 排放去向 |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 环卫定期清运 |
|  | 清洗 | 食物残渣 | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
|  | 废水处理 | 脱水污泥 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为除渣机、清洗机、烘干机、包装机、洗箱机等设备运行产生的噪声，噪声值在75~90dB（A）之间。项目噪声设备采取隔声、距离衰减等措施后，对周围环境影响较小，同时要求对运输车辆进行限速禁鸣较少噪声排放。 |
| 主要生态影响： 本项目区域周边植物主要为人工植物和农田，无天然、珍惜野生动植物。项目运营废气、废水和固废经妥善处理后，所排放的污染物对周边的生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用已建成厂房进行生产，施工期主要涉及生产设备的安装、调试，因此，施工期环境影响不在此分析。 运营期环境影响分析 本项目营运期的污染因素包括废气、废水、噪声和固废。 1.大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理站产生的废气（NH3、H2S）。本项目污水处理站产生的废气经风机抽排后无组织排入空气中。 1.1预测因子及评价标准 本次评价选取由相应质量标准的评价因子，进行环境影响预测。具体评价因子及评价标准详见表7-1。 表7-1 项目评价因子及评价标准 （单位：mg/m³） 评价因子 评价标准（1小时平均） 标准来源 NH3 0.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D H2S 0.01 1.2预测源强及相关参数 本项目采用估算模式AERSCREEN进行计算判定时，采用的参数见表7-2。项目正常工况下无组织排放源强及相关参数分别见表7-3。 表7-2 废气估算模型参数表 参数 取值 取值依据 城市/农村选项 城市/农村 城市 周边3km半径范围一半以上面积属于城市建成区或规划区 人口数（城市选项时） / / 最高环境温度/℃ 37 近20年气象统计数据 最低环境温度/℃ -9.3 土地利用类型 城市 周围3km范围内占地面积最大的土地为城市（已开发工业用地） 区域湿度条件 半湿润区 中国干湿分区图 是否考虑地形 考虑地形 是 / 地形数据分辨率/m / / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 / 岸线距离/km / / 岸线方向/° / / 表7-3 面源源强参数 污染源 污染源名称 面源底部中心坐标 长度(m) 宽度(m) 面源有效排放高度(m) 年排放小时数 排放工况 最大排放速率（g/h） 经度 纬度 厂房 NH3 119.35611 34.12685 60 33 8 7200 连续 0.40 H2S 0.15 1.3判定结果 根据估算模式AERSCREEN对本项目正常排放的污染源进行计算判定，评价工作等级见表7-4，本项目废气排放对周边环境影响结果详见表7-5。 表7-4 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-5 大气环境影响评级等级判别依据 类别 污染源 污染物名称 最大落地浓度Cmax（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax 下风向最大浓度出现距离（m） 无组织 厂区 NH3 3.63×10-4 0.18% 43 H2S 8.83×10-5 0.88% 44 由上表可知，项目H2S下风向最大浓度占标率为0.88%，NH3下风向最大浓度占标率为0.18%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，即不进行进一步预测与评价。 1.4 大气环境防护距离 采用环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的大气环境防护距离标准计算程序，计算本项目的大气环境防护距离。 经计算，无超标点，无需设置大气防护距离。 1.5卫生防护距离 表7-6 本项目的卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物 排放量（kg/a） 排放源强(g/h) 环境标准（mg/m3） 排放源参数 （长×宽×高/深，m） 厂房 NH3 2.91 0.40 0.2 60×33×8 H2S 0.11 0.15 0.01 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成的类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 该地区的平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见表7-7。 表7-7卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 据此计算，项目厂房周边须设置100m卫生防护距离，项目厂界最近的敏感目标为管庄村，约630米左右，满足卫生防护距离要求。 综上所述，项目营运期产生的废气污染物均能实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 表7-8 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 ( 评价范围 边长=50km □ 边长=5~50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500~2000t/a □ <500t/a ☑ 评价因子 基本污染物（ / ） 其他污染物（NH3、H2S ） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑ 评价标准 评价标准 国家标准 ☑ 地方标准 □ 附录D ☑ 其他标准 □ 现状评价 评价功能区 一类区 □ 二类区 ☑ 一类区和二类区 □ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准 □ 主管部门发布的数据标准 ☑ 现状补充标准 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ / ） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100% □ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 最大占标率≤10% □ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30% □ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ / ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100% □ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NH3、H2S） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑ 无监测 □ 环境质量监测 监测因子：（ / ） 监测点位数（ / ） 无监测 ☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 污染源年排放量 有组织kg/a 无组织kg/a NH3（ / ）、H2S（ / ） NH3（2.91）、H2S（ 0.11 ） 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 2、水环境的影响分析 本项目营运期废水主要为生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）。 本项目厂区不设置卫生间，职工如厕依托周边公共卫生间，项目产生的生活污水主要为职工卫生清洁废水。项目生活污水（清洁废水）和生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河。 2.1废水处理工艺 图7-1 本项目一体化污水处理装置处理工艺流程图 污水处理工艺说明简述如下： ①调节池 由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的 2～8 倍，因此为使污水处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，所以设计一调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6～10倍。调节池内置潜污泵及回流措施并同时设置曝气系统进行预曝气，以保证一定的额定流量提升至生活污水处理设备及后续处理的稳定。 ②溶气气浮机 通过溶气气浮机的加药系统进行加药絮凝，分离出一部分悬浮物，这部分悬浮物经过溶气气浮机的刮渣板刮入污泥池，溶气气浮机采用新型高效的溶气设备—微气泡发生器，代替传统的引气设备向水中溶气，并在气浮区域内安装若干斜管组，包括箱体、刮渣机、螺旋出料机共同组成一个完整气浮净水装置。 ③中间水池 中间池的作用主要是沉淀气浮机排出的废水进行沉淀，使水质更清澈，从而减轻下一个单元处理设备的压力。 ④厌氧池 废水经调节池均化水量和水质，进入缺氧池。厌氧池 DO 浓度一般为 0.2~0.5mg/L，厌氧池硝化液回流至此，利用厌氧池内反硝化细菌在缺氧条件下将 NO3--N、NO2--N 反硝化成 N2 溢出，达到生物脱氮的目的，同时通过消耗碳源有效削减污水中有机物。 ⑤好氧池 好氧池是生物处理核心构筑物，DO 浓度一般要求大于 2.0mg/L，主要功能是降解有机物、硝化氨氮和过量摄磷。好氧微生物降解有机污染物，可生化有机物大部分在此阶段完成降解，同时氨氮进行硝化反应，实现氨态氮向硝态氮的转变，为反硝化创造条件 ⑥二沉池 二沉池的作用主要是沉淀好氧池排出的废水进行沉淀，使水质更清澈，从而减轻下一个单元处理设备的压力。 ⑦MBR膜池 膜生物反应器工艺（MBR 工艺）是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术，也称膜分离活性污泥法。它是利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使用池中的活性污泥浓度大大增加，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明从而省掉二沉池。因此，膜生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。 本项目污水处理进出水质见表7-9。 表7-9 本项目污水处理进出水质一览表 处理单元 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 动植物油 LAS 调节池 进水 600.31 156.69 65.03 13.02 19.58 0.17 0.60 3.13 出水 600.31 156.69 58.53 13.02 19.58 0.17 0.54 3.13 效率 0 0 10% 0 0 0 10% 0 气浮池 进水 600.31 156.69 58.53 13.02 19.58 0.17 0.54 3.13 出水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 效率 15% 10% 50% 0 0 0 40% 5% 中间水池 进水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 出水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 效率 0 0 0 0 0 0 0 0 厌氧池 进水 510.27 141.02 29.26 13.02 19.58 0.17 0.33 2.97 出水 357.19 98.72 29.26 11.07 16.64 0.15 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 好氧池 进水 357.19 98.72 29.26 11.07 16.64 0.15 0.33 2.97 出水 250.03 69.10 29.26 9.41 14.14 0.13 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 好氧池 进水 250.03 69.10 29.26 9.41 14.14 0.13 0.33 2.97 出水 175.02 48.37 29.26 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 效率 30% 30% 0 15% 15% 15% 0 0 二沉池 进水 175.02 48.37 29.26 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 出水 175.02 48.37 26.34 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 效率 0 0 10% 0 0 0 0 0 MBR膜池 进水 175.02 48.37 26.34 8.00 12.02 0.11 0.33 2.97 出水 122.52 33.86 15.80 8.00 12.02 0.11 0.26 1.75 效率 30% 30% 40% 0 0 0 20% 41% 接管标准 500 300 400 35 70 8 100 20 根据表7-10可知，本项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）经厂区一体化污水处理装置处理后，满足宏兴污水处理厂接管标准。 本项目污水处理装置设计污水处理量为30m3 /d，项目内生产废水量为25.5m3 /d，占污水处理装置满负荷处理量的 84.9%，可以满足废水日均处理量的需求。 综上所述，本项目采取一体化污水处理装置“调节+气浮+A/O+二沉+MBR”处理生产废水是可行的。 （2）宏兴污水处理厂接纳可行性 水质方面：本项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）经厂区30m³/d污水处理站处理，达接管标准后排入宏兴污水处理厂集中处理。根据表7-13污水处理进出水质，厂内污水排放口出水符合宏兴污水处理厂接管标准，不会影响其正常运行。 水量方面：宏兴污水处理厂目前实际处理量为15000t/d，已接纳4000t/d，剩余11000t/d的处理量。本项目建成后，污水排放量约25.5t/d，只占污水处理厂剩余处理能力的0.23%。因此，污水处理厂可以完全接纳本项目的生产废水。 管网建设方面：目前，本项目所在区域污水管网正在敷设，本次评价要求企业待区域污水管网建成后，方可投产运行。因此从管网设施上来看，待污水管网敷设到位后，本项目废水接管是可行的。 综上所述，本项目建成后，对周围水环境影响较小。 本项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 生态环境保护主管部门(；补充监测 □；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ / ） 监测断面或点位个数（ / ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 □；第二类□；第三类□；第四类 □ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算（最终外排量） 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 废水量 7644 / COD 0.38 50 SS 0.08 10 NH3-N 0.04 5 TN 0.115 15 TP 0.001 0.17 BOD5 0.08 10 动植物油 0.005 0.6 LAS 0.004 0.5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 □ 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ / ） （ 污水总排口 ） 监测因子 （ / ） （pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、BOD5 、动植物油、LAS） 污染物排放清单 (（见表4-7） 评价结论 可以接受(；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、噪声 本项目的噪声源主要是除渣机、清洗机、烘干机、包装机、洗箱机等设备运行产生的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在75~90dB(A)之间。本项目通过选取低噪声设备，对高噪音部位采取吸声、隔声、定期维护等措施来消除项目产生的噪声对外环境的影响。通过采取以上措施，能够保证厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目建成后对周围声环境影响较小。 4、固废 运营期项目产生的固废主要为生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料。 根据工程分析，生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料的产生量分别约0.6t/a、35t/a、10.08t/a、0.01t/a。本项目产生的生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料统一收集后，交由环卫部门处理。 为最大限度降低本项目一般工业固废对环境的影响程度，本项目产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）采取以下措施： 一般工业固废：①贮存场所需做好基础简单防渗；②各类固废应分类收集，委托相关单位回收；③贮存间装贴环保图形标志；④指定专人进行日常管理。 综上，在采取以上的措施后，本项目固体废物均能得到妥善的处置，对周边环境造成的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目位于灌南县经济开发区，区域周边植物主要为人工植物、农田，无天然、珍稀野生动、植物物种。项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河，因此，本项目对周边水体产生的影响较小；对外界生态的影响主要为污水处理站产生的恶臭（ NH3、H2S ）对生态的影响。通过分析，本项目废气污染物能达标排放，对项目所在地生态环境影响较小。 6、地下水环境影响分析 本项目为其他清洁服务，不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A提及的行业，故不开展地下水环境影响评价工作。 项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）经厂区一体化污水处理装置处理后，接管至宏兴污水处理厂集中处理。项目废水对地下水环境的影响主要表现为地表入渗。本项目对生产区、路面、污水处理装置、污水沟渠等区域均做防渗处理，因此项目废水泄漏、下渗的可能性较小，对地下水的影响较小。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目为其他清洁服务，为IV类建设项目，故不开展土壤环境影响评价工作。 本项目位于灌南县经济开发区明辉路南侧，占地面积为2000㎡，为小型项目。根据现场踏勘，项目周边0.05km范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标，亦不存在其他土壤环境敏感目标，则项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 本项目土壤环境评价工作等级如下表所示。 表7-11 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价，土壤环境影响评价自查表如下： 表7-12土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地(；农用地□；未利用地□ 土地利用类 型图 占地规模 （0.2）hm2 敏感目标信息 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） 影响途径 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） 全部污染物 吹尘粉尘 特征因子 颗粒物 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类( 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感( 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特性 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 现状评 价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 8、 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77 号）》和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”（环发[2012]98 号）》的要求，以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号文）的相关规定，对本项目可能产生的环境风险提出相应的防范措施及应急预案。 8.1本项目风险调查 （1）危险物质情况 本项目涉及到环境风险物质主要废气污染物NH3、H2S等。项目危险物质数量及其分布情况见表7-13，危险物质理化性质情况见表7-14。 表7-13 本项目危险物质数量及分布情况 名称 形态 最大存储量（t） 分布 备注 NH3 气态 0.0000004 污水处理站 废气污染物 H2S 气态 0.00000015 污水处理站 废气污染物 注：本项目NH3、H2S废气最大存储量按其每小时最大产生量计，则NH3、H2S最大存储量分别为0.0004kg、0.00015kg。 表7-13 危险物质理化性质表 序号 名称 理化性质 毒理特性 危险特性 1 NH3 分子式：NH3，分子量17。无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。熔点：-77.7℃，沸点：-33.5℃，相对密度(水=1)：0.91；饱和蒸气压(kPa)：1.59(20℃)；爆炸极限（%）：15.7-27.4。溶于水、醇。 LD50: 350mg/kg(大鼠经口) LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入) 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 2 H2S 分子式：H2S，分子量：34。无色有恶臭的气体。熔点：-85.5℃，沸点：-60.4℃，闪点：＜-50℃，相对密度(空气=1)：1.19，溶于水、乙醇，爆炸极限(V%)为4-46。 LC50：618mg/m3(大鼠吸入) 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 （2）生产工艺特点 本项目生产工艺特点见表7-14。 表7-14 项目生产工艺特点 产品 工段 参数名称 项目情况 餐具 清洗 温度 40~60℃ 压力 常压 烘干 温度 130℃ 压力 常压 包装 温度 常温 压力 常压 8.2环境风险潜势初判 建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），确定危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值（Q）。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 表7-15项目危险物质储存量与临界量一览表 物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） q/Q Q NH3 0.0000004 5.0 0.00000008 0.00000016 H2S 0.0000002 2.5 0.00000008 由上述计算可知，本项目Q=0.000000016＜1。因此，本项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 评价等级的判定见表7-16。 表7-16评价工作等级 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为I，由上表可知，本项目风险评价等级为简单分析。简单分析相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 表7-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目 建设地点 江苏省 连云港市 灌南县 灌南县经济开发区 地理坐标 经度 119.35597 纬度 34.12682 主要危险物质及分布 项目建成后，涉及的主要危险物质及分布如下：NH3、H2S，主要位于污水处理站。 环境影响途径及危害后果 大气环境 NH3、H2S等毒性气体直接进入大气中，造成的大气环境污染。 地表水环境 废水发生泄漏过程中，随消防尾水一同通过雨水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染。 地下水和土壤环境 废水发生泄漏过程中，污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染。 风险防范措施要求 环境风险防范措施 （1）泄漏、火灾、爆炸风险防范措施 ①建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，加强管理力度，制定并严格执行操作规程，以最大限度地降低事故的发生率。所有上岗的员工必须参加上岗教育、操作培训、岗位实习。上岗培训考核合格后方可独立操作。 ②加强设备的检查。 ③在布置上改善自然通风条件，禁止在厂区周围吸烟和动用明火，隔绝事故火灾的发生。 ④厂房配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾，较大的火灾可用厂区内的消防栓、箱式消火栓、消防车等移动消防设备进行灭火。 （2） 废水非正常排放风险防范措施 由于事故情况下，生产废水一旦泄漏，将很容易渗入地下，造成地下水、土壤污染，进而也可能对地表水水质产生影响。因此本项目对厂房地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施。 （3） 次/伴生污染防治措施 发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的消防废水应引入厂内污水站处理；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。 填表说明 本项目在采取各项风险防范措施的前提下，环境风险可控。 9、排污口设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997] 122 号）要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒、固定噪声源以及固体废物贮存场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量。 （1）废水排放口 本项目排水严格执行清污分流、雨污分开的排放口整治要求。本项目设置1个废水接管口和1个雨水排放口，并在排口附近设置相应环保图形标志牌。 （2）固定噪声源 在固定噪声源附近设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物贮存场所 本项目设置一座20㎡固废仓库，用于贮存一般固废。 ①固体废物贮存场所有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨等措施。 ②一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个提示标志牌。 10、环境管理及环境监控内容 （1）环境管理制度 公司需设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保室），并设置专职环保人员负责环境管理、污染治理设施的日常维护、环境监测和事故应急处理。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位职责，增强操作人员环境保护意识。 部门具体职责为： ①制定全厂的环境管理和生产制度章程； ②负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门； ③检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况； ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训； ⑤负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理工作等； ⑥负责公司工业、生活污水、废气、噪声、固废等污染治理的管理。 （2）环境监测制度与监测内容 针对本项目，需检测的内容主要为废气、废水和噪声，制定详细的监测计划，环境监测项目与周期情况如下，公司不能监测的委托有资质单位进行。 项目监测计划汇总见表7-18。 表7-18 项目监测计划汇总 计划 类型 监测项目 监测频次 废气 无组织 厂界废气 氨气、硫化氢 1年 废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS 1年 噪声 厂界噪声 季度 11.污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-19。

表7-19 本项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排污口信息 | 排放状况 | 执行标准 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m³） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度 （mg/m³） | 速率（kg/h） |  |
| 废气 | 污水处理废气 | NH3 | 加强通风 | - | - | 0.0004 | 0.00291 | 1.5 | - | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准 |
|  |  | H2S |  |  | - | 0.00015 | 0.00011 | 0.006 | - |  |
| 废水 | 生产废水和生活污水（员工清洁废水） | 废水量 | 经厂区污水处理装置“调节+气浮+A/O+二沉+MBR”处理 | 污水排放口 | - | - | 7644 | - | - | 满足宏兴污水处理厂接管标准 |
|  |  | BOD5 |  |  | 156.69 | - | 1.2 | 300 | - |  |
|  |  | COD |  |  | 500 | - | 3.82 | 500 | - |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.6 | - | 0.005 | 100 | - |  |
|  |  | SS |  |  | 65.03 | - | 0.50 | 400 | - |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 13.02 | - | 0.10 | 35 | - |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 19.58 | - | 0.15 | 70 |  |  |
|  |  | LAS |  |  | 3.13 | - | 0.024 | 20 |  |  |
|  |  | TP |  |  | 0.17 | - | 0.001 | 8 | - |  |
| 噪声 | 生产 | 噪声 | 采用隔声、减振、消音 等措施 | 厂界 | 昼间＜65dB（A）；夜间＜55dB（A） | 昼间65dB（A）；夜间55dB（A） | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 固废 | 一般工业固废暂存区 | 一般工业固废 | 产生的生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料统一收集后，交由环卫部门处理 | - | - | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及2013 年修改单 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | H2S | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | NH3 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水） | COD、BOD5、动植物油、SS、NH3-N、TN、TP、LAS | 经厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR）处理达接管标准后，排入宏兴污水厂集中处集中处理 | 满足宏兴污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 全部安全处置，不外排 |
|  |  | 食物残渣 |  |  |
|  |  | 脱水污泥 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 噪声 | 对设备合理布局，减震降噪、距离削减等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目区域周边植物主要为人工植物和农田，无天然、珍惜野生动植物。项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河，因此，本项目对周边水体产生的影响较小；对外界生态的影响主要为污水处理站产生的恶臭（ NH3、H2S ）对生态的影响。通过分析，本项目废气污染物能达标排放，对项目所在地生态环境影响较小。 |

表8-2 建设项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效果、执行标准 | 环保投资 （万元） | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间 | 污水处理站 | H2S | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 2 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水） | COD、BOD5、动植物油、SS、NH3-N、TN、TP、LAS | 厂区一体化污水处理装置（调节+气浮+A/O+二沉+MBR） | 宏兴污水处理厂接管标准 | 24 |  |
| 噪声 | 噪声 | 对设备合理布局，减震降噪、距离削减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 | 1 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 全部安全处置，零排放 | 3 |  |
|  | 食物残渣 |  |  |  |  |
|  | 脱水污泥 |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  |
| 合计 | 32 |  |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目投资600万元，租赁灌南县仁爱木制品厂C幢厂房，以浸泡粉、去渍粉、水、蒸汽等为原料，采用自动化清洗、包装等工序，建设连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目。 1.2 产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性： 本项目行业类别为O8219其他清洁服务。 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2019年10月30日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合江苏省产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。 （2）用地规划相符性： 本项目位于灌南县经济开发区明辉路南侧，根据《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》，本项目位于二类工业用地范围内，土地利用规划图见附图5。因此，本项目建设符合江苏灌南经济开发区用地规划。 1.3 “三线一单”相符性 表9-1 三线一单相符性分析 内容 相符性分析 符合性 生态保护红线 项目位于连云港市灌南经济开发区，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》，项目距最近的生态红线区域：武障河洪水调蓄区1.28km，不在其范围内，满足二级管控区管理要求 相符 资源利用上线 本项目原辅料均在国内购买；企业用水由区域供水管网供给，用电由区域电网供给，蒸汽由区域供热管网供给，用水量、电量、蒸汽量不会超出当地资源利用上线。 相符 环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 相符 负面清单 经查询，本项目符合《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》。 相符 1.4 环境影响及采取的环保措施 项目在运营期主要有废气、废水、固废及噪声污染，通过采取一系列相关治理措施可以降低对外部环境的不利影响。 废气：本项目产生的废气主要为污水处理站产生的废气（NH3、H2S）。本项目污水处理站产生的废气经风机抽排后无组织排入空气中。根据大气环境影响分析可知，各废气污染物均能实现达标排放。 废水：本项目生产废水（餐具清洗废水、洗箱废水、地面清洗废水）和生活污水（清洁废水）经厂区一体化污水处理装置处理达宏兴污水处理厂接管标准后，接管至宏兴污水处理厂集中处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入武障河。因此，本项目建成后，对周边地表水体的影响不大。 噪声：本项目主要为除渣机、清洗机、烘干机、包装机、洗箱机等设备产生的噪声。项目营运期噪声源强为75~90dB（A），项目通过选用低噪声设备，安装减震降噪基座，以及距离衰减等措施后，项目厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 固废：本项目产生的固废主要为生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料。其中，产生的生活垃圾、食物残渣、脱水污泥和废包装材料统一收集后，交由环卫部门处理。综上所述，本项目固体废物均能得到妥善的处置，对周边环境造成的影响较小。 通过以上分析，从环保角度看，项目是可行的。 1.5 总量控制 污染物总量控制建议指标为： （1）大气污染物：0 t/a； （2）水污染物： 废水量：7644 m3/a； 表9-2 废水中污染物总量控制指标 污染物名称 BOD5 COD 动植物油 SS NH3-N TN LAS TP 接管量t/a 1.2 3.82 0.005 0.50 0.10 0.15 0.024 0.001 最终外排量t/a 0.08 0.38 0.005 0.08 0.04 0.115 0.004 0.001 （3）固废：0 t/a。 1.6 结论 综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，符合生态红线区域规划要求；选址符合区域用地规划要求。拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显；环保投资可基本满足污染控制需要。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策，从环保角度分析，在区域实现集中供热、污水管网建成的条件下，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2、环保要求 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，在区域实现集中供热、污水管网建成的条件下，经环保部门验收合格后方可正式投产。 （2）加强员工安全环境意识教育以及消防技能培训，有效控制污染事故的发生。 （3）加强企业管理，建立规范的生产制度，对员工加强环保知识的教育，增强其环保意识。 （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，加强运行管理，从而使整个厂区污染物对周围环境的影响降至最低。 （5）加强对原辅料、固废暂存库的管理，不得堆放过多、时间过长，防止发酵变质出现异味。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

委 托 书

江苏智盛环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我公司的实际情况，特委托贵公司对我单位“连云港亿洁餐具消毒有限公司餐具消毒项目”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。

特此委托。

连云港亿洁餐具消毒有限公司                                        2020年4月

连云港市企业环保信用承诺书

| 单位全称 | 连云港亿洁餐具消毒有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 工商注册号 |  |
| 社会信用代码 | 91320724MA1YDG098X |
| 信 用 承 诺 事 | 我公司申请建设项目环境影响评价审批(，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物经营许可和危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治措施□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 6、严格按照环保部门拆除或者闲置污染防治设施的要求执行。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |

附图2  项目四邻图及500米范围图

附图3  平面布置图