建设项目环境影响报告表

项目名称：年产30000只玻璃生产线用的石英辊、

10000只玻璃生产线用的石英片项目

建设单位(盖章)： 江苏希力克新材料有限公司

江苏省生态环境保护厅制

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称————指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点————指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别————按国标填写。

4、总投资————指项目投资总额。

5、主要环境保护目标————指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议————给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见————由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见————由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30000只玻璃生产线用的石英辊、10000只玻璃生产线用的石英片项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏希力克新材料有限公司 |
| 法人代表 | 程兵 | 联系人 | 程兵 |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首 |
| 联系电话 | 18014607988 | 传真 | - | 邮政编码 | 222000 |
| 建设地点 | 江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首 |
| 立项审批部门 | 连云港市灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2019-320724-30-03-540016 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3099]其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积(平方米) | 4600 | 绿化面积(平方米) | - |
| 总投资 （万元） | 2002 | 其中：环保投资(万元) | 22 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2020年7月 |
| 原辅材料(包括名称、用量及主要设施规格、数量)： 一、原辅材料 本项目运营期主要原辅材料消耗情况见下表1-2。 二、主要设备 运营期：项目生产过程用到的主要设备见表1-3。 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(立方米/年) | 1170.372 | 柴油(吨/年) | - |
| 电(千瓦时/年) | 35万 | 天然气(立方米/年) | 12.566万 |
| 燃煤（吨/年） | - | 蒸汽(吨/年) | - |
| 废水排水量及排放去向： 废水类型：生活污水、生产废水； 排水量：744t/a； 排放去向：生产废水经沉淀后回用不外排；近期，生活污水经依托的公共厕所化粪池处置，远期待区域管网接管后进入海西污水处理厂接管标准后，接入海西污水处理厂，经海西污水厂处理达标后的污水进入南六塘河，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无。 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 在全球，汽车行业，建筑行业，光伏行业大好的形势下，钢化玻璃、浮化玻璃，光伏玻璃普遍得到各国的重视和支持，在技术进步的推动和逐步完善的法规政策的强力推进下，光伏产业最近十年进入了一个高速发展时期，2016年，各大玻璃生产厂商大量扩产，投建二期，甚至在建三期，另有其他行业厂商看重此行业，前景十分符合全球当前乃至今后日益健康有序发展需要纷纷进入。从2016年以来各种玻璃生产用的石英辊，市场供不应求，严重时出现多家生产厂家断货减产。目前有种浮化玻璃生产线用的石英辊主要以外资厂家为主，满足不了目前市场日益扩大的需求。在此情况下江苏希力克新材料有限公司决定新建年产30000只玻璃生产线用的石英辊、年产10000只玻璃生产线用的石英片项目。江苏希力克先材料有限公司成立于2019年，位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，租赁一栋厂房及院内附带所有设施，厂房建筑面积2750平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日实施)、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令，2017年10月1号施行）的有关要求以及省、市生态环境局有关文件精神和规定，建设项目需办理环境影响评价手续。 经查询《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日生态环境部令 第1号）”，其中“第十九、非金属矿物制品业，56、石墨及其它非金属矿物制品、“其他”项目编制报告表。本项目属于编制环境影响评价报告表的范畴，应编制环境影响评价报告表。 建设单位委托我公司编制该项目的环境影响报告表，本环评单位接受委托后，组织环评技术人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研和基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位报环保行政主管部门审查。 2、项目概况 ⑴项目名称：年产30000只玻璃生产线用的石英辊、年产10000只玻璃生产线用的石英片项目 ⑵建设单位：江苏希力克新材料有限公司 ⑶项目投资：总投资2002万元，其中环保投资22万元 ⑷建设地点：江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，详细地理位置见附图1，项目周边300米环境现状见附图2。 ⑸建设主要内容：租用闲置厂房，采购球磨机、车床机、干燥炉等机器设备，建设成年产30000只玻璃生产线用的石英辊、年产10000只玻璃生产线用的石英片的生产线1条。项目平面布置见附图3。 项目产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案 产品名称 产品规格 设计生产能力（只/年） 年运行时间（h） 石英辊 根据订单生产 30000 2480 非标件石英片 根据订单生产 10000 2480 项目主要原辅料见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及消耗情况 序号 原料名称 消耗量/a 最大储存量 储存/包装方式 来源 1 熔融石英砂（0-60目） 280t 8t 吨包袋 市场采购 2 熔融石英砂（4-20目） 220t 6t 吨包袋 市场采购 3 熔融石英砂（30-50目） 200t 6t 吨包袋 市场采购 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 1 天然气烧成炉 6.4m*3.6m*1.6m 1 2 车机床 630,6180 4 3 纯水设备 / 1 4 进口颗粒度仪器 马尔文2000 1 5 压力罐 1t 2 6 真空泵 水环28V-2701 1 7 干燥炉 7.1m*4.2m*2.6m 1 8 球磨机 3t水磨式 1 9 搅拌桶 60L 3 10 磨床 1083,20400 2 3、主要建筑物 项目租用场地4600m2，项目主要建筑物一览表见表1-4。 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，项目用房为租用厂房，厂房面积约为2750平方米，分为天然气烧成炉及干燥炉200m2、成型区200m2、制料浆车间100m2、原料存放区500m2、办公区100m2等，具体见下表： 表1-4 项目构筑物内容表 序号 建设名称 单位 占地面积 备注 1 天然气烧成炉及干燥炉 m2 200 现有 2 成型间 m2 200 现有 3 制料浆车间 m2 100 现有 4 原料存放 m2 500 现有 5 机加工 m2 330 现有 6 半成品存放处 m2 200 现有 7 成品存放处 m2 200 现有 8 物料回收 m2 80 现有 9 办公区（休息室） m2 100 现有 10 模具放置 m2 150 现有 11 道路及其它 m2 690 现有 合计 m2 2750 / 4、公用工程及辅助工程 表1-5 公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1170.372m3/a 依托现有供水管网接入 排水 744m3/a 依托现有雨污管网，接入海西污水处理厂 供电 350000kWh/a 由市政电力公司提供 天然气 12.566万m3/a 依托园区天然气管网接入 环保工程 废水 744m3/a 生活污水依托公共厕所化粪池处置，远期待区域区域污水管网接管后接入海西污水处理厂 噪声处理 选用低噪声设备、加装减震垫、合理布局 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 固废处理 物料回收区（固废暂存） 位于项目厂区东北侧 废气处理 天然气燃烧废气 经两根10m高排气筒排放 磨削粉尘 磨削过程采用喷水除尘 5、劳动定员及工作制度 本项目拟定为50人，年工作310日，实行白班制，每天运行8小时，年运行2480h，天然气烧成工段每天运行20小时，采取轮班制，员工不在厂区住宿。 6、环保投资 项目环保投资总额预计22万元，占总投资的1.1%。 7、项目地理位置及四邻情况 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首。厂区东侧为空地，西侧为连云港天乙金属制品公司，北侧为金牛电力设备制造有限公司厂房，南侧为连云港晟创木业公司。项目地理位置具体见附图1，项目周边土地利用情况见附图2。 8、产业政策及相关规划符合性 （1）产业政策相符性分析 本项目属C3099其他非金属矿物制品制造，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正），本项目不属于限制、淘汰类，为允许类项目，不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》（连政办发[2015]15号）中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。且项目于2019年7月22日在连云港市灌南县发展改革局完成备案，项目代码：2019-320724-30-03-540016。因此建设项目符合国家和地方产业政策。 （2）相关规划相符性 用地规划相符性 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，根据园区用地规划资料得知，项目用地性质为工业用地。本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年 本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止用地项目，本项目符合相关用地规划。 选址相符性 该项目选址在江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，园区已初步形成“3+2”产业格局，即：以金属精加工、装备制造、光电三个新兴产业和酿酒食品、板材家具两大传统产业，开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区。本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，属于其他现代制造业，因此符合江苏省连云港市灌南县经济开发区园区内产业定位，已签署入园协议。项目东侧为空地，西侧为连云港天乙金属制品公司，北侧为金牛电力设备制造有限公司厂房，南侧为连云港晟创木业公司。项目的选址符合区域总体规划和布局。 9、“三线一单”相符性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。 1）环境质量底线相符性 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6 项目与发改环资[2016]1162号相符性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 1、大气环境质量 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，连云港市环境监测站发布的2019年监测数据可知， 灌南县空气质量达标率81%，其中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，通过深入开展蓝天保卫系列行动，进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》中大气污染防治措施，拟采取相关措施改善环境质量；根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。 相符 2、水环境质量 以水环境质量持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》表明，老六塘河、北六塘河、南六塘河均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 相符 3、土壤环境质量 以农用地土壤镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物含量为主要指标，设置农用地土壤环境质量底线指标，与国家有关土壤污染防治计划规划相衔接，各地区农用地土壤环境质量达标率不低于现状，向更好转变。条件成熟地区，应将城市、工矿等污染地块环境质量纳入底线管理。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，2019年全市国家网点位土壤环境质量总体良好，评价等级为清洁。9个背景点达标率为77.8%。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 相符 由表1-6可知，本项目与《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）要求相符。 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性。 表1-7 项目与连政办发[2018]38号相符性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2：控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，连云港市环境监测站发布的2019年监测数据可知， 灌南县空气质量达标率81%，其中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，通过深入开展蓝天保卫系列行动，进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》中大气污染防治措施，拟采取相关措施改善环境质量；根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。 相符 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》表明，老六塘河、北六塘河、南六塘河均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目无生产废水产生及排放。对地表水环境无影响，不会影响老六塘河、北六塘河、南六塘河水质指标。 相符 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，2019年全市国家网点位土壤环境质量总体良好，评价等级为清洁。9个背景点达标率为77.8%。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 相符 由表1-7可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。 本项目大气污染物经处理后均能达标排放，不会降低区域的大气环境质量；生活污水（远期）经化粪池处理后达到海西污水处理厂接管标准后，接入海西污水处理厂，经海西污水厂处理达标后的污水进入南六塘河，本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。 综上，本项目建成后，区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 2）资源利用上线相符性 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-8所示。 表1-8 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 本项目不涉及燃煤，使用能源主要为电能和天然气。 相符 2、水资源消耗 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 本项目用水由园区供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，1、本项目使新鲜水量1170.372m3/a，不超出园区用水总量控制目标； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 相符 3、土地资源消耗 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 本项目用地为工业用地，不占用耕地，项目所在区域无“用地供需矛盾突出”现象，因此，本项目不涉及用地总量控制目标 相符 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-9所示。 表1-9 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目建成后，所需新鲜用水量为1170.372t/a 相符 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 相符 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 本项目新鲜用水指标为1170.372t/a，项目投产后年利润可达500万元，万元工业增加值用水量为3.2立方小于12立方。 相符 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目建成后全厂能源消耗为195.8吨标准煤/a（电耗、水耗等折算），项目年利润为500万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.39吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 相符 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），分析项目相符性。 表1-10 项目与连政办发〔2018〕37号相符性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 水资源利用管控要求 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目新鲜用水指标为1170.372t/a，不开采地下水，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。 相符 能源消耗管控要求 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目建成后全厂能源近期消耗为195.8吨标准煤/a（电耗、水耗等折算）。 相符 由表1-10可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 3）生态红线相符性分析 （1）与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件，距离本项目最近的国家级生态保护红线为北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（北侧），本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规划的范围内，本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件的要求。 （2）与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），具体情况见表1-11。 表1-11江苏省生态空间管控区域规划 地区 红线区名称 主导生态功能 范围（平方公里） 与本项目距离及方位 国家级生态红线保护范围 生态空间管控区域范围 灌南县 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 / 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米，西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 1.6km，东南 北六塘河饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 / 3.6km，西北 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）文件，距离本项目最近的生态保护红线为南六塘河清水通道维护区，最近直线距离约1600m（东南侧），北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（北侧），项目与生态空间管控区关系图详见附图4。不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）规划的范围内。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）文件等有关文件的要求。 4）负面清单 连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。本项目与连政办发[2018]9号的环境准入要求对比分析见表1-12。 表1-12 本项目与环境准入有关要求相符性分析一览表 序号 相关要求 本项目情况 相符性 1 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，符合园区产业定位，也符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。 相符 2 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目所在区域最近生态红线区南六塘河清水通道维护区，最近直线距离约1600m（东南），北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（西北侧）。 相符 3 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目属于“第十九、非金属矿物制品业，56、石墨及其他非金属矿物制品制造”，位于工业聚集区，不涉及水环境综合整治区 相符 4 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于表中禁止范围。 相符 5 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不属于人居安全保障区。 相符 6 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 相符 7 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合产业政策，且未列入环境保护综合名录（2018年版）的高污染、高环境风险产品 相符 8 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。 相符 9 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，连云港市环境监测站发布的2019年监测数据可知， 灌南县空气质量达标率81%，其中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，通过深入开展蓝天保卫系列行动，进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》中大气污染防治措施，拟采取相关措施改善环境质量；根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。 相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为江苏希力克新材料有限公司的新建项目，租赁连云港市灌南县经济开发区珠海西路园区内现有空置厂房，无原有污染和环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 地形 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。东临黄海，西接沭阳，南邻涟水、响水。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖11个乡镇，45个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。项目位于灌南县经济开发区，地理位置图详见附图1。 地形、地貌 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌 河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、 张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。大伊山，素有淮北平川第一神山之称。属泰山支脉，诞生于太古代，距今已有20亿年的历史，因商朝宰相伊尹在此隐居而得名。她由12座山峰组成，最高峰226.7米。流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区, 约1000万人。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 地质 结合区域水文地质工程地质资料等分析，该区地下水不会发生大幅度上升和降低以及由此引起的对新区域建设的不良影响；区内没有因岩溶而造成的塌陷区；没有发生崩塌、滑坡等不良地质现象表现象及潜在现象，区内的边坡均较稳定，但当进行人工开挖时须采取适当的放坡比例并在必要时进行加固；没有潜在的泥石流及洪水等威胁；除局部有少量灰岩并无其它矿藏，灰岩已局部被采取，采空区范围及规模一般较小，目前地基稳定；场地内无大规模的挖、填方区，建设期间对场地进行适当的挖、填处理，不会引起不良后果。 4、气候特征 区域属季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足。年平均温度13.8℃，年最低温度-19.7℃，年最高温度40℃。雨季在每年的7-8月份，年总降雨量约922.3mm；年平均风速3.3m/s(相当于3级)，风向多为东北风。 5、水文特征 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”—灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。 灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河，古称西五丈河，位于中国江苏省灌南县，西起盐河东岸新安镇北武障河闸，上接南六塘河，东北流至北陈集镇东三岔接灌河。全长12.5公里。 灌南地下水储量丰富，水质优良，是城乡居民的健康之源。 本项目所在地附近主要水体为武障河。 6、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2004年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会经济结构 2019年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 2019年目标：地区生产总值同比增长7%。其中第一产业同比增长3.5%；第二产业同比增长6%；第三产业同比增长9%。规模以上固定资产投资同比增长20%。其中工业投资同比增长25%；工业技改投资同比增长25%；高新技术产业投资同比增长15%。社会消费品零售总额同比增长9%。外贸进出口总额同比增长30%。实际利用外资完成8500万美元。一般公共预算收入同比增长10%。城镇居民人均可支配收入同比增长9%。农村居民人均可支配收入同比增长9.1%。 2、文化 2019年3月6日，中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局《中央宣传部 财政部 文化和旅游部 国家文物局关于公布《革命文物保护利用片区分县名单（第一批）的通知》灌南县名列其中。 灌南二郎神庙坐落于江苏省灌南县五河交汇处的灌河河口，地处灌南武障河闸口处。作为灌南新兴的旅游项目景点，灌南人民充分利用《西游记》《二郎神》战略资源，总投资3800万，占地二百亩。是集旅游、观光、饮食、商贸于一体的风景区。 新安镇西来庵始建于清朝乾隆年间，至今已有260多年的历史，是历史上灌南新安镇附近的九庵十八庙之一，现有山门、三圣殿、大雄宝殿、药师殿、寮房及斋堂等房屋24间，总造价约150多万元，现占地面积2.6亩。庵内常住僧尼2人。 建于宋朝嘉祐三年的“引羊禅寺”，坐落在该县城北，现新东北路与北环路前调渡河交汇处南侧。当年庙于巍峨，殿阁雄伟，气势非凡，寺庙内楼台殿阁四十多间。每年农历三月二十八日，是引羊寺一年一度的庙会，赶庙会信众人山人海，香火旺盛，影响甚广。相传昔日奇潮泛滥，有弥勒佛骑石羊，引水入河。给周边群众带来了福音。庙因寺门两边躺着长年酣睡的两只大石羊而得名。 中国汤沟桃花节，即汤沟古镇传统庙会，自古官民联办，地址在古寺庙遗址、现汤沟酒厂西北，古汤沟、西大河东岸，每年自公历4月9日始，为期三天。其时，“桃花泉”畔，春风送暖，桃花满眼，遍地烂漫，蔚为奇观。风味美食“仙鳖舞香泉”，选用汤沟“鳖大汪”特有的野生大鳖，以“香泉”异水炖制，桃花盛开，闻名遐迩。 3、灌南县经济开发区概况 灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻，北侧是武障河、大圈乡，与老城区相隔5公里，地理位置优越。306省道、宁连公路穿过该区，对外联系非常便捷；306省道是开发区东西联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路。 灌南县经济开发区面积16平方公里，重点发展一类、二类工业，是集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代化制造业等功能为一体的花园式的综合性经济开发区。 （1）发展目标 通过有效的规划引导和规范市场运作，建设一个高效、便捷、优美、完善的富有亲和力的花园式经济开发区，增强投资吸引力，实现开发区健康、可持续发展。 （2）功能定位 结合灌南县经济开发区建设，该开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区。 （3）产业发展方向 根据灌南经济开发区的产业发展特点和灌南县的发展前景预测，本开发区的发展应当以高新技术产业为导向、新兴产业为重点，引领全县工业企业的产业升级和调整。 进一步发展纺织、酿造、家电、食品等生态型产业，以此作为灌南县实施可持续发展的平台，作为灌南县走可持续发展之路的重要招商载体。重点引进和发展电子通讯设备制造业，将产业的层次进一步提升，向科研、展示推介等更高层次拓展，形成一批高技术产业群。增强市场竞争力，使本开发区成为灌南县技术创新和产业升级的主要基地。 4、区域总体规划、基础设施规划及现状 （1）区域总体规划 江苏省灌南经济开发区位于灌南县城西侧，宁连高速公路、326省道贯穿开发区，规划面积50平方公里，现已建成16平方公里。园区入驻企业146家，其中投资超10亿元企业6家，外资企业36家，产业用工1.8万人。经过9年的发展，园区已初步形成“3+2”产业格局，即：金属精加工、装备制造、光电三个新兴产业和酿酒食品、板材家具两大传统产业。2011年全区共实现工业总产值168亿元，税收4.89亿元。 灌南经济开发区将始终秉承“科技优先、节约优先、环保优先”的理念，强化产业升级和结构调整，做大产业规模、提升产业层次、打造产业优势，形成园区强劲的竞争力和可持续发展能力。力争通过2-3年的奋斗，实现工业产值超500亿元，利税超50亿元。努力把灌南经济开发区打造成为江苏省产业特色鲜明、竞争优势明显、增长潜力强劲的县域经济技术开发区。 （2）基础设施规划 灌南经济开发区加大基础设施投入。目前，在开发区20平方公里建成区范围内，现有道路约40公里、管网约60公里、绿化面积约55万平方米、3万吨污水处理厂2座、10千伏变电所2座。今年将完成佛山路、大连路等七条主要道路提档升级工程，完成西区5公里污水管网、东区3公里污水管廊工程，城东工业污水处理厂全面运行，实现全区120家企业污水全收集、零外排。加快宏耀热电联产项目建设速度，确保明年上半年实现供气，下半年实现供电，减少园区企业生产成本。通过公共配套功能进一步提升，为重大项目落户提供更加优越的承载能力。继续大力推进区内企业环境整治工程，进一步提高企业发展质量和发展水平，实现开发区整体发展水平的全面提升。 灌南经济开发区内铺设道路62公里，主干道宽46米，次干道宽22米，城市公交、城乡公交均直达区内。近几年来，灌南高度重视城市化进程，县城面貌日新月异，新城区已初具规模。县内有四星级灌南宾馆、会议中心等高档宾馆，农工商、乐天马特、乐购等超市、便利店、步行街众多，KTV等休闲娱乐场所设施先进，居民小区环境幽雅，十分适宜居住。 （3）基础设施现状 ①排水工程规划，目前开发区污水进入灌南海西污水处理有限公司处置，污水厂位于灌南县经六路和纬一路交汇处东南角，设计规模日处理能力6.5万吨，其中一期日处理能力2万吨，二期日处理能力2万吨，三期日处理能力2.5万吨。其中一期工程于2014年8月4日获得灌南县环保局批复（灌环审[2014]30号），2015年4月建成，2015年11月投入试生产，目前区域管网在完善中。 ②供热工程规划，开发区热源为拟建在开发区中心的热电厂，主要为工业提供蒸汽，规划占地4260m2，建3台75t/h循环流化床锅炉配1台15MW抽凝式汽轮发电机组和1台12MW背压式汽轮发电机组。区内采用环网供汽为主，枝状供汽为辅，目前热电厂还未建设，企业热源需要采用电或洁净能源。 ③燃气工程规划 气源由灌南县城区燃气管网供应。从化工路南侧市政De200中压燃气主管道接入灌南经济开发区中压B燃气管网，然后再根据各工业用户实际情况合理使用。主要供应开发区内各工业用户及少量的居民用气。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，本项目大气环境功能区划为二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据“2019年连云港市环境质量公报”，2019年市区空气质量优良天数共265天，占全年总有效天数（364天）的72.8%，比2018年下降7.2个百分点。空气质量超标天数共99天，其中轻度污染83天，中度污染14天，重度污染2天。 市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为13微克/立方米、30微克/立方米、66微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳第95百分位浓度为1.5毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为167微克/立方米，其中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 与2018年相比，二氧化硫年均浓度、细颗粒物（PM2.5）降幅分别为7.14%、2.33%，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别上升3.45%、1.54%，臭氧8小时第90百分位浓度上升8.44%，一氧化碳第95百分位浓度上升7.14%。 灌南县城区空气质量达标率分别为81%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据连云港市保护局“2019年连云港市环境环境质量公报”中大气污染防治措施，拟采取以下措施以改善大气质量： 深入开展蓝天保卫系列行动。2019年连云港市在全省率先建立空气质量“点位长”制度，明确10位县区级点位长和46位镇街级点位长，压实县区、镇街大气污染防治属地管理职责。排定全市306个重点治气项目，完成率100%，其中重点完成4家钢铁企业超低排放改造工作。相继开展“降尘治车”、“提质溯源”、“溯源增优”、“江河碧空”等蓝天保卫以及“港城蓝”专项帮扶行动，成效显著，发现大气环境问题797个，并全部整改到位。全年有5个月PM2.5浓度达到历史最优。在市区50个镇街安装空气质量监测设备，全省首个实现镇街全覆盖。在重点地区建成400多个高空高清视频监控，实现全市主要污染源和污染区域24小时视频监控全覆盖。在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9 微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030年PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计2020年超标天数为54天，主要集中在冬季，全年优良率85%以上，2030年超标天数约18天，全年优良率达到95%以上。类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM10 95%保证率日平均和年平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均和年平均目标浓度分别为0.1416mg/m3，0.066mg/m3。 2、地表水 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》 （网址http://hbj.lyg.gov.cn/lygshbj/dbshjzl/content/dc2f7b9b-2dde-48a9-8d88-c6b 1f42ce8b0.html），2019年1-12月，全市22个地表水国省考断面中（含6个国考），达到或优于Ⅲ类断面比例为63.6%，无劣Ⅴ类断面。7个城市质量考核断面中有6个断面平均水质达到考核要求，达标率为85.7%。 项目纳污水体南六塘河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质指标要求。北六塘河各项水质指标均满足地表水Ⅲ类标准要求。 3、土壤环境 根据连云港市2019环境质量公报，2019年全市国家网点位土壤环境质量总体良好，评价等级为清洁。9个背景点达标率为77.8%。 项目区域土壤引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》现状监测数据，监测时间为2018年8月14日，监测结果表明，区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。 4、地下水 项目区域地下水引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》现状监测数据，监测时间为2018年6月26日，监测结果表明，项目所在地及周边区域地下水监测点大部分指标监测值均为Ⅰ～Ⅲ类，地下水环境质量较好。 5、声环境 2019年全市声环境质量总体较好。市区区域环境噪声年平均等效声级为53.2分贝，同比上升0.5分贝，主要声源是社会生活噪声。项目所在区域环境噪声有所下降。 根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。目前项目区域环境噪声源较少，区域声环境能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 6、生物生态环境 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》显示： ①生态环境状况：全市生态环境质量指数（EI）为62.5，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。 ②生物学指标 全市饮用水源地水质卫生状况总体良好，整个水域水质处在清洁-轻污染状态。新饮用水源得到了较好的保护，不再作为饮用水源的蔷薇河海州水厂流域受到了一定程度的污染。 近岸海域海水生物学指标总体良好，近岸海域监测点位的浮游生物及底栖动物均匀度与丰度指数较高，个体分布均匀，水质评价为轻-中污染，近岸水质劣于远岸水质，入海河流污染问题，应引起足够重视，同时，大规模的养殖也可能是造成近岸点位水质污染原因之一。 全市大气生态环境状况总体良好，城市环境空气指示，植物叶片中硫、氟的含量总体处于清洁－轻污染状态。市区区域内细菌、马丁霉菌监测情况良好，点位评价均为清洁。 本项目位于灌南县，生态环境总体良好。 7、其它现状 辐射环境现状为自然环境辐射。区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区园区规划的工业用地范围内，保护目标为当地大气环境、水环境、声环境。表中坐标以厂区中心点为0点，以东侧、北侧为正方向。项目主要环境保护目标见下表。 表3-1环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 同兴村 0 90 居民区内的居民 大气环境 环境空气二类功能区 N 90 李集乡 0 480 N 480 小垛村2 -200 -700 WS 780 香格里拉花苑 430 -50 E 400 六塘 -50 -880 S 900 灌南县李集中学 -900 1000 学校 WN 1400 李集红星幼儿园 50 780 N 800 北六塘河饮用水水源保护区 -1000 3400 / 生态环境 生态红线管控区 NW 3600 南六塘河清水通道维护区 -1000 2900 SE 1600 / / / 厂界 声环境 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 / / 北六塘河 -1000 3400 / 水环境 《地表水质量标准》Ⅲ类标准 NW 3600 南六塘河 1100 -3200 SE 1600 老六塘河 0 500 N 500

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目选址于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。具体标准见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 备注 二级 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大 8 小时平均 160 1 小时平均 200 CO 24 小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2、水环境质量标准 （1）地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的规定，项目纳污河流南六塘河以及老六塘河、北六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要项目标准限值见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准基本目标准限值（单位：mg/L） 序号 项目 Ⅲ 标准来源 1 pH值（无量纲） 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 溶解氧≥ 5 3 COD≤ 20 4 BOD5≤ 4 5 NH3-N≤ 1.0 6 总磷(以P计)≤ 0.2（湖、库0.05） （2）地下水 本项目区域地下水主要功能为工农业用水，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准。 表4-3 地下水质量常规指标及限值 序号 指标 I类限值（mg/L） II类限值（mg/L） III类限值（mg/L） Ⅳ类限值（mg/L） V类限值（mg/L） 1 pH 6.5≤pH≤8.5 5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0 pH≤5.5 或9.0≤pH 2 阴离子表面活性剂 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤1.50 ＞1.50 4 耗氧量 ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10.0 ＞10.0 5 镍 ≤0.002 ≤0.002 ≤0.02 ≤0.10 ＞0.10 6 铜 ≤0.01 ≤0.005 ≤1.00 ≤1.50 ＞1.50 7 镉 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 8 铬 ≤0.005 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.10 ＞0.10 9 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.10 ＞0.10 10 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.002 ＞0.002 11 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。 表4-4声环境质量标准标准限值表 类别 标准限值 （单位: LAcq：dB） 标准来源 昼 夜 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类 65 55 4、土壤环境质量标准 本项目所在区域土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）表 1 中第二类用地标准。标准值见表4-5。 表4-5 区域土壤环境质量标准（mg/kg） 级别 镉(毫克/千克) 汞(毫克/千克) 铜(毫克/千克) 铅(毫克/千克) 铬(毫克/千克) 镍(毫克/千克) 砷(毫克/千克) 二级 (筛选值) 65 38 18000 800 5.7 900 60 氯甲烷 氯乙烯 1，1-二氯乙烯 二氯甲烷 反式-1，2-二氯乙烯 1，1-二氯乙烷 顺式-1，2-二氯乙烯 37 0.43 66 616 54 66 596 氯仿 1，2-二氯乙烷 1，1，1-三氯乙烷 四氯化碳 苯 1,2-二氯丙烷 三氯乙烯 0.9 5 840 2.8 4 5 2.8 1，1，2-三氯乙烷 甲苯 四氯乙烯 1,1,1,2-四氯乙烷 氯苯 乙苯 间,对-二甲苯 2.8 1200 53 6.8 270 28 570 苯乙烯 邻二甲苯 1,1,2,2-二氯乙烷 1,2,3-三氯丙烷 1,4-二氯苯 1,2-二氯苯 硝基苯 1290 640 9 0.5 20 560 76 苯胺* 2-氯苯酚 苯并(a)蒽 苯并(a)芘 苯并(b)荧蒽 苯并(k)荧蒽 䓛 260 2256 15 1.5 15 151 1293 二苯并(a,h)蒽 茚并(1,2,3-cd)芘 萘 砷 镉 六价铬* 铜 1.5 15 70 60 65 5.7 18000 铅 汞* 镍 氯甲烷 氯乙烯 1，1-二氯乙烯 二氯甲烷 800 38 900 37 0.43 66 616 反式-1，2-二氯乙烯 1，1-二氯乙烷 顺式-1，2-二氯乙烯 氯仿 1，2-二氯乙烷 1,1,1-三氯乙烷 四氯化碳 54 66 596 0.9 5 840 2.8 苯 1,2-二氯丙烷 三氯乙烯 1，1，2-三氯乙烷 甲苯 四氯乙烯 1,1,1,2-四氯乙烷 4 5 2.8 2.8 1200 53 6.8 氯苯 乙苯 间,对-二甲苯 苯乙烯 邻二甲苯 1,1,2,2-二氯乙烷 1,2,3-三氯丙烷 270 28 570 1290 640 9 0.5 1,4-二氯苯 1,2-二氯苯 硝基苯 苯胺* 2-氯苯酚 苯并(a)蒽 苯并(a)芘 20 560 76 260 2256 15 1.5 苯并(b)荧蒽 苯并(k)荧蒽 䓛 二苯并(a,h)蒽 茚并(1,2,3-cd)芘 萘 / 15 151 1293 1.5 15 70 / |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染排放标准 本项目实行“雨污分流、清污分流”。磨削废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，因此本项目无生产废水产生。项目外排污水主要为生活污水，近期生活污水依托公共厕所化粪池处置，远期待区域区域污水管网接管后，经化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，由园区管网排入灌南县海西污水处理厂集中处理后排入南六塘河。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体标准值详见下表。 表4-6 项目污水排放标准值（单位：mg/L，pH除外） 类别 pH COD SS 氨氮 总磷 总氮 接管指标* 6.5～9.5 500 400 45 8 70 尾水排放标准** 6～9 50 10 5（8） 0.5 15 排放依据 *海西污水处理厂进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准； **海西污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。 2、大气污染物排放标准 本项目干燥炉、天然气烧成炉大气污染物执行《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》(GB32/3728-2019)中表1表2中标准，机加工过程粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体标准见表4-7、4-8。 表4-7 常规污染物污染物排放标准（单位：mg/m3） 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放监控位置 1 颗粒物 20 车间或生产设施排气筒 2 SO2 80 3 氮氧化物 180 4 烟气黑度 林格曼黑度1级 表4-8 大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控限值 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘） 60 15 1.9 周界外浓度最高点 1.0 3、噪声排放标准 项目营运期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-9。 表4-9工业企业环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 标准类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 环境噪声 3类 65 55 标准来源 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废排放标准 项目固体废物按照《中华人民共和国污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染物。一般工业固体废物的堆存及污染控制按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单(2013年第36号)中的相应规定进行堆存、控制。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物总量控制指标如下： （1）废气：颗粒物0.01254t/a（其中有组织烟尘0.01222t/a、无组织粉尘0.00032t/a）、SO2 0.05026t/a 、NOX 0.23745t/a，区域内平衡。 （2）废水：接管考核量：废水总量为744m3/a、COD 0.2604t/a、SS 0.1488t/a、氨氮0.026t/a、TP 0.00372t/a、TN 0.03348t/a； 最终外排环境量：废水量为744m3/a、COD 0.0372t/a、SS 0.00744t/a、氨氮0.00372t/a、TP 0.000372t/a、TN0.01116t/a； 远期总量平衡方案：纳入海西污水处理厂总量指标内。 （3）固废：0。 |

# 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 1、生产工艺流程及产污环节 本项目石英辊、石英片生产工艺如下： 图5-1生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明（由于本项目产品为石英辊和石英片，但生产工艺基本一致，仅因为模具不同而导致产品不同，所以此处以本流程图为基准。） 2、工艺说明 （1）原料粒径性能检测：把买回来的0-60目熔融石英砂，进行成品粒径及性能抽样检测，用筛网检测若不合格则委托第三方检测，确定不合格的原料返回原料厂家。 （2）球磨制浆：把原材料和纯水（纯水过程为一台纯水设备，纯化废水用于机械加工）以一定比例按照需要用球磨机进行研磨，研磨后的料浆为液体，用粒度分析仪，密度计，粘度计等进行检测，达到一定指标要求后进行下一步生产。球磨机为密封设备，此过程仅产生微量粉尘，在设备中自然沉降后随原料进入下一工序，此过程有噪声N1产生。 （3）料浆均化：研磨后料浆导入均化箱后，用密度计粘度计跟踪检测，达到自身养成指标要求后进行下一步生产。此过程有噪声N2产生。 （4）混料配制：将均化箱内达到指标要求的料浆，与购买另两种合格的4-20目、30-50目熔融石英砂混合配制。 （5）混料后料浆性能检测：混料后的料浆需要进行粘度，流动性等检测，达到粘度等功能要求后进行下一步生产。 （6）真空吸泡：用小型真空泵对料浆里的气泡进行吸取，吸取气泡后形成料合格浆进行下步生产；此过程有噪声N3产生。 （7）压力浇注：将上步压力罐里的料浆，用导入管导入成型的石膏模具里进行浇铸。 （8）固化成型：导入模具的料浆，被石膏模具吸收水分约13小时固化成型。 （9）分模、干燥：将石膏模具从成型产品中分离出来，将分离出来的产品在天然气干燥炉中进行直接接触低温干燥，石膏模具再经自然干燥后反复利用。此过程有天然气燃烧烟气G1产生，一小部分石膏模具在分模过程中有部分损坏，故此过程有废石膏模具S1产生。 （10）天然气烧成：将干燥后有强度的胚体，水平放置在天然气燃气炉内，进行烧成，燃气炉温度控制在1000摄氏度，烧制时间约为20小时。燃气炉使用天然气作为燃料，此过程有机械噪声N3、天然气燃烧烟气G2产生。 （11）机械加工：完成烧制工序后根据客户需要，按照客户的要求进一步使用车床、磨床等进行机械加工。此过程有机械噪声N4和微量粉尘G3产生，车床加工和磨削过程利用纯化废水进行机械的冷却，此冷却水在机械内部循环使用不外排。车床加工和磨削过程产生磨削废水W1，磨削废水经沉淀池沉淀后产生的清液回用于磨削机械加工，产生的沉淀主要成分为石英碎末S2，回收后以外售形式返回给原料厂家。 （12）检验：将加工好的产品根据客户要求，用工量具进行检测，确认是否合格，不合格产品S3的主要成分为99%石英砂，经双方协议以外售形式返回给原料厂家。 （13）包装入库：将合格产品包装装入木箱，装入仓库等待发货。

主要污染过程 一、施工期阶段 本项目的生产办公场所是租赁位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首已建成的闲置厂房，本项目工程部分已建成，施工期仅为设备进场、安装、调试，故本环评只对营运期污染源强进行分析。 二、运营阶段 1、大气污染物 本项目产生的废气主要是干燥过程和天然气烧成过程中产生的天然气燃烧废气G1、G2和机械加工过程中产生的微量粉尘G3。天然气为清洁能源，压缩天然气主要成份为甲烷95%、乙烷1.5%、丙烷0.8%、其它烃类2.7%、H2S≤20mg/Nm3，低位发热量8500大卡/m3。项目天然气烧成炉、干燥炉天然气燃烧烟气中的主要污染物因子为SO2、NOX和烟尘，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》拟定天然气燃烧后污染物排放系数：每10000m3天然气燃烧产生废气量、SO2、NOX及烟尘分别约为136259.17m3、0.04kg、18.71kg、1.2kg。燃烧1Nm3天然气约产生13Nm3的烟气。 5-1 燃气工业锅炉产排污系数表 原料名称 工艺 名称 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 天然气 室燃炉 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136,259.17 直排 136,259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 4 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 直排 18.71 烟尘 千克/万立方米-原料 1.2 直排 1.2 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 （1）天然气燃烧废气 根据《环境保护实用数据手册》资料及项目建设方提供的资料，干燥炉正常工况下天然气使用量约为10.67立方米/小时，天然气烧成炉正常工况下天然气使用量为16立方米/小时，本项目工作时间310天/年，干燥炉每天工作8小时，则全年工作时长为2480小时，天然气烧成炉每天工作20小时，则全年工作时长为6200小时，本项目共设1台干燥炉，天然气用量约为2.646万立方米/年、1台天然气烧成炉，天然气用量约为9.92万立方米/年。其中，干燥炉燃烧天然气产生的废气通过10米高的1#排气筒排放，天然气烧成炉燃烧天然气产生的废气通过10米高的1#、2#两个排气筒等量排放。 根据天然气用量及污染产生系数，本项目1台干燥炉年使用天然气2.646万立方米，产生废气量为360542m3、烟尘0.003175t/a、二氧化硫0.01058t/a及氮氧化物0.05t/a；则烟尘的产生速率为0.00128kg/h，二氧化硫的产生速率为0.00424kg/h，氮氧化物的产生速率为0.02016kg/h。1台天然气烧成炉年使用天然气9.92万立方米，产生废气量为1351691m3、烟尘0.0119t/a、二氧化硫0.03968t/a及氮氧化物0.1875t/a，则烟尘的产生速率为0.00192kg/h，二氧化硫的产生速率为0.0064kg/h，氮氧化物的产生速率为0.03kg/h，产生的烟气量为1351691m3。 项目共设1台干燥炉、1台天然气烧成炉，则项目1#排气筒天然气燃烧排放的污染物总量为：烟尘0.00627t/a、二氧化硫0.03042t/a、氮氧化物0.1437t/a。干燥炉的废气360541m3与燃烧炉的一半废气675845.5m3共同通过1#排气筒排出，1#排气筒废气量为1036386.5m3/a，换算后风量为167m3/h，则烟尘的排放速率为0.001kg/h，浓度为8.8mg/m3，二氧化硫的排放速率为0.0049kg/h，浓度为29mg/m3，氮氧化物的排放速率为0.023kg/h，浓度为138mg/m3。2#排气筒天然气燃烧排放的污染物总量为：烟尘0.00595t/a、二氧化硫0.01984t/a、氮氧化物0.09375t/a。2#排气筒废气量为675845.5m3/a，换算后风量为109m3/h，则烟尘的排放速率为0.00096kg/h，浓度为8.8mg/m3，二氧化硫的排放速率为0.0032kg/h，浓度为29mg/m3，氮氧化物的排放速率为0.015kg/h，浓度为138mg/m3。 （2）机械加工粉尘 本项目机械加工过程产生的粉尘，粉尘产生系数参考《工业源产排污系数手册》（2018修订）中非金属矿物制品中陶瓷制造业产排污系数表以及建设单位提供物料损耗资料，拟定粉尘产生系数按0.145kg/t产品计。本项目使用原料700t/a，则粉尘的产生量约为0.1015t/a，但因石英辊质脆，故车床加工和磨削过程是在有水条件下完成，其99%的粉尘被水吸收，吸收的量为0.010118t/a随磨削废水共同流入沉淀池，则无组织粉尘的排放量为0.00032t/a，排放速率为0.00013kg/h。生产工序设置在车间内，对机械加工喷淋水设置流量调至，确保水流与物料接触比大于2:1，增加水流量接触，减少无组织粉尘的排放，另外要求车间设置为密封良好单元，可以设置移动雾炮机等降尘措施，发现车间有粉尘扬尘明显时启动移动喷淋措施，减少无组织粉尘的排放。 本项目大气污染物排放情况见下表： 5-2 本项目有组织废气产生及排放情况 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 产生量 （t/a） 产生速率(kg/h) 生成浓度 (mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 天然气燃烧废气 1#排气筒 烟尘 0.00627 0.001 8.8 10m排气筒 167 0.00627 0.001 8.8 SO2 0.03042 0.0049 29 0.03042 0.0049 29 NOX 0.1437 0.023 138 0.1437 0.023 138 2#排气筒 烟尘 0.00595 0.00096 8.8 109 0.00595 0.00096 8.8 SO2 0.01984 0.0032 29 0.01984 0.0032 29 NOX 0.09375 0.015 138 0.09375 0.015 138 5-2 大气污染物无组织排放情况 污染源名称 污染物 排放情况 名称 产生量t/a t/a kg/h 机械加工 粉尘 0.005 0.00032 0.00013 2、水污染物 项目用水为生产用水和员工生活用水。 （1）生产用水 本项目投产后在生产过程中产生的废水主要是纯水设备在制造纯水时产生纯化废水和车、磨床等机械加工时产生的磨削废水W1。 根据建设单位提供的生产参数，本项目石英细料与纯水的配料比例约为1:0.5，项目年使用石英细料700吨，其中需要研磨的0-60目熔融石英砂为280吨，则需加入纯水140m3/a。一般情况下，制造1吨纯水约产生废水约0.2吨，故本项目年生产纯化废水28吨，该废水水质较好，一般为：COD 60mg/L；SS100mg/L，收集后部分作为车床和磨床的磨削冷却水利用。本项目车床和磨床的磨削废水循环使用，循环量约为428m3/a，磨削冷却水部分蒸发，部分进入二氧化硅泥饼（含水率约35%）中作为副产品外售。产品通过数控机床水磨加工后的磨削废水，通过车间内沟渠汇聚到废水收集池内，再经沉淀池的沉淀，沉淀池底的二氧化硅泥经长时间沉淀含水率较低、质地紧实，定期挖出后的二氧化硅泥饼可直接外售，沉淀池上清液，循环利用于机械加工工序。同时，可将纯化废水补入水循环中，以补充磨削废水在循环过程中的蒸发量，本项目生产所用新鲜水量为668m3/a，其中30m3被石膏模具吸收，0.052m3随二氧化硅泥饼售出，产污系数按0.9计，污水产生量约为428m3/a，废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （2）生活污水 工作人员生活用水：参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），职工用水可取60L/人·班，本项目不设员工宿舍和食堂，项目职工人员按50人计，年生产310天，则生活用水量为930m3/a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为744m3/a，项目无食堂、宿舍，工人卫生方便去公共厕所，企业不设置单独卫生间，近期，生活污水依托公共厕所化粪池预处置，远期待区域区域污水管网接管后接入海西污水处理厂，根据开区计划，2021年底前区域完成污水接管。 表5-3 项目废水产生情况一览表 污水类型 污染物名称 产生状况 治理 措施 排放状况 执行标准（mg/L） 排放方式及去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水744m3/a COD 400 0.2976 依托化粪池 350 0.2604 500 近期进入公共厕所化粪池处置，远期接管进入海西污水处理厂 SS 300 0.2232 200 0.1488 400 氨氮 35 0.026 35 0.026 45 总磷 5 0.00372 5 0.00372 8 总氮 45 0.03348 45 0.03348 70 生产废水 427.628 SS 3000 1.282 沉淀池 / / / 沉淀后回用 建设项目水平衡图见图5-3。 图5-3 建设项目水平衡图（单位m3/a） 3、噪声 本项目噪声主要来自于生产设备运行产生的机械噪声，噪声源强约为80-90dB(A)，详见表5-4。 表5-4 建设项目主要噪声设备噪声级 序号 设备名称 数量 (台/套) 噪声级 所在位置 拟采取措施 距离厂界最近距离（m） 降噪前 降噪后 降噪量 1 车床 4 80 60 20 机加工区 减振装置、设隔声房 10 2 磨床 2 80 60 20 减振装置、设隔声房 10 3 球磨机 1 85 65 20 制料浆车间 减振装置、设隔声房 10 4 搅拌桶 3 80 60 20 减振装置、设隔声房 10 5 真空泵 1 80 60 20 减振装置、设隔声房 10 4、固体废弃物 根据建设单位提供的生产参数，年产生废次品量不大于原料量 1%，本项目二氧化硅原料用量700t/a，即年产生废次品不大于7t/a，经双方协定，以外售形式出售给原料厂家，零排放；沉淀池底产生的二氧化硅量为0.0965t/a，其中二氧化硅泥饼含水量为35%，故二氧化硅泥饼（含水35%）产生量为0.1485t/a，可收集后以外售形式出售给原料厂家，零排放。分模过程中产生的废石膏模具5t/a，由供应商回收。 项目产生的生活垃圾以每人每天0.5kg计，项目劳动定员50人，则全年产生生活垃圾量为7.75吨，职工生活垃圾由当地环卫部门定期统一清运。 本项目固体废物产生与处置情况见表5-5、5-6、5-7。 表5-5 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 员工生活 固 可燃物、可堆腐物 7.75 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 不合格产品 检验 固 二氧化硅 7 √ 3 二氧化硅泥饼 机械加工 固 二氧化硅 0.1485 √ 4 废石膏模具 分模 固 石膏 5 √ 表5-6 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 副产物名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 危废类别 危废代码 产生量 （t/a） 1 生活垃圾 一般固废 员工生活 固态 - - - 7.75 2 不合格产品 检验 固态 二氧化硅 - - 7 3 二氧化硅泥饼 机械加工 半固态 二氧化硅 - - - - 0.1485 4 废石膏模具 分模 固态 石膏 - - - - 5 表5-7本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 固废属性 废物类别 废物 代码 预测产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 二氧化硅泥饼 机械加工 一般固废 / / 7.75 返回原料厂家 2 不合格产品 检验 / / 7 返回原料厂家 3 废石膏模具 分模 / / 5 返回原料厂家 4 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 / / 0.1485 委托环卫部门处理 表5-8 污染物排放情况汇总表 t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终排放量 废气 1#排气筒 烟尘 0.00627 0 0.00627 0.00627 SO2 0.03042 0 0.03042 0.03042 NOX 0.1437 0 0.1437 0.1437 2#排气筒 烟尘 0.00595 0 0.00595 0.00595 SO2 0.01984 0 0.01984 0.01984 NOX 0.09375 0 0.09375 0.09375 无组织 粉尘 0.005 0 0.005 0.005 总计废气 有组织 烟尘 0.01222 0 0.01222 0.01222 SO2 0.05026 0 0.05026 0.05026 NOX 0.23745 0 0.23745 0.23745 无组织 粉尘 0.00032 0 0.00032 0.00032 废水 生活废水 污水量m3/a 744 0 744 744 COD 0.2976 0.0372 0.2604 0.2604 SS 0.2232 0.0744 0.1488 0.1488 NH3-N 0.026 0 0.026 0.026 TP 0.00372 0 0.00372 0.00372 TN 0.03348 0 0.03348 0.03348 机械加工废水 污水量m3/a 427.628 427.628 0 0 SS 1.282 / 0 0 固废 生活垃圾 7.75 7.75 0 0 不合格产品 7 7 0 0 二氧化硅泥饼 0.1485 0.1485 0 0 废石膏模具 5 5 0 0

# 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放 量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 烟尘 | 8.8 | 0.00627 | 8.8 | 0.001 | 0.00627 | 大气 |
|  |  |  | SO2 | 29 | 0.03042 | 29 | 0.0049 | 0.03042 |  |
|  |  |  | NOX | 138 | 0.1437 | 138 | 0.023 | 0.1437 |  |
|  |  | 2#排气筒 | 烟尘 | 8.8 | 0.00595 | 8.8 | 0.00096 | 0.00595 |  |
|  |  |  | SO2 | 29 | 0.01984 | 29 | 0.0032 | 0.01984 |  |
|  |  |  | NOX | 138 | 0.09375 | 138 | 0.015 | 0.09375 |  |
|  | 无组织 | 机械加工 | 粉尘 | / | 0.00032 | / | 0.00013 | 0.00032 |  |
| 水污 染物 | - | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 744 | 400 | 0.2976 | 350 | 0.2604 | 经化粪池处理后经区域污水管网进入海西污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.2232 | 200 | 0.1488 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.026 | 35 | 0.026 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.00372 | 5 | 0.00372 |  |
|  |  | TN |  | 45 | 0.03348 | 45 | 0.03348 |  |
|  | 机械加工废水 | SS | 427.628 | 3000 | 1.282 | / | / | 沉淀后回用 |
| 固体 废物 | - | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 | 排放去向 |
|  | 生活垃圾 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 环卫部门 |
|  | 不合格产品 | 7 | 0 | 7 | 0 | 外售 |
|  | 二氧化硅泥饼 | 0.1485 | 0 | 0.1485 | 0 |  |
|  | 废石膏模具 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自于生产设备运行产生的机械噪声，噪声源强80～90dB(A)。经采取减震、隔声等措施后，厂界四周的昼间噪声影响值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 主要生态影响： 该项目位于连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首。项目周围无特殊保护野生动植物，营运过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放，对周围生态环境影响很小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目的生产办公场所是租赁位于连云港灌南县经济开发区珠海西路西首已建厂房，施工期影响已经结束，办公区等也已经布置完成，故本环评只对营运期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是天然气燃烧过程中产生的燃烧废气，以及机械加工过程产生的粉尘。干燥炉、天然气烧成炉大气污染物执行《江苏省工业炉窑污染物排放标准》(DB 32/3728-2019)及其修改单要求，经10m高排气筒外排。机加工过程粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。项目周边200m范围内无较高建筑，满足《江苏省工业炉窑污染物排放标准》(DB 32/3728-2019)中规定“排气筒高度不低于15米，具体高度按批复的环境影响评价文件确定。排气筒周围半径200米内有建筑物时，其排气筒应高出最高建筑物3米以上”。 （1）源强核算及预测 由工程分析得知，项目生产车间大气污染物有组织排放情况见下表： 表7-1 大气污染物有组织排放情况 污染源 名称 风量m3/h 产生情况 排放情况 采取的 处理方式 mg/m3 t/a mg/m3 kg/h t/a 天然气燃烧废气 1#排气筒 烟尘 167 8.8 0.00627 8.8 0.001 0.00627 高温离心风机+15m排气筒 SO2 29 0.03042 29 0.0049 0.03042 NOX 138 0.1437 138 0.023 0.1437 2#排气筒 烟尘 109 8.8 0.00595 8.8 0.00096 0.00595 SO2 29 0.01984 29 0.0032 0.01984 NOX 138 0.09375 138 0.015 0.09375 （2）车间无组织废气 由工程分析得知，项目生产车间大气污染物无组织排放情况见下表： 表7-2 大气污染物无组织排放情况 污染源名称 污染物 排放情况 名称 产生量t/a kg/h t/a 机械加工 粉尘 0.00032 0.00013 0.00032 项目有组织、无组织废气污染源强情况见表 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 坐标(o) 坐标(o) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 经度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 1#排气筒 119.254135 34.101019 3.0 15 1.5 25.0 3.39 NOx 0.023 kg/h SO2 0.0049 PM10 0.001 2#排气筒 119.25418 34.101021 3.0 15 1.5 25.0 1.67 NOx 0.015 kg/h SO2 0.0032 PM10 0.00096 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 厂房 119.25381 34.101032 3.0 60.0 43.0 7.0 PM10 0.00013 kg/h 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 SO2 二类限区 一小时 500.0 GB 3095-2012 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 NOx 二类限区 一小时 250.0 GB 3095-2012 （3）预测模式 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.0 °C 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 工业 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （4）预测结果及评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③预测结果 项目废气正常工况下排放废气预测结果详见表7-8、表7-9、表7-10，预测结果汇总表详见表7-11。 表7-8 项目1#排气筒最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 1#排气筒 NOx浓度（ug/m3） NOx占标率（%） SO2浓度（ug/m3） SO2占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 3.6693 1.4677 0.7817 0.1563 0.1595 0.0355 100.0 6.9251 2.7700 1.4753 0.2951 0.3011 0.0669 200.0 4.2536 1.7014 0.9062 0.1812 0.1849 0.0411 300.0 3.7129 1.4852 0.7910 0.1582 0.1614 0.0359 400.0 3.1305 1.2522 0.6669 0.1334 0.1361 0.0302 500.0 2.7490 1.0996 0.5857 0.1171 0.1195 0.0266 600.0 2.4083 0.9633 0.5131 0.1026 0.1047 0.0233 700.0 2.1277 0.8511 0.4533 0.0907 0.0925 0.0206 800.0 1.9976 0.7990 0.4256 0.0851 0.0869 0.0193 900.0 1.9333 0.7733 0.4119 0.0824 0.0841 0.0187 1000.0 1.8511 0.7404 0.3944 0.0789 0.0805 0.0179 1200.0 1.6734 0.6694 0.3565 0.0713 0.0728 0.0162 1400.0 1.5765 0.6306 0.3359 0.0672 0.0685 0.0152 1600.0 1.3660 0.5464 0.2910 0.0582 0.0594 0.0132 1800.0 1.3180 0.5272 0.2808 0.0562 0.0573 0.0127 2000.0 1.2903 0.5161 0.2749 0.0550 0.0561 0.0125 2500.0 1.0285 0.4114 0.2191 0.0438 0.0447 0.0099 3000.0 1.0039 0.4016 0.2139 0.0428 0.0436 0.0097 3500.0 0.8691 0.3476 0.1852 0.0370 0.0378 0.0084 4000.0 0.7732 0.3093 0.1647 0.0329 0.0336 0.0075 4500.0 0.7047 0.2819 0.1501 0.0300 0.0306 0.0068 5000.0 0.6517 0.2607 0.1388 0.0278 0.0283 0.0063 10000.0 0.4294 0.1718 0.0915 0.0183 0.0187 0.0041 11000.0 0.3967 0.1587 0.0845 0.0169 0.0172 0.0038 12000.0 0.3677 0.1471 0.0783 0.0157 0.0160 0.0036 13000.0 0.3409 0.1364 0.0726 0.0145 0.0148 0.0033 14000.0 0.3178 0.1271 0.0677 0.0135 0.0138 0.0031 15000.0 0.2932 0.1173 0.0625 0.0125 0.0127 0.0028 20000.0 0.2122 0.0849 0.0452 0.0090 0.0092 0.0021 25000.0 0.1617 0.0647 0.0345 0.0069 0.0070 0.0016 下风向最大浓度 7.0029 2.8012 1.4919 0.2984 0.3045 0.0677 下风向最大浓度出现距离 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 D10%最远距离 / / / / / / 表7-9 项目2#排气筒最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 2#排气筒 NOx浓度（ug/m3） NOx占标率（%） SO2浓度（ug/m3） SO2占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 4.7218 1.8887 1.0073 0.2015 0.3022 0.0672 100.0 4.6343 1.8537 0.9887 0.1977 0.2966 0.0659 200.0 3.3056 1.3222 0.7052 0.1410 0.2116 0.0470 300.0 2.5775 1.0310 0.5499 0.1100 0.1650 0.0367 400.0 2.1750 0.8700 0.4640 0.0928 0.1392 0.0309 500.0 1.9001 0.7600 0.4054 0.0811 0.1216 0.0270 600.0 1.7210 0.6884 0.3671 0.0734 0.1101 0.0245 700.0 1.5604 0.6242 0.3329 0.0666 0.0999 0.0222 800.0 1.4396 0.5758 0.3071 0.0614 0.0921 0.0205 900.0 1.3676 0.5470 0.2918 0.0584 0.0875 0.0195 1000.0 1.2881 0.5152 0.2748 0.0550 0.0824 0.0183 1200.0 1.1382 0.4553 0.2428 0.0486 0.0728 0.0162 1400.0 1.0282 0.4113 0.2193 0.0439 0.0658 0.0146 1600.0 0.9384 0.3754 0.2002 0.0400 0.0601 0.0133 1800.0 0.8677 0.3471 0.1851 0.0370 0.0555 0.0123 2000.0 0.8416 0.3366 0.1795 0.0359 0.0539 0.0120 2500.0 0.6792 0.2717 0.1449 0.0290 0.0435 0.0097 3000.0 0.6548 0.2619 0.1397 0.0279 0.0419 0.0093 3500.0 0.5668 0.2267 0.1209 0.0242 0.0363 0.0081 4000.0 0.5043 0.2017 0.1076 0.0215 0.0323 0.0072 4500.0 0.4596 0.1838 0.0980 0.0196 0.0294 0.0065 5000.0 0.4251 0.1700 0.0907 0.0181 0.0272 0.0060 10000.0 0.2801 0.1120 0.0597 0.0119 0.0179 0.0040 11000.0 0.2588 0.1035 0.0552 0.0110 0.0166 0.0037 12000.0 0.2398 0.0959 0.0512 0.0102 0.0153 0.0034 13000.0 0.2223 0.0889 0.0474 0.0095 0.0142 0.0032 14000.0 0.2073 0.0829 0.0442 0.0088 0.0133 0.0029 15000.0 0.1912 0.0765 0.0408 0.0082 0.0122 0.0027 20000.0 0.1384 0.0554 0.0295 0.0059 0.0089 0.0020 25000.0 0.1055 0.0422 0.0225 0.0045 0.0068 0.0015 下风向最大浓度 5.0230 2.0092 1.0716 0.2143 0.3215 0.0714 下风向最大浓度出现距离 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 D10%最远距离 / / / / / / 表7-10矩形面源粉尘最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 矩形面源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 2.3314 0.5421 100.0 2.027 0.4504 200.0 1.497 0.3327 300.0 1.2037 0.2675 400.0 1.019 0.2264 500.0 0.8895 0.1977 600.0 0.7922 0.176 700.0 0.7158 0.1591 800.0 0.6542 0.1454 900.0 0.6024 0.1339 1000.0 0.5587 0.1241 1200.0 0.4925 0.1095 1400.0 0.4372 0.0972 1600.0 0.395 0.0878 1800.0 0.3607 0.0801 2000.0 0.332 0.0738 2500.0 0.2767 0.0615 3500.0 0.2146 0.0477 4000.0 0.1941 0.0431 4500.0 0.1772 0.0394 5000.0 0.1633 0.0363 10000.0 0.0942 0.0209 11000.0 0.0868 0.0193 12000.0 0.0805 0.0179 13000.0 0.075 0.0167 14000.0 0.0702 0.0156 15000.0 0.0659 0.0146 20000.0 0.0502 0.0112 25000.0 0.0403 0.009 下风向最大浓度 2.7567 0.6126 下风向最大浓度出现距离 36.0 36.0 D10%最远距离 / / （5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 2#排气筒 NOx 250.0 5.023 2.0092 / SO2 500.0 1.0716 0.2143 / PM10 450.0 0.3215 0.0714 / 厂房 PM10 450.0 2.7567 0.6126 / 1#排气筒 NOx 250.0 7.0029 2.8012 / SO2 500.0 1.4919 0.2984 / PM10 450.0 0.3045 0.0677 / 本项目Pmax最大值出现为1#排气筒排放的NOx，Pmax值为2.8012%，Cmax为7.0029ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 项目排放的污染物主要为粉尘及燃烧烟气，废气种类相对简单与区域其余废气排放因子叠加后也不会发生反应带来次生危害。 （6）防护距离计算 ①大气环境防护距离计算 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本次环评对无组织排放的废气污染物估算其大气环境防护距离。本项目对粉尘的大气环境防护距离计算结果见表7-12。 表7-12 大气环境防护距离计算结果 污染物 污染源位置 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 面源面积 (m2) 排放高度 （m） 计算值(m) 粉尘 机械加工车间 0.00032 0.00013 330 7 无超标点 根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，根据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，确定本项目无需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中给出的工业企业卫生防护距离公式： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据工业企业所在地区五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。 本项目的卫生防护距离计算结果见下表。 表7-13本项目的卫生防护距离计算结果 污染物 位置 排放方式 排放速率（kg/h） 卫生防护距离计算值（m） 粉尘 机械加工车间 无组织排放 0.00013 1.131 经计算本项目污染物所需卫生防护距离为1.131m，本项目加工车间卫生防护距离定为50m。本项目卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，项目无组织排放源距离可满足卫生防护距离的要求。 综上所述，建设项目生产过程中产生的废气对周边大气环境影响较小，环境功能不会因为本项目的建设而发生改变，同时建设项目边界设置50m卫生防护距离。 （8）污染物排放量核算 由上述可知，项目大气环境影响评价等级为二级级评价。根据《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，本项目只对污染物排放量进行核算。 表7-14大气污染物有组织排放量核算表 序 号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 1#排气筒 烟尘 8.8 0.001 0.00627 SO2 29 0.0049 0.03042 NOX 138 0.023 0.1437 2 2#排气筒 烟尘 8.8 0.00096 0.00595 SO2 29 0.0032 0.01984 NOX 138 0.015 0.09375 有组织排放总计 有组织排放总计 烟尘 0.01222 SO2 0.05026 NOX 0.23745 表7-15大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 1 机械加工 粉尘 加强通风、喷水除尘 排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控限值 1.0 0.005 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 0.00032 表7-16大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 烟尘 0.01254 2 SO2 0.05026 3 NOX 0.23745 4 粉尘 0.005 建设项目大气环境影响评价自查表如下： 表7-17建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 评价因子 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOX) 其他污染物 () 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km ☑ 预测因子 预测因子（颗粒物、SO2、NOX） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ☑ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （0）h C非正占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ☑ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX） 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX） 监测点位数（在厂界外上风向、下风向） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 无 无组织和有组织染源年排放量 颗粒物：（0.01254）t/a SO2：（0.05026）t/a NOX：（0.23745）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目营运期产生生活污水744吨/年，近期生活污水进入依托租赁厂区的公共厕所化粪池处置，远期待区域区域污水管网接管后接入海西污水处理厂。 ①评价等级判定 表7-18地表水评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(立方米/天) 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 远期，项目废水排至污水处理厂，属于间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B，水环境影响分析主要分析依托污水处理设施的环境可行性。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-19。 表7-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、 SS、 NH3-N、 TP、TN 连续排放流量不稳定 1 化粪池 / 1# 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目所依托的海西污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-20。 表7-20废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理 坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 1# 120.432601 33.172052 0.0744 海西污水处理厂 连续排放流量不稳定 / 海西污水处理厂 CODcr 500 SS 400 NH3-N 45 TN 70 TP 8 本项目废水污染物排放信息见表7-21。 表7-21 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg /L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 1# COD 350 0.00084 0.00084 0.2604 0.2604 2 SS 200 0.00048 0.00048 0.1488 0.1488 3 NH3-N 35 0.000084 0.000084 0.026 0.026 TN 45 0.000108 0.000108 0.03348 0.03348 4 TP 5 0.000012 0.000012 0.00372 0.00372 全厂排放口合计 CODcr 0.2604 0.2604 SS 0.1488 0.1488 NH3-N 0.026 0.026 TN 0.00372 0.00372 TP 0.03348 0.03348 本项目废水污染物排放执行标准见表7-22。 表7-22 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 1#（接管标准） CODcr 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准 500 2 SS 400 3 NH3-N 45 4 TP 8 5 TN 70 地表水环境影响评价自查表见表7-23。 表7-23 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 √ 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放√；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 (；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值(；热污染 □；富营养化 □；其他 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 √；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门□；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ☑ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 本项目排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.2604 350 SS 0.1488 200 氨氮 0.026 35 总氮 0.03348 45 总磷 0.00372 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 √ 手动 (；自动(；无监测 ( 监测点位 （/） （厂区总排口） 监测因子 （/） （COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 ②水环境影响分析 灌南县海西污水处理厂于2015年建设，江苏灌南县海西污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺倒置A/A/O二级生化+深度处理，其设计规模为2万立方米/日，先期日处理规模达到2万立方米/日，项目投资近10662.26万元，灌南县海西污水处理厂一期工程建设地点：灌南县经六路和纬一路交汇处东南角。建设规模：分三期建设，一期规模日处理2万吨，二期4万吨，三期6.5万吨。其中污水收集主干管工程投资为4770.13万元。处理工艺：采用“倒置A/A/O二级生化处理+深度处理”。建设内容：新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、倒置 A/A/O 池、二沉池、滤布滤池、接触池、污泥浓缩池等构筑物和鼓风机房、脱水机房、加药间、配电间等建筑。灌南县海西污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 项目外排废水主要为生活废水，废水产生总量约为744m3/a，即2吨/天，占海西污水处理厂规模的0.0016%，废水中污染物主要是COD、SS、氨氮等，项目生活废水经化粪池处理后各污染浓度分别为COD、SS、氨氮、TP浓度分别COD 350mg/L、SS200mg/L、氨氮35mg/L、TP 5mg/L、TN45mg/L，达到海西污水处理厂接管标准，污染物产生量分别为COD 0.2604t/a、SS 0.1488t/a、氨氮 0.026t/a、TP 0.00372t/a、TN 0.03348t/a。待接管后，海西污水处理厂有充足余量处理江苏希力克新材料有限公司项目废水，且污水处理技术可行。 综上所述，项目运营期后对地表水环境造成的影响较小，项目对地表水环境影响是可接受的。 （2）地下水环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不进行地下水环境影响评价。 3、噪声环境影响分析 项目主要声源来自车床、磨床、球磨机等运营时产生的设备噪声，源强为80-90dB(A)。根据项目所在地功能区分，其厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： ①室外声源 某个声源在预测点的声压级： L1=L2-20lg(r/r0)-△L 式中：L1—点声源在预测点产生的声压级； L2—参考位置r0处的声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—预测点距声源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的声功率Lw，且声源可看作是位于地面上的则： L2=Lw-20Lgr0-8 由各声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 ②室内声源 室内靠近围护结构处的声压级： L3=Lw+10Lg（Q/4πr12+4/R） 式中：L3—室内声源在靠近围护结构的声压级； r1—室内声源与靠近围护处的距离，m； R—房间常数； Q—方向性因子。 叠加公式： 式中： LP总----各点声源叠加后总声级，dB（A）； Lp1、L p2 ……L pn----第一、二……第n个声源到P点的声压级，dB（A）。 预测结果详见表7-24。 表7-24 噪声源距离各厂界的距离 序号 噪声源 名称 降噪后源强(dB) 数量 （台/套） 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 1 车床 60 4 50 5 10 38 2 磨床 60 2 50 10 10 43 3 球磨机 65 1 50 15 10 28 4 搅拌桶 60 3 50 20 10 23 5 真空泵 60 1 50 15 10 28 表7-25 声环境影响预测结果一览表 作业机械 各声源对厂界噪声贡献值 [dB(A)] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 车床 26.02 46.02 40 28.40 磨床 26.02 40 40 27.33 球磨机 31.02 41.47 45 36.05 搅拌桶 26.02 33.97 40 32.76 真空泵 26.02 36.47 40 31.05 叠加值 33.92 48.23 47.9 38.54 标准 3类：昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A) 由上表预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声昼夜均可达标。项目白班进行生产，夜间仅为天然气燃烧炉对半成品进行干燥以及石膏模具内原料的干燥定形，噪音较小。因此，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目固废主要是员工生活垃圾、不合格产品、废石膏模具、二氧化硅泥饼。生活垃圾托环卫部门清运；不合格产品、二氧化硅泥饼、废石膏模具收集后外售综合利用。 采取上述措施后，本项目固体废物均得到合理处理处置，不仅回收资源获得一定的经济效益，同时避免了废物对环境的影响，项目固废不会对环境造成不利影响。 5、土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标 （1）评价等级 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本次评价土壤环境评价工作等级。 ①土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“ 制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物质制品 其他”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。 ②占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为4600m2，属于小型规模。 ③土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见7-26。 表7-26 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，项目现状调查范围为0.05km范围内。距项目最近的敏感保护目标为同兴村北侧80m，不在现状调查范围内，因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。 ④评价等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-27。 表7-27 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤 根据HJ964-2018中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价工作等级属于“—”，可不开展土壤环境影响评价工作。 ⑤保护措施 项目在生产环节中不涉及到有毒有害化学品。 表7-28 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用类 型图 占地规模 （4.6）hm2 敏感目标信息 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 本项目评价等级为“-” 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特性 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 现状评 价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 6、排污口规范化设置 建设单位须按江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，废气排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。在噪声设备点，设置环境保护标志牌，规范排污单位排污行为。 7、总量控制分析 项目污染物排放情况如下： （1）废气：颗粒物0.01254t/a（其中有组织烟尘0.01222t/a、无组织粉尘0.00032t/a）、SO2 0.05026t/a 、NOX 0.23745t/a，区域内平衡。 （2）废水：接管考核量：废水总量为744m3/a、COD 0.2604t/a、SS 0.1488t/a、氨氮0.026t/a、TP 0.00372t/a、TN 0.03348t/a； 最终外排环境量：废水量为744m3/a、COD 0.0372t/a、SS 0.00744t/a、氨氮0.00372t/a、TP 0.000372t/a、TN0.01116t/a； 远期总量平衡方案：纳入海西污水处理厂总量指标内。 （3）固废：0 8、环境管理与监测 （1）环境管理 项目实施后，建设单位应配置专门的环保管理人员，监督、检查环保设施的运行和维护及保养情况。制定相关的环保管理制度，规范工作程序，实施环保设施运行台账记录制，使管理工作落实到实处，同时按照环保部门要求，按时上报环保设施的运行情况，以接受环保部门的监督。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：竣工验收监测和营运期的自行监测计划。 ①竣工验收监测 项目投入运营后，应及时与有资质的环境监测机构联系，由监测机构对项目环保“三同时”设施实施竣工验收监测和编制验收方案，报相关主管部门同意后实施。 ②污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期污染源环境监测计划见表7-29。 表7-29 污染源监测计划表 序号 监测点 监测项目 监测频率 大气 1#排气筒有组织排放口 颗粒物、SO2、NOX 一年一次 2#排气筒有组织排放口 颗粒物、SO2、NOX 机械加工粉尘无组织排放源 颗粒物 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ③应急监测 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：颗粒物、SO2、NOX。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 9、环境风险分析 环境风险评价主要是关心重大突发性事故造成的环境危害的评价问题，常称事故风险评价，它考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒物质失控状态下的泄漏，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。因此对环境的危险性应该进行及早的预测，尽可能避免事故性排放的发生，这就是进行风险分析的目的。 （1）评价等级 ①风险调查 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。本项目涉及的风险因素有：易燃物质使用及储存。 因此，本评价对全院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件对事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018），天然气属于易燃物质，临界量为50t。项目不储存天然气，20m3/h管道输送，折合每小时用量约15.6公斤，远小于临界量，且Q值小于1。项目建设后，全厂不涉及《项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的环境风险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③风险评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表，本项目环境风险可开展简单分析。 表7-30 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 （2）环境风险识别 物质危险性识别：通过对本项目生产中原辅料进行分析，使用的天然气属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中第49号化学品，主要危险物质储存情况见表7-31。 表7-31 主要危险物质储存情况及危险特性 序号 物质名称 最大储存量 储存方式 危险性 1 天然气 供应站20m3/h 不储存 易燃低毒 生产设备风险识别：本项目生产中环境风险来源于自然因素，如地震、雷击等；生产人员的安全卫生知识缺乏，违章操作或操作不规范，导致工艺失控；厂区安全生产制度不健全，设备检修维修制度不落实或不执行。 运输过程风险识别：本项目生产所需原料需经公路进行运输，各类原辅料在装卸、运输可能由于碰撞、震动、挤压等，或因操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等原因，造成物品泄漏，甚至引起火灾或污染环境等事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，可能汽车翻车等，造成原辅料抛至水体、大气，造成较大事故，因此，在运输过程中存在一定环境风险。 储存过程风险识别： 本项目不储存天然气。 环境风险分析 大气：天然气泄漏燃烧不充分时，会产生不同浓度的一氧化碳，散发在室内的空气中，一氧化碳是一种无色无味的有毒气体，与人体的血红素结合，会影响血液供给氧气的能力，使人体组织缺氧导致中毒，并且在短时间内就可对人造成严重伤害。吸入过量的一氧化碳会对人的心肺功能造成不利影响。产生的二氧化碳，它是无臭而带酸味的无色气体，具有麻醉作用，能刺激皮肤和粘液膜。二氧化碳在新鲜空气中含量为0.04%，对人体无害。当燃烧废气充满室内未补偿新鲜空气时，室内二氧化碳增加，氧含量相对减少，会使人发生窒息。 其他：当本项目储罐发生泄漏时，天然气逸散于空气中，并不会对土壤、地表水以及地下水产生危害。 环境风险防范措施和应急预案 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务的素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。 ①环境风险防范措施 公司应严格遵守《危险化学品安全管理条例》及其他相关法律法规，对生产、使用、经营及输送过程中的危险化学品进行严格管理，制定切实可行的事故应急救援措施及预案。 建立安全管理机构，加强职工安全教育 公司应成立以总经理为主任的安全委员会，各车间应成立以车间主任为首的安全领导小组，厂部设立安全处。真正贯彻“分级管理、分级负责”的原则，落实各级安全生产责任制及规章制度；对职工开展经常性的安全知识教育，使职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想；坚持杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的行为。 制定切实可行的事故应急救援预案，成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理，配备必要的应急救援器材设备，并定期组织演练。成立地区指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 c.采取的防范措施 采取“保护措施”，保证工厂在标准操作条件或特定的处理时限内进行安全操作，防止激发可能引起重大危险性事故的一些活动。从设计、工程水平、建造质量保证、检验、维修和控制系统都要加以考虑。 d.应急处理措施 企业应针对有可能紧急发生的重大火灾爆炸、泄漏中毒等事故，编制应急处理预案。内容包括可能的事故性质、后果；与外部消防、医疗等有关机构的联系；报警联络步骤；应急指挥中心地点、组织机构、人员分工；应急措施等。以便万一发生事故时，有条不紊地启动应急程序。 表7-32 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 2 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 3 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 4 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 5 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 6 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 7 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 8 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 通过采取以上方案后，项目风险可防控，风险事故防范措施可行。 ②现场应急注意事项 a.灾情发生后，事件现场人员不要惊惶失措，就近寻找湿毛巾蒙住口鼻，尽快冲出浓烟区段，以避免有毒气体对人身造成危害。 b.扑救人员在抢险过程中，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，佩戴呼吸器，防止再发生中毒事件。对于抢救出的伤者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。 c.遇有明火时，应将头发和衣服浇湿以防着火上身，如身上已着火，应迅速就地浇灭。 d.干式灭火器的使用方法：使用时一手握住喷嘴，对准火源，一手向上提起拉环，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。 e.应急救援结束后做好现场检查、人员清点等工作，认真分析事件原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事件发生。 项目建成后，原料将存放于指定仓库内，为确保员工工作环境安全，必须采取以下防范措施： ①车间内已配置灭火器，当不幸发生事故时可及时进行扑灭； ②建议储存氢气的原料仓库内安装易燃气体泄漏检测设备； ③制定严格的风险防范制度，发生一切安全事故时能做到及时、有效的处理，能保证风险事故的损失可以降至最低； ④照明灯具、室内电气均采用隔爆、防爆型； ⑤建设单位在原料储存的地方设置醒目的防火安全标志牌和禁止吸烟的警示牌； ⑥现场应第一时间将泄漏地点根据情况用警界线和警告牌围起来。避免引起人员伤亡和设备损坏，如果泄漏出现在有备用线处，应迅速将生产转向备用线，将泄漏线隔离、排放。 表7-33项目风险自查评估表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 天然气 存在总量t 0.0156 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 350人 5Km范围人口数1.1万人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） - 地表水 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 环境敏感目标分级 S1 S2 S3 地下水 地下水功能敏感性 G1 G2 G3 包气带防污性能 D1 D2 D3 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 1≤Q<10 10≤Q<100 Q>100 M值 M1 M2 M3 M4 P值 P1 P2 P3 P4 环境敏感程度 大气 E1 E2 E3 E4 地表水 E1 E2 E3 E4 地下水 E1 E2 E3 E4 环境风险潜势 Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价等级 一级 二级 三级 简单分析 风险识别 物质危险性 有毒有害 易燃易爆 环境风险类型 泄露 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 影响途径 大气 地表水 地下水 事故情形分析 源强设定方法 计算法 经验估算法 其他估算法 重点风险防范措施 对天然气管道安装泄露报警仪、火灾报警仪，加强巡逻管理，加强对员工的培训。 评价结论与建议 由于项目风险潜势为小于1，风险物质对空气、地表水、地下水影响不大，在采取一定的风险防范措施后，项目风险可接受。 10、排污许可证申请 根据《排污许可证管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《市生态环境局关于开展连云港市2020年排污许可证申领和排污登记工作的通告》（连环发[2020]42号），企业应当在启动生产设施或者实际排污之前按照要求申请排污许可证或填报排污登记表。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 天然气燃烧废气 1#排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | 1根15m 1#排气筒 | 《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》(GB32/3728-2019)中表1表2中标准 |
|  |  | 天然气燃烧废气 2#排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | 1根15m 2#排气筒 | 《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》(GB32/3728-2019)中表1表2中标准 |
|  | 无组织 | 机械加工粉尘 | 粉尘 | 加强通风 | 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控限值； |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、 | 化粪池 | 达到海西污水厂接管标准 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池沉淀 | 回用于生产，不外排 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 外排量为0 |
|  | 检验 | 不合格产品 | 外售 | 综合利用 |
|  | 沉淀池 | 二氧化硅泥饼 |  |  |
|  | 分模 | 废石膏模具 |  |  |
| 噪声 | 球磨机、磨床、车床等生产及辅助设备，噪声源强，噪声源强约为80-90dB(A)。 | 减震、隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 项目废水、废气、固废、噪声等经治理达标后排放，以减少项目排放的污染物对周边环境的影响。落实本评价提出的污染防治措施后，预期将取得良好效果。 |

# 九、结论与建议

一、结论 江苏希力克新材料有限公司拟投资2002万元，租赁闲置土地、厂房，购置球磨机、车床、磨床等主要生产设备，建设江苏希力克新材料有限公司年产30000件玻璃生产线用的石英辊、10000件玻璃生产线用的石英片项目，项目建成后可年产石英辊30000件、石英片10000件。经对项目工作流程、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目为其他非金属矿物制品项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正），本项目产品不属于限制、淘汰类，为允许类项目,不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》 （连政办发[2015]15号）中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容性 ① 用地规划相符性 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区，根据园区用地规划资料得知，项目用地性质为工业用地。本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年 本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止用地项目，本项目符合相关用地规划。 ② 选址相符性 该项目选址在江苏省连云港市灌南县经济开发区珠海西路西首，园区已初步形成“3+2”产业格局，即：以金属精加工、装备制造、光电三个新兴产业和酿酒食品、板材家具两大传统产业，开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区。本项目为C3099其它非金属矿物制品，符合工业园内产业定位。项目西侧为连云港天乙金属制品公司，北侧为连云港金牛设备制造有限公司，南侧为连云港晟创木业公司，东侧是连云港荣冠新材料科技公司。项目的选址符合区域总体规划和布局。 生态规划相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态保护红线为连云港市“幸福林海”生态公益林，最近直线距离约3100m（北侧），北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（北侧），本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中灌南县生态红线区域一级管控区和二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。灌南县生态空间管控区规划图见附图4。 3、“三线一单”相符性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。 1）环境质量底线相符性 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本项目与《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）要求相符。 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。 本项目大气污染物经处理后均能达标排放，不会降低区域的大气环境质量；生活污水经化粪池处理后达到海西污水处理厂接管标准后，接入海西污水处理厂，经海西污水厂处理达标后的污水进入南六塘河；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。 综上，本项目建成后，区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 2）资源利用上线相符性 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 3）生态红线相符性分析 （1）与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件，距离本项目最近的国家级生态保护红线为北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（西北侧），本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规划的范围内，本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件的要求。 （2）与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态保护红线为连云港市南六塘河清水通道维护区，最近直线距离约1600m（东南），北六塘河饮用水水源保护区，最近直线距离约3600m（北侧），项目与生态空间管控区关系图详见附图4。不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）规划的范围内。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）文件等有关文件的要求。 4）负面清单 连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。由分析可知，本项目符合国家及地方产业政策和《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、环保措施和环境影响分析结论 1、大气环境影响分析 （1）天然气燃烧废气 本项目在干燥、天然气烧成过程中产生天然气燃烧废气经高温离心风机后由15m 1#、2#排气筒排入大气，废气的排放符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》(GB32/3728-2019)中表1表2中标准要求，对环境影响较小。 （2）机械加工粉尘 本项目机械加工过程会产生的粉尘，磨削过程采用喷水除尘，产生大部分粉尘被水吸收，无组织排放量较小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，对环境影响较小。 2、废水 项目实施雨污分流。厂区雨水直接排入雨水管网；项目生活污水产生量为744m³/a，废水中污染物种类主要是COD、SS、氨氮等，近期生活污水进入公共厕所化粪池处置，远期待区域区域污水管网接管后，经化粪池预处理后能够达到海西污水处理厂接管要求后接管，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。因此本项目废水对周边水环境影响甚小。 3、噪声 项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要是员工生活垃圾、不合格产品、二氧化硅泥饼、废石膏模具。生活垃圾委托环卫部门清运；不合格产品、二氧化硅泥饼、废石膏模具经分类收集后以外售形式返回厂家。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。 建设项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，使各类固废得到有效处置，避免产生二次污染。 经合理处置后，项目固废外排量为零，不会对环境造成不利影响，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、总量控制要求 本项目污染物总量控制指标如下： （1）废气：颗粒物0.01254t/a（其中有组织烟尘0.01222t/a、无组织粉尘0.00032t/a）、SO2 0.05026t/a 、NOX 0.23745t/a，区域内平衡。 （2）废水：接管考核量：废水总量为744m3/a、COD 0.2604t/a、SS 0.1488t/a、氨氮0.026t/a、TP 0.00372t/a、TN 0.03348t/a； 最终外排环境量：废水量为744m3/a、COD 0.0372t/a、SS 0.00744t/a、氨氮0.00372t/a、TP 0.000372t/a、TN0.01116t/a； 远期总量平衡方案：纳入海西污水处理厂总量指标内。 （3）固废：0 6、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资2002万元，其中环保投资为22万元，占总投资额的1.1%，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 项目名称 江苏希力克新材料有限公司年产30000只玻璃生产线用的石英辊、10000只玻璃生产线用的石英片项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资 （万元） 废气 天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 高温离心风机+15m 1#、2#排气筒 达标 6 机械加工 粉尘 循环水吸收 达标 5 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷等 化粪池 确保达接管标准 3 生产废水 SS 沉淀池 沉淀后回用于生产，不外排 噪声 设备 噪声 减振、隔声 达标排放 5 固废 生产 二氧化硅泥饼 外售 无固体废物外排 3 不合格产品 废石膏模具 生活垃圾 环卫部门处理 绿化 -- 事故应急措施 消防设施 环境管理（机构、监测能力等） - - “以新带老”措施 - - 总量平衡具体方案 -- - 区域解决问题 - - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 50m - 环保投资合计 22 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，不在生态空间管控范围内。项目正常生产期间产生的废水、废气噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放，风险水平可接受。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、项目建设方在按环评要求进行生产之后应向环境保护部门书面申请验收； 4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向灌南县环境保护局重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

自来水2620

生活用水

化粪池

生产用水

软水设备

隔油沉淀池

中和池

锅炉

用汽设备

蒸汽冷凝水

收集池

300

60

1600

排入穿城镇污水厂

400

1920

400

960

960

4800

4800

生活污水240 24024012

碱性废水960

N1

混料配制

料浆均化

球磨制浆

原料粒径与性能检测

天然气烧成

分模、干燥

固化成型

压力浇铸

真空吸泡

机械加工

检验

混料后料浆性能检测

包装入库

S3

N5、W1、G3、S2

N4、G2

N3

纯水设备

自来水

纯水

纯化废水

石膏模具

- -噪声   G--废气

S--固废   W--废水

N2

天然气

不合格原料返回原料厂

沉淀池

清液回用

天然气

G1、S1

4-20目、30-50目熔融石英砂

生活用水

744

模具30

化粪池

海西污水处理厂

744

自来水1170.372

168

28

制备纯水

72.372

自然蒸发损耗52.8

纯水

930

机械加工

沉淀池

回用427.628

140

二氧化硅泥饼（含水35%）

475.2

自然蒸发损耗47.52

0.052

料浆

半成品

140

110

干燥110

损耗186