建设项目环境影响报告表

项目名称：灌南温氏食品有限公司

年产30万吨饲料厂项目

建设单位(盖章)：灌南温氏食品有限公司

编制日期：2020年7月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南温氏食品有限公司 |
| 法人代表 | 苏志军 | 联系人 | 邹汉谦 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济开发区 |
| 联系电话 | 18856939986 | 传真 | / | 邮政编码 | 222599 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济开发区 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2020-320724-13-03-509727 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C1329]其他饲料加工 |
| 占地面积（平方米） | 全厂约24127 | 绿化面积 （平方米） | 7700 |
| 总投资 （万元） | 7300 | 其中：环保 投资（万元） | 151 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2021年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料见表1-1,1-2，主要设备见表1-4、表1-5。 表1-1 本项目主要原辅材料用量表 序号 原辅料名称 年使用量（t/a） 厂内最大储存量（t） 包装 储存地点 规格 备注 玉米 203500 9000 散装 大筒仓 / 外购 豆粕 50000 2800 散装 小筒仓 / 外购 玉米蛋白粉 12000 800 袋装 原料库 50kg/袋 外购 棉粕 9000 600 袋装 原料库 50kg/袋 外购 豆油 15000 300 散装 油罐 / 外购 石粉 5000 300 袋袋 原料库 1000kg/袋 外购 磷钙 2500 200 袋装 原料库 50kg/袋 外购 氯化钠 1000 60 袋装 原料库 25kg/袋 外购 氯化胆碱 300 20 袋装 原料库 25kg/袋 外购 赖氨酸 1500 100 袋装 原料库 25kg/袋 外购 苏氨酸 350 20 袋装 原料库 25kg/袋 外购 蛋氨酸 300 20 袋装 原料库 25kg/袋 外购 水蒸气 51200 / / / / 园区管道输送 表1-2 实验室主要常用药品表 序号 原辅料名称 规格 年使用量（t/a） 厂内最大储存量（t） 储存地点 备注 磷酸二氢钾 （基准试剂） 100g/瓶 0.000006 0.0001 试剂室 外购、1瓶 无水碳酸钠 （基准试剂） 100g/瓶 0.000012 0.0001 试剂室 外购、1瓶 无水碳酸钙 （基准试剂） 100g/瓶 0.00002 0.0001 试剂室 外购、1瓶 氯化钠 （基准试剂） 100g/瓶 0.00006 0.0001 试剂室 外购、1瓶 邻苯二甲酸氢钾 （基准试剂） 100g/瓶 0.000015 0.0001 试剂室 外购、1瓶 硫酸铵 （标准品） 100g/瓶 0.000003 0.0001 试剂室 外购、1瓶 硫酸铜 （分析纯） 500g/瓶 0.0005 0.0005 试剂室 外购、1瓶 盐酸 （分析纯） 500ml/瓶 0.0042 0.0042 试剂室 外购、7瓶 硫酸 （分析纯） 500ml/瓶 0.0092 0.0092 试剂室 外购、10瓶 硝酸 （分析纯） 500ml/瓶 0.00028 0.0007 试剂室 外购、1瓶 硫酸钾 （分析纯） 500g/瓶 0.0015 0.0015 试剂室 外购、3瓶 硝酸钾 （分析纯） 500g/瓶 0.002 0.002 试剂室 外购、4瓶 三氯甲烷 （分析纯） 500ml/瓶 0.0029 0.00075 试剂室 外购、1瓶 甲苯 （分析纯） 500ml/瓶 0.00046 0.00046 试剂室 外购、1瓶 氢氧化钠 （分析纯） 500g/瓶 0.008 0.008 试剂室 外购、16瓶 氢氧化钾 （分析纯） 500g/瓶 0.0003 0.0005 试剂室 外购、1瓶 石油醚 500ml/瓶 0.0012 0.0012 试剂室 外购、4瓶 乙醇 （分析纯） 500ml/瓶 0.0016 0.0016 试剂室 外购、4瓶 冰乙酸 （分析纯） 500ml/瓶 0.0003 0.00052 试剂室 外购、1瓶 丙酮 （分析纯） 500ml/瓶 0.00023 0.0004 试剂室 外购、1瓶 乙二胺 （分析纯） 500ml/瓶 0.00054 0.0009 试剂室 外购、2瓶 三乙醇胺 （分析纯） 500ml/瓶 0.00067 0.001 试剂室 外购、2瓶 正己烷 （分析纯） 500ml/AR 0.0033 0.0033 试剂室 外购、10瓶 氨水 （分析纯） 500ml/瓶 0.00009 0.00046 试剂室 外购、1瓶 硼酸 （分析纯） 500g/瓶 0.00015 0.0005 试剂室 外购、1瓶 氯化铵 （分析纯） 500g/瓶 0.00005 0.0005 试剂室 外购、1瓶 乙二胺四乙酸二钠盐二水 （分析纯） 500g/瓶 0.000025 0.0005 试剂室 外购、1瓶 偏钒酸铵 （分析纯） 500g/瓶 0.00001 0.0005 试剂室 外购、1瓶 四水合钼酸铵 （分析纯） 500g/瓶 0.00015 0.0005 试剂室 外购、1瓶 氯化羟胺 （分析纯） 500g/瓶 0.000015 0.0005 试剂室 外购、1瓶 可溶性淀粉 （分析纯） 500g/瓶 0.00006 0.0005 试剂室 外购、1瓶 碘化钾 （分析纯） 500g/瓶 0.00005 0.0005 试剂室 外购、1瓶 五水合硫代硫酸钠 （分析纯） 500g/瓶 0.00008 0.0005 试剂室 外购、1瓶 氯化钾 （分析纯） 500g/瓶 0.00005 0.0005 试剂室 外购、1瓶 无水碳酸钠 （分析纯） 500g/瓶 0.00002 0.0005 试剂室 外购、1瓶 注：实验室中的试剂包装规格大部分为500g（500ml）/100g（瓶），故部分试剂的最大存储量比年使用量大。 主要原辅材料理化性质见表1-3： 表1-3 本项目主要原辅材料情况表 序号 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 硫酸铵 纯品为无色斜方晶体。相对密度1.77，熔点140℃，具有刺激性 不燃 / 硫酸 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，密度1.83，与水混溶 不燃 / 硝酸 强氧化性、腐蚀性的强酸。硝酸易溶于水，常温下其溶液无色透明液体 不燃 LC50：90mg/kg（大鼠吸入，4h）；67ppm（小鼠吸入，4h） 三氯甲烷 别名氯仿，无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味，熔点-63.5℃，沸点61.3℃，相对密度1.5，不溶于水，溶于醇、醚、苯 不燃 LD50：908mg/kg（大鼠经口）；LC50：47702mg/m3（小鼠吸入，4h） 甲苯 无色易挥发的液体，有芳香气味，相对密度0.866，熔点-95℃，沸点110.8℃，闪点4.4℃（闭式）。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 易燃 吸入：蒸汽浓度约50ppm轻微嗜睡和头痛；50-100ppm：刺激鼻子、呼吸道等 皮肤：接触初期可能引起温和的刺激，长期接触可能导致皮肤炎等 石油醚 无色透明液体，有煤油气味，相对密度为0.65，熔点为＜-73℃，沸点为40-80℃，闪点＜-20℃，爆炸上限%(V/V)8.7,不溶于水，用于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 易燃 LD50：40mg/kg(小鼠静脉)LC50：3400ppm（大鼠吸入，4h） 丙酮 是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。熔点- 94.9℃，沸点56.5℃，密度0.79，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 爆炸上限13.0%（V/V）爆炸下限2.5%(V/V),闪点-20℃ LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮） 乙二胺 无色或微黄色粘稠液体，有类似氨的气味，相对密度0.90，熔点8.5℃，沸点117.2℃，溶于水、乙醇，不溶于苯，微溶于乙醚 易燃 LD50:501298mg/kg（大鼠经口）；720mg/kg（兔经皮）；LC50：300mg/m3（小鼠吸入） 正乙烷 无色液体，有微弱的特殊气味，熔点-95.6℃，沸点68.7℃，相对密度0.66，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 低闪点易燃液体 LD50:28710mg/kg（大鼠经口） 本项目主要生产设备详见下表： 表1-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 数量 单位 备注 液压翻版 1110吨，后入式 1 台 外购 玉米下料坑及栅筛 40T 1 台 外购 卸粮坑除尘器 TBLMF30 6 套 外购 塔式旋风除尘器 / 1 套 外购 脉冲除尘器 TBLMF56 1 套 外购 双筒清理筛 HHCY125*420 1 台 外购 自动除铁器 / 1 台 外购 气动闸门 TZMQ50*50 1 台 外购 电动三通 TFMD2*30*30 2 台 外购 输送刮板机 / 10 台 外购 提升机 / 2 台 外购 液压翻版 1110吨，后入式 1 台 外购 豆粕下料坑及栅筛 40T 1 台 外购 卸粮坑除尘器 TBLMF30 6 套 外购 输送刮板机 / 10 台 外购 提升机 / 2 台 外购 粒料下料坑及栅筛 40T 1 台 外购 下料坑及栅筛 / 1 台 外购 刮板机 / 3 台 外购 脉冲除尘器 TBMFa36 2 套 外购 提升机 / 2 台 外购 自动除铁器 / 3 台 外购 圆筒清理筛 TCQY80 2 台 外购 旋转分配器 HHCY125*420 3 台 外购 缓冲斗 / 3 台 外购 粉碎机 SFSP132*65 3 台 外购 料位器 / 2 台 外购 待粉碎仓 160m3 3 台 外购 脉冲除尘器 / 3 套 外购 叶轮喂料器 / 3 台 外购 粉碎沉降室 / 3 台 外购 料封绞龙 HHWLL32 3 台 外购 提升机 / 3 台 外购 脉冲除尘器 TBLMF2 2 套 外购 计量秤 300kg 1 台 外购 气动闸门 TZMQ32*32 1 台 外购 仓顶独立投料除尘装置 含吸风 1 台 外购 料位器 / 6 台 外购 配料仓 1m3*8个，0.8m3*8个，0.4m3*4个 20 台 外购 喂料绞龙 / 20 台 外购 输送机 / 1 台 外购 气动闸门 TZMQ32*32 4 台 外购 混合缓冲斗 3m3 1 台 外购 成品仓 3m3 2 台 外购 喂料绞龙 TWLL16 2 台 外购 气锤 / 2 台 外购 复检称 1000kg 1 台 外购 脉冲除尘器 TBLMF2 5 套 外购 圆锥粉料初清筛 SCQZ75*65*140 1 台 外购 自动除铁器 / 1 台 外购 缓冲斗 / 4 台 外购 旋转分配器 / 4 台 外购 料位器 / 40 台 外购 配料仓 共280m3 20 台 外购 配料绞龙 TWLL32/20/25/25*2 20 台 外购 配料秤斗 0.5T/2T/3T各一个 3 台 外购 计量秤 300kg 1 台 外购 混合机 / 2 台 外购 后喷油系统 / 1 台 外购 气动闸门 TZMQ32*32 3 台 外购 刮板输送机 / 1 台 外购 提升机 / 1 台 外购 脉冲除尘器 TBLMF2 1 套 外购 圆锥粉料清理筛 SCQZ75*65*150 1 台 外购 电动除铁器 80型 1 台 外购 缓冲斗 / 2 台 外购 旋转分配器 / 1 台 外购 料位器 / 8 台 外购 待制粒仓 100m3 4 台 外购 气动闸门 TZMQ50*50 4 台 外购 关风喂料器 HHGF45 台 外购 双轴差速调质器 HHTZX60*45 2 台 外购 制粒机 CPM7726-9 2 台 外购 滑阀式冷却器 SKLN32*32 2 台 外购 旋风除尘器 双联 2 套 外购 变频风机 TLGF-LY-12C 2 台 外购 辊式碎粒机 HHSLG25*170 4 台 外购 提升机 / 2 台 外购 回旋分级筛 SFJH170*3 2 台 外购 缓冲仓 1 m3 2 台 外购 料位器 / 4 台 外购 喷油系统 HHYZP550 2 台 外购 成品仓 50m3 2 台 外购 气动闸门 TZMQ40*40 2 台 外购 汇集斗 0.5m3 1 台 外购 圆筒除尘器 TBLMF9 1 台 外购 双斗包装秤 ZDCS.50 1 台 外购 自动缝包标签机 CK32-2 1 台 外购 输送机 / 1 台 外购 风机 / 56 台 外购 刮板机输送机 / 5 台 外购 空压机 SA-30A 2 台 外购 表1-5 实验室主要设备 设备名称 规格/型号 数量 单位 备注 显微镜 XTZ-EAC 1 台 外购 水浴恒温振荡器 THZ-82A 1 台 外购 荧光免疫定量分析仪 FD-100 1 台 外购 色度仪 SD-9011 1 台 外购 消化炉 HYP-308 1 台 外购 超声波清洗机 PL-S80 1 台 外购 可变恒温样品架 SOY-22 1 台 外购 电热鼓风干燥箱 101A-3E 1 台 外购 饲料硬度测量仪 GWJ-1 1 台 外购 水分检测仪 8688 1 台 外购 近红外光谱仪 / 1 台 外购 定氮仪 KDN-103A 1 台 外购 自动纯水机 / 1 台 外购 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（立方米/年） | 10404 | 蒸汽（吨/年） | 51200 |
| 电（万千瓦时/年） | 60 | 燃气（标立方米/年） | —— |
| 燃煤（吨/年） | —— | 生物质燃料（吨/年） | —— |
| 废水（工业废水(、生活污水(）排水量及排放去向： 本项目设有33名员工，运营期项目废水总量为2334.1m3/a，其中生活污水（包括食堂废水）量为2323.2m3/a，实验室低浓度清洗废水为9.4m3/a，实验室纯水机浓水1.5m3/a，纯水机浓水直接接入市政污水管网，食堂废水经隔油池处理后，与其他废水一起经化粪池处理满足接管要求后接入灌南海西污水处理有限公司深度处理，尾水排入老六塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 项目投资单位是灌南温氏食品有限公司，该公司是由温氏食品集团股份有限公司(简称“温氏股份”)旗下的子公司。温氏股份创建于1983年，现已发展成一家以畜禽养殖为主、跨地区发展的现代农牧企业集团。2015年11月2日，温氏股份成功在深交所挂牌上市(代码300498)。目前，温氏股份已在全国23个省(市、自治区)建成260多家一体化公司。温氏股份现有合作家庭农场5.3万户、员工5万多人，外聘教授级专家30多人。温氏股份现为农业产业化国家重点龙头企业、国家级创新型企业，组建了国家生猪种业工程技术研究中心、国家企业技术中心、博士后科研工作站、农业部重点实验室、省级企业研究院和重点实验室等重要科技平台，拥有7个国家级畜禽品种、5个省级农业类名牌产品、100多项专利。 根据《江苏省“十三五”畜牧业发展规划》，全省畜产品消费将持续增加、消费结构加速升级，畜牧业发展迎来良好机遇。在此背景下，灌南温氏食品有限公司，在灌南县曹吴村投资建设“白羽肉鸡三场养殖项目”，该项目目前还在筹划，编制环评。“白羽肉鸡三场养殖项目”项目建成后每年需要外购大量的饲料，为了减少外购，实现产业一体化，灌南温氏食品有限公司投资7300万元建设了本项目-----灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目，项目以玉米、豆粕等为原材料，加工生产白羽肉鸡饲料。公司为检测内部原料和生产成品是否满足要求，厂区设有一小型实验室，对样品抽样检测，保证生产质量。项目已经取得连云港灌南县行政审批局的备案证，项目代码: 2020-320724-13-03-509727。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018年4月28日实施），本项目属于“二、农副食品加工业”中“2粮食及饲料加工”中“年加工1万吨及以上的”，应编制环境影响报告表。灌南温氏食品有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司（以下称“我公司”）对本项目进行环境影响评价，我公司在接受委托后，对本项目进行了现场勘探和资料收集，在工程分析及环境影响分析的基础上，依据国家有关环保法规和环评技术规范，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程概况 项目名称：灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目； 建设单位：灌南温氏食品有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：连云港市灌南县经济开发区，项目地理位置见附图1； 建设规模及内容：本项目设有一个主生产车间，年产30万吨饲料厂项目； 投资情况：项目总投资7300万元； 职工人数：33人，本项目有食堂； 工作制度：年生产320天，2班制，每班8小时。 3、产品方案 项目建成后，运营期本项目产品方案见表1-6： 表1-6 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 产能（万吨/年） 年运行时数 1 肉鸡饲料 30 5120h 4、建设内容 本项目占地面积约24127m2，具体情况见表1-7： 表1-7 建设项目内容组成一览表 工程类别 建设内容 工程内容及工程规模 备注 主体工程 生产车间 本项目设有一个主生产车间，一共6层，通过对原料进行初清去杂、粉碎、配料、混合等工序达到年产30万吨饲料的产能 新建 贮运工程 成品库 占地面积943m2，用于存放制好的成品饲料 新建 原料库 占地面积2376m2，主要用于存放部分原辅料（棉粕、氯化胆碱、磷钙等） 新建 筒仓 大筒仓（6个，规格1500t）用于存放原料玉米；中筒仓（10个，规格250t），主要存放豆粕等；小筒仓（15个，规格150t）用于存放散装成品 新建 油罐 油罐4个，规格75t，主要用于原料豆油的贮存 新建 运输 厂内采用叉车运输，厂外由汽车运输 辅助工程 综合楼 1F、2F主要用于办公等 新建 食堂 3F，主要供员工吃饭 新建 实验室 3F，主要用于检测内部原料和生产成品是否满足要求 维修车间 1F，混凝土结构，主要用于厂区设备维修和设备备用件，包括电机，扳手等 公用工程 供水系统 项目年用水量为10404m3/a，由园区市政供水管网供给 依托园区供水管网 纯水制备 纯水机制备纯水供厂区实验室使用 新建 排水系统 项目实行“雨污分流”制，废水总量为2334.1m3/a，纯水机浓水直接接入市政污水管网，食堂废水经隔油池预处理后，与生活废水、实验室低浓度清洗废水一起经化粪池处理满足接管要求后一并接入市政管网 隔油池、化粪池 供电系统 年用电量60万千瓦时/年，来源于园区市政电网 依托园区电网 供汽系统 项目年使用蒸汽51200t/a，由园区管道输送 依托园区供热中心 废气治理 DA001 粉尘 集气罩、密闭收集+脉冲除尘器(7套)+25m高排 新建 DA002 粉尘 密闭收集+脉冲除尘器(8套)+25m排气筒排放 DA003 粉尘 密闭收集+脉冲除尘器(3套)+25m排气筒排放 DA004 粉尘 集气罩收集+脉冲除尘器(6套)+25m排气筒排放 DA005 粉尘 集气罩收集+脉冲除尘器(2套)+25m排气筒排放 DA006 粉尘 集气罩收集+脉冲除尘器(2套)+25m排气筒排放 DA007 粉尘 密闭收集+旋风除尘器除尘器（1套）+30m排气筒排放 DA008 粉尘 密闭收集+旋风除尘器除尘器（1套）+30m排气筒排放 DA009 粉尘 集气罩+圆筒除尘（1套）+25m排气筒排放 DA010 少量酸碱废气及有机废气 通风橱收集+15m排气筒排放 噪声控制 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振，消音 新建 废水处理 项目实行“雨污分流”制，纯水机浓水直接接入市政污水管网，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水、实验室低浓度清洗废水一并进入化粪池处理满足接管要求进入接入市政管网，实验室高浓度废水属于危废，委托有资质单位处理 新建 固废 危废 危废暂存间1间，16m2，危废分类存放，委托有资质的单位处置 满足环境管理要求 一般固废 碎石、铁块等由环卫部门清运；废包装袋收集后外卖；除尘器收集的粉尘收集回收利用 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运处理 5、项目平面布置及周边环境概况 （1）总平面布置 本项目厂区主出入口位于厂区北侧，外接大连路，方便车辆出入；厂区由北到南依次为综合楼，停车场，生产和储存车间。综合楼主要包括职工食堂、职工宿舍楼、办公室、化验室等，综合楼南边为停车场，停车场南侧为主生产车间，主生产车间一共6层，其中1层为投料口、双斗打包秤以及一些料封绞龙和提升机，2层主要包括粉碎机、混合机和冷却器等，3层主要包括配料秤、制粒机等，4层主要包括料仓群、风机等，5层主要包括旋转分配器、后喷涂、料仓群等，6层主要包括提升机、回旋分级筛等，厂区最南侧为消防池和维修车间。综上所述，项目平面布置合理可行，厂区平面图详见附图2。 表1-8 项目所在地经纬度 东南角 北纬34.095152087，东经119.294434954 西南角 北纬34.095629520，东经119.293372799 西北角 北纬34.097410507，东经119.294617344 东北角 北纬34.096943803，东经119.295647312 （2）项目周边环境概况 本项目位于江苏省云港市灌南县经济开发区，项目北临大连路，路以北为江苏畅颌，东侧为空地；项目南侧为江苏大盛板业公司；项目西侧为江苏灌南牧原农牧有限公司。距离项目最近的居民为厂区西南侧270m的公兴村委会。本项目周边环境概况图见附图3。 6、公用工程： （1）给排水 给水：本项目设有员工33人，项目用水量为10404m3/a，其中生活用水量（包括食堂用水）2904m3/a，实验室纯水机用水量为5m3/a，实验室清洗水用量为7m3/a，绿化用水7488 m3/a，项目用水由园区给水管网供给。 排水：本项目设有33名员工，运营期生活废水量（包括食堂用水）为2323.2m3/a，实验室纯水机浓水1.5m3/a，实验室低浓度清洗废水是9.4m3/a。纯水机浓水直接接入市政污水管网，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水、实验室低浓度清洗废水一起经化粪池处理满足接管要求后接入灌南海西污水处理有限公司深度处理，尾水排入老六塘河。 （2）供电工程 本项目用电量60万千瓦时/年，项目供电电源来自园区变电所。 （3）供汽工程 项目生产供汽是由园区通过管道输送蒸汽，每年蒸汽用量51200吨。 7、产业政策分析 本项目为饲料生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类与淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012本年）》（苏政办发【2013】9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合地方产业政策。 因此，本项目符合国家及地方产业政策 8、选址合理性 本项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区，属于灌南县经济开发区，根据灌南县经济开发区管委会出具的土地使用证，项目用地属于工业用地，本项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，因此，符合国家及地方的用地规划。 综上所述，本项目选址合理。 9、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），与本项目最近的南六塘河清水通道维护区，距离0.6km；生态红线区域主要为北六塘河清水通道维护区，距离3.5km，灌南县北六塘河饮用水水源保护区，距离5.8km。具体见下表。 表1-9 本项目与生态红线距离一览表 生态红线区名称 保护规模 要求 与本项目位置关系 保护级别 面积（平方公里） 南六塘河清水通道维护区 江苏省生态空间管控区域 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 东北侧0.6km 北六塘河清水通道维护区 江苏省生态空间管控区域 15.01 东西长14.47公里东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸鱼涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸的堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 东南侧3.5km 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 国家级 生态保护红线 3.64 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 西北侧5.8km 根据上表可知本项目不在生态红线保护区范围内，因此，故本项目不违反其相关的保护政策，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》。生态红线区布局图见附图4。 与环境质量底线相符性 根据《2019年度连云港市环境状况公报》，项目所在评价区域超标因子为PM2.5、臭氧，因此，所在区域为不达标区。为此，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，规划实施后区域环境质量将有所改善。本项目实施后，排放的废气很少，不会改变大气环境功能类别。 本项目建成后食堂废水经隔油池预处理后与生活废水、实验室低浓度清洗废水一并接入化粪池处理后，再接入灌南海西污水处理有限公司处理后排入老六塘河，纯水机浓水直接接入市政污水管网； 本项目厂界噪声达标排放；固废排放量为零；对周围的环境影响在允许的范围之内，厂址区域环境质量可达功能区要求。 根据上述分析，本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量，符合环境质量底线。 资源利用上线 本项目用水主要为生产生活用水、实验室用水及绿化用水，总用水量为10404m3/a，水源来自园区给水管网，园区能够满足本项目的新鲜水使用要求，用电量为60万千瓦时/年，由园区变电所供应，能够满足本项目用电需要，因此本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 本项目属于[C1329]其他饲料加工，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、江苏省人民政府《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业发[2013]183号）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制和淘汰类，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制类之列，属于允许类。 本项目已取得了《灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目登记信息单》（备案证号：灌南行政审批备[2020]20号），准予开展有关工作。 对照江苏灌南经济开发区开发建设规划文本，灌南经济开发区规划以酿酒食品、机械制造、木材深加工为主导产业，综合考虑灌南经开区地理位置特征、发展现状、及上位规划要求，灌南经济开发区定位为：灌南经济开发区定位为：江苏省有影响力的先进机械制造基地、光电产业基地；灌南重要的现代化产业新城区；连云港地区产业升级转型的示范园区；灌南创新型企业集聚区。园区限制入园、禁止入园的项目具体见下表。 表1-10 建设项目与经济开发区的入园要求相符性分析 序号 江苏灌南经济开发区开发建设规划入区项目清单 建设项目情况 相符性分析 一、重点监控与限制发展产业的项目 1 限制发展：限制发展皮革制造与加工产业，皮革产业属于高能能耗、高污染产业，皮革产业的发展对地区生态环境造成较大的污染，禁止新增引进皮革产业相关企业 本项目不属于皮革制造项目 不属于限制进园的项目 2 重点监控：重点监控金属加工、酿酒食品等具有一定或较大污染的工业，坚持开发区工业发展的绿色化发展路径 企业不属于金属加工、酿酒食品等产业 不属于重点监控的项目 二、禁止入园的项目 1 国家产业政策明令禁止的项目禁止入园 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制类、淘汰类项目，属于允许类 不属于禁止入园的项目 2 园区禁止发展化学化工产业，禁止新建皮革制革、石油煤炭，化工医药等项目，有选择有序发展优势企业 项目不属于化学化工、皮革、石油煤炭，化工医药等产业 不属于禁止入园的项目 因此，本项目符合灌南经济开发区园区定位，符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 10、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》苏政发〔2018〕122号相符性分析 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》苏政发〔2018〕122号第二条经过3年努力，大幅减少主要大气污染物的排放总量，协同减少温室气体排放，明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天气数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。第六条 推进重点行业污染治理升级改造。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限制。本项目对生产过程中产生的颗粒物进行收集后回收利用，项目实验室产生的VOCs量极小，经通风橱收集后高空排放，符合方案要求。 第十九条 加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管，各地建立施工工地管理清单。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周围围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。本项目施工期间运输车辆和各种施工机械会产生扬尘，对渣土运输车辆规范化管理，以及渣土运输车在运输过程中密闭，并严格执行冲洗、限速等规定，防止渣土运输车辆带泥上路。本项目施工期开展工业生产活动时，严格按照文件要求采取扬尘治理的污染防治措施，符合实施方案要求。 综上所述，本项目的建设符合“打赢蓝天保卫战”相关要求。 11、环保投资 本项目环保投资内容见表1-11。 表1-11 项目环保投资估算表 项目类别 环保设施名称 投资费用 （万元） 预期效果 完成时间 废气 食堂油烟净化器 1 达标排放 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 DA001 集气罩、密闭收集+脉冲除尘器(7套)+25m高排 125 达标排放 DA002 密闭收集+脉冲除尘器(8套)+25m排气筒排放 DA003 密闭收集+脉冲除尘器(3套)+25m排气筒排放 DA004 集气罩收集+脉冲除尘器(6套)+25m排气筒排放 DA005 集气罩收集+脉冲除尘器(2套)+25m排气筒排放 DA006 集气罩收集+脉冲除尘器(2套)+25m排气筒排放 DA007 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m排气筒排放 DA008 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m排气筒排放 DA009 集气罩+圆筒除尘（1套）+25m排气筒排放 DA010 通风橱收集+15m排气筒排放 4 达标排放 废水 隔油池、化粪池 3 达标排放 固废 危险废物 危险废物暂存间，16m2 6 全部合理有效处置 一般固废 固废堆场，20m2 5 噪声 减振、隔声 7 达标排放 合计 151 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目所用厂房为新建厂房，经现场核查该厂房所在地为空地，因此不存在原有污染和环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。东临黄海，西接沭阳，南邻涟水、响水。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 本项目选址在灌南县新集镇工业集中区西侧，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 3、地质 结合区域水文地质工程地质资料等分析，该区地下水不会发生大幅度上升和降低以及由此引起的对新区域建设的不良影响；区内没有因岩溶而造成的塌陷区；没有发生崩塌、滑坡等不良地质现象表现象及潜在现象，区内的边坡均较稳定，但当进行人工开挖时须采取适当的放坡比例并在必要时进行加固；没有潜在的泥石流及洪水等威胁；除局部有少量灰岩并无其它矿藏，灰岩已局部被采取，采空区范围及规模一般较小，目前地基稳定；场地内没有大规模的挖、填方区，建设期间对场地进行适当的挖、填方处理，不会引起不良后果。 4、气候特征 区域属季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足。年平均温度13.8℃，年最低温度-19.7℃，年最高温度40℃。雨季在每年的7-8月份，年总降雨量约922.3mm；年平均风速3.3m/c(相当于3级)，风向多为东北风。 5、水文特征 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。 灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有老六塘河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～25m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 老六塘河，古称西五丈河，位于中国江苏省灌南县，西起盐河东岸新安镇北老六塘河闸，上接南六塘河，东北流至北陈集镇东三岔接灌河。全长12.5公里。 灌南地下水储量丰富，水质优良，是城乡居民的健康之源。 6、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2004年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市环境状况公报》。2019年市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为13微克/立方米、30微克/立方米、66微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳第95百分位浓度为1.5毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为167微克/立方米，其中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 与2018年相比，二氧化硫年均浓度、细颗粒物（PM2.5）降幅分别为7.14%、2.33%，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别上升3.45%、1.54%，臭氧8小时第90百分位浓度上升8.44%，一氧化碳第95百分位浓度上升7.14%。 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、臭氧。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程： ①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 ②限期完成连云港市已有20h以上（含20t/h锅炉）的提标改造。 ③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰：各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 ④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOx、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5吨/年。 ⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9吨/年。 ⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOx、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《灌南县2018年环境质量公报》，全县地表水10条河流15个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占66.67%、IV类水质断面占20%、V类水质断面占6.67%、劣V类水质断面占6.67%。 灌河（陈港）、郑于大沟（人民路桥）未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2017年相比，沂南河、南六塘河、新沂河、盐河、灌河、柴米河、通榆河水质所好转。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为距离较近的南六塘河，纳污水体老六塘河，南六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是集中式生活饮用水等，老六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，功能主要是工业用水区。根据《灌南县2018年环境质量公报》，南六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，老六塘河各项水质监测指标满足Ⅳ类水标准，能够满足功能区要求。 3、噪声环境质量现状 按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的有关规定，结合本项目的厂区布置和声环境特征，在厂区的东（N1点）、南（N2点）、西（N3点）、北（N4点）厂界外1米处布设噪声监测点，共4个监测点。由南京万全检测技术有限公司于2020年5月11日~12日进行监测，连续监测两天，每天昼间和夜间各进行一次。 监测结果见表3-1。 表3-1 环境噪声监测结果 单位dB（A） 测点号 声源 测试时间 Leq平均值 标准值 N1 厂界噪声 昼间 52.1 65 夜间 42.6 55 N2 厂界噪声 昼间 54.05 65 夜间 43.8 55 N3 厂界噪声 昼间 53.9 65 夜间 43.7 55 N4 厂界噪声 昼间 56.1 65 夜间 45.8 55 由表可知，项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周围环境的调查，项目周围主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能标准 大气 环境 公兴村委会 WS 280 1500人/500户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中二级标准 水岸名苑 WS 455 660人/55户 水环境 南六塘河 EN 302 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 项目厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态 环境 南六塘河清水通道维护区 EN 600 / 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据《环境空气质量功能区划》，本项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 日平均 0.075 CO 1小时平均 10 日平均 4 臭氧 1小时平均 0.2 日平均 0.16 日平均 0.1 1小时平均 0.25 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、地表水环境 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、实验室低浓度清洗废水一起接入化粪池处理后，一并接入灌南海西污水处理有限公司处理后，尾水排入老六塘河，纯水机浓水直接接入市政污水管网。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，老六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。具体数据见下表： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 污染物 Ⅳ类标准(mg/L) pH值 6~9 BOD5 ≤6 氨氮 ≤1.5 总磷 ≤0.3 COD ≤30 SS ≤60（1） （1）参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。 3、声环境 本项目所在区域位于江苏省连云港市灌南县经济开发区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区对应标准限值，详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目产生的废气污染物主要为生产过程中产生的粉尘、实验室产生的少量酸碱废气、有机废气和食堂油烟。粉尘、硫酸雾、氯化氢和硝酸雾（以NOX计）参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，详见下表： 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 25 14.45 周界外浓度最高点 1.0 30 23 硫酸雾 45 15 1.5 1.2 氯化氢 100 15 0.26 0.20 硝酸雾（以NOX计） 240 15 0.77 0.12 氨参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建相关标准，详见下表： 表4-5 恶臭污染物排放标准 污染物 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 二级（新改扩建） 氨 15 4.9 1.5 有机废气（VOCs）参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2014）中相关标准，厂区内无组织有机废气参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值详见下表详见下表： 表4-6 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 厂界监控点浓度限值（mg/m3） VOCs 80 15 2.0 2.0 表4-7 厂区内挥发性有机物无组织排放控制标准 单位mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），企业有两个灶头，由表4-8可知规模为小型，具体排放标准见下表： 表4-8 饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） 1.67，＜5.00 ≥500，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 食堂油烟废气排放执行标准详见表4-9： 表4-9 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、水污染物排放标准 食堂废水经隔油池处理后与生活用水、实验室低浓度清洗废水一并接入化粪池处理后一起接入灌南海西污水处理有限公司深度处理后，尾水排入老六塘河，纯水机浓水直接接入市政污水管网。本项目接管限值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，污水处理站尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8978-2002)表1一级A标准，具体标准值见下表。 表4-10 水污染物排放执行标准 污染物名称 单位 接管 标准 标准来源 尾水排放标准 标准来源 pH 无量纲 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准 COD mg/L 500 50 SS mg/L 400 10 动植物油 mg/L 100 1 氨氮 mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 5（8）* 总磷 mg/L 8 0.5 注：*括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，括号外数值为水温≥12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目施工期厂界产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中规定的排放限制，详见下表： 表4-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 施工期 70 55 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 项目运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表： 表4-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物标准 一般固废临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单内容。 危险固废场内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其修改清单内容。 |
| 控制 指标 | （1）废气：本项目废气污染物总量控制指标为粉尘：1.82t/a，需要向灌南县生态环境局申请总量 （2）废水：本项目废水量接管量为2334.1m3/a，COD：1.0489t/a，SS：0.8159t/a，NH3-N：0.0703t/a，TP：0.0021t/a，动植物油：0.1050t/a。进入外环境的量为COD：0.1167t/a，SS：0.0233t/a，NH3-N：0.0117t/a， TP：0.0012t/a，动植物油：0.0023t/a。污水总量在灌南海西污水处理有限公司中进行平衡。 （3）固体废物：本项目产生的固体废物均能得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，无需申请总量。 |

# 五、项目工程分析

一、施工期工程分析 本次评价对施工期土建施工及后期的装修等施工进行一同评价。其流程及产污环节见图5-1： 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明 ① 场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ② 土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造做准备； ③ 灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； ④ 装修：在建筑物的整体形成之后，在建筑物的表面墙体进行装修，诸如贴瓷砖等等。 主要污染工序及源强 ⑴ 废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和房间装修废气。 ① 扬尘：施工期产生的扬尘属于面源，排放高度低，其源强与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 根据《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》苏政发〔2018〕122号，第“十九条”加强扬尘综合治理：严格施工扬尘监管。各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。有条件的地区，推进运用车载光散射、走航监测车等技术，检测评定道路扬尘污染状况。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。本项目施工期间运输车辆和各种施工机械会产生扬尘，对渣土运输车辆规范化管理，以及渣土运输车在运输过程中密闭，并严格执行冲洗、限速等规定，防止渣土运输车辆带泥上路。 ② 施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，属于间歇性排放，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ③ 装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可避免该部分废气的产生。 ⑵ 废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗废水，主要污染物为SS、COD、石油类。 ⑶ 噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 距源10m处等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 82 2 推土机 76 3 搅拌机 84 4 夯土机 83 5 起重机 82 6 卡车 85 ⑷ 固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，评价提出在施工期针对建筑垃圾分类堆放，合理综合利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理。

二、营运期工程分析 工艺流程简述(图示)： 图5-2 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述： 项目建成后年产饲料30万吨。产品以玉米、豆粕等为主要原料，以蛋白质粉、玉米蛋白粉、石粉、豆油等为添加剂，对其先后进行原料接收初清、粉碎、再初清、配料、调质及制粒等阶段，获得科学合理的饲用配合料。本项目在生产过程中不含发酵工艺。项目主要生产工艺流程图如下所示： 玉米卸料、除杂：散装玉米经过汽车运输送达，直接由液压翻板顶起进入下料坑，由密闭刮板输送机输送至提升机，经提升机输送到双筒清理筛、自动除铁器除杂后，再经刮板输送机、提升机输送至筒仓。 玉米卸料过程产生的粉尘（G1）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA001），集气罩未捕集的粉尘（Gu1）无组织排放，除尘器收集的粉尘回用。 除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘（G2）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA001），除尘器收集的粉尘回用,除去的杂质为固废S1。 （2）去铁分仓：筒仓内的玉米经刮板输送机输送至待粉碎仓，输送过程中经自动除铁器除去铁等杂质（S2），产生的粉尘（G3）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002）,除尘器收集的粉尘回用。 （3）粉碎：待粉碎仓的玉米进入粉碎机粉碎，粉碎过程在密闭设备中进行，粉碎结束通过刮板输送机、提升机输送至配料仓待用，产生的粉尘(G4)经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），除尘器收集的粉尘回用。 （4）豆粕卸料、除杂：散装豆粕经过汽车运输送达，直接由液压翻板顶起进入下料坑，由密闭刮板输送机输送至提升机，经提升机输送到圆筒清理筛、自动除铁器除杂后，再经刮板输送机、提升机输送至待粉碎仓内。 豆粕卸料过程产生的粉尘（G5）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA004），集气罩未捕集的粉尘（Gu2）无组织排放，除尘器收集的粉尘回用。 豆粕除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘（G6）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），除尘器收集的粉尘回用,除去的杂质为固废S3。 粉碎：待粉碎仓的豆粕进入粉碎机粉碎，粉碎过程在密闭设备中进行，粉碎结束通过刮板输送机、提升机输送至配料仓待用，产生的粉尘(G7)经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），除尘器收集的粉尘回用。 粒料投料、除杂：袋装粒料（棉粕）由人工在粒料投料口投料，进入下料坑，有密闭刮板输送机、提升机输送至圆筒初清筛、自动除铁器进行除杂，再经刮板输送机、提升机输送至待粉碎仓内。 粒料投料过程中产生的粉尘（G8）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA005），集气罩未捕集的粉尘（Gu3）无组织排放，除尘器收集的粉尘回用。 粒料除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘（G9）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），除尘器收集的粉尘回用,除去的杂质为固废S4，粒料除杂后，再经刮板输送机、提升机输送至待粉碎仓内。 粒料粉碎：待粉碎仓的粒料进入粉碎机粉碎，粉碎过程在密闭设备中进行，粉碎结束通过刮板输送机、提升机输送至配料仓待用，产生的粉尘(G10)经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），除尘器收集的粉尘回用。 粉料投料、除杂：袋装粉料由人工在粉料投料口投料，进入下料坑，有密闭刮板输送机、提升机输送至圆锥粉料初清筛、自动除铁器进行除杂，再经刮板输送机、提升机输送至待配料仓内。 粉料投料过程中产生的粉尘（G11）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA005），集气罩未捕集的粉尘（Gu4）无组织排放，除尘器收集的粉尘回用。 粉料料除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘（G12）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），除尘器收集的粉尘回用,除去的杂质为固废S5，粒料除杂后，再经刮板输送机、提升机输送至待配料仓内。 配料、混合：进入配料仓的玉米、豆粕和粒料和粉料，由人工从添加口投入饲料添加剂，通过配料秤斗自动称量，进行配料，配好的物料自配料仓由管道进入双轴混合机进行充分混合，混合过程中通过管道输送豆油，为饲料增加能量； 配料、混合过程中产生的粉尘（G13）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA006），集气罩未捕集的粉尘（Gu5）无组织排放，除尘器收集的粉尘回用. 二次除杂：配料、混合好的各种物料通过刮板输送机、提升机输送到圆锥粉料清理筛再次除杂，除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘（G14）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），除尘器收集的粉尘回用,除去的杂质为固废S6，物料除杂后，再经刮板输送机、提升机输送至待待制粒仓内。 制粒：待制粒仓的物料进入制粒机，由管道通入水蒸汽与物料进行混合软化，制成所需规格粒径的颗粒料； 冷却干燥：制好的颗粒料，通过控制滑阀式冷却器调节风量使之达到冷却要求，且使颗粒料干燥，此工程过程有蒸汽逸出； 碎粒：冷却好的颗粒料由管道进入到辊式碎粒机饲料经筛分机筛选，碎粒过程中产生的粉尘（G15）经管道收集至脉冲除尘器处理后经两根25m排气筒排放（DA007）、（DA008），除尘器收集的粉尘回用到配料、混合工序； 筛分：制好的饲料经筛分机筛选，不合品返至粉碎工段粉碎，符合标准要求的产品其中10%由提升机、刮板输送机进入小筒仓留存，其余等待包装，此工序在密闭设备中进行； （15）包装：合格的饲料产品经打包秤按照要求打包封装处理后，进入成品库储存，包装过程中产生的粉尘（G16）经集气罩捕集后，经脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA009），集气罩未捕集的粉尘（Gu6）无组织排放，除尘器收集的粉尘返回到配料、混合工序回用。 三、污染物源强分析 1、废气 本项目营运期间，生产过程的废气主要为卸料、投料、除杂、粉碎、配料、混合、碎粒、包装产生的粉尘，冷却过程有蒸汽逸出（直接逸散到大气蒸发，本次不做 分析）以及实验室过程产生的废气（少量酸碱废气和有机废气）、食堂油烟。 玉米卸料、除杂粉尘（Gu1、G1、G2） 玉米在卸料时产生的粉尘由集气罩收集后，集气罩收集效率为90%，再配置6套脉冲除尘器处理，处理效率为98%，除杂过程在密闭设备中进行，产生的粉尘配置1套脉冲除尘器进行处理，处理效率为98%，卸料粉尘（G1）和除杂粉尘（G2）处理后经同由一根25m高的排气筒排放（DA001），卸料过程未收集的粉尘（Gu1）在车间无组织排放。 根据建设单位提供的资料，每套脉冲除尘器的风量为3000 m3/h，本项目需玉米总重为180000t/a，类比同行业数据，项目卸料过程中粉尘量约占投加粉料的0.01‰，则卸料过程粉尘的产生量为1.8t/a，全年卸料时间约为5120h，则玉米卸料过程有组织粉尘（G1）的产生量为1.62t/a，产生速率为0.316kg/h；有组织粉尘的排放量为0.032t/a，排放速率为0.0063kg/h，无组织粉尘（Gu1）的产生量为0.18t/a，产生速率为0.035 kg/h。 类比同行业数据，项目除杂过程中粉尘量约占投加粉料的0.01‰，脉冲除尘器的风量为8000 m3/h，则玉米除杂粉尘的产生量约为1.8t/a，全年除杂时间约为5120h，则除杂过程粉尘有组织粉尘（G2）产生量为1.8t/a，产生速率为0.352kg/h；有组织粉尘（G2）排放量为0.036t/a，排放速率为0.007kg/h。 玉米去铁分仓粉尘（G3） 玉米经刮板输送机输送至待粉碎仓，输送过程中经自动除铁器除去铁等杂质（S2），产生的粉尘（G3）经管道收集（收集效率为100%）至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），根据建设单位提供的资料，脉冲除尘的风量为300 m3/h，处理效率为98%，去铁时间即机器运行时间5120h。类比同行业数据，去铁过程中产生的粉尘量约占投加粉料的0.01‰，则玉米去铁分仓产生的粉尘量为1.8t/a，有组织粉尘（G3）产生量为1.8t/a，产生速率为0.352kg/h；有组织粉尘（G3）排放量为0.036t/a，排放速率为0.007kg/h。 玉米粉碎粉尘（G4） 玉米粉碎在粉碎机中密闭进行，粉碎产生的粉尘（G4）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），脉冲除尘器的风量为10000 m3/h，处理效率为98%。类比同行业数据，粉碎过程产生的粉尘量为投加物料的0.1‰，则玉米粉碎过程产生的粉尘量为18t/a，全年粉碎时间为5120h，粉碎过程有组织粉尘（G4）的产生量为18t/a，产生速率为3.516kg/h；有组织粉尘（G4）排放量为0.36t/a，排放速率为0.0703kg/h。 豆粕卸料粉尘（G5） 豆粕卸料时产生的粉尘（G5）由集气罩收集，集气罩的收集效率为90%，在配置6套脉冲除尘器处理，处理效率为98%，每套除尘器的风量为3000 m3/h，处理后经由一根25m高的排气筒排放（DA004），豆粕卸料过程未收集的粉尘（Gu2）在车间无组织排放，项目豆粕年用量为45000t，类比同行业数据，卸料过程中粉尘量约占投加粉料的0.01‰，则豆粕卸料粉尘产生量为0.45t/a，全年卸料时间约为2560h，则卸料过程有组织粉尘（G5）的产生量为0.41t/a，产生速率为0.160kg/h；有组织粉尘（G5）排放量为0.008t/a，排放速率为0.0031kg/h；无组织粉尘（Gu2）的产生量为0.04t/a，产生速率0.016kg/h。 豆粕除杂粉尘（G6） 豆粕经刮板输送机输送至待粉碎仓，输送过程中经自动除铁器除去铁等杂质（S3），产生的粉尘（G6）经管道收集（收集效率为100%）至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），类比同行业数据，豆粕除杂过程中粉尘量约占投加物料料的0.01‰，则豆粕除杂粉尘产生量为0.45t/a，脉冲除尘的风量为300 m3/h，处理效率为98%，全年除杂时间5120h，则豆粕除杂过程有组织粉尘（G6）的产生量为0.45t/a，产生速率为0.088kg/h；有组织粉尘（G6）排放量为0.009t/a，排放速率为0.0018kg/h。 豆粕粉碎粉尘（G7） 豆粕粉碎在粉碎机中密闭进行，粉碎产生的粉尘（G7）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），类比同行业数据，豆粕粉碎过程中粉尘量约占投加物料的0.1‰，则豆粕粉碎粉尘产生量为4.5t/a，脉冲除尘的风量为10000 m3/h，处理效率为98%，全年粉碎时间5120h，则豆粕粉碎过程有组织粉尘（G7）的产生量为4.5t/a，产生速率为0.879kg/h；有组织粉尘（G7）排放量为0.09t/a，排放速率为0.0176kg/h。 粒料投料粉尘（G8、Gu3） 粒料在投料时产生的粉尘由集气罩收集，集气罩收集效率为90%，再配置1套脉冲除尘器处理，处理效率为98%，投料料粉尘（G8）处理后经由一根25m高的排气筒排放（DA005），类比同行业数据，粒料投料过程中粉尘产生量约占投加物料的0.01‰，则粒料投料过程粉尘产生量为0.09t/a，脉冲除尘的风量为5000 m3/h，处理效率为98%，全年投料时间2560h，则粒料投料过程有组织粉尘（G8）的产生量为0.08t/a，产生速率为0.031kg/h；有组织粉尘（G8）排放量为0.002t/a，排放速率为0.0008kg/h。 粒料投料过程未收集的粉尘（Gu3）在车间无组织排放，无组织粉尘（Gu3）的产生量为0.01t/a，产生速率为0.004kg/h。 粒料除杂粉尘（G9） 粒料经刮板输送机输送至待粉碎仓，输送过程中经自动除铁器除去铁等杂质（S4），产生的粉尘（G9）经管道收集（收集效率为100%）至1套脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），类比同行业数据，粒料除杂过程中粉尘产生量约占投加物料的0.01‰，则粒料除杂过程粉尘产生量为0.09t/a，脉冲除尘的风量为300 m3/h，处理效率为98%，全年粒料除杂时间5120h，则粒料除杂过程有组织粉尘（G9）的产生量为0.09t/a，产生速率为0.018kg/h；有组织粉尘（G9）排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h。 粒料粉碎粉尘（G10） 粒料粉碎在粉碎机中密闭进行，粉碎产生的粉尘（G10）经管道收集至脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA003），类比同行业数据，粒料粉碎过程中粉尘量约占投加物料的0.1‰，则粒料粉碎粉尘产生量为0.90t/a，脉冲除尘的风量为10000 m3/h，处理效率为98%，全年粉碎时间5120h，则粒料粉碎过程有组织粉尘（G10）的产生量为0.90t/a，产生速率为0.176kg/h；有组织粉尘（G10）排放量为0.018t/a，排放速率为0.0035kg/h。 粉料投料粉尘（G11、Gu4） 粉料在投料时产生的粉尘由集气罩收集后，集气罩收集效率为90%，再配置1套脉冲除尘器处理，处理效率为98%，粉料投料粉尘（G11）处理后经由一根25m高的排气筒排放（DA005），类比同行业数据，粉料投料过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，粉料投加量为11000t/a，则粉料投料过程粉尘产生量为1.1t/a，脉冲除尘的风量为5000 m3/h，处理效率为98%，全年投料时间2560h，则粒料投料过程有组织粉尘（G11）的产生量为0.99t/a，产生速率为0.387kg/h；有组织粉尘（G11）排放量为0.020t/a，排放速率为0.0078kg/h。 粒料投料过程未收集的粉尘（Gu4）在车间无组织排放，无组织粉尘（Gu4）的产生量为0.11t/a，产生速率为0.043kg/h。 粉料除杂粉尘（G12） 粉料经刮板输送机输送至待粉碎仓，输送过程中经自动除铁器除去铁等杂质（S5），产生的粉尘（G12）经管道收集（收集效率为100%）至1套脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），类比同行业数据，粉料除杂过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，则粉料除杂过程粉尘产生量为1.10t/a，脉冲除尘的风量为150 m3/h，处理效率为98%，全年投料时间5120h，则粉料除杂过程有组织粉尘（G12）的产生量为1.10t/a，产生速率为0.215kg/h；有组织粉尘（G12）排放量为0.022t/a，排放速率为0.0043kg/h。 配料、混合粉尘（G13、Gu5） 物料粉碎完成后进入配料仓，按照饲料配方，由人工在添加口添加一些饲料添加剂（各种氨基酸等）配料，添加量为10050t，配好的物料通过管道进入双轴混合机进行混合，再通过管道输送豆油，由后喷油系统进行喷送。配料时投入饲料添加剂时会产生粉尘（G13），由集气罩收集至脉冲除尘器处理后经由一根25m排气筒排放（DA006），类比同行业数据，配料混合过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，则配料混合过程粉尘产生量为1.01t/a，脉冲除尘的风量为300m3/h，处理效率为98%，配料混合机器运行时间5120h，则粒料投料过程有组织粉尘（G13）的产生量为0.91t/a，产生速率为0.178kg/h；有组织粉尘（G13）排放量为0.018t/a，排放速率为0.0035kg/h。 未收集的粉尘（Gu5）在车间无组织排放，无组织粉尘的产生量0.10t/a，产生速率为0.02kg/h。 二次除杂粉尘（G14） 配料、混合好的物料由刮板输送机输送至提升机，再由提升机提升到圆锥粉料初清筛进行二次除杂，如石子等杂质（S6），产生的粉尘（G14）经管道收集至1套脉冲除尘器处理后经25m排气筒排放（DA002），类比同行业数据，二次除杂过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，二次除杂包括玉米、豆粕、添加剂等，总量为255000t，则二次除杂过程粉尘产生量为25.5t/a，脉冲除尘的风量为150 m3/h，处理效率为98%，全年二次除杂时间5120h，则二次除杂过程有组织粉尘（G14）的产生量为25.5t/a，产生速率为4.98kg/h；有组织粉尘（G14）排放量为0.510t/a，排放速率为0.0996kg/h。 碎粒粉尘（G15） 制粒冷却好的颗粒料由管道输送至辊式碎粒机（4台），对颗粒料进行碎粒，制成符合规格要求的饲料，碎粒过程会产生粉尘（G15），经管道收集至旋风除尘器处理后再经由2跟30m排气筒分别排放（DA007、DA008）,即每2台碎粒机设置一根排气筒。类比同行业数据，碎粒过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，产品总量为300000t，则DA007排气筒碎粒过程粉尘产生量为15t/a，脉冲除尘的风量为40000 m3/h，处理效率为98%，全年投料时间5120h，则粒料投料过程有组织粉尘（G15）的产生量为15t/a，产生速率为2.930kg/h；有组织粉尘（G15）排放量为0.300t/a，排放速率为0.0586kg/h。 DA008排气筒的排放情况同DA007。 包装粉尘（G16、Gu6） 制好的饲料其中90%通过刮板输送机输送到小筒仓储存，10%按照要求进行打包封装，包装过程产生的粉尘（G16）由集气罩收集（收集效率90%）至圆筒除尘器处理后再经由一根25m高的排气筒排放（DA009），未收集的粉尘（Gu6）再车间无组织排放。类比同行业数据，包装过程中粉尘产生量约占投加物料的0.1‰，则包装过程粉尘产生量为3t/a，脉冲除尘的风量为500m3/h，处理效率为98%，配料混合机器运行时间2560h，则包装过程有组织粉尘（G16）的产生量为2.7t/a，产生速率为1.055kg/h；有组织粉尘（G16）排放量为0.054t/a，排放速率为0.0211kg/h。 未收集的粉尘（Gu6）在车间无组织排放，无组织粉尘的产生量0.3t/a，产生速率为0.117kg/h。 项目粉尘核算过程如下：

粉尘核算结果： 编号 工序 投加量（t） 产尘系数 工作时间h 产生量t/a 有组织粉尘产生量t/a 产生速率kg/h 收集效率% 处理效率% 排放量t/a 排放 速率kg/h 无组织排放量t/a 无组织排放速率kg/h DA001 玉米卸料 180000 0.00001 5120 1.80 1.62 0.316 0.9 0.98 0.032 0.0063 0.18 0.035 玉米除杂 180000 0.00001 5120 1.80 1.80 0.352 1 0.98 0.036 0.0070 0 0 DA002 玉米去铁 180000 0.00001 5120 1.80 1.80 0.352 1 0.98 0.036 0.0070 0 0 豆粕除杂 45000 0.00001 5120 0.45 0.45 0.088 1 0.98 0.009 0.0018 0 0 粒料除杂 9000 0.00001 5120 0.09 0.09 0.018 1 0.98 0.002 0.0004 0 0 粉料除杂 11000 0.0001 5120 1.10 1.10 0.215 1 0.98 0.022 0.0043 0 0 二次除杂 255000 0.0001 5120 25.50 25.50 4.980 1 0.98 0.510 0.0996 0 0 DA003 玉米粉碎 180000 0.0001 5120 18.00 18.00 3.516 1 0.98 0.360 0.0703 0 0 豆粕粉碎 45000 0.0001 5120 4.50 4.50 0.879 1 0.98 0.090 0.0176 0 0 粒料粉碎 9000 0.0001 5120 0.90 0.90 0.176 1 0.98 0.018 0.0035 0 0 DA004 豆粕卸料 45000 0.00001 2560 0.45 0.41 0.160 0.9 0.98 0.008 0.0031 0.04 0.016 DA005 粒料投料 9000 0.00001 2560 0.09 0.08 0.031 0.9 0.98 0.002 0.0008 0.01 0.004 粉料投料 11000 0.0001 2560 1.10 0.99 0.387 0.9 0.98 0.020 0.0078 0.11 0.043 DA006 配料混合 10050 0.0001 5120 1.01 0.91 0.178 0.9 0.98 0.018 0.0035 0.10 0.020 DA007 碎粒 150000 0.0001 5120 15.00 15.00 2.930 1 0.98 0.300 0.0586 0 0 DA008 碎粒 150000 0.0001 5120 15.00 15.00 2.930 1 0.98 0.300 0.0586 0 0 DA009 包装 30000 0.0001 2560 3.00 2.70 1.055 1 0.98 0.054 0.0211 0.30 0.117

（2）实验室废气 本项目设有化验室，用于内部化验原料和成品是否合格，化验过程需用到少量的硝酸、盐酸、硫酸氨水等挥发性试剂，实验均在实验室通风橱内进行，平均每天实验进行4h，通风橱设计风量约为1500m3/h。根据建设单位提供的各试剂使用情况，硫酸、烟酸等试剂主要是滴定实验，项目年使用98%硫酸0.0092t/a，36%盐酸0.0042t/a，65%硝酸0.00028t/a，25%氨水0.00009t/a，使用量较小，且实验室化验过程中产生的废气通过通风橱收集，再经由一根15m排气筒（DA010）高空排放。根据建设单位提供的各试剂使用情况，硫酸、烟酸等试剂主要是滴定实验，使用量小，使用的仪器为试管等小型器具，挥发面积小，挥发量按1%计，则预计硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以NOx计）、氨的产生量分别约为0.0000902t/a，0.0000151t/a，0.0000018t/a，0.0000002t/a，通风橱收集效率按90%计算，则废气硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以NOx计）、氨的有组织排放量分别为0.0000812t/a，0.0000136t/a，0.0000016t/a，0.00000018t/a，排放速率分别为0.0000634kg/h，0.0000106kg/h，0.0000013kg/h，0.00000014kg/h，排放浓度分别为0.0423mg/m3，0.0071mg/m3，0.0009mg/m3，0.00009mg/m3；废气硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以NOx计）、氨的无组织排放量分别0.00000902t/a，0.00000151t/a，0.00000018t/a，0.00000002t/a，排放速率分别为0.00000705kg/h，0.00000118kg/h，0.00000014kg/h，0.000000016kg/h。 实验室过程中每年使用的乙醇，三氯甲烷，丙酮，石油醚等均为挥发性试剂，试剂使用量为0.006t/a，参照《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编（中国环境科学学会）》，实验过程中有机溶剂会发系数约为1%，则项目实验过程中产生VOCs的量约为0.000006t/a，VOCs的有组织排放量为0.000054t/a，排放速率为0.0000422kg/h，排放浓度为0.0281mg/m3；VOCs无组织排放量为0.000006t/a，排放速率为0.00000469kg/h。 通过计算可知，实验室由于各种试剂用量非常小，产生的污染物的量也非常小，通过通风橱收集后通过15m高排气筒高空排放，对环境影响很小。 （3）食堂油烟 食堂烹饪油烟废气主要是指动植物油裂解与水蒸汽一起挥发出来的烟气。根据类比调查，本项目设置员工33人，年工作320天，按照人均消耗食用油50g/d次计，消耗食用油528kg/a，一般油烟和油的挥发量占总油耗量的2%-4%之间，取均值3%，则油烟产生量为15.84kg/a，食堂风机风量为3000m3/h，平均每天工作4小时，则油烟产生速率为0.012kg/h，浓度约为4mg/m3。食堂油烟采用油烟净化器处理后由管道排放，净化设施去除率为60%（排放标准中净化效率），油烟排放量为6.3kg/a，排放速率为0.005kg/h，浓度约为1.67mg/m3。达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 则本项目有组织废气产生及排放如下表所示：

则本项目有组织废气产生及排放如下表所示： 表5-2 本项目有组织废气污染物产生及排放情况一览表 排气筒编号 污染物名称 风量Nm3/h 产生状况 治理措施 处理效率% 排放状况 执行标准 排放源参数 排放时间 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 浓度 速率 高度 直径 温度 h/a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h m m ℃ DA001 颗粒物 26000 25.69 0.668 3.42 集气罩+脉冲除尘器+25m排气筒排放 98 0.242 0.0133 0.068 120 14.45 25 1.0 30 5120 DA002 颗粒物 1200 293.33 5.653 28.94 密闭收集+脉冲除尘+25m排气筒排放 98 5.833 0.1131 0.579 120 14.45 25 0.2 30 5120 DA003 颗粒物 30000 117.20 4.571 23.40 密闭收集+脉冲除尘+25m排气筒排放 98 2.343 0.0914 0.468 120 14.45 25 0.9 30 5120 DA004 颗粒物 18000 8.89 0.160 0.41 集气罩+脉冲除尘+25m排气筒排放 98 0.172 0.0031 0.008 120 14.45 25 0.7 30 2560 DA005 颗粒物 10000 3.10 0.418 1.07 集气罩+脉冲除尘+25m排气筒排放 98 0.080 0.0086 0.022 120 14.45 25 0.5 30 2560 DA006 颗粒物 300 593.33 0.178 0.91 集气罩+脉冲除尘+25m排气筒排放 98 11.667 0.0035 0.018 120 14.45 25 0.1 30 5120 DA007 颗粒物 40000 73.25 2.930 15.00 密闭收集+旋风除尘器+30m排气筒排放 98 1.465 0.0586 0.300 120 23 30 1.1 30 5120 DA008 颗粒物 40000 73.25 2.930 15.00 密闭收集+旋风除尘器+30m排气筒排放 98 1.465 0.0586 0.300 120 23 30 1.1 30 5120 DA009 颗粒物 500 2110.0 1.055 2.70 集气罩+脉冲除尘器+25m高排 98 42.200 0.0211 0.054 120 14.45 25 0.12 30 2560 DA010 硫酸雾 1500 0.0423 0.0000634 0.0000812 通风橱收集+15m排气筒排放 0.0423 0.0000634 0.0000812 45 1.5 15 11.6 30 1280 氯化氢 0.0071 0.0000106 0.0000136 0.0071 0.0000106 0.0000136 100 0.26 硝酸雾（以NOx计） 0.0009 0.0000013 0.0000016 0.0009 0.0000013 0.0000016 240 0.77 氨 0.00009 0.00000014 0.00000018 0.00009 0.00000014 0.00000018 / 4.9 VOCs 0.0281 0.0000422 0.000054 0.0281 0.0000422 0.000054 80 2.0 / 油烟 3000 4.00 0.012 0.016 60 1.670 0.005 0.006 2.0 / / / 30 1280

本项目无组织废气主要为生产过程中投料过程中未被除尘器收集的粉尘，则无组织废气排放具体产生及排放情况详见下表。 表5-3 本项目无组织废气污染物产生及排放情况一览表 编号 污染源工序 废气编号 污染物名称 污染物产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 玉米卸料 Gu1 粉尘 0.18 0.035 107.28 225.53 10.00 豆粕卸料 Gu2 粉尘 0.04 0.016 107.28 225.53 10.00 粒料投料 Gu3 粉尘 0.01 0.004 107.28 225.53 10.00 粉料投料 Gu4 粉尘 0.11 0.043 107.28 225.53 10.00 配料混合 Gu5 粉尘 0.10 0.020 107.28 225.53 10.00 包装 Gu6 粉尘 0.30 0.117 107.28 225.53 10.00 实验室废气 / 硫酸雾 0.00000902 0.00000705 47.00 121.00 10.00 氯化氢 0.00000151 0.00000118 47.00 121.00 10.00 硝酸雾（以NOx计） 0.00000018 0.00000014 47.00 121.00 10.00 氨 0.00000002 0.000000016 47.00 121.00 10.00 VOCs 0.000006 0.00000469 47.00 121.00 10.00 全厂合计 粉尘 0.74 0.235 / / / 硫酸雾 0.00000902 0.00000705 / / / 氯化氢 0.00000151 0.00000118 / / / 硝酸雾（以NOx计） 0.00000018 0.00000014 / / / 氨 0.00000002 0.000000016 / / / VOCs 0.000006 0.00000469 / / / 2、废水 本项目废水主要为生活污水（包括食堂用水）、纯水机产生的浓水、实验室高浓度废水以及实验室低浓度清洗废水。 项目生产过程中不使用水，由园区管道输送高温蒸汽使物料软化制粒，蒸汽与物料直接接触，经干燥后进入大气中。蒸汽平衡见图： 图5-3 蒸汽平衡图（单位t/a） （1）生活污水 职工生活污水包括食堂用水和生活用水，本项目职工33人，食堂用水类比同类型企业，按照25L/人·d，年工作320天，则食堂用水量为264m3/a；生活用水按照250L/·d，则生活用水量为2640 m3/a，则生活用水总量为2904 m3/a，按排污系数80%计算，生活污水排放量为2323.2 m3/a。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起汇总至化粪池处理达接管标准后再一起接入灌南海西污水处理有限公司处理后排入老六塘河。 纯水机产生的浓水 本项目在进行实验的过程需要纯水，现设有一套用电全自动蒸馏纯水机来制作纯水，由相关资料显示，纯水机的制水效率为70%-75%，本项目取70%计，剩余30%浓水需要外排。本项目纯水用量为3.5 t/a，外排浓水为1.5t/a，则纯水机年用水量为5t/a。由于本项目是使用自来水制备纯水，因此纯水机产生的浓水中污染物主要为Ca2+、Mg2+等无机盐离子，浓度低，直接排入市政污水管网。 实验室废水 试验废水按照污染程度可分为高浓度实验废液和低浓度实验清洗废水。 高浓度实验废水：本项目设有化验室，用于内部化验原料和成品是否合格，实验室平均每天工作4h，每次根据实验测量的指标，根据其对应的检测方法使用不同的化学试剂，且使用量较少，根据建设单位提供的资料，高浓度试验废水主要包括：实验室液态失效试剂、液态试验废弃物或中间产污（各种样品分析残液、副产品等）、实验仪器器皿使用后前3次清洗废水废液（一共清洗6次）等，产量较少，类比同类项目，高浓度废液的产生量约为1t/a，由专门的废液桶收集后委托有资质单位进行处置。 低浓度实验清洗废水：主要为试验仪器、器皿使用前润洗3次产生的润洗废水及使用后后3次清洗产生的清洗废水，根据业主提供资料，清洗用水需用自来水7m3/a，纯水3m3/a，低浓度实验废水产生量为9.4 m3/a。由于经过前3次的清洗，器皿清洗废水中污染物含量很低，最终通过市政污水管网排入灌南海西污水处理有限公司达标处理后排入老六塘河。 本项目废水产生及排放情况见表5-4： 表5-4 项目水污染物产生情况 产污环节 废水量m3/a 污染物名称 产生情况 治理措施 接管情况 排放方式及去向 浓度mg/L 产生量 t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 2323.2 COD 450 1.045 食堂废水隔油池预处理后与生活污水一起接入化粪池处理 / / 厂污水总排放口 SS 350 0.813 / / 氨氮 30 0.070 / / TP 8 0.002 / / 动植物油 50 0.1160 / / 纯水机产生的浓水 1.5 COD 100 0.00015 市政污水管网 / / SS 50 0.000075 / / 低浓度实验室清洗废水 9.4 COD 400 0.00376 化粪池 / / SS 300 0.00282 / / 氨氮 30 0.000282 / / TP 8 0.000075 / / 综合废水 2334.1 COD 449 1.0489 / 449 1.0489 灌南海西污水处理有限公司 SS 350 0.8159 350 0.8159 氨氮 30 0.0703 30 0.0703 TP 1 0.0021 1 0.0021 动植物油 50 0.1160 45 0.1050 项目水平衡图见下图： 图5-4 全厂水平衡图（单位：m3/a） 3、噪声 本项目的噪声源强主要是生产车间内各种机械等设备运行产生的动力噪声和机械噪声，噪声污染源强见表5-5： 表5-5 项目噪声源源强 单位：dB（A） 设备名称 噪声源强度 （单台） 数量 （台） 治理措施 降噪效果[dB(A)] 液压翻版 75 2 隔声、减振、消音 20 粉碎机 80 3 20 混合机 85 2 20 制粒机 75 2 20 辊式碎粒机 75 4 20 风机 85 56 20 变频风机 90 2 20 回转分级筛 75 2 20 空压机 85 2 20 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫、消音器减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要有员工活垃圾、废包装袋、除尘器收集的粉尘、初清去杂工序产生的碎石和铁块等、化验室废液、化验室试剂废包装袋以及维修车间废机油桶等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员33人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年运营时间按320计，则年产生垃圾量约5.3t/a后，委托环卫部门定期清运。 （2）废包装袋 本项目的原辅材料部分为袋装，因此再使用过程中会产生废包装袋，根据企业提供资料，废包装袋每年约产生0.5t，收集后当废品外卖。 （3）除尘器收集的粉尘 本项目在卸料、投料、除杂、粉碎等过程中会产生粉尘，由除尘器收集，总量约89.03t/a，全部定期清理，回收的粉尘全部回用于生产，不做外排。 （4）碎石、铁块等杂质 本项目在初清去杂的过程中会筛选出来的杂质，根据建设单位提供的信息，杂质年产量约47.44t/a，属于一般固体废物，定期交由环卫部门清运。 （5）实验室高浓度废水 本项目化验室化验后的实验废液统一收集到废液罐中，年产量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2018），属于危险废物，危险类别为HW49，收集后置于危废库交由有资质单位回收处理。 （6）实验室试剂废包装瓶 项目实验室试剂废包装袋，年产量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2018），属于危险废物，危险类别为HW49，收集后置于危废库交由有资质单位回收处理。 （7）维修车间废机油桶 本项目设有一个维修车间，对生产设备进行保养，会产生废机油桶，根据建设单位提供的资料，其产生量为0.05t/a，属于危险废物，危险类别HW49，收集后置于危废库交由有资质单位回收处理。 则项目产生的固废属性详见下表： 表5-6 本项目工业副产物产生情况一览表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 1 生活垃圾 生活 固态 果皮纸屑等 5.3 2 废包装袋 原料包装 固态 塑料 0.5 3 除尘器收集的粉尘 除尘 固态 粉尘 89.03 4 碎石、铁块等杂质 生产除杂 固态 石子、铁块 47.44 5 实验室高浓度废水 实验 液态 酸碱等化学试剂 1 6 实验室试剂包装瓶 试剂包装 固态 酸碱等化学试剂 0.001 7 维修车间废机油桶 设备维护 固态 机油 0.05 表5-7 本项目固体废物、副产品属性判定表 编号 废物名称 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 种类判断 固体废物 副产物 判定依据 生活垃圾 5.3 职工生活 固态 纸、瓜皮果壳等 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019） 废包装袋 0.5 原料包装 固态 包装袋 √ / 收集的粉尘 89.03 粉碎、混合、制粒 固态 粉尘等 / √ 碎石，铁块等 47.44 初清去杂 固态 碎石铁块等 √ / 实验室高浓度废水 1 实验 液态 含酸、碱等废水 √ / 实验室试剂废包装瓶 0.001 实验 固态 包装袋 √ / 维修车间废机油桶 0.05 设备维护 固态 机油 √ / 项目固体废弃物排放及治理情况见表5-8： 表5-8 建设项目固体废弃物排放及治理一览表 编号 污染物名称 产生量（t/a） 属性 危险特性 废物类别 废物代码 处理方法 生活垃圾 5.3 生活垃圾 / / 99 环卫部门清运 废包装袋 0.5 一般固废 / / 99 收集外卖 碎石，铁块等 47.44 一般固废 / / 99 环卫部门清运 实验室高浓度废水 1 危险废物 T/C/I/R HW49 900-047-49 有资质单位处理 实验室试剂废包装瓶 0.001 危险废物 T/In HW49 900-041-49 有资质单位处理 维修车间机废机油桶 0.05 危险废物 T/In HW49 900-041-49 有资质单位处理 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次评价以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体详见表5-9： 表5-9 本项目危险废物处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 实验高浓度废水 HW49 900-047-49 1 化验 液态 酸碱液 酸碱液 10d T/C/I/R 委托有资质单位处理 实验室试剂废包装瓶 HW49 900-041-49 0.001 固态 酸碱、塑料 酸碱 1年 T/In 维修车间废机油桶 HW49 900-041-49 0.05 设备维护 废机油 废机油桶 三个月 T/In 因此，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。 污染物产生排放情况汇总 表5-10 本项目污染物产生及排放情况一览表 种类 污染物名称 产生量(t/a) 厂内处理削减量(t/a) (接管)排放量(t/a) 废水 水量 2334.1 0 2334.1 COD 1.0489 0 1.0489 SS 0.8159 0 0.8159 氨氮 0.0703 0 0.0703 TP 0.0021 0 0.0021 动植物油 0.1160 0.011 0.1050 废气 有组织 颗粒物 90.85 89.03 1.82 硫酸雾 0.0000812 0 0.0000812 氯化氢 0.0000136 0 0.0000136 硝酸雾（以NOx计） 0.0000016 0 0.0000016 氨 0.00000018 0 0.00000018 VOCs 0.000054 0 0.000054 无组织 颗粒物 0.74 0 0.74 硫酸雾 0.00000902 0 0.00000902 氯化氢 0.00000151 0 0.00000151 硝酸雾（以NOx计） 0.00000018 0 0.00000018 氨 0.00000002 0 0.00000002 VOCs 0.000006 0 0.000006 固废 危险固废 实验室高浓度废水 1 1 0 实验室试剂包装瓶 0.001 0.001 0 维修车间废机油桶 0.05 0.05 0 一般固废 生活垃圾 5.3 5.3 0 废包装袋 0.5 0.5 0 收集的粉尘 89.03 89.03 0 碎石、铁块等杂质 47.44 47.44 0

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | DA001 | 粉尘 | 25.69mg/m3，3.42t/a | 0.242mg/m3，0.068t/a |
|  |  | DA002 | 粉尘 | 293.33mg/m3，28.94t/a | 5.833mg/m3，0.579t/a |
|  |  | DA003 | 粉尘 | 117.20mg/m3，23.40t/a | 2.343mg/m3，0.468t/a |
|  |  | DA004 | 粉尘 | 8.89mg/m3，0.41t/a | 0.172mg/m3，0.008t/a |
|  |  | DA005 | 粉尘 | 3.10mg/m3，1.07t/a | 0.080mg/m3，0.022t/a |
|  |  | DA006 | 粉尘 | 593.33mg/m3，0.91t/a | 11.667mg/m3，0.018t/a |
|  |  | DA007 | 粉尘 | 73.25mg/m3，15.00t/a | 1.465mg/m3，0.300t/a |
|  |  | DA008 | 粉尘 | 73.25mg/m3，15.00t/a | 1.465mg/m3，0.300t/a |
|  |  | DA009 | 粉尘 | 2110.00mg/m3，2.70t/a | 42.200mg/m3，0.054t/a |
|  |  | DA010 | 硫酸雾 | 0.0423mg/m3，0.0000812t/a | 0.0423mg/m3，0.0000812t/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0071mg/m3，0.0000136t/a | 0.0071mg/m3，0.0000136t/a |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.0009mg/m3，0.0000016t/a | 0.0009mg/m3，0.0000016t/a |
|  |  |  | 氨 | 0.00009mg/m3，0.00000018t/a | 0.00009mg/m3，0.00000018t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.0281mg/m3，0.000054t/a | 0.0281mg/m3，0.000054t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 4mg/m3mg/m3，0.01584t/a | 1.67mg/m3，6.3t/a |
|  | 无组织 | 生产 | 颗粒物 | 0.74t/a | 0.74t/a |
|  |  | 实验室废气 | 硫酸雾 | 0.00000902t/a | 0.00000902t/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.00000151t/a | 0.00000151t/a |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.00000018t/a | 0.00000018t/a |
|  |  |  | 氨 | 0.00000002t/a | 0.00000002t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.000006t/a | 0.000006t/a |
| 废水 | 综合废水 | COD | 449mg/L，1.0489t/a | 449mg/L，1.0489t/a |
|  |  | SS | 350mg/L，0.8159t/a | 350mg/L，0.8159t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0703t/a | 30mg/L，0.0703t/a |
|  |  | TP | 1mg/L，0.0021t/a | 1mg/L，0.0021t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L，0.1160t/a | 45mg/L，0.1050t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 纸、瓜皮果壳等 | 5.3 t/a | 环卫部门处理 |
|  | 废包装袋 | 包装袋 | 0.5 t/a | 收集外卖 |
|  | 碎石，铁块等 | 碎石铁块等 | 47.44 t/a | 环卫部门处理 |
|  | 实验室高浓度废水 | 含酸、碱等废水 | 1 t/a | 有资质单位处理 |
|  | 实验室试剂废包装瓶 | 包装袋 | 0.001 t/a |  |
|  | 维修车间废机油桶 | 机油 | 0.05 t/a |  |
| 噪声 | 运营期噪声主要为粉碎机、混合机、风机等设备，源强为75~90dB(A)。通过隔声、减振、消音等措施减少机械设备振动产生的噪声，减少生产噪声对周围环境的影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）：无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、环境空气影响分析 施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘，运输建筑材料的扬尘，运输车辆的汽车尾气，以及房屋装修时的油漆废气等。 在整个建设施工阶段，整地、挖土、建材的运输和装卸以及混泥土搅拌、散装水泥储罐罐装水泥等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境及居民区等敏感点带来一定影响。 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施，例如工地上配置滞尘防护网，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围。本环评提出以下措施： ① 对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ② 开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，开挖的泥土建筑垃圾应及时运走。 ③ 谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ④ 应尽量采用商品混凝砂浆，因需要必须在现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 ⑤ 施工现场要设围栏或部分围栏，减小施工扬尘扩散范围。 ⑥ 风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境及居民区等敏感点影响较小。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池收集处理后作农肥。故对周边水环境影响较小。 固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为泥土、砖头和其它建筑废料，应将可回收的进行分类收集综合利用或出售，泥土、砖头等建筑垃圾统经收集后可由建设单位运送到由城管部门指定的弃土点进行弃土，合理处置后，不会对环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾产生量较少，可由当地环卫部门统一收集处理。 4、噪声影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见下表。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 82 2 推土机 76 3 搅拌机 84 4 夯土机 83 5 起重机 82 6 卡车 85 7 电锯 84 施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见下表。 表7-2 噪声值随距离的衰减情况 单位：dB(A) 距离（m） 10 50 100 150 200 250 300 [dB(A)] 20 34 40 43 46 48 49 作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值如表7-3： 表7-3 施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离（m） 污染源 10 25 50 100 180 300 400 550 搅拌机、电锯、卡车、夯土机 85 77 71 65 60 55 53 50 起重机、挖掘机 84 76 70 64 59 54 52 49 推土机 76 68 62 56 51 46 44 41 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，夜间禁止任何施工作业。 本项目厂区西南侧270m处为公兴村委会，为减轻噪声污染对周围声环境敏感点的影响，建议施工期采取如下措施： ① 应尽量选用较先进的低噪声施工设备； ② 加强施工管理，合理组织施工，高噪声施工设备尽可能不同时使用，施工时间安排在白天进行，夜间禁止施工； ③ 对厂区边界进行安装隔音围栏，减少噪声的传播； ④ 施工单位应加强施工机械的检查、维修和保养，避免因机械故障运行而产生非正常的噪声污染； ⑤ 在高噪声设备周围或施工场界设置必要的隔声墙，以降低噪声向外的辐射。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对周围环境产生明显不利影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，实验室废气经计算可知，产生量非常小，本次不进行大气预测。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150 环境空气质量标准(GB 3095-2012) TSP 二类限区 日均 300 2、污染源参数 表7-6 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) PM10 DA001 119.294441 34.096047 2.00 25 1 30 12.56 0.0133 DA002 119.294354 34.095908 2.00 25 0.2 30 14.49 0.1131 DA003 119.29426 34.095797 2.00 25 1 30 14.49 0.0914 DA004 119.294186 34.09568 2.00 25 0.8 30 13.59 0.0031 DA005 119.294126 34.095558 2.00 25 0.6 30 13.42 0.0086 DA006 119.294602 34.095958 2.00 25 0.1 30 14.49 0.0035 DA007 119.294528 34.095813 2.00 30 1.2 30 13.42 0.0586 DA008 119.294427 34.095675 2.00 30 1.2 30 13.42 0.0586 DA009 119.294333 34.095536 2.00 25 0.14 30 12.33 0.0211 表7-7 废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) TSP 厂界 119.294599 34.09738 3.00 107 226 10 0.2350 3、项目参数 估算模式所用参数见下表： 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.0 最低环境温度 -10.0 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 4、评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) DA001 PM10 450.0 1.067 0.237 / DA002 PM10 450.0 9.324 2.072 / DA003 PM10 450.0 8.448 1.877 / DA004 PM10 450.0 0.225 0.050 / DA005 PM10 450.0 0.595 0.132 / DA006 PM10 450.0 0.343 0.076 / DA007 PM10 450.0 7.514 1.670 / DA008 PM10 450.0 7.514 1.670 / DA009 PM10 450.0 1.978 0.440 / 厂界 TSP 900.0 65.455 7.273

污染源结果： 污染物 TSP（厂界） PM10（DA001） PM10（DA002） PM10（DA003） PM10（DA004） 下风向距离·D（m） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 50 45.164 5.018 0.931 0.207 3.774 0.839 7.991 1.776 0.176 0.039 100 58.990 6.554 0.996 0.221 9.220 2.049 7.184 1.596 0.223 0.050 200 59.974 6.664 0.674 0.150 5.944 1.321 4.612 1.025 0.159 0.035 300 50.765 5.641 0.496 0.110 4.327 0.961 3.400 0.756 0.117 0.026 400 43.813 4.868 0.400 0.089 3.471 0.771 2.743 0.609 0.094 0.021 500 38.561 4.285 0.339 0.075 2.929 0.651 2.313 0.514 0.079 0.018 600 36.278 4.031 0.295 0.066 2.546 0.566 2.024 0.450 0.069 0.015 700 35.240 3.916 0.272 0.061 2.316 0.515 1.872 0.416 0.063 0.014 800 34.185 3.798 0.256 0.057 2.180 0.484 1.761 0.391 0.060 0.013 900 33.100 3.678 0.239 0.053 2.032 0.452 1.642 0.365 0.056 0.012 1000 32.070 3.563 0.222 0.049 1.888 0.419 1.525 0.339 0.052 0.011 1200 30.084 3.343 0.191 0.043 1.629 0.362 1.316 0.292 0.045 0.010 1400 28.251 3.139 0.167 0.037 1.420 0.316 1.147 0.255 0.039 0.009 1600 26.562 2.951 0.147 0.033 1.255 0.279 1.009 0.224 0.034 0.008 1800 25.034 2.782 0.136 0.030 1.174 0.261 0.932 0.207 0.032 0.007 2000 23.650 2.628 0.128 0.028 1.102 0.245 0.880 0.196 0.030 0.007 2500 20.649 2.294 0.120 0.027 1.025 0.228 0.828 0.184 0.028 0.006 下风向最大浓度 65.455 7.273 1.067 0.237 9.324 2.072 8.448 1.877 0.225 0.050 D10%，m / / / / /

污染源结果： 污染物 PM10（DA005） PM10（DA006） PM10（DA007） PM10（DA008） PM10（DA009） 下风向距离·D（m） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向距离·D（m） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向浓度（μg/m3） 占标率（%） 50 0.336 0.075 0.189 0.042 7.514 1.670 7.514 1.670 1.010 0.225 100 0.594 0.132 0.323 0.072 4.918 1.093 4.918 1.093 1.900 0.422 200 0.444 0.099 0.185 0.041 2.850 0.633 2.850 0.633 1.117 0.248 300 0.326 0.072 0.134 0.030 2.092 0.465 2.092 0.465 0.811 0.180 400 0.262 0.058 0.108 0.024 1.684 0.374 1.684 0.374 0.650 0.144 500 0.220 0.049 0.092 0.021 1.418 0.315 1.418 0.315 0.545 0.121 600 0.192 0.043 0.091 0.020 1.240 0.275 1.240 0.275 0.478 0.106 700 0.176 0.039 0.084 0.019 1.104 0.245 1.104 0.245 0.456 0.101 800 0.166 0.037 0.078 0.017 0.998 0.222 0.998 0.222 0.427 0.095 900 0.155 0.034 0.072 0.016 0.911 0.202 0.911 0.202 0.397 0.088 1000 0.144 0.032 0.067 0.015 0.840 0.187 0.840 0.187 0.370 0.082 1200 0.124 0.028 0.058 0.013 0.736 0.164 0.736 0.164 0.325 0.072 1400 0.108 0.024 0.051 0.011 0.654 0.145 0.654 0.145 0.288 0.064 1600 0.095 0.021 0.047 0.010 0.593 0.132 0.593 0.132 0.265 0.059 1800 0.088 0.019 0.043 0.010 0.546 0.121 0.546 0.121 0.247 0.055 2000 0.083 0.018 0.040 0.009 0.504 0.112 0.504 0.112 0.231 0.051 2500 0.078 0.017 0.035 0.008 0.423 0.094 0.423 0.094 0.199 0.044 下风向最大浓度 0.595 0.132 0.343 0.076 7.514 1.670 7.514 1.670 1.978 0.440 D10%，m / / / / /

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的Cmax为65.455μg/m³，TSPmax值为7.273%（1%≤Pmax＜10%），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此，本项目对大气环境影响可以接受。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织粉尘的排放量核算 表7-10 大气污染物有组织排放量核算 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 DA001 颗粒物 242 0.0133 0.068 DA002 颗粒物 5833 0.1131 0.579 DA003 颗粒物 2343 0.0914 0.468 DA004 颗粒物 172 0.0031 0.008 DA005 颗粒物 80 0.0086 0.022 DA006 颗粒物 11667 0.0035 0.018 DA007 颗粒物 1465 0.0586 0.300 DA008 颗粒物 1465 0.0586 0.300 DA009 颗粒物 42200 0.0211 0.054 DA010 硫酸雾 42.3 0.0000634 0.0000812 氯化氢 7.1 0.0000106 0.0000136 硝酸雾（以NOx计） 0.9 0.0000013 0.0000016 氨 0.09 0.00000014 0.00000018 VOCs 28.1 0.0000422 0.000054 有组织排放总计 有组织排放合计 颗粒物 1.82 硫酸雾 0.0000812 氯化氢 0.0000136 硝酸雾（以NOx计） 0.0000016 氨 0.00000018 VOCs 0.000054 ②无组织排放量核算 表7-11 大气污染物无组织排放量核算 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（ug/m3） 玉米卸料 颗粒物 集气罩 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 1000 0.18 豆粕卸料 颗粒物 集气罩 0.04 粒料投料 颗粒物 集气罩 0.01 粉料投料 颗粒物 集气罩 0.11 配料混合 颗粒物 集气罩 0.10 包装 颗粒物 集气罩 0.30 实验室废气 硫酸雾 集气罩 1200 0.00000902 氯化氢 集气罩 200 0.00000151 硝酸雾（以NOx计） 集气罩 120 0.00000018 氨 集气罩 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 1500 0.00000002 VOCs 集气罩 厂界有挥发性有机物执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2014）中相关标准；厂内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值 厂界：2000 厂内（任意一点）：20000 0.000006 无组织排放总计 无组织排放合计 颗粒物 0.74 硫酸雾 0.00000902 氯化氢 0.00000151 硝酸雾（以NOx计） 0.00000018 氨 0.00000002 VOCs 0.000006 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序 号 污染物 年排放量/（t/a） 颗粒物 2.56 硫酸雾 0.00009022 氯化氢 0.00001511 硝酸雾（以NOx计） 0.00000178 氨 0.0000002 VOCs 0.00006 （9）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——为标准浓度限值（mg/m3）； Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时），取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量；r ——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算在卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。该地区的平均风速为3.5m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表7-13 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 卫生防护距离计算结果见下表。 表7-14 卫生防护距离计算结果 污染因子 无组织排放源 计算距离 (m) 取值(m) 提级后距离（m） TSP 生产车间 4.821 50 100 硫酸雾 实验室 0.000 50 氯化氢 0.000 50 硝酸雾（以NOx计） 0.000 50 氨 0.000 50 VOCs 0.000 50 本项目无组织产生源位于生产车间和实验室，根据计算可知，生产车间和实验室废气卫生防护距离均为50m，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算在卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级，卫生防护距离在100m内时，级差为50m，故本项目取100m的卫生防护距离，在卫生防护距离内不准建设学校、居民点等环境敏感目标。根据现场勘查，在卫生防护距离内不存在敏感点，不涉及居民搬迁问题。 综上，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，卫生防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的。 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级✔ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km✔ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a 评价因子 基本污染物 (颗粒物) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5✔ 评价标准 评价标准 国家标准✔ 地方标准 □ 附录 D□ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区✔ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区✔ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ✔ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子( ) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h C非正占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 ✔ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 颗粒物:（1.82）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 二、地表水环境影响分析 项目废水主要为生活用水（包括食堂用水）、纯水机用水、实验室清洗废水以及绿化用水。根据工程分析可知，本项目投产后，预计产生生活用水（包括食堂用水）2323.2m3/a，实验室低浓度清洗废水9.4m3/a，食堂废水经隔油池处理后与生活废水、实验室低浓度清洗废水一并进入化粪池处理后一并接入灌南海西污水处理有限公司处理后排入老六塘河，纯水机产生浓水1.5m3/a，直接排入市政污水管网，厂区绿化用水7488 m3/a，全部蒸发到大气。 （1）评价等级确定 表7-16 地表水评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 根据对项目的调查与分析，建设项目属于水污染影响型且废水排放方式属间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，间接排放建设项目评价等级为三级B，本环评不考虑评价时期。 污水接管可行性进行 灌南海西污水处理有限公司简介 灌南海西污水处理有限公司位于开发区西侧，老六塘河南岸，一期处理规模1.5万m3/d，采用A/O+深度处理（水解酸化+好氧生化+消毒）的污水处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入老六塘河，目前一期工程已竣工并正常运行；二期扩建设计处理规模4万m3/d，正在筹划建设中。 污水处理工艺 灌南海西污水处理有限公司一期项目具体工艺流程如下图所示。 图7-1 灌南海西污水处理有限公司工艺流程图 进入污水厂的废水活性污泥法由于能量消耗大，受到厌氧—好氧联合处理工艺的挑战，A/O工艺即厌氧—好氧联合处理工艺的一种变型，该工艺运行稳定，具有较强的耐负荷冲击的能力，对废水中氨氮也具有较好的处理效果，该技术已成功地应用于国内多家城市污水处理厂中。 c、接管可行性分析 本项目所在地污水管道已敷设，项目污水量为2334.1m3/a（7.3 m3/d），占污水厂一期处理规模的0.05%，废水接管量较小，因此，灌南海西污水处理有限公司完全有能力容纳建设项目废水，污水经化粪池预处理后完全可以达到污水处理厂接管标准，通过污水总排口排入开发区污水管道，纳入灌南海西污水处理有限公司集中处理。因此，本项目产生的废水水质和水量对灌南海西污水处理有限公司的处理工艺冲击不大，不会影响其正常运行，下表为本项目废水排放浓度与灌南海西污水处理有限公司接管浓度对比。 表7-17 本项目废水排放浓度与接管浓度对比 污染物名称 COD SS 动植物油 氨氮 总磷 本项目排放浓度mg/L 449 350 45 30 1 接管要求mg/L 500 400 100 45 8 项目废水及排放口基本信息如下： 表7-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 食堂废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 隔油池 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周 期性规律 / 隔油池 化粪池 / DW001 (是 (否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □楼或楼处理设施排放口 其他生活污水 化粪池 / / 2 实验室低浓度清洗水 COD、NH3-N SS、TP、TN 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周 期性规律 / 3 纯水机浓水 COD、SS 总排口 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周 期性规律 / / / 4 雨水 COD、SS 雨水管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律 / / / DW002 (是 (否 (企业排口 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (楼或楼处理设施排放口 表7-19 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 119°29'50.61" 34°09'67.61" 0.233 园区管网 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周 期性规律 运行期间 灌南海西污水处理有限公司 COD 50 2 SS 10 3 氨氮 5 4 总磷 0.5 5 动植物油 1 表7-20 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 a 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 灌南海西污水处理有限公司接管限值 500 2 SS 400 3 NH3-N 45 4 TP 8 5 动植物油 100 表7-21 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 DW001 COD 449 0.003278 1.0489 SS 350 0.002550 0.8159 NH3-N 30 0.000220 0.0703 TP 1 0.000007 0.0021 动植物油 45 0.000328 0.1050 全厂排放口合计 废水量 2334.1 COD 1.0489 SS 0.8159 NH3-N 0.0703 TP 0.0021 动植物油 0.1050 7-22 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 ✔；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (； 重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 ✔ ； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 ✔； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物(； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 ✔；pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (；三级A (；三级B ✔ 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 ✔； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河：Ⅰ类 (； Ⅱ类( ； Ⅲ类 (； Ⅳ类 ✔；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ✔； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 √：达标√； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ✔ 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算（全厂） 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） COD 1.0489 449 SS 0.8159 350 NH3-N 0.0703 30 总磷 0.0021 1 动植物油 0.1050 45 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s； 鱼类繁殖期（ ）m3/s； 其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 ✔；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受✔； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 三、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为粉碎机、混合机、制粒机、风机等设备运行时产生的噪声，产生的噪声级约为75~90dB（A）。 本次噪声影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声受到厂房的隔声和距离衰减，其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-A 式中：LA(r)—预测点距声源r处的噪声值，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； A为各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 点声源Adiv=20lg(r/r0)； Aatm—空气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ①单声源声压级的预测 a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ②多声源声压级的预测 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式计算： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； n—噪声源个数。 表7-23 各点声源距各厂界的距离表 序号 噪声源名称 降噪后源强(dB) 数量 （台/套） 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 液压翻版 55 2 77 90 33 137 粉碎机 60 3 82 92 28 135 混合机 65 2 85 98 25 129 制粒机 55 2 81 95 29 132 辊式碎粒机 55 4 78 108 32 119 风机 65 56 75 99 35 128 变频风机 70 2 76 97 34 130 回转分级筛 55 2 84 89 26 138 空压机 65 2 83 110 27 117 表7-24 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 噪声源名称 数量 降噪后源强 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 液压翻版 2 55 46.94 28.16 28.74 36.54 粉碎机 3 60 38.69 24.13 25.41 32.50 混合机 2 65 23.87 12.14 14.17 20.51 制粒机 2 55 31.74 22.14 25.00 30.51 辊式碎粒机 4 55 46.94 29.73 28.74 33.40 风机 56 65 38.69 25.70 25.41 29.37 变频风机 2 70 23.87 13.71 14.17 17.38 回转分级筛 2 55 34.76 26.72 28.01 30.39 空压机 2 65 46.94 32.23 28.74 30.60 贡献值 35.40 42.44 38.20 45.14 现状值（昼间） 52.10 54.05 53.90 56.10 现状值（夜间） 42.60 43.80 43.70 45.80 预测值（昼间） 52.20 54.40 54.00 56.40 预测值（夜间） 43.4 46.2 44.80 48.50 各主要噪声设备经车间建筑物隔声减震降噪处理后，主要噪声车间合成等效声源在半自由空间中的几何发散衰减，采用点声源随传播距离增加而衰减的公式进行计算预测，未考虑空气吸收、地面吸收、屏障等因素对噪声的衰减。在实际生产中，空气吸收、地面吸收和屏障将会进一步将噪声衰减。本项目各厂界昼夜间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。因此，本项目运营期采取相应的减噪措施后，不会对周围声环境产生不良的影响。 四、固体废物 （1）固废产生情况 建设项目一般固废主要为员工生活垃圾，废包装袋、除尘器收集的粉尘、碎石、铁块等杂质、实验室高浓度废水、实验室试剂废包装瓶和维修车间机油抹布、废油桶。 ①一般固废：本项目一般固废主要为员工生活垃圾、碎石、铁块等、废包装袋、除尘器收集的粉尘； ②危险固废：本项目危废主要为实验室高浓度废水（HW49）、实验室试剂废包装瓶（HW49）以及维修车间废机油桶（HW49）。 （2）固废处理、处置管理规定 ①一般固废 本项目产生的一般固废为员工生活垃圾，废包装袋、除尘器收集的粉尘、碎石、铁块等杂质。上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。员工生活垃圾、碎石、铁块等杂质统一收集后暂存于垃圾桶，由环保部门进行清运。废包装袋（0.5t/a）收集后暂存在厂区一般固废库（20m2）外卖；除尘器收集的粉尘回收利用。固废暂存时对环境产生影响较小。 根据上述分析可知，建设项目产生的一般固废经过合理的利用及处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。 ②危废 a、危废库容量可行性分析 建设项目危险废物储存场所基本信息见下表。 表7-25 建设项目危险废物储存场所基本信息表 序号 危险废物名称 位置 产生量 贮存方式 贮存容积 贮存周期 1 实验室高浓度废水 危废库 1t/a 桶装 16m3 3个月 2 实验室试剂废包装瓶 0.001t/a 袋装 12个月 3 维修车间废机油桶 0.05t/a 桶装 3个月 本项目设置1座占地面积为16m2的危废库，危废库内危废堆高以1m计，危废密度以1kg/m3，则本项目危废库最大贮存能力为16t。 本项目年产生固废为1.051t/a，小于16t。因此，本项目危废库容量可满足要求。。 ②危废堆场要求 危废暂存间已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，做好了防风、防雨淋、防渗等污染防治措施，具体如下： a贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 b贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d贮存区符合消防要求。 e贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废存放与管理 本项目新增危废应与现有危废分类存放，同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 综上，本次利用现有项目危废堆场可行。 ④运输过程环境影响分析 环评要求项目投产后必须与有资质单位签订危险废物处置协议，并委托有资质单位进行运输，项目运输过程中应采取以下污染防治措施降低对环境污染： a.运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止扬散； b.对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； c.不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； d.转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； e.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； f.运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； g.运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作； h.运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施； i.运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作分级的规定，地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）6.2.1.2，本项目地下水环境敏感程度为不敏感，且根据附录A，判定本项目地下水评价类别为Ⅳ类，因此本项目不需要开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。 （1）、项目占地规模判定 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为8618m2＜5hm2，属于小型项目。 （2）、敏感程度判定 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表。 表7-26 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。 不敏感 其他情况。 本项目位于连云港市灌南县经济开发区，东侧为空地，项目南侧为江苏大盛板业公司，项目西侧为江苏灌南牧原农牧有限公司，北临大连路，不涉及土壤环境敏感目标，因此，综合判定本项目土壤环境敏感程度为不敏感。 （3）、判定评价工作等级 参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，本项目生产饲料仅混合、分装等，不涉及发酵，行业类别为Ⅳ类建设项目，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价。 7-27 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型✔；生态影响型(；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地✔；农用地□；未利用地□ 土地利用类 型图 占地规模 （2.4）hm2 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） 全部污染物 / 特征因子 / 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类✔ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感✔ 评价工作等级 一级□；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特性 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 现状评 价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 七、环境风险分析 根据国家环境保护总局《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（环管字057号）精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），对项目情况进行环境风险影响分析，识别项目中的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+，，环境风险潜势划分见下表。 表7-28 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极高危害（P1） 高度危害（P2） 重度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 危险物质数量与临界量比值（Q） ①Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn-每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-29 建设项目Q值确定表 序号 物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） Q 硫酸铵 0.0001 10 0.00001 硫酸 0.0092 10 0.00092 硝酸 0.0007 7.5 0.000093 三氯甲烷 0.00075 10 0.000075 甲苯 0.00046 10 0.000046 石油醚 0.0012 10 0.00012 丙酮 0.0004 10 0.00004 乙二胺 0.0009 10 0.00009 正己烷 0.0033 10 0.00033 合计 0.001724 由上表可知：本项目Q=0.001724，属于Q＜1，该项目的风险潜势为Ⅰ，应开展简单分析。 （2）风险识别与源项分析 ①风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）项目实验室可能会产火灾、爆炸、泄漏三种风险。项目检测过程中会用到甲醇、丙酮等挥发性有机试剂、酸碱试剂以及少量的有毒有害化学品，根据项目特点，本项目潜在的环境事故分析包括： A有机试剂操作不到造成的火灾风险； B有毒试剂、危险废物管理不善造成的风险。 ②风险源项 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险识别》（GB 18218-2009），项目所用化学试剂使用量低于贮存场所临界值，不属于重大危险源 （3）风险防范措施 建立一套领导监督、员工值日的安全检查制度，落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患； 实验室安全运行组织管理标准化。主要制定以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作性的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行； 实验室安全条件标准化。要保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善、实验室设备及各种附件完好，实验室现场要布置合理，通道畅通，整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并依此制定相应的各项标准，以做建设和检查的依据； 实验室安全操作标准化。针对各实验室的每个实验制定操作程序和动作标准，实现标准化操作； 试剂暂存处、危废暂存地点做好防渗、防爆、防火设计；规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件的发生； （4）风险结论 ①在日后运营过程中，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际工作与管理过程中，应按照安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防患措施，并自觉接受安监，消防部门的监督管理。 ②同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急源，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ③根据江苏省生态环境厅与江苏省应急管理厅联合发布的《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的的意见》（苏环办【2020】101号文）“三、企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水治理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门”，灌南温氏食品有限公司主要涉及六类环境治理设施中“粉尘治理”，项目建设时应严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，建设竣工后，积极开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，并将建设情况积极通报到当地应急管理部门。 表7-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目 建设地点 江苏省 连云港市 灌南县 经济技术开发区 地理坐标 经度 119.300 维度 34.094 主要危险物质及分布 位于实验室及危废仓库（实验室危险化学品等） 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 1、大气环境风险影响分析 本项目环境风险物质为实验室部分化学试剂及危废库危废，试剂用量及危废产生量都较小，若发生泄漏向外环境扩散，应立即收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理，减少对大气环境的影响。 2、地表水环境风险影响分析 事故状态下消防污水均收集进入事故池，统一收集后委托有资质部门处理。事故状态下的污染物不会排入水环境中。因此，本项目地表水环境风险影响较小。 3、地下水环境风险影响分析 事故状态下的消防污水经收集进入事故池，可确保消防废水不会下渗到地下水中。因此，本项目对地下水环境风险影响较小。 风险防范措施要求 ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；从从事危险化学品品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②仓库及库区应符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用：在仓库、库区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。同时，危险化学品储存场所应严格按照规定管道、设备材料、阀门及配件，加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器械，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须要严格遵守《危险化学品管理制度》。 ③运输危险化学品的车应该悬挂危险化学品的标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押送人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 ④危险化学品存放区必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨。 ⑤危险化学品存放区设置一个收集桶。当泄露事故发生时，收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理。 ⑥危险化学品存放区应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能进行应急处理。 填表说明（列出项目相关信息机评价说明）： 本表根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“简单分析”工作等级在危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性的说明 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。通过采取相关预防措施后，本项目环境风险可接受，因此，本项目的环境风险可防控。 表7-31 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 硫酸铵 硫酸 硝酸 三氯甲烷 甲苯 石油醚 丙酮 乙二胺 正己烷 存在总量/t 0.0001 0.0092 0.0007 0.00075 0.00046 0.0012 0.0004 0.0009 0.0033 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 ✔ 1≤Q<10 ( 10≤Q<100√ Q>100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3( 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ ( Ⅰ ✔ 评价等级 一级 ( 二级 三级 ( 简单分析 ✔ 风险识别 物质危险性 有毒有害 ✔ 易燃易爆 ✔ 环境风险 类型 泄露 ✔ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ✔ 影响途径 大气 ✔ 地表水 ✔ 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范 措施 评价结论与建议 项目环境风险可接受 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 八、环境管理与监测计划 （1）管理制度及职责 建设单位应设置专门的环保机构，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为： ①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。 ②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。 ③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。 ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。 ⑤加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。 ⑥参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。 ⑦参加本厂的环境质量评价工作。 （2）监测计划 项目建成后，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）行业类别“饲料加工132（无发酵工艺的）”实行登记管理，在《排污单位自行监测技术规范农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中对该类实行登记管理的项目未做要求，故本项目监测计划后期可根据当地监管部门要求来实行。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 排放工序 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | DA001 | 玉米卸料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘器(6套)+25m高排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
|  |  | 玉米除杂 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  | DA002 | 玉米去铁 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（2套）+25m高排 |  |
|  |  | 豆粕除杂 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（2套）+25m高排 |  |
|  |  | 粒料除杂 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（2套）+25m高排 |  |
|  |  | 粉料除杂 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  |  | 二次除杂 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  | DA003 | 玉米粉碎 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  |  | 豆粕粉碎 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  |  | 粒料粉碎 | 粉尘 | 密闭收集+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  | DA004 | 豆粕卸料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘（6套）+25m高排 |  |
|  | DA005 | 粒料投料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  |  | 粉料投料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘（1套）+25m高排 |  |
|  | DA006 | 配料混合 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘（2套）+25m高排 |  |
|  | DA007 | 碎粒 | 粉尘 | 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m高排气筒 |  |
|  | DA008 | 碎粒 | 粉尘 | 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m高排气筒 |  |
|  | DA009 | 包装 | 粉尘 | 集气罩+圆筒除尘（1套）+25m高排 |  |
|  | DA010 | 实验室 | 实验室废气 | 通风橱收集+15m排气筒 | 硫酸雾、氯化氢和硝酸雾（以NOX计）参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；氨参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建相关标准， ；有机废气（VOCs）参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2014）中相关标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值 |
|  | 食堂油烟废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+管道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 生活污水+实验室低浓度清洗废水 | COD、SS、TN NH3-N、TP、 动植物油 | 隔油池、化粪池 | 排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮和TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 |
|  |  | 纯水机浓水 | COD、SS | / |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 固废零排放 |
|  | 废包装袋 | 原料包装 | 原料包装 | 收集外卖 |  |
|  | 收集的粉尘 | 除尘器收集 | 粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 碎石，铁块等 | 除杂 | 碎石、铁块等 | 环卫部门统一处置 |  |
|  | 实验室高浓度废水 | 实验 | 含酸碱等的实验室废液 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 实验室试剂废包装瓶 | 试剂包装 | 试剂包装袋 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 维修车间废机油桶 | 设备维护 | 机油 | 委托有资质的单位处理 |  |
| 噪声 | / | 项目噪声源主要为粉碎机、混合机、风机等设备运行时产生的噪声（75~90dB（A）），拟采用隔声、减振、消音等降噪措施。各厂界贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 |
| 其它 |  | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 温氏集团是一家以畜禽养殖为主、跨地区发展的现代农牧企业集团，为了集团更好的发展，温氏股份成立全资子公司——灌南温氏食品有限公司，在灌南县曹吴村投资建设“白羽肉鸡三场养殖项目”，为了自给自足实现产业一体化，项目由温氏食品集团股份有限公司底下的子公司----灌南温氏食品有限公司，并投资7300万元建设了本项目-----灌南温氏食品有限公司年产30万吨饲料厂项目，本项目已在江苏投资项目在线审批监管平台进行了申报，并取得了项目代码: 2020-320724-13-03-509727。 2、“三线一单”相符性 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》要求；项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对环境保护目标及周围环境影响较小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政管网，用电来自市政供电电网，不会达到资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策要求，本项目的建设不在限制入园、禁止入园的范围内，符合经济开发区的入园要求。 因此，本项目符合“三线一单”要求。 3、环境质量现状达标分析 （1）大气环境质量现状 2019年连云港市环境空气中PM2.5年平均浓度、臭氧小时浓度均达到环境空气质量二级标准，即项目所在区域为不达标区。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程： ①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 ②限期完成连云港市已有20h以上（含20t/h锅炉）的提标改造。 ③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰：各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 ④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOx、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5吨/年。 ⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9吨/年。 ⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOx、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善 （2）地表水环境质量现状： 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为距离较近的南六塘河，纳污水体老六塘河，南六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是集中式生活饮用水等，老六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，功能主要是工业用水区。根据《灌南县2018年环境质量公报》，南六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，老六塘河各项水质监测指标满足Ⅳ类水标准，地表水状况水质良好。 （3）声环境质量现状： 项目所在地区域东、南、西、北厂界环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准的要求，声环境质量良好。 4、环境影响分析及拟采取环保措施 ①废气 本项目产生的废气主要为生产时卸料、投料、除杂、粉碎、配料混合、碎粒、包装工序产生的粉尘以及实验室做实验时产生的废气（酸碱废气及有机废气）和食堂油烟。 本项目卸料粉尘通过集气罩收集+脉冲除+25m排气筒高排；除杂粉尘：密闭收集+脉冲除尘+25m排气筒高排；投料粉尘：集气罩收集+脉冲除尘+25m排气筒高排；粉碎粉尘：密闭收集+脉冲除尘+25m排气筒高排；配料混合粉尘：集气罩收集+脉冲除尘+25m排气筒高排；碎粒粉尘：密闭收集+旋风除尘器+30m排气筒高排；包装粉尘：集气罩收集+脉冲除尘+25m排气筒高排；生产时产生的粉尘均能有效收集，处理后的粉尘废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求，对环境影响较小。 项目配备的用于检测饲料质量的实验室在实验时会产生废气（少量废气、有机废气等）。项目年使用各种试剂量非常小，通过计算可知废气产生量也比较小，且实验均在通风橱内进行，实验废气经通风橱收集后，经由一根15m排气筒高空排放，对环境影响小。 食堂油烟废气采用“油烟净化器”处理，处理后的食堂油烟废气能够达到食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求，通过专用烟道排放。 经预测，本项目在生产车间设置100m的卫生防护距离，经现场踏勘，卫生防护距离范围内无居民点等环境敏感目标，在今后的规划中，本项目卫生防护距离范围内不得新建居民楼等环境敏感目标。 综上，本项目废气污染物均能做到达标排放，对区域大气环境影响较小。 ②废水 本项目接食堂废水经隔油池处理后与生活废水、实验室低浓度清洗废水一并进入化粪池处理后一并接入灌南海西污水处理有限公司处理后排入老六塘河，纯水机浓水直接接入市政污水管网。 ③噪声 本项目营运期噪声主要为粉碎机、混合机、制粒机等设备运行噪声，源强约为75~90dB(A)左右，通过墙体隔声、基础减振等措施后，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求，对周围声环境影响较小。 ④固废 本项目固体废弃物为生活垃圾、废包装袋、除尘器收集的粉尘、初清除杂产生的碎石、铁块等杂质、实验室高浓度废水、实验室试剂废包装瓶和维修车间废机油桶。其中生活垃圾和初清除杂产生的碎石、铁块等杂质交由环卫部门清运；废包装袋收集外卖；除尘器产生的粉尘收集后回用；实验室高浓度废水、实验室试剂废包装瓶和维修车间废机油桶均委托有资质单位处置。 项目固废都得到合理处置，零排放，其对周边环境影响较小。 5、总量控制 （1）废气：本项目废气污染物总量控制指标为粉尘：1.82t/a，需要向灌南县生态环境局申请总量。 （2）废水：本项目废水量接管量为2334.1m3/a，COD：1.0489t/a，SS：0.8159t/a，NH3-N：0.0703t/a，TP：0.0021t/a，动植物油：0.1050t/a。进入外环境的量为COD：0.1167t/a，SS：0.0233t/a，NH3-N：0.0117t/a，TP：0.0012t/a，动植物油：0.0023t/a。污水总量在灌南海西污水处理有限公司中进行平衡。 （3）固体废物：本项目产生的固体废物均能得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，无需申请总量。 6、环保投资估算及“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在投产工况运行稳定后，满足验收要求，及时自行组织“三同时验收”，“三同时验收”清单如下表： 表9-1 项目环保“三同时”验收项目一览表 类别 验收内容 验收标准 废气 生产废气 DA001 集气罩收集+脉冲除尘（7套）+25m高排 粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 DA002 密闭收集+脉冲除尘（8套）+25m高排 DA003 密闭收集+脉冲除尘（3套）+25m高排 DA004 集气罩+脉冲除尘（6套）+25m高排 DA005 集气罩+脉冲除尘（2套）+25m高排 DA006 集气罩+脉冲除尘（2套）+25m高排 DA007 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m高排 DA008 密闭收集+旋风除尘器（1套）+30m高排 DA009 集气罩+圆筒除尘（1套）+25m高排 实验室废气 通风橱收集+15m排气筒高空排放（DA010） 酸雾、氯化氢和硝酸雾（以NOX计）参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；氨参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建相关标准， ；有机废气（VOCs）参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2014）中相关标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值 食堂油烟 油烟净化器+管道排放 油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 废水 生活污水+实验室低浓度清洗废水 隔油池+化粪池 排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮和TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 纯水机浓水 / 固废 一般固废 生活垃圾及初清去杂工序产生的碎石、铁块等 环卫部门统一处置 固废零排放 废包装袋 收集外卖 除尘器收集的粉尘 回用于生产 危废 化验室废液、化验室试剂包装袋、维修车间废机油桶 委托有资质单位处置，危废暂存场所，16m2，满足防渗要求 噪声 减振、消音、隔音 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 总量平衡具体方案 （1）废气：本项目废气污染物总量控制指标为粉尘：1.82t/a需要向灌南县生态环境局申请总量。 （2）废水：本项目废水量接管量为2334.1m3/a，COD：1.0489t/a，SS：0.8159t/a，NH3-N：0.0703t/a，TP：0.0021t/a，动植物油：0.1050t/a。进入外环境的量为COD：0.1167t/a，SS：0.0233t/a，NH3-N：0.0117t/a，TP：0.0012t/a，动植物油：0.0023t/a。污水总量在灌南海西污水处理有限公司中进行平衡。 （3）固体废物：本项目产生的固体废物均能得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，无需申请总量。 / 防护距离设置 本项目需在厂界设置100m的卫生防护距离，在卫生防护距离内不准建设学校，居民点等环境敏感目标。 雨污管网 本项目实行雨污分流制，雨水排入雨水管网，污水排入污水管网。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理；各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目环境影响可以接受。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置图 附图2 厂区平面布置图及各楼层平面布置图 附图3 项目周边概况图 附图4 建设项目与灌南县生态红线位置关系图 附件1 环评委托书 附件2 声明确认单 附件3 备案证 附件4 营业执照 附件5 法人身份证复印件 附件6 规划相符性说明 附件7 接管说明 附件8 危废承诺书 附件9 入园证明 附件10 企业环保信用承诺表 附件11 公示截图 附件12 检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。