填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托有环境影响评价能力的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、工程内容及规模	3

3、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

4、环境质量状况	15

5、评价适用标准	15

6、建设项目工程分析	20

7、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

8、环境影响分析	30

9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

10、结论与建议	45

附  件

附件1：环评委托书

附件2：备案证

附件3：登记信息表（项目代码2019-320724-17-03-557603）

附件4：关于涂覆原料的使用说明

附件5：灌南县经济开发区建设意见

附件6：法人身份证复印件

附件7：房屋租赁合同

附件8：危废协议承诺书

附件9：营业执照

附件10：声明

附件11：连云港市企业环保信用承诺表

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响自查表

附表4：建设项目土壤环境影响评价自查表

附  图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：建设项目所在厂房平面布置图

附图4：灌南县城市总体规划图

附图5：连云港市灌南县生态红线区域保护规划图

附图6：建设项目所在区域水系图

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年油漆涂覆150万吨篷布项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港市锐泽篷布有限公司 |
| 法人代表 | 李玉莲 | 联系人 | 李玉莲 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济开发区秦皇岛路北侧 |
| 联系电话 | 13851235478 | 传真 | / | 邮政编码 | 222506 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济开发区 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县 行政审批局 | 备案号 | 灌南行政审批[2019]231号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C1784篷、帆布制造 |
| 用地面积（平方米） | 1035m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 12 | 环保投资占总投资比例（%） | 2.4 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 1.1原辅材料 本项目生产过程中并非使用油漆（关于本项目涂覆原料的使用说明见附件4），使用PVC树脂与二辛脂混合加热熔融的浆料，营运期主要原、辅材料见表1-1。 表1-1 主要原、辅料一览表 序号 材料名称 性状 包装方式 年消耗量 来源 1 PVC树脂 固体 袋装 4吨 外购 2 二辛脂 液体 桶装 4吨 外购 3 篷布（也叫帆布） / / 150万吨 外购 注：上表中PVC树脂与二辛脂混合后经加热融化后涂覆在篷布上，即为立项中的油漆，因习惯性叫法导致企业立项时项目名称写成了油漆。 主要原辅材料的理化性质： PVC树脂： 理化特性：主要成分：聚氯乙烯；外观与性状：白色或淡黄色固体；相对密度（水=1）：1.41；引燃温度：780℃（粉云）；热分解温度：250℃；爆炸下限%(V/V)：60(g/m3)；溶解性：不溶于多数有机溶剂；主要用途：涂布、人造革、地板革、墙壁纸、工业用输送带、运动场地、涂料、粘合剂、玩具、医用一次性手套、日用装饰材料、电器仪表和电工工具等诸多材料和制品领域。本项目采购的PVC树脂为球状颗粒。 毒性毒理：本品无毒。 二辛脂： 理化特性：主要成分：邻苯二甲酸二辛酯；外观与性状：无色透明液体；相对密度（水=1）：0.985；闪点：405°F；CAS：117-81-7；熔点：-50℃；沸点：399℃；溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂；空气中最高容许浓度：5mg/m3主要用途：PVC树脂的加工、化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可以用于造漆、染料、分散剂等。 毒性毒理：LD50＞13000mg/kg。 1.2项目设备 本项目营运期主要设备、装置情况见表1-2。 表1-2 主要生产设备、装置表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 全自动涂覆机 - 1台 2 冷却塔 - 1台 3 废气处理装置 - 1套 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消 耗 量 | 名 称 | 消 耗 量 |
| 水（吨/年） | 840 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其 它 | - |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水； 排放量：480m3/a； 排放去向：生活污水经化粪池处理达标后，经园区污水管网收集排入到灌南海西污水处理厂集中处理，尾水排入公兴河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

# 2、工程内容及规模

2.1建设单位和项目概况 （1）建设单位概况 连云港市锐泽篷布有限公司成立于2019年9月23日，统一社会信用代码：91320724MA204KGF12，法人代表李玉莲。公司注册地址为连云港市灌南县经济开发区秦皇岛路北侧，公司经营范围为篷布、帆布、帐篷制造。 （2）项目概况 连云港市锐泽篷布有限公司年油漆涂覆150万吨篷布项目拟建设于灌南县经济开发区内。企业拟投资500万元，租用连云港鼎茂电子科技开发有限公司一号车间厂房，占地约1035平方米，建设一条篷布涂覆生产线。本项目为新建项目，无原有污染情况。项目主要工艺包括油漆加热、篷布涂覆烘干、油漆冷却、检验收卷。 连云港鼎茂电子科技开发有限公司为连云港光鼎投资有限公司下属子公司，主要经营范围为电子科技开发、农业科技开发等，公司共有5座厂房，本项目租用一号车间厂房。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）；以及环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）中的内容“六、纺织业、20纺织品制造、其他（编织物及其制品制造除外）”，本建设项目需编制环境影响报告表。 为此，受连云港锐泽篷布有限公司的委托，我公司承担年油漆涂覆150万吨篷布项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织进行现场勘查，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本项目环境影响报告表。 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房（租赁协议见附件7），建设篷布涂覆生产线一条。具体产品方案与主要建设内容见表2-1与表2-2。 表2-1 项目产品方案 序号 产品名称 产品规格 产品规模 工作时长 1 篷布 - 150万吨/年 2400h 表2-2 主要建设内容一览表 序号 工程名称 建设规模及内容 备注 1 主体工程 篷布涂覆生产线 生产线一条 新建，用于篷布涂覆、冷却、检验、收卷 2 贮运工程 原辅料仓库 150m2 新建 （内部设立） 成品仓库 150m2 3 辅助工程 办公区 20m2 4 公用工程 给水系统 840 m3/a 区域供水管网 排水系统 480m3/a 园区污水管网 供电系统 50万kWh/a 区域供电站 5 环保工程 废气 5000m3/h 达标排放 废水 化粪池 已建，达标排放 固废 生活垃圾 垃圾桶若干 固废零排放 危险固废 危废委托具有危废处理资质的单位进行处理；一般固废由环卫部门清运 危废暂存仓库 10m2 新建 （内部设立） 噪声 选用低噪声设备，高噪声设备采取减震措施 满足环保要求 2.3建设项目地理位置、厂区平面布置及周围环境概况 （1）地理位置：江苏省连云港市灌南县经济开发区。 建设项目地理位置图详见附图1。 （2）项目所在厂区周边环境概况：项目所在厂区东侧为闲置空地，西侧为青岛路且隔道路为江苏和为警用器材制造有限公司，南侧为秦皇岛路且隔道路为汤沟酒业产业园，北侧为闲置空地。 （3）项目平面布置概况：本项目所在厂区共有五个厂房，本项目使用位于厂区西北侧的厂房。厂房北侧为厂区边墙，南侧为厂区其他厂房（分别为钢结构制造、大理石售卖仓库、水泥售卖仓库、牧原仓库），东西两侧为空地，建设项目周边环境概况详见附图2。 项目所在厂房为矩形，厂房内部东南侧为篷布涂覆生产线，西南角为原辅料仓库以及车间办公区，东北角为危废暂存仓库，西北角为成品仓库。冷却塔以及排气筒位于厂房南面外侧。建设项目平面布置图见附图3。 2.4产业政策相符性 项目为篷布生产项目，不属于高能耗项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（修订），本项目属于C1784篷、帆布制造（指车用篷布、帐篷布、鞋用纺织材料、灯箱布等纺织材料的生产活动）。本项目于2019年10月23日取得备案证，备案证号：灌南行政审批备[2019]231号。 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限值类、淘汰类，为允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。 连云港市锐泽篷布有限公司帆布涂覆项目符合灌南县经济开发区产业定位和发展规划（经济开发区建设意见见附件5）。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2.5项目选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目位于灌南县经济开发区，根据《灌南县城市总体规划（2016-2030）》（见附图4），项目用地为二类工业用地，符合规划要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。 因此，项目选址是合理的。 2.6与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及灌南县生态空间管控区域动态调整的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为南六塘河清水通道维护区与武障河重要湿地。 项目所在厂房距离南六塘河清水通道维护区直线距离约1000米，距离武障河重要湿地直线距离约1700m，而南六塘河清水通道维护区生态管控空间范围为南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围；武障河重要湿地生态管控空间范围为灌南县县城北郊，县城中心北约5000米处，宁连高速公路东6000米处。处于武障河、盐河、南六塘河、老六塘河的交汇处，是苏北黄金水道—灌河的最上游。 本项目位于南六塘河西岸，因此本项目距离南六塘河清水通道维护区约900米，所以不在南六塘河清水通道维护区内，不违反其相关的保护政策；本项目位于武障河重要湿地西南侧，距离武障河重要湿地生态管控区约1700m，所以本项目不在武障河重要湿地生态管控区范围内。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和灌南县生态空间管控区域动态调整相符。 灌南县生态空间管控区域动态调整：灌南县围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，根据实际情况，动态优化调整省政府《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）明确的灌南县省级生态红线保护区域范围，在扩大保护面积提高保护登记的前提下，为发展留足了空间，真正做到了经济发展与生态环保协调发展。 连云港市灌南县生态空间管控区调整后规划图见附图5。 灌南县南六塘河清水通道维护区与武障河重要湿地规划范围见下表2-3。 表2-3 项目附近生态红线区域规划范围 地 区 红线区域 名称 主导 生态功能 保护区范围 面积（平方公里） 生态空间管控区域范围 生态空间 管控区域面积 总面积 灌南县 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 4.30 4.30 武障河重要湿地 湿地生态系统保护 灌南县县城北郊，县城中心北约5000米处，宁连高速公路东6000米处。处于武障河、盐河、南六塘河、老六塘河的交汇处，是苏北黄金水道—灌河的最上游 4.22 4.22 苏政发[2020]1号中对于清水通道维护区的管控要求是严格执行《南水北调工程供用水管理条例》、《江苏省河道管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。本项目涉及的南六塘河清水通道维护区不在《南水北调工程供用水管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》之内。本项目距离南六塘河清水通道维护区有900米，且本项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入到灌南海西污水处理厂集中处理， 不直接外排；产生的固体废弃物，经厂区收集后，均合理处置，外排量为零。本项目建成后，不会对水环境产生不利影响。因此，本项目总体符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求。 （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）分析项目相符性，具体分析结果见表2-4所示。 表2-4 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5：控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据区域2019年度的监测数据，环境空气存在一定的超标情况，PM10、PM2.5和O3年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。通过采取措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区和管控要求。 项目不向土壤环境排放污染物。 符合 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上限 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-5所示。 表2-5 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目用水为840m3/a，为员工生活用水以及冷却塔补水。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水。 符合 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为61.52吨标准煤/a（水、电耗折算），预测万元工业增加值能耗为0.41吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-6所示。 表2-6 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为61.45吨标准煤/a（电耗）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2700万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 （1）本项目所用水量约为840 m3/a，所用水量为冷却塔循环用水，本项目用水由区域供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量。 （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-7所示。 表2-7 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县经济开发区，租用现有厂房。 符合 （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线内，距离最近的南六塘河清水通道维护区约900m；距离武障河重要湿地约1700m。 符合 （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。 符合 （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气 染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源使用电能。 符合 （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。 符合 （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发[2017]7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发[2017]134号）。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。 符合 （5）本项目与苏环办[2020]101号文相符性 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），本环评对照文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-8所示。 表2-8 本项目苏环办[2020]101号文内容符合性分析表 指标设置 意见内涵 项目情况 符合性 关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见 （1）企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。 本项目企业法定代表人和实际控制人为相关管理的第一责任人。 符合 （2）企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环境各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废气危险化学品、物理危险性尚不明确、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 本项目将在建设完成后根据实际情况制定危废管理计划并报备灌南生态环境部门。 符合 （3）企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。 本项目废气、废水、固废的治理设施均为企业自主建设，为环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。 符合 （4）企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘处理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目涉及的VOCs治理设施将在建设完成后开展安全风险辨识管理，建立废气、废水、固废相关处理设施的运行台账，检修、维护台账等。 符合 综上所述，本项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的相关内容相符。综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2.7公用及辅助工程 （1）给排水 给水：本项目用水主要为员工生活用水以及冷却塔补水，用水由区域给水管网供给。 排水：本项目采用“雨污分流、清污分流”制，生活污水经厂区北侧公共厕所化粪池（下文简称化粪池）预处理后接管排入灌南县海西污水处理有限公司。 （2）供电 项目年用电量为50万kWh/a，供电由区域供电所提供。 本项目公用及辅助工程见表2.2-2。 2.8环保投资 《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 项目环保总投资在12万元人民币左右，占总投资额的2.4％，包括废气及固废处理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表2-9。 表2-9 环保投资一览表 污染源 内容 数量 投资（万元） 废气 安装废气收集处理装置 1套 8 废水 已有化粪池 / / 噪声 隔声、减震等 / 0.8 固废 建设危废暂存仓库 20m2 3 垃圾桶 若干 0.2 合计 12 2.9劳动定员及工作制度 项目工作人员20人，不提供食宿。每班工作8小时，年工作2400小时。 与本项目有关的原有污染问题 本项目为新建项目，租用连云港鼎茂电子科技开发有限公司现有闲置厂房，无原有污染问题。本项目所在厂区其他四个厂房分别为钢结构制造厂房、大理石售卖仓库、水泥售卖仓库、牧原仓库，其中钢结构制造厂房、大理石售卖仓库、水泥售卖仓库会产生一定量的颗粒物污染物。本项目废气污染物主要为VOCs，不会与颗粒物废气反应产生新的污染物。

# 3、建设项目所在地自然环境社会环境简况

3.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。东临黄海，西接沭阳，南邻涟水、响水。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 本项目选址在灌南县经济开发区，项目地理位置见附图1。 （2）地形、地貌 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 （3）地质 结合区域水文地质工程地质资料等分析，该区地下水不会发生大幅度上升和降低以及由此引起的对新区域建设的不良影响；区内没有因岩溶而造成的塌陷区；没有发生崩塌、滑坡等不良地质现象表现象及潜在现象，区内的边坡均较稳定，但当进行人工开挖时须采取适当的放坡比例并在必要时进行加固；没有潜在的泥石流及洪水等威胁；除局部有少量灰岩并无其它矿藏，灰岩已局部被采取，采空区范围及规模一般较小，目前地基稳定；场地内没有大规模的挖、填方区，建设期间对场地进行适当的挖、填方处理，不会引起不良后果。 （4）气候特征 区域属季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足。年平均温度13.8℃，年最低温度-19.7℃，年最高温度40℃。雨季在每年的7-8月份，年总降雨量约922.3mm；年平均风速3.3m/c(相当于3级)，风向多为东北风。 （5）水文特征 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河，古称西五丈河，位于中国江苏省灌南县，西起盐河东岸新安镇北武障河闸，上接南六塘河，东北流至北陈集镇东三岔接灌河。全长12.5公里。 南六塘河旧称北盐河，为沂南地区重要骨干河道，起于涟水县麻垛起，穿盐河止于灌南县武障河，全长35公里，汇水面积1015平方公里。 灌南地下水储量丰富，水质优良，是城乡居民的健康之源。 （6）自然资源 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇处更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380km，与大、中排渠系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多km的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海水道，可与德国莱茵河媲美，是河运、建港的黄金水道。东部的海域是捕捞、海水养殖和化工制盐的理想之源。海、淡水交汇处的水产品风味独特让人称奇。 灌南土地为海水冲积平原，土壤集海、陆多种微量元素于一体，在此土地上出产的农副产品微量元素含量丰富，具有独特风味，富有营养。全县一马平川，共有耕地59336.3万m2，分5个土属，16个土种，土壤肥沃，是建绿色生态农产品的理想之地。

3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 灌南县总人口为71.7万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 全县拥有各级各类学校（不含幼儿园）80所，在校学生96570人，其中，职业教育学校在校生7244人，普通中学在校生31791人，小学在校生57420人，特殊教育学校在校生115人，专任教师6581人。全县拥有卫生机构378个，其中医院12个，卫生院17个。卫生机构床位2847张，其中医院1540张，卫生院1307张。卫生技术人员3505人，其中执业（助理）医师1649人，注册护士1856人。 灌南建县时间虽短，但存在的历史却很悠久，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。县域内主要文物古迹有垄沟石刻雕像、小尧乡邵圩村百寿坊石刻和张店镇盐河东岸的王耀斋纪念碑。 实行改革开放以来，连云港市城乡居民生活水平有了较大提高，市民健康状况良好，无地方病存在和发生。

# 4、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 4.1环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目位于灌南县经济开发区，评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，连云港市环境监测中心站位于本项目西北50公里处。根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表4-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （1）燃煤污染治理 ①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 ②对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 ③强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 ④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （2）机动车污染治理 ①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 ②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 ③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 ④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 ⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 ⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 ⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （3）工业污染治理 ①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 ②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 ③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100 mg/m3（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20mg/m3、50mg/m3。 ④钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （4）扬尘污染治理 ①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 ②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 ③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 ④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 ⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 ⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （5）城市综合污染治理 ①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 ②严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 ③在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。 此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 4.2地表水 项目所在区域主要河流为南六塘河，南六塘河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 4.3声环境质量状况 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，即昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A）。 根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4.4其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要保护目标 项目环境空气保护目标见表4-3，地表水环境保护目标见表4-4，声环境、生态环境保护目标见表4-5。 表4-3 环境空气保护目标 类别 保护目标名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 灌南县百年树人实验中学 0 140 教职工，学生 约600人 环境空气二类区 N 140 注：以项目西北角作为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，坐标原点见附图2。下同。 表4-4 地表水环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 保护要求 相对厂址 相对排放口（污水处理厂排口） 与建设项目水利联系 方位 相对厂界距离/m 坐标 高差 方位 相对排污口距离/m 坐标 地表水环境 南六塘河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 NE 900 1490，-454 / / / / / 表4-5 声环境、生态环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离m 声环境 灌南县百年树人实验中学 教职工，学生 约600人 3类声环境 功能区 N 140 生态 环境 南六塘河清水通道维护区 清水通道维护区 不破坏生态环境 生态空间管控区 NE 900 武障河重要湿地 湿地生态系统保护 不破坏生态环境 生态空间管控区 SW 1700

# 5、评价适用标准

| 环境质量标准 | 5.1环境空气质量标准 项目区域SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 标准值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 VOCs 8小时平均 600μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 5.2水环境质量标准 项目周边重要水体为南六塘河。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，南六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准（单位：pH无量纲，其余为mg/L） 指标 PH CODcr CODMn SS* BOD5 NH3-N TP 石油类 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤6 ≤30 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，其中SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94） 5.3声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的3类区标准，具体标准值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能区类别 等效声级Leq 单位：dB（A） 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 5.4废气 项目产生的VOCs（参照非甲烷总烃）废气有组织排放参照执行参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），厂内无组织的VOCs排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界无组织排放的VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界控制点浓度限值。具体标准值见表5-4。 表5-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 2.0 厂房外部监控点处1h平均浓度 厂内 厂界 有组织：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 厂内无组织：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界无组织：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 6.0 2.0 5.5水污染物排放标准 项目营运期主要废水为生活污水。生活污水排放执行灌南县海西污水处理有限公司接管标准。污水处理厂排放污水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）一级A标准。具体标准值见表5-5。 表5-5 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲） 执行标准 pH COD SS 氨氮 TN TP 标准来源 接管标准 6.5-9.5 500 400 45 70 8 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 尾水排放标准 6.5-9.5 50 10 5（8） 15 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ） 5.6噪声 项目边界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类排放限值。具体标准值见表5-6。 表5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 5.7固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。 |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： （1）废气： VOCs排放量为0.0442t/a（其中有组织0.0137t/a，无组织0.0305t/a）。 需向连云港市灌南生态环境局申请总量。 （2）废水：总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，考核因子SS。 本项目废水排放总量（接管考核量）≤480m3/a；水污染物排放总量COD≤0.1536t/a、SS≤0.096t/a、氨氮≤0.0144 t/a、TP≤0.0019 t/a、TN≤0.0192t/a，排入灌南县海西污水处理有限公司集中处理。 最终排入外环境的废水量≤480m3/a；水污染物总量为COD≤0.024t/a、SS≤0.0048t/a、氨氮≤0.0024t/a、TP≤0.0002 t/a、TN≤0.0072 t/a。 （3）固废：本项目固体废物全部回收处理零排放，无需申请总量。 |

# 6、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 6.1施工期： 厂房为租用厂房，无需建设，仅需安装设备，因此无施工期工艺流程。 6.2营运期 （1）营运期生产工艺流程及产污环节见图6.2所示： 图6.2-1 生产工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述： 项目原材料篷布（帆布）以及PVC树脂、二辛脂为直接购买，PVC树脂与二辛脂混合后置于槽内加热至170℃，通过一体式全自动涂覆机将油漆均匀涂覆在篷布上，并通过全自动涂覆机的电加热设备将篷布表层烘干，烘干温度为170~180℃，采用循环水水冷降温，冷却后检验，检验合格后收卷，收卷后即为成品，入库等待出售。 6.3主要产污工序、源强分析与处理措施 施工期：因利用现有厂房，施工期仅为设备安装和调试，施工期污染为设备安装噪声，这类污染影响是短期的且对环境影响很小，在施工结束后将随即消失。 营运期： （1）废水 ①用水情况分析 本项目用水分别为员工生活用水以及冷却塔循环水补水。 本项目冷却塔循环水流量为10m3/h，一年设备运行时长为2400h，循环水总量为24000m3/a，补充水用水量按照循环水总量的1%计算，年补充水量为240m3/a。 生活用水标准按每人100L/d计，生活用水量为600m3/a。则项目总用水量为840m3/a，全部由区域供水管网提供。 生活污水排水量按照用水量的80%计，则产生生活污水量为480t/a。 根据上述各水量的计算，可以得出项目年用水量水平衡图，如图6.3-1所示。 图6.3-1 项目水平衡图（m3/a） ②污水处理措施 本项目营运期废水主要为生活污水，排放量为480m3/a，主要污染物为化学需氧量，氨氮，悬浮物，总磷，总氮，员工生活污水COD浓度为500mg/L、SS浓度为400mg/L、氨氮浓度为35mg/L、TP浓度4mg/L、TN浓度60mg/L，产生量为COD为240kg/a，SS为192kg/a，氨氮为16.8kg/a，TP为1.92kg/a，TN为28.8kg/a。化粪池预处理后接管灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。 （2）废气：本项目营运期废气主要为加热、涂覆、烘干过程中挥发的有机废气。本项目加热、涂覆、烘干设备为一体式全自动涂覆机，并且全自动涂覆机采用密闭设置，收集后废气通过1根15m高排气筒DA001排放。本项目所在厂区其他四个厂房的废气污染物主要为颗粒物，本项目废气污染物主要为VOCs，不会与颗粒物废气反应产生新的污染物。 ①有组织废气 项目所用的PVC树脂、二辛脂按照1：1混合形成混合物，二辛脂常温不易挥发，所以混合工段中不产生废气。本项目采用PVC 树脂为球状颗粒，因此无粉尘废气产生。 项目在加热、涂覆、烘干过程中温度会逐渐上升，因生产过程中最高温度达不到200℃，所以PVC树脂并不分解，而挥发的PVC树脂量（未聚合的PVC，VOCs计）占PVC树脂用量的0.5%，为0.02t/a。随温度上升而挥发的二辛脂（VOCs计），根据同类工艺类比数据，二辛脂挥发率约为0.35%，产生量约为0.285t/a，共产生VOCs为0.305t/a。 处理措施：本项目拟在加热、涂覆、篷布烘干工艺设备为一体式全自动涂覆机，本项目采用密闭罩将其隔离，并在上方设置集气罩（集气效率不低于90%），产生的VOCs由集气罩收集后经废气处理设备（静电净化回收装置，处理效率不低于95%）处理后由1根15m高排气筒DA001排放，排气风机引风量5000m3/h，年运行2400h，则废气排放量为1.2×107m3/a，VOCs排放量为0.0137t/a，排放速率0.0057kg/h，排放浓度1.14mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（80mg/m3）；对周围大气环境影响较小。静电净化回收装置会产生0.2608t/a液化的有机废液（主要成分为二辛脂以及聚氯乙烯），经集液收集后统一委托有资质单位处理，不外排。 工业废气净化设备（静电净化回收装置）介绍： 静电净化工艺原理：LZD新型圆管式静电净化设备是利用高压直流下的电晕效电，气体电晕促使油烟雾粒带电，在电场力作用下，雾粒从气体中分离出来的吸附方法，在圆管式静电净化回收塔体，从烟雾中捕集分离和捕捉的不是重力，力不是惯性力而是电场力，这个过程是首先把静电的电荷赋予烟雾颗粒，在足够强的电场力推动下，雾粒很快到达样板圆管壁上并凝聚成液珠，在圆管壁上堆积，在重力的作用下，自由滴入设备的集液槽中，通过阀门收集液体原料。 图6.3-2 工作原理图 静电净化回收设备由圆管式净化塔、电气控制系统、冷却器系统、风机风机系统等组成。 产品特点：净化效率高，可靠性高，运行稳定，能承受瞬态及稳态短路。当静电电场产生火花放电时，由于电源输出电流是“恒流”的，电场中的电流不会增加，而电网输入电流却为额定值的10%，确保了电源设备的安全，同时由于“恒流”，使得放电通道自行消失，保护了电晕线和阳极圆管。运行电压高，并能抑制放电，对机械缺陷不敏感。电源结构简单，多组L-C采用并联的设计，检修方便，电源故障率低。有快速过压保护，响应时间≤1ms。功率因数COVΦ≥0.90，节电效果明显。 ②无组织废气 未被收集的废气经车间无组织排放，排放量约为0.0305t/a。无组织废气产生及排放情况见表6-1。 表6-1 无组织废气产生及排放情况 污染物 污染源位置 产生量（t/a） 排放量（t/a） 面源参数（m） 长 宽 高 VOCs 篷布涂覆车间 0.0305 0.0305 70 15 6 （3）噪声：项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声，各种设备具体的噪声值见表6-2。 表6-2 主要设备运行噪声值 单位dB（A） 序号 设备名称 噪声值 1 全自动涂覆机 70~75 2 冷却塔 60~70 3 废气处理装置 60~70 处理措施：设备安装时增加减震设备，加强对设备进行保养维护，经厂墙隔音、距离衰减后，噪声基本可以降低至55dB（A）以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求。 （4）固废： 项目营运期固废主要是生产过程中产生的废包装袋、废原料桶、有机废液、以及员工生活垃圾。 ①废包装袋：项目使用PVC树脂的包装袋规格为20kg/袋，每个包装袋重量约0.1kg，年使用PVC树脂4吨，共产生废包装袋200只，约为0.02t/a。废包装袋收集后由环卫部门处理。 ②废原料桶：项目使用二辛脂的原料桶规格为190kg/桶，每个原料桶重约19kg，年使用二辛脂4吨，共产生废原料桶21个，约为0.4t/a。废包装桶委托有资质单位处理。 ③有机废液：静电净化回收装置在集气、净化过程会产生0.2608t/a的有机废液，主要成分为二辛脂、聚氯乙烯，经集液槽收集后委托有资质单位处理。 ④员工生活产生生活垃圾，主要为纸屑、果皮等。生活垃圾按每人每天产生量1kg/d计算，全年工作300天，则生活垃圾产生量约6t/a，收集后统一交由环卫部门处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的规定，首先判断建设项目生产过程中产生的物质是否属于固体废物，判定依据及结果见表6-3；项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表见表6-4；项目营运期危险废物分析结果汇总见表6-5。 表6-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废包装袋 开袋 固态 塑料 0.02 ( / 《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等 2 废原料桶 开桶 固态 铁材 0.4 ( 3 有机废液 废气处理 液体 二辛脂、聚氯乙烯 0.2608 ( / 4 生活垃圾 生活办公 固态 纸屑、 果皮 6.0 ( / 合计 6.6808 / / 表6-4 项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算 产生量（t/a） 1 废包装袋 / 开袋 固态 / / / 工业垃圾 86 0.02 合计 0.02 表6-5 项目营运期危险固体废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 属性 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 有机废液 HW13 900-016-13 0.2608 废气处理 液态 二辛脂、聚氯乙烯 危险固废 1yr T 委托有资质单位处理 2 废原料桶 HW49 900-041-49 0.4 开桶 固态 铁材 危险固废 7d T/In 委托有资质单位处理 合计 0.6608 / / / / / / 本项目需设置专门的危废暂存仓库，将危险废物封存，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。对相应的暂存仓库建设基础的防渗设施、防雨、防风、防晒及配套照明设施等，并在厂内单独隔离，及时委托有资质的单位清运处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定。 按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下： 表6-6 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 代码 产生量 （t/a） 利用 处置方式 利用处置单位 1 废包装袋 开袋 工业垃圾 86工业垃圾 0.02 委托处置 环卫部门 2 废原料桶 开桶 危险废物 900-041-49 0.4 委托处置 有资质单位处理 3 有机废液 废气处理 危险废物 900-016-13 0.2608 委托处置 有资质单位处理 4 生活垃圾 生活办公 城市生活垃圾 99其它废物 6.0 委托处置 环卫部门

# 7、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 排放 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产线 (有组织） | VOCs | 22.88 | 0.2745 | 0.1144 | 1.14 | 0.0137 | 高空排放 |
|  | 厂房 (无组织） | VOCs | / | 0.0305 | 0.0127 | / | 0.0305 | 大气 |
| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 （m3/a） | / | 480 | / | 480 | 灌南县海西污水处理有限公司 |
|  |  | COD | 500 | 0.2400 | 320 | 0.1536 |  |
|  |  | SS | 400 | 0.1920 | 200 | 0.0960 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.0168 | 30 | 0.0144 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0020 | 40 | 0.0019 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.0288 | 60 | 0.0192 |  |
| 无电磁辐射和电离辐射 | 无 |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 综合 利用（t/a） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| 固废 | 开袋 | 废包装袋 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 环卫部门收集处理 |
|  | 开桶 | 废原料桶 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废气处理 | 有机废液 | 0.2608 | 0.2608 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 项目设备噪声值为60~75dB（A），噪声设备产生的噪声经过增加减震措施、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目废气经处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河；各类固废合理存放、处理，零排放；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境产生影响极小。 |

# 8、环境影响分析

8.1施工期环境影响分析 本项目为租用现有厂房，施工期仅为设备安装和调试，施工期对环境影响主要为设备安装噪声，这类污染影响是短期的且对环境影响很小，在施工结束后将随即消失。

8.2营运期环境影响分析 8.2.1大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1.Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2.评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表8-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3.污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表8-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 VOCs 二类限区 8小时 600.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见表8-3与表8-4。 表8-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标（℃） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流速 （m/s） DA001 119.291401 34.104527 1.0 15.0 0.4 25.0 10 VOCs 0.0057 kg/h 表8-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔 高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 经度 纬度 长度 宽度 有效 高度 厂房 119.291175 34.104618 1.0 70.0 15.0 10.0 VOCs 0.0127 kg/h （3）项目参数 估算模式所用参数见表8-5。 表8-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 40℃ 最低环境温度 -10.0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表8-6。 表8-6 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) DA001 VOCs 1200.0 1.3352 0.1113 / 厂房 VOCs 1200.0 11.9 1.0017 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的VOCs，Pmax值为1.0017%，Cmax为11.9ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目大气环境影响评级等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表8-7。 表8-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/ （kg/h） 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 DA001 VOCs 0.0057 1.14 0.0137 一般排放口合计 VOCs 0.0137 有组织排放总计 VOCs 0.0137 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算见表8-8。 表8-8 无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 厂房 VOCs 通过车间内强制对流通风机及排气扇排出车间、加强管理等 厂内无组织：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界无组织：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂内 厂界 0.0305 6.0 2.0 ③大气污染物年排放量核算见表8-9。 表8-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.0442 建设项目大气环境影响评价自查表见附表2。 （6）大气环境防护距离 经计算，本项目各大气污染物下风向最大占标率为7.0938%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物的短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，无超标点。所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m），各参数取值见表8-10。 表8-10 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别1 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 经计算，卫生防护距离计算结果见表8-11。 表8-11 卫生防护距离计算结果表 面源 名称 污染物 面源面积（m2） 计算参数 卫生防护距离 Cm（μg/m3） A B C D L计（m） L卫（m） 厂房 VOCs 1035 1200 470 0.021 1.85 0.84 0.152 50 注：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离的确定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 根据表8-11计算结果可知，本项目需以厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为北侧的灌南县百年树人实验中学，最近距离约140m处。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不应新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。卫生防护距离线见附图2。 8.2.2水环境影响分析 （1）污水措施综述 本项目产生的污水主要为生活污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。因此本项目污水对周边环境影响较小。 （2）地表水环境影响评价工作等级的确定 项目投运后，排水主要为生活污水。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表8-12 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表8-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS 氨氮 TP TN 连续排放流量不稳定 TW001 化粪池 消化 DW-01 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目生活污水经园区污水管网排至区域污水处理站，经收集处理后的尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表8-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW-01 COD 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 2 SS 400 3 氨氮 45 4 TN 70 5 TP 8 本项目废水污染物排放信息见表8-15。 表8-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 新增日排放量/（kg/d） 全厂日排放量/（kg/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW-01 COD 320 0.512 0.512 0.1536 0.1536 2 SS 200 0.32 0.32 0.096 0.096 3 氨氮 30 0.048 0.048 0.0144 0.0144 4 TP 4 0.064 0.064 0.00192 0.00192 5 TN 40 0.0064 0.0064 0.0192 0.0192 全厂排放口合计 COD 0.1536 0.1536 SS 0.096 0.096 氨氮 0.0144 0.0144 TP 0.00192 0.00192 TN 0.0192 0.0192 水环境影响评价自查表见附表3。 （3）水环境影响评价结论 本项目污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。对周围环境影响很小。 8.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产用全自动涂覆机、冷却塔等设备，各噪声声压级一般在60~75dB（A）之间。本项目拟采取减震、隔声等措施减少对周围环境干扰。 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，DC= 0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图A.1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源到预测点之间的噪声衰减情况见表8-16。 表8-16 距离衰减对各预测点的影响值表 单位dB（A） 设备名称 数量（台） 降噪后单台源强dB（A） 声源位置 各厂界预测值 标准限值 东 南 西 北 全自动涂覆机 1 55 厂房内 21.02 36.94 35 41.02 昼间：65 夜间：55 废气处理装置 1 55 厂房外 21.02 36.94 35 41.02 冷却塔 1 60 厂房外 18.10 35 48.98 41.02 根据预测，项目在厂界四周的昼间噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）夜间噪声值≤55dB（A）。本项目无夜间生产作业。 8.2.4固废环境影响分析 （1）一般固废 废包装袋以及生活垃圾收集交由环卫部门收集处理。 （2）危险固废 有机废液（危废类别为HW13，危废代码为900-016-13）属于危险固废，收集后委托有资质单位处理。 本项目废原料桶（危废类别为HW49，危废代码为900-041-49）属于危险固废收集后委托有资质单位处理。 固体废物全部回收或收集处置，零排放，不会对环境产生不利影响。 8.2.5土壤环境影响分析 （1）影响识别 根据土壤导则4.2.1可知，项目涉及的土壤环境影响类型共有三种情况：生态影响型、污染影响型、复合影响型（兼具生态影响和污染影响）。 本项目位于连云港市灌南经济开发区，本项目不对生态环境、生物因子和非生物因子造成影响，故影响识别为污染影响型。 （2）等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见下表：本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定见表8-17，本项目的土壤环境影响评价工作等级见表8-18。 表8-17 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表8-18 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为篷布涂覆，项目类别为III类；项目占地规模为小型（＜5hm2）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条的内容，本项目不涉及环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）表3的内容，本项目敏感程度为不敏感。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不展开土壤环境影响评价工作。 8.2.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的内容，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）对照附录A，本项目应为IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 8.2.7环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 ①项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的危险化学品，因此本项目不存在重大危险源，项目生产过程中的环境风险是完全可以接受的。 ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标分布情况见表4-3。 ③物质风险调查 本项目为所用的原辅材料主要为树脂，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不存在风险物质。 ④生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标以及树脂火灾产生的污染物，会对周围大气环境造成影响。 （2）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质厂界内最大存放量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。判定公式如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 对于多种（n种）物质同时存放或使用的场所，利用下列公式计算： 式中： qi—i种物质的实际储存量； Qi—i危险物质对应的生产场所或储存区的临界量：i=1～n 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目不存在风险物质因此，项目厂区危险物质Q=0<1。 本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 根据本项目环境风险潜势为Ⅰ级，最终判定环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。具体等级划分见表8-19。 表8-19 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 （4）风险事故环境影响分析 ①大气环境环境风险分析 本项目所涉及的树脂，在发生火灾时，燃烧过程中生成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃等废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 ②地下水环境风险影响 树脂发生火灾产生的消防废水以及化粪池污水入渗进入地下水中以及冷却塔循环水渗入地下水中，对地下水造成影响。 ③地表水环境风险影响 对地表水的影响，主要来自树脂燃烧所产生的消防废水，消防废水外排造成地表水影响。本项目距离周边河流较远，由于距离较远，预计本项目环境风险对地表水影响较小。 （5）风险防范措施 虽然生产工艺采用目前较为先进的生产工艺，但必须切实严格加强管理，采取严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的应急措施，确保安全生产： ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （6）风险小结 项目运行过程中存在的风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求对生产设备、原辅料运输储存以及生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施后，该项目对周围环境的风险影响在可接受范围之内。 表8.2-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年油漆涂覆150万吨篷布项目 建设地点 连云港市灌南县经济开发区秦皇岛路北侧 地理坐标 经度 119.288739 纬度 34.105623 主要危险物质及分布 无风险物质，但本项目所涉及的原料主要为树脂，发生火灾事故时产生大量的废气污染物对大气环境造成影响。 环境影响途径及危害后果 （1）大气环境环境风险分析 本项目所涉及的树脂，在发生火灾时，燃烧过程中生成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃等废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 （2）地下水环境风险影响 树脂发生火灾产生的消防废水以及化粪池污水入渗进入地下水中以及冷却塔循环水渗入地下水中，对地下水造成影响。 （3）地表水环境风险影响 对地表水的影响，主要来自树脂燃烧所产生的消防废水，消防废水外排造成地表水影响。本项目距离周边河流较远，由于距离较远，预计本项目环境风险对地表水影响较小。 风险防范措施要求 ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 填表说明 经过上述分析，本项目的环境风险可控，可能影响的范围、程度均较小。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 8.3环保“三同时” 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）针对固废，建设单位向当地环保主管部门（灌南生态环境局）申请“三同时”验收；针对废气、噪声、废水，建设单位进行自主验收。 项目建设后，“三同时”验收一览表如下。 表8-21 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力） 执行标准或 拟达要求 完成时间 废气 加热、涂覆、 烘干 VOCs 静电净化 回收装置 +15m高排气筒 有组织：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 厂内无组织：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界无组织：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 同时建设、同时施工、同时投入生产 废水 生活污水 pH、COD、SS、氨氮、TP、TN 经化粪池预处理后排入灌南 海西污水处理有限公司 灌南县海西污水处理有限公司接管标准 噪声 全自动涂覆机、废气处理装置、冷却塔 等效A声级 合理布局、隔声减震等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 废气处理 有机废液 委托有资质单位处理 有效处置，零排放 废原料桶 废铁桶 委托有资质单位处理 开袋 包装袋 环卫部门清运处理 生活办公 生活垃圾 环卫部门清运处理 事故应急措施 / 环境管理与环境监测 完善环保制度等 雨污分流、排污口 雨污分流 总量平衡方案 废气污染物在灌南县范围内平衡解决；废水污染物总量拟在灌南县海西污水处理有限公司已批总量指标内平衡，不需单独申请。 卫生防护距离 本项目需以厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离

# 9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热、涂覆、烘干 | VOCs | 密闭设备+静电净化回收装置+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池预处理后排至灌南县海西污水处理有限公司集中处理 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固废 | 废气处理 | 有机废液 | 委托有资质单位处理 | 零排放 |
|  | 开桶 | 废原料桶 | 委托有资质单位处理 | 零排放 |
|  | 开袋 | 废包装袋 | 环卫部门收集处理 | 零排放 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 零排放 |
| 噪声 | 项目设备噪声值为60~75dB（A），噪声设备产生的噪声经过增加减震措施、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目废气经处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河；各类固废合理存放、处理，零排放。 项目在严格操作管理的情况下，对生态环境基本不产生影响。 |

# 10、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 本项目总投资500万元，位于连云港市灌南县经济开发区，租用连云港鼎茂电子科技开发有限公司现有厂房，厂房面积约1035平方米。购置生产设备全自动涂覆机、废气处理装置、冷却塔等设备，主要生产活动为篷布涂覆，年涂覆篷布约150万吨。 项目定员20人，不提供食宿，生产人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天。 10.1.2产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类》中C1784篷、帆布制造，不属于高能耗项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限值类、淘汰类，为允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。连云港市锐泽篷布有限公司帆布涂覆项目符合灌南县经济开发区产业定位和发展规划。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 10.1.3选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 根据《灌南县城市总体规划（2016-2030）》，本项目位于灌南县经济开发区，项目用地为二类工业用地，符合规划要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。 因此，项目选址是合理的。 10.1.4与“三线一单”相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及灌南县生态空间管控区域动态调整的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为南六塘河清水通道维护区与武障河重要湿地。 项目所在厂房距离南六塘河清水通道维护区直线距离约1000米，距离武障河重要湿地直线距离约1700m，而南六塘河清水通道维护区生态管控空间范围为南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围；武障河重要湿地生态管控空间范围为灌南县县城北郊，县城中心北约5000米处，宁连高速公路东6000米处。处于武障河、盐河、南六塘河、老六塘河的交汇处，是苏北黄金水道—灌河的最上游。 本项目位于南六塘河西岸，因此本项目距离南六塘河清水通道维护区约900米，所以不在南六塘河清水通道维护区内，不违反其相关的保护政策；本项目位于武障河重要湿地西南侧，距离武障河重要湿地生态管控区约1700m，所以本项目不在武障河重要湿地生态管控区范围内。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和灌南县生态空间管控区域动态调整相符。 根据对《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 根据对《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）、《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本项目符合环境准入负面清单要求。 本环评对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），本项目符合文件关于废气、废水、危废的相关处置要求。 因此，本项目符合“三线一单”的要求。 10.1.5环境质量现状 连云港市环境监测中心站（本项目西北50公里处）发布的2019年监测数据进行区域达标评价，根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目所在评价区为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程。从大气环境监测结果及评价指数来看，PM10、PM2.5、O3因子污染指数较小，通过一系列的改善措施之后，项目区域内的PM10、PM2.5、O3可达标。 历史监测数据表明，南六塘河各监测因子均能满足III类水体标准要求。 项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 10.1.6达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目废气主要为加热、涂覆、烘干过程中挥发的有机废气，本项目加热、涂覆、烘干为一体式设备，并且采用密闭罩隔离，通过集气收集并通过静电净化回收装置处理，处理后通过一根15米的排气筒排放。未收集的污染物车间内无组织排放。本项目所在厂区其他四个厂房的废气污染物主要为颗粒物，本项目废气污染物主要为VOCs，不会与颗粒物废气反应产生新的污染物。 根据预测，本项目建成后，项目排放废气污染物最大落地浓度未超过一次/小时均浓度值。本项目需以生产车间边界为起点，设置50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为北侧的灌南县百年树人实验中学，距厂房西北角距离约140 m，因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理有限公司，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。对周边地表水环境影响极小。 （3）噪声 根据预测，建设项目在厂界四周的昼、夜间噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），且本项目无夜间生产作业。因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （4）固废 本项目固废全部回收处置，零排放，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： （1）废气：VOCs排放量为0.0442t/a（其中有组织0.0137 t/a，无组织0.0305t/a）。 需向连云港市灌南县生态环境局申请总量。 （2）废水：总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，考核因子SS。 本项目废水排放总量（接管考核量）≤480 m3/a；水污染物排放总量COD≤0.1536t/a、SS≤0.096t/a、氨氮≤0.0144 t/a、TP≤0.0019 t/a、TN≤0.0192t/a，排入灌南县海西污水处理有限公司集中处理。 最终排入外环境的废水量≤480 m3/a；水污染物总量为COD≤0.024t/a、SS≤0.0048t/a、氨氮≤0.0024t/a、TP≤0.0002 t/a、TN≤0.0072 t/a。 （3）固废：本项目固体废物全部回收处理，零排放，无需申请总量。 10.1.7总结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”控制要求，选址较为合理。在各种污染防治措施落实的条件下，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。 10.2建议 （1）上述评价结果是根据连云港锐泽篷布有限公司提供的建设规模、生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果项目的性质、生产品种、规模、工艺流程、排污情况及防治措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环境影响评价文件； （2）切实落实好环保措施，减少对周边环境的影响； （3）项目建设应严格执行相关环保制度；各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准；加强生产管理和设备维护保养，确保废气、废水、噪声达标排放； （4）建设单位应制订环境保护计划和环境管理制度，要有专门的人员检查日常的环境管理工作； （5）加强生产管理和员工岗位培训及安全教育，制定和执行电气设备用电安全规程，预防和减少触电事故、烧伤、烫伤事故和火灾事故的发生。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

PVC树脂、二辛脂

涂 覆

篷布（帆布）

烘 干

冷 却

检 验

收 卷

有机废气

加热

成 品

新鲜水840

冷却塔补水

生活用水

化 粪 池

损耗120

损耗240

灌南县海西污水处理有限公司

公兴河

240

600

480

480

480

循环

有机废气

冷 却 器

工业油烟

净化设备

废液回收

有资质单位处理

风机

洁净空气排放