建设项目环境影响报告表

项目名称： 灌南九凌荣创建材有限公司石子加工，

机制砂生产项目

建设单位：     灌南九凌荣创建材有限公司

编制日期：2020年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南九凌荣创建材有限公司石子加工，机制砂的生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南九凌荣创建材有限公司 |
| 法人代表 | 张超 | 联系人 | 张超 |
| 通讯地址 | 江苏灌河半岛产业园内 |
| 联系电话 | 15318787518 | 传真 | — | 邮政编码 | 222524 |
| 建设地点 | 江苏灌河半岛产业园内 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县发改委 | 项目代码 | 2019-320724-30-03-562530 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 十九、非金属矿物制品业 51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 |
| 占地面积（m2） | 28000 | 绿化面积（平米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 46 | 环保投资占总投资比例 | 23% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2020年9月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 建设项目主要原辅材料名称及用量见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 数量/单位 储存方式 1 石块* 220 万吨/a 原料区 *本项目原料石块全部为外购毛石。 本项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号 生产线 设备 数量、规格 备注 1 石子加工 复摆颚式破碎机 1台、PE900 × 1200 破碎工段 标准圆锥破碎机 1个、S240BC 破碎工段 短头圆锥破碎机 1个、S240DC 破碎工段 双层振动筛 4台、2YA2400 × 7000 筛分工序 棒条给料机 1个，GZB1200× 5000B 上料 传送带 9个 料仓给料机 1个，GZB1200× 5000B 上料 2 机制砂 复摆颚式破碎机 1台、PE900 × 1200 破碎工段 标准圆锥破碎机 1个、S240BC 破碎工段 短头圆锥破碎机 1个、S240DC 破碎工段 双层振动筛 4台、2YA2400 × 7000 筛分工序 棒条给料机 1个，GZB1200× 5000B 上料 传送带 10个 料仓给料机 1个，GZB1200× 5000B 上料 洗砂机 2台、XS2545 清洗工段 脱水筛 3台、TS2028 脱水工段 洗沙提取机 1台、SG200-300-6 细砂提取工段 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | 63815.5 | 电（万kwh/a） | 180 |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 废水排放量：生产废水处理后回用，不外排，员工清洗水产生量为432t/a，用于洒水抑尘，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 随着经济的发展，市场对石子和机制砂的需求越来越大，为满足市场需求，灌南九凌荣创建材有限公司拟在江苏灌河半岛临港产业园（项目备案中，建设地点为连云港市灌南县堆沟港镇半岛临港产业园，园区规划环评中称之为江苏灌河半岛临港产业园，本环评统一称为江苏灌河半岛临港产业园）内投资200万元建设石子加工，机制砂的生产项目，项目建成后可形成每小时生产150吨石子和150吨机制砂的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号文修改单）的要求，本建设项目属于“十九、非金属矿物制品业，51石灰石和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，需编制环境影响报告表。 建设单位于2019年12月委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。本环评单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 建设单位于2020年3月31日，因违反环境影响评价法第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”，被连云港市生态环境局行政处罚，行政处罚决定书文号： 连灌南环罚[2020]16号，具体见附件。 2、项目概况 本项目总投资为200万元，位于江苏灌河半岛临港产业园区内，项目占地面积28000m2，总建筑面积22100m2。包括生产车间1座，原料堆棚1座，成品堆棚1 座，并设有办公生活区、环保工程等生产和辅助配套设施。项目建成后，将形成每小时生产150吨石子和150吨机制砂的能力。项目地理位置见附图1。 3、预判符合性分析 （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 项目位于江苏灌河半岛临港产业园，租用江苏灌河国际港务有限公司场区，用地性质为工业用地（用地证明见附件7），项目建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，符合相关环境功能区划要求项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类产业，项目建设符合国家产业政策。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013 年3月15日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为一般允许类。因此，拟建项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 ③ 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 《长江经济带发展负面清单指南（试行）中指出“禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目”本项目为建材项目，位于江苏灌河半岛临港产业园内，在合规园区内且不在保护区及生态红线范围内，江苏灌河半岛临港产业区产业发展规划环境影响报告书已取得批复，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》。 ④与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号文相符性 本项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内，园区及卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在。企业产生污水用于抑尘，不外排。目前园区水、电等基础设施比较较完善。拟建项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，自动化水平高，“三废”经治理后，均能稳定达标排放，本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发[2016]47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 ⑤与江苏灌河半岛临港产业区产业规划相符性分析 本项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内，目前，园区已经完成规划环评并取得批复。 规划中指出，江苏灌河半岛临港产业区以服务地方经济和“港、产、城联动”发展为主，重点发展冶金产业、再生资源利用、船舶产业、粮油加工、海河联运、表面处理产业等。目前产业区入区18家生产型企业23个项目，其中，拟建3家，在建1家，停产5家。产业园企业以钢铁及下游、船舶制造、建材、物流码头、化工等产业为主，本项目为建材加工项目，为园区允许建设项目，并取得园区准入证明，因此，本项目符合江苏灌河半岛临港产业区产业规划。 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 对照《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），灌南县生态空间保护区域列表如下，灌南县生态红线区域保护规划图见附图2。 表1-6江苏省生态空间管控区域规划 序号 名称 主导生态功能 面积及范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 1 “幸福林海”生态公益林 水源涵养 8.20 8.20 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡堤脚向南600米 2 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 0.28 0.28 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 3 北六塘河清水通道维护区 水源水质保护 15.01 15.01 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 4 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 水源水质保护 3.64 3.64 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 5 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 4.30 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 6 柴米河（灌南县）重要湿地 湿地生态系统保护 4.22 4.22 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 7 义泽河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.08 2.08 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 8 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.34 2.34 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 9 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 50.95 50.95 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对 应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 10 灌河洪水调蓄区 洪水调蓄 39.73 39.73 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 11 武障河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.35 2.35 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至 灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 12 义北干渠洪水调蓄区 洪水调蓄 2.48 2.48 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 13 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 1.79 1.79 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 14 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 水源水质保护 6.84 6.84 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） 15 龙沟河洪水调蓄区 洪水调蓄 1.13 1.13 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 16 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.97 0.97 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 17 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.92 0.92 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） 18 灌南二郎神文化遗迹公园 自然与人文景观保护 0.08 0.08 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 距离本项目最近的生态空间保护区域为灌河洪水调蓄区，根据上表可知，灌河洪水调蓄区的范围为东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米。本项目位于连云港半岛临港产业园区内，距离灌河洪水调蓄区125米，不在生态空间管控区域范围内。 ②环境质量底线分析 本次评价对照《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）和《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行环境质量底线相符性分析。 项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内，根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年5月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水灌河水质满除溶解氧外，各监测断面的各个监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准的要求；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准。 项目运行过程产生的生活污水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》的通知，设定资源消耗上限对能源、水、土地等战略性资源消耗总量实施管控；根据连云港市战略环评：2020年、2030年水资源利用总量红线分别为29.43亿立方米、31.4亿立方米。2020年、2030年万元工业增加值用水量控制在18立方米/万元、12立方米/万元的目标。2020年、2030年全市能耗总量控制在2100万吨、3200万吨标煤（其中，煤炭消费比例控制在62%、52%以下）；2020年、2030年单位GDP能耗控制在0.62、0.5吨标准煤/万元。本项目取水来自园区供水管网，取用量较少，不会对区域供水产生明显影响。 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》的通知，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。本项目为新建项目，拟建项目位于江苏连云港市灌南县临港产业园内，用地性质规划为三类工业用地，不占用耕地，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的限制和禁止用地，符合土地资源消耗总量上限的要求。 项目用电来自市政供电电网，项目无高耗电高耗能设备。 ④环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策要求，同时符合《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准人制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕9号）的各项要求。 不属于禁止建设的项目。 （3）与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办[2018]4号）相符性 根据《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办[2018]4号），建设项目属于其他行业，建设项目相符性分析见表1-4。 表1-4 相符性分析 序号 文件要求 建设项目建设情况 相符性分析 1 物料运输 运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车 项目产品机制砂通过密闭皮带输送机输送至密封车厢中。 相符 运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 | 机制砂原料存放于车间存放区域中，项目原料与产品共用一个车间存放区域，分区堆放。车间为封闭框架式厂房，四周封闭，拥有屋顶。地面使用混凝土硬化，设置地坑进行产品输送，配备洒水抑尘装置。 相符 厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。 厂区道路硬化，定期清扫，定期洒水抑尘。项目车间配备洒水抑尘装置，车辆在驶离料场前清洗车轮、清洁车身。 相符 2 物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：(1)密闭操作； (2)在封闭式建筑物内进行物料装卸； (3)在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施 机制砂存放堆棚为封闭钢棚结构，并在存放区域设置配备洒水装置进行洒水抑尘。 相符 3 物料储存 粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 机制砂存放堆棚为封闭钢棚结构。 相符 粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙(或围挡)及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 车间为封闭式建筑，并在原料存放区域设置配备洒水装置进行洒水抑尘。 相符 露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡(出入口除外)，围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布(网)或喷洒化学稳定剂等控制措施。 项目不设置露天原料仓。 相符 临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 原料、产品不露天堆放，并使用防尘布覆盖 相符 4 物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一: (1)采用密闭输送系统； (2)在封闭式建筑物内进行物料转移和输送；(3)在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 | 项目生产车间密闭，且在上料点、落料点上方安装集气罩，输送带安装喷淋装置 相符 5 物料加工与处理 物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节(如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料等)应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 项目在投料、破碎、筛分工序进行气体收集，其他工序洒水抑尘 相符 密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 项目皮带运输为密闭式运输，车间密闭，废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外 相符 6 运行与记录 (1)生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 (2)封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态。 (3)应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。 项目运行后按要求记录台账，建立完善的风险应急机制 相符 4、项目建设内容及规模 项目占地面积28000m2，总投资200万元，建设内容包括仓库、车间及配套设施等。项目产品主要工程内容见表1-4。 表1-4 项目主要建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容 工程规模/设计能力 主体工程 生产区 生产车间1座。内设石子生产线1条、机制砂生产线1条 一层10000m2 储运工程 储运设施 成品堆棚1座 一层6000m2 原材料堆棚1座 一层6000m2 辅助工程 配套设施 配电室 一层50m2 公共工程 供水系统 江苏灌河半岛临港产业园区供水管网 供水量为63815.5m3/a 供电系统 江苏灌河半岛临港产业园区供电电网 年用电量180万kWh 环保工程 废气处理 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒(DA001) / 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒(DA002) / 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒(DA003) / 喷淋装置 / 噪声控制 减振、隔声消声设施 / 废水处理 洗砂水处理罐、清水罐 / 固废处置 一般工业固废暂存场一个（50m2） 清污分流、排污口规范化设置 清污分流、排污口规范化设置 / 5、产品方案 建设项目的产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案一览表 序号 生产线名称 设计规模 年工作时间 1 石子加工生产线 0-5mm20 t 108万吨/a 7200h 5-10 mm25t 10-20 mm50 t 20-30 mm13 t 2 机制砂生产线 0-5mm20 t 108万吨/a 7200h 5-10 mm25t 10-20 mm50 t 20-30 mm13 t 6、公用及辅助工程 （1）给排水系统 给水：项目总用水量为63815.5t/a，来源于江苏灌河半岛临港产业园供水管网。 排水：项目废水主要为员工清洗用水，用于洒水抑尘，不外排。 （2）供电 项目年用电量为180万kWh，由江苏灌河半岛临港产业园供电电网供给。 7、环保投资 本项目总投资200万元，环保投资估算为46万元，占项目总投资的23%，具体见表1-6。 表1-6 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 废气 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒3套 25 喷淋装置 5 噪声 减振、消声、隔声设施 10 废水 机制砂清洗水处理罐 1 清水罐 1 固废 一般固废仓库 2 垃圾桶、垃圾箱等 1 清污分流、排污口规范化设置 - 1 合计 46 7、场区平面布置及合理性分析 项目位于江苏灌河半岛临港产业园。根据场区平面布置图，项目区域主导风向为东北风，场区无办公楼。场区设计布局合理，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，场区平面布置较为合理。项目平面布置见附图3。 8、劳动定员、工作班制和工作时间 职工人数：30人。 工作制度：年工作300天、7200小时。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内。租赁江苏灌河港务有限公司的闲置场地，根据现场勘查，租赁区现状为空地。不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 项目地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。项目地理位置图见附图1。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表2-1。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目位于江苏灌南半岛临港产业园内，项目评价范围内没有近期环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，灌南县属于连云港市，因此，连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据可以代表项目建设地点（灌南县经济开发区）的环境质量现状。故本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，评价基准年为2019年。根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 根据上表可知，SO2和NO2年平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下： （1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。 （4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。 （5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 （6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。 通过实施《连云港市空气质量达标规划》及《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 本项目附近地表水主要为灌河，根据《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》中监测结果及评价结果，除溶解氧外，各监测断面的各个监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准的要求。 3、声环境质量现状 根据《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》，项目所在地区域为保留区，区域声环境属2类区。根据《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》中的监测结果，项目所在位置满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 4、地下水环境质量现状 根据《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》，项目所在位置氟化物、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂等指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类标准；亚硝酸盐符合Ⅱ类标准；氨氮、硝酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数符合Ⅲ类标准；pH、硫酸盐、总硬度符合Ⅳ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于江苏灌河半岛临港产业园区，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定项目周边2500m内环境保护目标如下： 1、保护目标周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护区域内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、保护建设区域不因本项目的建设而降低其功能级别。 4、保障周边居民不会因为本项目建设而降低生活质量。 表3-1 主要环境保护目标 环境要 素 环境保护对象 相对厂址方位 坐标（/m） 相对厂界距离（m） 规模 保护 内容 环境 功能区 X Y 大气及环境风险 刘庄村 NE -423 215 470 500户2000人 居住区 GB3095-2012中二类区 董沟 NE 1500 1700 2300 420户1450人 居住区 九队 NE 200 1300 1450 400户1600人 居住区 亚邦 新村 NW -1800 1600 2260 300户1200人 居住区 四圩 SW -2200 1800 2600 350户1400人 居住区 亚邦滨湖花园 E -2200 400 2300 400户1600人 居住区 八尺 NW 900 120 980 300户1200人 居住区 堆沟新城 SW -2200 -2000 2700 600户2400人 居住区 港盛花园 SW -2400 --2100 2800 800户3200人 居住区 金三角花园 SW -2000 --2300 2700 200户800人 居住区 八队 SW -1570 -1600 1700 800户3200人 居住区 王庄 S 0 -210 210 2000人 学校 堆沟港中学 E 1200 600 800 3600人 居住区 灌南县刘庄小学 NW -170 500 600 1000 学校 灌南县堆沟港小学 SW -2100 --2400 2900 4000人 学校 地表水 灌河 E / / 125 大型 农业用水 GB3838-2002中Ⅲ类 声环境 厂界外200m范围 / / / / / / GB3096-2008中2类区 生态环境 灌河洪水调蓄区 E / / 125m 68km 洪水调控二级管控区 《江苏省生态红线区域保护规划》 地下水 项目周边地下水及含水层 周边 / / 6km2 / / GB/T14848-2017 土壤 厂区 周边 / / / / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 注：以场区西南角为坐标原点，正东方向为x轴正方向，正北方向为Y轴正方向。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095–2012）中二级标准。具体限值标准详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准主要指标值 污染物名称 取值时间 浓度限值 浓度单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》GB3095-2012 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），灌河水质执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外） 序号 评价因子 Ⅲ类水标准值 标准来源 1 pH值 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 溶解氧≥ 5 3 高锰酸盐指数≤ 6 4 化学需氧量（COD）≤ 20 5 五日生化需氧量（BOD）≤ 4 6 氨氮（NH3-N）≤ 1.0 7 总磷（以P计）≤ 0.2 3、地下水 项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分类评价，具体标准值详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 评价 因子 pH 氨氮 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝 酸盐 硫酸盐 总大肠 菌群* I类 标准 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类 标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类 标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类 标准 5.5~6.5, 8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类 标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 | ＞4.8 ＞350 ＞100 4、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目产生的废气主要为颗粒物，运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 有组织排放标准 无组织排放监控浓度限度 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒（m） 最高允许排放速率（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值，颗粒物：周界外浓度最高点为1.0mg/m3； 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准：昼间70。 3、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目废水（432t/a）为员工清洗水，不产生粪便污水，用于洒水抑尘，不外排。 本次评价建议申请排放总量如下： 大气污染物总量控制指标：颗粒物1.296 t/a。。 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 1. 施工期 建设项目建设施工工艺及产污流程，详见图5-1： 图5-1 施工工艺及产污流程图 二、营运期工程分析 （1）石子加工工艺流程 图5-2 石子加工工艺流程图及产污环节图 生产工艺流程说明： 本碎石流程采用粗碎→中碎→细碎→筛分工艺。 原料用铲车装入喂料机输送至颚式破碎机破碎，破碎后成为粗料，粗料进入圆锥破碎机中进行再次破碎形成中料，最后进入短头破碎机。破碎后的原料进行多次筛分，形成不用粒径的石子作为产品出售。 项目在输送带上设有自动喷淋装置喷淋降尘。 （2）机制砂工艺流程 图5-3机制砂生产工艺流程图 生产工艺流程说明： （1）破碎筛分 原料用铲车装入喂料机输送至破碎机破碎，破碎后的原料进入标准和短头圆锥机进行三级破碎，破碎后进行筛分，大颗粒返回破碎机进行破碎，细颗粒进入洗砂机进行清洗。 清洗 采用水轮洗砂机对石粉进行冲洗。本项目采用轮斗式洗砂机进行洗砂，其工作原理：电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。 脱水 砂石经脱水筛脱水后即为砂粒产品，脱水后的砂石含水率大约为10%左右。本项目采用TS脱水筛进行脱水，脱水筛采用了双电极自同步技术，主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。 洗砂提取 洗砂后的废水含有较多的细砂（0.16mm以上的颗粒），过多的细砂排放，不仅会造成环境的污染，还会严重影响沙子的级配，造成级配不合理，细度模数偏粗，大大降低了机制砂的产品的质量。因此有必要对砂石进行回收，本项目采用洗砂提取机对细砂进行提取，其主要原理是泵浆砂水混合物输送至洗砂提取机进行高压分离，离心分级浓缩的尾砂经沉砂嘴提供给脱水筛，经脱水筛脱水后，尾砂与水有效分离，尾砂作为成品机制砂。 细砂石提取后的杂质随废水进入沉淀池，洗砂过程中产生的废水通过沉淀后，上清液回用于生产工序中。 成品砂 产品最终由输送机送至卸料口直接装车运走至成品库。 主要污染工序及源强分析 一、施工期 1、废气 （1）粉尘 粉尘是建设阶段大气污染物的主要来源，它包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 本项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘以及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 ①风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场地起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50—V0)3e-1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见下表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.126 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 | 3.418 3.820 4.222 4.624 ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 5 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15 0.153 0.257 0.349 | 0.433 0.512 0.861 20 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。 表5-3 施工场地洒水试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。因此应加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以预防起尘。 （2）尾气： 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。由于施工车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。通常情况下汽车及施工设备尾气通常不会引起大气环境污染，故本次评价不予以定量评价。 2、噪声 施工阶段的噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。施工阶段的主要噪声设备有推土机、挖掘机、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在在70～90dB(A)之间。 3、废水 本项目施工期废水来源于生产废水，不设置施工营地，因此不考虑生活污水。 项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。参照《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目总建筑面积为2700m2，则整个施工期内施工用水量约为945m3，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期废水量为189m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类20mg/L。该类废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。 4、固废 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾。 ①土石方：项目场地较平整，地基开挖产生的土方全部回填，土石方基本达到平衡。 ②施工建筑垃圾：项目施工过程中会产生建筑垃圾，水泥包装袋、各种砂石、砖头碎料、钢筋头等。根据同类工程调查统计资料，建筑垃圾的产生量按1kg/m2，本项目总建筑面积为2700m2，则建筑及装修垃圾产生量为2.7t。按建筑垃圾有关要求及时回收利用，不能利用的部分及时清运出场并进行填埋等处置。 二、运营期 （一）废气 运营期产生的废气主要产生环节为石子、机制砂加工生产线破碎筛分工序排放的废气、生产给料粉尘、堆场扬尘、物料装卸粉尘、输送带粉尘。 （1）石子生产线的破碎、筛分粉尘。 根据资料，破碎、筛分工段产尘系数为0.025kg/t产品，本项目石子加工生产线产品约为108万t/a。经计算，破碎工段粉尘产生量约为27t/a。本次环评要求破碎、筛分产尘环节设置集气罩收集粉尘，捕集效率为95%，收集系统风机风量约为3000m3/h，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为98%，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。经除尘后粉尘排放总量约0.513t/a，有组织排放量为排放浓度为23.75mg/m3，排放速率为0.07kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 石子生产线的破碎、筛分工序未收集粉尘量约为1.35t/a，车间密闭，并采用喷淋抑尘等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少80%，即石子生产线无组织粉尘量约为0.27t/a，排放速率为0.0375kg/h。 （2）机制砂生产线的破碎、筛分粉尘 根据资料，破碎筛分工段产尘系数为0.025kg/t产品，本项目机制砂生产线产品约为108万t/a。经计算，破碎工段粉尘产生量约为27t/a。本次环评要求破碎、筛分产尘环节设置集气罩收集粉尘，收集系统风机风量约为3000m3/h，收集效率为95%，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为98%，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放。经除尘后粉尘排放总量约0.513t/a，有组织排放量为排放浓度为23.75mg/m3，排放速率为0.07kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 机制砂生产线的破碎、筛分工序未收集粉尘量约为1.35t/a，车间车间密闭，并采用喷淋抑尘等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少80%，即机制砂破碎、筛分工段无组织粉尘量约为0.27t/a，排放速率为0.0375kg/h。。 (3) 生产给料粉尘 项目原料由铲车装卸到给料系统的上料斗中，项目设置了两条生产线，每条生产线前段设置一个上料斗。上料时会产生粉尘。 原料由铲车卸到上料斗时产生的粉尘量类比使用装车机械落差的起尘量，采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/t； u——风速（m/s），3.1m/s； W——含水率，按5%； H——物料落差，取0.1m。 经估算，项目入料斗粉尘产生量约为5.75t/a。企业拟将该部分粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。集气罩捕集率按95%计，布袋除尘器处理效率取98%，则经过处理后粉尘外排量为0.109t/a，排放速率为0.015kg/h，项目风机风量为2000m3/h，则排放浓度为7.58mg/m3。 给料斗未收集粉尘量约为0.288t/a，车间车间密闭，并采用喷淋抑尘等等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少80%，即生产线无组织粉尘量约为0.0575t/a，排放速率为0.0079 kg/h。 （4）皮带输送产生的粉尘 根据类比同类企业生产运营经验，传送带输送扬尘产生量约为输送量的0.0001%。本项目传送带输送量为220万t/a，则本项目传送带输送扬尘为2.2t/a。生产车间内物料输送环节每条皮带输送机上安装管道喷淋洒水，进行湿法除尘，喷嘴沿皮带布置。车间外部的输送带为密封状态。经处理后，无组织粉尘量减少80%，即生产线无组织粉尘量约0.44t/a，排放速率为0.458 kg/h。 （5）物料堆场扬尘 本项目区内原料堆场和成品堆场各1处，面积共计12000m2，原料、产品堆放过程中，当表层水分挥发后，会形成表面粉末料，在干燥或大风的天气，容易产生扬尘。起尘量按以下公式计算： Qm=11.7U245*S0345*e-0.5w 式中：Qm—堆场起尘量，（mg/s）： W物料含水量，取含水率10%； s—堆场面积（m2），为12000m2（其中：原料堆场6000m2，产品堆场6000m2）； U——起尘风速（m/s），根据相关实验结果，风速大于4m/s时，将产生扬尘，本项目取平均风速3.1m/s; 经计算，如不采取任何控制措施，起风天气原料堆场、产品堆场的起尘量约为146.86mg/s（3.8t/a）。实际因堆场在仓房内，且用抑尘网覆盖，阻隔措施等原因，实际扬尘产生量约为0.38t/a。 （6）物料装卸粉尘 沙石装卸粉尘：装卸过程会产生一些粉尘，在装卸过程中产生的粉尘可利用以下公式进行计算： 物料装卸起尘量：Q1=113.33U16H123e-0.28w（mg/s） 装卸年起尘量=Q1×平均装卸时间 式中：U为风速（m/s）； W为物料的含水率（%）； H为落差（m）。 本项目中U取风速3.1m/s，W根据同类项目，本评价取10%，H取2.5m，装卸作业包括了装车和卸车，每次装车加卸车所用时间按1.5min计，车辆装载车辆均为25t自卸车，按每次满载，原料堆场和产品堆场每年220万吨沙石（原料或产品）装载量共需88000辆次，总共装卸时间为3300h。根据以上计算，装卸过程的粉尘产生量为2.05t/a，建议在对堆场采取洒水降尘的同时，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，且堆场封闭，除尘效率以80%计，则本项目装卸原料和产品时各产生扬尘量为0.41t/a，属于无组织排放。 项目有组织废气产生及处置情况见下表： 表5-4 项目有组织废气产生情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 处理率％ 排放状况 排放方式 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 机制砂破碎筛分粉尘 3000 颗粒物 1187.5 3.5 25.65 旋风+布袋除尘器 98 23.75 0.07 0.513 DA001排气筒 机制砂破碎筛分粉尘 3000 颗粒物 1187.5 3.5 25.65 旋风+布袋除尘器 98 23.75 0.07 0.513 DA002排气筒 生产给料粉尘 2000 颗粒物 275 0.55 13.5 旋风+布袋除尘器 98 5.5 0.011 0.27 DA003排气筒 本项目各车间无组织废气正常排放情况见表5-5。 表5-5 项目无组织废气产生情况一览表 车间编号 产生源 污染物 产生量（t/a） 产生速 率（kg/h） 治理措施 处理率 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源参数 长 宽 高 原料堆场 原料堆场 粉尘 颗粒 物 3.8 0.528 三面有围墙及屋顶，并用抑尘网覆盖 90% 0.38 0.0528 100 60 8 装卸粉尘 颗粒物 2.05 0.62 洒水 抑尘 80% 0.41 0.057 产品堆场 产品堆场粉尘 颗粒 物 3.8 0.528 堆棚三面有围墙及屋顶，并用抑尘网覆盖 90% 0.38 0.0528 100 60 8 装卸粉尘 颗粒物 2.05 0.62 洒水 抑尘 80% 0.41 0.057 生产车间 石子生产线的破碎、筛分 颗粒物 1.35 0.188 车间密闭， 洒水 抑尘 80% | 0.27 0.0375 100 100 8 机制砂生产线的破碎、筛分粉尘 颗粒物 1.35 0.188 车间密闭 洒水 抑尘 80% 0.27 0.0375 生产给料粉尘 颗粒物 0.288 0.12 车间密闭 洒水 抑尘 80% 0.0576 0.008 皮带运输粉尘 颗粒物 2.2 0.305 洒水 抑尘 80% 0.44 0.061 本项各排气筒有组织废气正常排放情况见表5-6。 表5-6 本项各排气筒有组织废气正常排放情况一览表 排气筒编号 污染物名称 排放情况 | 执行标准 排气量 Nm3/h 排气筒参数 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h DA001 颗粒物 23.75 0.0712 0.513 120 3.5 3000 15m25℃ DA002 颗粒物 23.75 0.0712 0.513 120 3.5 3000 15m25℃ DA003 颗粒物 5.5 0.011 0.27 120 3.5 2000 15m25℃ 表5-7 项目各面源无组织废气正常排放情况一览表 面源 名称 污染物名称 排放情况 执行标准 面源参数 排放速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 长m 宽m 高m 原料堆棚 颗粒物 0.109 0.79 1.0 / 100 60 8 产品堆棚 颗粒物 0.109 0.79 1.0 / 100 60 8 生产车间 颗粒物 0.144 1.04 1.0 / 100 80 8 废水 项目营运期主要用水为喷淋、机制砂清洗、堆场洒水、道路沉降用水以及职工清洗水。项目用水及废水产生详情如下： ①员工清洗水 项目劳动定员30人，厂区不食宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，不在厂区食宿人生活用水量按照60L/人•天计，主要为洗手清洗用水，则总用水量为1.8m3/d，全年300天用水量为540m3/a。排放量为432 m3/a，用于场区道路洒水抑尘，不外排。 ②喷淋水 根据资料，每喷淋1t石子所需用水量约为0.01t，项目所需石子220万吨，则用水量为22000t/a，喷淋水全部损耗不排放。 ③机制砂清洗 根据企业提供资料显示，洗砂工序中需要连续加水，根据业主提供的项目可研和设备参数，洗砂工序用水量为50m3/h，洗砂生产线生产时间约为24h/d，则洗砂工序用水量为360000m3/a。洗砂水经水泵输送至洗砂水处理罐进行处理，洗砂水处理罐为下部为锥形的柱形水罐，其直径为10m，高11m，有效容积为860m3。洗砂水在处理罐内进行沉淀，为了加快沉淀速度，使用加药泵加入0.1%的PAM作为絮凝剂加速沉淀。 PAM絮凝原理：污水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，PAM投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒，再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。从其絮凝原理可以看出，大部分PAM与水中的颗粒物形成絮状沉淀，成为沉淀沉渣，不会影响沉淀后的水质，更不会影响水的重复利用。沉淀清水进入清水罐（其直径为10m，高4.5m，有效容积为350m3）储存作为洗砂水重复使用，洗砂水处理罐沉渣经污泥泵抽取经过压滤机压滤后交由环卫部门清运。 由于使用过程中不断循环蒸发消耗，本项目洗砂用水需进行补充，补充水量为用水量的10%左右，即36000m3/a，洗砂用水来自区域自来水管网。机制砂清洗废水经沉淀后回用，不外排。 ④堆场洒水 项目原料堆场面积为6000m2，产品堆场为6000m2，为了控制堆场风力扬尘，要求企业晴天时对原料堆场酒水，按每天洒水3次计算，对产品堆场根据晾晒情况平均按每天酒水3次，每平方米用水量0.5L，则每日用水量为18m3，年用水量5207.5m3（以250d计）。这部分水蒸发或存于原料和产品中，无废水排放。 ⑤道路降尘 项目道路面积约500m2，按平均2L/m2次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按250天计算，则道路洒水抑尘用水量为2m3/d、500m3/a，这部分水全部蒸发。 因此，本项目废水为员工清洗水和机制砂清洗水。员工清洗水用于洒水抑尘，机制砂清洗水沉淀收回用，不外排。 项目水平衡图见下图 图5-4项目全厂水平衡图（m3/a） 3、噪声 本项目营运期间的噪声主要来源于生产线噪声，具体见表5-9。 表5-9 噪声源情况 序号 设 备 名 称 设备噪声源dB（A） 1 给料机 80~90 2 液压颚破 80~90 3 液压圆锥破 80~85 4 离心冲击破 80~90 5 S5X系列振动筛 70~75 6 S5X系列振动筛 80~90 7 滚动筛 75~80 8 洗砂机 80~90 7 滚动筛 75~80 8 洗砂机 80~90 9 螺旋洗砂机 75~80 10 提托一体机 80~90 噪声污染防治措施： 本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为70-90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。建设工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； （2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； （3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，部分高噪声设备安装消音器，结合声源车间环境，合理布局； （4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草。 （5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 固体废弃物 (1)项目副产物产生情况 固体废物：项目生产固废主要为是废石子、除尘器捕集的粉尘、地面沉降粉尘、沉淀池沉淀泥土、职工生活垃圾及旱厕粪便。其中废石子返回破碎环节，粉尘、沉淀池泥土和生活垃圾环卫部门处理，不外排。旱厕粪便定期清运做农肥。 生活垃圾：本项目员工30人，生活垃圾按0.2kg/人•d 计算，则生活垃圾产生量约1.2t/a，集中收集后交环卫部门进行统一处理。 废石子：根据业主提供的资料，本项目废石子产生量为22t/a； 除尘灰：根据物料平衡，除尘灰为15.62 t/a； 地面沉降粉尘：根据物料平衡，地面沉降粉尘产生量为10t/a； 沉淀池泥土：根据资料，项目洗砂污泥干量约占生产规模的2％左右，则洗砂污泥干量为2万t/a，洗砂污泥经沉淀后含水率约20％，则污泥总量为2.5万t/a； 旱厕粪便：根据资料，旱厕粪便为1.5t/a。 建设项目副产物产生情况见下表5-10。 表5-10建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 1 废石子 破碎 固态 石子 22 2 除尘灰 有机废气治理 固态 石粉 15.62 3 地面沉降粉尘 无组织废气治理 固态 石粉 10 4 沉淀池污泥 沉淀池 固态 污泥 2.5 5 生活垃圾 职工生活 固态 废纸、塑料等 1.2 6 旱厕粪便 职工生活 固态 粪便 1.5 根据《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物， 判断结果见表5-11。 表5-11 建设项目副产物属性判定表 (固态废物属性) 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 废石子 破碎 固态 石子 否 《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017) 2 除尘灰 有机废气治理 固态 石粉 是 3 地面沉降粉尘 无组织废气治理 固态 石粉 是 4 生沉淀池泥土 沉淀池 固态 污泥 是 5 生活垃圾 职工生活 固态 废纸、塑料等 是 6 旱厕粪便 职工生活 固态 粪便 是 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019 )，本项目无危险废物。 建设项目固体废物分析结果汇总表见表5-12。 表5-12建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 主要成分 属性 废物代码 估算产生量t/a 1 除尘灰 废气治理 石粉 固态 / 15.62 2 地面沉降粉尘 无组织废气治理 石粉 固态 / 10 3 生沉淀池泥土 沉淀池 污泥 固态 / 2.5 4 生活垃圾 职工生活 废纸、塑料等 固态 / 1.2 5 旱厕粪便 职工生活 粪便 固态 / 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量（接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污染物 | 有组织 | 石子生产线的破碎、筛分 | 颗粒物 | 1187.5mg/m3，5.27t/a | 23.75mg/m3，0.513 t/a |
|  |  | 机制砂生产线的破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 1187.5mg/m3，5.27t/a | 23.75mg/m3，0.513 t/a |
|  |  | 生产给料粉尘 | 颗粒物 | 275mg/m3，13.5t/a | 5.5mg/m3，0.27 t/a |
|  | 无组织 | 堆场 | 原料产品堆场粉尘 | 颗粒物 | 3.8t/a | 0.38t/a |
|  |  |  | 装卸 粉尘 | 颗粒物 | 2.05t/a | 0.41t/a |
|  |  | 生产车间 | 石子生产线的破碎、筛分 | 颗粒物 | 0.188 t/a | 0.27t/a |
|  |  |  | 机制砂生产线的破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 0.188t/a | 0.27t/a |
|  |  |  | 生产给料粉尘 | 颗粒物 | 0.12 t/a | 0.0576t/a |
|  |  |  | 皮带运输粉尘 | 颗粒物 | 0.305 t/a | 0.44 t/a |
| 水污染物 | 员工清洗水 | 废水量 | 432t/a | 0t/a |
| 固废 | 除尘灰 | 15.62 t/a | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  | 地面沉降粉尘 | 10 t/a | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  | 沉淀池泥土 | 2.5 t/a | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  | 生活垃圾 | 1.2 t/a | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  | 旱厕粪便 | 1.5 t/a | 定期清运农田施肥 |
| 噪声 | 项目运营过程中项目主要噪声源为设备运转时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。通过减震、隔声等措施后，再经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1．大气环境影响分析 施工过程的大气污染主要是在建设过程产生的扬尘，其污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 ⑴起尘环节 根据拟建工程施工特点，施工过程中产生粉尘的主要环节如下： ①推土机、翻拌车等机械作业处； ②砂石料堆场在空气动力作用下起尘； ③汽车等运输车辆在运送砂石料和土方过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘及道路二次扬尘； ④卡车自动装卸料时产生的粉尘污染以及水泥等拆包粉尘。 ⑵影响分析 由于施工现场起尘环节多且多属于无组织排放，在时间及空间上均较零散，评价采用类比调查方法对施工区局部范围内大气TSP浓度影响情况进行分析。 ①根据有关施工工程的调查资料，施工现场近地面粉尘浓度可达到1.5-30mg/m3，根据有关实测资料，在一般气象条件下，平均风速为3.1m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，并且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 ②土方、砂石料、白灰、水泥等物料是主要的起尘物质，白灰一般使用膏状，一般情况下不易产生粉尘；砂的粒径较大，一般为200~2000μm，为粒径较大颗粒物，一般情况下也不易起尘；水泥粒径一般为0.7~91μm，一般气象条件下容量起尘，是主要的扬尘污染源。不同粒径尘的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(µm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 0.158 0.170 0.182 粒径(µm) 150 200 250 350 450 550 650 750 850 950 沉降速度(m/s) 0.239 0.804 1.005 1.829 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 由表可知，尘粒沉降速度随粒径增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向10~100m范围内，尘粒小于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向100m以外。根据有关资料，现场搅拌混凝土时的扬尘影响范围主要在距离搅拌机50m之内，200m以外基本上达到《环境空气质量标准》二级标准，项目使用预制混凝土，不现场搅拌，影响范围会大大降低。项目因地基处理过程需现场搅拌灰土时，需将搅拌机应尽量远离居民等环境敏感点，距敏感目标的距离在200m以上，则不会对敏感目标产生大的影响。 ③材料在堆放过程，会在空气动力作用下起尘。通过在堆场四周设置土工布挡风网，并合理安排堆垛位置，可减少可能引起的扬尘料，堆场产生的TSP主要影响周围200m范围内的空气质量。 ④施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。运输车辆的扬尘可使下风向50m处TSP达11.65mg/m3，下风向150m处TSP达5.04mg/m3，距灰土运输车辆下风向50～150m范围内的TSP浓度将超过1.0mg/m3。道路的扬尘主要和运输车辆的行驶速度、风速、路面积尘量、路面积尘湿度和地面粉尘厚度有关，其中风速还直接影响扬尘的传输距离。扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。施工现场采取洒水等措施后，可大大减缓道路及场地内特别是临时堆场扬尘对环境的影响。 表7-2为1辆10吨卡车通过一段1km的路面时，在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况。 表7-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况(单位：kg) P车速 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 1.0(kg/m2) 5(km/h) 0.051056 0.082865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10 (km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/h) 0.255279 0.428326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435529 由表可见，在同样路面清洁程度下，车速越快、扬尘量越大，而在同样车速条件下，路面越脏，扬尘量越大。 表7-3为施工路段洒水降尘的试验结果。试验表明：洒水后道路扬尘TSP减少50%以上，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，距离200m处的TSP可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。另外，进出本场地施工车辆，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr，此时的扬尘量可降少为一般行驶速度（15km/hr计）下的1/3，进一步降低扬尘影响范围。 表7-3 施工路段洒水降尘试验结果 距离（m） 0 5 20 50 100 200 TSP小时浓度（mg/m3） 不洒水 11.03 10.14 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 2.01 1.40 0.67 0.60 0.29 ⑤其它作业环节产生的TSP污染一般在距施工现场50～200m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》二级标准要求。本工程施工场地距居民区等敏感点相对较远，因此，只要控制好停车场和堆场施工中的扬尘问题，其它一般不会对敏感点产生明显不利影响。 综上，施工期扬尘影响范围主要在施工场地周围200米。为减轻施工过程的大气环境影响，施工单位应对施工场地定期洒水；运输土石方的汽车要采用封闭车辆或加盖苫布并减速慢行，加强施工现场管理。根据以往施工经验，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制。且以上影响主要集中在施工期，随着施工的结束，污染也随之结束。 （2）施工期其它废气影响分析 施工过程中项目使用大量施工机械，施工机械的燃料主要为汽、柴油，其在作业过程中排放燃烧尾气，施工机械产生的大气影响主要是柴油机所排放的NOX、SO2、CO、烃类等污染物气体，会对区域环境空气质量造成一定的影响。由于项目地处农村空旷地带，有利于污染物的扩散，因此尾气排放对不会对敏感目标产生明显影响，对区域大气环境的影响也是局部、有限的、短期的。通过提高施工组织管理水平，加强施工期的环境监测和管理，实施施工期环境保护对策措施如减少汽车怠速行驶时间、合理调控施工车辆、使用更清洁的燃料，可使之对大气环境的影响降到最低。 2．水环境影响分析 工程施工使用的挖掘机、振捣棒和自卸卡车等施工机械冲洗及修理过程也将产生一些废水，主要污染物为泥砂、石油类，经现场修建的隔油、沉淀池沉降处理后，主要用于厂区区域洒水抑尘，对区域水体环境不会产生大的影响。 3．声环境影响分析 项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地产生噪声污染。施工机械噪声主要属于中低频噪声，因此只考虑扩散衰减。 类比同类工程：不同类型施工机械在不同距离的噪声预测值，见表7-4和7-5： 表7-4 施工设备噪声值随距离衰减情况 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 △LdB(A) 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 按上表计算，各施工设备噪声随距离衰减后的情况如下： 表7-5 各施工设备噪声随距离衰减后情况 距离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 由上表可以看出，施工过程中的声环境影响相对较小，施工机械噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起项目周边区域噪声级的增加，对周边区域环境噪声有一定影响。 为了减小噪声对周围环境的影响需采取一定的措施如合理布局、隔声，合理安排施工时间，加强管理等，建筑施工场界的噪声必须达到GB12523-2011的规定值。施工期的噪声影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、源强及环保措施 本项目废气主要为粉尘，包括来源于生产给料粉尘、生产线产生的粉尘、堆场扬尘等。 企业拟将在石子生产线的破碎、筛分工段安装集气罩收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理，后经排气筒（DA001）排放。 企业拟将在机制砂生产线的破碎、筛分工段安装集气罩收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理，后经排气筒（DA002）排放。 企业拟将在上料工段安装集气罩收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理，后经排气筒（DA003）排放。 无组织粉尘通过车间密闭，车间喷淋、地面硬化减少排放量。 2、大气环境影响评价等级 (1)大气环境影响评价等级确定方法 ①大气环境影响评价等级确定原则：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模式中的估算模型，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②大气环境影响评价分级方法：根据项目污染源初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi (第i个污染物，简称最大地面浓度占标率) 及第i个污染物地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10。其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8小时平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值；GB3095、HJ2.2-2018附录D中都未包含的污染物，可以参照其它国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。 根据Pi计算公式分别计算第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，污染物数大于i，取P最大者Pmax，按下表判别建设项目大气环境评价工作等级。 表7-6大气环境影响评价等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% (2)评价因子和评价标准筛选 项目生产过程中有组织废气污染物为颗粒物，故本项目选取颗粒物作为预测因子。无组织排放的废气主要为粉尘，选取颗粒物作为无组织废气预测因子。评价因子和评价标准筛选见表7-7。 表7-7 评价因子和评价标准筛选表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 预测标准值(μg/m3) 标准来源 TSP 24h 300 900（日平均值三倍） 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 PM10 24h 150 450（日平均值三倍） 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 (3)估算模型参数及点源参数、面源参数 本环评选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的AERSCREEN估算模型分别计算污染源及污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率，本项目点源参数见表7-8。矩形面源参数表见表7-9。预测结果见表7-10。 表7-8 点源参数表 排气筒 污染物 小时浓度限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 烟气出口流量（m3/h） 排气筒参数 DA001排气筒 颗粒物 0.45 0.0712 3000 15m，25℃，D0.4m DA002排气筒 颗粒物 0.45 0.0712 3000 15m，25℃，D0.4m DA003排气筒 颗粒物 0.45 0.011 2000 15m，25℃，D0.4m 表7-9 矩形面源参数表 污染源名称 污染物名称 厂界排放浓度限值（mg/m3） 环境标准值（小时平均）mg/m3 产生及排放量（kg/h） 面源参数 面积（m2） 高度（m） 生产车间 颗粒物 1.0 0.9 0.144 4800 8 堆场 颗粒物 1.0 0.9 0.109 8000 8 表7-10 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -18.1 最小风速/m/s 0.50 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等 是否考虑地形 考虑地形 口是 ☑否 地形数据分辨率/m — 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 口是 ☑否 岸线距离/km — 岸线方向/° — (4)主要污染源估算模式计算结果 主要污染源估算模式计算结果见表7-11，环评仅节选代表性500m范围 表7-11 本项目废气污染物排放预测结果一览表 距源中心下风向距离D(m) DA001排气筒 DA002排气筒 DA003排气筒 颗粒物 颗粒物 颗粒物 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) (mg/m3) 10 0.013 2.79 0.013 2.79 0.011 2.44 25 0.042 9.25 0.042 9.25 0.011 2.54 50 0.026 5.87 0.026 5.87 0.007 1.6 75 0.016 3.47 0.016 3.47 0.003 0.6 100 0.011 2.42 0.011 2.42 0.001 0.33 125 0.009 2 0.009 2 0.001 0.27 150 0.008 1.81 0.008 1.81 0.001 0.26 175 0.008 1.7 0.008 1.7 0.001 0.25 200 0.007 1.61 0.007 1.61 0.001 0.25 225 0.007 1.52 0.007 1.52 0.001 0.24 250 0.007 1.51 0.007 1.51 0.001 0.22 275 0.007 1.55 0.007 1.55 0.001 0.21 300 0.007 1.56 0.007 1.56 0.001 0.2 325 0.007 1.54 0.007 1.54 0.001 0.19 350 0.007 1.51 0.007 1.51 0.001 0.18 375 0.007 1.47 0.007 1.47 0.001 0.17 400 0.006 1.42 0.006 1.42 0.001 0.16 425 0.006 1.37 0.006 1.37 0.001 0.15 450 0.006 1.33 0.006 1.33 0.001 0.15 475 0.006 1.3 0.006 1.3 0.001 0.14 500 0.006 1.27 0.006 1.27 0.001 0.14 下风向 最大浓度 0.042 0.042 0.011 下风向最大浓度点 位置(距源中心m) 25 25 25 浓度占标准10%距 源最远距离D10%(m) 无浓度占标准10%的点 无浓度占标准10%的点 无浓度占标准10%的点 表7-12 估算模式计算结果表 无组织排放 原料堆场 产品 生产车间 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 距源中心 下风向距 离D(m) 下风向预测浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 10 0.030 3.3 10 0.030 3.3 10 0.039 4.300 25 0.035 3.88 25 0.035 3.88 25 0.051 5.680 50 0.043 4.79 50 0.043 4.79 50 0.070 7.810 75 0.052 5.8 75 0.052 5.8 75 0.082 9.120 100 0.058 6.45 100 0.058 6.45 91 0.085 9.410 117 0.059 6.58 117 0.059 6.58 100 0.084 9.330 125 0.059 6.55 125 0.059 6.55 125 0.079 8.740 150 0.056 6.2 150 0.056 6.2 150 0.074 8.180 175 0.053 5.89 175 0.053 5.89 175 0.070 7.770 200 0.051 5.62 200 0.051 5.62 200 0.067 7.400 225 0.048 5.36 225 0.048 5.36 225 0.064 7.050 250 0.046 5.11 250 0.046 5.11 250 0.061 6.730 275 0.044 4.89 275 0.044 4.89 275 0.058 6.430 300 0.042 4.68 300 0.042 4.68 300 0.055 6.160 325 0.040 4.48 325 0.040 4.48 325 0.053 5.910 350 0.039 4.31 350 0.039 4.31 350 0.051 5.670 375 0.037 4.15 375 0.037 4.15 375 0.049 5.460 400 0.036 4 400 0.036 4 400 0.047 5.270 425 0.035 3.86 425 0.035 3.86 425 0.046 5.090 450 0.034 3.73 450 0.034 3.73 450 0.048 5.360 475 0.033 3.61 475 0.033 3.61 475 0.047 5.160 500 0.032 3.5 500 0.032 3.5 500 0.045 4.980 下风向 最大浓度 0.059 6.58 下风向 最大浓度 0.059 6.58 下风向 最大浓度 0.085 9.410 下风向最大浓度点 位置(距源中心m) 117 下风向最大浓度点 位置(距源中心m) 117 下风向最大浓度点 位置(距源中心m) 91 浓度占标准10%距 源最远距离D10%(m) 无浓度占标准10%的点 浓度占标准10%距 源最远距离D10%(m) 无浓度占标准10%的点 浓度占标准10%距 源最远距离D10%(m 无浓度占标准10%的点 (5)建设项目大气评价工作等级确定 由表7-11、7-12可以看出，建设项目主要污染物颗粒物Pmax=9.41% ，1%≤Pmax＜10%，所以本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 (6)评价范围 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 2、营运期大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 (1)估算模式结果综述 估算模式结果表明： 1#排气筒颗粒物下风向最大浓度分别为0.042mg/m3、占标率分别为4.62%，出现在距离源中心约25m处，无污染物浓度占标准10%点；废气无组织排放：生产车间、堆场下风向颗粒物最大浓度分别为0.085mg/m3、0.059mg/m3，占标率分别为9.41%、0.059%，无污染物浓度占标准10%点。所以，建设项目废气排放不会对大气环境产生明显影响。 (2)污染物排放量核算 建设项目营运期污染物排放量核算见表7-11、表7-12、表7-13。 表7-11 建设项目营运期大气污染物有组织排放量核算结果 序号 排污口编号 污染物 核算排放浓度 (mg/m3) 核算排放速率(kg/h） 核算年排放量（t/a) 一般排污口 1 DA001(1#) 颗粒物 23.75 0.07 0.513 2 DA001(2#) 颗粒物 23.75 0.07 0.513 3 DA001(3#) 颗粒物 5.5 0.011 0.27 一般排污口合计 1.296 有组织排放 有组织排放总计 颗粒物 1.296 表7-12 建设项目营运期大气污染物无组织排放量核算结果 序号 排污口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家和地方污染物排放标准 年排 放量（t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 原料堆棚 颗粒物 车间密闭喷淋、路面硬化 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 1.0 0.79 2 / 产品堆棚 颗粒物 车间密闭喷淋、路面硬化 1.0 0.79 3 / 生产车间 颗粒物 车间密闭喷淋、路面硬化 1.0 1.04 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 2.62 表7-13 建设项目营运期大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a) 1 颗粒物 3.916 3、大气环境防护距离及卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式计算，厂界外物无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （2））卫生防护距离 无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； －有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 根据所在地区近五年来平均风速（3.1m/s）及工业企业大气污染物源构成类别查询，参数选择详见表7-14，计算结果如表7-15。 表7-14卫生防护距离计算的参数选择表 因子 位置 A B C D 颗粒物 原料堆场 350 0.021 1.85 0.84 产品堆场 生产车间 表7-15卫生防护距离计算结果 因子 粉尘 产品堆场 原料堆场 生产车间 距离（m） 3.202 3.202 3.298 取值 50 50 50 根据计算，本项目投产后各无组织排放源的卫生防护距离为50m。本项目无组织卫生防护距离范围内无居民、学校、行政机关等环境敏感点，卫生防护距离包络线内无环境敏感点，因此本项目卫生防护距离可满足环境要求。 综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周边大气环境影响较小。大气自查表见表7-16。 表7-16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km(( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a((( 评价 因子 基本污染物( 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准R 地方标准( 附录D(( 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区 ( 一类区和二类区( 环境基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区 ((( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源(( 大气环境影响预测和评价 预测模型 AERMOD ADMS ( AUSTAL2000( EDMS/AEDTR( CALPUFF( 网格模型( 其他( 预测范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km ( 预测因子 预测因子（PM10与TSP） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（废气量、颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 ((( 无检测( 评价结论 环境影响 可以接受 (((((((不可以接受( 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物： 1.296t/a VOC：（0）t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、地表水环境影响分析 1、营运期地表水环境影响评价工作等级 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)明确：建设项目地面水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响程度、受纳水体环境质量现状、水环境敏感目标等综合确定。 建设项目为水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定见表 7-17。 表7-17水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 水污染物排放量Q(m3/d)或水污染物当量数W(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 / 本项目废水为员工清洗水和机制砂清洗水。员工清洗水用于洒水抑尘。机制砂清洗水沉淀收回用，不外排。对照表7-17建设项目地表水水环境影响评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ2.3-2018)，三级B项目可不进行环境影响预测，主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 2、回用可行性分析 根据企业提供资料显示，洗砂工序中需要连续加水，根据业主提供的项目可研和设备参数，洗砂工序用水量为50m3/h，洗砂生产线生产时间约为24h/d，则洗砂工序用水量为360000m3/a。洗砂水经水泵输送至洗砂水处理罐进行处理，洗砂水处理罐为下部为锥形的柱形水罐，其直径为10m，高11m，有效容积为860m3。洗砂水在处理罐内进行沉淀，为了加快沉淀速度，使用加药泵加入0.1%的PAM作为絮凝剂加速沉淀。 PAM絮凝原理：污水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，PAM投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒，再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。从其絮凝原理可以看出，大部分PAM与水中的颗粒物形成絮状沉淀，成为沉淀沉渣，不会影响沉淀后的水质，更不会影响水的重复利用。沉淀清水进入清水罐（其直径为10m，高4.5m，有效容积为350m3）储存作为洗砂水重复使用，洗砂水处理罐沉渣经污泥泵抽取经过压滤机压滤后交由环卫部门清运。 本项目机制砂清洗水经沉淀后回用是可行的。 项目地表水环境影响评价自查信息见表7-18。 表7-18 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他√ 影响途径 水污染影响型√ 水文要素影响型 直接排放(；间接排放√；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物√；pH值(；热污染；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B√ 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期(春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门√；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期 (；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(；补充监测(；其他( 补充 监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(春季(；夏季(；秋季(；冬季( （/） 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价 范围 河流：长度（）m；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价 因子 （/） 评价 标准 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类√；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） 评价 时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价 结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标√ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标√ 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标√ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标(；不达标√ 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( 达标区( 不达标区√ 影响预测 预测 范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测 因子 （ / ） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( 预测 情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测 方法 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） / / / 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） / / / / / 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/ ）m3/s 生态水位：一般水期（/ ）m；鱼类繁殖期（/ ）m；其他（/）m 防治措施 环保措施 污水处理设施√；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施√；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测√ 手动(；自动(；无监测√ 监测点位 （/ ） （ / ） 监测因子 （/ ） （ / ） 污染物排放清单 / 评价结论 评价结论 可以接受√不可以接受( 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 三、噪声污染影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.9-2008）判定本项目声环境评价工作等级： （1）项目所在声环境功能区划适用于GB3096-2008中的2类区； （2）根据预测，项目建成后，噪声级增加不大，厂界噪声增量不超过3~5dB（A）； （3）建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。 因此，本项目声环境评价工作等级为二级，评价范围为项目厂界向外200m范围。 2、预测模式 建设项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式： (1)建设项目声源在预测点的等效声级贡献值 . 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值[等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 (2)户外声传播衰减计算 ①基本公式 a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ +Aatm+Abar+ Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB；的A声级LA(r): 式中： LPi(r)—— 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv ②几何发散衰减(Adiv) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) ③屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 ④本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 3、噪声环境影响预测点 建设项目选址周围200m范围内无声环境敏感目标，选择厂界四周距边界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 4、噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果见表7-19。 表7-19建设项目营运期声环境影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点 总贡献值 昼间 夜间 标准值 达标预测 标准值 达标预测 东边界 49.0 60 达标 50 达标 南边界 48.7 西边界 49.1 北边界 48.3 由表7-17可以看出，建设项目营运期厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区标准，不会对声环境敏感目标产生明显影响。 为进一步减轻本项目设备噪声对周围声环境的影响，采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，从声源上降低噪声源强。 ② 对高噪声设备采取安装隔音、减振、消声等措施，如安装减震胶垫、安装吸声体材料等，达到综合降噪的效果。 ③ 加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 通过采取以上措施，可保证本项目厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及利用处置概述 建设项目运营期产生的固体废物包括除尘器捕集的除尘灰、地面沉降粉尘、沉淀池沉淀泥土、职工生活垃圾及旱厕粪便。除尘灰、地面沉降粉尘、沉淀池沉淀泥土、职工生活垃圾全部交由环卫部门统一清运。旱厕粪便定期清运用于农田施肥。 2、固体废物的影响分析 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。只要企业强化管理，做好一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 综上所述，建设项目营运期落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足分类收集和“防风、防雨、防渗”的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级确定。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A地下水环境影响评价行业分类表“69、石墨及其他非金属矿物制品—报告表Ⅳ类”，建设项目地下水环境影响评价行业分类为Ⅳ类项目。不需要开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响评价说明 根据《土壤环境影响评价技术导则》(HJ964-2018)，污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级。建设项目土壤环境影响评价项目类别为“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”属于Ⅲ类、建设项目占地规模为小型(＜5hm2)、建设项目所在地土壤敏感程度为不敏感、对照“污染影响型评价工作等级划分表”，可不开展土壤环境影响评价工作、特此说明。 七、环境风险评价说明 1、风险潜势初判 本项目使用原材料为石子。产品为石子和机制砂。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量及其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； （2）当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn （C.1） 式中：q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量， t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目原辅料、产品不涉及附录B中的物质，所以本项目Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。故此处不再详细分析行业及生产工艺(M)、环境敏感程度(E)的分析。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工程等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-13确定评价工程等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；分析潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-18 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 3、风险识别 ①建设项目危险物质及其分布: 建设项目不涉及危险物质。 ②建设项目生产系统危险性识别：生产车间、原料库、产品库潜在危险源为废气处理设备故障、破裂等导致的废气泄漏。 ③危险单元风险源的危险性、存在条件、转化为事故的触发因数：各危险单元环境风险潜势为Ⅰ、存在条件为日常、转化为事故的触发因数主要为废气泄漏。 ④重点风险源筛选：根据国内外同行业事故统计及典型事故案例分析，建设项目重点风险源为除尘装置非正常排放。 (4)风险事故情形分析 企业可能发生的大气环境污染事故风险源主要为污染治理设施，其可能发生的大气突发环境事件及其危险特性主要为废气处理设施故障导致废气不经处理直接排放至大气中，造成空气污染并危害人员健康。 （5）风险防范措施 项目运行后，加强对企业员工的培训。按照专职人员每天巡查，发现故障后，立即停止生产，呆检修完毕后方可生产。 （6）环境风险分析结论 在落实以上环保措施基础上，评价认为本项目环境风险对外环境影响不大。 八、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号文)的要求设置与管理排污口(指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所):在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1） 废水排污口的规范化设置 本项目设置 “雨水”排口1个，不设置“污水”排放口。 （2）废气排放口的规范化设置 项目对有组织废气，通过废气收集系统收集，在车间设立相应的排气筒，设立标识牌，并预留采样监测孔及监测平台。本项目设置3个排气筒。 （3） 固废排放口的规范化设置 项目生产过程中产生的各种固废存放处要设立明显的固废标志牌，标明固废的种类、成份等。各固废暂存场所应按相关规范建设。项目设置1个一般固体废物堆场，不设置危废暂存间。 九、环境管理与监控计划 （1）环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应根据项目建设情况，强化现有环保安全机构，增加相应的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。 （2）环境管理措施、建议 为更好地进行环境管理，建议采取以下措施： 经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。 技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护要求考虑在内，既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。 教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对锅炉废气处理装置具体操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握废气处理工艺及操作规范，确保除尘器正常运行，使外排废气稳定达标。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。 （3）环境监测计划 废气：项目废气排口监测计划为：每半年监测1次，监测项目为废气量、颗粒物。 厂界无组织废气：每半年监测1次，监测项目为颗粒物。 噪声：对厂界噪声每季度年监测1天（昼夜各一次）。 项目监测计划汇总见表7-18。 表7-20项目监测计划汇总表 类型 项目 周期 废气 废气排放口 废气量、颗粒物 每半年监测1次 厂界废气 颗粒物 每半年监测1次 噪声 厂界噪声 每季度监测1天，昼夜各 1次 将监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 石子生产线破碎筛分 | 颗粒物 | 经集气罩收集后，旋风+布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 石子生产线破碎筛分 | 颗粒物 | 经集气罩收集后，旋风+布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA002）高空排放 |  |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 | 经集气罩收集后，旋风+布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA003）高空排放 |  |
|  | 车间堆场无组织粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭、喷淋装置 |  |
| 水 | 机制砂清洗水 | SS | 经洗砂水处理罐处理后清水清水罐回用 | 回用，不外排 |
|  | 员工清洗废水 | SS | 用于洒水抑尘 |  |
| 噪声 | 本项目运营过程中项目主要噪声源为设备运转时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间，四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减。 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 除尘灰 | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  |  | 地面沉降粉尘 | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  |  | 沉淀池泥土 | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置，不外排 |
|  |  | 旱厕粪便 | 定期清运农田施肥 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资为200万元，在江苏灌河半岛临港产业园区新建灌南九凌荣创建材有限公司石子加工，机制砂的生产项目，新建生产车间1座，原料堆场1座，成品仓库1 座，并设有办公生活区、环保工程等生产和辅助配套设施。项目建成后，项目全部采用外购毛石，将形成每小时生产150吨石子和150吨机制砂的能力。 选址及产业政策符合性 选址合理性 本项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内，项目选址符合江苏灌河半岛临港产业园区产业定位及区域土地利用规划的要求。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类，且项目已取得连云港灌南县行政审批局《江苏省投资项目备案证》（见附件）项目代码：2019-320724-30-03-562530，因此，项目符合国家和地方产业政策。 “三线一单”符合性分析。 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求；项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政供水管网，取用量较少，用电来自市政供电电网，项目无高耗电高耗能设备；本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于禁止建设的项目。 3、环境现状与主要环境问题 项目位于江苏灌河半岛临港产业园区内，根据连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据，项目所在区域环境空气质量不达标，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。通过实施以上工作计划，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据连云港市生态环境局最新发布的2020年5月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水灌河水质除溶解氧外，各监测断面的各个监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准的要求；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；地下水各监测指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准。 4、环境影响分析 （1）废水 项目废水主要为员工清洗水，用于洒水抑尘，不外排，机制砂清洗水沉淀后回用，不外排。对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目各项废气经过废气处理措施处理后，满足排放标准要求，可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气环境距离。建设项目应设置的卫生防护距离为厂界外延50m，该卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标。 （3）噪声 项目建成营运后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固废 在采取有效措施后，本项目产生的固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 （5）排污口规范化设置 建设项目根据国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、标准及《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)，按照“一明显、二合理、三便于”(环境保护标志明显、排污口设置合理、排污去向合理和便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监管理)的要求，规范化设置排污口。 ①废气排气筒规范化设置：建设项目营运期工艺废气排气筒共有3个，高度为15m；废气排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台(采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157—1996)的规置定设置)；在每个废气排气筒附近醒目处，设置提示环境保护图形标志1个，能长久保留； ②固体废物贮存（处置）场所的规范化：本项目设置一般固废仓库、，对公司产生的固体废物进行收集。一般固废仓库设环境保护图形标志；固废的贮存、转移按规定程序进行。 5、总量控制 企业总量控制指标为： 大气污染物：颗粒物1.296 t/a。 6、公示情况 为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在项目环境影响报告表报连云港市灌南环境生态局审批前，于2020年5月11日对项目环评影响报告表进行全文公示（全文公示网络链接：https://www.kdocs.cn/p/68956191247?from=docs&source=docsWeb）。公示截图如下。 图9-1 公示截图 7、建设项目环保“三同时”制度 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。即建设项目应当按照本报告表及其审批意见要求建设相关污染防治设施和落实相关环境保护措施，建设项目营运期相关污染治理设施必须正常运行，确保相关气污染物、水污染物稳定达到规定的排放标准和总量控制要求，固体废物零排放和噪声达到规定的排放标准。 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施本环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目 “三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设项目应按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号）实施建设项目竣工环境保护验收监测。 （2）根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），建设单位组织竣工环境保护废水、废气、噪声、固废自主验收。 “三同时”验收清单如表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染物 环保设施 验收 方式 验收要求 建设时间 废气 石子生产线的破碎、筛分 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 自主验收 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求 与基建 同步 机制砂生产线的破碎、筛分粉尘 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） 自主验收 生产给料粉尘 集气罩+旋风+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）） 自主验收 无组织粉尘 车间密闭、喷淋 自主验收 废水 机制砂清洗废水 洗砂水处理罐、清水罐 自主验收 重复利用，不外排 噪声 设备噪声 减振、隔声、消声设施 自主验收 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的2类区标准要求 固废 生活垃圾 垃圾桶垃圾箱 自主验收 规范贮存，零排放，不造成二次污染 一般固废 固废堆场收集暂存（50m2）） 7、项目建设可行性结论 综上所述，灌南九凌荣创建材有限公司石子加工，机制砂的生产项目符合国家和地方产业政策；其选址基本合理；所处区域环境现状符合功能区区划要求；在落实污水、固废处理，实现各污染物达标排放的前提下，可以实现排污和环境功能“双达标”，满足区域污染物总量控制要求；在确保遵守项目“三同时”制度，运营期严格环保管理，加强对废水、废气、噪声、固体废物的治理，保证污染治理设施正常运行的条件下，该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析该项目建设是可行的。 二、建议与要求 ⑴ 在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到专款专用，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 ⑵ 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 ⑶加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图项目平面布置图 附图3 主要环保目标图 附图4 厂区平面图 附图5 灌南县生态红线图 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 园区准入证明 附件6 连云港市企业环保信用承诺表 附件7 用地性质证明 附件8 建设承诺 附件9 声明确认 附件10 总量核批表 附件11 罚款发票 附件12 审批申请 附表1 基础信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

石子

粗碎

细碎

筛分

不同粒径石子

粉尘、噪声、废石子

粉尘、噪声、废石子

粉尘、噪声、废石子

粉尘、噪声、废石子

中碎

粉尘、噪声、废石子

粉尘、噪声、废石子

石子

破碎筛分

清洗

脱水

不同粒径机制砂

细砂提取

污水沉淀

清水

噪声、废水、石子

废水

固废

噪声

噪声