建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项目名称：         年产12万吨建筑防水材料项目

建设单位(盖章)：   江苏顺丽成建筑新材料有限公司

编制日期：2020年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12万吨建筑防水材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏顺丽成建筑新材料有限公司 |
| 法人代表 | 郑卫卫 | 联系人 | 郑卫卫 |
| 通讯地址 | 灌南县孟兴庄镇返乡创业园内 |
| 联系电话 | 13328056869 | 传真 | / | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县孟兴庄镇返乡创业园内 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2018-320724-30-03-564323 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3033防水建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 22300 | 绿化面积(平方米) | 1100 |
| 总投资 (万元) | 20000 | 其中：环保投资(万元) | 205 | 环保投资占总投资比例 | 1.025% |
| 评价经费(万元) | / | 拟竣工日期 | 2021年1月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量： 原辅材料： 灰钙、重钙、石英粉、矿粉、特种水泥、水性聚丙乳液、分散剂见表1-8。 主要设备： 项目主要生产设备详见表1-10。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 800 | 柴油(吨/年) | / |
| 电(万千瓦时/年) | 60 | 燃沼气(标立方米/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 生物质 (吨/年) | 600 |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：项目废水主要为生活污水，无工艺废水产生。 排水量：生活污水135m3/a。 排放去向：生活废水经厂区内化粪池处理达标后，经市政污水管网进入孟兴庄镇污水处理厂进一步处理，由孟兴庄镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入柴米河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 项目由来 江苏顺丽成建筑新材料有限公司原名江苏顺丽成自动化科技有限公司（2018年12月更名为江苏顺丽成建筑新材料有限公司），主要从事建筑防水材料的生产及研发工作。为了满足建筑防水材料行业增长较快的技术要求，支持孟兴庄镇建设发展，江苏顺丽成建筑新材料有限公司拟投资20000万元，建设年产12万吨建筑防水材料项目，其中固相6万吨/年、液相6万吨/年，这两种材料在使用前混合搅拌均匀后使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目属于“十九、非金属矿物制品业 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应该编制环境影响评价报告表报当地环保部门审批。受江苏顺丽成建筑新材料有限公司委托，江苏易环环境科技有限公司为该项目编制建设项目环境影响报告表供环保部门审批。江苏易环环境科技有限公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场调查和资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和技术规范要求，编制完成该报告表。 2. 项目周边环境概况 项目位于灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园，厂址东侧200米处为孟兴庄镇，厂址东侧为酷美包装公司、德欣达机械、海星围巾、川云服饰，北侧为梦庆家居，南侧为大汤线，过大汤线为孟兴庄村，北侧200米处为小孟庄，厂址现状及周边多为空地。 项目具体地理位置见附图1；项目周边500米范围现状见附图2；项目平面布置情况见附图3。 3. 产业政策相符性 本项目行业类别为C3033 建筑防水材料制造。 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2019年10月30日），本项目生产的水性防水材料属于鼓励类产品，符合国家产业政策要求。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目生产的水性防水材料属于鼓励类产品（新型建筑防水材料的开发与生产），符合江苏省产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。 4. “三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性 本项目位于灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园，经查《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态红线区域为柴米河（灌南县）重要湿地，距离边界约为630m（具体见附图4）。柴米河（灌南县重要湿地）为生态空间管控区域，其范围为：东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围。 本项目建设用地不位于其禁止、限制开发区内，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）要求。 （2）与环境质量底线相符性 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行分析，具体分析结果见表1-1。 表1-1 与当地环境质量底线的符合性分析表 名称 管控内涵 项目情况 相符性 《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》 第二章 环境质量管控要求 第三条 大气环境质量管控要求。到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 第四条 水环境质量管控要求。到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到100%，劣于Ⅴ类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨,氨氮控制在1.03万吨。 第五条 加强土壤环境风险管控。利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 环境质量管控要求 （1）根据《2019年连云港市环境质量公报》，项目所在评价区域超标因子为PM2.5、PM10。为此，连云港市和灌南县分别制定了《连云港市空气质量达标规划》、《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》、《连云港市2020年VOCs专项治理工作方案》规划实施后区域环境质量将有所改善。本项目实施后，排放的废气很少，不会改变大气环境功能类别。 （2）项目所在区域主要地表水为柴米河，环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据2019年10月25日-10月27日），孟兴庄镇返乡农民创业园规划环评期间的现状监测数据柴米河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）根据孟兴庄镇返乡农民创业园规划环评期间的土壤监测数据，区域土壤质量较好。 相符 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上线 根据《连云港市战略环境评价报告》中“严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-2。 表1-2 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目新鲜水用量800m3/a 相符 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水。 相符 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，本项目新鲜用水指标约为800m3/a，项目投产后年利润可达9200万元，万元工业增加值用水量为0.08立方 相符 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目建成后全厂能源消耗为373.8吨标准煤/a（电耗、生物质燃料、水耗等折算），项目年利润为9500万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.039吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 相符 注：本项目用电60万kwh/a、水800/a、生物质600t/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数分别为：0.1229kg ce/(kw.h)、0.0857 kg ce/t、0.5kg ce/kg，则合计折标煤约373.8t/a。 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-3所示。 表1-3项目与连政办发〔2018〕37号文的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源为电能、生物质燃料，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。全厂能源消耗为373.8吨标准煤/a（电耗、生物质、水耗等折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目用水量较少，年用水量800m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 项目位于灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园，项目占地33.5亩，总投资额为20000万元，投资强度为597万元/亩，项目达产后亩均产值283万元/亩；项目容积率为1.15，绿地率为5%；行政办公用生活服务设施用地面积约为总用地面积的2.4%，建筑面积占总建筑面积的8.5%。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）环境准入负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），具体分析结果见表1-4所示。 表1-4 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 项目位于灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园，用地为工业用地，属于工业集聚点，符合当地产业规划、土地利用规划，项目不在生态红线范围内。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 项目不在生态红线管控范围内。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目新型建筑防水材料，不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉，过渡期使用生物质作为燃料，待区域天然气管网接通后使用天然气管网。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 建设项目不存在重大环境安全隐患 符合 6）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目已通过连云港灌南县行政审批局备案，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目生产工艺成熟，污染防治技术可靠；项目产品新型防水材料不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 7）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平)，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在灌南县环境容量范围内。 符合 孟兴庄镇管控要求： 北六塘河饮用水源保护区：禁止下列活动:新(扩)建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬、硫、氰化物等污染物的建设项目；新(扩)建化学制浆造纸、制革、电镀、印刷线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物；建设高尔夫球场、废物回收(加工)场和有击有害物品仓库、堆栈，或者设置煤场、 灰场、垃圾填埋场；设置排污口:从事危险化学品装卸作业或者煤炭、 矿砂、水泥等散货装卸作业；设置水上餐饮、娱乐设施(场所)，从事船舶、机动车等修造、拆解作业，或者在水域内采砂、取土、围垦河道和滩地，从事围网、网箱养殖，或者设置集中式畜禽饲养场、屠辛场；新建、改(扩)建排放污染物的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动。 北六塘河清水通道维护区： 未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、 网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新(扩) 建可能污染水环境的设施和项目。 新沂河洪水调蓄区、柴米河洪水调蓄区、新沂河（沂河淌）洪水调蓄区：禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动:禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高杆作物。 水环境生活农业源重点治理区：无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、 制革、农药、电镀等行业等水污染重的项目；禁止建设排放含汞、砷、镉、铭、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）柴米河生态主导功能调整为湿地生态系统保护，名称为柴米河（灌南县）重要湿地。 本项目不在北六塘河饮用水源保护区、北六塘河清水通道维护区、新沂河洪水调蓄区、柴米河（灌南县）重要湿地、新沂河（沂河淌）洪水调蓄区范围内，且不禁止项目。 不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、 制革、农药、电镀，不排放重金属污染物及持久性污染物 相符 孟兴庄镇返乡农民创业园规划环境影响报告书已编制完成并进行公示，根据公式资料，创业园负面清单情况见表1-5。由下表可知项目不属于园区负面清单限制和禁止发展产业类别。 表1-5返乡创业园负面清单相符性表 类别 产业大类 产业类型 项目情况 相符性 限制发展 非本园区主导产业 烟（粉）尘、挥发性有机物污染治理措施达不到国家和省有关污染防治政策要求的项目。 不涉及 相符 禁止发展 机械加工 电镀工序； 有机溶剂含量＞30%的喷涂涂料； 烟（粉）尘、挥发性有机物污染治理措施达不到国家和省有关污染防治政策要求的项目。 不涉及 相符 电子 电镀工序； 烟（粉）尘、挥发性有机物污染治理措施达不到国家和省有关污染防治政策要求的项目。 不涉及 相符 木材深加工 有机溶剂含量＞ 30%的喷涂涂料； 烟（粉）尘、挥发性有机物污染治理措施达不到国家和省有关污染防治政策要求的项目。 不涉及 相符 食品添加剂 有化学反应的； 烟（粉）尘、挥发性有机物污染治理措施达不到国家和省有关污染防治政策要求的项目。 不涉及 相符 其 他 含电镀工序项目、含印染工序项目 化工、石化、化纤、制革、制药、冶炼、焦化、钢铁、水泥、平板玻璃等重污染项目。 不涉及 相符 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2018年江苏省发布《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》（苏大气办[2018]4号），本项目建设与该方案相符性分析见表1-6。 表1-6江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案相符性分析 序号 控制要求 项目情况 相符性 1、物料运输 (1)运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。 (2)运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 (3)厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。 矿粉、灰钙、重钙、石英粉等粉料采用罐车运输。厂区道路硬化，每日清扫洒水，保持清洁。 相符 2、物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一: (1)密闭操作: (2)在封闭式建筑物内进行物料装卸; (3)在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 粉料卸料采用管道输送，在密闭车间内卸料（固相车间），料仓顶部设有除尘器，废气经处理后排放。 相符 3、物料储存 (1)粉状物料应储存于密闭料仓会封闭式建筑物内。 (2)粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙(或围挡)及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 (3)露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式图挡(出入口除外)，围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，间时采取洒水、覆盖防尘布(网)或喷洒化学稳定剂等控制措施， (4)临时露天堆存腔状、块状等易做发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 粉状物料应储存于密闭料仓，且料仓为于车间内。现场没有露天堆放的粉料。 相符 4、物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉企的物料应采取以下方式之一: (1)采用密闭输送系统: (2)在封闭式建筑物内进行物料转移和输送; (3)在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、活水增湿等控制措施。 粉料采用管道输送，且所有料仓均设有除尘器。 相符 5、物料加工与处理 (1)物料加工与处理过程中易做发粉尘的工艺环节(如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料(渣)、包装等)应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、活水增湿等控制措施。 (2)密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 筛分、搅拌均在密闭设备内进行，包装设有负压收集措施，收集粉尘，经处理后排放。 相符 6、运行与记录 (1)生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 (2)封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气简、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态。 (3)应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒 废气处理设施与生产设备同时运行。 车间日常保持密闭状态。项目投产后，将按照排污许可证要求开展台账记录。 相符 4. 项目建设概况 ⑴项目名称：年产12万吨建筑防水材料项目； ⑵建设单位： 江苏顺丽成建筑新材料有限公司； ⑶项目投资：20000万元； ⑷建设地点：灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园 ⑸主要建设内容及规模： 年产建筑防水材料12万吨/年，其中固相产品6万吨/年、液相产品6万吨/年。两个产品使用前混合均匀即可使用。 ⑹平面布置情况： 项目主要构筑物见表1-7，厂区平面布置见附图5。 表1-7 本项目主要构筑物一览表 构筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 固相车间 3150 3150 9米高 液相车间 2480 2480 12米高 成品库 2700 2700 9米高 办公+辅料仓库 2160 4320 办公三层1080，二层辅料仓库3240 （7）产品方案 本项目产品方案见表1-8。 表1-8 项目产品方案 序号 产品名称 设计规模（万吨/年） 运行时间（h/a） 1 建筑防水材料 12万t/a（其中固相6万t/a、液相6t/a） 2400 （8）主要原辅材料消耗： 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-9。 表1-9 项目主要原材料消耗情况表 序号 原材料名称 单位 数量 来源 备注 1 重钙 t/a 16000 市场购买 - 2 灰钙 t/a 19000 市场购买 - 3 石英粉 t/a 6000 市场购买 - 4 矿粉 t/a 32000 市场购买 含水率约8% 5 特种水泥 t/a 9000 市场购买 6 45%水性聚丙乳 t/a 6000 市场购买 7 分散剂（聚羧酸钠盐） t/a 120 市场购买 8 纯化水 t/a 33880 市场购买 9 水 t/a 800 区域供水管网 - 10 生物质 t/a 600 市场购买 - 11 电 万KW/h 60 区域电网 （9）产品组成情况 固相产品、液相产品组成情况见表1 -10。 表1-10 产品组成情况表 产品名称 组分名称 含量t 固相产品 重钙 6000 灰钙 9000 石英粉 6000 矿粉 30000 水泥 9000 合计 60000 液相产品 重钙 10000 灰钙 10000 水性聚丙乳液 6000 助剂 120 纯化水 33880 合计 60000 原辅材料理化性质见表1-11。 表1-11 本项目原材料理化性质 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 重钙 是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。主要成分是CaCO3，无臭、无味的白色粉末或无色结晶。熔点(℃)：825(分解)，相对密度(水=1)：2.70-2.95，分子式：CaCO3 ，分子量：100.09，不溶于水，溶于酸。用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。 无 无毒 灰钙 灰钙粉主要成分是Ca(OH)2、CaO和少量CaCO3的混合物，是石灰的精加工产品。 无 氢氧化钙是细腻的白色粉末。熔点(℃)：582(失水)，相对密度(水=1)：2.24，沸点(℃)：分解，分子式：Ca(OH)2 ，分子量：74.09主要成分：纯品，溶解性：不溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇。主要用途：用于制造漂白粉、消毒剂，橡胶、石油工业添加剂和软化水用等。 无 LD50：7340 mg/kg(大鼠经口) 氧化钙为白色无定型粉末，熔点2580℃，沸点2850℃，密度3.35g/cm3。不溶于醇，溶于酸、甘油。主要用途用于建筑，制造电石、液碱等。 无 无毒 石英粉 石英粉（同石英砂）又称硅微粉。 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65， [1] 堆积密度(20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1650℃。 无 无毒 矿粉 矿粉（mineral powder）是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将矿石粉碎加工后的产物，是矿石加工冶炼等的第一步骤，也是最重要的步骤之一。矿粉的亲水系数是单位矿粉在同体积水（极性分子）中和同体积煤油（非极性分子）中的膨胀的体积之比值。 无 无毒 特种水泥 是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时还掺加混合材料或外加剂）磨细而成。 无 无毒 45%水性聚丙乳 乳白色液体，pH值7.5-8.5.相对密度（水）1.02-1.21。 不燃。 吞咽毒性很低。LD50＞5000mg/Kg 分散剂 主要成分是聚丙烯酸钠，是一种新型功能高分子材料和重要化工产品，固态产品为白色（或浅黄色）块状或粉末，液态产品为无色（或淡黄色）粘稠液体。由丙烯酸及其酯类为原料，经水溶液聚合而得。无味，溶于氢氧化钠水溶液，在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中发生沉淀。常被用作水处理剂、盐水精制及胶乳增稠，也可用作食品增粘、乳化。 不燃 无毒 本项目主要生产设备，详见下表1-12。 表1-12项目主要设备情况一览表 序号 名称 规格型号 数量（台套） 备注 1 三回层烘干机 7x3.2 1套 2 脉冲除尘器 96-8 1套 3 料仓 150 m3 5个 4 全自动配料系统 1套 5 无力搅拌机 1台 6 成品仓 2台 7 全自动包装生产线 2条 8 热风炉 1套 9 乳液储罐 25m3 4个 10 液体搅拌 4台 11 液体包装 4台 12 液体配料 4台 13 纯化水罐 200 1个 （10）工作制度：每天工作8小时，年工作日300天； （11）劳动定员：50人； （12）公用及辅助工程 项目公用及辅助工程情况见表1-13。 表1-13 公用及辅助工程表 类别 建设名称 设计能力 备 注 公用工程 给水 新鲜水800t/a 由区域供水管网供给 排水 排水量135t/a 供电 年用电量60万kWh/a 区域供电系统 环保工程 废气处理 烘干废气经“脉冲布袋除尘+除雾”处理后经15m高排气筒排放； 其他粉尘废气经布袋除尘处理后，经15m高排气筒排放。 液体料生产废气经“活性炭吸附”工艺处理后经15m高排气筒排放。 废水处理 主要为生活污水，年废水排放量135t/a。生活污水经化粪池预处理达接管标准由市政污水管网排入孟兴庄镇污水处理厂处理，无工艺废水排放。 - 固废处置 生活垃圾、筛分碎石均委托环卫部门处理。 危险废物废活性炭委托有资质单位处理。 不外排 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 江苏省灌南县位于江苏省北部海滨城市—连云港的南翼，地处北纬33°59´～34°27´，东经119°07´～119°48´之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界之处。灌南县域土地总面积1041km2，地貌以黄淮冲积平原为主体，地势比较平坦。县境最大直线距离：东西长71 km，南北最宽处30 km。全县版图面积1029.88平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。县域地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。一般地面高程1.8～5.3m（黄海高程），地形西宽东窄，宛如镶嵌在黄海之滨的一把金钥匙，正在开启海洋经济发展的财富之门。 孟兴庄镇返乡农民创业园位于灌南县西北部，G233西侧，孟兴庄镇区西部，距灌南县城约13公里，紧邻孟兴庄镇区，区域位置较好，交通便利。地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平原地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7 个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5 度，无危害性地震突然发生。 3、气候和气象 灌南县地处暖温带和北亚热带过渡的湿润地区、属暖湿季风气候、四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛、气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。常年主导风向为东北及东南风，雨量充沛，降雨主要集中在每年的7～8 月份。主要气候数据详见表2-1。 表2-1 主要气候数据 序号 项目 单位 数据 发生时间 1 年平均气温 ℃ 13.8 / 2 极端最高气温 ℃ 42.5 2000.6.4 3 极端最低气温 ℃ -21.7 1997.12.13 4 年平均降雨量 mm 922.3 / 5 全年主导风向 — NE / 6 年平均风速 m/s 3.1 / 7 年平均日照 h 2409.4 / 8 年平均气压 Mmhg 1016.4 / 4、河流水文 灌南县境内河流属淮河流域沂沭泗水系。新沂河横卧境北，灌河及其它干河横穿东西，盐河纵贯南北，大小河沟密布似网，水系非常发达。本规划周边水系主要有柴米河，见附图5。 柴米河：柴米河全长59.04公里，涉及四个责任主体，分别是沭阳县、泗阳县、宿豫区和我市的灌南县，柴米河在沭阳县境内先后流经梦溪、十字、章集等七个乡镇（街道）。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 5. 生态 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。武障河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，区内水沟及周围河流中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以人工养殖为主。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河水中水生生物种类已经受到不同程度的影响。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、人口和行政概况 灌南县县域总面积1041 平方公里，下辖1 乡10 镇，8 个工业园区。2015年年末总人口80 万人，人口密度756 人/平方公里，人口自然增长率15.73‰，城镇人口比重为42.26%。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、孟兴庄镇返乡农民创业园 根据灌南县第11次党代会提出在孟兴庄镇加快工业集中区建设的意见，为了更好地培育新时期孟兴庄镇经济增长源，服务孟兴庄镇籍在外成功人士返乡创业，孟兴庄镇人民政府于2017年7月份正式启动建设孟兴庄镇返乡农民创业园。2018年灌南县孟兴庄镇人民政府委托连云港锦城城市规划设计有限公司编制了《灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园控制性详细规划》。目前《灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园规划环境影响报告书》已完成公示稿。 （1）规划范围 规划范围东至规划道路富强路，西至规划道路兴旺路，南至兴汤路，北至规划道路城北环路，规划总用地约50.27公顷。 （2）产业定位 产业定位：灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园产业定位为以精密机械加工、电子、木材深加工、食品添加剂、新型高效农业产业，及以劳动密集型产业为主的环境友好型工业集中区。 本项目属于以劳动密集型环境友好的项目，满足园区产业定位要求。 （3）用地总体布局 孟兴庄镇返乡农民创业园的用地组成主要有：工业用地、公用设施用地、绿化用地。本次规划区总范围50.27公顷，其中建设用地48.72公顷。 本项目为二类工业，用地性质满足规划要求。 土地利用规划见表2-2。 表2-2 规划建设用地平衡表 序号 用地代码 用地名称 面积（公顷） 占城市建设用地（%） 1 M 工业用地 41.43 85.04 其中 M2 二类工业用地 41.43 85.04 2 S 道路与交通设施用地 4.75 9.75 其中 S1 城市道路用地 4.75 9.75 3 U 公用设施用地 0.33 0.68 其中 U21 排水设施用地 0.33 0.68 4 G 绿地 2.21 4.53 其中 G1 公园绿地 1.56 3.20 G2 防护绿地 0.48 0.98 G3 广场用地 0.17 0.35 5 建设用地 48.72 100.00 6 E E1 水域 1.55 规划总用地 50.27 （4）基础设施规划 ①给水 孟兴庄镇返乡农民创业园用水主要由硕项湖水厂供给，现状供水能力5万m3/d，远期供水能力10万m³/d。 《灌南县城市给水专项规划》中规划沿兴汤路布置DN600供水管线，为孟兴庄镇及孟兴庄镇返乡农民创业园供水。 ②排水 a、污水工程规划 建立分流制的排水体制。污水实行全面收集、集中处理。 孟兴庄镇返乡农民创业园污水汇总后由城北环路污水干管输送至孟兴庄镇污水处理厂集中处理。 b、污水管网规划 在城北环路下敷设DN400～DN500污水次干管，其余道路布置DN400污水支管。 污水管道在道路下位置，以道路西侧、北侧为主。污水管道起始端覆土深度不宜小于1.0m。 污水管道最大管径DN500，最小管径DN400。 污水管道一般为承插式Ⅰ级钢筋混凝土管，橡胶圈接口。 ③供电 规划新建110 千伏变电所容量为3×100MVA。 区内现有一35KV变电所。 ④燃气 形成以天然气为主的用气格局，积极争取天然气配额，拓展天然气利用领域，提高天然气气化率，在一些条件不具备使用天然气的地区以瓶装液化石油气为补充。 考虑到用气量变化情况及为规划留有余地，本次规划仅绘出燃气管道走廊。 燃气调压采用区域调压与用户调压相结合方式。居住及公建用户采用区域调压，力求布置在负荷中心，尽量建设在公共设施用地上。 燃气管原则上敷设在道路西侧或北侧的非机动车道下。 4、基础设施建设情况 ①给水 孟兴庄镇返乡农民创业园用水主要由硕项湖水厂供给，现状供水能力5万m3/d。 ②排水 孟兴庄镇污水处理厂原选址于孟兴庄镇，设计处理规模为2000m3/d，一期主要处理对象为周边生活污水。 污水处理厂工艺流程 ： 污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。处理工艺流程见下图。 区域管网建设情况： 项目所在区域污水管网已铺设完成。 孟兴庄镇污水处理厂建设规模为2000m3/d。本项目废水产生量为135m3/a（0.45m3/d），仅占孟兴庄镇污水处理厂处理规模的0.0225%，本项目废水排放量相对较小，接入孟兴庄镇污水处理厂完全可行。因此，从废水量来看，孟兴庄镇污水处理厂完全有能力接收本项目污水。 ③燃气 目前燃气工程尚未接入。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；根据《2019年连云港市环境质量报告书》中监测数据进行区域达标评价，2019年灌南县各空气质量评价因子达标情况见下表。 表3-1 2019年灌南县空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.008 13.3 达标 NO2 年平均浓度 0.04 0.019 47.5 达标 PM10 年平均浓度 0.07 0.077 110 不达标 （超标倍数0.1） PM2.5 年平均浓度 0.035 0.044 125.7 不达标（超标倍数0.25） CO 日平均第95百分位数 4.0 1.4 35 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 0.16 0.138 86.25 达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5。 根据2019年10月25日～31日谱尼测试集团江苏有限公司对创业园周围环境空气质量的监测结果，区域VOCs浓度范围为0.0658mg/m3~565 mg/m3，能够满足环境质量标准要求。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。 在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9 微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030年PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计2020年超标天数为54天，主要集中在冬季，全年优良率85%以上，2030年超标天数约18天，全年优良率达到95%以上。类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM1095%保证率日平均和年平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均和年平均目标浓度分别为0.1416mg/m3，0.066mg/m3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018 年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5 浓度稳定达到二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水为柴米河，环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。孟兴庄镇返乡农民创业园规划规划环评期间于2019年10月25日至27日对柴米河水质进行了监测，具体如下表所示。 ⑴监测断面 柴米河现状监测断面见表3-2。 表3-2 地表水环境监测布点情况表 河流名称 监测点编号 断面名称 备注 柴米河 W1 污水厂排污口下游约300m（孟洪大沟与柴米河交汇处） 实测 柴米河 W2 污水厂排污口下游约13 0m（妇女河与柴米河交汇处） 实测 柴米河 W3 工业污水厂排污口下游约3000m 实测 ⑵监测结果 武障河现状监测及评价结果一栏表3-3。 表3-3 柴米河现状监测及评价结果一栏表 点位 ﻿监测项目 监测结果 水温， ℃ 流速 pH（无量纲） 粪大肠菌群，个/L 高锰酸盐指数，mg/L 化学需氧量（COD），mg/L 五日生化需氧量（BOD5），mg/L 氨氮（NH3-N），mg/L 总磷（以P计），mg/L W1 2019年10月25日 16.5 0.3 7.6 1300 4.6 1 2.4 0.582 0.13 2019年10月26日 17.2 0.3 7.59 330 4.6 8 2.4 0.529 0.12 2019年10月27日 17.3 0.3 7.61 490 4.5 11 2.7 0.579 0.12 W2 2019年10月25日 16.3 0.2 7.66 790 4.1 9 2 0.35 0.09 2019年10月26日 17 0.2 7.63 2200 4.4 13 3 0.371 0.1 2019年10月27日 17.5 0.2 7.66 33 4.4 20 3.2 0.376 0.09 W3 2019年10月25日 16.2 0.4 7.65 9200 4.5 14 3.4 0.462 0.08 2019年10月26日 16.9 0.4 7.61 270 4.4 14 3.5 0.441 0.1 2019年10月27日 17.4 0.4 7.65 3500 4.1 12 3.1 0.35 0.09 标准值 / / 6～9 10000 6 20 4 1 0.2 超标率％ / / 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / 0 0 0 0 0 0 达标情况 / / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 点位 监测项目 监测结果 铬（六价） ，mg/L 苯， μg/L 甲苯， μg/L 二甲苯，μg/L 氯化物，mg/L 硫酸盐，mg/L 挥发酚，mg/L 石油类， mg/L 悬浮物，mg/L W1 2019年10月25日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 75 68.9 ＜0.0003 ＜0.01 14 2019年10月26日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 76 66.1 ＜0.0003 ＜0.01 14 2019年10月27日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 77 65.4 ＜0.0003 ＜0.01 14 W2 2019年10月25日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 76 68.4 ＜0.0003 ＜0.01 14 2019年10月26日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 77 64.9 ＜0.0003 ＜0.01 15 2019年10月27日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 75 65.4 ＜0.0003 ＜0.01 15 W3 2019年10月25日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 77 65.3 ＜0.0003 ＜0.01 16 2019年10月26日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 76 65.3 ＜0.0003 ＜0.01 13 2019年10月27日 ＜0.004 ＜0.4 ＜0.3 ＜0.5 76 64.9 ＜0.0003 ＜0.01 13 标准值 0.05 10 700 500 250 250 0.005 0.05 30 超标率％ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 从地表水现状评价结果可以看出，柴米河测点W1~W3各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、声环境质量现状 评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。孟兴庄镇返乡农民创业园规划规划环评期间于2019年10月29日至30日对区域水环境质量进行监测。监测结果表明项目所在区域声环境质量能够满足相应环境质量标准的要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标及保护级别见表3-4、3-5。 表3-4 大气环境保护目标、环境功能区划情况一览表 类别 保护目标名称 经纬度 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 孟兴庄镇 119°12'48.69"东 34°10'11.88"北 商业/居民/办公 4000人 环境空气二类区 E 200 孟兴庄村 119°12'45.63"东 34° 9'59.80"北 居民区 4600人 S 30 陶庄 119°12'6.44"东 34° 9'54.95"北 居民区 220人 SW 80 条河 34°10'17.96"北 119°12'0.70"东 居民区 1100人 NW 400 小朱庄 34°10'0.25"北 119°13'10.94"东 居民区 1500人 S 700 孟兴庄中心小学 34°10'12.10"北 119°13'12.81"东 学校 800人 S 900 注：* 距离厂址最近点的经纬度； **指环境保护目标与本项目厂界的最近直线距离。 表3-5 其他要素环境保护目标、环境功能区划情况一览表 类别 保护目标名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 水环境 柴米河 工业用水、农业用水 水质 地表水 Ⅲ类 N 630 声环境 项目周围200m范围内的区域 / / 2类\3类\4a类声环境功能区 / / 生态环境 柴米河（灌南县）重要湿地 水质、生态系统 湿地生态系统保护 生态空间管控区域 N 600

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃、VOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.23-2018）附录D TVOC8h值的2倍执行。 具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准 污染物 浓度限值，mg/m3 标准来源 年平均 日平均 小时平均 SO2 0.06 0.15 0.5 GB3095-2012二级标准 CO / 4 10 O3 0.16（8h） 0.2 NO2 0.04 0.08 0.2 PM10 0.07 0.15 / PM2.5 0.035 0.075 / 非甲烷总烃 （VOCs） / / 1.2 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.23-2018）附录D TVOC8h值的2倍 2.地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）的标准。主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L,pH除外） 项目 标准 pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 Ⅲ类 6~9 20 30 1.0 1.0 0.2 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 3.声环境质量标准 项目周边村庄为2类声环境功能区，项目区域为3类声环境功能区，其中南侧厂边界执行4a类标准（大汤线）边界15m范围，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准。详见表4-3。 表4-3 区域环境噪声标准 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼间 夜间 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 项目运营期生产过程中排放的热风炉粉尘、NOx、SO2废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019 ）表1排放标准中相关限值要求；其他颗粒物、非甲烷总烃（VOCs）废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中相关限值要求具体见下表。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 标准来源 排气筒高度（m） 二级 非甲烷总烃 120 15 10 4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 60 1.9 1 颗粒物 20 15 / / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019 ） NOx 180 / / SO2 80 / / 二、水污染物排放标准 项目建成后外排污水主要为生活污水，废水进入孟兴庄镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入柴米河。污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值见表5-5。 表4-5 污水排放标准值 （单位：mg/L，pH值除外） 序号 污染因子 接管 GB/T31962-2015 B等级 尾水 GB18918-2002一级A 1 pH值 6.5～9.5 6～9 2 COD≤ 500 50 3 悬浮物≤ 400 10 氨氮≤ 45 5（8）① 5 总磷≤ 8 0.5 6 总氮 70 15 注：①括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 三、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表5-6，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类、4a类，其中靠近村庄边界执行2类标准，南侧厂界执行4a类标准，其余厂界执行3类标准。标准值见表5-7。 表5-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 昼间 夜间 70 55 表5-7工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 标准值dB（A） 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 四、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号），危险固废厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 |
| 总量控制指标 | 项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物总量控制情况如下： 1）废气总量指标：粉尘1.392t/a、NOx 0.612 t/a、SO2 0.714t/a、非甲烷总烃（VOCs）0.162t/a。 项目废气污染物申报的污染物总量由环保主管部门在灌南县内通过区域平衡解决。 2）水污染物排放总量：135m3/a。 废水考核指标（接管考核量）：COD：0.061t/a、SS：0.041t/a、NH3-N：0.004t/a、TP 0.0008 t/a、TN0.009 t/a。 外排环境量：COD：0.0068t/a、SS：0.0014t/a、NH3-N：0.0007t/a、TP 0.0001 t/a、TN0.002t/a。 项目废水污染物申报的污染物总量由环保主管部门在灌南县内通过区域平衡解决。 3）固废排放总量：0。 |

# 五、建设项目工程分析

1 施工期工艺流程简述 项目主要施工内容包括：桩机工程、土建工程、钢结构工程、管道及设备安装。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节流程图 1.1施工期主要污染工序： ⑴废水：主要为施工人员生活污水、施工废水。 ⑵废气：主要为土建施工、运输过程、物料拌合、钢结构除锈过程产生的扬尘、施工机械排放的尾气及管道设备涂装产生的有机废气、钢结构及管道焊接烟尘等。 ⑶固废：主要为施工过程产生的施工垃圾和生活垃圾。 ⑷噪声：主要为施工机械及运输车辆产生的噪声、焊接噪声。 1.2施工期污染源情况： ⑴施工期废水 ①施工人员生活污水 施工期不设置生活区。不考虑施工期生活污水情况。 ②施工废水 包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，废水量5t/d左右，废水总量约600t。这些废水中主要含泥沙，浓度约600mg/l左右。 ⑵施工期废气 ①扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段、钢结构及设备安装阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如土沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘的扬尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌、喷砂除锈过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。根据类比分析同类施工现场监测的有关资料，其TSP值在0.20~0.40mg/m3之间。 扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 钢结构及设备安装过程会产生焊接烟尘，部分钢结构安装前需要喷砂除锈处理。其中喷砂除锈过程如果遇到大风天气，可能会产生较大的扬尘。无风时扬尘会在近距离处降落，影响范围较小。 ②涂装废气 喷漆废气主要来自于钢结构工程及设备安装的防腐涂料，废气为无组织排放，其主要污染因子为甲苯、二甲苯，还有极少量的汽油、丁醇和丙醇。 项目区域大气扩散条件好，有利于喷漆废气的扩散。通过防腐涂料采用低毒溶剂、采用刷涂或滚涂方式、妥善保存涂料和溶剂的措施，可有效降低喷漆废气的排放。由于涂装工序时间较短，喷漆废气对环境的影响是暂时的。 ③其它废气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，以大机械尾气排放量为主，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气。尾气中主要污染物有CO、NO2、HC等。 ⑶施工期噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械运行引起，如土地平整时有挖掘机、推土机、打桩机等；施工机械产生的噪声多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑材料装卸的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。同时，在施工期间，道路来往重型运输车辆会增多，施工车辆的交通噪声也是不容忽视的。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5.1-1： 表5.1-1 各施工阶段主要噪声源状况 设备名称 距设备10m处A声级 打桩机 104 挖掘机 83 推土机 76 运输车辆 85 电 锯 84 装载机 85 ⑷施工期固废 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工时所产生的建筑垃圾。 ①生活垃圾 项目施工期不设置生活区，不考虑生活垃圾影响。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要是土建工程产生的废石、废土方、废建筑材料等，还有钢结构施工过程产生的废金属材料。项目工程量较少，土建工程包括场地平整、值班室、围墙等。钢结构工程包括车间、仓库、设备管道。 施工建筑垃圾产生系数为5-50kg/m2，项目取5kg/m2，废金属产生量0.1-2kg/m2，项目取0.1 kg/m2。本项目总建筑面积为13190m2，建筑垃圾产生量约为662t。废金属材料产生量约为1.32t。 2 运营期 2.1 工艺流程描述 本项目营运期工艺流程如图5.2-1、图5.2-2所示： 图5.2-1 固相生产工艺及产污流程图 图5.2-2 液相产品生产工艺及产污流程图 ⑴固相生产工艺流程描述： ①烘干 为了加工、运输、暂存过程中减少扬尘产生，原料矿粉中一般含有一定的水分，在厂区内暂存过程也需要洒水降尘。原料矿粉含水率一般在8%左右，需要经过烘干以后使用。由于园区目前不具备使用天然气的条件，因此热风炉使用粉状生物质作为燃料。生物质经燃烧后，少量的灰分随热风进入烘干机，部分进入产品，其余部分被布袋除尘装置捕集。经过烘干的矿粉，含水率在2.5%左右，进入下步生产过程。 矿粉经提升机进入料仓后送入烘干机内，经热风烘干，控制其中的水分。烘干机后面设有布袋除尘装置，对尾气中的颗粒物进行处理，尾气经15m高排气筒排放。除尘器捕集的粉尘送入矿粉料仓。 ②筛分 矿粉中，可能含有颗粒较大的石块，需要进行筛分处理才能使用。烘干后的矿粉经筛分处理后，进入料仓。除尘器收集的粉尘也送入该料仓作为原料使用。筛分机为全密闭筛分机。 ③搅拌 原料灰钙、重钙、石英粉、特种水泥等，均有槽罐车直接送至料仓内。灰钙、重钙、石英粉、特种水泥、矿粉经过计量后送入搅拌机内，搅拌均匀后送入成品仓。 搅拌搅拌过程为全密闭搅拌，不产生粉尘。 ④包装 包装线位于成品仓下，设有粉尘收集系统，将粉尘送入布袋除尘装置处理。 产污环节： ①烘干：烘干工序产生粉尘废气G1。 ②筛分：筛分过程产生固废S1。 ③搅拌：粉料卸料过程会在料仓仓顶产生粉尘废气，搅拌后成品仓仓顶也会产生粉尘废气G2、G3。 ④包装：包装过程会产生粉尘废气G4。 ⑵液相生产工艺流程描述： ①搅拌 原料重钙、灰钙直接由槽罐车卸车送入车间料仓内，由管道送入搅拌机内。 水性聚丙乳液由槽车送至聚丙乳液储罐内，由管道送至搅拌机内。 助剂为现场人工投加。各原料在搅拌机内搅拌均匀分散，得到产品。 ②包装 设置自动包装线，将产品灌入一定规格的容器，得到液相产品。 产污环节： 卸料过程产生粉尘废气G5，乳液储罐产废气G6； 搅拌分散过程产生废气G7。 2.2 污染源强分析 ⑴废水 液相和固相产品生产过程中，不产生工艺废水。 项目用水主要是生活用水、车间降尘用水、绿化用水等。 ①生活用水 本项目新增劳动定员50人，由于厂区不设置生活区和食堂，按供水10L/d·人计，排放系数取0.9，则生活污水排放量约为135m3/d。生活污水的主要污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮，化粪池处理后经市政污水管网排入孟兴庄镇污水处理厂。 ②绿化用水 项目建成后厂绿化面积1100m2，绿化用水参照《江苏省城市生活与公共用水定额》表6中绿地绿化用水定额0.6L/m2•天（1、4季度）、2L/m2•天（2、3季度），则全厂绿化用水量为150m3/a。 ③除雾废水 矿粉经烘干后，水分进入废气中。矿粉含水率约为8%，经烘干后含水率＜2%。以矿粉用量32000t/a计算，约2000吨水分进入废气。除尘器后设有除雾器，分离水分，预计会产生1500t/a的废水，该废水中主要成分是SS，全部回用于厂区及车间降尘。 ④厂区车间降尘用水 厂区车间内定期用水喷洒抑尘，不形成地面径流，全部蒸发损耗，无废水产生。预计年用水量约2000m3/a，其中1500m3/a回用除雾器回收的水，新鲜水500m3/a。 项目废水产生及排放情况见表5.2-1。 项目水平衡见图5.2-3。 图5.2-3 项目水平衡图 本项目年用新鲜水量800m3。本项目清污分流，项目排放的污水仅为生活污水，项目废水排放量及污染物产生情况详见表5.2-1。 表5.2-1 项目废水排放量及污染物产生情况一览表 废水来源、名称 污染物产生状况 治理 措施 污染物排放状况 标准 限值 mg/L 排放 去向 废水量 m3/a 污染物 名称 浓度 mg/L 产生量 t/a 废水量 m3/a 去除率% 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活污水 135 COD 550 0.074 化粪池 135 18 450 0.061 500 化粪池处理后经市政污水管网收集，排入到孟兴庄镇污水处理厂集中处理 SS 420 0.057 28.6 300 0.041 400 氨氮 45 0.006 33.3 30 0.004 45 TP 8 0.0011 25 6 0.0008 8 TN 55 0.007 / 65 0.009 70 ⑵废气 1）有组织废气 ①固相烘干废气G1 表5.2-2 生物质锅炉产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产物系数 蒸汽/热水/其他 生物质 层燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 二氧化硫 千克/吨-原料 17S 烟尘 千克/吨-原料 37.6 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示，其中含硫量（S%）是生物质收到基硫分含量，以质量百分数表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。本项目燃料含硫量为0.07%。 由于园区不具备使用天然气的条件，使用粉状生物质作为燃料。由于燃烧灰分大部分进入矿粉，因此不单独考虑燃烧产生的烟尘，与烘干过程产生的粉尘一并考虑。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册，生物质锅炉的排污系数，NOx排污系数为1.02千克/吨-原料。SO2的产排污系数为17S。其中含硫量（S%）是生物质收到基硫分含量，以质量百分数表示，本项目燃料含硫量为0.07%。 本项目生物质使用量600t/a，则NOx产生量0.612t/a，SO2产量为0.714t/a。 热风炉产生的热风直接进入烘干机，与矿粉接触换热，带走其中的水分，同时也会带走少量的矿粉。参考同类型项目，烘干过程粉尘产生量以烘干物料总量的0.3%计，烘干工段粉尘产生量约90t/a（烘干总量为30000t/a）。年运行时间2400h，废气产生速率37.5kg/h。烘干废气采用“布袋除尘+除雾器”装置处理，总风量50000m3/h，去除率99%。处理后的废气经15m高排气筒排放。 ②固相车间料仓废气G2、成品仓废气G3、包装废气G4。 卸料过程产生的粉尘废气约占卸料总量的0.03%，总计约6.3t/a（卸料总量21000t/a），年运行时间900h，废气产生速率7kg/h。料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，去除率99%。 成品经搅拌后，送入成品仓，输送过程产粉尘约总量的0.03%，总计约18t/a（搅拌总量60000t/a），年运行时间2400h，废气产生速率7.5kg/h。料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，去除率99%。 包装过程设有粉尘收集系统，包装过程产生的粉尘量约占总量的0.03%，总计约18t/a（包装总量60000t/a），年运行时间2400h，废气产生速率7.5kg/h。成品仓仓顶除尘器处理后排放，去除率99%。 固相车间料仓废气、成品仓废气、包装废气产生量总计42.3t/a，产生速率22kg/h。各废气经仓顶除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 ③液相产品固体料仓废气G5 灰钙、重钙卸料过程产生的粉尘废气约占卸料总量的0.03%，总计约6t/a（卸料总量20000t/a），年运行时间600h，废气产生速率10kg/h。料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，去除率99%。 ④聚丙乳液罐废气G6、搅拌过程废气G7。 聚丙乳液在卸车、暂存过程、搅拌过程会散发有机物，类比同类型的项目，产生量约为乳液折纯量的0.02%，总计约0.54t/a（乳液总量6000t/a），年运行时间2400h，废气产生速率0.225kg/h，该废气经活性炭吸附，类比同类型项目，活性炭吸附对有机物的去除率一般为70%，处理后的废气经15m高排气筒排放。 2）无组织废气 项目无组织废气主要为固相产品车间粉料暂存过程产生的粉尘废气，液相产品车间散发非甲烷总烃气体。 固相车间生产为密闭车间，装卸过程均在密闭车间内卸车，卸车过程产生的粉尘经收集处理后排放。矿粉在车间内暂存，日常设置洒水降尘措施。粉料转移均在车间内进行，在密闭的管内输送，各料仓顶部设有除尘器，对废气进行收集处理。搅拌过程在密闭装置内进行，包装过程也设有废气收集措施。在采取了上述措施后，项目无组织排放量很少，无组织排放量以加工量的0.0002%计，约0.6t/a。 液相产品车间粉料、液体料生产过程设有较完善的废气收集措施，不考虑其无组织排放的环境影响。 项目有组织废气产生及排放情况见表5.2-2、无组织废气排放情况见表5.2-3。其中固相产品车间为密封车间，无组织排放源以车间南侧、东侧出入口。 表5.2-2 有组织废气产生及排放情况一览表 生产线 污染工序 名称 产生量t/a 产生速率，kg/h 产生浓度mg/m3 净化处理装置 去除率 排气筒风量m3/h 有组织排放量 t/a 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 固相产品 烘干 粉尘 90 37.50 750.00 布袋除尘器 99% 50000（H1） 0.9 0.38 7.50 NOx 0.612 0.255 5.1 0 0.612 0.255 5.1 SO2 0.714 0.2975 5.95 0 0.714 0.2975 5.95 卸料、输送、包装 粉尘 43.2 22 814.81 布袋除尘 99% 27000（H2） 0.432 0.22 8.15 液相产品 粉料料仓 粉尘 6 10 3333.33 布袋除尘器 99% 3000（H3） 0.06 0.1 33.33 搅拌、乳液储罐 非甲烷总烃 0.54 0.225 75.00 活性炭吸附 70% 0.162 0.0675 22.50 表5.2-3 无组织废气排放情况表 面源 污染工序 废气名称 无组织排放量t/a 排放速率kg/h 面源参数 长 宽 高 固相车间南侧、东侧 矿粉暂存 粉尘 0.12 0.05 50 20 15 ⑶固废 项目生产过程中产生固废主要包括生活垃圾、筛分固废、废活性炭等。热风炉使用粉末状的生物质作为燃料，燃烧后灰分全部进入产品或被布袋除尘器收集，没有炉灰产生。 布袋除尘收集的粉尘，主要成分是矿粉、重钙、灰钙、石英粉等粉料颗粒，以及产品颗粒。全部回用于生产《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，属于该标准6.1章不需要修复和加工即可用于原始用途的物质不作为固废管理。 ①生活垃圾 项目新增员工50人，生活垃圾产生量按每人1kg/d计，年工作300天，项目每年将产生15t生活垃圾，统一收集后交由环卫部门处理。 ②筛分固废 筛分过程产生的固废主要是颗粒较大的石块，产生约为矿粉总量的0.5%，产生量约为150t/a。 ③废活性炭 活性炭吸附装置的净化效率按70%计。活性炭用量参考广东工业大学工程研究“活性炭吸附效率为0.25kg/kg活性炭”，根据工程分析，项目活性炭共吸收废气0.54t/a，去除率70%，吸附的活性炭总量为0.378t/a，废活性炭产生量1.89t/a。根据活性炭特征，要求建设单位每个月及时对活性炭更换。 废活性炭属于危险废物，危险废物编号HW49-900-039-49，经收集后放入危废暂存间内，委托有资质单位进行处置。 项目固废产生情况详见表5.2-4，其中危险废物情况见表5.2-5。 表5.2-4项目固（液）废产生情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量 （t/a） 1 生活垃圾 一般固废 日常生活 固态 生活垃圾 - - - 15 2 筛分固废 一般固废 筛分 固态 碎石 - - - 150 3 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 活性炭 毒性、易燃 HW49 900-041-49 1.89 表5.2-5 危险废物产生情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 1.89 废气处理 固态 活性炭、有机物 有机物 每月 易燃毒性 有资质单位处置 ⑷噪声 本项目噪声主要来自于搅拌罐、风机等设备运行，噪声源强在70～95dB（A）。 表5.2-6 本项目主要噪声源一览表 序号 设备名称 数量（台） 等效声级dB（A） 所在车间 排放方式 治理措施 降噪效果 （dB（A）） 1 搅拌罐 5 80 固相车间、液相车间 连续式 合理布局+减振+厂房隔音+距离衰减 -20 2 风机 3 95 连续式 -25

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总表

| 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | - | - | - | - | 无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | - | - | - | - |  |
|  | 运营期 | 固相车间 | 烘干废气 | 粉尘 | 750 | 90 | 7.5 | 0.9 | 1#排气筒 |
|  |  |  |  | NOx | 5.1 | 0.612 | 5.1 | 0.612 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 5.95 | 0.714 | 5.95 | 0.714 |  |
|  |  |  | 卸料、输送、包装 | 粉尘 | 814.74 | 43.2 | 8.15 | 0.432 | 2#排气筒 |
|  |  | 液相车间 | 粉料料仓 | 粉尘 | 3333.33 | 6 | 33.33 | 0.06 | 3#排气筒 |
|  |  |  | 搅拌、乳液储罐 | 非甲烷总烃 | 0.54 | 75 | 22.5 | 0.162 |  |
|  |  | 固相车间 | 矿粉暂存 | 粉尘 | - | 0.12 | - | 0.12 | 无组织排放 |
| 水污染物 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 施工期 | 施工废水 | SS | 600 | 600 | 0.36 | - | - | 沉淀回用 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD | 135 | 550 | 0.074 | 450 | 0.061 | 化粪池处理后经市政污水管网收集，排入到孟兴庄镇污水处理厂集中处理 |
|  |  |  | SS |  | 420 | 0.057 | 300 | 0.041 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.006 | 30 | 0.004 |  |
|  |  |  | TP |  | 8 | 0.0011 | 6 | 0.0008 |  |
|  |  |  | TN |  | 55 | 0.007 | 65 | 0.009 |  |
| 固体 废物 | - | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 排放去向 |
|  | 施工期 | 建筑垃圾 | 662t | 0 | 662t | 0 | 回填，多余清运 |
|  |  | 废金属 | 1.32t | 0 | 1.32t | 0 | 外售综合利用 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | 0 | 环卫部门清运 |
|  |  | 筛分固废 | 150 | 150 | 0 | 0 | 环卫部门清运 |
|  |  | 废活性炭 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 主要生态影响： 项目工程范围较小，通过采取相应的生态保护复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，项目对生态环境的影响较小，建设对生态环境影响是可接受的。 另外，应确保本项目投产后的废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，各项污染物达标排放，满足环保要求，以减少对区域生态环境的影响。 |

# 七、环境影响分析

一、 施工期环境影响分析 1 施工期大气环境影响分析 ⑴ 施工扬尘 施工期扬尘主要产生于平整场地、开挖土石方、建材装卸、车辆行驶、除锈、焊接等作业。据有关资料显示，施工工地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路情况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，场地、道路的扬尘影响范围在100米以内；在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。建议在施工期间对作业点和道路适当洒水，以减轻扬尘影响。项目周围敏感点较远，施工扬尘不会对周边敏感点造成影响。 施工期间扬尘影响在施工结束后即可消失。 ⑵涂装废气 喷漆废气主要来自于钢结构及设备安装使用的防腐涂料，废气为无组织排放，其主要污染因子为甲苯、二甲苯，还有极少量的汽油、丁醇和丙醇。 项目区域大气扩散条件好，有利于喷漆废气的扩散。通过防腐涂料采用低毒溶剂、采用刷涂或滚涂方式、妥善保存涂料和溶剂、使用预制构件等措施，可有效降低喷漆废气的排放。由于涂装工序时间较短，喷漆废气对环境的影响是暂时的。综上所述，本项目储罐及车间装修过程中挥发的二甲苯、二甲苯废气对环境的影响是可以接受的。 ⑶ 汽车尾气 施工期汽车尾气主要污染物为NOx、CO和烃类等，排放量较少，对周围敏感目标影响较小。 2 施工期噪声影响分析 2.1 声源 施工期主要噪声源为：施工过程中使用的运输车辆、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等机械设备。主要施工噪声状况见表7.1-1。 表7.1-1 施工机械设备噪声[dB(A)] 设备名称 距设备10m处A声级 打桩机 104 挖掘机 83 推土机 76 运输车辆 85 电 锯 84 装载机 85 由表可知，施工机械设备噪声较高，在施工过程中，因各种机械同时工作，噪声叠加，噪声级将更高，辐射范围更大。 2.2 施工噪声影响分析 采用《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用： ………(7-1) 式中： L1、L2分别为距声源γ1、γ2处的等效A声级(dB(A))； γ1、γ2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推算出噪声值随距离增加而衰减的量△L： ………(7-2) 由上式可计算出噪声值随距离衰减的结果，见表7.1-2。 表7.1-3为设备打桩机、装载机、电锯等的施工噪声随距离衰减后的情况。 表7.1-2 施工噪声值随距离的衰减关系表 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 400 600 0 20 34 40 43 46 48 52 57 表7.1-3 施工噪声值随距离衰减值 距 离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 打桩机影响值dB(A) 105 91 85 82 79 77 76 73 70 68 装载机影响值dB(A) 85 71 65 62 59 57 56 53 50 48 电锯影响值dB(A) 84 70 64 61 58 56 55 52 49 47 挖掘机影响值dB(A) 83 69 63 60 57 55 54 51 48 46 运输车辆影响值dB(A) 85 71 65 62 59 57 56 53 50 48 叠加影响值dB(A) 105.1 91.1 85.1 82.1 79.1 77.1 76.1 73.1 70.1 68.1 由表可知，白天施工机械除打桩外超标范围一般在噪声设备周围100m以内，夜间其它施工机械作业噪声限值则影响到噪声源周围400m以内，会对施工场地周围声环境产生一定的影响，但因居民区距项目施工场地相对较远，夜间禁止施工，一般不会产生噪声扰民现象。 各种施工车辆运行亦会对道路沿线声环境产生影响，引起声环境超标。 3 施工期废水影响分析 施工期中废水主要来自施工生产废水。 施工生产废水：主要含泥沙和SS，浓度约600mg/L左右，经沉淀处理后回用，不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 4 施工期固体废物影响分析 施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾。 建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料和开挖土石方，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，需要及时清运进行填埋或加以回收利用，以防长期堆放产生扬尘。 废金属材料收集后外售利用。 综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。 一、 运营期环境影响分析 本项目营运期的污染因素包括废气、废水、噪声和固废。 1.大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为烘干、包装废气，以及料仓装卸过程产生的废气（NOx、SO2、粉尘、非甲烷总烃）。 1.1预测因子及评价标准 本次评价选取由相应质量标准的评价因子，进行环境影响预测。具体评价因子及评价标准详见表7.2-1。 表7.2-1 项目评价因子及评价标准 （单位：mg/m³） 评价因子 评价标准（1小时平均） 标准来源 颗粒物（PM10） 0.45 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM10日均值的3倍 非甲烷总烃 1.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D TVOC8h标准值的2倍 1.2预测源强及相关参数 根据连云港市市气象资料，预测基准年2018年风速≤0.5m/s的风频小于35%，评价基准年内风速小于0.5m/s的持续时间不超过72h。 本项目周边无大型水体，不在大型水体岸边3km范围内，不需考虑烟熏模型。根据工程分析，本项目SO2+NOx的排放量小于500t/a，不需考虑预测二次污染物。 本项目采用估算模式AERSCREEN进行计算判定时，采用的参数见表7.2-2。废气污染物源强见表7.2-3、表7.2-4。 表7.2-2 废气估算模型参数表 参数 取值 取值依据 城市/农村选项 城市/农村 农村 周边3km半径范围一半以上面积属于农村 人口数（城市选项时） / / 最高环境温度/℃ 37 近20年气象统计数据 最低环境温度/℃ -9.3 土地利用类型 农业用地 周围3km范围内占地面积最大的土地为农业用地 区域湿度条件 半湿润区 中国干湿分区图 是否考虑地形 考虑地形 是 / 地形数据分辨率/m / / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 / 岸线距离/km / / 岸线方向/° / / 表7.2-3 点源源强参数 编号 H1 H2 H3 名称 排气筒 排气筒 排气筒 排气筒底部 中心坐标/m 经度 34°10'8.87"北 34°10'8.86"北 34°10'8.49"北 纬度 119°12'30.75"东 119°12'31.92"东 119°12'32.28"东 排气筒底部海拔高度/m 4 4 4 排气筒高度/m 15 15 15 排气筒出口内径/m 1 0.8 0.3 烟气流速/（m/s） 17.68 14.92 11.78 烟气温度/℃ 25 25 100 年排放小时数/h 2400 2400 2400 排放工况 正常 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 粉尘 0.38 0.22 0.1 NOx 0.255 / / SO2 0.2975 非甲烷总烃 / / 0.0675 表7.2-4 面源源强参数 污染源 污染源名称 面源底部中心坐标 长度(m) 宽度(m) 面源有效排放高度(m) 年排放小时数 排放工况 最大排放速率（g/h） 经度 纬度 固相车间东侧、南侧 粉尘 119°12'32.85"东 34°10'9.59"北 50 20 15 2400 连续 0.05 1.3主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果详见表7.2-5。 表7.2-5 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(mg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) 下风向最大距离 D10% (m) 排气筒H1 PM10 0.45 0.019655 4.36 92 / SO2 0.5 0.009376 1.88 NOx 0.2 0.007116 3.53 排气筒H2 PM10 0.05 0.035657 7.92 70 / 排气筒H3 PM10 0.45 0.012029 2.67 70 / 非甲烷总烃 1.2 0.013318 1.11 / 固相车间 PM10 0.45 0.027133 6.08 25 / 由上述结果可知，项目点源中的排气筒H2排放的污染物粉尘占标率最大，其Pmax =7.92%，小于10%；面源中的固相车间排放的颗粒物占标率最大，其Pmax =6.08%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 1.4污染物排放量核算 ⑴有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7.2-6。 表7.2-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 1#排气筒 粉尘 7.50 0.38 0.9 2 NOx 5.1 0.255 0.612 3 SO2 5.95 0.2975 0.714 主要排放口合计 粉尘 0.9 NOx 0.612 SO2 0.714 一般排放口 1 2#排气筒 粉尘 8.15 0.22 0.432 2 3#排气筒 粉尘 33.33 0.1 0.06 非甲烷总烃 22.50 0.0675 0.162 一般排放口合计 粉尘 0.492 非甲烷总烃 0.162 有组织废气汇总 NOx 0.612 SO2 0.714 粉尘 1.392 非甲烷总烃 0.162 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7.2-7。 表7.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 固相车间东侧 矿粉暂存 颗粒物 洒水降尘，室内密闭存放、包装转移卸料收集粉尘、密闭搅拌 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度值 1 0.12 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 0.12 1.5 防护距离 ①大气环境防护距离 根据污染物无组织排放速率，经计算，本项目无组织排放“无超标点”，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/立方米）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（千克/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表7.2-8 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 ～4 700 470 50 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 本项目对无组织废气排放的卫生防护距离计算结果见下表。 表7.2-9 各无组织单元卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 卫生防护距离（m） 计算值 确定值 固相车间东侧、南侧 颗粒物 0.05 900 8.646 50 根据以上的计算分析可知，全厂确定的卫生防护距离为：以固相车间为边界的50米范围。根据勘查，该卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 表7.2-10 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 ( 评价范围 边长=50km □ 边长=5~50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500~2000t/a □ <500t/a ☑ 评价因子 基本污染物（ / ） 其他污染物（NOx、PM10、非甲烷总烃、SO2） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑ 评价标准 评价标准 国家标准 ☑ 地方标准 □ 附录D ☑ 其他标准 □ 现状评价 评价功能区 一类区 □ 二类区 ☑ 一类区和二类区 □ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准 □ 主管部门发布的数据标准 ☑ 现状补充标准 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 估算模式 √ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km√ 预测因子 预测因子（NOx、颗粒物、非甲烷总烃、SO2） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 不进行进一步预测 正常排放年均浓度贡献值 非正常排放1h浓度贡献值 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 区域环境质量的整体变化情况 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NOx、颗粒物、非甲烷总烃、SO2） 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测 □ 环境质量监测 监测因子：（/ ） 监测点位数（ / ） 无监测 ☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 污染源年排放量 有组织kg/a 无组织kg/a NOx0.612、颗粒物1.392、非甲烷总烃0.162、SO2 0.714 颗粒物0.12 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 2、水环境的影响分析 本项目排水系统拟实行雨污分流。 车间内定期用水喷洒抑尘，不形成地面径流，全部蒸发损耗，无废水产生； 除雾废水全部回用于洒水降尘。 项目外排废水仅为生活污水。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7.2-11 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目建成后，废水量共计135m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、总磷等，接管孟兴庄镇污水处理厂，不直接排放，同时排放水量为0.45m3/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B ，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 1）厂区污水处理可行性分析 生活污水产生量为135m3/a，其中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质较为简单，可生化性较好，由化粪池处理可达接管标准，由市政污水管网排入孟兴庄镇污水处理厂。 2）污水处理厂运行情况及项目废水接管可行性分析 本项目所排生活污水属于孟兴庄镇污水处理厂收水范围。孟兴庄镇污水处理厂原选址于孟兴庄镇，设计处理规模为2000 m3/d，一期主要处理对象为周边生活污水。 污水处理厂工艺流程 ： 污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。处理工艺流程见图7.2-1。 区域管网建设情况： 项目所在区域污水管网已铺设完成。 孟兴庄镇污水处理厂建设规模为2000m3/d。本项目废水产生量为135m3/a（0.45m3/d），仅占孟兴庄镇污水处理厂剩余处理规模的0.0225%，本项目废水排放量相对较小，接入孟兴庄镇污水处理厂完全可行。因此，从废水量来看，孟兴庄镇污水处理厂完全有能力接收本项目污水。 2.2水环境影响评价 项目废水经厂区预处理后可满足孟兴庄镇污水处理厂接管标准，进入孟兴庄镇污水处理厂进一步集中处理，污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入柴米河。 本项目排放废水对外部水环境的影响可直接引用孟兴庄镇污水处理厂的环评结论：正常生产条件下，污水处理厂排放废水不会对区域地表水水质产生影响。 因此，本项目废水由孟兴庄镇污水处理厂处理达标排放的情况下，对水环境影响较小。 2.3污染物排放量核算 根据环境影响评价审批内容和排污许可证申请核发要求，给出废水污染源排放量核算结果，具体见表7.2-12、表7.2-13。 表7.2-12废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放-去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS NH3-N TP TN 孟兴庄镇污水处理厂 连续排放 S1 生活污水处理系统 化粪池 1# (是 □否 (企业总排放 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 清下水、雨水 COD SS 柴米河 间断排放 S2 / / 2# (是 □否 □企业总排放 (雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表7.2-13废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 1# 119°12'35.58"东 34°10'6.93"北 0.0135 孟兴庄镇污水处理厂 连续 / 孟兴庄镇污水处理厂 COD、、SS、NH3-N、TP、TN 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准 表7.2-14废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/m3） 年排放量/（t/a） 1 1# COD 450 0.061 2 SS 300 0.041 3 氨氮 30 0.004 4 TP 6 0.0008 5 TN 65 0.009 全厂排放口合计 COD 0.061 SS 0.041 氨氮 0.004 TP 0.0008 TN 0.009 3、噪声环境影响分析 通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。 本项目主要产噪设备噪声源强见5.2-6。 预测计算中主要考虑减振垫减振、隔声罩、厂房隔声等因素，预测正常经营条件下的噪声在项目边界各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中：LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； LA(r) ——距离声源r处的A声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 ②项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 项目降噪措施后声源衰减量不低于25dB(A)。具体预测方法为以各类机加工设备为噪声点源，根据距项目边界的距离及衰减状况，计算各点源对项目边界的贡献值，然后与背景值叠加，预测边界噪声值。 本项目各设备噪声源在车间内叠加值及到达厂界处预测值见下表。 表7.2-15 本项目噪声源叠加值及厂界预测 影响值 声源 1（东） 2（西） 3（南） 4（北） 搅拌罐 60 16.07 23.43 20.93 26.95 风机 70 16.07 23.43 22.09 25.01 贡献值 19.86 26.59 24.79 29.18 由上表可知，本项目建成运行后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间小于60dB(A)，夜间小于50 dB(A)，因此本项目产生的噪声对周围环境影响不大。 在噪声污染防治方面，除了合理规划厂区平面布置、尽可能选用低噪声设备以外，常用的降噪措施还有设备加装隔声罩、安装减震垫及消声器、车辆进入厂区禁止鸣笛等措施。本项目主要控制措施如下： （1）在设备选型上，选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 （2）在隔声减振上，在各设备上设置隔声设施，如对设备基础设置减震等。 （3）在日常管理上，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，尽量杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目在采用以上降低噪声源强及控制噪声声波传播途径、合理安排作业时间等措施的基础上，能确保厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固废 本项目固废主要为职工生活垃圾、筛分碎石和废活性炭。本项目一般固废处置利用方式详见表7.2-16所示，危险固废处置方式见表7.2-17所示。 表7.2-16 项目一般固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 主要成分 危废代码 产生量 （吨/年） 利用处置方式 1 生活垃圾 一般固废 职工生活 生活垃圾 - 15 环卫处理 2 碎石 一般固废 筛分 碎石 - 150 环卫处理 表7.2-17 项目危险固体废物处置方式评价表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 1.89 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃 活性炭、有机物 2个月 T/In 委托有资质单位焚烧处置 （1）一般固废处理措施 本项目营运期产生的一般固体废物主要为职工生活垃圾、筛分碎石，由环卫部门统一清运，因此，本项目产生的一般固废处置后不会对周围环境产生二次污染。 （2）危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析 根据《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）规定，项目产生的废物中属名录中的危险废物主要为废活性炭，产生量为1.89t/a。产生的废活性炭委托有资质的单位进行焚烧处置。 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[2008]72号文）《关于规范固体废物转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往有资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： a.贮存场所必须符合GB18597-2001规定贮存控制标准，须有符合要求专用标志。 b.贮存场所内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存场所要有集排水和防渗设施。 d.贮存场所符合消防要求。 e.废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ④包装及贮存场所污染防治措施分析 本项目在车间内部新建1个5m2危险废物暂存库，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置厂）》设置标志牌，并作好相应的入库记录；储存场所需建有基础防渗设施，并建造浸出液收集清除系统；危险废物暂存做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”；配备照明设施、安全防护设施，并设有应急防护设施。 根据调查，固废堆场1m2可贮存2t左右的桶装或袋子物质，按照80%的使用率，危废暂存库最多能容纳8吨左右的危险废物。本项目危废产生量约1.89t/a，转运处置周期为6个月，因此，新建危废暂存库可以本项目的危废贮存及转运需求。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7.2-18。 表7.2-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存库 废活性炭 HW49 900-041-49 成品库内 5m2 袋装 8吨 6个月 本项目废活性炭使用密封塑料桶。塑料桶防渗性能良好，并且不会因温度，温度的变化而显著软化、脆化或增加其渗透性，已装盛废物的包装容器应妥善密封，容器表面应保持清洁。同时，本项目危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。收集和贮运，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》。 5、生态环境影响分析 5. 1生态环境影响评价等级和评价范围 拟建项目选址于孟兴庄镇返乡农民创业园内，经过对工程和项目所在区域的初步分析，拟建项目占地面积较小（2km2~20km2），所处区域无风景名胜区、生态保护区，因此确定本次生态环境评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19－2011）的要求，结合拟建项目特点，拟建项目生态评价影响范围为以建设项目为中心，半径1Km的圆的区域范围内。 5.2生态评价范围内生态环境调查与评价 植被以农作物为主。季节性农田植被覆盖较好，只在冬季有少量春播作物留茬地或晒耕地裸露。该区林木全系人工栽植，道路两旁，民宅前后种植有桑、槐、榆、柳、松、柏、杉、桐等树种；野生植物有灌木和草类等。 规划所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物种类仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要以农村村民家中家畜家禽为主。有牛、马、驴、猪、羊、犬、鸡、鸭、鹅等。 5.3生态环境影响评价 5.3.1 植被生物量损失 拟建项目用地性质为工业用地，目前现状为待开发工业用地，不占用基本农田和绿化用地，因此项目的建设不会导致植被生物量的下降。 5.3.2生物多样性影响评价 区域内生物多样性水平不会降低。但项目的建设可能间接影响占地范围内的动植物及人类活动，降低周围地区的生物多样性。 5.4生态保护与生态建设 为减轻、减缓拟建项目建设对生态环境的影响，要坚持生态优先、未雨绸缪的保护原则，坚持经济发展、开发建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，切实保护好地区的生物多样性和生态资源。 5.4.1绿化隔离带建设 厂区周边以相对低矮的绿篱和草坪、花坛为主，可种洋槐、榆树、垂柳、冬青等。在办公服务区绿化隔离带周围宜将乔木、灌木高低搭配，组成连续、密集的声障林带，减小噪音强度，在种类上尽量选择枝叶繁茂、树冠矮、分支低、叶厚的乔木种类，密集栽植形成声障林带，以减轻噪音的影响。 5.4.2生态补偿 要采取资源补偿和生境补偿，如进行相应绿化建设，增加绿化用地的比例，以保证对污染物消减吸收作用。 6、地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A防水建筑材料行业，为地下水导则规定的IV类项目，故不开展地下水环境影响评价工作。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目属单纯混合和分装的制造项目，为IV类建设项目，故不开展土壤环境影响评价工作。 8. 环境风险 8.1 评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 本项目具体判定标准及依据见下表。 表7.2-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ + Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定 危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q)和所属行业及生产工艺特点 (M)，按HJ169-2018附录C对危险物质及工艺系统危险性（P)等级进行判断。 ⑴危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 0。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q): Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 表7.2-20项目危险化学物品临界储存、使用量及重大危险源判别表 物质名称 本项目（t） 临界量（t） q/Q Q 危险废物 0.945 50 0.0189 0.0189 由上述计算可知，本项目Q值为：Q＜1，确定本项目风险评价等级为简单分析。 8.2 环境风险识别 ⑴环境风险物质 废气处理过程产生的废活性炭属于环境风险物质，主要危险特性是毒性、易燃性。 环境风险物质及其分布情况见表7.2-21。 表7.2-21 环境风险物质分布情况表 序号 名称 分布位置 贮存方式 最大存放量t 1 废活性炭 危险废物暂存库 50kg桶装 0.945 ⑵环境影响途径 ①环境空气 发生火灾事故时，燃烧过程产生的伴生/次生污染物，包括SO2、NOx、CO、颗粒物等，直接进入大气环境。 ②地表水环境 事故状态下，如果发生火灾事故，可能在短时间内产生大量消防尾水，如果不能得到有效收集，会对区域水环境产生影响。 ③地下水和土壤 事故废水可能对导致土壤和地下水收到污染。 8.3环境风险分析 ⑴ 大气环境风险分析 环境影响途径为燃烧过程产生的伴生/次生污染物，包括SO2、NOx、CO、颗粒物等，直接进入大气环境，对下风向环境敏感目标产生一定的影响，事故结束后，环境影响消失。 ⑵ 地表水环境风险分析 非正常情况下，发生火灾事故，消防尾水进入厂区消防尾水池（100m3），因此不会对区域地表水环境产生影响。 本次重点考虑辅料库发生火灾时产生的消防废水，参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)丁类仓储的规定。辅料库消防用水量为15L/s，火灾延续时间参照丁类厂房，取2.0h，计算得108m3。消防尾水量以用水量的90%考虑，总计约97.2 m3。项目设置100 m3消防尾水池。 ⑶ 地下水环境风险分析 非正常条件下，消防尾水可能会对地下水产生影响。 环境风险简单分析内容见表7.2-22。 表7.2-22环境风险简单分析内容表 建设地点 江苏省 连云港 灌南县县 孟兴庄镇返乡农民创业园 地理坐标 经度 119°12'34.79"东 纬度 34°10'8.09"北 主要危险物质及分布 危险物质名称 分布位置 废活性炭 危废暂存库 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等） 详见本章分析 风险防范措施要求 ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，设置明显的标志； ②生产车间、仓库做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“严禁烟火”等警示牌； ③采用分区防渗设计，危废库为重点防渗区，采取严格的防渗措施防渗措施，其他区域为一般防渗区域，采用水泥硬化，防止渗透物污染地下水。 ④项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 9、排污口设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997] 122 号）要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒、固定噪声源以及固体废物贮存场所）。 （1）废水排放口 本项目排水采取清污分流制，本项目不设置废水排放口，仅设置1个清下水排放口。清下水排口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置。 （2）废气排气筒 本项目设置3个排气筒，排气筒按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，具体如下： ①各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 ②废气净化设施的进出口均设置永久性采样口。 ③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化整治 在固定噪声源附近设置噪声环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存场所规范化整治 生活垃圾、碎石日产日清，均不在厂内存放，因此本项目不设置一般固体废物贮存场所。 危险废物暂存库须采取防扬散、防流失、要防漏、防渗、防风、防洪水冲刷等防止污染环境的措施。贮存场有水泥基底，设置环氧树脂地坪，防止污染土壤。按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）要求设置环保图形标志。 10、环境管理及环境监控内容 （1）做好与《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接工作。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本公司属于实施简化管理的行业。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于实施简化管理的行业，排污前应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申报排污许可证。项目验收时，建设项目无证排污或不按证排污的，不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （3）建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的污水处理工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告表以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 （4）建设单位在报批建设项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责 （5）环境治理设施安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101），针对污粉尘治理等环境治理设施开展安全风险源辨识管控，健全公司污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格根据排放标准规范环境治理设施，确保设施安全、稳定、有效运行。 11、环境管理及环境监测内容 （1）环境管理制度 公司需设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保室），并设置专职环保人员负责环境管理、污染治理设施的日常维护、环境监测和事故应急处理。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位职责，增强操作人员环境保护意识。 部门具体职责为： ①制定全厂的环境管理和生产制度章程； ②负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门； ③检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况； ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训； ⑤负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理工作等； ⑥负责公司工业、生活污水、废气、噪声、固废等污染治理的管理。 （2）环境监测制度与监测内容 针对本项目，需检测的内容主要为废气和噪声。参考《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ8019-2017），本项目环境监测项目与周期情况见表7.2-23。 表7.2-23 项目监测计划汇总 计划 类型 监测项目 监测频次 废气 有组织 1#排气筒 NOx、颗粒物、SO2 年 2#排气筒 颗粒物 年 3#排气筒 非甲烷总烃、颗粒物 年 无组织 厂界废气 非甲烷总烃、颗粒物 年 噪声 厂界 等效A声级 季度

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 固相车间 | 粉尘 | 洒水降尘，室内密闭存放、包装转移卸料收集粉尘、密闭搅拌 | 达标排放 |
|  | 有组织 | 固相车间烘干废气 | 粉尘、Nox、SO2 | 布袋除尘器+除雾器15m高排气筒H1 | 达标排放 |
|  |  | 固相车间卸料、输送、包装 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒H2 | 达标排放 |
|  |  | 液相车间粉料料仓 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒H3 | 达标排放 |
|  |  | 液相车间搅拌、乳液储罐 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高排气筒H3 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达孟兴庄镇污水处理厂接管标准 |
| 固体废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 零排放 |
|  |  | 筛分碎石 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等，可满足区域环境噪声的要求。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，种植木本植物，绿化草坪，改善地面大面积硬化带来的生态影响。同时做好周围环境的美化、亮化、净化，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |

表8-2 建设项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 固相车间烘干废气 | 粉尘、NOx | 布袋除尘器+15m高排气筒H1 | 达标排放 | 80 | 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 |
|  |  | 固相车间卸料、输送、包装 | 粉尘 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 达标排放 | 40 |  |
|  |  | 液相车间粉料料仓 | 粉尘、非甲烷总烃 | 粉尘废气采用布袋除尘处理、非甲烷总烃采用活性炭吸附处理，尾气经15m高排气筒排放 | 达标排放 | 20 |  |
|  |  | 液相车间搅拌、乳液储罐 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达孟兴庄镇污水处理厂接管标准 | 10 |  |
| 噪声 | 噪声 设备 | 噪声 | 安装消声器、厂房隔音、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标排放 | 20 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫处置 | 固废均得到有效处置 | 20 |  |
|  | 筛分碎石 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 风险防范措施 | 设置100m3消防尾水池 | 5 |  |
| 绿化 | 1100m2 | 5 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 清污分流、排污口规范化设置 | 5 |  |
| 环保投资合计 | 205 |  |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 江苏顺丽成建筑新材料有限公司原名江苏顺丽成自动化科技有限公司（2018年12月更名为江苏顺丽成建筑新材料有限公司），主要从事建筑防水材料的生产及研发工作。为了满足行业增长较快的技术要求，支持孟兴庄镇建设发展，江苏顺丽成建筑新材料有限公司拟投资20000万元，建设年产12万吨建筑防水材料项目 1.2 产业政策 本项目行业类别为C3033防水建筑材料制造。属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2019年10月30日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）规定的鼓励类项目，符合国家和地方产业政策要求。 1.3 项目选址分析 本项目位于灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园，该地块用途为工业用地，符合灌南县返乡农民创业园用地规划、总体规划和环境规划等相关规划要求。本项目属于以劳动密集型环境友好的项目，满足园区产业定位要求，不属于园区负面清单规定的限制和禁止发展产业类别。 1.4 环保政策相符性 经分析，项目建设符合区域生态红线保护要求，满足区域资源利用上线、环境质量底线、环境准入负面清单的要求，满足《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》的管理要求。 1.5 环境影响及采取的环保措施 项目在运营期主要有废气、废水、固废及噪声污染，通过采取一系列相关治理措施可以降低对外部环境的不利影响。 废气：本项目产生的废气主要为热风炉产生的NOx及SO2、烘干产生的粉尘、固相料生产过程产生的粉尘、液相生产过程产生的粉尘及非甲烷总烃。废气经布袋除尘、活性炭吸附等措施处理后达标排放。根据大气环境影响分析可知，各废气污染物排放对环境影响较小。 废水：本项目排水系统拟实行雨污分流。 除雾废水回用于车间降尘，车间内定期用水喷洒抑尘，不形成地面径流，全部蒸发损耗，无废水产生； 水池水循环使用，定期补充，无废水外排。 项目外排废水仅为生活污水。 项目生活污水经化粪池处理达接管标准后排入孟兴庄镇污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，对地表水环境影响很小。 噪声：生产过程中产生噪声的设备较多，应从源头控制。在保证工艺生产的前提下尽量选择低噪声设备，降低噪声源强等；对于某些设备运行时振动产生的噪声，考虑设备基础的隔振、减振；利用建筑物、构筑物及环境绿化来阻隔噪声的传播。厂界噪声值可以达到能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。。 固废：生活垃圾、筛分碎石委托环卫部门清运；废活性炭暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。 通过以上分析，从环保角度看，项目是可行的。 1.5 总量控制 污染物总量控制建议指标为： （1）大气污染物：粉尘1.392t/a、NOx 0.612 t/a、SO2 0.714t/a、非甲烷总烃（VOCs）0.162t/a。 （2）水污染物： 废水量：135 m3/a； 表9-1 废水中污染物总量控制指标 污染物名称 COD SS NH3-N TP TN 接管量t/a 0.061 0.041 0.004 0.0008 0.009 最终外排量t/a 0.0068 0.0014 0.0007 0.0001 0.002 （3）固废：0 t/a。 1.6 结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，本评价认为，项目的建设在环境保护方面是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2、环保要求 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，在区域实现集中供热、污水管网建成的条件下，经环保部门验收合格后方可正式投产。 （2）加强员工安全环境意识教育以及消防技能培训，有效控制污染事故的发生。 （3）加强企业管理，建立规范的生产制度，对员工加强环保知识的教育，增强其环保意识。 （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，加强运行管理，从而使整个厂区污染物对周围环境的影响降至最低。 （5）加强对原辅料、固废暂存库的管理，危险废物定期转移。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案证 附件2 企业营业执照 附件3 法人身份证 附件4 环评委托书 附件5 企业环保信用承诺 附件6 声明确认单 附件7 热风炉燃料生物质使用承诺书 附件8危险废物合法处置承诺书 附件9 建设项目大气环境影响评价自查表 附件10 地表水环境影响自查表 附件11 土壤环境影响评价自查表 附件12环境风险简单分析内容表 附件13 建设项目环评审批基础信息登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边300m范围环境概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 生态红线区域保护规划图 附图5 项目附近区域水系图 附图6 卫生防护距离包络线图