建设项目环境影响报告表

项目名称：年产2000万件智能手机零部件项目

建设单位：  连云港佳润新材料科技有限公司

编制日期：2020年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000万件智能手机零部件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港佳润新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 苏亚帅 | 联系人 | 曹鹏 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县光电产业园 |
| 联系电话 | 18114286655 | 传真 | — | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县光电产业园第1幢厂房 |
| 立项审批部门 | 连云港市灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2020-320724-33-03-524651 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 82、电子器件制造（显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的） |
| 占地面积（m2） | 8600（12.9亩） | 绿化面积（平米） | / |
| 总投资 （万元） | 50000 | 其中：环保投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例 | 0.001% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 建设项目主要原辅材料名称及用量见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 年耗量（t/a） 来源 1 铝材 2000 客户提供，汽运 2 切削液 20 外购，汽运 3 清洗剂 1 外购，汽运 4 尼龙砂 1.5 外购，汽运 原料组分分析： 根据企业提供的资料，项目运营过程中使用的切削液和清洗剂的主要成分见表1-2。 表1-2 切削液、清洗剂主要成分表 名称 年用量t/a 组分 CAS号 浓度范围 切削液 20 乙醇胺（C2H7NO） 141-43-5 3-5% 二甘醇胺 929-06-6 3-5% 矿物油 8002-05-9 40-50% 三羟甲基丙烷三油酸酯 11138-60-6 5-12% 油酸 112-80-1 4-8% 二乙二醇丁醚 112-34-5 3-5% 水（H2O） 7732-18-5 余量 清洗剂 1 十二烷基二苯醚二磺酸钠 7575-62-4 10-20% 硅酸钠 1344-09-8 3-8% 碳酸钠 497-19-8 12-20% 水 7732-18-5 53-75% 本项目主要设备清单见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量（台/套） 单机功率（kw） 总功率（kw） 1 嘉泰数控机床 XL560L 407 12 4884 2 喷砂机 BT-SJ-1411-18 2 11 22 3 超声波清洗机 KWT14540STH 1 198 198 4 烘干机 XHS-B2000 1 18 18 5 刀具 / 10000 / / 6 永磁变频空压机 MZ-Y150AZ 1 110 110 7 永磁定频空压机 / 1 75 75 8 螺杆空气压缩机 AG110A-H LGFD-20.2/8 2 110 220 9 高温型干燥机 J2K-15GA 3 6 18 10 水环式真空泵 2BEA-253-0B 2 55 110 11 2.5次元 ACCURM-IA4030 5 3 15 12 3次元 HSD-GX565 1 5 5 13 冷却塔组合 3台1.5KW电机 1 5 5 14 工业电风扇 FS-75 20 0.33 6.6 15 车间散热风机 AC380 3/P 40 1.5 60 16 全自动电热水器 KZ-12 1 12 12 17 空调 1.5P/5P 15/6 2.4/5 66 18 办公电脑、灯、与其他设备 / 3 20 60 19 车间照明灯 AC220 72 2 144 水及能源消耗量见表1-4。 名称 消耗量 名称 消耗量 水（m3/a） 4520 燃煤（吨/年） / 电（万kW·h/a） 763.2 燃气（万Nm3/a） / 生物质（散料）（t/a） / 蒸汽（吨/年） / 表1-4 水及能源消耗量一览表 |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水排放量：3632m3/a。 排放去向：项目废水主要包括生活污水和生产废水。生活污水经灌南县光电产业园化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水满足接管标准，其中，PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 随着我国移动互联网的迅速发展，我国智能手机出货量保持高速增长。由于价格降低、3G和4G网络普及、5G技术不断突破等因素，智能手机销量逐年高速上涨。2012年，我国智能手机出货量为2.12亿部，2016年增加至4.67亿部，增长率超过120.28%。 智能手机销量的高速增长推动了上游手机零部件生产加工等产业的发展。金属因具有质感良好、材质坚固、强度高、散热好等特性，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、智能穿戴式设备等消费电子终端产品中。 基于我国巨大的市场需求潜力和不断完善的产业链配套水平，未来一定时期内，全球制造业向我国转移的趋势仍将延续，为我国手机零部件生产加工行业的进一步发展提供有利环境。 为了顺应市场的发展和需求，连云港佳润新材料科技有限公司决定在连云港市灌南县光电产业园投资兴建年产2000万件智能手机零部件项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于第二十八条计算机、通信和其他电子设备制造业中第82条电子器件制造（显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），不属于显示器件：含前工序的集成电路，需实行环境影响报告表审批管理。因此，建设单位委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 2、项目概况 本项目总投资为50000万元，在连云港市灌南县光电产业园新建年产2000万件智能手机零部件项目，所生产的手机零部件主要用作手机芯片、手机外壳等手机组件的制作。项目租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，建设范围包括新建年产2000万件智能手机零部件项目生产线，购买和安装调试相应的设备，包括数控机床、喷砂机、超声波清洗机等机械设备。项目供水、供电等依托市政。项目地理位置见附图1。 3、预判符合性分析 （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 本项目位于灌南县光电产业园，灌南县光电产业园位于灌南经济开发区，规划总占地面积315亩，总建筑面积29万平方米，以手机、平板等智能通信零部件，半导体制造为主导产业。本项目为年产2000万件智能手机零部件项目，所生产的手机零部件主要用作手机芯片、手机外壳等手机组件的制作，符合灌南县光电产业园产业定位。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放的情况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响。项目建设符合灌南县经济开发区土地利用规划的要求，灌南县经济开发区规划图见附图5。项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目为计算机、通信和其他电子设备制造项目，所用生产设备、原辅材料及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目。项目不新增用地，不属于《限制用地项目目录（2013年本）》、《禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）本》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目较近的生态红线区为公兴河（灌南县）洪水调蓄区和南六塘河（灌南县）清水通道维护区。 公兴河（灌南县）洪水调蓄区：南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围。 南六塘河（灌南县）清水通道维护区：南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 本项目选址与周边生态红线保护区位置关系见表1-4及附图3，灌南县生态空间保护区域列表见表1-5。 本项目与公兴河（灌南县）洪水调蓄区最近距离约为0.248公里，与南六塘河（灌南县）清水通道维护区最近距离约为1.072公里，不在红线区保护范围内。 因此，本项目选址不在灌南县生态空间保护区域范围内，符合江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 表1-5 项目与周边生态空间管控区域位置关系一览表 序号 名称 主导生态功能 面积及范围 与本项目相对位置关系 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 1 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.97 0.97 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 项目以西248m 2 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 4.30 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 项目以北1072m 表1-6 灌南县生态空间保护区域一览表 序号 名称 主导生态功能 面积及范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 1 “幸福林海”生态公益林 水源涵养 8.20 8.20 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡堤脚向南600米 2 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 0.28 0.28 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 3 北六塘河清水通道维护区 水源水质保护 15.01 15.01 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 4 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 水源水质保护 3.64 3.64 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 5 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 4.30 4.30 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 6 柴米河（灌南县）重要湿地 湿地生态系统保护 4.22 4.22 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 7 义泽河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.08 2.08 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 8 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.34 2.34 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 9 一帆河（灌南县）洪水调蓄 洪水调蓄 50.95 50.95 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 10 灌河洪水调蓄区 洪水调蓄 39.73 39.73 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 11 武障河洪水调蓄区 洪水调蓄 2.35 2.35 长度1 .2千米，西至X207东1.6千米，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 12 义北干渠洪水调蓄区 洪水调蓄 2.48 2.48 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 13 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 1.79 1.79 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 14 灌南县硕项湖饮用水水源保 水源水质保护 6.84 6.84 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（ 西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） 15 龙沟河洪水调蓄区 洪水调 1.13 1.13 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 16 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.97 0.97 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 17 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.92 0.92 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） 18 灌南二郎神文化遗迹公园 自然与人文景观保护 0.08 0.08 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 ②环境质量底线分析 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境监测站发布的2019年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5与O3。为此，连云港市和灌南县分别制定了《连云港市空气质量达标规划》、《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，规划实施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌 县空气质量2020年第1-12期周报表，灌南县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 项目根据连云港市生态环境局发布的《2018年12月连云港市区地表水环境质量》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，公兴河及南六塘河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 根据上述分析，项目区地表水公兴河和南六塘河均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足功能区划要求。地下水各项水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对周围环境影响很小，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 本项目用水来自市政供水管网，项目用电来自市政供电管网，项目能源使用占用当地资源较少，对照《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-8所示。 表1-8 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促 源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所需新鲜用水量为4520m3/a，使用节水设备，制定节水制度，加强节水管理。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，本项目新鲜用水指标约为4520m3/a，万元工业增加值用水量0.177立方。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制分别为2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为2518.947tce/a（电耗、水耗等折算），经计算，单位GDP能耗为0.063tce/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-9所示。 表1-9 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符 性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准 对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。项目占用公共能源消耗量为2518.947tce/a（水 电 算 。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目用水量较少，年用水量4520m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水 原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目租赁灌南县光电产业园厂房，不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。因此符合土地资源消耗要求。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）中环境准入及负面清单管理要求，本项目相符性分析见表1-10。 表1-10 与当地负面清单的符合性分析表 指标 设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址与规划及环境功能区划要求相符，本项目行业类型符合灌南县光电产业园产业定位。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线管控范围内，本项目厂址位置不属于禁止开发区域，也不属于有限准入区域，本项目的建设不损坏主导生态功能。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切 污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区，本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。 符合 6）工业项目应符合产业政策，不 采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合国家及地方产业政策要求，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 7）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平，扩建、改建的工 项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，项目污染治理工艺、水耗、 能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 8）工业项目选址区域应有相应的环境容量，按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 因此，本项目不在环境准入负面清单范围内。 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 3、环保相关合规性分析 （1）与苏政办发[2007]115号相符性 根据苏政办发[2007]115号《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》要求，须严格控制能源结构，入区企业必须使用天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源实施临时供热，不得自建燃煤锅炉。本项目位于灌南县光电产业园，属于灌南县经济开发区，不使用锅炉等临时供热设施，符合苏政办发[2007]115号中相关要求。 （2）与国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施相符性 国务院大气污染防治十条措施（2013年6月14日）中要求“减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。”本项目位于灌南县光电产业园，属于灌南县经济开发区，项目未设置燃煤锅炉，符合国务院大气污染防治十条措施中“全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造”的要求。 （3）与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发〔2016〕47号) 相符性分析 江苏省削减煤炭消费总量专项行动实施方案：（五）深化节煤改造。把节煤、减煤作为节能工作的重要内容，组织推动钢铁、建材、石化、化工、纺织等重点用煤行业及其他重点用煤单位持续开展以减煤为重点的节能工作和以电代煤、以气代煤工作。本项目不使用煤炭，符合文件要求。 本项目位于灌南县光电产业园，项目产生的废气由抽风系统抽取收集后经1#15m高排气筒排放，由预测结果知，项目废气经过废气处理设施处理后，满足排放标准要求，可以达标排放，对周边环境影响较小。项目产生的生活污水经园区化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水满足接管标准，接管至灌南海西污水处理有限公司集中处理。目前开发区水、电等基础设施比较完善。拟建项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，自动化水平高，“三废”经治理后，均能稳定达标排放，本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2016〕47号）的相关要求，满足安全和环保要求。 （6）与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 表1-11 与苏环办[2019]36号的符合性分析表 文件 审批要点/要求 建设项目情况 符合性 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办[2019]36号))附件《江苏省建设项目环评审批要点》一“不予批准”的项目 有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施。 （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）建设项目所在区域环境质量能够达到国家或者地方环境质量标准，拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目污染物排放能够达到国家和地方排放标准；（4）项目为新建项目。 符合 经以上分析可知，项目建设符合《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）文件要求。 综上所述，本项目的建设符合相关环保规定及要求。 4、项目建设内容及规模 项目投资为50000万元，在江苏连云港市灌南县光电产业园新建年产2000万件智能手机零部件项目，所生产的手机零部件主要用作手机芯片、手机外壳等手机组件的制作，项目租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，建设范围包括新建年产2000万件智能手机零部件项目生产线，购买和安装调试相应的设备，包括数控机床、喷砂机、超声波清洗机等机械设备。项目供水、供电等依托市政。项目产品方案见表1-12，主要工程内容见表1-13。 表1-12 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 年产量 年运行时间（h） 新建1条年产2000万件智能手机零部件项目生产线 智能手机零部件 2000万件 7200 表1-13 项目主要建设内容一览表 序号 工程名称 建设内容 1 主体工程 新建1条年产2000万件智能手机零部件项目生产线，包括CNC加工车间一座（7643 m2），全检线车间一座（286.75 m2），来料检验车间一座（52.33 m2），清洗车间一座（23.1m2），喷砂车间一座（23.1m2），品质测量车间一座（23.1 m2），工程车间一座（23.1 m2） 2 储运工程 原料仓库1座（52.33m2），成品仓库一座（38.5 m2） 3 公用工程 供水系统 灌南县经济开发区自来水供水管网，项目年用水量为4520m3 供电系统 灌南县经济开发区供电电网，项目年用电量763.2万kW﹒h 4 环保工程 废气处理 1套抽风系统+1根（1#）15m高排气筒 噪声控制 减振、隔声、消声设施 废水处理 园区化粪池 清污分流、排污 规范化设置 清污分流、排污口规范化设置 一般固废仓库（废屑房） 建筑面积：14.85m2 危废仓库 建筑面积：14.85m2 5、公用及辅助工程 （1）给排水系统 给水：项目总用水量为4520m3/a，来源于灌南县经济开发区自来水供水管网。 排水：项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经园区化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水满足接管标准，其中，PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。项目水平衡见图1-1。 图 1-1 项目水平衡图 （2）供电 项目年用电量为763.2万kW•h，由灌南县经济开发区供电电网供给。 （3）储运 储存：项目使用的各类原料储存在原料库，产品储存在物料仓库，一般固废分类堆放于废屑房，危险废物分类暂存于危废仓库。 运输：厂外运输由社会运输协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠员工手工及推车搬运。 6、环保投资 本项目总投资50000万元，环保投资估算为25万元，占项目总投资的0.001%，具体见表1-14。 表1-14 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 大气污染治理 CNC加工有机废气 由抽风系统抽取收集后经15米高DA001排气筒排放 15 水污染治理 生活污水 园区化粪池 0 生产废水 / 0 噪声污染治理 减振、消声、隔声等降噪措施 3 固废污染治理 一般固废 废屑房 3 危险固废 危废仓库 3 其它 排污口规范化 废 采样监测平台1个，废气排气筒1个 1 合计 25 7、场区平面布置及合理性分析 项目位于江苏连云港市灌南县光电产业园。根据场区平面布置图，项目区域主导风向为东北风，办公区位于厂区北侧，位于主导风向的上风向，CNC加工车间、清洗车间、喷砂车间位于厂区南侧，废屑房、危废仓库、空压机房位于厂区西南侧，均位于主导风向的下风向，且与办公生活区域有一定的隔离缓冲区，可以最大限度的减少废气对办公、生活区域的影响。场区设计布局合理，卫生条件和安全、消防均满足企业需要及行业要求，场区平面布置较为合理。项目平面布置详见附图4。 本项目东侧为灌南三木精密电子科技有限公司，南侧为江苏利伟智能制造有限公司，西侧和北侧均为空地。项目周边概况详见附图2。 8、劳动定员、工作班制和工作时间 职工人数：180人。 工作制度：分2班制，每班12小时，年工作300天，7200小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，无原有环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县地处北纬 33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间，位于太平洋西岸，中国大陆东部沿海，长江三角洲北翼，江苏省东北部，灌河流域下游，淮安、连云港、宿迁、盐城四市交界处，县域总面积1030 平方公里，辖11 个乡镇，238 个行政村（社区），3 个工业园区，2 个农业园区，80 万人口。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1030 平方公里，辖11 个乡镇，238 个行政村（社区），3 个工业园区，2 个农业园区，80 万人口。县内土壤属潮土类，县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 项目地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。项目地理位置图见附图1。 2、气象特征 灌南地处中纬度，属暖温带与北亚热带过渡地带，既有暖温带气候特征，又具有北亚热带气候特征。其基本特征是季风气候显著。冬冷夏热，四季分明，具有海洋性气候和大陆性气候双重特点。冬季气候干燥寒冷，夏季潮湿多雨，气温偏高。据近年来气象资料，年平均气温14.5℃，最高气温于8月份，高达38.5℃，最低气温于1 月份，达-14.7℃。冬季表土封冻，一般为0.2～0.3m，局部0.50m。根据气象观测资料年平均降水量为900mm，主要集中于7、8、9 三个月，其中7、8、9 月份的降雨量占全年降雨量的2/3。降水量的季节变化主要受东亚季风进退的影响，夏季降水多而集中，冬季降水稀少。全年降水天数平均为87.6 天，七月份多年平均降水量达216.3mm，12月份仅为13.1mm。年最大降水量1380.7mm，最小降水量仅520.7mm，月最大降水量为519.2mm，最小降水量10.3mm。各季日降水量大于等于50mm 的暴雨、大暴雨及特大暴雨的日数多集中在每年的7-8 月份。日最大降雨量264.4mm，最长连续雨日14 天。降雪集中于12 月至次年2 月，最大积雪厚度280mm。本区多风，春季多大风、疾风，一般风向为东-东北风，风力3级，最大风力11级以上，一般风速4.0米/秒，最大风速33.0 米/秒，风荷载500Pa。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。 1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 2019年，地区生产总值实现383亿元，不变价增长6.5%；三次产业结构优化为15.4：45.7：38.9，服务业占比较2018年提高1个百分点；一般公共预算收入完成23.5亿元，同比增长4.5%；规模以上固定资产投资实现134亿元，同比增长6.8%；规模以上工业投资实现72亿元，同比增长1.3%；社会消费品零售总额实现120亿元，同比增长7.1%；外贸进出口实现1.5亿美元，同比下降23.4%；实际利用外资完成8647万美元，同比增长3.6%；R&D经费支出占GDP比重达1%，比2018年降低0.1个百分点；高新技术产业产值占规上工业产值比重达9.6%，比2018年降低6.49个百分点；工业应税销售收入实现335.7亿元，同比增长6.6%；全体居民人均可支配收入实现23137元，同比增长9.0%。 城镇居民人均可支配收入实现31211元，同比增长8.3%；农村居民人均可支配收入实现16131元，同比增长8.8%；常住人口城镇化率达52.2%，比2018年提高1.48个百分点；单位GDP能耗下降实现2%；居民消费价格指数完成省定目标。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表2-1。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇 民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于连云港市灌南县光电产业园，评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市环境监测中心站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，根据2019年1月1日至2019年12月31日的监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0. 31 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）机动车污染治理 1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （三）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （四）扬尘污染治理 1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂房地面要定期清洗，防止起尘；厂房进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （五）城市综合污染治理 1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。根据灌南县空气质量2020年第1-12期周报表 ，灌南县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要河流为南六塘河和公兴河，南六塘河和公兴河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是农业用水。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河和公兴河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水溶解性固体达Ⅳ类水质标准，总硬度达Ⅴ类水质标准，其他地下水水质指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，即昼间≤65 dB（A），夜间≤55dB（A）。 根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 5、土壤环境质量现状 本项目位于灌南县光电产业园，租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等。根据《连云港灌南县硕项路废物倾倒遗留场地应急处置后场地修复效果评估及环境质量调查评价报告》（编号：HR19112110）中土壤检测结果，土壤样品中各项指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。该项目距离本项目约1380m。 6、生态环境质量现状 本项目位于灌南县光电产业园，周边为工业生产企业，厂区土地现状均为工业用地，无需特殊保护的动植物。 项目正常工况和非正常工况下对生态环境影响较小。项目生产过程中产生的废气经相应废气处理措施处理后，对周边植物影响较小；项目废水经园区化粪池处理后接管纳入灌南海西污水处理有限公司，尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河，对鱼类等影响较小。 因此，本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的不良影响。 7、其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于灌南县光电产业园，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定项目周边2500m内环境保护目标如下： 1、保护目标周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护区域内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、保护建设区域不因本项目的建设而降低其功能级别。 4、保障周边居民不会因为本项目建设而降低生活质量。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护目标名称 相对坐标 方位 距本项目最近距离（m） 规模（户/人） 环境功能 X Y 大气 环境 小海岛 -364 1334 N 808 60户/180人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 王场 -319 2423 N 2080 70户/ 210人 新程庄 124 1436 N 1120 20户/60人 硕项村 431 1425 N 1100 60户/180人 张庄十二组 260 2083 N 1785 15户/45人 孙小圩 317 505 NE 213 130户/390人 徐场 510 2514 NE 2093 50户/150人 新徐场 601 1901 NE 1495 45户/135人 沟口 772 2492 NE 2263 30户/90人 杂姓庄 874 2140 NE 1939 40户/120人 八家人 1010 1640 NE 1548 30户/90人 大桥七组 1419 1879 NE 1990 60户/180人 前惠涧 1908 113 NE 773 80户/240人 新安镇硕项小学 567 732 NE 750 600人 小马场沟 1396 142 E 1206 / 周场 2101 528 E 2019 / 惠涧村 2169 188 E 2011 / 渔场三村 2453 -17 E 2421 / 周圩 794 -766 SE 710 180户/540人 后王八组 601 -2128 SE 2097 / 吴圩村 10 -652 S 440 130户/390人 硕项小区 340 777 S 726 60户/180人 李集镇中心小学 204 -721 S 834 300人 朱二圩 -694 -732 SW 863 100户/300人 王头圩 -864 -1799 SW 1679 150户/450人 佑东村 -1819 -1878 SW 2338 130户/390人 中场 -2228 -1084 SW 2195 90户/270人 福庄 -2239 -391 SW 2086 90户/270人 王三圩 -1001 108 NW 725 120户/360人 二圩村 -1489 278 NW 1453 50户/150人 胡杨 -2182 -51 NW 2034 50户/150人 鲁庄 -2330 1447 NW 2415 45户/135人 条河二组 -2000 1481 NW 2261 50户/150人 颜庄 -1512 1527 NW 1889 100户/300人 谢小李 -955 2321 NW 2029 40户/120人 张庄村 -808 1493 NW 1363 60户/180人 张庄五组 -75 2185 NW 1928 80户/240人 地表水 公兴河 / / W 253 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类 南六塘河 / / N 1182 小型 声环境 项目边界外1m / / / / / 《声环境质量标准》3类标准 生态环境 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 / / W 248 小型 《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号） 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 / / N 1072 小型 地下水 周边地下水 / / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 土壤 厂区周边 / / / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）二级标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据《环境空气质量功能区划》，项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1浓度限值。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 标准浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TVOC 8小时均值 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 2、地表水 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目所在南六塘河、公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水体 类别 pH COD NH3-N TN TP 南六塘河 公兴河 Ⅲ 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤1.5 ≤0.2 3、地下水 项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分级评价，具体标准值详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L 评价 因子 PH 氨氮 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝 酸盐 硫酸盐 总大肠 菌群* I类 标 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类 标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类 标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类 标准 5.5~6.5, 8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类 标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 ＞4.8 ＞350 ＞100 *的单位为MPNb/100mL或CFUc/100mL。 4、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准(单位dB (A)) 标准 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 65 55 5、土壤 本项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目），具体标准值见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20 60 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 3 33 82 7 镍 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 10 54 31 163 16 二氯甲烷 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 1 4 10 40 27 氯苯 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 5.6 20 56 200 30 乙苯 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 34 邻二甲苯 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 34 76 190 760 36 苯胺 92 260 211 663 37 2-氯酚 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 42 䓛 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h]蒽 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5 15 55 151 45 萘 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目运营期有组织排放的VOCs废气参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中非甲烷总烃排放限值，无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，同时参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2中非甲烷总烃排放限值。具体见表4-6和表4-7。 表4-6 废气污染物有组织排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 VOCs 80 15 7.2 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 表4-7废气污染物无组织排放浓度限值 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 标准 来源 监控点（厂房外） 浓度（mg/m3） VOCs 1h平均浓度值 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 任意一次浓度值 20 周界外浓度最高点 4.0 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 2、废水 项目生活污水经园区化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水满足接管标准，其中PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。具体数值见表4-8。 表4-8 灌南海西污水处理有限公司接管标准及排放标准 单位：除pH外均为mg/l 水质参数 接管标准 标准来源 排放标准 标准来源 PH 6～9 灌南海西污水处理有限公司接管标准 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准 COD 320 50 SS 200 10 NH3-N 25 5（8）* TP 4.0 0.5 石油类 15 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准 1 阴离子表面活性剂 5 0.5 盐分 / / 备注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597-2001）及其修改单中相关规定。 建设项目主要污染物产生量、削减量、排放量预测见表4-9。 表4-9 项目建成后全厂污染物排放情况汇总 单位：t/a 污染物类别 污染物名称 本项目产生量t/a 本项目接管量t/a 本项目外排量t/a 废水 废水量 3632 3632 3632 COD 1.177 1.048 0.182 SS 0.773 0.579 0.036 NH3-N 0.065 0.060 0.013 TP 0.010 0.010 0.001 石油类 0.014 0.014 0.001 阴离子表面活性剂 0.005 0.005 0.001 盐分 0.050 0.050 0.050 废气 有组织 VOCs 0.4 0 0.28 无组织 VOCs 0.12 0 0.12 固废 一般固废 231.2 0 0 危险固废 43.6 0 0 生活垃圾 27.54 0 0 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目完成后，全厂污染物总量控制情况如下： （1）大气污染物总量控制指标： ①有组织废气最终排入大气量：VOCs 0.28t/a。 ②无组织废气最终排入大气量：VOCs 0.12t/a。 （2）水污染物总量控制指标： 本项目生活废水经园区化粪池处理后，生活废水和生产废水满足接管标准，其中PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理。 本项目水污染物总量控制指标： 水污染物：污水接管量为废水量3632m3/a，COD 1.048t/a、SS 0.579t/a、NH3-N 0.060t/a、TP 0.010t/a、石油类0.014 t/a，阴离子表面活性剂0.005 t/a，盐分0.050t/a。 污水环境外排量为废水量3632m3/a，COD 0.182t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.013t/a、TP 0.001t/a、石油类0.001 t/a，阴离子表面活性剂0.001 t/a，盐分0.050t/a。 （3）固体废物零排放，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目租赁连云港市灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，施工期无土建工程，仅为设备安装，经现场踏勘，施工期无遗留环境问题，本报告不对其施工期环境影响进行评价。重点对运营期的工艺流程和污染源强进行分析。 二、营运期工程分析 营运期工艺流程及产污节点如图5-1所示。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： （1）CNC加工：CNC（Computerized Numerical Control Machine），计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。其工艺主要包括剪切下料、冲孔、铣削（铣结构、铣外型）、切边等机加工工艺。 CNC加工过程主要产生的是金属板材边角料S1、废切削液S2，冲孔、铣削、切边等加工使用切削液对各道具进行冷却降温、润滑时产生的少量挥发有机废气G1以及设备噪声N1。 （2）喷砂：高速喷射尼龙砂到需处理工件的表面，使工件表面的外表或性状发生变化，获得一定的清洁度和不同的粗糙度，改善工件表面的机械性能。 喷砂过程在密闭的设备内进行，主要产生废砂S3和设备噪声N2。 （3）超声波清洗：利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落，同时还可将油脂性的污物分解、乳化。超声波清洗是将工件浸入清洗剂和新鲜水的混合液（清洗剂与新鲜水按1：20的比例混合）中，利用超声波将浮在工件各边、角及孔隙处的污物清洗干净。 超声波清洗过程主要产生清洗废水W1和设备噪声N3。 （4）烘干：利用烘干机对经过超声波清洗后的工件进行烘干。烘干机采用电加热。 烘干过程主要产生设备噪声N4。 （5）质检、包装：加工完成后的工件经检验合格后包装出货。 质检、包装过程产生少量不合格工件S4和废包装材料S5。 主要污染工序及源强分析 1、废气 本项目废气主要为CNC加工过程使用切削液挥发的有机废气。 （1）有组织废气 本项目CNC加工过程使用切削液会挥发产生少量的有机废气，类比同类项目，挥发量约为切削液使用量的2%，本项目切削液的使用量约为20t/a，则该有机废气的产生量约为0.4t/a，由抽风系统抽取收集后经1#15m高排气筒排放。类比同类项目，抽风系统的收集效率为70%，风量为5000m3/h，年运行时间为7200h，则抽风系统收集后的有机废气排放量为0.28t/a，排放浓度为7.78mg/m3，排放速率为0.039kg/h，经15m高排气筒排放。未被抽风系统收集的有机废气量为0.12t/a，无组织排放。 （2）无组织废气 本项目生产过程均在密闭设备或车间内进行，无组织废气主要为CNC加工过程未被抽风系统收集的无组织排放的有机废气。 根据前文计算，有机废气的无组织排放量为0.12t/a。 项目有组织废气产生及排放情况见表5-1，无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-1 建设项目有组织废气污染物产生及排放情况 序号 污染物名称 排气量(m3/h) 产生情况 处理方式 处理效率 排放情况 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 1 VOCs 5000 11.11 0.056 0.4 抽风系统 70% 7.78 0.039 0.28 表5-2 建设项目无组织废气污染物产生及排放情况 污染物 位置 污染物 名称 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 排放时间（h） CNC加工车间 VOCs 0.12t/a 109 70 8 7200 2、废水 ①生活污水 本项目共有员工180人，年工作天数为300天。项目不配备食堂、宿舍、浴室等生活设施。职工用水按60L/（人﹒天）计，则生活用水量为3240t/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为2592t/a。 生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4.0mg/L，经园区化粪池处理后，浓度分别为300mg/L、175mg/L、23mg/L、4.0mg/L左右，满足接管标准后，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 ②生产废水 本项目生产废水主要为超声波清洗工序产生的清洗废水。超声波清洗工序使用清洗液配水进行清洗，根据建设单位提供的数据，本项目清洗液的使用量为1t/a，超声波清洗槽的个数为13个，每个超声波清洗槽的容积为1m3，换水次数为4m3/d（每日仅末端4个水槽换水），年工作时间为260d，则配置清洗水的新鲜水用量为1040t/a（忽略清洗液的量），即项目超声波清洗废水产生量为1040t/a。 生产废水中的主要污染物为PH、COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂、盐分等，根据企业提供的资料，同时参照新沂市杰熙光电科技有限公司年产光学透镜50万片、镀膜环10万片项目和马鞍山昌鸿汽车配件有限公司汽车零部件金属表面处理生产项目，生产废水中的主要污染物浓度满足接管标准，其中PH、COD、SS满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，接管灌南海西污水处理有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 本项目废水污染物产生及排放情况见表5-3，废水污染物环境外排情况见表5-4。 表5-3 项目废水产生及排放情况一览表 种类 污水量（m3/a） 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 接管标准 排放方式与去向 浓度（mg/L） 产生量（m3/a） 浓度（mg/L） 排放量（m3/a） 生活污水 2592 COD 350 0.907 化粪池 300 0.778 320 灌南海西污水处理有限公司 SS 250 0.648 175 0.454 200 NH3-N 25 0.065 23 0.060 25 TP 4.0 0.010 4.0 0.010 4.0 生产废水 1040 PH 7.8 / 7.8 6~9 COD 259.616 0.27 259.616 0.27 320 SS 120 0.125 120 0.125 200 石油类 13 0.014 13 0.014 15 阴离子表面活性剂 5 0.005 5 0.005 5 盐分 48 0.050 48 0.050 / 综合废水 3632 COD 324 1.177 生活污水经园区化粪池处理 289 1.048 320 灌南海西污水处理有限公司 SS 213 0.773 159 0.579 200 NH3-N 25 0.065 23 0.060 25 TP 4.0 0.010 4.0 0.010 4.0 石油类 13 0.014 13 0.014 15 阴离子表面活性剂 5 0.005 5 0.005 5 盐分 48 0.050 48 0.050 / 表5-4 废水污染物环境外排情况一览表 污染物 名称 排放标准 （mg/L） 标准来源 排放量（m3/a） 排放去向 废水量 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准 3632（m3/a） 排入公兴河、最终汇入老六塘河 PH 6~9 / COD 50 0.182 SS 10 0.036 NH3-N 5（8）* 0.013 TP 0.5 0.001 石油类 1 0.001 阴离子表面活性剂 0.5 0.001 盐分 / 0.050 3、噪声 项目噪声主要来源于CNC机床、喷砂机、超声波清洗机、烘干机、空压机等生产设备噪声，声源强度在70~85dB（A）之间。噪声源设备都摆放在封闭的车间内，通过基础减振、建筑隔声、距离衰减、绿化隔离等措施，厂界外噪声有很大程度减弱。 设备噪声源强见表5-5。 表5-5 项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 声级值 （dB(A)） 防治措施 降噪效果 dB（A） 1 CNC机床 70~75 厂房密闭隔声，设备减振，合理布局 -30dB 2 喷砂机 80~85 -30dB 3 超声波清洗机 80~85 -30dB 4 烘干机 80~85 -30dB 5 空压机 80~85 -30dB 4、固体废弃物 （1）建设项目固废产生情况分析 项目运营期产生的固废主要为CNC加工过程中产生的金属板材边角料、废切削液，喷砂过程中产生的废砂，质检包装过程产生的不合格工件和废包装材料以及职工生活垃圾等。其中，废切削液属于危险废物。 ①金属板材边角料 本项目运营过程中会产生少量的金属板材边角料，类比同类项目，产生量约为总原料的10%。项目金属板材原料用量为2000t/a，则金属板材边角料产生量为200t/a。 ②废切削液 根据企业提供的数据，切削液年使用量为20t/a，切削液与新鲜水的配比为1：12，则切削液所配新鲜水量为240t/a，其中切削液约2%挥发，新鲜水约90%挥发，则切削液挥发量为0.4t/a，新鲜水挥发量为216t/a，CNC加工过程中产生废切削液为43.6t/a，委托有资质的单位处理，不外排。 ③废砂 喷砂工段在密闭空间进行。根据企业提供的数据，项目年废砂产生量为1.5t/a，废砂全部回用于本工段。 ④不合格工件和废包装材料 类比同类项目，质检包装过程产生的不合格金属件约27t/a，废包装材料约2.7t/a。 ⑤生活垃圾 本项目共有员工180人，年工作天数为300天，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数(二区、三类)，生活垃圾按0.51kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为27.54t/a，集中收集后交环卫部门统一处置。 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物产生情况汇总表 编号 名称 产生工序 主要成分 估计产生数量（t/a） 1 金属板材边角料 CNC加工 铝 200 2 废切削液 CNC加工 矿物油 43.6 3 废砂 喷砂 尼龙砂 1.5 4 不合格工件 质检 铝 27 5 废包装材料 包装 塑料、纸等 2.7 6 员工生活垃圾 员工生活 果皮、纸屑等 27.54 （2）固体废物属性判断 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，具体判定结果见下表5-7。 表5-7 建设项目固体废物属性判定 序号 固体废物名称 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 金属板材边角料 固 铝 200 ( / 《固体废物 鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废切削液 固 矿物油 43.6 ( / 3 废砂 固 尼龙砂 1.5 ( / 4 不合格工件 固 铝 27 ( / 5 废包装材料 固 塑料、纸等 2.7 ( / 6 员工生活垃圾 固 果皮、纸屑等 27.54 ( / ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 主要成分 是否属于危险废物 1 金属板材边角料 铝 否 2 废切削液 矿物油 是 3 废砂 尼龙砂 否 4 不合格工件 铝 否 5 废包装材料 塑料、纸等 否 6 员工生活垃圾 果皮、纸屑等 否 （3）固体废物分析情况汇总 固废产生情况汇总见表5-9。 表5-9 建设项目固体废物产生情况一览表 编号 名称 废物类别 性状 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生数量（t/a） 拟采取的处理处置方式 1 金属板材边角料 一般固废 固 铝 根据《国家危险废物名录》（2016版）鉴别 / / / 200 回收外售 2 废切削液 危险废物 固 矿物油 T HW09 900-006-09 43.6 委托有资质的单位处理 3 废砂 一般固废 固 尼龙砂 / / / 1.5 回用于喷砂工段 4 不合格工件 一般固废 固 铝 / / / 27 回收外售 5 废包装材料 一般固废 固 塑料、纸等 / / / 2.7 厂商回收再利用 6 员工生活垃圾 生活垃圾 固 果皮、纸屑等 / / / 27.54 委托环卫部门处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 废气量 | 3.6×107m3/a | 3.6×107m3/a |
|  |  | VOCs | 11.11mg/m3， 0.4t/a | 7.78mg/m3， 0.28t/a |
|  | 无组织 | VOCs | 0.12t/a | 0.12t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 2592m3/a | 2592m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.907t/a | 300mg/L/50 mg/L， 0.778t/a/0.130 t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.648t/a | 175mg/L/10 mg/L， 0.454t/a/0.026t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.065t/a | 23mg/L/5 mg/L， 0.060t/a/0.013 t/a |
|  |  | TP | 4.0mg/L，0.010t/a | 4.0mg/L/0.5 mg/L， 0.010t/a/0.001 t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 1040m3/a | 1040m3/a |
|  |  | COD | 259.616mg/L，0.27t/a | 259.616mg/L/50 mg/L， 0.27t/a/0.052 t/a |
|  |  | SS | 120mg/L，0.125t/a | 120mg/L/10 mg/L， 0.125t/a/0.010 t/a |
|  |  | 石油类 | 13mg/L，0.014t/a | 13mg/L/1mg/L， 0.014t/a/0.001 t/a |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 5mg/L，0.005t/a | 5mg/L/0.5 mg/L， 0.005t/a/0.001 t/a |
|  |  | 盐分 | 48mg/L，0.050t/a | 48mg/L//， 0.050t/a// |
| 固废 | 金属板材边角料 | 200 | 回收外售 |
|  | 废切削液 | 43.6 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废砂 | 1.5 | 回用于喷砂工段 |
|  | 不合格工件 | 27 | 回收外售 |
|  | 废包装材料 | 2.7 | 厂商回收再利用 |
|  | 员工生活垃圾 | 27.54 | 委托环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要来源于CNC机床、喷砂机、超声波清洗机、烘干机、空压机等生产设备噪声，其噪声源强范围在70～85dB(A)之间。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，施工期主要内容为设备安装。建设项目设备安装简单，产生的主要污染为设备安装扬尘和噪声，施工期极短，声源强度较小，不会对环境产生明显影响。

营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入雨水管网。 项目污水主要包括生活污水及生产废水。 生活污水产生量为2592m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4.0mg/L，经园区化粪池处理后，浓度分别为300mg/L、175mg/L、23mg/L、4.0mg/L左右，满足接管标准后，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司。 本项目生产废水主要为超声波清洗工序产生的清洗废水。超声波清洗工序使用清洗液配水进行清洗，根据建设单位提供的数据，本项目清洗液的使用量为1t/a，超声波清洗槽的个数为13个，每个超声波清洗槽的容积为1m3，换水次数为4m3/d（每日仅末端4个水槽换水），年工作时间为260d，则配置清洗水的新鲜水用量为1040t/a（忽略清洗液的量），即项目超声波清洗废水产生量为1040t/a。 生产废水中的主要污染物为PH、COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂、盐分等，污染物产生量少，满足接管标准，其中PH、COD、SS满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河. 项目废水总排放量为12.11m3/d，3632 m3/a。灌南海西污水处理有限公司处理量近期2万m3/d，目前尚有1.2万m3/d的余量，足够本项目使用。目前项目所在地污水管网已经铺设到位，项废水经灌南海西污水处理有限公司深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入公兴河，最终汇入老六塘河。 项目地表水环境影响评价自查信息见表7-1。 表7-1 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他√ 影响途径 水污染影响型√ 水文要素影响型 直接排放(；间接排放√；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物√；pH值(；热污染；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B√ 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门√；补充监测(； 其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期 (；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(；补充监测(；其他( 补充 监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(春季(；夏季(；秋季(；冬季( （） 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价 范围 河流：长度（）m；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价 因子 （） 评价 标准 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类√；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） 评价 时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价 结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况√：达标√；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况√：达标√；不达标( 水环境保护目标质量状况√：达标√；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况√：达标√；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( 达标区√ 不达标区( 影响预测 预测 范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测 因子 （ ） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( 预测 情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测 方法 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.182 50 SS 0.036 10 NH3-N 0.013 5（8）* TP 0.001 0.5 石油类 0.001 1 阴离子表面活性剂 0.001 0.5 盐分 0.050 / 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施√；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施√；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测√ 手动(；自动(；无监测√ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 COD 0.182t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.013t/a、TP 0.001 t/a、石油类0.001t/a、阴离子表面活性剂0.001t/a、盐分0.050t/a。 评价结论 评价结论 可以接受√不可以接受( 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、大气环境影响分析 （1）项目废气排放情况 本项目投入运营后，产生的废气主要为CNC加工过程使用切削液挥发的有机废气。 ①有组织废气 本项目CNC加工过程使用切削液会挥发产生少量的有机废气，根据工程分析，该有机废气的产生量约为0.4t/a，由抽风系统抽取收集后经1#15m高排气筒排放。抽风系统的收集效率为70%，风量为5000m3/h，年运行时间为7200h，则抽风系统收集后的有机废气排放量为0.28t/a，排放浓度为7.78mg/m3，排放速率为0.039kg/h，经1#15m高排气筒排放。未被抽风系统收集的有机废气量为0.12t/a，无组织排放。 ②无组织废气 本项目生产过程均在密闭设备或车间内进行，无组织废气主要为CNC加工过程未被抽风系统收集的无组织排放的有机废气。 根据工程分析，有机废气的无组织排放量为0.12t/a。 建设项目有组织废气排放情况见表7-2，无组织废气排放情况见表7-3。 表7-2 建设项目有组织废气排放情况一览表 排气筒编号 排气筒底部海拔高度/ m 排气筒高度/ m 排气筒出口内径 / m 烟气温度/℃ 污染物名称 排气量(m3/h) 排放情况 执行标准 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 1# 3.0 15 0.4 25 VOCs 5000 7.78 0.039 0.28 80 7.2 表7-3 建设项目无组织废气排放情况一览表 污染物 位置 污染物 名称 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 排放时间（h） CNC加工车间 VOCs 0.12t/a 100 65 8 7200 （2）大气环境影响预测 ①预测因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)，预测因子应根据评价因子确定，选择有环境质量评价标准的评价因子作为预测因子。根据建设项目工程特点和环境特征，建设项目营运期大气环境影响预测的因子确定为VOCs。 ②估算模型参数 根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行计算，估算模型参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数 / 最高环境温度 39.5℃ 最低环境温度 -9.8℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / ③评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，即计算污染源及污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率，然后按评价工作分级判据进行分级。预测结果见表7-5~7-6。 表7-5 1#排气筒废气排放估算结果 单位：mg/m3 距源中心下风向距离D/m VOCs 下风向预测浓度 占标率% 10 0.00016 0.01 100 0.00809 0.67 200 0.00566 0.47 300 0.00376 0.31 400 0.0027 0.22 500 0.00205 0.17 600 0.00163 0.14 700 0.00134 0.11 800 0.00112 0.09 900 0.000961 0.08 1000 0.000835 0.07 1100 0.000735 0.06 1200 0.000653 0.05 1300 0.000586 0.05 1400 0.00053 0.04 1500 0.000482 0.04 1600 0.000441 0.04 1700 0.000406 0.03 1800 0.000375 0.03 1900 0.000348 0.03 2000 0.000324 0.03 2100 0.000303 0.03 2200 0.000284 0.02 2300 0.000267 0.02 2400 0.000251 0.02 2500 0.000237 0.02 下风向最大浓度 0.00809 0.67 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m 无浓度占标准10%的点 表7-6 无组织废气排放估算结果 单位：mg/m3 距源中心下风向距离D/m VOCs 下风向预测浓度 占标率% 10 0.00563 0.47 100 0.00724 0.6 200 0.00399 0.33 300 0.00261 0.22 400 0.00186 0.16 500 0.00142 0.12 600 0.00112 0.09 700 0.000923 0.08 800 0.000776 0.06 900 0.000665 0.06 1000 0.00058 0.05 1100 0.000511 0.04 1200 0.000464 0.04 1300 0.000416 0.03 1400 0.000376 0.03 1500 0.000343 0.03 1600 0.000314 0.03 1700 0.000289 0.02 1800 0.000267 0.02 1900 0.000248 0.02 2000 0.000232 0.02 2100 0.000217 0.02 2200 0.000204 0.02 2300 0.000192 0.02 2400 0.000181 0.02 2500 0.000171 0.01 下风向最大浓度 0.00724 0.6 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m 无浓度占标准10%的点 预测结果表明，建设项目主要污染物Pmax=0.67% ，Pmax＜1%，所以本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ④废气排放量核算 项目废气排放量核算情况见表7-7。 表7-7 项目废气排放量核算情况表 排放源 （编号） 污染物 名称 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） 1#排气筒 废气量 3.6×107m3/a VOCs 7.78mg/m3， 0.28t/a 无组织 VOCs 0.12t/a （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)，本项目大气环境影响评价等级为三级，无厂界外环境质量短期浓度超标点，因此不设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离计算 本环评计算并分析了卫生防护距离。防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25γ2）0.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织源产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算参数（按《GB/T13201-91》规定选取）； Qc—无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； 根据计算，项目厂界卫生防护距离取50m。结合项目外环境关系：项目位于灌南县光电产业园，属于工业集中区，项目厂界周围50m内无居民，无其它环境保护目标，因此环评建议在项目周围今后的规划建设中，在该卫生防护距离内，不能规划建设住宅、医院、学校及对大气环境有较高要求的生产项目。 综上所述，建设项目废气污染防治措施可行，废气经治理后可达标排放，对周围大气环境影响较小。 项目大气环境影响评价自查表见表7-8。 表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级√ 三级√ 评价范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a√ 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（VOCs） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准√ 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区√ 一类区和二类区( 环境基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据√ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源( 拟替代污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测和评价 预测模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型 ( 其他√ 预测范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km√ 预测因子 预测因子（VOCs、甲醛、颗粒物） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测√ 无组织废气监测 无检测( 评价结论 环境影响 可以接受√不可以接受( 污染源年排放量 有组织VOCs：0.28t/a 无组织VOCs：0.12t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 3、噪声污染影响分析 项目噪声主要来源于CNC机床、喷砂机、超声波清洗机、烘干机、空压机等生产设备噪声。 （1）预测模式 建设项目营运期噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式： A．建设项目声源在预测点的等效声级贡献值 . 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值[等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 B.户外声传播衰减计算 ①基本公式 a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ +Aatm+Abar+ Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB； Agr ——地面效应引起的的倍频带衰减, dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减, dB。 b)预测点的A声级可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r): 式中： LPi(r)—— 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv ②几何发散衰减(Adiv)： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) ③屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 ④本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 （2）噪声环境影响预测点 选择项目厂界四周距厂界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 （3）噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果见表7-9。 表7-9建设项目营运期声环境影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点 总贡献值 昼间 夜间 标准值 达标预测 标准值 达标预测 东边界 45.76 65 达标 55 达标 南边界 47.35 65 达标 55 达标 西边界 49.68 65 达标 55 达标 北边界 42.98 65 达标 55 达标 由表7-9可以看出，建设项目营运期厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准，项目噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要为CNC加工过程中产生的金属板材边角料、废切削液，喷砂过程中产生的废砂，质检包装过程产生的不合格工件和废包装材料以及职工生活垃圾等。具体产生情况汇总如下。 表7-10 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 属性 危险特性 废物类别 废物代码 预计产生量（t/a） 处置方式 是否符合环保要求 1 金属板材边角料 CNC加工 固 一般固废 / / / 200 回收外售 符合 2 废砂 喷砂 固 / / / 1.5 回用于喷砂工段 符合 3 不合格工件 质检 固 / / / 27 回收外售 符合 4 废包装材料 包装 固 / / / 2.7 厂商回收再利用 符合 5 员工生活垃圾 员工生活 固 / / / 27.54 委托环卫部门处置 符合 6 废切削液 CNC加工 固 危险固废 T HW09 900-006-09 43.6 委托有资质的单位处置 符合 以上措施不但可以避免固体废弃物对环境的污染，而且可以提高资源的综合利用率，为企业增加一定的经济效益，是可行的。项目金属板材边角料、不合格工件回收外售，废砂回用于喷砂工段，废包装材料由厂商回收再利用，废切削液委托有资质的单位处置，体现了清洁生产理念，因此，本项目固废的防治措施较合理，体现了“减量化、资源化、无害化”的理念。 对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求： ①安全贮存的技术要求 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）有关要求执行，危险固废处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，设置专门的危险废物贮存场所，不在露天堆放，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水）。 ②规范利用处置方式 本项目厂内固废能出售综合利用的应尽量综合利用，不能综合利用的危险固废委托有处理资质的单位处理，执行危险废物转移五联单制度。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 本项目委托相关危险废物处置单位在进行危险废物运输时应具备危险废物运输资质证书，并由专用容器收集，因此，运输过程不会对环境造成影响。 ③日常管理要求 企业应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。履行申报的登记制度，建立台账管理制度，根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量的情况下优化进行废物资源化利用，最终不可利用废物进行无害化处置。本公司必须按照这一政策进行固废处置，加强工艺改革，减少固废的产生。 采取以上要求的措施下，项目固体废物对周边环境风险较小。 5、地下水环境影响分析 ①地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：原料跑冒滴漏、生活污水等污水下渗对地下水造成的污染。 ②地下水环境影响评价 地下水质的影响主要是废水收集、处理、回用以及排放过程中的下渗对地下水的影响。建设项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。 6、土壤环境影响分析 ①评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为8600m2≤5hm2，占地规模为小型。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，本项目环境敏感程度判别结果见表7-11。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 名称 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-12。 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据表7-12，本项目占地规模为小型，环境敏感程度为不敏感，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 土壤环境影响自查表见附表7-13。 表7-13 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响 识别 影响类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地√；农用地□；未利用地□ 土地利用 类型图 占地规模 （1.87）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ / ）、方位（ / ）、距离（ / ） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） 全部污染物 特征因子 无 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感√ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 现状 调查 内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特性 / 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 现状 评价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600√；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） 现状评价结论 / 影响 预测 预测因子 / 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治 措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 项目营运期对土壤的环境影响可接受 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 ①项目风险源调查 本项目生产过程中所用原辅材料中切削液及产生的固体废物中废切削液的主要成分为乙醇胺（C2H7NO）、二甘醇胺、矿物油、三羟甲基丙烷三油酸酯、油酸、二乙二醇丁醚和水（H2O），经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中第381项油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。 项目生产过程中所用原辅材料中清洗液的主要成分为十二烷基二苯醚二磺酸钠、硅酸钠、碳酸钠和水，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，不属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中项目，因此不属于突发环境事件风险物质。 ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标分布情况见表3-2。 ③物质风险调查 本项目为所用的原辅材料主要为铝材、切削液、清洗液和尼龙砂。 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目生产过程中所用切削液的主要成分为乙醇胺（C2H7NO）、二甘醇胺、矿物油、三羟甲基丙烷三油酸酯、油酸、二乙二醇丁醚和水（H2O），属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中第381项油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。铝材、清洗液（主要成分为十二烷基二苯醚二磺酸钠、硅酸钠、碳酸钠和水）和尼龙砂均不属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中项目。 另外，项目生产过程中产生的固体废物中的废切削液也属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中第381项油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。 因此，本项目的风险物质为原辅材料切削液和固体废物废切削液。 ④生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标产生的污染物，会对周围大气环境造成影响。 （2）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质厂界内最大存放量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。判定公式如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 对于多种（n种）物质同时存放或使用的场所，利用下列公式计算： 式中： qi—i种物质的实际储存量； Qi—i危险物质对应的生产场所或储存区的临界量：i=1～n 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目的风险物质为原辅材料切削液和固体废物废切削液，在厂区内的最大存在总量为63.6t，临界量为2500t，因此，项目厂区危险物质Q=63.6/2500=0.025<1。 本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 根据本项目环境风险潜势为Ⅰ级，最终判定环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。具体等级划分见表7-14。 表7-14 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 （4）风险事故环境影响分析 ①大气环境风险影响 本项目产生的有机废气，在发生环保设备故障时，废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。本项目生产所用原辅材料切削液和产生的固体废物废切削液为易燃物质，在火灾爆炸事故中，其主要成分中有机物料经燃烧转化为二氧化碳、一氧化碳以及未燃烧挥发的物质，各污染物浓度范围在几十至几百之间，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小。 ②地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时废气扩散，不会对地下水造成影响。 原辅材料切削液和固体废物废切削液的泄漏会对地下水造成影响，但由于原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地下水的影响较小。固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水），对地下水的影响较小。 ③地表水环境风险影响 对地表水的影响，本项目环保设备故障时废气扩散，会对地表水影响造成影响。 原辅材料切削液和固体废物废切削液的泄漏会对地表水造成影响，但由于原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地表水的影响较小。固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水），对地表水的影响较小。 （5）风险防范措施 虽然生产工艺采用目前较为先进的生产工艺，但必须切实严格加强管理，采取严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的应急措施，确保安全生产： ①根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对挥发性有机物治理设施进行风险管控，健全企业内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设废气处理设施，确保废气处理设施设施安全、稳定、有效运行。 ②本项目运营期的风险物质为原辅材料切削液和固体废物废切削液。 原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地表水的影响较小。 固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水）。根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节进行风险管控，完善各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。 ③所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ④所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ⑤厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ⑥工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑦生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑧定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （6）风险小结 项目运行过程中存在的风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求对生产设备、原辅料运输储存以及生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施后，该项目对周围环境的风险影响在可接受范围之内。 表7-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产2000万件智能手机零部件项目 建设地点 连云港市灌南县光电产业园第1幢厂房 地理坐标 经度 119.284616 纬度 34.063095 主要危险物质及分布 本项目的风险物质为原辅材料切削液和固体废物废切削液，其中原辅材料切削液储存在原料仓库，固体废物废切削液储存在危废仓库。另外，本项目环保设备故障时废气污染物对大气环境造成一定影响。 环境影响途径及危害后果 ①大气环境风险影响 本项目产生的有机废气，在发生环保设备故障时，废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。本项目生产所用原辅材料切削液和产生的固体废物废切削液为易燃物质，在火灾爆炸事故中，其主要成分中有机物料经燃烧转化为二氧化碳、一氧化碳以及未燃烧挥发的物质，各污染物浓度范围在几十至几百之间，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小。 ②地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时废气扩散，不会对地下水造成影响。 原辅材料切削液和固体废物废切削液的泄漏会对地下水造成影响，但由于原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地下水的影响较小。固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水），对地下水的影响较小。 ③地表水环境风险影响 对地表水的影响，本项目环保设备故障时废气扩散，会对地表水影响造成影响。 原辅材料切削液和固体废物废切削液的泄漏会对地表水造成影响，但由于原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地表水的影响较小。固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水），对地表水的影响较小。 风险防范措施要求 ①根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对挥发性有机物治理设施进行风险管控，健全企业内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设废气处理设施，确保废气处理设施设施安全、稳定、有效运行。 ②本项目运营期的风险物质为原辅材料切削液和固体废物废切削液。 原辅材料切削液采用桶装密闭储存于原料仓库，切削液的储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源。原料仓库的设计参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，对地表水的影响较小。 固体废物切削液的储存和处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，储存于危废仓库，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危废仓库中设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水）。根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求，企业应对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节进行风险管控，完善各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报灌南县生态环境部门备案。 ③所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ④所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ⑤厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ⑥工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑦生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑧定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 填表说明 经过上述分析，本项目的环境风险可控，可能影响的范围、程度均较小。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 本次环境风险评价完成后，对环境风险评价主要内容与结论进行自查，详见表7-16。 表7-16 建设项目环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 切削液 / 存在总量/t 63.6 / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3□ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1√ 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4□ P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 Ⅳ+□ Ⅳ□ Ⅲ□ Ⅱ□ Ⅰ√ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析√ 风险识别 物质危险性 有毒有害□ 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸/次生污染物排放( 环境途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区厂界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点防范措施 按照相关规范存储，防止泄漏，储存尽量在阴凉处，避免阳光直射，高温，火源，编制应急预案 评价结论与建议 本项目的环境风险可控，可能影响的范围、程度均较小。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 （CNC加工） | VOCs | 用抽风系统抽取收集后经1#15m高排气筒达标排放 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
|  | 无组织 （CNC加工） | VOCs | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 园区化粪池 | PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准 |
|  | 生产废水 | PH、COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂、盐分 | / |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要来源于CNC机床、喷砂机、超声波清洗机、烘干机、空压机等生产设备噪声，其噪声源强范围在70～85dB(A)之间，采取基础减振、建筑隔声、绿化隔离等措施对噪声进行衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准 |
| 固体 废物 | 金属板材边角料 | 回收外售 | 规范储存，零排放 |
|  | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 废砂 | 回用于喷砂工段 |  |
|  | 不合格工件 | 回收外售 |  |
|  | 废包装材料 | 厂商回收再利用 |  |
|  | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果：无 |

# 九、结论与建议

一 结论 1、项目概况 本项目总投资为50000万元，在连云港市灌南县光电产业园新建年产2000万件智能手机零部件项目，所生产的手机零部件主要用作手机芯片、手机外壳等手机组件的制作。项目租赁灌南县光电产业园厂房及公用和辅助工程设施等，建设范围包括新建年产2000万件智能手机零部件项目生产线，购买和安装调试相应的设备，包括数控机床、喷砂机、超声波清洗机等机械设备。项目供水、供电等依托市政。 2、选址及产业政策符合性 ①选址合理性 本项目位于灌南县光电产业园，灌南县光电产业园位于灌南县经济开发区，于2012年12月启动建设，规划面积2000亩。园区主要产业定位为电子信息和机械加工。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响。项目建设符合灌南县经济开发区产业定位及区域土地利用规划的要求。项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目为计算机、通信和其他电子设备制造项目，所用生产设备、原辅材料及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目。项目不新增用地，不属于《限制用地项目目录（2013年本）》、《禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）本》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 ③“三线一单”符合性分析 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》的要求；项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政供水管网，取用量较少，用电来自市政供电电网，项目无高耗电高耗能设备；本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于禁止建设的项目。 3、环境现状与主要环境问题 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；评价区域内地表水公兴河、南六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是农业用水，能够满足功能区划要求；地下水溶解性固体达Ⅳ类水质标准，总硬度达Ⅴ类水质标准，其他地下水水质指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求；项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 4、环境影响分析 （1）废水 项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经园区化粪池处理，处理后的生活污水和生产废水满足接管标准，其中PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 （2）废气 本项目产生的废气主要为CNC加工过程使用切削液挥发的有机废气，由抽风系统抽取收集后经1#15m高排气筒排放。未被抽风系统收集的有机废气无组织排放。 预测结果表明，项目VOCs浓度预测最高值为0.00809mg/m3，占标率为0.67%。由预测结果知，本项目废气经过废气处理措施处理后，满足排放标准要求，可以达标排放。项目建成后对周边大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气防护距离。 （3）噪声 项目建成运营后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为CNC加工过程中产生的金属板材边角料、废切削液，喷砂过程中产生的废砂，质检包装过程产生的不合格工件和废包装材料以及职工生活垃圾等。项目金属板材边角料、不合格工件回收外售；废砂回用于喷砂工段；废包装材料由厂商回收再利用；生活垃圾由环卫部门清运；废切削液委托有资质的单位处置。 建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的收集和贮存满足分类收集、贮存和一般工业固体废物“防风、防雨、防渗漏”的要求、可以有效防止二次污染，固体废物的利用和处理处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 （5）排污口规范化设置 建设项目根据国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、标准及《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)，按照“一明显、二合理、三便于”（环境保护标志明显、排污口设置合理、排污去向合理和便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监管理）的要求，规范化设置排污口。 ①废气排气筒规范化设置：建设项目营运期工艺废气排气筒共1个，高度为DA001排气筒15m；废气排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台（采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157—1996）的规置定设置）；在每个废气排气筒附近醒目处，设置提示环境保护图形标志1个，能长久保留。 ②废水排污口规范化设置：建设项目营运期规范化设置废水排污口。 ③固体废物贮存（处置）场所的规范化：本项目设置危废仓库（1个14.85m2）、一般固废仓库（废屑房）（1个14.85m2），对公司产生的固体废物进行收集。固废的贮存、转移按规定程序进行。 a.危险废物与一般固废分别设置贮存场所。 b.固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 c.一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。 d.危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。 ④固定噪声源扰民处的规范化设置：建设项目周围无噪声敏感目标，不设置固定噪声污染源扰民处环境保护图形标志。 5、清洁生产 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目采用清洁的原辅材料和生产工艺，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内先进水平，清洁生产评价属于先进。 6、总量控制 （1）大气污染物总量控制指标： ①有组织废气最终排入大气量：VOCs 0.28t/a。 ②无组织废气最终排入大气量：VOCs 0.12t/a。 （2）水污染物总量控制指标： 本项目生活废水经园区化粪池处理后，生活废水和生产废水满足接管标准，其中PH、COD、SS、NH3-N、TP满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理。 本项目水污染物总量控制指标： 水污染物：污水接管量为废水量3632m3/a，COD 1.048t/a、SS 0.579t/a、NH3-N 0.060t/a、TP 0.010t/a、石油类0.014 t/a，阴离子表面活性剂0.005 t/a，盐分0.050t/a。 污水环境外排量为废水量3632m3/a，COD 0.182t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.013t/a、TP 0.001t/a、石油类0.001 t/a，阴离子表面活性剂0.001 t/a，盐分0.050t/a。 （3）固体废物零排放。 因此，本次评价建议增加的有组织排放总量：有组织VOCs 0.28t/a。可在灌南县内平衡。 污水接管考核量：COD 1.048t/a、SS 0.579t/a、NH3-N 0.060t/a、TP 0.010t/a、石油类0.014 t/a，阴离子表面活性剂0.005 t/a，盐分0.050t/a。 污水环境外排量：COD 0.182t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.013t/a、TP 0.001t/a、石油类0.001 t/a，阴离子表面活性剂0.001 t/a，盐分0.050t/a。 7、公示情况 根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在项目环境影响报告表报连云港市灌南生态环境局审批前，于2020年5月14日对项目环评影响报告表进行全文公示（全文公示网络链接：https://www.eiabbs.net/thread-285012-1-1.html）。公示截图如下。 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有利措施。本项目“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）建设单位组织竣工环境保护（废水、废气、噪声）自主验收，并向当地环保主管部门申请竣工环境保护固废验收（待新固废法实施后，以新法要求为准）。 项目“三同时”验收清单如表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源分类 污染防治措施 预期效果 投资估算（万元） 备注 进度 大气污染源 CNC加工有机废气 由抽风系统抽取收集后经15米高DA001排气筒排放 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 15 企业自主验收 与主体工程同时设计同时施工同时运行 水污染源 生活污水 园区化粪池 PH、COD、SS、NH3-N、TP满足海西污水处理有限公司接管标准，石油类、阴离子表面活性剂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准，由市政污水管网接管至灌南海西污水处理有限公司处理 / 生产废水 / 噪声 生产设备产生的噪声 减振、消声、隔声等降噪措施 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 3 固体废物 一般固废 废屑房 建筑面积14.85m2 3 灌南县生态环境局验收 危险固废 危废仓库 建筑面积14.85m2 3 环境管理 建立环境管理台账记录，依法领取排放污染物许可证 满足法律法规要求 / 排污口 设置 排污口规范化设置 排污口 “一明显、二合理、三便于”；废气采样监测平台1个 1 其他 / / / / / 合计 25 9、项目建设可行性结论 综上所述，连云港佳润新材料科技有限公司年产2000万件智能手机零部件项目选址符合生态红线区管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单内，在落实相应环境保护措施的前提下，项目建设从环境保护的角度可行。 二、建议 建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境现状图 附图3 项目与生态红线位置关系图 附图4 项目平面布置图 附件1 项目法人身份证 附件2 项目营业执照 附件3 项目备案证 附件4 环评委托书 附件5 建设单位环评信用承诺表 附件6 真实性确认声明 附件7 危废处置承诺 附件8 园区准入证明 附件9 总量 附件10 项目环评审批基础信息表 附件11 审批请示报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

客户提供的铝材

尼龙砂

设备噪声N2

废砂S3

有机废气G1

金属板材边角料S1

废切削液S2

设备噪声N1

切削液

新鲜水

CNC加工

喷砂

清洗剂

新鲜水

超声波清洗

清洗废水W1

设备噪声N3

烘干

设备噪声N4

质检包装

不合格工件S4

废包装材料S5

成品