填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托有环境影响评价能力的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、工程内容及规模	3

3、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

4、环境质量状况	18

5、评价适用标准	18

6、建设项目工程分析	23

7、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

8、环境影响分析	34

9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

10、结论与建议	50

附  件

附件1：备案证（项目代码2020-320724-20-03-530781）

附件2：处罚决定书及缴费发票

附件3：收购合同

附件4：房屋租赁合同

附件5：营业执照及法人身份证

附件6：园区同意建设证明

附件7：委托书

附件8：供用热合同

附件9：连云港市企业环保信用承诺表

附件10：危险废物管理承诺书

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响自查表

附表4：建设项目土壤环境影响自查表

附  图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：建设项目所在厂房平面布置图

附图4：连云港市灌南县生态红线区域保护规划图

附图5：建设项目所在区域水系图

附图6：灌南县规划图

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万立方米LVL胶合板生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港锐峰木业有限公司 |
| 法人代表 | 王利国 | 联系人 | 王利国 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济开发区珠海西路8号 |
| 联系电话 | 18912687706 | 传真 | / | 邮政编码 | 222506 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济开发区珠海西路8号 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县 行政审批局 | 项目代码 | 2020-320724-20-03-530781 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2021胶合板制造 |
| 用地面积（平方米） | 10323m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 14 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.7 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 1.1原辅材料 营运期主要原、辅材料见表1-1。 表1-1 主要原、辅料一览表 序号 材料名称 性状 年消耗量 来源 1 杨木 固 27000m3/a 外购 2 环保脲醛胶 液 490t/a 外购 3 面粉 粉末 312t/a 外购 主要原辅材料的理化性质： 环保脲醛胶： 一种粘接强度高、耐水、耐热、成本低廉的胶黏剂。主要成分：尿素、甲醛；外观与性状：乳白色和淡黄色粘稠液体；PH约7~8；粘度为0.25~0.4Pa.s；游离甲醛含量≤0.3%固含量≥60%；固化时间45~60s。 1.2项目设备 本项目营运期主要设备、装置情况见表1-2。 表1-2 主要生产设备、装置表 序号 设备名称 数量 单位 1 可调自动锯 1 台 2 涂胶机 3 台 3 中式拼板机 3 台 4 斜磨机 4 台 5 自动剪切热压拼接机 1 台 6 砂光机 2 台 8 升降搅拌机 1 台 9 烘干机 9 台 10 升降台 3 台 11 单片机 1 台 12 热压机 3 台 13 翻板机 1 台 14 铺板机 3 台 15 上置式冷压机 3 台 16 滚轮台 4 台 17 叉车 1 辆 18 螺杆空压机 1 台 19 废气处理设备 2 套 20 收板架 3 台 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消 耗 量 | 名 称 | 消 耗 量 |
| 水（吨/年） | 625 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 65万 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 蒸汽(吨/年) | 4000 |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水； 排放量：420m3/a； 排放去向：生活污水经化粪池处理达标后，经园区污水管网收集排入到灌南县海西污水处理厂集中处理，尾水排入公兴河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

# 2、工程内容及规模

2.1建设单位和项目概况 （1）建设单位概况 连云港锐峰木业有限公司成立于2020年5月22日，统一社会信用代码：91320724MA21JL264Q，法人代表王利国。公司注册地址为连云港市灌南县经济开发区，主要从事木材加工、门窗制造加工等行业。 连云港锐峰木业有限公司为扩大经营范围，加快项目投产进程，于2020年6月3日收购连云港市晟创木业有限公司胶合板生产线项目的设备和厂房的租赁权，项目位于灌南县经济开发区内（西区）珠海路北侧。项目总投资2000万元，项目厂房原为灌南县倚胜金属制品有限公司最北边向南六跨厂房，单跨厂房长度60.5米，宽度21米，建筑面积为1270.5平方米，共计面积7623平方米。 本项目已经取得连云港灌南县行政审批局备案，项目代码：2020-320724-20-03-530781。 连云港锐峰木业有限公司收购该项目前，连云港市晟创木业有限公司已建成生产线，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，连云港市灌南县环境保护局责令连云港市晟创木业有限公司立即停止违法行为（环罚[2018]108号、灌环罚[2018]109号），完善相关环保手续，目前连云港市晟创木业有限公司已按规定缴纳罚款。 连云港市灌南生态环境局于2020年7月27日、9月15日经调查发现，连云港锐峰木业有限公司年产2万立方米LVL胶合板生产线项目构成“需要配套建设的环境保护设施未经验收，建设项目即投入生产或者使用”的环境违法行为，罚款人民币贰拾伍万元整（连灌南环行罚告字[2020]32号、连灌南环行罚告字[2020]32-1号）。 为完善环保手续，连云港锐峰木业有限公司委托江西展航环保科技有限公司对其《年产2万立方米LVL胶合板生产线项目》进行环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）；以及环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）中的内容本项目类别为：“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制造业—25人造板制造—其他”，本建设项目需编制环境影响报告表。 为此受连云港锐峰木业有限公司的委托，我公司承担年产2万立方米LVL胶合板生产线项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织进行现场勘查，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本项目环境影响报告表。 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房，建设LVL胶合板生产线一条。具体产品方案与主要建设内容见表2-1与表2-2。 表2-1项目产品方案 序号 产品名称 产品规格 产品规模 工作时长 1 LVL胶合板 - 2万立方米/年 2400h 表2-2主要建设内容一览表 序号 工程名称 建设规模及内容 备注 1 主体工程 LVL胶合板生产线 生产线一条 新建，用于胶合板的生产制造 2 贮运工程 原辅料区 150m2 已建，内部设立 成品区 150m2 3 辅助工程 办公区 100m2 4 公用工程 给水系统 625 m3/a 区域供水管网 排水系统 420m3/a 园区污水管网 供电系统 65万kWh/a 区域供电站 5 环保工程 废气 “布袋除尘器”1套、“UV光氧催化+活性炭吸附装置”1套 达标排放 废水 化粪池 已建，达标排放 固体废物 生活垃圾由环卫部门清运，废包装袋及胶桶由厂家回收利用，废边角料与收集尘外售，废气处理（UV）产生的浮油、废灯管及废活性炭委托有资质单位处置。 全部安全处置，不外排 一般固废堆场 20m2 已建，内部设立 危废房 10m2 噪声 选用低噪声设备，高噪声设备采取减震措施 满足环保要求 2.3建设项目地理位置、厂区平面布置及周围环境概况 （1）地理位置：江苏省连云港市灌南县经济开发区。 建设项目地理位置图详见附图1。 （2）项目所在厂区周边环境概况：项目所在厂区东侧为闲置空地，西侧为天乙金属制品有限公司，南侧为珠海路且隔道路为江苏希力克新材料有限公司，北侧为金牛电力设备制造有限公司。 （3）项目平面布置概况：本项目所在厂区共有八个厂房，本项目使用位于厂区由北向南六跨厂房。厂房北侧与西侧为厂区边墙，南侧为厂区其他厂房，东侧为厂区内部道路，建设项目周边环境概况详见附图2。项目所在厂房为矩形，厂房内部西侧为胶合板生产线，东侧分别为为原辅料区、成品区、一般固废堆场、危废房，北侧为车间办公区。废气处理装置以及排气筒位于厂房西面外侧。建设项目平面布置图见附图3。 2.4产业政策相符性 项目为LVL胶合板生产项目，不属于高能耗项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（修订），本项目属于C2021胶合板制造（指具有一定规格的原木经旋（刨）切成单板，再经干燥、涂胶、组坯、热压而成的符合国家标准及供需双方协定标准的产品生产活动）。 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限值类、淘汰类，为允许类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2.5项目选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目位于灌南县经济开发区，根据《灌南县城市总体规划（2008-2030）》，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据《灌南县经济开发区环境报告书》（连环发[2007]33号）审批意见，灌南县经济开发区产业定位为重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。本项目为胶合板生产项目，属于轻工行业，与园区定位相符。 项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。 因此，项目选址是合理的。 2.6与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为南六塘河清水通道维护区，南六塘河清水通道维护区南北长12公里，南至淮安界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围，项目厂界距离南六塘河清水通道维护区直线距离约为2900m，故本项目不在南六塘河清水通道维护区范围内，不违反其相关的保护政策。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相符。 连云港市灌南县生态红线区域保护规划图见附图4。 灌南县南六塘河清水通道维护区规划范围见下表2-3。 表2-3 项目附近生态红线区域规划范围 地 区 红线区域 名称 主导 生态功能 保护区范围 面积（平方公里） 生态空间管控区域范围 生态空间 管控区域面积 总面积 灌南县 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 南北长12公里，南至淮安界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 4.3 4.3 综上，本项目所在位置不在江苏省生态红线保护规划范围内。因此本项目建设满足《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求。 （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）分析项目相符性，具体分析结果见表2-4所示。 表2-4 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5：控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据区域2019年度的监测数据，环境空气存在一定的超标情况，PM10、PM2.5和O3年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。通过采取措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）III类水质标准。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区和管控要求。 项目不向土壤环境排放污染物。 符合 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上限 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-5所示。 表2-5 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目用水为625m3/a，为员工生活用水、抑尘用水 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水。 符合 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为468吨标准煤/a（水电、蒸汽耗折算），预测万元工业增加值能耗为0.468吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-6所示。 表2-6 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为蒸汽和电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为468吨标准煤/a（水电耗+蒸汽）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2700万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 （1）本项目所用水量约为625 m3/a，所用水为员工生活用水、抑尘用水，本项目用水由区域供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量。 （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）和《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》，本环评对照文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-7所示。 表2-7 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县经济开发区，租用现有厂房。 符合 （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线内，距离最近的南六塘河清水通道维护区约2900m。 符合 （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。 符合 （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气 染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，且本项目已接通园区供热管网。 符合 （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。 符合 （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发[2017]7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发[2017]134号）。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。 符合 江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030） 重点监控与限制发展产业 限制发展皮革制造与加工产业 本项目为胶合板制造项目，不属于皮革制造与加工产业。 符合 重点监控金属加工、酿酒食品等具有一定或较大污染的产业。 本项目为胶合板制造项目，不属于金属加工、酿酒食品产业。 符合 禁止发展产业 禁止发展化学化工产业。 本项目为胶合板制造项目，不属于化学化工产业。 符合 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2.7公用及辅助工程 （1）给排水 给水：本项目用水主要为员工生活用水、抑尘用水，用水由区域给水管网供给。 排水：本项目采用“雨污分流、清污分流”制，生活污水经厂区北侧公共厕所化粪池（下文简称化粪池）预处理后接管排入灌南县海西污水处理厂。 （2）供电 项目年用电量为65万kWh/a，供电由区域供电所提供。 本项目公用及辅助工程见表2-2。 2.8环保投资 《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 项目环保总投资在14万元人民币左右，占总投资额的0.7％，包括废气及固废处理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 污染源 内容 数量 投资（万元） 废气 脉冲式布袋除尘器 1套 5 UV光解催化+活性炭吸附设施 1套 5 废水 化粪池 1座 / 噪声 隔声、减震等 / 0.8 固废 一般固废堆场 20m2 1 危废房 10m2 2 垃圾桶 若干 0.2 合计 14 2.9劳动定员及工作制度 项目工作人员35人，不提供食宿。每班工作8小时，年工作2400小时。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目厂房原为租赁自灌南县倚胜金属制品有限公司的空厂房，该厂房租赁时为空厂房，无明显污染及其环境问题。后连云港市晟创木业有限公司在厂房内建设了《年产2万立方米LVL胶合板生产线项目》，主要废气污染物为切割、砂光、斜磨过程产生的颗粒物、涂胶、铺板、热压等过程产生的甲醛废气；生产过程中无生产废水，主要为生活污水。 目前连云港市晟创木业有限公司已将原料及生产线全部转售给连云港锐峰木业有限公司，锐峰木业可直接利用现有设备和生产线生产。且项目所在区域已接通园区供热管网，原有生物质锅炉不再使用，污染物排放减少。项目污染物排放及治理情况详见本报告工程分析部分。 连云港市晟创木业有限公司前期“未批先建”，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，连云港市灌南县环境保护局责令连云港市晟创木业有限公司立即停止违法行为（环罚[2018]108号、灌环罚[2018]109号），完善相关环保手续，目前连云港市晟创木业有限公司已按规定缴纳罚款，项目目前处于停产中。

# 3、建设项目所在地自然环境社会环境简况

3.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。东临黄海，西接沭阳，南邻涟水、响水。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 本项目选址在灌南县经济开发区，项目地理位置见附图1。 （2）地形、地貌 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 （3）地质 结合区域水文地质工程地质资料等分析，该区地下水不会发生大幅度上升和降低以及由此引起的对新区域建设的不良影响；区内没有因岩溶而造成的塌陷区；没有发生崩塌、滑坡等不良地质现象表现象及潜在现象，区内的边坡均较稳定，但当进行人工开挖时须采取适当的放坡比例并在必要时进行加固；没有潜在的泥石流及洪水等威胁；除局部有少量灰岩并无其它矿藏，灰岩已局部被采取，采空区范围及规模一般较小，目前地基稳定；场地内没有大规模的挖、填方区，建设期间对场地进行适当的挖、填方处理，不会引起不良后果。 （4）气候特征 区域属季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足。年平均温度13.8℃，年最低温度-19.7℃，年最高温度40℃。雨季在每年的7-8月份，年总降雨量约922.3mm；年平均风速3.3m/c(相当于3级)，风向多为东北风。 （5）水文特征 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河，古称西五丈河，位于中国江苏省灌南县，西起盐河东岸新安镇北武障河闸，上接南六塘河，东北流至北陈集镇东三岔接灌河。全长12.5公里。 南六塘河旧称北盐河，为沂南地区重要骨干河道，起于涟水县麻垛起，穿盐河止于灌南县武障河，全长35公里，汇水面积1015平方公里。 灌南地下水储量丰富，水质优良，是城乡居民的健康之源。 （6）自然资源 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇处更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380km，与大、中排渠系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多km的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海水道，可与德国莱茵河媲美，是河运、建港的黄金水道。东部的海域是捕捞、海水养殖和化工制盐的理想之源。海、淡水交汇处的水产品风味独特让人称奇。 灌南土地为海水冲积平原，土壤集海、陆多种微量元素于一体，在此土地上出产的农副产品微量元素含量丰富，具有独特风味，富有营养。全县一马平川，共有耕地59336.3万m2，分5个土属，16个土种，土壤肥沃，是建绿色生态农产品的理想之地。

3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会环境简况 灌南县总人口为71.7万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 全县拥有各级各类学校（不含幼儿园）80所，在校学生96570人，其中，职业教育学校在校生7244人，普通中学在校生31791人，小学在校生57420人，特殊教育学校在校生115人，专任教师6581人。全县拥有卫生机构378个，其中医院12个，卫生院17个。卫生机构床位2847张，其中医院1540张，卫生院1307张。卫生技术人员3505人，其中执业（助理）医师1649人，注册护士1856人。 灌南建县时间虽短，但存在的历史却很悠久，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。县域内主要文物古迹有垄沟石刻雕像、小尧乡邵圩村百寿坊石刻和张店镇盐河东岸的王耀斋纪念碑。 实行改革开放以来，连云港市城乡居民生活水平有了较大提高，市民健康状况良好，无地方病存在和发生。 2、灌南县经济开发区规划概况 2007年9月，灌南县政府下发了《灌南县人民政府关于设立灌南县城东工业集中区的通知》，2008年1月，《灌南县城东工业集中区环境影响报告书》通过环评审批（连环发[2008]21号）。2018 年 9 月 21 日，江苏省人民政府发布《省政府关于设立江苏南通通州湾经济开发区等 26 家省级开发区的批复》，江苏灌南经济开发区名列其中，江苏灌南经济开发区正式升级为省级经济开发区。2019年10月，灌南县经济开发区管委会根据集中区的近期发展战略和远期产业总体发展方向重新编制了集中区产业总体发展规划，并委托编制了《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》。目前，《江苏灌南经济开发区开发建设规划（2019-2030）》已通过评审且上报环保局。 （1）规划范围 规划范围：江苏灌南经济开发区东区规划范围东至太仓北路以东约500米，西至新兴北路，南到管庄路，北至武障河，规划面积2.62平方公里；江苏灌南经济开发区西区东至南六塘河，西至东租路—刘庄路，南至鹏程西路，北至迎宾大道—新港大道，规划面积10.27平方公里。 （2）产业定位 产业定位：做强做大主导产业机械制造业，稳步提升酿酒食品制造、板材家具两大传统产业 ，战略布局光电科技、新型建材两大新兴产业 ，积极发展现代物流产业。 （3）基础设施规划 ①给水 规划区供水普及率100%。根据规划，开发区用水由硕项湖水厂提供，水厂位于泰州南路与桃园路交叉口的东北侧，规划供水规模20万立方米/日。 ②排水 采用雨污分流制。 雨水：雨水采取就近、分散、重力流排入水体，排入内河时直接排放，排入外河时需设置防倒灌设施。 污水：开发区东区污水处理由宏兴污水处理厂集中处理，规划扩建宏兴污水处理厂，位于开发区东区南部新港大道与英雄北路交叉口的东北侧，处理规模4万立方米/日，占地面积 7.7 公顷。开发区西区由开发区内海西污水处理厂集中处理，规划扩建海西污水处理厂，位于大连路与新海西大道交叉口的东南侧，处理规模8万立方米/日，占地面积约 7.5 公顷。盐河以西、南六塘河以东城区由海西污水处理厂统一处理。 ③供电 a.220千伏变电站规划 开发区西区电源主要由区域 220 千伏雄龙变，规划规模 2×180 兆伏安；区 域 220 千伏李集变供应，规划规模 2×180 兆伏安； 开发区东区电源主要由区域 220 千伏金庄变供应，规划规模 3×180 兆伏安。 b.110千伏变电站规划 开发区规划范围内，规划保留现状 110kv 六塘变，规模 80+63 兆伏安；开发区规划范围北部，新港大道以北，保留现状 110kv 公兴变，规模 2×50 兆伏安，占地面积约 0.54 公顷；开发区东区规划范围东侧，保留并扩容现状 110kv 大圈变，规模 80+50 兆伏安。 ④供热 规划热源：以宏耀热电厂为集中供热热源。 宏耀热电厂：宏耀热电厂位于集中区明辉路南侧，郑于河西侧。《灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目》规划新建2×75t/h（一备一用）+1×130t/h 锅炉+2×CB7.5+1×CB9MW 汽轮发电机组，作为区域产业的配套设施，取代供热范围内现有燃煤小锅炉，为区域企业提供蒸汽，热电厂出口蒸汽量（0.98MPa，300℃）总热负荷为574t/h。该项目于2017年9月19日取得江苏省环境保护厅批复（苏环审[2017]46号）。 区域供热管网：《灌南宏耀环保能源有限公司热网工程》供热管网划分为西线和南线。西线中压蒸汽管线从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出沿明辉路到灌南新冠酒业有限公司，长度为1000米；西线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿明辉路、新东北路、北环路、迎宾大道、青岛路、珠海路、宁波路至银得隆木业，长度为15000米；南线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿太仓路至郑于桥，折向东沿道路至连云港友和食用菌有限公司，长度为8000米。该项目于2019年12月27日取得连云港市灌南生态环境局批复（灌环审[2019]124号）。 ⑤燃气 保留现状位于大连路与新海西大道交叉口北侧的城西天然气综合门站；此外开发区西区外南六塘河以南规划新建中裕燃气综合门站接收西气东输来气；开发区东区北侧太仓北路以东规划新建城北高中压调压站。 ⑥固废处置 危险固废不单独建设危险固废处置场所，企业自行设置危废暂存点，实施委外处置；一般工业固废以综合利用为主；生活垃圾拟由灌南县环卫部门负责接和处理。 4、基础设施建设情况 ①给水 园区用水由灌南县第二自来水厂统一供给。第二自来水厂水源地为南六塘河，供水总规模为 12.7 万立方米/日，目前日供水量能够满足园区的需求。 ②排水 江苏灌南经济开发区实行雨污分流制排水系统。 雨水 ：雨水采取就近、分散、重力流排入水体。 污水 ：目前项目所在区域污水由灌南县海西污水处理有限公司处理，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，排入海西污水处理厂处理。 灌南县海西污水处理厂项目位于灌南县经济开发区西区，公兴河与经一路交汇处，已建成的一期建设，目前已投入运行，一期工程规模为日处理污水2万立方米，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ④供热 本项目所在区域由宏耀热电厂集中供热。目前灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目和灌南宏耀环保能源有限公司热网工程均已建成投入使用。 ⑤固废处置 一般工业固废以综合利用为主；生活垃圾拟由灌南县环卫部门负责接受和处理。

# 4、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 4.1环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目位于灌南县经济开发区，评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市环境监测站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表4-1 2019年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 0.06 0.013 21.1 达标 日平均第98百分位数 0.15 0.031 20.7 NO2 年平均浓度 0.04 0.030 74.2 达标 日平均第98百分位数 0.08 0.064 80.0 PM10 年平均浓度 0.07 0.070 99.8 不达标 日平均第95百分位数 0.15 0.155 103.3 PM2.5 年平均浓度 0.035 0.042 120.5 不达标 日平均第95百分位数 0.075 0.104 138.7 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 166 103.9 不达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （1）燃煤污染治理 ①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 ②对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 ③强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 ④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （2）机动车污染治理 ①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 ②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 ③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 ④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 ⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 ⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 ⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （3）工业污染治理 ①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 ②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 ③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100 mg/m3（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20mg/m3、50mg/m3。 ④钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （4）扬尘污染治理 ①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 ②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 ③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 ④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 ⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 ⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （5）城市综合污染治理 ①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 ②严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 ③在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。 此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 4.2水环境质量状况 项目所在区域主要河流为南六塘河。南六塘河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 4.3声环境质量状况 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 4.4其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要保护目标 项目环境空气保护目标见表4-3，地表水环境保护目标见表4-4，声环境、生态环境保护目标见表4-5。 表4-3 环境空气保护目标 类别 保护目标名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 同兴村 0 415 居民 约1000人 环境空气二类区 N 415 汪租地 -100 -450 居民 约600人 SW 411 注：以项目西北角作为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，坐标原点见附图2。下同。 表4-4 地表水环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 保护要求 相对厂址 相对排放口（污水处理厂排口） 与建设项目水利联系 方位 相对厂界距离/m 坐标 高差 方位 相对排污口距离/m 坐标 地表水环境 南六塘河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 SE 3000 1800,-2500 / / / / / 表4-5 声环境、生态环境保护目标表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 环境功能区划 声环境 - - 厂界周边200m - 居民 GB3096-2008 3类区 生态 通榆河（灌云县）清水通道维护区 SE 3000 4.3km2 清水通道维护区 清水通道维护区

# 5、评价适用标准

| 环境质量标准 | 5.1环境空气质量标准 项目区域SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018)》附录D标准要求，具体标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 标准值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 甲醛 1小时平均 50μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018)》附录D 5.2水环境质量标准 项目周边重要水体为南六塘河。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，南六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准（单位：pH无量纲，其余为mg/L） 标准分类 pH DO COD BOD5 NH3-N TN TP III类 6-9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 1.0 0.2 5.3声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的3类区标准，具体标准值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能区类别 等效声级Leq 单位：dB（A） 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 5.4废气 项目运营期生产过程中排放的粉尘、甲醛废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，二级排放标准中相关限值要求。具体见下表。 表5-4 大气污染物排放标准值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度 m 无组织排放浓度限值 （mg/m3） 标准来源 颗粒物 120 3.5 15 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 甲醛 25.0 1.4 15 0.2 5.5水污染物排放标准 项目营运期主要废水为生活污水。生活污水排放执行灌南县海西污水处理有限公司接管标准。污水处理厂排放污水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）一级A标准。具体标准值见表5-5。 表5-5 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲） 执行标准 pH COD SS 氨氮 TN TP 标准来源 接管标准 6.5-9.5 500 400 45 70 8 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 尾水排放标准 6.5-9.5 50 10 5（8） 15 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ） 5.6噪声 项目边界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类排放限值。具体标准值见表5-6。 表5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 5.7固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年第36号） |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： （1）废气：颗粒物排放量为0.122t/a；VOCs（甲醛）排放量为0.145t/a。 需向连云港市灌南生态环境局申请总量。 （2）废水： 本项目废水接管总量（接管考核量）≤420m3/a；水污染物接管总量COD≤0.134t/a、SS≤0.084 t/a、氨氮≤0.0126 t/a、TP≤0.00126 t/a、TN≤0.0168 t/a，排入灌南县海西污水处理厂集中处理。 最终排入外环境的废水量≤420m3/a；水污染物总量为COD≤0.021t/a、SS≤0.0042t/a、氨氮≤0.0021t/a、TP≤0.0002 t/a、TN≤0.0063 t/a。 （3）固废：本项目固体废物全部安全处置，不外排，无需申请总量。 |

# 6、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 6.1施工期工程分析： 厂房为租用厂房，无需建设，仅需安装设备，因此无施工期工艺流程。 6.2营运期工程分析： 6.2.1工艺流程及产污环节 营运期生产工艺流程及产污环节见图6.2-1所示： 图6.2-1 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 购进的杨木板通过烘干机烘干（烘干机为电热），烘干后的木板由斜磨机裁切；剪裁后的木板拼接后通过自动铺板机涂胶（脲醛树脂与面粉适当比例混合均匀）、铺装，铺装结束后通过冷压机进行预压，再由热压机进行热压，热压结束后自然放置冷却并通过可调自动锯切割，切割后由砂光机砂光，砂光后的成品板材通过检验后入库待售。 本项目加热系统由园区供热管网提供，原有生物质锅炉不再使用。 6.2.2污染工序 项目营运期污染工序分析见下表： 表6-1 营运期污染工序一览表 污染源 分类 污染来源 名称 主要成分 废气 斜磨、切割、砂光 斜磨、切割、砂光颗粒物废气 颗粒物 涂胶、铺板、预压、热压 涂胶、铺板、预压、热压有机废气 甲醛 废水 职工生活、办公 生活污水 pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、TN 噪声 生产设备运行 生产设备噪声 Leq（A） 固废 开袋 废包装袋 塑料 切割 木材边角料 木材 废气处理（布袋除尘） 收集尘 颗粒物 铺板涂胶 胶水桶 胶水桶 职工生活、办公 生活垃圾 纸屑、果皮等 废气处理（UV） 废灯管 废灯管 浮油 油状杂质 废活性炭 废活性炭 6.2.3污染源强分析 6.2.3.1废水 （1）用水情况分析 本项目用水主要为员工生活用水及抑尘用水。 本项目生活用水标准按每人50L/d计，现有35名员工则生活用水量为525m3/a。则项目总用水量为525m3/a，全部由区域供水管网提供。生活污水排水量按照用水量的80%计，则产生生活污水量为420m3/a。 厂房内定期用水喷洒抑尘，不形成地面径流，全部蒸发损耗，无废水产生。预计年用水量约100m3/a。 （2）污水处理措施 本项目营运期废水主要为生活污水，排放量为420m3/a，主要污染物为化学需氧量，氨氮，悬浮物，总磷，总氮，员工生活污水COD浓度为500mg/L、SS浓度为400mg/L、氨氮浓度为35mg/L、TP浓度4mg/L、TN浓度60mg/L，产生量为COD为210kg/a，SS为168kg/a，氨氮为14.7kg/a，TP为1.68kg/a，TN为25.2kg/a。本项目生活污水依托工业园区化粪池预处理后由市政污水管网排入灌南县海西污水处理厂处理，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。 项目水平衡见图6.2-2。 图6.2-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 本项目主要水污染物产生及排放情况见表6-2 表6-2 项目主要水污染物产生及排放情况 污水类型 污染物名称 产生状况 治理 措施 排放状况 排放方式及去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 420m3/a COD 500 0.21 化粪池 320 0.134 接管至 海西污水处理厂深度处理 SS 400 0.168 200 0.084 NH3-N 35 0.0147 30 0.0126 TP 4 0.0017 3 0.00126 TN 60 0.0252 40 0.0168 6.2.3.2废气 （1）斜磨、切割、砂光颗粒物废气 本项目营运期废气主要为斜磨、切割、砂光过程中产生的颗粒物，根据《工业源产排污系数手册》（第四分册）中“2011 锯材加工业产排污系数表”粉尘产生系数为0.321 千克/立方米产品，本项目年产胶合板2万立方米则本项目胶合板生产粉尘产生量为6.42t/a，年运行300天，每天工作8小时，排放速率为2.675kg/h，本项目拟在斜磨、切割、砂光工序设备上方设置集气罩并配备相应的吸尘装置通过管道抽到厂房的中央集尘系统的末端脉冲袋式除尘系统处理，处理后经15m高排气筒（DA001）外排。集尘效率可达95%。除尘效率达98%，选用风机风量为7000m3/h，该工段年运行1000小时，因此有组织排放量为0.122t/a，排放浓度为17.43mg/m3，排放速率为0.122kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，实现达标排放。 未经收集的颗粒物无组织排放在厂房内，无组织排放量为0.321t/a，排放速率为0.134kg/h。 （2）涂胶、铺板、预压、热压废气 本项目涂胶、铺板、热压工序会产生少量甲醛，项目所使用的环保脲醛胶为优质环保型树脂胶，游离甲醛质量分数小于0.3%，满足《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）中≤0.3%的限值要求，本项目胶水消耗量为490t/a，则游离甲醛产生量为1.47t/a，产生速率为0.6125kg/h，本项目拟在涂胶、铺板、热压工序设备上方设置集气罩以及风管以收集产生的有机废气（收集效率为90%），选用风机风量为10000m3/h，年运行时间2400h，收集的废气经“UV光解催化+活性炭吸附”处理设施（UV光解催化+活性炭吸附设备除甲醛的效率为89%）处理达标后通过15m高排气筒（DA002）排放，因此有组织排放量为0.145t/a，排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.06kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 未收集的游离甲醛在厂房内无组织排放，无组织排放量为0.147t/a，排放速率为0.06kg/h。 布袋除尘器工作原理： 含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min，对于大于0.1μm的微粒效率可达99％以上，设备阻力损失约为980—I470Pa。 设备优势：布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，不但具有清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，适合处理各种风量的废气。粉尘去除效率可达99%。 6.2.3.3噪声 项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声，各种设备具体的噪声值见表6-4。 表6-4 项目各生产设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 噪声源强dB（A） 治理措施 降噪效果 （dB（A）） 距离厂界最近距离（m） 东 南 西 北 1 可调自动锯 6 80 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备维护 30 15 90 188 200 2 涂胶机 2 70 30 15 85 187 200 3 斜磨机 4 80 30 16 90 187 200 4 升降搅拌机 4 70 30 15 170 188 120 5 自动剪切热压拼接机 4 80 30 130 155 78 145 6 砂光机 4 80 30 130 154 78 146 7 螺杆空压机 4 80 30 40 251 168 49 处理措施：设备安装时增加减震设备，加强对设备进行保养维护，经厂墙隔音、距离衰减后，噪声基本可以降低至55dB（A）以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求。 6.2.3.4固体废物 项目营运期固废主要是生产过程中产生的废包装袋、废边角料、收集尘、员工生活垃圾、胶水桶及废气处理（UV）产生的废灯管、废活性炭及浮油。 依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中“6.1-a，任何不需要修复或加工即可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可不作为固体废物进行管理，本项目胶桶使用完后直接由原料供应进行回收再利用，经由原厂家对其进行简单处理后可用于原料储存，仅在贮存时按危废管理。 ①废包装袋：项目使用面粉的包装袋规格为25kg/袋，每个包装袋重量约0.1kg，年使用面粉312吨，共产生废包装袋12481只，约为1.25t/a，废包装袋收集后由面粉厂家回收利用。 ②废边角料：主要有生产加工工序产生的木材边角料，根据同类型项目类比，产生废边角料为55t/a，收集后外售废品加工企业。 ③收集尘：根据工程分析，项目共产生收集尘5.977t/a，收集后外售废品加工企业。 ④员工生活产生生活垃圾，主要为纸屑、果皮等。生活垃圾按每人每天产生量1kg/d计算，现有员工35人全年工作300天，则生活垃圾产生量约10.5t/a，收集后统一交由环卫部门处理。 ⑤废气处理（UV）产生的浮油：类比同类项目，废气处理装置产生的浮油量约为0.1t/a。 ⑥胶水桶：根据企业提供资料，本项目胶水桶年产生量约为1t/a。 ⑦废气处理（UV）产生的废灯管：类比同类项目，本项目废灯管产生量约为0.01t/a。 ⑧废活性炭：项目废气处理过程（UV）会产生废活性炭，废气处理设施有机物去除量为1.113t/a。废气处理设施综合处理能力为89%，其中光氧催化装置去除率约65%，进入活性炭吸附装置的量约为0.39t/a按吸附比1:2.5（有机物：活性炭）计，废活性炭产生量为0.975t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的规定，首先判断建设项目生产过程中产生的物质是否属于固体废物，判定依据及结果见表6-5；项目营运期固体废物分析结果汇总表见表6-6。 表6-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产物 判定依据 1 废包装袋 开袋 固态 塑料 1.25 ( / 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 废边角料 切割等 固态 木材 55 ( ( 3 收集尘 废气处理 固态 木质 颗粒物 5.977 ( / 4 生活垃圾 生活办公 固态 纸屑 果皮 10.5 ( / 5 胶水桶 铺板涂胶 固态 胶水桶 1.0 ( / 6 废气处理产生的浮油 废气处理（UV） 液态 油状杂质 0.1 ( / 7 废UV 灯管 固态 玻璃、汞 0.01 ( / 8 废活性炭 固态 有机废气、活性炭 0.975 ( / 合计 74.815 / / 表6-6 项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 估算 产生量（t/a） 1 废包装袋 一般工业 固体废物 开袋 固态 塑料 国家危险废物 名录 / / 1.25 2 废边角料 切割等 固态 木材 / / 55 3 收集尘 废气 处理 固态 木质 颗粒物 / / 5.977 4 胶水桶 铺板 涂胶 固态 胶水桶 / / 1.0 5 废气处理产生的浮油 危险废物 （900-249-08） 废气处理（UV） 液态 油状 杂质 T，I HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 0.1 6 废UV 灯管 危险废物 （900-023-29） 固态 玻璃、汞 T HW29 含汞废物 0.01 7 废活性炭 危险废物 （900-041-49） 固态 有机废气、活性炭 T/In HW49 其他废物 0.975 8 生活垃圾 生活垃圾 生活 办公 固态 果皮 纸屑 / / 10.5 合计 74.815 按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下： 表6-7 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生量 （t/a） 利用 处置方式 利用处置单位 1 废包装袋 开袋 一般工业固体废物 1.25 厂家回收利用 供应商 2 废边角料 切割等 一般工业固体废物 55 收集后外售 木材边角料及木屑回收单位 3 收集尘 废气处理 一般工业固体废物 5.977 收集后外售 4 生活垃圾 生活办公 生活垃圾 10.5 委托处置 环卫部门 5 胶水桶 铺板涂胶 一般工业固体废物 1.0 厂家回收利用 供应商 6 废气处理产生的浮油 废气处理（UV） 危险废物（900-249-08） 0.1 委托有资质单位处置 7 废UV灯管 危险废物 （900-023-29） 0.01 8 废活性炭 危险废物 （900-041-49） 0.975

# 7、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 排放 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 斜磨、切割、砂光 | 颗粒物 | 871 | 6.099 | 0.122 | 17.43 | 0.122 | DA001 |
|  |  | 涂胶、铺板、热压 | 甲醛 | 55 | 1.32 | 0.06 | 6 | 0.145 | DA002 |
|  | 无组织 | 斜磨、切割、砂光 | 颗粒物 | / | 0.321 | 0.134 | / | 0.321 | 大气 |
|  |  | 涂胶、铺板、热压 | 甲醛 | / | 0.147 | 0.06 | / | 0.147 |  |
| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 接管 浓度 （mg/L） | 接管量 （t/a） | 排放去向 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 （m3/a） | / | 420 | / | 420 | 灌南县海西污水处理厂 |
|  |  | COD | 500 | 0.21 | 320 | 0.134 |  |
|  |  | SS | 400 | 0.168 | 200 | 0.084 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.0147 | 30 | 0.0126 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0017 | 3 | 0.00126 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.0252 | 40 | 0.0168 |  |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 综合 利用（t/a） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| 固废 | 开袋 | 废包装袋 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 供应商回收利用 |
|  | 铺板涂胶 | 胶水桶 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 收集尘 | 5.977 | 5.977 | 0 | 0 | 木材边角料及木屑回收单位 |
|  | 切割等 | 废边角料 | 55 | 55 | 0 | 0 |  |
|  | 废气处理（UV） | 浮油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废UV灯管 | 玻璃、汞 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 有机废气、活性炭 | 0.975 | 0.975 | 0 | 0 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 项目设备噪声值为70~80dB（A），噪声设备产生的噪声经过增加减震措施、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目废气经处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理厂，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河；各类固废合理存放、处理，全部能安全处置或合理利用；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境产生影响极小。 |

# 8、环境影响分析

8.1施工期环境影响分析 本项目租用现有厂房，施工期仅为设备安装和调试，施工期对环境影响主要为设备安装噪声，这类污染影响是短期的且对环境影响很小，在施工结束后将随即消失。

8.2营运期环境影响分析 8.2.1大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1.Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2.评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表8-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3.污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表8-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 日均 450.0 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 甲醛 二类限区 1小时 50.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 注：PM10小时值按日均值的3倍取。 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见表8-3与表8-4。 表8-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标（℃） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流速 （m/s） DA001 119.253929 34.099784 4.0 15.0 0.4 25.0 15.5 颗粒物 0.122 kg/h DA002 119.253916 34.10002 4.0 15.0 0.5 25 14.2 甲醛 0.06 kg/h 表8-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔 高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 经度 纬度 长度 宽度 有效 高度 厂房 119.253916 34.100501 4.0 60.0 145.0 8.0 TSP 0.134 kg/h 甲醛 0.06 （3）项目参数 估算模式所用参数见表8-5。 表8-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 40℃ 最低环境温度 -10.0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表8-6。 表8-6 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) DA001 PM10 450.0 4.5969 1.0215 / DA002 甲醛 50.0 2.6474 4.9348 / 厂房 TSP 450.0 4.9264 1.0947 / 甲醛 50.0 2.0153 6.046 / 本项目Pmax最大值出现为排放的甲醛，Pmax值为6.046%，Cmax为2.0153ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不进行进一步预测与评价。只对污染物排放量进行核算。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表8-7。 表8-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/ （kg/h） 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 0.122 17.43 0.122 2 DA002 甲醛 0.06 6 0.145 一般排放口合计 . 颗粒物 0.122 甲醛 0.145 SO2 / NOX / ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算见表8-8。 表8-8 无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 厂房 TSP 通过车间内强制对流通风机及排气扇排出车间、加强管理等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.0 0.321 甲醛 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 0.05 0.147 ③大气污染物年排放量核算见表8-9。 表8-9大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.443 2 甲醛（vocs） 0.292 建设项目大气环境影响评价自查表见附表2。 （6）大气环境防护距离 经计算，本项目各大气污染物下风向最大占标率为6.046%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物的短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m），各参数取值见表8-10。 表8-10 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别1 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 经计算，卫生防护距离计算结果见表8-11。 表8-11 卫生防护距离计算结果表 面源 名称 污染物 面源面积（m2） 计算参数 卫生防护距离 Cm（μg/m3） A B C D L计（m） L卫（m） 厂房 颗粒物 8700 150.0 470 0.021 1.85 0.84 48.421 50 甲醛 50.0 470 0.021 1.85 0.84 20.056 50 注：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离的确定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 根据表8-11计算结果可知，本项目需以厂房边界为起点，设置100m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为西南侧的汪租地，最近距离约411m处。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不应新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。卫生防护距离线见附图2。 8.2.2水环境影响分析 （1）污水措施综述 本项目产生的污水为生活污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理厂，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。因此本项目污水对周边环境影响较小。 （2）地表水环境影响评价工作等级的确定 项目运营后，排水为生活污水。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表8-12 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表8-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS 氨氮 TP TN 连续排放流量不稳定 TW001 化粪池 消化 DW001 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目生活污水经园区污水管网排至区域污水处理站，经收集处理后的尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表8-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 2 SS 400 3 氨氮 45 4 TN 70 5 TP 8 本项目废水污染物排放信息见表8-15。 表8-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 新增日排放量/（kg/d） 全厂日排放量/（kg/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 320 0.4467 0.4467 0.134 0.134 2 SS 200 0.28 0.28 0.084 0.084 3 氨氮 30 0.042 0.042 0.0126 0.0126 4 TP 4 0.0042 0.0042 0.00126 0.00126 5 TN 40 0.056 0.056 0.0168 0.0168 全厂排放口合计 COD 0.134 0.134 SS 0.084 0.084 氨氮 0.0126 0.0126 TP 0.00126 0.00126 TN 0.0168 0.0168 水环境影响评价自查表见附表3。 （3）水环境影响评价结论 本项目污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理厂，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河，对周围环境影响很小。 8.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产用可调自动锯、涂胶机、斜磨机、升降搅拌机、砂光机等设备，各噪声声压级一般在70~80dB（A）之间。本项目拟采取减震、隔声等措施减少对周围环境干扰。 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，DC= 0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图A.1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源到预测点之间的噪声衰减情况见表8-16。 表8-16 距离衰减对各预测点的影响值表 单位dB（A） 设备名称 数量（台） 降噪后单台源强dB（A） 声源位置 各厂界预测值 标准限值 东 南 西 北 可调自动锯 6 50 厂房内 32.5 16.69 10.29 9.75 昼间：65 夜间：55 涂胶机 2 40 厂房内 31.52 16.52 10.16 9.58 斜磨机 4 50 厂房内 31.50 16.50 10.20 9.55 升降搅拌机 4 40 厂房内 31.88 10.79 9.92 13.82 自动剪切热压拼接机 4 50 厂房内 13.72 11.49 17.46 12.07 砂光机 4 50 厂房内 13.02 11.55 17.46 12.01 螺杆空压机 4 50 厂房内 37.18 21.61 21.89 19.61 根据预测，项目在厂界四周的昼间噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）夜间噪声值≤55dB（A）。本项目无夜间生产作业。 因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。 8.2.4固废环境影响分析 （1）资源回收利用 本项目一般工业固体废物废包装袋及胶水桶收集后生产厂家回收，废边角料、收集尘收集后外售。 （2）生活垃圾由环卫部门清运处理，集中运往生活垃圾场进行处理。 （3）废气处理（UV）产生的浮油、废灯管、废活性炭委托有资质单位处置。 固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失等防止污染环境的措施后，对周围环境无影响。 8.2.5生态环境影响分析 项目主体工程在现有厂房内建设，主要为设备安装等，土建工程量较少，对生态环境的影响较小。不存在破坏生态植被等现象，所以对生态环境影响较小。另外，运营期间主要在厂房内工作，周边生态环境不会因本项目的建设而改变，项目建设不会产生明显生态影响。应确保本项目投产后的废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，各项污染物达标排放，满足环保要求，以减少对区域生态环境的影响。 8.2.6环境风险分析 （1）危险物质数量与临界量比值（Q）。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质为环保脲醛胶中的甲醛，临界量为0.5t，识别结果见表8-17。 表8-17 本项目Q值确定表 序号 名称 CAS号 最大存量/在线量（t） 临界量（t） Q值 1 甲醛 50-00-0 0.15 0.5 0.3 经识别，项目Q值属于“Q＜1”范围内。 （2）评价等级 危险物质数量与临界量比值（Q）=0.3<1，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析，见表8-18。 表8-18 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作 （3）环境风险简单分析内容表 表8-19环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产2万立方米LVL胶合板生产线项目 建设地点 江苏省 连云港市 （/）区 灌南县 灌南县经济开发区 地理坐标 经度 119.259725 纬度 34.098835 主要危险物质 及分布 环保脲醛胶（甲醛）在车间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①原辅材料泄露风险和燃烧风险影响分析 拟建项目原辅材料中的化学品在存放和使用时，可能会由于监督管理不力而发生泄露，造成对环境的污染。 ②因原料储存不当导致火灾、爆炸，对周围环境造成严重的污染。 ③环保脲醛胶中游离的甲醛有毒性，因此必须加强管理，避免因人为因素导致中毒事故。 风险防范措施要求 本项目事故来源于火灾、环保脲醛胶中的甲醛进入环境。其防治措施为： ①贮存场所采取防火、防扬散、防流失等防止污染环境的措施。 ②加强事故苗头监控，定期巡检。及时发现有可能引起事故的苗头，消除事故隐患。 ③在环保脲醛胶存放点应设置毒性物质标示牌，在其存放容器上粘贴毒性物质标签，存放容器应进行密闭，同时应加强毒性原辅材料管理，使用时严格遵守相关物质使用标准注意事项。 ④加强仓储管理，仓库内严重携入火源；加强原辅材料使用的管理，避免火源接近原辅材料。 ⑤危废临时贮存设施设有围堰，围堰内地面采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；不设置伸缩缝；混凝土强度等级大于C25，设计抗渗等级大于0.8MPa；围堰厚度大于150mm，混凝土内表面平整。 8.2.7地下水环境影响分析 （1）区域地质 项目区域地下水类型主要为浅层孔隙水，山丘周围的坡脚处及波状平原之谷部分浅层孔隙水主要为第四系残坡积、坡洪积亚砂土、亚粘土夹碎石，一般厚 2~5m。根据临近勘察资料表明，地下水对混凝土无腐蚀性。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A ，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 8.2.8土壤环境影响分析 行业类别：本项目行业类别为C2021 胶合板制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”即III类项目。 占地规模：项目占地面积约为1.0323hm2，占地规模为小型。 土壤环境敏感程度：项目位于灌南县经济开发区珠海西路8号，用地性质为工业用地，项目四周均为工业厂房，因此本项目敏感程度为不敏感。对照表8-20，本项目无需开展土壤环境影响评价。 表8-20污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 8.3环境管理机构 （1）环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应由企业现有的专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为： ①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。 ②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。 ③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、噪声、固废、环境风险防范措施等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况。 ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。 ⑤加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。 ⑥参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。 ⑦参与本厂的环境科研工作。 ⑧参加本厂的环境质量评价工作。 ⑨负责本厂突发环境事件应急预案编制及备案、应急演练工作开展、排污许可申报、环境保护税缴纳等。 （2）环境管理措施、建议 为更好地进行环境管理，建议采取以下措施： ⑴经济手段：采用职责计奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。 ⑵技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护要求考虑在内，既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。 ⑶教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术。 ⑷行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。 8.4环境管理台账要求 项目投入运行后，须建立准确完整的环境管理台帐，确保固体废弃物的产生及处置等各项工作都能在台帐中得到反映，各项目环境管理台帐须长期保存，保存时间不得少于5年。项目运营期主要台帐包括： （1）合同管理台帐，做到“一企一档”； （2）培训记录； （3）事故情况记录； 8.5与排污许可制衔接相关工作 做好与《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接工作。本项目在投产运行前，连云港锐峰木业有限公司需按照《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）等相关法律法规的规定进行排污许可证申报。 8.6排污口规范化设置 根据苏环控[1997]122号《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》，污（废）水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。 ⑴废水排放口 污水排放口处设置明显标志牌，废水排放口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置。 ⑵固定噪声污染源扰民处规范化整治 应在引风机以及其它高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌，进入高噪声区域人员应佩戴性能良好的防噪声护耳器。 ⑶固体废弃物储存（处置）场所规范化整治 ①一般废物及危险废物设置贮存场所。 ②固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 ③固体贮废物存场所在醒目处设置标志牌。 8.7环保“三同时” 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）针对固废，建设单位向当地环保主管部门（灌南生态环境局）申请“三同时”验收；针对废气、噪声、废水，建设单位进行自主验收。 项目建设后，“三同时”验收一览表如下。 表8-21 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力） 执行标准或 拟达要求 完成时间 废气 有组织 斜磨、切割、砂光 颗粒物 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 涂胶、铺板、预压、热压 甲醛 集气罩+UV光解催化+活性炭吸附设施+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 无组织 斜磨、切割、砂光 颗粒物 厂房洒水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 涂胶、铺板、预压、热压 甲醛 加强厂房通风、加强生产管理 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 废水 生活污水 pH、COD、SS、氨氮、TP、TN 经化粪池预处理后排入灌南海西污水处理厂 灌南县海西污水处理有限公司接管标准 噪声 可调自动锯、涂胶机、斜磨机、升降搅拌机、砂光机等设备 等效A声级 合理布局、隔声减震等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 开袋 废包装袋 供应商回收利用 全部安全处置 铺板涂胶 胶水桶 切割等 废边角料 木材边角料及木屑回收单位 废气处理 收集尘 生活办公 生活垃圾 环卫部门清运处理 废气处理（UV） 浮油 委托有资质单位处置 废UV灯管 废活性炭 事故应急措施 / 环境管理与环境监测 完善环保制度等 雨污分流、排污口 雨污分流 总量平衡方案 废气污染物在灌南县范围内平衡解决；废水污染物总量拟在灌南县海西污水处理厂已批总量指标内平衡，不需单独申请。 卫生防护距离 本项目需以厂房边界为起点，设置100m卫生防护距离

# 9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 斜磨、切割、砂光 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 涂胶、铺板、预压、热压 | 甲醛 | 集气罩+UV光解催化+活性炭设施 +15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 斜磨、切割、砂光 | 颗粒物 | 厂房地面洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  | 涂胶、铺板、预压、热压 | 甲醛 | 厂房加强通风，加强生产管理 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池预处理后排至灌南县海西污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固废 | 开袋 | 废包装袋 | 供应商回收利用 | 全部安全 处置 |
|  | 铺板涂胶 | 胶水桶 |  |  |
|  | 切割等 | 废边角料 | 木材边角料及木屑回收单位 |  |
|  | 废气处理 | 收集尘 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  |
|  | 废气处理（UV） | 浮油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 项目设备噪声值为70~80dB（A），噪声设备产生的噪声经过增加减震措施、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目废气经处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理厂，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河；各类固废全部安全处置，不外排。 项目在严格操作管理的情况下，对生态环境产生影响极小。 |

# 10、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 本项目建设于灌南县经济开发区内（西区）珠海路北侧。本项目投资2000万元，租用灌南县倚胜金属制品有限公司最北边向南六跨厂房，单跨厂房长度60.5米，宽度21米，建筑面积为1270.5平方米，共计面积7623平方米。购置可调自动锯、涂胶机、斜磨机、升降搅拌机、砂光机等设备，年生产2万立方米LVL胶合板。 项目定员35人，不提供食宿，生产人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天。 10.1.2产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类》中C2021胶合板制造，不属于高能耗项目。 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限值类、淘汰类，为允许类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 10.1.3选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目位于灌南县经济开发区，根据《灌南县城市总体规划（2008-2030）》，项目用地为工业用地，符合规划要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。 因此，项目选址是合理的。 10.1.4与“三线一单”相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为南六塘河清水通道维护区，南六塘河清水通道维护区南北长12公里，南至淮安界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围，项目厂界距离南六塘河清水通道维护区直线距离约为2900m，故本项目不在南六塘河清水通道维护区范围内，不违反其相关的保护政策。本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相符。 根据对《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 根据对《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）、《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本项目符合环境准入负面清单要求。 因此，本项目符合“三线一单”的要求。 10.1.5环境质量现状 根据连云港市环境监测站发布的2019年监测数据，项目所在评价区为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1号）等。提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程。从大气环境监测结果及评价指数来看，PM10、PM2.5和O3各项因子污染指数较小，通过一系列的改善措施之后，项目区域内的PM10、PM2.5和O3可达标。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项及电导率，湖库加测透明度、叶绿素a及悬浮物等，南六塘河均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 10.1.6达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目废气主要为斜磨、切割、砂光产生的颗粒物废气与涂胶、铺板、预压、热压产生的甲醛。 颗粒物废气经集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒处理达标后排放；甲醛废气经集气罩收集后，通过“UV光解催化+活性炭吸附”设施+15m高排气筒处理达标后排放。本项目共设置两个排气筒，其他无组织排放的颗粒物与甲醛废气经地面洒水降尘、加强厂房通风、加强生产管理等措施处理后均达到排放标准。 本项目需以生产厂房边界为起点，设置100m卫生防护距离。根据现场调查，本项目卫生防护距离内无敏感点，距离本项目厂界最近的敏感点为汪租地，位于本项目厂界西南侧约411m处，汪租地距离本项目厂房最近距离为411m，所以汪租地距卫生防护距离有311m，因此，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不应新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后经园区污水管网排入灌南县海西污水处理厂，尾水深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。对周边地表水环境影响极小。 （3）噪声 根据预测，建设项目在厂界四周的昼、夜间噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），且本项目无夜间生产作业。因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （4）固废 本项目固废全部回收处置，零排放，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： 废气：颗粒物排放量为0.122t/a；VOCs（甲醛）排放量为0.145t/a。 需向连云港市灌南生态环境局申请总量。 废水：本项目废水接管总量（接管考核量）≤420m3/a；水污染物排放总量COD≤0.134t/a、SS≤0.084 t/a、氨氮≤0.0126 t/a、TP≤0.00126 t/a、TN≤0.0168 t/a，排入灌南县海西污水处理厂集中处理。 最终排入外环境的废水量≤420m3/a；水污染物总量为COD≤0.021t/a、SS≤0.0042t/a、氨氮≤0.0021t/a、TP≤0.0002 t/a、TN≤0.0063 t/a。 固废：本项目固体废物全部安全处置，无需申请总量。 10.1.7总结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”控制要求，选址较为合理。在各种污染防治措施落实的条件下，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。 10.2建议 （1）上述评价结果是根据连云港锐峰木业有限公司提供的建设规模、生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果项目的性质、生产品种、规模、工艺流程、排污情况及防治措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环境影响评价文件； （2）切实落实好环保措施，减少对周边环境的影响； （3）项目建设应严格执行相关环保制度；各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准；加强生产管理和设备维护保养，确保废气、废水、噪声达标排放； （4）建设单位应制订环境保护计划和环境管理制度，要有专门的人员检查日常的环境管理工作； （5）加强生产管理和员工岗位培训及安全教育，制定和执行电气设备用电安全规程，预防和减少触电事故、烧伤、烫伤事故和火灾事故的发生。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

领料

（杨木）

铺板

斜磨

烘干

拼接

预压

热压

自然放置

切割

砂光

检验

入库

颗粒物、噪声

甲醛

甲醛

颗粒物

噪声

生活用水

新鲜自来水

625

525

420

损耗105

化粪池

抑尘用水

100

蒸发损耗100

420

灌南

海西污水处理厂