目录

1.	概述	1

1.1.	建设项目特点	1

1.2.	环境影响评价的工作过程	2

1.3.	分析判定相关情况	3

1.4.	关注的主要环境问题及环境影响	22

1.5.	环境影响报告主要结论	22

2.	总则	23

2.1.	编制依据	23

2.2.	评价因子与评价标准	29

2.3.	评价等级和评价范围	36

2.4.	相关规划	40

2.5.	环境保护目标	50

2.6.	环境功能区划	51

3.	建设项目工程分析	53

3.1.	现有工程基本概况	53

3.2.	扩建项目概况	63

3.3.	扩建项目生产工艺流程及产污环节	68

3.4.	清洁生产水平分析	78

3.5.	水平衡、沼气平衡及硫平衡分析	80

3.6.	扩建项目污染源强分析	84

3.7.	环境风险因素识别	97

4.	区域环境概况	110

4.1.	自然环境概况	110

4.2.	社会经济概况	114

4.3.	生态环境概况	115

4.4.	环境质量现状调查与评价	116

5.	环境影响预测与评价	130

5.1.	施工期环境影响评价	130

5.2.	大气环境影响评价	135

5.3.	地表水环境影响评价	155

5.4.	地下水环境影响评价	159

5.5.	噪声环境影响评价	167

5.6.	固体废物环境影响分析	169

5.7.	沼液用于农田施肥后对环境影响分析	171

5.8.	生态环境影响分析	172

5.9.	环境风险影响分析	172

5.10.	土壤环境影响分析	174

6.	环境保护措施评述	179

6.1.	大气污染防治措施	179

6.2.	废水污染防治措施及其可行性分析	182

6.3.	土壤和地下水污染防治措施	192

6.4.	固废污染防治措施	197

6.5.	噪声污染防治措施	200

6.6.	环境风险防范措施及应急预案	201

6.7.	项目污染防治措施与环发[2010]151号相符性分析	205

6.8.	环保投资	208

7.	环境影响经济损益分析	210

7.1.	本项目对环境的正面影响	210

7.2.	本项目对环境的负面影响	210

7.3.	环境经济损益综合评价	210

7.4.	小结	211

8.	环境管理与环境监测计划	212

8.1.	环境管理要求	212

8.2.	污染物排放清单	216

8.3.	环境监测	221

8.4.	总量控制	223

8.5.	环保“三同时”验收	224

9.	评价结论与建议	227

9.1.	项目概况	227

9.2.	评价结论	227

9.3.	建议与要求	231

附件

附件1：环评委托书

附件2：项目备案证

附件3：项目营业执照

附件4：项目法人身份证

附件5：医疗废物处置合同

附件6：沼液利用协议

附件7：灌南县畜禽养殖划分方案

附件8：用地规划及备案文件

附件9：现有项目环评批复

附件10：现有项目验收意见

附件11：环境质量监测报告

附件12：政府投资协议书

附件13：政府准入证明

附件14：建设单位环评信用承诺表

附件15：真实性确认声明

附件16：项目审批申请

附件17：项目环评审批基础信息表

附图

图1.3-1 灌南县生态红线图

图2.4-1 百禄镇畜禽养殖禁养区规划图

图2.5-1 项目保护目标图

图3.2-1 场区雨污管网分布图

图3.2-2项目平面布置图

图3.2-3 项目卫生防护距离包络线图

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2项目所在区域水系图

图4.4-1 项目监测点位图

图6.3-1 项目防渗分区图

概述

建设项目特点

近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对肉质食品的需求也不断增加。日益增长的需求加速标准化规模养殖的快速发展，畜禽良种繁育体系基本形成并不断完善，畜牧业科技贡献率和产业技术水平明显提升，产业组织化水平不断提高。2019年，农业农村部关于印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知》（农牧发[2019]39号），进一步加大了对生猪生产的扶持力度，指出继续开展生猪养殖标准化示范创建活动，加快推进粪污资源化利用。此外，2019年自然资源部办公厅发布了关于保障生猪养殖用地有关问题的通知，加大政策支持力度，保障生猪养殖用地需求，生态环境部、农业农村部联合部署严格规范禁养区划定和管理，鼓励生猪养殖项目健康有序的开展。

江苏灌南牧原农牧有限公司在灌南县百禄镇屈东村建设江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目，并于2018年4月取得灌南县环境保护局批复，文号灌环审[2018]19号。该项目于2020年5月通过环保三同时验收。原环评中项目设置保育舍20个、育肥舍40个，1座314m3收集池，1个9900m3黑膜沼气池和1个89100m3沼液储存池，猪粪进入堆肥区进行堆肥发酵、制作有机肥；病死猪近期委托灌南鸿达畜禽无害化处理公司进行无害化处理，待灌南牧原十六场建成后，交由十六场配套的无害化工程处理。根据《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告》及其验收意见，五场实际建设有104个保育育肥一体舍，1座314m3收集池，1个145062m3沼液储存池和1个15432m3黑膜沼气池。实际建设时沼气燃烧方式为火炬燃烧；猪粪在厂内固粪处理区暂存，定期运至牧原实业有机肥厂制作有机肥；病死猪依托灌南牧原十六场进行无害化处理。

根据国内外生猪市场需求，江苏灌南牧原农牧有限公司拟在江苏省灌南县百禄镇屈东村现有五场东侧建设江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目。五场扩建年存栏保育猪40000头、育肥猪5000头，本次建设内容主要包括保育舍、育肥舍、沼液储存池、黑膜沼气池、固粪处理区等。本项目建设完成后五场全场年存栏保育猪56000头、育肥猪38000头。

本项目年出栏商品量为5万头，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》，本项目类别为“一、畜牧业畜牧业—畜禽养殖场、养殖小区—年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”，应编制环境影响评价报告书。为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，江苏灌南牧原农牧有限公司于2020年9月委托南京中咨华环工程技术有限责任公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目》环境影响报告书，报请环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供依据。

接受委托后，对该项目开展了相关的环境影响评价工作，经分析本项目主要具有以下特点：

1、本项目为五场扩建项目，进行种猪规模化集中养殖，项目类别为“一、畜牧业， 1畜禽养殖场、养殖小区”。

2、项目属于生态养殖，猪粪尿等经过黑膜沼气池处理后，作为农肥回用于周边农田，沼气主要用于食堂燃料，充分体现清洁生产、循环经济、资源合理利用的理念。

3、养殖类项目生产工艺较简单，产污环节明了，评价重点在于粪便、污水的污染防治措施可行性分析，关注恶臭对区域大气环境的影响。

环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

相关产业政策相符性分析

本项目为生猪养殖项目，属于第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中的鼓励类 “一、农林业”，第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类产业。

项目投产后对于扩大灌南县生态养殖规模，合理利用当地资源，促进周边地区的经济发展，带领农民发展种植养殖，增收致富，将起到积极的作用。符合地方产业政策。

选址合理性分析

（1）产业定位相符性分析

本项目属于猪的养殖项目，位于灌南县百禄镇屈东村。项目的选址符合灌南县城市总体规划。本次建设利用现有用地，用地性质为设施农用地，用地性质证明见附件8。项目已经取得江苏省投资项目备案证，项目代码：2020-320724-03-03-659530。

（2）与畜禽养殖业相关文件相容性分析

根据对比《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），说明本项目选址合理性，详细情况见下表。

表1.3-1  项目选址合理性分析一览表

| 序号 | 规范要求 | 规范来源 | 项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域设畜禽养殖场：生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 项目位于灌南县百禄镇屈东村，本项目周边无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区。也不位于城市和城镇居民区；不属于灌南县人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 2 | 新建、改建及扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区，在禁建区附近建设的应设在其常年主导风向的下风向或侧风向，场界与禁建区区域边界的最小距离不得小于500m |  | 本项目距离禁建区8000m，不位于禁建区，无须执行场界与禁建区区域边界的最小距离不得小于500m的规定，具体说明见下文小节（4） | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建项目应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 |  | 生活区与生产区分开，生活管理区位于项目北侧，处于常年主导风向的侧风向，且养殖区与办公、生活区域有隔离缓冲区 | 符合 |
| 4 | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并设置在养殖场生产区和生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向 |  | 本项目固粪处理区位于场区南侧，扩建后厂界距离一帆河最近距离800m，位于常年主导风向的侧风向 | 符合 |
| 5 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009） | 本项目固粪处理区、废水处理设施位于现有工程东南角，均距离一帆河最近距离800米、距离唐响河3000米，且位于养殖场生产及生活管理区的下风向或侧风向 | 符合 |

综上，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中关于养殖场选址的规定要求。

（3）与《灌南县畜禽养殖禁养区划分方案》符合性分析

根据《县政府关于印发灌南县畜禽养殖禁养区划分优化调整方案的通知》（灌政发〔2019]36号），优化调整后，灌南县畜禽养殖禁养区共包括饮用水水源保护区禁养区、城镇居住区禁养区、湿地公园禁养区、通榆河禁养区等4种类型，包含17块区域，剔除重叠面积后总面积为64.42平方公里，占全县国土面积1029.88平方公里的6.26%。距离本项目较近的是百禄镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是百禄镇城镇居民区，西至西环路，东至唐响河，北至杨广环镇北路，南至南环路。经矢量化，面积为1.81平方公里。

本项目不在灌南县畜禽养殖禁养区范围内，属于适养区，符合要求。

（4）与（HJ/T81-2001）中禁建区位置关系符合性分析

本项目距离禁建区8000m，不位于禁建区，满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的规定，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

“三线一单”控制要求相符性分析

（1）与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性

根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）文件，距离本项目较近的生态红线区为一帆河（灌南县）洪水调蓄区。

一帆河（灌南县）洪水调蓄区：南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围

本项目与一帆河（灌南县）洪水调蓄区最近距离约为800米，不在红线区保护范围内。灌南县生态空间保护区域一览表见表1.3-2及附图1.3-1。

因此，本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划的相关要求。

表1.3-3 灌南县范围内的生态空间管控区域

| 序号 | 名称 | 主导生态功能 | 面积及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（平方公里） | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |
|  |  |  | 国家级生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 |  |  |
| 1 | “幸福林海”生态公益林 | 水源涵养 |  | 8.20 | 8.20 |  | 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡堤脚向南600米 |
| 2 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 0.28 |  | 0.28 | 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 |  |
| 3 | 北六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 15.01 | 15.01 |  | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 |
| 4 | 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 3.64 |  | 3.64 | 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  |
| 5 | 南六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 4.30 | 4.30 |  | 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 6 | 柴米河（灌南县）重要湿地 | 湿地生态系统保护 |  | 4.22 | 4.22 |  | 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 |
| 7 | 义泽河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 2.08 | 2.08 |  | 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 |
| 8 | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 2.34 | 2.34 |  | 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 |
| 9 | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 50.95 | 50.95 |  | 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 |
| 10 | 灌河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 39.73 | 39.73 |  | 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 |
| 11 | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 2.35 | 2.35 |  | 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 |
| 12 | 义北干渠洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 2.48 | 2.48 |  | 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 |
| 13 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 | 湿地生态系统保护 | 1.79 |  | 1.79 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） |  |
| 14 | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 6.84 |  | 6.84 | 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） |  |
| 15 | 龙沟河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 1.13 | 1.13 |  | 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 |
| 16 | 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 0.97 | 0.97 |  | 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 |
| 17 | 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 0.92 | 0.92 |  | 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） |
| 18 | 灌南二郎神文化遗迹公园 | 自然与人文景观保护 |  | 0.08 | 0.08 |  | 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 |

表1.3-4 项目与周边生态空间管控区域位置关系一览表

| 序号 | 名称 | 主导生态功能 | 面积及范围 | 与本项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（平方公里） | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |  |
|  |  |  | 国家级生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 |  |  |  |
| 1 | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 50.95 | 50.95 |  | 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 | 西，800米 |

（2）环境质量底线分析

根据连云港市2019年环境监测站数据，SO2和NO2年平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过执行《连云港市空气质量达标规划》及灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案各项整治措施后，连云港市生态环境局最新发布的2020年2月份环境空气质量月报，连云港市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。

本项目对项目周边的环境空气、地表水、地下水、土壤、声环境质量进行了现状监测，根据环境质量现状监测，评价区域内硫化氢及氨气浓度满足相应的标准要求；项目周边地表水各监测断面的监测因子水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；场区的东、西、北、南厂界4个测点的昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准，表明项目所在地声环境较好能够达到相应标准要求；现状监测结果表明：根据环境现状监测结果，项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；目前评价区地下水监测点位各监测因子均基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

本项目主要为大气污染物，经处理后达标排放，经预测分析，达标排放的氨气、硫化氢等大气污染物对区域环境空气质量影响较小，对区域环境质量不会产生明显的影响；本项目猪粪尿水和生活污水等经黑膜沼气池处理后沼液全部综合利用，不会造成区域水环境质量的下降；本项目整个生产场所全部采取防渗处理，不会造成污染土壤和地下水的问题；本项目噪声排放不会造成区域声环境质量的下降。所以，扩建项目排污量对环境质量的影响很小，不会改变区域的环境功能类别。

（3）资源利用上线分析

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）及《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.3-4所示。根据下表可知，本项目符合当地资源消耗上限要求。

表1.3-4项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、能源消耗 | 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 | 本项目用电50万kwh/a、自来水80353.68m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数计算，单位GDP能耗为0.211吨标准煤/万元，低于低于连云港战略环评中GDP能耗标准。 | 符合 |
| 2、水资源消耗 | 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 | 1、本项目新鲜用水量80353.68m3/a，企业工业总产值12800万元，万元工业增加值用水量在6.28m3/万元，低于连云港战略环评中万元工业增加值用水量。 2、本项目将在取得取水证后方可使用地下水。 | 符合 |
| 3、土地资源消耗 | 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 | 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》的通知，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。本项目位于江苏省灌南县百禄镇屈东村，本次建设在原五场内，用地性质为设施农用地，用地性质证明见附件8，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的限制和禁止用地，也不涉及禁养区属于适养区，符合土地资源消耗总量上限的要求。 | 符合 |

《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.3-5所示。

表1.3-5  项目与连政办发〔2018〕37号相符性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、水资源利用管控要求 | 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 | 本项目新鲜用水指标为80353.68m3/a，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。 | 相符 |
| 2、土地利用管控要求 | 优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 | 项目为养殖项目，不属于工业项目。 | 相符 |
| 3、能源消耗管控要求 | 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 | 本项目建成后全厂能源近期消耗为68.61吨tce/a（电、水等折算）。项目为养殖项目，无行业单位产品能源消耗准入要求。 | 相符 |

综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。

（4）环境准入负面清单分析

连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。本项目与连政办发[2018]9号的环境准入要求对比分析见表1.3-6。

表1.3-6 本项目与环境准入有关要求相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 | 本项目选址符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。 | 相符 |
| 2 | 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 | 本项目所在区域最近生态红线区为一帆河（灌南县）洪水调蓄区，项目距离一帆河（灌南县）洪水调蓄区最近直线距离约为800米。 | 相符 |
| 3 | 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目进行种猪规模化集中养殖，项目类别为“一、畜牧业， 1畜禽养殖场、养殖小区”，不属于禁止建设的项目。 | 相符 |
| 4 | 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 | 本项目不使用高污染燃料，使用沼气等清洁燃料。 | 相符 |
| 5 | 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 相符 |
| 6 | 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 | 相符 |
| 7 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 | 本项目符合产业政策，且未列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品。 | 相符 |
| 8 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。项目为新建项目，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面能够达到国内先进水平。 | 相符 |
| 9 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 根据本项目环境监测报告，评价区域内硫化氢及氨气浓度满足相应的标准要求；根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。 | 相符 |

由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）要求，因此，本项目符合“三线一单”要求。

综上所述，在落实灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案以及《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号）、等方案后，水环境及大气环境执行相应的整治措施，区域水环境及大气环境改善后，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

相关环保政策的相符性

      - 与《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）符合性分析

根据《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）第三十九条 畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件：

（一）有与其饲养规模相适应的生产场所和配套的生产设施；

（二）有为其服务的畜牧兽医技术人员；

（三）具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的防疫条件；

（四）有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件。

第四十条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；

（二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（三）法律、法规规定的其他禁养区域。

本项目建设养殖区、生活办公区和治污区以及相应配套设施。养殖区建设标准化育肥舍，同时利用现有专业医疗站；生活办公区建设办公生活用房，办公生活用房内设置办公室、会议室、员工食堂及宿舍；治污区建设污水处理系统等；养殖废水、生活污水经场内污水处理系统处理后，用于农田施肥，不外排；厂区恶臭气体达标处理后排放，对周围环境影响较小，满足《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）中畜禽养殖场、养殖小区应当具备的条件要求。本项目不在《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）中规定的禁止建设畜禽养殖场、养殖小区区域内。

      - 与《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）符合性分析

《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）第五条提出“大力推进废弃物综合利用”。

要加快转变畜牧业发展方式，以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪便无害化为核心，深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，大力引导广大养殖场户发展适度规模标准化养殖。因地制宜发展多种形式的畜禽生态养殖，推广农收结合、种养平衡、生态循环的发展模式，促进粪便等废弃物综合利用。各地要围绕生猪、奶牛等主要畜种，树立一批示范点，探索推广适合不同区域特点，经济高效、可持续运行的综合利用技术模式。结合实施耕地质量保护与提升行动和到2020年化肥使用量零增长行动，推进落实土壤有机质提升奖励政策，引导农民使用以畜禽粪便为原料的商品有机肥或规模化积造的农家肥。以畜禽养殖密集区域为重点，积极探索采取政府和社会资本合作模式，引导专业化机构参与畜禽养殖污染治理。农牧部门要加强技术指导服务，引导养殖场户配套建设废弃物贮存、处理、利用设施并确保正常运行，做好畜禽养殖废弃物还田利用工作。环保部门要以环境质量改善为核心，改革完善畜禽养殖污染物排放统计核算方法，将粪便和废水无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据，促进畜禽粪便和废水综合利用。到2020年，全国3.9万家畜禽养殖场新增废弃物综合利用设施，畜禽粪便利用率达到75%以上，主要水污染物排放量消减12%以上。

本项目分为建设养殖区、生活办公区和治污区三大功能区。场内实行“清污分流”、“雨污分流”，养殖区粪便采用干清粪工艺日产日清，猪粪尿进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，干湿分离后的干猪粪进入固粪处理区作为农田施肥；液体物质继续进入黑膜沼气池厌氧发酵，产生的沼液用作场区周边农田施肥，不外排到周围水体。养殖区粪便经处理后均得到综合利用，畜禽粪便利用率达到100%，因此满足《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）文件要求。

      - 与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）符合性分析

畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则：

（1）全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。

（2）发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。

（3）鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。

（4）种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。

（5）严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。

本项目采用种、养结合方式，发展生态农业，畜禽养殖废弃物可以做到有效还田利用，经对照《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中提到的“采用废弃物无害化处理与综合利用、畜禽养殖废水处理、畜禽养殖空气污染防治、畜禽养殖二次污染防治、鼓励开发应用的新技术、设施的建设、运行和监督管理”等内容，项目的建设符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）要求。

      - 与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013）符合性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013），第二章第十三条，“畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施”。本项目五场设置了黑膜沼气池、雨污水分流设施，猪粪进行堆肥制作有机肥，外购方将有机肥原料购买后，按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率，用于农田施肥。本项目建设内容符合条例“十三条”的规定。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013），第三章第十四条，“从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量”，本项目采用干清粪工艺，有效的减少了养殖废水的产生量及向环境的排放量。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013），第三章第十八条，“将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病”，本项目清粪清出的粪便液体、污水进入黑膜沼气池处理形成沼液及沼渣，沼渣制作有机肥。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013），第三章第十九条，“从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏”，本项目采用干清粪工艺，粪尿经固液分离后的液体进入黑膜沼气池，畜禽尸体由场内病死猪暂存区处理，建设方对固粪处理区、黑膜沼气池都进行了防腐防渗处理，杜绝了养殖废弃物的渗出、泄漏。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013），第三章第二十条，“向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放”，本项目畜禽养殖废弃物都有合理的处置措施，通过严格管理和实施各项环保措施，将不存在畜禽养殖废弃物未经处理直接向环境排放的情况。

项目投产后对于合理利用当地资源，促进周边地区的经济发展，带领农民发展种植养殖，增收致富，将起到积极的作用。符合地方产业政策。

      - 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》符合性分析

《通知》要求：强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。

本项目产生的废水经厂区污水处理系统处理后，用于农田施肥，不外排；干湿分离后的干猪粪进入固粪处理区，制成有机肥基料；实现了资源的合理利用。养殖场通风环境较好，项目采取粪污处理措施，减少了氨挥发排放。因此，本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符合。

      - 与《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发（2017）48号相符性分析

本次评价对照《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发（2017）48号进行相符性分析。

《意见》指出，要坚持保供给与保环境并重，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用干粪和农村能源为主要利用方向，健全制度体系，强化责任落实，完善扶持政策，严格执法监管，加强科技支撑，强化装备保障，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，为全面建成小康社会提供有力支撑。本项目以保护环境为前提，取得环境与经济的协同发展，坚持以源头控制的方式，采用标准化、规模化、自动化高的养殖水平饲养，可从源头极大的减少污染物的产生：并采取干清粪工艺，猪舍等产生的恶臭使用除臭剂，减少废水和臭气污染物的产生量：并对场区内产生的猪粪和废水进行资源化利用，从末端提高了利用。本项目位于灌南县百禄镇屈东村，饲养过程中产生的猪粪和废水全部进行了资源化利用，减少了外排量。因此符合《意见》中相关要求。

《意见》提出，到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上、大规模养殖场提前一年达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。

企业建立了科学规范、合理高效的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，产生的废弃物均得到了有效利用，其中沼液规范还田，猪粪用于制作有机肥，因此其畜禽粪污利用率达到100%。企业拥有先进的养殖技术和完善的配套粪污处理设施装备，所以企业投产后能满足畜禽粪污综合利用率达到75%以上要求。

《意见》明确，一要严格落实畜禽规模养殖环评制度，规范环评内容和要求。二要完善畜禽养殖污染监管制度，建立畜禽规模养殖场直连直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的管理平台。三要建立属地管理责任制度，地方各级人民政府对本行政区域内的畜禽养殖废弃物资源化利用工作负总责。四要落实规模养殖场主体责任制度，确保粪污资源化利用。五要构建种养循环发展机制，实行以地定畜，确保畜禽粪肥科学合理施用，鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水还田利用。

本项目严格按照环境影响评价法和建设项目环境影响评价分类管理名录落实畜禽规模养殖环评制度，规范报告中的环评内容和要求。企业按照相关环保要求完善畜禽养殖污染监管制度，与当地的管理平台连接，当地管理部门对企业的畜禽养殖废弃物资源化利用情况进行定期了解和监管。江苏灌南牧原农牧有限公司作为本养殖场的建设方，应树立粪污资源化利用的制度，确保场内产生的粪污废弃物全部合理有效的利用，减少对环境的影响。企业产生的废水经处理后沼液还田，猪粪生产有机肥。综上所述，本项目符合《意见》中的要求。

通过以上分析，本项目符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发（2017）48号中相关要求，项目具有可行性。

      - 与“二六三”相符性分析

根据《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》（苏发[2016]47号）中治理畜禽养殖污染相关要求：

优化养殖业布局。以生态红线区域、国考省考断面周边地区及其他环境敏感脆弱地区为重点，依法划定畜禽养殖禁养区。

强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处置利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田。

本项目不在灌南县禁养区范围；项目采用干清粪工艺，猪粪尿进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，干湿分离后的干猪粪进入固粪处理区堆肥发酵后，制成有机肥基料，液体物质经场区黑膜沼气池处理后沼液还田，符合种养结合模式，落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田。因此，本项目符合《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》要求。

      - 与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性

表1.3-5 与苏环办[2019]36号的符合性分析表

| 文件 | 审批要点/要求 | 建设项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办[2019]36号))附件《江苏省建设项目环评审批要点》一"不予批准"的项目”。 | 有下列情形之一的，不予批准： (1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； (2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； (3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； (4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施。 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，确保污染物排放达到国家和地方排放标准 | 符合 |

      - 与《环境保护综合名录（2017版）》相符性

经查询，本项目产品不在《环境保护综合名录（2017版）》所列的高污染、高环境风险产品名录(2017年版)的范围内。

与卫生防护距离要求的相符性

五场现有项目卫生防护距离为养猪场污染源排放区100m。根据计算，扩建项目投产后各无组织源卫生防护距离以保育舍、育肥舍、沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区为中心点外100m。综合考虑，确定场区卫生防护距离为以五场现有项目及五场扩建项目厂界外100m范围。本项目卫生防护距离包络线见图3.2-4。本项目卫生防护范围内主要为农田，无长期居住的人群。因此，项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小。

同时根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，新建改建、扩建的畜禽养殖场选址满足场界与集中居民区边界的最小距离不得小于500m的规定，根据现场踏勘，项目建设区周边500米无集中居住的居民点，符合要求。

判定结论

本项目属于第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类 “一、农林业”，第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。项目的选址符合灌南县城市总体规划。项目已经取得江苏省投资项目备案证，项目代码：2020-320724-03-03-659530。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）选址要求，与居民点距离符合卫生防护距离与大气环境防护距离的要求。

本项目与距离最近的一帆河（灌南县）洪水调蓄区最近距离约为800米，本项目不在红线区保护范围内。扩建项目排污量对区域环境质量影响很小，不会改变区域的环境功能类别，符合环境质量底线要求，本项目取用地下水量符合资源利用上线要求。本项目不属于环境准入负面清单中项目，项目符合三线一单的建设要求。

关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的环境问题及环境影响主要有：

1、项目生产过程中废气、废水、噪声和固废产排情况、环境影响及污染防治措施。

2、重点关注废水、固废污染防治措施，恶臭污染防治措施。

环境影响报告主要结论

本项目符合国家及地方相关产业政策。本项目属畜牧业，选址属规划的设施农用地，项目不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的禁建区域，也不在禁建区域附近，满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的规定。本项目采取了严格有效的的臭气污染控制措施，臭气排放小于同规模养殖企业。本项目生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，可确保各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能类别。公众对本项目的建设持支持态度，无反对意见。经采取严格有效的的臭气污染控制措施后，五场厂界外需设置100m的卫生防护距离，在卫生防护距离内无环境敏感点。建设工程选址可行。

因此，从环保角度分析，“江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目”具有环境可行性。

总则

编制依据

法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订通过，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订通过，2018年10月26日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订通过，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订通过，2018年12月29日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订通过，2012年7月1日起施行；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订通过，2018年10月26日起施行。

法规依据

1、国家规章

（1）《大气污染防治行动计划》十条措施，2013年9月10日起施行；

（2）《水污染防治行动计划》，2015年4月2日起施行；

（3）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

（4）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

（6）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发〔1996〕31号），国务院1996年8月3号公布，自公布之日起施行；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境保护部2012年7月3号公布，自公布之日起施行；

（8）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），国务院2011年10月17日公布，自公布之日起施行；

（9）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号），环境保护部2012年10月30日公布，自公布之日起施行；

（10）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》(环办[2013]103号) ；

（11）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

（12）关于印发《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》的通知，环境保护部办公厅文件，（环办[2011]89号）；

（13）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2013年11月11日发布，2014年1月1日起施行；

（14）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号），2014年10月31日发布。

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月31日发布；

（16）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016年11月24日发布，2016年11月24日起施行；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26日发布；

（18）《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知》（农牧发[2019]39号）；

（19）《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，中华人民共和国生态环境部办公厅，环办环评函〔2019]872号；

（20）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）；

（21）《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发（2019）42号）；

（22）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。

2、地方性法规及规章

（1）《江苏省环境保护条例（修正）》（2005年1月1日起执行）；

（2）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

（3）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号）；

（4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（5）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》苏政发[2006]92号）；

（6）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日修正）；

（7）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修正）；

（8）《江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法》（2011年7月1日起实施）；

（9）《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规〔2012〕4号）；

（10）《江苏省“十三五”环境保护和生态建设规划》；

（11）《2010年全省深入推进畜牧生态健康养殖示范创建工作意见》，江苏省农业委员会，2011年3月8日；

（12）《江苏省人民政府关于加快推进畜牧业转型升级的意见》（苏政发〔2011〕180号）；

（13）《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》，（苏环办[2011]71号）；

（14）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（15）省政府关于印发《江苏省水污染防治工作方案》的通知（苏政发[2015]175号）；

（16）《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）；

（17）省政府办公厅《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）；

（18）《关于优化调整畜禽养殖禁养区的通知》（连环发〔2019〕310号）；

（19）《关于印发江苏省畜禽养殖禁养区划定“回头看”排查整治工作方案的通知》（苏环办〔2019〕313号）；

（20）《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）；

（21）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）；

（22）《连云港市畜禽养殖禁养区划定“回头看”排查整治工作方案》（连土治办[2019]6号）；

（23）关于印发《江苏省病死猪及病害猪产品无害化处理管理办法》的通知（苏农规〔2020）1号）；

（24）《市政府办公室关于印发连云港市畜禽养殖废弃物资源化利用实施意见的通知》（连政办发〔2018〕151号）；

（25）《关于印发畜禽粪污资源化利用相关技术规范的通知》（苏农牧[2019]40号）；

（26）《县政府关于印发灌南县畜禽养殖禁养区划分优化调整方案的通知》（灌政发〔2019]36号）；

（27）《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）。

技术规范

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

（3）《江苏省地表水环境功能区划》（苏政复[2003]29号）；

（4）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998年6月；

（5）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）；

（6）《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

（7）《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）；

（8）关于发布江苏省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知（苏政发[2017]71号）；

（9）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（10）关于发布国家环境保护标准《畜禽养殖产地环境评价规范》的公告，环境保护部公告，公告[2010]年第39号文；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)，原国家环保总局；

（12）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）环境保护部；

（14）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），国家农业部；

（16）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）

（17）《灌南县城市总体规划（2016-2030）》；

（18）《自然资源部办公厅发布了关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》，2019年9月4日；

（19）《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》；

（20）《市场准入负面清单（2019年版）》。

技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

（9）《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）2017-06-01实施；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》 （HJ1029-2019）2019-06-14实施；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）2018-02-08实施；

（13）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018 ） 2018-03-27实施；

（14）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-10）。

文件依据

（1）《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目环境影响报告书》2018.4；

（2）《关于对江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（灌环审[2018]19号），2018.4.4；

（3）江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目环境影响报告书验收报告及验收意见，2020.5.17；

（4）环评委托书；

（5）项目备案通知书；

（6）企业提供的其他资料。

评价因子与评价标准

环境影响因素识别

在了解和分析扩建项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、项目污染源及环境现状的基础上，分析和列出本项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数，详见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素识别

| 工程阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水温 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境卫生 | 人群健康 | 就业机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 期 | 污水排放 | × | △ | △ | ⊙ | ⊙ | × | ⊙ | ⊙ | × | × | × | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 噪声排放 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 运 营 期 | 污水排放 | × | × | × | × | × | × | × | ⊙ | × | × | ⊙ | ⊙ | ★ | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × | × | ○ | ⊙ | × | × | △ | △ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊙ | ⊙ | × | × | × | × | × | △ | △ | ★ | × |
|  | 噪声排放 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × |
|  | 风险事故 | × | × | × | ⊙ | ⊙ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
|  | 生态影响 | × | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | × | ⊙ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 项目总体影响 | × | △ | △ | ⊙ | ⊙ | △ | ○ | ⊙ | × | × | △ | △ | ★ | ★ |

图例：×——无影响；负面影响——△轻微影响、○较大影响、●重大影响、⊙可能有影响；★——正面影响

评价因子筛选

本项目评价因子筛选见表2.2-2。

表2.2-2  本项目评价因子筛选

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气环境 | 颗粒物 | 颗粒物 | / |
|  | 地表水环境 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类 | pH、COD、BOD5、SS、石油类 | / |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾和生活垃圾 | 建筑垃圾和生活垃圾 | / |
| 运营期 | 空气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、NOX | NH3、H2S、臭气浓度 | / |
|  | 地表水环境 | pH、COD、NH3-N、总氮、TP、粪大肠杆菌、水温 | / | / |
|  | 地下水环境 | pH、总硬度、耗氧量、NH3-N、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、总大肠菌群 | 耗氧量、NH3-N | / |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
|  | 生态环境影响 | / | 非生物因子 | / |
|  | 固体废物 | 养殖固废、生活垃圾 | 养殖固废、生活垃圾 | / |
|  | 土壤 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉 | 铜、铅、铬、砷、汞、镉 | / |
|  | 环境风险 | / | 甲烷、 CODcr≥10000mg/L的有机废液 | / |

环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划》，项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO、O3、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值，硫化氢和氨气执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度限值。标准值见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| H2S | 一次值 | 0.01 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 一次值 | 0.2 |  |  |

2、地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目附近的河流主要有项目西侧的一帆河、东侧唐响河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准，具体数据见下表。

表2.2-4  地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L）

| 污染物名称 | III类水域标准浓度限值 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| COD（mg/L） | ≤20 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 |
| NH3-N（mg/L） | ≤1.0 |
| 总氮（mg/L） | ≤1.0 |
| 总磷（TP）（mg/L） | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

3、地下水环境质量标准

项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分级评价，具体标准值详见表2.2-5。

表2.2-5  地下水质量标准一览表     单位：mg/L

| 评价 因子 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 耗氧量 | 氯化物 | 硝酸盐 | 亚硝 酸盐 | 硫酸盐 | 总大肠 菌群* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类 标准 | 6.5～8.5 | ≤0.02 | ≤150 | ≤1.0 | ≤50 | ≤2.0 | ≤0.01 | ≤50 | ≤3.0 |
| II类 标准 |  | ≤0.1 | ≤300 | ≤2.0 | ≤150 | ≤5.0 | ≤0.1 | ≤150 | ≤3.0 |
| Ⅲ类 标准 |  | ≤0.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤3.0 |
| IV类 标准 | 5.5~6.5, 8.5~9 | ≤1.5 | ≤650 | ≤10.0 | ≤350 | ≤30.0 | ≤4.8 | ≤350 | ≤100 |
| V类 标准 | ＜5.5，＞9 | ＞1.5 | ＞650 | ＞10.0 | ＞350 | ＞30.0 | ＞4.8 | ＞350 | ＞100 |

*的单位为MPNb/100mL或CFUc/100mL。

4、声环境质量标准

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，具体标准值见表2.2-6。

表2.2-6  声环境质量标准(单位dB (A))

| 标准 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 | 55 | 45 |

5、土壤环境质量标准

本项目土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7  农用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH≤5.5 | 5.5<PH≤6.5 | 6.5<PH≤7.5 | PH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

项目无组织排放的NH3、H2S等恶臭气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准；具体见表2.2-8；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准值，具体见表2.2-9。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型（2个灶头）相关标准，具体见表2.2-10。

表2.2-8 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 无组织监控浓度限值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 |  |

表2.2-9 畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

表2.2-10 饮食业油烟排放标准（试行）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%）（小型） |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 2.0 | 60 |

2、水污染物排放标准

项目场内雨污分离、干湿分离。本项目产生的各类废水经沼气池处理后综合利用，所有废水均不外排。

猪舍采用干清粪工艺，生产过程中干清粪工艺最高允许排水量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准，排放标准详见表2.2-11。

表2.2-11  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪[m3/（百头.d）] |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

注：废水最高允许排放量的单位中,百头、千只均指存栏数。春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计。

3、噪声排放标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，具体详见表2.2-12。

表2.2-12  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 标准值（dB（A）） |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。具体数值见表2.2-13。

表2.2-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| （GB12348-2008）中的1类 | 55 | 45 |

4、固体废弃物（废渣）排放标准

本项目废渣处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准，具体标准值详见表2.2-14。

表2.2-14  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群 | ≤105个/kg |
| 标准来源 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

一般固废废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改清单中相应标准。

5、其它

本项目粪尿分集处理粪便执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中表4的卫生要求，具体如下：

表2.2-15 脱水干燥、粪尿分集处理粪便的卫生要求

| 编号 | 项目 | 卫生学要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贮存时间 | 尿 | 及时应用； 疾病流行时，不少于10d* |
|  |  | 粪 | 草木灰混合 2个月； 细沙混合 6个月； 煤灰、黄土混合 12个月 |
| 2 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 3 | 血吸虫卵和钩虫卵 | 不得检出活卵 |
| 4 | 粪大肠菌值 | ≥10-2 |
| 5 | 沙门氏菌 | 不得检出 |
| 6 | pH | 草木灰、粪混合后>pH 9 |
| 7 | 水分 | 50%以下 |
| *按卫生行政部门的要求执行 |

项目采用的黑膜沼气池发酵为全封闭式的厌氧发酵工艺，厌氧发酵执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中表2的卫生要求，具体如下：

表2.2-16 厌氧与兼性厌氧消化的卫生要求

| 编号 | 项目 | 卫生学要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消化温度及时间 | 户用型 | 常温厌氧消化 ≥30d 兼性厌氧发酵 ≥30d |
|  |  | 工程型 | 常温厌氧消化 ≥10℃ ≥20d 中温厌氧消化 35℃ ≥15d 高温厌氧消化 55℃ ≥8d |
| 2 | 蛔虫卵 | 常温、中温厌氧消化 沉降率 ≥95% 高温厌氧消化 死亡率 ≥95% |
| 3 | 血吸虫卵和钩虫卵 | 不得检出活卵 |
| 4 | 粪大肠菌值 | 中温、常温厌氧消化 ≥10-4 高温厌氧消化 ≥10-2 兼性厌氧发酵 ≥10-4 |
| 5 | 沙门氏菌 | 不得检出 |
| *在非血吸虫和钩虫病流行区，血吸虫卵和钩虫卵指标免检 |

沼气池发酵产生的沼液和沼渣执行《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246- 2010）表2中沼气肥的卫生学要求，且固态猪粪在固粪处理区堆肥后作为有机肥基料运至有机肥生产企业制肥，充分腐熟后才能使用，执行标准具体如下：

表2.2-17 沼气肥的卫生学要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵沉降率 | 95%以上 |
| 吸血虫卵和钩虫卵 | 在使用的沼液中不应有活的吸血虫卵和钩虫卵 |
| 粪大肠菌值 | 10-1~10-2 |
| 蚊子、苍蝇 | 有效地控制蚊蝇孽生，沼液中无孑孓，池的周围无活蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
| 沼气池粪渣 | 应符合表1的要求（本报告书中的表2.2-14） |

养殖场废渣处理利用、病死猪处理处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）中的相关规定。

评价等级和评价范围

评价等级

依据“环境影响评价技术导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价级别。

1、大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。

根据估算模式计算结果判断项目的大气环境评价工作等级，具体结果见表2.3-1。

表2.3-1 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目所有污染物的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

项目废气污染物主要有污染物：氨和硫化氢，最大地面浓度占标率及D10%值见表2.3-2。

表2.3-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 mg/m3 | Cmax（mg/m3） | Pmax(%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 保育舍 | NH3 | 0.2 | 7.23E-03 | 3.62 | / |
|  |  | H2S | 0.01 | 6.15E-04 | 6.15 | / |
|  | 育肥舍 | NH3 | 0.2 | 4.45E-03 | 2.22 | / |
|  |  | H2S | 0.01 | 3.91E-04 | 3.91 | / |
|  | 沼液储存池 | NH3 | 0.2 | 5.26E-04 | 0.26 | / |
|  |  | H2S | 0.01 | 5.26E-05 | 0.53 | / |
|  | 固粪处理区 | NH3 | 0.2 | 1.09E-02 | 5.47 | / |
|  |  | H2S | 0.01 | 5.40E-04 | 5.40 | / |
|  | 病死猪暂存区 | NH3 | 0.2 | 1.81E-03 | 0.90 | / |
|  |  | H2S | 0.01 | 9.04E-05 | 0.90 | / |

由表2.3-2可知，本项目主要污染物的最大地面浓度占标率1%≤Pmax≤10%，且项目不属于高能耗行业，故按评价工作级别的划分原则，大气评价工作等级定为二级。

2、地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），扩建项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，本项目产生的各类废水均经黑膜沼气池处理后全部综合利用，不外排，故本项目水环境影响评价等级定为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

本项目位于江苏省灌南县百禄镇屈东村。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于III类建设项目。项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区”。因此项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感，对照该导则中表2，本项目地下水应为三级评价，具体见表2.3-3。

表2.3-3  建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）判定本项目声环境评价工作等级：

（1）项目所在声环境功能区划适用于GB3096-2008中的1类区；

（2）根据预测，项目建成后，噪声级增加不大；

（3）建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。

因此，本项目声环境评价工作等级为二级。

5、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅱ级，应进行三级评价，具体见表2.3-6。三级评价范围为项目场界周边3km范围。项目风险评价范围见图2.3-4。

表2.3-4 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

6、土壤影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 （试行）》（HJ964-2018），建设项目的类别为III类（农林牧渔业-年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区），占地规模为13.0hm2，属于中型（5~50 hm2）。项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。因此，本项目土壤影响评价工作等级为三级。判定依据见表2.3-5。

表2.3-5 生态环境影响评价等级划分依据表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

7、生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）判定本项目生态影响评价工作等级：建设项目工程占地面范围=0.13km2＜2km2，影响区域生态敏感性属于一般区域。因此，本项目生态影响评价工作等级为三级。判定依据见表2.3-6。

表2.3-6 生态环境影响评价等级划分依据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

建设项目的环境影响评价等级汇总于表2.3-7。

表2.3-7  评价工作等级

| 类别 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水 | 声环境 | 环境风险 | 土壤 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 二级 | 三级B | 三级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |

评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.3-8。

表2.3-8  本项目评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以场址中心，边长为5km的矩形区域范围 |
| 地表水环境 | / |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，≤6km2的范围 |
| 声环境 | 建设项目场界外200m范围内 |
| 土壤 | 建设项目场内及场外0.05km范围内 |
| 生态环境 | 项目所在地周边500m范围内 |
| 风险评价范围 | 建设项目场界外3km范围 |

相关规划

灌南县城总体规划

城市规划区范围

本规划划定的城市规划区范围包括新安镇、李集乡和花园乡三个乡镇的全部村庄，用地面积共计约217.89平方公里。

县域城镇体系空间结构

“一轴两心（极）、两团三点”。

1.一轴：自西向东的城镇发展轴，其中包括百禄镇（含孟兴庄）、中心城区、三口镇、长茂镇（含田楼乡）、堆沟港镇（含化工园区和五队乡）。

2.两心（极）：分别中心城区（市）和堆沟港镇（含化工园区和五队乡）

（1）中心城区（市）：作为县城一级城市（镇），是灌南全县中心。

（2）堆沟港镇（含化工园区和五队乡）。作为县域东北部的增长极，是带动全县外向型经济持续发展的前沿。

3.两团：分别为长茂镇、田楼乡组团，百禄镇、孟兴庄组团。

4.三点：分别为张店镇（含北陈集镇）、田楼镇和新集乡（镇）。

给水工程

（1）供水水源

现状水源：目前，灌南县城区地表水厂的取水水源为硕项湖。硕项湖位于灌南县城西南部，紧邻县自来水厂，湖区西起硕项河，流经瑞安路、富阳路后与周口河平交、穿过徐州南路和泰州南路后，至尹渔花王河。湖区面积120hm2。

（2）水厂

硕项湖自来水厂；

百禄镇总体规划

百禄镇属于一般乡镇，土地利用以农业生产和生态建设为主。应大力发展生态旅游、观光农业，严格保护耕地与基本农田，积极推进城乡建设用地增减挂钩，积极推行土地整理、复垦开发，有效地补充耕地。

到2020年，百禄镇耕地规划保有量为6472.8公顷，基本农田保护面积为6308.2公顷，建设用地总规模控制在912.2公顷以内，新增建设占用耕地规模控制在19.0公顷以内，人均城镇工矿用地面积控制在125平方米/人。

江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目占地为设施农用地，符合用地要求。用地规划审查及备案文件见附件8。

《江苏省“十三五”生态环境保护规划》摘要

“十二五”以来，全省上下认真贯彻党中央、国务院决策部署，把生态文明作为建设新江苏的重要标杆，大力加强生态环境保护，积极推进生态文明建设工程，在综合经济实力显著提升的情况下，全省环境质量总体保持稳定，部分指标明显改善，国家和省“十二五”规划明确的各项任务全面完成。

1．环境质量改善难度增大。环境质量现状与群众强烈期盼之间的差距较大，资源环境的硬约束尚未根本缓解。13个设区市空气质量达到二级标准以上的比例在61.8%－72.1%之间，低于全国平均水平，全省PM2.5年均浓度值（58微克）距二级标准（35微克）还有不小差距，臭氧超标问题日益突出。流域性水污染问题尚未得到根本解决，主要湖库富营养化特征依然明显，部分入江入海河流污染较为严重，近岸海域水环境质量呈下降趋势，部分城市河道整治成果脆弱。土壤污染状况底数不清，污染程度及分布情况不明；历史遗留污染地块隐患重重，问题不断显现，治理修复和再开发利用不当引发的群体性事件时有发生。农药化肥面源污染、畜禽养殖污染问题仍然较为突出。

2．资源环境承载力不足。经济社会发展与环境承载能力不足的矛盾仍然尖锐，长期形成的以煤炭为主的能源结构、重化工占有相当比重的产业结构、国土开发强度较大的空间结构尚未实现根本转变。全省重工业企业数量占企业总数的62.9%，化工、火电、冶金等7大高耗能行业产值占全省工业总产值的1/3左右，水泥、粗钢、生铁、化学纤维产量都位居全国前列，一些高污染、高能耗企业没有退出市场，单位国土面积的污染排放强度明显高于全国平均水平。能源消费结构仍不合理，煤炭在一次能源消耗中的占比高达66.5%，煤炭消费总量位居全国第二，单位国土面积的耗煤量是全国平均水平的10倍。全省土地开发强度高达20.99%，居全国各省（区）首位，苏南部分地区已接近国际公认的30%警戒线。产业布局不合理，部分工业园区和工业企业周边存在饮用水水源地、居民区等环境敏感目标。

3．生态系统退化趋势明显。生态空间退缩，城市边界不断扩张，耕地、园地、林地、草地、水域等五大类生态用地被挤占。人均耕地面积下降至0.86亩，远低于全国1.51亩的人均水平，人均森林面积0.36亩，是全国平均水平的16%。生态系统功能下降，生态空间破碎化趋势加剧，人为干预使一些地方天然水系遭到破坏，支流支浜滞流、断流，湖泊河网调蓄能力下降，自然湿地面积减少，生态服务功能弱化。生物多样性面临严重威胁，野生动植物生境分布区日益缩小，栖息地破碎化严重，水生生态系统健康受到胁迫，水生生物群落结构趋于单一化，呈现清洁敏感物种减少、耐污物种增多的变化趋势。岸线开发强度高，长江干流岸线利用率达到53.5%，海岸线未能得到充分有效保护，局部近岸海域生态功能退化。

4．环境风险隐患日益凸显。环境风险企业面广量大，国务院安委会确定的60个危险化学品安全生产重点县（市、区）就有11个，环境风险企业总数居全国第1。不少企业沿江、濒海、环湖或位于敏感区域，近水靠城，特别是沿海一些化工园区，入区项目规模小、档次低、污染重。饮用水安全形势严峻，长江全线有30个饮用水水源地，沿江分布了24个化工园区、129个排污口、187座危险化学品码头，主要饮用水水源地同各类重污染源集中区、排污口交错分布。危化品运输量持续攀升，每年危化品运输量超过2亿吨，石油类、有毒有害物质时有检出，保障饮用水安全压力巨大。危险废物焚烧填埋处置能力存在较大缺口，超期超量贮存危险废物的环境安全隐患日渐突出，危险废物非法转移和倾倒频发，成为突发环境事件的重要诱因。

5．环境监管能力不足。企业实现全面达标排放仍有较大差距，有些企业尚不能达到国家最新行业污染物排放标准要求，或仅主要污染物达标，未实现全要素达标。部分地区违法排污问题不同程度存在，一些企业甚至存在治污设施虚假运行、废水稀释或偷偷混入雨水口排放、私设暗管偷排直排、自动监控数据造假等恶意违法行为。环境管理技术手段不完善，淮河流域、长江流域考核断面中水质自动监测站数量少，大气环境监测设备不能满足区域传输监测和城市群联动监测需求。移动执法装备尚未在全省推广。基础工作对环境管理支撑不够，土壤、地下水污染防治工作存在污染底数不清、土壤环境质量状况不明等突出问题。尚未建成一企一档、动态更新的污染源监控平台。环境大数据还没有实现充分的共建共享，未发挥重要的管理作用。环境宣传手段较为单一，环境科技创新不足，环境基准和标准、污染成因及机理、预警及防控、环境政策效应等研究深度不够。

“十三五”期间主要任务之一为：强化畜禽养殖污染治理。以生态红线区域、国考省考断面周边地区及其他环境敏感脆弱地区为重点，依法划定畜禽养殖禁养区。全面完成禁养区内养殖场（小区）、养殖专业户关闭搬迁。强化畜禽养殖场规范管理，合理确定禁养区外养殖区域、总量、畜种和规模，2017年全面完成。全面清理整顿非法和不符合规范标准的养殖场（小区）、养殖专业户。到2017年、2020年规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%。加强畜禽粪便综合利用，到2020年，规模化养殖场（小区）畜禽粪便综合利用率达到98%。

“十三五”期间，污染减排与综合整治重点工程美丽乡村建设工程：2017年底，完成600个美丽乡村和绿化示范村建设。

农村环境综合整治工程：新增完成环境综合整治的建制村5000个。

农业面源污染防治工程：2017年底前，完成12个大型及100个中型灌区生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施建设。

畜禽养殖禁养区划定及整治工程：全面开展养殖业调查，摸清底数，列出禁养区需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场(小区、户)清单；完成对禁养区范围内畜禽规模养殖场(小区、户)的限期关闭或搬迁工作。

畜禽养殖限适养区整治工程：限适养区域所有养殖场(小区)采用清粪、环保垫料等清洁生产方式，建有完备的粪便、养殖废水及病死畜禽暂存设施，采取粪污生物消纳等综合利用配套措施，2020年，规模化养殖场（小区）治理率达到90%。

项目为规模化生猪养殖项目，严格控制排污，废水和固废综合处理，开展沼气工程，建有完备的粪便、养殖废水及病死畜禽暂存设施，采取粪污生物消纳等综合利用配套措施，并正常运行”等要求，满足江苏省“十三五”生态环境保护规划。

《灌南县“十三五”环境保护与生态建设规划》摘要

1、大力发展生态都市农业

充分发挥灌南科技人才优势，加快发展设施农业、生态农业、生物农业、智能农业和加工农业，重点培育生物种业、生物农业用品、生物食品、生物能源和环保、生物信息等产业，不断提高农业劳动生产率、资源利用率、土地产出率和综合效益。充分发挥苏北水乡的优势，积极发展休闲度假特色农业，挖掘农业的生态、休闲和文化教育等功能价值，为城市居民提供更大的休闲场地和亲农空间。

2、扩大优质农产品生产规模

大力推进生态农业生产基地、无公害农产品、绿色食品和有机食品种养殖基地建设，为城乡居民提供优质、安全的农产品，切实保障“米袋子”、“菜篮子”的有效供给和质量安全。到2020年，无公害、绿色和有机农产品“三品”种植面积占耕地比例达到65%；到2020年，提高生态环境水平，“三品”率稳定在75%以上。

3、实施农业清洁生产

加强农业面源污染防治。大力推广土壤改良技术，提升土壤有机质含量和养分水分保蓄能力。大力推广多种生态种养模式，建立生态种植模式，坚持土地用养结合，扩大绿肥种植面积，采用配方施肥技术，改善土壤肥力。推广使用高效、低毒、低残留农药及生物农药，全面推广测土配方施肥，鼓励使用有机肥或有机无机复混肥，实施农药化肥减施工程，减少农药化肥使用量。到2020年，化学氮肥和化学农药施用量比2015年分别下降5%和6%以上。

4、建立生态循环农业模式

进一步拓展农业循环产业链，探索种养结合、生态养殖、农业废弃物资源化利用等生态循环农业模式。大力推进大中型沼气工程、秸秆育菇基地及生物有机肥厂建设。推广规模化养殖场污染达标排放、池塘循环水养殖、规模化适宜密度的水产生态养殖和清洁化养殖等养殖业发展模式。加强农作物秸秆综合利用，提高农业废弃物综合利用率。到2020年，规模化畜禽养殖场畜禽粪便无害化处理与资源化利用率达到85%以上。

《江苏省生态空间管控区域规划》

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号），距离本项目较近的生态红线区为一帆河洪水调蓄区。

本项目与一帆河（灌南县）洪水调蓄区最近距离约为800米，不在红线区保护范围内。本项目选址与周边生态红线保护区位置关系表1.3-2及附图1.3-1。

综上，本项目的建设符合江苏省重要生态功能保护区规划，项目的建设地不在禁止开发区和限制开发区内。

《灌南县畜禽养殖禁养区划分方案》摘要

优化调整后，灌南县畜禽养殖禁养区共包括饮用水水源保护区禁养区、城镇居住区禁养区、湿地公园禁养区、通榆河禁养区等4种类型，包含17块区域，剔除重叠面积后总面积为64.42平方公里，占全县国土面积1029.88平方公里的6.26%。

经面积矢量化，灌南县4个饮用水源地禁养区面积为6.22平方公里。

畜禽养殖禁养区范围

（一）饮用水源地保护区畜禽养殖禁养区

灌南县集中式饮用水水源保护区禁养区分别是：灌南县北六塘河饮用水源地禁养区、灌南县地下水饮用水源地禁养区、灌南县通榆河田楼水源地禁养区、灌南县硕项湖水源地禁养区等4个饮用水水源保护区禁养区。

1、灌南县北六塘河饮用水源地禁养区

（1）禁养区范围

根据省政府《关于全省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2009]2号）精神，本次优化调整后，灌南县北六塘河饮用水源地保护区禁养区范围为北六塘河饮用水水源地一级保护区、二级保护区，具体范围是：灌南县北六塘河饮用水源地一级保护区范围：水域范围为取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围；陆域范围为一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。

灌南县北六塘河饮用水源地二级保护区范围：水域范围为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的；陆域范围为水域范围为二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。

（2）禁养区面积

经面积矢量化，灌南县北六塘河饮用水源地禁养区面积为2.10平方公里。

2、灌南县地下水饮用水源地禁养区

（1）禁养区范围

根据省政府《关于全省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2009〕2号）精神，本次优化调整后，灌南县地下水饮用水源地禁养区范围为灌南县地下水饮用水源地一级保护区、二级保护区，具体范围是：

灌南县地下水饮用水源地一级保护区范围：陆域面积为以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。

灌南县地下水饮用水源地二级保护区范围：陆域面积为饮用水源地一级保护区外，以各开采井为中心，半径300米的外围井的外接多边形区域。

（2）禁养区面积

经面积矢量化，灌南县地下水饮用水源地禁养区面积为0.28平方公里。

3、灌南县通榆河田楼水源地禁养区

（1）禁养区范围

根据省政府《关于同意句容市二圣水库水源地和灌南县通榆河田楼水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2018]54号）精神，本次优化调整后，灌南县通榆河田楼水源地禁养区范围为灌南县通榆河田楼水源地一级保护区、二级保护区，具体范围是：

灌南县通榆河田楼水源地一级保护区范围：水域面积为取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围；陆域面积为一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。

灌南县通榆河田楼水源地二级保护区范围：水域面积为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；陆域面积：二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。

（2）禁养区面积

经面积矢量化，灌南县通榆河田楼水源地禁养区面积为1.03平方公里。

4、灌南县硕项湖水源地禁养区

（1）禁养区范围

根据省政府《关于同意宜兴市油车水库水源地等6个县级以上集中式保护区划分方案的批复》（苏政复〔2017]101号）精神，本次优化调整后，灌南县硕项湖水源地禁养区范围为灌南县硕项湖水源地一级保护区、二级保护区，具体范围是：灌南县硕项湖水源地一级保护区范围：硕项湖外提脚内侧的整个水域和陆域范围。

灌南县硕项湖水源地二级保护区范围：一级保护区外延100米水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中，东侧以S326路为界（包括S326）。

（2）禁养区面积

经面积矢量化，灌南县硕项湖水源地禁养区面积为2.81平方公里。

（二）城镇居民区畜禽养殖禁养区

1、禁养区范围

灌南县城镇居民区禁养区范围为各镇城镇居民区。

2、禁养区面积

灌南县城镇居民区畜禽养殖禁养区范围及面积，灌南县城镇居民区禁养区面积为45.62平方公里。

（1）新安镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是新安镇城镇居民区。经矢量化，面积为23.67平方公里（与灌南县地下水饮用水源地畜禽养殖禁养区有0.28平方公里面积重叠）；

（2）堆沟港镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是堆沟港镇城镇居民区。经矢量化，面积为6.07平方公里；

（3）田楼镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是田楼镇城镇居民区。经矢量化，面积为3.33平方公里（与通榆河（灌南段）一级保护区畜禽养殖禁养区重叠面积0.72平方公里）；

（4）三口镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是三口镇城镇居民区。经矢量化，面积为1.74平方公里；

（5）百禄镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是百禄镇城镇居民区。经矢量化，面积为1.81平方公里；

（6）新集镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是新集镇城镇居民区。经矢量化，面积为1.02平方公里；

（7）李集镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是李集镇城镇居民区。经矢量化，面积为3.03平方公里；

（8）孟兴庄镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是孟兴庄镇城镇居民区。经矢量化，面积为0.87平方公里；（9）汤沟镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是汤沟镇城镇居民区。经矢量化，面积为2.33平方公里；

（10）张店镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是张店镇城镇居民区。经矢量化，面积为1.28平方公里；

（11）北陈集镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是北陈集镇城镇居民区。经矢量化，面积为0.47平方公里。

（三）湿地公园禁养区

1、禁养区范围

江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围。

2、禁养区面积

经面积矢量化，江苏灌南硕项湖省级湿地公园畜禽养殖禁养区面积为1.79平方公里。

（四）通榆河（灌南段）禁养区

1、禁养区范围

通榆河（灌南段）一级保护区，南至灌河响水交界处，北至新沂河南堤的通榆河及其两侧各一公里范围。

2、禁养区面积

经面积矢量化，通榆河（灌南段）畜禽养殖禁养区面积为13.96平方公里，其中田楼镇境内面积12.62平方公里、三口镇境内面积1.34平方公里。与田楼镇城镇居民区畜禽养殖禁养区重叠面积0.72平方公里，与灌南县通榆河田楼水源地禁养区重叠面积1.03平方公里。

根据调查距离本项目较近的是百禄镇城镇居民区畜禽养殖禁养区。范围是百禄镇城镇居民区，西至西环路，东至唐响河，北至杨广环镇北路，南至南环路。经矢量化，面积为1.81平方公里。本项目不在灌南县畜禽养殖禁养区范围内，属于适养区，符合要求。

项目与禁养区规划图位置关系见附图2.4-1。

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）相符性分析

文件内容摘录如下：项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。

项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。

项目选址不在禁养区范围内，符合灌南县城市总体规划，与居民集中区位置满足规范要求，满足大气环境防护距离要求，另外养殖场采用干清粪工艺，干粪便与沼渣用于制作有机肥料，沼液还田利用，项目建设符合环办环评[2018]31号要求。

《市政府办公室关于印发连云港市畜禽养殖废弃物资源化利用实施意见的通知》（连政办发〔2018〕151号）相符性分析

文件主要内容摘录：到2020年，科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系基本建成，全市畜禽粪污综合利用率达78%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上，规模养殖场（小区）治理率达90%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达100%。

本项目粪污综合利用率达100%，配套完善粪污治理及利用装置，符合文件要求。

病死猪处置相关规定

根据关于印发《江苏省病死猪及病害猪产品无害化处理管理办法》的通知（苏农规〔2020）1号）的规定：

第六条  各地要建立病死猪及病害猪产品跨区域收集、转运和处理的运行机制。未建无害化处理中心（场）的，应当由县级农业农村部门及无害化处理中心（场）签订委托处理协议，并配套建设收集网点、暂存设施或委托第三方购置收集、运输一体化的专用车辆做好收集、转运等工作。大型养殖企业要建立无害化处理移交点，对按规定配备无害化处理设施设备并经当地农业农村部门备案的，可在动物卫生监督机构的监督指导下自行处理。

本项目不建设无害化处理车间，病死猪处理委托牧原十六场进行无害化处理。

危险废物处置相关规定

根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目危险废物主要为针头等医疗废物（HW01/900-001-01），建设单位须委托有资质的单位进行无害化处理。

危险废物要严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，严格执行《危险化学品安全管理条例》，运输委托有危险货物运输资质的单位进行，制定产品的安全技术说明书与安全标签，并在包装容器上加贴。加强各种外运固废的运输管理，防止在运输过程中沿途丢弃和遗漏。

环境保护目标

根据现场调查，项目周边村已经实现市政供水，未见分散式地下水饮用水井。本项目评价范围内主要环境保护目标详见表2.5-1和图2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 相对坐标 | 方位 | 厂界最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 高港十组 | 1064 | 3195 | N | 2200 | 30人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 |
|  | 小李庄 | 474 | 2710 | N | 1860 | 50人 |  |
|  | 新沟 | 1497 | 2936 | NE | 2140 | 50人 |  |
|  | 小东村 | 1471 | 2280 | NE | 1750 | 100人 |  |
|  | 曹洼子 | 1904 | 2241 | NE | 2060 | 500人 |  |
|  | 响连村 | 1241 | 2096 | NE | 1310 | 120人 |  |
|  | 高港村 | 979 | 1834 | NE | 1080 | 100人 |  |
|  | 前高港 | 966 | 1598 | NE | 743 | 30人 |  |
|  | 潘圩 | 940 | 1427 | NE | 260 | 150人 |  |
|  | 屈东四组 | 1176 | 837 | NE | 440 | 30人 |  |
|  | 小吴庄 | 1228 | 680 | E | 520 | 40人 |  |
|  | 屈东村 | 1163 | 63 | E | 650 | 300人 |  |
|  | 周响村 | 2015 | 326 | E | 1370 | 500人 |  |
|  | 周沟村 | 1805 | 431 | E | 1190 | 400人 |  |
|  | 周沟 | 1622 | 142 | E | 1030 | 50人 |  |
|  | 小西庄 | 1307 | -370 | SE | 1140 | 20人 |  |
|  | 央圩庄 | 1504 | -147 | SE | 1080 | 40人 |  |
|  | 房湾村 | 297 | -829 | S | 490 | 500人 |  |
|  | 屈西村 | -70 | -579 | S | 660 | 300人 |  |
|  | 南房村 | 1845 | -1917 | SE | 2730 | 300人 |  |
|  | 小沟荡 | 1412 | -2075 | S | 2620 | 200人 |  |
|  | 小窑三组 | -569 | -947 | SW | 1310 | 20人 |  |
|  | 小窑乡 | -1539 | -1878 | SW | 2270 | 100人 |  |
|  | 胡刘庄 | -1644 | -1248 | SW | 1860 | 80人 |  |
|  | 陡湾村 | -2313 | -868 | SW | 2390 | 300人 |  |
|  | 马圩 | -2103 | -619 | SW | 1970 | 100人 |  |
|  | 石桥 | -2156 | 706 | W | 1880 | 150人 |  |
|  | 十三丁 | -2549 | -929 | W | 2430 | 20人 |  |
|  | 屈荡 | -411 | 1309 | NW | 550 | 30人 |  |
|  | 高港七组 | -293 | 1546 | NW | 793 | 20人 |  |
|  | 前河 | -1002 | 1204 | NW | 1060 | 30人 |  |
|  | 小南村 | -1448 | 1401 | NW | 1470 | 160人 |  |
|  | 小南六组 | -1841 | 1965 | NW | 2050 | 80人 |  |
|  | 东圩 | -1605 | 2490 | NW | 2240 | 50人 |  |
|  | 南华三组 | -975 | 2634 | N | 2150 | 50人 |  |
|  | 南华村 | -438 | 2870 | N | 2160 | 600人 |  |
| 地表水 | 唐响河 | / | / | E | 3000 | 小河 | （GB3838-2002）中Ⅲ类 |
|  | 一帆河 | / | / | W | 800 | 小河 |  |
| 地下水 | 场区周边 | / | / | 场区内及场区外范围小于6km2的地下水 | GB/T14848-2017Ⅲ类水体 |
| 声环境 | 声环境 | / | / | 场界外200m范围内 | GB3096-2008中1类标准 |
| 生态环境 | 场区周边 | / | / | 项目所在地周边500m范围内 | / |
| 土壤 | 场区周边 | / | / | 建设项目场内及场外0.05km范围内 | （GB15618-2018）农用地标准 |

注：坐标（x,y）是以五场左下角（0,0）为参照的相对坐标。

环境功能区划

本项目位于灌南县百禄镇屈东村，根据灌南县环境功能区划可知：

（1）大气环境功能区划

项目区大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（2）水环境功能区划

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目所在区域地表水为一帆河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域无明确地下水划类，本次环评按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准进行质量评价。

（4）声环境功能区划

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

（5）土壤环境功能区划

本项目土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。

建设项目工程分析

现有工程基本概况

企业总体概况

江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目位于江苏省灌南县百禄镇屈东村，占地面积347亩（231333.35m2），现有员工46人。项目内容主要包括养殖区、配套设施区和办公生活区，保育育肥一体舍104个，配套设施区主要包括沼气池等，办公生活区主要包括办公室、宿舍、食堂等生活设施。

《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目环境影响报告书》由重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制，于2018年4月4日通过灌南县环境保护局审批（灌环审[2018]19号），于2020年5月17日通过环保三同时验收。

根据《江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告》及其验收意见，五场实际建设有104个保育育肥一体舍，1座314m3收集池，1个145062m3沼液储存池和1个15432m3黑膜沼气池，实际建设时沼气燃烧方式为火炬燃烧；猪粪和沼渣在厂内固粪处理区暂存，定期运至牧原实业有机肥厂制作有机肥；病死猪依托灌南牧原十六场进行无害化处理。

现有批复项目主体工程及产品方案见表3.1-1。

表3.1-1 场区已批项目主体工程及产品方案

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 批复规模（头） | 实际建设规模（头） | 年运行时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出栏量 | 育肥猪 | 100000 | 100000 | 8760 | 已建成，已验收 |
| 2 | 存栏量 | 保育猪 | 16000 | 16000 |  | 已建成，已验收 |
| 3 |  | 育肥猪 | 33000 | 33000 |  | 已建成，已验收 |

现有项目主要原辅材料及设备

项目主要原辅料消耗及设备情况见表3.1-2和表3.1-3。

表3.1-2 项目主要原辅料消耗

| 类别 | 物料名称 | 环评设计年用量t/a | 实际年用量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 猪饲料 | 28762 | 25885.8 |
|  | 消毒剂 | 1.1 | 1.0 |
|  | 脱硫剂 | 0.16 | 0.15 |
|  | 菌种 | 1.0 | 1.0 |
|  | 各种疫苗 | 视猪只饲养情况而定 | 视猪只饲养情况而定 |

表3.1-3 项目主要生产设备

| 序号 | 工段 | 所在位置 | 设备 | 环评数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 500头一体舍（31.95*14） | 饲料罐 | 饲料罐60个，风机400个 饮水器800个 | 18个 |
| 2 |  |  | 风机 |  | 108个 |
| 3 |  |  | 饮水器 |  | 126个 |
| 4 |  | 500头一体舍（27.75*16.24） | 饲料罐 |  | 8个 |
| 5 |  |  | 风机 |  | 48个 |
| 6 |  |  | 饮水器 |  | 56个 |
| 7 |  | 600头一体舍（37.08*14） | 饲料罐 |  | 80个 |
|  |  |  | 风机 |  | 480个 |
|  |  |  | 饮水器 |  | 560个 |
| 8 | 生产区 | / | 装猪台 | 1套 | 1套 |
| 9 |  | / | 水罐 | 1台 | 1台 |
| 10 | 污染治理工程 | 收集池 | 管道泵 | 1台 | 1台 |
| 11 |  | 粪污处理区 | 电磁流量计 | 1台 | 1台 |
| 12 |  |  | 潜污泵 | 6台 | 6台 |
| 13 |  |  | 双吸泵 | 1台 | 1台 |
| 14 |  |  | 潜水搅拌 | 1台 | 1台 |
| 15 |  |  | 两相流泵 | 1台 | 1台 |
| 16 |  |  | 真空罐 | 1台 | 1台 |
| 17 |  |  | 固液分离机 | 1台 | 1台 |
| 18 | 场区 | 供电房 | 控制柜 | 1套 | 1套 |

场区现有主要建、构筑物情况

场区现有已建主要建、构筑物情况见表3.1-4。

表3.1-4 原有项目主体工程、公用工程及辅助工程建设情况表

| 类别 | 工程名称 | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保育育肥一体舍 | 保育育肥一体舍104个，500头16个，单体面积31.95*14，500头8个，单体面积27.75*16.24，600头80个，单体面积37.08*14，面积增加8%。 |
|  | 洗澡间 | 共6套，建筑面积239.95m2 |
|  | 装猪台 | 共1个，建筑面积约239.47m2 |
| 辅助工程 | 蓄水池 | 2个，生活区与生产区各1个，建筑面积约144m2 |
|  | 消毒通道 | 共1个，建筑面积63m2 |
|  | 门卫房 | 1个，建筑面积约215.55m2 |
|  | 环保值班室 | 1个，建筑面积约122.5m2 |
|  | 休息间 | 1个，建筑面积约101.5m2 |
|  | 宿舍 | 共1栋，一栋2层，建筑面积约2494m2 |
|  | 餐厅厨房 | 1F，建筑面积约283.5m2 |
|  | 办公 | 办公1栋，建筑面积约73.5m2 |
| 储运工程 | 仓库 | 1F，建筑面积约147m2 |
|  | 运输 | 运输车辆用于运输生猪及生产原料等 |
| 公用工程 | 给水 | 自备井，供水能力约25m3/h |
|  | 排水 | 养殖废水和生活污水经黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥利用 |
|  | 供电 | 来自市政电网 |
|  | 绿化 | 绿化面积为11566.67m2，绿化率5% |
| 环保工程 | 废气处理装置 | 猪舍安装排气扇、轴流风机 |
|  |  | 油烟净化装置+屋顶1.5米高排气筒 |
|  |  | 沼气为火炬燃烧 |
|  | 废水处理 | 黑污水处理系统1套，采用黑膜沼气池处理工艺，其中黑膜沼气池1座，容积15432m3；配套建设收集池1座，容积314m3。猪尿、猪舍清洗水与生活污水混合后通过黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥还田 |
|  | 固废 | 病死猪依托灌南牧原农牧十六场无害化处理 |
|  |  | 生活垃圾由环卫部门定期清运 |
|  | 噪声 | 采用隔音、消声等措施 |
|  | 风险 | 沼液储存池1个，容积145602m3，位于场区南部 |

现有项目生产工艺

生产工艺流程及产污环节见图3.1-1。

图3.1-1  生猪养殖工艺流程

工艺流程简述：

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。本项目场区不包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仅包含仔猪保育阶段、生长育肥阶段。本项目养殖工艺流程如下：

（1）仔猪保育阶段

仔猪由江苏灌南牧原农牧有限公司其它猪场运来转入保育阶段。这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

（2）生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

现有项目污染防治措施汇总

1、废水排放及防治措施

场区排水系统实施清污分流、雨污分流，雨水排入雨水管网；猪尿及猪舍冲洗废水等进入黑膜沼气池处理后，沼液作为农肥综合利用，不外排。黑膜沼气池现状运行稳定。

项目废水具体排放及治理措施见表3.1-5。

表3.1-5 项目废水排放及防治措施

| 类别 | 废水来源 | 污染物 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 生产废水 | 猪舍清洗废水 | 生猪养殖 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 黑膜沼气池发酵处理 | 黑膜沼气池发酵处理 | 作为农肥综合利用 |
|  | 猪尿 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |  |  |  |
| 生活污水 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |  |  |  |

2、废气处理措施

（1）有组织废气

本项目食堂按照“小型餐饮”的标准设置油烟净化设施，食堂油烟经静电式油烟分离器处理后由高于屋顶1.5m的排气筒排放。

（2）无组织废气

本项目无组织恶臭主要来源猪舍、沼渣堆场等。控制恶臭主要采取以下措施：①合理设计通风系统和养殖房舍；②加强猪舍通风换气、及时清洗猪舍；③强化猪舍消毒措施；④科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂；⑤加强猪场绿化；⑥向猪舍及沼渣堆场喷洒植物型除臭剂。

表3.1-6  废气排放及防治措施

| 产污环节 | 污染物名称 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 猪舍 | NH3、H2S、臭气 | 加强绿化、四周喷洒除臭剂、消毒剂 | 加强通风换气，在猪舍单元风机出口建设除臭墙和喷淋水洗系统，去除恶臭污染物 |
| 粪污治理区 | NH3、H2S、臭气 | 加强绿化、四周喷洒除臭剂、消毒剂 | 固粪处理区设除臭喷淋装置、沼渣堆场封闭、四周喷洒除臭剂、消毒剂；黑膜沼气池喷洒除臭剂、加强绿化 |
| 沼气燃烧 | SO2、NOX | 沼气热水炉燃烧经8m高排气筒排放 | 经过脱水、脱硫处理，直接通过火炬燃烧排放 |
| 食堂 | 食堂油烟 | 静电油烟分离器，由专用烟道于屋顶1.5m排气筒排放 | 静电油烟分离器，由专用烟道于屋顶1.5m排气筒排放 |

（3）噪声防治措施

项目产生噪声的设备主要为风机、水泵等。具体内容及治理设施见表3.1-7。

表3.1-7 主要噪声源及防治措施

| 序号 | 设备名称 | 所在车间 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 排风机 | 猪舍 | 隔声、消声 | 已按环评要求处理 |
| 2 | 各种泵类 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 3 | 风机 |  | 隔声、减震 |  |
| 4 | 猪活动噪声 |  | 隔声 |  |
| 5 | 抽吸泵 | 黑膜沼气站 | 隔声、消声 |  |
| 6 | 进料泵 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 7 | 提升泵 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 8 | 污泥泵 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 9 | 圆筒初清筛 | 原料暂存间 | 基础减震、隔声 |  |
| 10 | 风机 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 11 | 双桨叶混合机 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 13 | 旋转分配器 |  | 基础减震、隔声 |  |
| 14 | 空压机 |  | 基础减震、隔声 |  |

（4）固体废物

项目固废产生及处理情况见表3.1-8。

表3.1-8 固体废弃物及其处理情况

| 固废名称 | 产生源 | 环评预计产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际处理情况 |
| 猪粪 | 饲养过程 | 7188.75 | 固液分离后堆肥作为有机肥 | 在场内固粪处理区堆肥发酵后暂存，根据储存情况，定期，运送至牧原实业有机肥厂制作有机肥 |
| 沼渣 | 沼气发酵 | 2873.5 | 堆肥作为有机肥 |  |
| 病死猪 | 饲养过程 | 68.7 | 委托灌南鸿达畜禽无害化处理公司进行无害化处理 | 运送至十六场进行无害化处理 |
| 医疗废物 | 防疫治疗 | 0.50 | 委托光大环保（连云港）废弃物处理有限公司进行处理 | 按环评要求处理 |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 8.4 | 环卫部门清理 | 按环评要求处理 |
| 废脱硫剂 | 沼气净化 | 0.25 | 厂家回收 | 河南冠源环保工程有限公司处理 |

（5）地下水及土壤污染治理措施

项目污染区主要为养殖区、堆肥发酵区、污水处理区、沼液储存池、危废暂存间等。一般防渗区：对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化；重点防渗区：在清场夯压的基础上沼液储存池采用HDPE膜+混凝土防渗，污水处理区、养殖区、堆肥发酵区等采用混凝土防渗。场区具体防渗措施见下表。

表3.1-9 场区防渗措施一览表

| 序号 | 项目 | 环境保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池采取黏土层+HDPE膜+防渗砂浆及混凝土防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用粘土层+防渗砂浆及混凝土防渗 |
| 3 | 黑膜沼气池 | 污水处理系统地面积池底、池壁采用混凝土防渗，严格做好防渗措施；黑膜沼气池：清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗 |
| 4 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三面设置不低于1m的围堰，防止雨水进入造成下溢流污染，同时暂存区池底采用粘土层+防渗砂浆及混凝土防渗处理 |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |
| 6 | 场区污水管网及沼液输送管线 | 按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |
| 7 | 危废暂存间 | 采用粘土层+HDPE+防渗砂浆及混凝土防渗 |
| 8 | 其他区域 | 粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 |

污染物排放及达标情况

（1）废气

根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司（编号：HR20032403）监测结果，项目产生无组织废气中氨气、硫化氢的厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准，无组织粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准值。

表3.1-10 无组织废气监测结果统计表

| 检测日期 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果（mg/m³） | 标准（mg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向G1 | 下风向G2 | 下风向G3 | 下风向G4 |  |  |
| 2020.03.30 | 氨 | 第一次 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | ND | 0.002 | ND | ND | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | DN | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 第一次 | 11 | 13 | 13 | 13 | 70 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 11 | 14 | 13 | 14 |  |  |
|  |  | 第三次 | 11 | 14 | 13 | 14 |  |  |
| 2020.03.31 | 氨 | 第一次 | 0.06 | 0.010 | 0.08 | 0.10 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |  |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | ND | 0.002 | ND | ND | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | 0.002 |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 第一次 | 12 | 14 | 14 | 13 | 70 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 12 | 13 | 13 | 14 |  |  |
|  |  | 第三次 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |

（2）噪声

根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司（编号：HR20032403）监测结果，五场厂界噪声各测点昼间/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

表3.1-13 厂界噪声监测结果统计表

| 点位编号 | 点位名称 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.03.30 | 2020.03.31 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 厂界东 | 43.5 | 38.2 | 44.8 | 38.6 |
| N2 | 厂界南 | 42.7 | 35.8 | 42.6 | 35.7 |
| N3 | 厂界西 | 44.8 | 36.9 | 43.7 | 36.1 |
| N4 | 厂界北 | 45.4 | 38.8 | 45.8 | 38.4 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准 | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有项目污染物排放情况

项目各项废水进入黑膜沼气池处理后，沼液作为农肥综合利用，所有废水均不外排。固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。沼气经火炬燃烧后废气无组织排放，无组织不核算总量。根据验收监测结果，无组织废气氨气、硫化氢的厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准值。

沼液还田及相关监测

一、沼液检测

企业沼液按环评要求正常还田，沼液通过企业自建管网送至田间，企业每次沼液还田之前对沼液进行检测，确定沼液中氮磷的含量。根据灌南牧原五场沼液检测结果，氨氮浓度为1100mg/L左右，总磷的浓度为30 mg/L左右。

二、消纳田地土壤及地下水的自行监测

企业每年委托监测单位对消纳田地的土壤及地下水进行跟踪监测，杜绝沼液还田对土壤和地下水产生次生污染。根据灌南牧原五场沼液消纳田地的土壤及地下水的监测报告，通过严格控制沼液的还田数量和频率，沼液还田未对沼液消纳田地的土壤及地下水产生污染。

三同时落实情况

五场实际建设有104个保育育肥一体舍，1座314m3收集池，1个145062m3沼液储存池和1个15432m3黑膜沼气池，实际建设时食堂用剩部分沼气通过火炬燃烧；猪粪和沼渣在厂内固粪处理区暂存，定期运至牧原实业有机肥厂制作有机肥；病死猪依托灌南牧原十六场进行无害化处理。灌南五场生猪养殖项目已经于2020年5月17日通过环保三同时验收，验收意见见附件。

批建相符性调查

根据上表可知，项目主要变动情况如下：

（1）原环评中项目设置保育舍20个、育肥舍40个，实际建设时，项目设置104个保育育肥一体舍；

（2）原环评中沼气的利用方式为沼气热水炉，实际建设时，沼气燃烧方式为火炬燃烧；

（3）原环评中项目设置1个314m3收集池、1个9900m3黑膜沼气池、1个89100m3沼液储存池，实际建设时，收集池容积314m3、黑膜沼气池容积15432m3、沼液储存池容积14506m3；

（4）原环评中猪粪和沼渣一起进入堆肥区进行堆肥发酵，制作有机肥；病死猪尸体近期委托灌南鸿达畜禽无害化处理公司进行无害化处理，待江苏灌南牧原农牧有限公司十六场建成后，交由十六场配套的病死猪无害化处理工程处理，实际建设时，猪粪和沼渣在场内固粪处理区暂存，根据储存情况，定期运至牧原实业有机肥厂制作有机肥；病死猪依托十六场进行无害化处理。

变动原因如下

（1）正常养殖方式是仔猪先在保育舍进行保育，到一定日龄后转到育肥舍进行育肥，建成一体舍之后，减少了转猪的环节，避免生猪和外环境接触，减少生猪感染的几率，有利于防控非洲猪瘟。

（2）因项目产生的沼气量受季节影响过大，沼气热水炉在冬天不能起到效果，夏天温度过高不用沼气热水炉，且沼气利用不当易造成环境风险，故场内未建设沼气热水炉。沼气经过脱水、脱硫处理，直接通过火矩燃烧排放，可更安全有效处理沼气。

（3）因灌南六场场地建设条件的局限性，对项目建设规划进行调整，灌南五场沼液储存池容积由原规划的89100m3变为145602m3，灌南6场沼液储存池容积由原规划的28756m3变为12044m3，2个场沼液储存池总容积由117856m3为157646m3，以管道进行联通。灌南五场和六场沼液产生量分别为280m3/d、140m3/d，现有2个沼液储存池容积可满足2个场375天的储存需求。

（4）灌南5场黑膜沼气池容量由9900m3变为15432m3，厌氧发酵周期由32天变为55天，厌氧发酵效果更充分。

（5）考虑到有机肥堆肥发酵过程中产生恶臭污染物，为减少项目运营对周边环境及居民健康的不利影响，灌南六场产生的粪便和沼渣在场内暂存后，定期运至牧原实业有机肥厂制造有机肥；灌南十六场已建成运营，故项目运营过程中产生的病死猪依托十六场进行无害化处理。

以上变动不新增污染因子，不增加污染物排放量，未导致不利环境影响显著增加，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），项目此次变动不属于重大变动。

在建设、验收过程中的所有变动均已经纳入环保三同时验收，具体内容见验收附件。

存在的环境问题及“以新带老”措施

根据现场踏勘，场区需完善例行监测等，“以新带老”措施如下：

1、改扩建项目提出例行监测计划，完善企业运行过程中的环境管理；

2、加强厂区内环境管理，做好厂内清洁卫生。

扩建项目概况

建设项目基本情况

（1）项目名称：江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目；

（2）项目性质：扩建；

（3）建设单位：江苏灌南牧原农牧有限公司；

（4）项目地址：江苏省连云港市灌南县百禄镇屈东村；

（5）占地面积：新增195亩（130000.65m2）；

（6）员工人数：新增23人；

（7）工作制度：实行白班8小时工作制度，年生产天数365天；

（8）项目投资：5100万元；

（9）行业类别：一、畜牧业畜牧业—畜禽养殖场、养殖小区。

建设项目产品方案及建设内容

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》中对畜禽养殖场的规模分级，集约化畜禽养殖场，猪存栏数≥3000头为I级养殖场，500头<猪存栏数<3000头为II级养殖场，本项目存栏量为45000头，其中保育猪40000头，育肥猪5000头，属于I级养殖场。

建设项目产品方案情况详见表3.2-1。

表3.2-1  建设项目产品方案一览表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 设计能力（头） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存栏量 | 保育猪 | 40000 | 8760 |
| 2 |  | 育肥猪 | 5000 |  |
| 3 | 出栏量 | 商品猪 | 50000 |  |

本项目总占地面积130000.65m2，新建猪舍72栋（其中保育舍64栋、育肥舍8栋，饮水器1728套（其中保育舍设置饮水器1536套、育肥舍设置饮水器192套），设置自动化投喂设施和清粪设施，建设生活区、环保工程区等辅助用房，配套建设黑膜沼气池、电气、给排水、消防、道路、绿化等设施。

本项目主辅工程、公用工程、环保工程均为新增。项目组成详见下表3.2-2。

表3.2-2  扩建项目组成一览表

| 工程名称 | 工程 名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 猪舍 | 保育舍 | 共64个，单体面积37.98*7.0，建筑面积265.86m2 保育舍设置饮水器1536套 |
|  |  | 育肥舍 | 共8个，单体面积37.1*14.0，建筑面积519.4m2 育肥舍设置饮水器192套 |
|  | 罐基 | 共42个，单体面积2.2*2.2，建筑面积约4.84m2 |
| 辅助工程 | 综合门卫 | 1个，建筑面积约274.5m2 |
|  | 宿舍 | 共1栋，一栋2层，建筑面积约1743m2 |
|  | 洗澡间 | 18个，其中16个，单体面积11*5.36，建筑面积约58.96m2；其中2个，单体面积9.7*3.52，建筑面积约34.144m2； |
|  | 销售区 | 1个，单体面积10*5，建筑面积约50m2 |
|  | 环保值班室 | 共1个，建筑面积125.28m2 |
|  | 烘干房（车辆清洗） | 共1个，建筑面积79.2m2 |
|  | 高压冲洗房 | 共4个，单体建筑面积20m2 |
|  | 仔猪转运间 | 共1个，单体建筑面积21.69m2 |
| 储运工程 | 储存区 | 病死猪暂存间 | 建筑面积约20m2 |
|  |  | 危废暂存间 | 建筑面积约25m2 |
|  |  | 固粪处理区 | 共1个，建筑面积728m2，固粪处理区全密闭，出风口安装除臭墙 |
|  | 运输 | 饲料供应 | 成品，外部运输 |
| 公用 工程 | 供水 系统 | 年用水量约为80353.68m3/a | 自备井，取自地下水，供水能力约25m3/h |
|  | 排水 系统 | 养殖及生活废水 41672.83m3/a | 经黑膜沼气池处理后，沼液还田利用 |
|  | 供电 系统 | 年用电量约为50万kW·h | 来自市政电网 |
| 环保 工程 | 废水 处理 | 雨污分流、粪污水处理工程 | 沼液储存池容积32431m3，黑膜沼气池容积6136m3。猪尿、猪舍清洗水 与生活污水混合后通过黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥还田 |
|  | 废气 处理 | 猪舍及粪污区废气 | 猪舍和固粪处理区全密闭，出风口安装除臭墙 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置+专用烟道 |
|  |  | 沼气脱硫 | 建设脱硫装置 |
|  | 固废 处理 | 猪粪 | 固液分离后固态猪粪在固粪处理区堆肥发酵，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂 |
|  |  | 废脱硫剂 | 更换时由厂一回收带走，不在厂内储存 |
|  |  | 医疗废物 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 垃圾间 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 |
|  |  | 病死猪暂存区 | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，每日运输到灌南十六场无害化处理 |
|  | 噪声 治理 | 猪舍噪声 | 厂房隔声、加强猪舍周围绿化等降噪设施 |
|  |  | 风机、泵类等 | 加装隔声罩、减振垫等降噪设施 |
|  | 绿化 | 场区内绿化 | 绿化面积为9000m2，绿化率2.5% |
|  | 风险 | 沼液储存池 | 共1个，容积共32431m3 |

扩建项目原材料使用情况

类比其他养猪场现状，项目生产用饲料消耗情况详见下表。

表3.2-3  扩建项目猪厂原料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 运输方式 | 供给方式 | 储存方式 | 规格及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪饲料 | 15330t/a | 汽车 | 灌南牧原配套饲料厂提供 | 由饲料车拉到场区，由饲料车打进料罐 | 玉米、麸皮、豆粕、磷酸氢钙、鱼粉和微量元素铁、锰、铜、锌等 |
| 2 | 消毒剂 | 1.0t/a | 汽车 | 外购 | 运送至场区消毒间内 | —— |
| 3 | 各种疫苗 | 视猪只饲养情况而定 | 汽车 | 外购 | 玻璃瓶或塑料袋密封保存 | 免疫内容：猪瘟、猪喘气病、蓝耳、口蹄疫等 |
| 4 | 脱硫剂 | 0.147t/a | 汽车 | 外购 | 塑料袋密封保存 | —— |

公用及辅助工程

供暖

1、猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

2、通风热交换系统

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

给排水

1、给水系统

项目建成后，年新鲜水用量为80353.68m3/a（9.17m3/h），项目水源全部由场区自备井供应，单井出水量约为25m3/h，可满足项目用水需求。

2、排水系统

本工程采用雨污分流、清污分流排水系统，场区内雨水经雨水管网排入附近河流。生产及生活污水经场内污水管网汇总后经黑膜沼气池处理后作为农肥综合利用。项目雨污水管网图见图3.2-1。

供电

扩建项目年用电量约为50万kW·h，用电来自于市政电网。

降温通风系统

项目拟在夏季对全场猪舍采用喷雾降温装置降温，主要原理：在猪舍内架设带有小孔的塑料软管，从水管中喷出水雾对猪舍进行喷雾降温。降温由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，喷出的水雾基本全部蒸发，降温过程不产生废水。

车辆冲洗区

车辆进入场区须对车辆进行消毒，采用喷雾+烘干的方式对进场车辆进行消毒清洗。

卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设消毒池，猪舍大门出入口处设置消毒池。

平面布置情况

项目主要构筑物包括猪舍区、配套设施区和办公生活区，猪舍区主要包括保育舍（64栋）、育肥舍（8栋）等养殖用房，配套设施区主要包括沼液储存池、黑膜沼气池等，办公生活区主要包括综合楼、员工洗澡间等生活设施。

猪舍分布于场区南侧、中部与北侧，生活办公及隔离区位于场区西北侧，销售区、车辆清洗区分布于场区中部，固粪处理区、沼液储存池、黑膜沼气池在场区南侧。根据现场踏勘，距离项目红线最近的居民为项目区东北侧260m的潘圩。项目平面布置图详见图3.2-2，卫生防护距离包络线见图3.2-3。

根据项目提供的平面布置图，项目区域主导风向为东北风，员工生活区位于项目西北面，处于主导风向的侧风向，布置合理。各污染源均位于主导风向的侧风向及下风向，且养殖区、环保配套设施区与办公生活区域有一定的隔离缓冲区，可以最大限度的减少恶臭对办公、生活区域的影响。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（不得小于400米），并应设在养殖场生活及生产管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。本项目设置固粪处理区，既满足储存堆场卫生防护距离又能减少对主场区以及周围居民区的影响。

建设后，场内各建、构筑物与相邻单位的建、构筑物的防火间距、场内各建筑物与场外道路的安全间距，均应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2012、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。同时，场内各建筑物之间的防火间距、与场内道路之间的间距、与场围墙间的间距也均应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2012、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。

建设项目周边环境概况

项目位于江苏省连云港市灌南县百禄镇屈东村，项目周边均为农田。建设项目周围环境概况详见附图2.5-1。

扩建项目主要生产设备

扩建项目主要生产设备见下表。

表3.2-4  扩建项目设备一览表

| 序号 | 工段 | 所在位置 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 保育舍（64栋） | 饲料罐 | 32个 |
| 2 |  |  | 风机 | 256个 |
| 3 |  |  | 饮水器 | 1536套 |
| 5 |  | 育肥舍（8栋） | 饲料罐 | 4个 |
| 6 |  |  | 风机 | 64个 |
| 7 |  |  | 饮水器 | 192套 |
| 13 | 生产区 | / | 罐基 | 42个 |
| 16 | 污染治理工程 | 粪污处理区 | 管道泵 | 10台 |
| 36 | 场区 | 供电房 | 控制柜 | 1套 |

扩建项目生产工艺流程及产污环节

图3.3-1  生猪养殖项目生产工艺流程

常年存栏猪45000头。生猪饲养过程中，猪饲料由牧原饲料厂提供，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，最低端设有排粪塞，定期将项目粪污储存池排空，粪尿由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。猪舍冲洗水及员工的生活污水也进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质堆肥发酵后，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂，液体进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼气用于食堂烧饭等生活用能，沼液经黑膜沼气池处理后，沼渣到固粪处理区进行堆肥，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂。本项目产生的废水及固废均能得到有效处置，最大限度地减少废水及固废对外环境的影响。

产污说明：

废气：主要为猪舍、沼液储存池、固粪处理区等产生的NH3、H2S以及沼气燃烧产生的SO2、NOX等。

废水：在养殖过程中主要有猪尿、猪舍冲洗废水及员工的生活污水产生。产生的废水经黑膜沼气池处理后综合利用，不外排。

固废：猪粪、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾等；猪粪进入粪污储存池后进行固液分离，类比其它牧原养猪场，猪粪可与沼渣一同在固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（含水率将至50%左右）后运送至牧原实业有机肥厂。

噪声：猪场生产过程中噪声主要来源于猪只叫声、供热暖风机的引风机噪声、粪污治理区水泵噪声等。

生猪养殖工艺流程

1、生产工艺流程

生产工艺流程见下图。

图3.3-2   生猪养殖工艺流程

2、工艺流程简述

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。本项目场区不包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仅包含仔猪保育阶段、生长育肥阶段。本项目养殖工艺流程如下：

（1）仔猪保育阶段

仔猪由牧原其它猪场运来转入保育阶段。这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

（2）生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

干清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图3.3-3    本项目干清粪工艺示意图

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场干清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的干清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该干清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

本项目干清粪工艺具有以下特点：

1、养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

2、养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

3、粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪运至固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（含水率将至50%左右）后运送至牧原实业有机肥厂，废水经厌氧发酵后沼液、沼渣综合利用，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

综上，根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式属于干清粪工艺的一种，详见图3.2-4所示。

图3.3-4  认可依据

粪污水处理工程

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目建设的粪污水处理措施。

工艺流程简述：采用“固液分离+厌氧发酵”工艺处理项目粪污水。

干湿分离段：采用“固液分离”工艺，粪污水通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（待水分将至50%左右）运至牧原实业有机肥厂；液体进入厌氧发酵段继续处理。

厌氧发酵段：采用黑膜沼气池对项目废水进行厌氧发酵处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期于场内沼液储存池中储存，不外排；猪粪进固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（含水率将至50%左右）后运送牧原实业有机肥厂；厌氧发酵产生的沼气经净化后综合利用。本项目污水处理工艺流程及产污环节图见图3.2-5。

图3.3-5   项目污水处理工艺流程图

堆肥段：固态猪粪进固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（待水分将至50%左右）后运送至牧原实业有机肥厂。

沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环法[2010]151号）中有关规定，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。沼气利用流程如图3.2-6。

图3.3-6    沼气利用流程及产污环节图

1、脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气，每1m3沼气约含水0.04kg。沼气自消化池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备。

2、脱硫（硫化氢的去除）

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》：沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。沼气脱硫一般有干法、湿法和生物法，本项目采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁。

干法脱硫是一种简易、高效、相对成本低的脱硫方法。干法脱硫的特点有：

①结构运行简单，使用方便；

②工作过程中无需人员值守，定期换料，可以进行塔内再生；

③无废水产生，节省了废水处理成本。

具体流程为在脱硫装置内放入填料，调料层铺上Fe2O3屑（或粉）和木屑混合物，沼气以低流速经过装置内填料层，硫化氢通过氧化铁填料时被氧化成单质硫，结晶留在填料层中，净化后气体供职工食堂使用，剩余沼气送至火炬燃烧，其中发生的反应方程式为：

Fe2O3·H2O + 3H2S     Fe2S3·H2O + 3H2O

Fe2O3·H2O + 3H2S     2FeS + S + 4H2O

经脱硫后沼气中硫化氢平均含量为0.003%（体积浓度）。而脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容积超过30%时，就要更新脱硫剂。

3、沼气产生情况

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222－2006）中的数据，理论上每去除1kgCOD约产生0.35m3沼气，根据牧原实际运营场区的生产情况可知，每去除1kgCOD约产生0.25m3沼气。项目进入黑膜沼气池的总废水量为39989.21m3/a，进入沼气池后COD浓度为14918.48mg/L，沼气池出水COD浓度为2983.7mg/L。沼气池对COD去除效率为80%，即477.26t/a（合1307.57kg/d），则沼气产量为119315.65m3/a（326.89m3/d）。夏季污水产生量比较大，因此夏季产生沼气量最大，其他季节产气量相近。夏季进入黑膜沼气池的废水量为149.89m3/d，其他季节进入黑膜沼气池的废水量为96.24m3/d，则夏季沼气产生量433.47m3/d，其他季节沼气产生量为273.38m3/d。

4、沼气利用方案

表3.3-1  沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 参数 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含量 | CH4 60%、CO2 35%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
| 2 | 密度（kg/m3） | 1.221 |
| 3 | 比重 | 0.944 |
| 4 | 热值（kJ/m3） | 21524 |
| 5 | 理论空气量（m3/m3） | 5.71 |
| 6 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 7 | 理论烟气量（m3/m3） | 8.914 |
| 8 | 火焰传播速度（m/s） | 0.198 |

本项目沼气中CH4含量为60%，根据沼气特性，可以作为炊事燃料。因此项目污水处理产生的沼气部分用作职工食堂炊事燃料，剩余沼气送至火炬燃烧。根据业主提供的资料，项目职工食堂人均沼气用量按0.5m3/d，项目劳动定员23人，项目食堂灶台沼气用量为4197.5m3/a（11.5m3/d）。

本项目污水处理产生的沼气量共119315.65m3/a（326.89m3/d），进行脱水、脱硫等净化处理后，一部分沼气（4197.5m3/a）送至职工食堂作为燃料直接利用，剩余沼气115118.15m3/a（315.39m3/d）送至火炬燃烧。

沼液储存池的容积、防渗措施

1、相关规定

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中6.2.2条规定：禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。

2、本项目沼液储存池的容积及相应的防渗措施

根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，此外沼液储存池容积还应预留降雨体积，灌南县近年最大小时降雨量为100mm/h，降雨历时2.5h。根据牧原公司设计资料，企业建设1座沼液储存池，有效容积32431m3，根据调查，按最大沼液产生量计算，本项目夏季沼液产生量为149.89m3/d，经计算可以贮存216天，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

防渗措施：沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。沼液储存池采用素土压实+1.5mmHDPE膜。HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

沼液利用

本项目沼液产生量为39989.21m3/a，全部用于农田施肥。本项目参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标以及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）沼液卫生学标准，经对照，本项目沼液中各指标能够满足标准要求。

本项目根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，输送管为PVC管，设置一条主干管和两条支管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm，可满足输送要求。在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。沼液用作基肥时不需要配清水，用作追肥时，在场区内利用清水稀释后，通过管网输送至田间，场区内水井可以满足配水所需清水量。

卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设消毒池，猪舍大门出入口处设置消毒池。

猪场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，具体按卫生部门规定执行。

清洁生产水平分析

清洁生产定性评价指标

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。由于国家尚未颁布畜禽养殖类清洁生产指标体系，因此，环评参照畜禽养殖类有关规范和标准的要求作为本项目清洁生产的指标。这六个方面的指标主要来源于：

（1）《家畜家禽防疫条例实施细则》；

（2）《畜禽养殖业污染防治技术规范》；

（3）《畜禽养殖污染防治管理办法》；

（4）《饲料和饲料添加剂管理条例》；

（5）《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》；

（6）无公害食品《畜禽饮用水水质》；

（7）《畜禽养殖业污染防治技术规范》。

综合以上各种规范和标准相关要求，作为本项目清洁生产的定性评价标准，统计见表3.4-1。

表3.4-1 本项目清洁生产评价指标

| 评价指标 | 清洁生产指标 | 本项目是否 达到规定 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 | 是否全进全出的饲养方式 | 达到 |
|  | 生产区、隔离区、生活区是否分开 | 达到 |
|  | 是否开放式饮水系统 | 达到 |
|  | 净、污道是否分开 | 达到 |
|  | 猪舍地面是否干燥 | 达到 |
|  | 猪舍通风、采光、温度、湿度是否适宜 | 达到 |
|  | 是否使用禁止药品 | 达到 |
|  | 周围1000米是否有其它动物养殖场 | 达到 |
|  | 卫生防护距离内是否在居民聚集区 | 不在 |
| 产品指标 | 是否达到《无公害农产品标准》 | 达到 |
|  | 饲料是否符合卫生标准 | 达到 |
|  | 猪仔是否来自无疫区 | 达到 |
| 污染物产生指标 | 废水排放量和浓度是否达标 | 达到 |
|  | 猪粪等固废是否无害化处置、粪肠菌和蛔虫卵是否达标 | 达到 |
|  | 死猪处置是否符合要求 | 达到 |
|  | 危险废物处置是否符合要求 | 达到 |
|  | 恶臭浓度是否达标 | 达到 |
| 废物回收利用指 标 | 废水回收利用率 | 达到 |
|  | 固废综合利用率 | 达到 |
| 环境管理要求 | 是否有环评 | 达到 |
|  | 是否有动物防疫合格证 | 达到 |
|  | 从业人员是否持证上岗 | 达到 |
|  | 生产记录是否完善 | 达到 |
|  | 防疫记录是否完善 | 达到 |
|  | 销售记录是否完善 | 达到 |

清洁生产水平评价

从以上分析可以看出，本项目大多数指标都达到了各项规范和标准要求，根据工程分析以及建设单位提供的资料，该养殖工艺以农业绿色发展为导向，优化养殖工艺和饲料配方，提高了饲养技术，从而实现源头减少恶臭气体的产生量。

该项目产品、原料、工艺及设备都处于较高的清洁生产水平，污染物排放控制较好，且可实现资源的综合利用。

因此本项目清洁生产应属于国内先进水平。

提高清洁生产水平建议

（1）加强管理，及时清粪。实践证明，对场地的粪便及时清扫、及时洗去地面污垢，保持猪体清洁，可有效减轻恶臭气体的产生，改善猪舍内环境，减少猪的发病率和死亡率。

（2）注意消毒。场区猪舍、设备、器械的消毒应采用对环境友好的消毒剂以及消毒措施，防止产生氯代有机物以及其他的二次污染物。

（3）做好死猪尸体污染的处置。加强对死猪尸体的无害化处理。出现死猪后，应按照操作流程处理，不可私自外卖以及私自屠宰。

（4）建议项目建成后，建设单位对该工厂进行全面的清洁生产审核工作，建立ISO14000 环境管理体系，以进一步提高清洁生产水平。

水平衡、沼气平衡及硫平衡分析

1．水平衡

项目用水量包括各类猪只饮用水，猪舍的冲洗用水，人员消毒（洗手、蘸脚）用水，车辆喷雾消毒用水，道路、环境消毒用水，保育、育肥舍出栏后消毒用水，猪舍消毒用水，喷雾降温装置用水，生活用水和绿化用水等。

（1）生产用水

项目生产用水主要为猪的饮用水和猪舍冲洗用水。

①猪的饮用水

根据业主方提供的资料，项目猪只饮用水定额、用水量详见下表。

表3.5-1  猪的饮用水消耗

| 序号 | 项目名称 | 年存栏量（头） | 夏季用水量 (L/头．d) | 其他季节用水量 (L/头．d) | 年用量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育舍 | 40000 | 5.5 | 3 | 56000 |
| 2 | 育肥舍 | 5000 | 11 | 6.5 | 14607.5 |
|  | 合计 | 45000 | - | - | 70607.5 |
| 注：夏季按122天计算，其他季节按243天计算。 |

由表3.5-1中可以看出，项目猪的饮用水年用水量约70607.5t/a。

②猪舍冲洗水

项目采用干清粪工艺，根据业主方提供的资料，项目猪舍冲洗水用水量详见下表。

表3.5-2 猪舍冲洗水水消耗

| 序号 | 项目名称 | 清圈周期（d） | 清圈次数（次/a） | 单元个数 （个） | 猪舍冲洗水数（m3/次·单元） | 总用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育舍 | 49 | 8 | 64 | 12 | 6144 |
| 2 | 育肥舍 | 96 | 4 | 8 | 24 | 768 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6912 |

由表3.5-2中可以看出，项目猪舍冲洗水年用水量约6912t/a。

（2）人员消毒（洗手、蘸脚）用水

本项目规定进场人员须进行洗手、蘸脚的方式消毒。根据企业提供的资料，人员消毒（洗手、蘸脚）用水量为20L/d，7.3m3/a。

（3）车辆喷雾消毒用水

本项目采用喷雾+烘干的方式对进场车辆进行消毒，喷雾采用消毒剂配水稀释，根据企业提供的资料，车辆喷雾消毒用水量为4m3/a。消毒后的车辆经烘干，不产生废水。

- 道路、环境消毒用水

为使场内外保持清洁，本项目对场区道路、环境进行消毒。根据企业提供的资料，道路、环境每月消毒2次，特殊情况下每周消毒1次，消毒用水量为30L/次，则道路、环境消毒用水量为0.72m3/a，消毒采用喷洒方式，基本全部蒸发，不产生废水。

（5）保育、育肥舍出栏后消毒用水

保育、育肥舍出栏后进行彻底清扫并冲洗后，分别使用安灭杀、卫可等消毒剂喷洒消毒，间隔时间至少12h。根据企业提供的资料，本项目年出栏次数按3.8次计，消毒用水量为3.0m3/次，则项目总保育、育肥舍出栏后消毒用水量为11.4m3/a。消毒采用喷雾形式，基本全部蒸发，不产生废水。

（6）猪舍消毒用水

猪舍每周使用过氧乙酸喷雾带猪消毒1次，根据企业提供的资料，消毒用水量为1m3/次，则猪舍消毒总用水量为48m3。消毒采用喷雾形式，基本全部蒸发，不产生废水。

（7）生活用水

本项目定员约23人，按人均日用水量120升计算（含公共用水），日用水量为2.76m3，则本项目职工年生活用水约1007.4m3/a。

（8）喷雾降温装置用水

喷雾降温装置主要为夏季猪舍降温，年运行时间约60d。喷雾降温装置用水量约为0.198m3/（单元·d），项目共设置72个猪舍，则总用水量为14.256m3/d，855.36m3/a。喷雾降温装置喷出的水雾基本全部蒸发。

（9）绿化用水

猪场绿化面积约9000m2，用水量以0.5L/m2•d计，则猪场绿化用水量约900m3/a（全年以200天计）。

综上所述，项目年用水量约80353.68m3/a（约220.15m3/d），主要用于猪只饮用水、猪舍冲洗水、生活用水、喷雾降温装置用水补水及绿化用水。项目水量平衡图见图3.5-1。

2、沼气平衡

项目产生的综合废水进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，项目沼气的产生量为119315.65m3/a（326.89m3/d）；根据业主提供的资料，项目职工食堂人均用气量按0.5m3/d计，项目劳动定员23人，则项目食堂灶台沼气用量为4197.5m3/a（11.5m3/d），沼气火炬燃烧用量为119595.53m3/a（327.66m3/d）。

图3.5-2  扩建项目沼气平衡图（单位：m3/a）

3、硫平衡

扩建项目硫平衡图，见图3.5-3。

图3.5-3  扩建项目硫平衡图

扩建项目污染源强分析

废气

猪舍臭气

根据牧原公司其他采用的“环保部认定的干清粪”工艺的养殖场内养殖过程中猪舍NH3、H2S厂界无组织排放浓度的监测数据整理显示，育肥猪舍NH3产生源强为0.1g/头·d（保育猪乘以0.2的系数），H2S产生源强为0.005g/头·d（保育猪乘以0.2的系数），以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，本项目拟采用合理设计通风系统和养殖房舍；加强猪舍通风换气、及时清洗猪舍；强化猪舍消毒措施；科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂；加强猪场绿化；向猪舍喷洒植物型除臭剂；猪舍全密闭，并在出风口安装除臭喷淋装置，对项目产生的H2S和NH3进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，猪舍污染源强见表3.6-1。

表3.6-1 猪舍无组织恶臭排放源强（kg/h）

| 污染源 | 存栏数(头) | 污染物产生量（kg/h） | 拟处理措施 | 污染物排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 保育舍 | 40000 | 0.0667 | 0.0057 | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂等，猪舍全密闭，并在出风口安装除臭喷淋装置，恶臭去除效率可达到70% | 0.0200 | 0.0017 |
| 育肥舍 | 5000 | 0.0417 | 0.0035 |  | 0.0125 | 0.0011 |
| 合计 | 45000 | 0.1083 | 0.0092 |  | 0.0325 | 0.0028 |

粪污处理区臭气

根据项目平面布局可知，五场扩建项目臭气来源主要包括病死猪暂存区恶臭气体、沼液储存池恶臭气体、固粪处理区恶臭气体。

（1）病死猪暂存区恶臭气体

病死猪暂存区病死猪日产日清，仅短暂停留，根据生产经验产生恶臭废气量较少，病死猪及时委外处理，类比牧原有限公司病死猪暂存区运行过程中产生的恶臭气体量为NH3 0.018t/a（0.002kg/h），H2S 0.0009t/a（0.0001kg/h），病死猪暂存周边加强绿化，加强通风，无组织排放。

（2）沼液储存池恶臭气体

污水处理站产生沼液在非施肥季节于五场扩建区内沼液储存池中暂存，不外排。沼液储存池，容积为32431m3。经厌氧发酵后的沼液恶臭产生量很小。类比牧原其他养殖场：H2S的产生量为0.0129kg/d，NH3的产生量为0.161kg/d。

对沼液储存池采用黑膜密封覆膜、周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体，使其对周围环境的影响降至最低。本项目沼液暂存池恶臭气体具体产排情况见表3.6-2。

表3.6-2   扩建项目沼液储存池恶臭气体产排情况

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 沼液储存池 | NH3 | 0.0067 | 0.0588 | 采用黑膜密封覆盖去除效率可达到70% | 0.0020 | 0.0176 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.0047 |  | 0.0002 | 0.0014 |

（2）固粪处理区恶臭气体

项目猪粪和污水处理产生的沼渣在固粪处理区干化至含水率50%左右，运送至牧原实业有机肥厂。固粪处理区是密闭结构，其中三面围挡、一面留有车辆进出口，关闭大门时是密闭的。项目固粪处理区占地面积为728m2，类比灌南县其它同规模养殖场，H2S产生系数为0.1g/m2·d、NH3产生系数为2g/m2·d，类比分析，污染源详见表3.5-6。

项目拟采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放，另外加强通风和绿化等措施，去除效率约为60%。

表3.6-3   扩建后五场固粪处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 拟处理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 固粪处理区 | NH3 | 0.0607 | 0.531 | 密闭结构，设置三面一米高水泥墙围挡带顶棚，一面是大门，关闭大门时是密闭的。采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放，另外加强通风和绿化等措施消减70% | 0.0182 | 0.1594 |
|  | H2S | 0.0030 | 0.027 |  | 0.0009 | 0.0080 |

沼气燃烧废气

本项目污水处理产生的沼气进行脱水、脱硫等净化处理后，部分沼气（4197.5m3/a）送至职工食堂作为燃料直接利用，剩余沼气（115118.15m3/a）送至火炬燃烧。然而，目前我国火炬标准主要以火炬的设计要求为准，而对于火炬的监测及火矩排放物的种类和浓度还没有明确的规定和标准。本次环评对沼气燃烧废气排污量进行核算，计入无组织排放源。

根据项目的沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3沼气，则本项目沼气燃烧烟气产生量为115118.15m3/a（315.39m3/h），沼气燃烧产生的污染物主要为SO2、 NOX和烟尘。

沼气中H2S含量为0.034%（V%），密度为1.52g/L，沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，本项目按95%计。经过脱硫后，沼气中H2S含量为3.09kg/a，根据S元素平衡，脱硫后沼气燃烧SO2产生浓度、产生速率、产生量分别为5.46mg/m3、0.00064kg/h、5.60kg/a；根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生浓度、产生速率、产生量分别为120.73mg/m3、0.014kg/h、123.89kg/a；类比牧原其他养殖场，烟尘产生系数为15m3/m3沼气，沼气燃烧产生的烟尘浓度为1.68mg/m3，则本项目烟尘产生速率、产生量分别为0.000197kg/h、1.73kg/a。

因此，沼气燃烧废气产污量为二氧化硫0.0056t/a、氮氧化物0.1239t/a、烟尘0.0017t/a，计入无组织排放。

食堂油烟

本项目食堂所用燃料为沼气，其燃烧所产生的污染物较少。食堂产生的废气主要为油烟废气。

本项目员工数23人，每人每天使用30g食用油，年用食用油量0.25t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，取平均值3%，食堂油烟产生量7.5kg/a。食堂每天使用4h，风机风量4000m3/h，产生浓度为1.25mg/m3。油烟经静电油烟分离器净化处理，处理效率按照60%计，经处理后油烟排放量0.003kg/a，排放浓度1.8mg/m3。油烟经净化处理后由专用烟道排放。

根据上述分析，项目废气产排情况见表3.6-4。

表3.6-4   项目废气产排情况一览表

| 污染源名称 | 废气量（m3/h） | 污染物 名称 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率% | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 产生量 t/a |  |  |
| 养殖过程猪舍恶臭气体 | / | NH3 | / | 0.1083 | 0.9490 | / | 0.0325 | 0.2847 | 70 | 控制饲养密度、及时清粪、定期冲圈、喷撒除臭剂、在出风口安装除臭喷淋装置，加强通风和绿化等措施 |
|  |  | H2S |  | 0.0092 | 0.0807 |  | 0.0028 | 0.0242 |  |  |
| 粪污处理区废气 | 病死猪暂存区 | / | NH3 | / | 0.002 | 0.018 | / | 0.002 | 0.018 | 0 | 加强通风和绿化 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0001 | 0.0009 |  | 0.0001 | 0.0009 |  |  |
|  | 沼液储存池恶臭气体 | / | NH3 | / | 0.0067 | 0.0588 | / | 0.0020 | 0.0176 | 70 | 采用黑膜密封覆盖 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0005 | 0.0047 |  | 0.0002 | 0.0014 |  |  |
|  | 固粪处理区恶臭气体 | / | NH3 | / | 0.0607 | 0.531 | / | 0.0182 | 0.1594 | 70 | 全密闭，收集后采取除臭喷淋装置进行处理后排放，加强通风和绿化 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0030 | 0.027 |  | 0.0009 | 0.0080 |  |  |
| 火炬燃烧 | / | 烟尘 | / | 0.0002 | 0.0017 | / | 0.0002 | 0.0017 | / | 火炬燃烧 |
|  |  | SO2 | / | 0.00064 | 0.0056 | / | 0.00064 | 0.0056 |  |  |
|  |  | NOx | / | 0.014 | 0.1239 | / | 0.014 | 0.1239 |  |  |
| 食堂油烟 | 4000 | 油烟 | 1.25 | 0.005 | 0.0075 | 0.50 | 0.002 | 0.003 | 60 | 经过油烟净化装置处理后由专用烟道排放 |

废水

建设项目根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中表2畜禽养殖产排污系数对猪场废水污染源强进行分析。

1. 猪场废水污染源分析

由猪场生产工艺流程及产污环节图（图3.2-2）可知，扩建项目猪场废水主要来自猪舍清洗废水、猪尿。

（1）猪舍清洗废水

本项目猪场采用干清粪工艺，猪舍清洗水用量6912m3/a（18.9m3/d），排放系数取0.95，年排水量约6566.40m3/a（17.99m3/d）。

（2）猪尿

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》，猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W

式中，Yu-----猪尿排泄量（L/d·头）；

W----- 猪的饮水量（L/d·头）。

经计算，项目养殖过程猪尿液产生量一览表见表3.6-5。

表3.6-5  养殖过程猪尿液产生量一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 猪饮用水（L/d·头） | 单头猪尿液产生量 （L/d·头） | 猪尿液产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 年产生量 |
| 保育舍 | 40000 | 5.5 | 3 | 2.614 | 1.519 | 104.560 | 60.76 | 27521.00 |
| 育肥舍 | 5000 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 25.115 | 15.26 | 6772.21 |
| 合计 | 45000 | - | - | - | - | 129.675 | 76.02 | 34293.21 |
| 备注：夏季按122天计算，其他季节按243天计算。 |

以及企业提供的数据，本项目猪场猪尿产生量约34293.21m3/a。

（3）人员消毒（洗手、蘸脚）废水

本项目规定进场人员须进行洗手、蘸脚的方式消毒。根据企业提供的资料，人员消毒（洗手、蘸脚）用水量为20L/d，7.3m3/a。由于这部分废水产生量小，收集后进入污水处理工艺集中处理。则人员消毒（洗手、蘸脚）废水量为20L/d，7.3m3/a（0.02m3/d）。

（4）职工生活污水

项目劳动定员23人，年工作时间为365天，均在场区食宿，用水量按120L/人·d，则生活用水量为1007.4m3/a（2.76m3/d），排放系数0.8，则生活污水产生量为805.92m3/a（2.21m3/d），其主要污染物浓度为COD 350mg/L，BOD5200mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，收集后进入污水处理工艺集中处理。

综上，企业夏季废水总产生149.893m3/d，其它季节废水总产生量96.238m3/d，项目养殖废水平均排放量为41672.83m3/a（114.172m3/d）。

2. 猪场水污染物排放量分析

根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中表2畜禽养殖产排污系数，国家环境保护总局文件《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》（环发[2004]43号）中畜禽养殖排污系数，以及类比调查分析同类型生猪养殖场废水产生及排放情况，扩建项目猪场水污染物产生情况见表3.6-6，扩建项目猪场水污染物处理情况见表3.6-7。

表3.6-6项目猪场水污染物产生情况（粪大肠杆菌单位为（个/L））

| 来源 | 废水产生量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |
| 养殖废水 | 40859.61 | COD | 19500 | 796.762 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 326.877 |
|  |  | SS | 16000 | 653.754 |
|  |  | NH3-N | 1200 | 49.032 |
|  |  | TP | 50 | 2.043 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 6000 | / |
| 员工洗手蘸脚废水 | 7.3 | COD | 100 | 0.001 |
|  |  | SS | 100 | 0.001 |
| 生活污水 | 805.92 | COD | 350 | 0.282 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.161 |
|  |  | SS | 200 | 0.161 |
|  |  | NH3-N | 28 | 0.023 |
|  |  | TP | 20 | 0.016 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 4000 | / |
| 综合废水 | 41672.83 | COD | 19126.256 | 797.045 |
|  |  | BOD5 | 7847.753 | 327.038 |
|  |  | SS | 15691.655 | 653.916 |
|  |  | NH3-N | 1177.124 | 49.054 |
|  |  | TP | 49.411 | 2.059 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5900 | / |

表3.6-7项目猪场水污染物处理情况（粪大肠杆菌单位为（个/L））

| 来源 | 废水产生量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 处理措施 | 去除效率 | 废水排放量t/a | 污染物排放量 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 综合废水 | 41672.83 | COD | 19126.256 | 797.045 | 固液分离 | 22% | 39989.21 | 14918.48 | 596.578 | 黑膜沼气池发酵处理 |
|  |  | BOD5 | 7847.753 | 327.038 |  | 24% |  | 5964.29 | 238.507 |  |
|  |  | SS | 15691.655 | 653.916 |  | 49% |  | 8002.74 | 320.023 |  |
|  |  | NH3-N | 1177.124 | 49.054 |  | 15% |  | 1000.56 | 40.011 |  |
|  |  | TP | 49.411 | 2.059 |  | 5% |  | 46.94 | 1.877 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5900 | / |  | 0% |  | 5900 | / |  |
| 固液分离后出水 | 39989.21 | COD | 14918.48 | 596.578 | 黑膜沼气池发酵处理 | 80% | 38744.80 | 2983.70 | 115.603 | 回用，施肥季节做农肥，非施肥季节场内沼液储存池储存 |
|  |  | BOD5 | 5964.29 | 238.507 |  | 77% |  | 1371.79 | 53.150 |  |
|  |  | SS | 8002.74 | 320.023 |  | 75% |  | 2000.69 | 77.516 |  |
|  |  | NH3-N | 1000.56 | 40.011 |  | 15% |  | 850.47 | 32.951 |  |
|  |  | TP | 46.94 | 1.877 |  | 10% |  | 42.25 | 1.637 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5900 | / |  | 0% |  | 5900 | / |  |

3、废水排放去向

项目废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、人员消毒（洗手、蘸脚）废水及生活污水，产生量为41672.83m3/a（114.17m3/d），经固液分离后，39989.21m3/a（109.56m3/d）进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液产生量为38744.80m3/a（106.15m3/d），全部用于农田施肥。

固废

1、扩建项目固废产生情况分析

扩建项目固体废弃物主要包括猪的粪便、沼渣、病死猪的尸体、疾病防疫时产生的医疗废物、废脱硫剂及生活垃圾等。

（1）猪粪

①原产猪粪

猪粪便是猪只养殖场主要固体污染物之一，一般猪粪排泄量按下式计算：

Yf=0.530F-0.049

式中，Yf-----猪粪排泄量（kg/头·d）；

F-----饲料采食量（kg/头·d）。

以及企业提供的数据，猪粪中各种污染物的平均含量及扩建项目猪只粪便中各种污染物的产生量见表3.6-8。

表3.6-8 猪只粪便排放量计算表

| 序号 | 项目名称 | 年存栏量（头） | 饲料采食量（kg/头·d） | 猪粪排放量 （kg/头·d） | 猪粪年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育舍 | 40000 | 0.8 | 0.375 | 5475.00 |
| 2 | 育肥舍 | 5000 | 2 | 1.011 | 1845.08 |
| 合计 |  | 45000 | - | - | 7320.08 |

②固液分离后的固态猪粪

进入黑膜沼气池粪渣湿重（以含水量80%计）约为3660.04/a，粪渣中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣。厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣实际产生量湿重为1464.01t/a。沼渣送入收集池，重新进行固液分离。

猪粪经固液分离后，固态猪粪在固粪处理区堆肥，固态猪粪含水率55%，待水分降至50%左右作为制作有机肥基料，运送至牧原实业有机肥厂。固液分离效率按50%计，则固态猪粪产生量为4392.05t/a，猪粪则进入黑膜沼气池处理。

（2）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据牧原食品股份有限公司现已批复运营中养殖场生产情况，项目病死猪产生量见表3.6-9。

表3.6-9   拟建项目病死猪产生量一览表

| 种类 | 存栏量（头） | 批次 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 40000 | 8 | 2% | 10kg/头 | 6400 | 64 |
| 育肥猪 | 5000 | 4 | 1% | 40kg/头 | 200 | 8 |
| 合计 | 45000 |  | / | / | 6600 | 72 |

根据《国家危险废物名录》（2016），病死猪属于为防治动物传染病而需要收集和处置的废物HW01（900-001-01），根据环办函[2014]789号，法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）的有关要求进行无害化处理。本项目病死猪在项目区日产日清，交十六场无害化处理。

（4）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，则本项目全场产生量约为0.225t/a。评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，定期交有资质单位处置。

（5）饲料包装废弃物

场区所需饲料由饲料车拉到场区，由饲料车打进料罐，不产生饲料包装废弃物。

（6）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中的硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知，常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目沼气的产生量为119315.65m3/a，其中H2S含量为0.034%（V%），密度为1.52g/L，沼气通过脱硫处理后H2S去除率为95%，则本项目硫化氢的吸收量为0.061t/a，废脱硫剂产生量约为0.208t/a，沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。需要更换时，由厂家回收带走，不在场区储存。

（7）生活垃圾

项目劳动定23人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则其产生量约为4.20t/a。

项目投产后固废物的排放量及处理处置措施详见表3.6-10。

表3.6-10   扩建项目固体废弃物分析结果汇总表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 4392.05 | 0 | 一般固废 | 运至粪处理区堆肥，待水分降至50%左右运送至牧原实业有机肥厂 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 72 | 0 | 一般固废 | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，运输到灌南牧原十六场处理 |
| 3 | 疾病防疫 | 医疗废物 | 0.225 | 0 | 危险废物 （HW01） | 场内暂存，定期交有资质单位处置 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.208 | 0 | 一般固废 | 更换时由生产回收带走 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.20 | 0 | 一般固废 | 送环卫部门处理 |

2、固体废物属性判断

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断扩建项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表3.6-11。

表3.6-11   扩建项目固体废物属性判定

| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判断依据 |
| 1 | 猪粪 | 固 | 蛋白质、脂肪等 | 4392.05 | ( | / | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 病死猪 | 固 | 蛋白质、脂肪等 | 72 | ( | / |  |
| 3 | 医疗废物 | 固 | 一次性医疗器具等 | 0.225 | ( | / |  |
| 4 | 废脱硫剂 | 固 | 氧化铁等 | 0.208 | ( | / |  |
| 5 | 生活垃圾 | 固 | 纸、塑料 | 4.20 | ( | / |  |

（2）危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2016版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定扩建项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表3.6-12。

表3.6-12 危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 主要成分 | 是否属于危险废物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 蛋白质、脂肪等 | 否 |
| 2 | 病死猪 | 蛋白质、脂肪等 | 是 |
| 3 | 医疗废物 | 一次性医疗器具等 | 是 |
| 4 | 废脱硫剂 | 氧化铁等 | 否 |
| 5 | 生活垃圾 | 纸、塑料 | 否 |

*根据《国家危险废物名录》（2016版），病死猪属于为防治动物传染病而需要收集和处置的废物HW01（900-001-01），根据环办函[2014]789号，法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。

（3）固体废物分析情况汇总

固废产生情况汇总见表3.6-13。

表3.6-13 扩建项目固体废物产生情况一览表

| 编号 | 名称 | 废物类别 | 性状 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生数量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 一般固废 | 固 | 蛋白质、脂肪等 | 根据《国家危险废物名录》（2016版）鉴别 | / | / | / | 4392.05 | 运至粪处理区堆肥，待水分降至50%左右运送至牧原实业有机肥厂 |
| 2 | 病死猪 | 一般固废 | 固 | 蛋白质、脂肪等 |  | / | / | / | 72 | 由场内病死猪暂存区暂存，每日运输到十六场无害化处理 |
| 3 | 医疗废物 | 危险废物 | 固 | 一次性医疗器具等 |  | In | HW01 | 900-001-01 | 0.225 | 场内暂存，定期交有资质单位处置 |
| 4 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 固 | 氧化铁等 |  | / | / | / | 0.208 | 更换时由生产厂家回收带走 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固 | 纸、塑料 |  | / | / |  | 4.20 | 送环卫部门处理 |
| 备注*：根据《国家危险废物名录》（2016版），病死猪属于为防治动物传染病而需要收集和处置的废物HW01（900-001-01），根据环办函[2014]789号，法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。 |

噪声

项目噪声主要来源于猪群叫声、风机、固液分离机、水泵等设备运行时产生的噪声。拟建项目主要噪声源排放情况见下表3.6-14。

表3.6-14   拟建项目主要噪声源强表   单位：dB（A）

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 猪舍隔声 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 隔声、减振 | 60 |
| 粪污处理区 | 泵 | 连续 | 85 | 隔声、消声 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 85 | 隔声、减振 | 65 |

全厂污染物“三本账”核算

本项目“三本账”核算见表3.6-15。

表3.6-15 扩建项目污染物“三本账”汇总一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 现排放量t/a | 扩建排放量t/a | 以新带老削减量t/a | 最终排放量t/a | 排放增减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 无组织 | 氨气 | 1.124 | 0.4798 | 0 | 1.6038 | +0.4798 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.058 | 0.0345 | 0 | 0.0925 | +0.0345 |
|  | 沼气燃烧 | 无组织 | 烟尘 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0043 | +0.0017 |
|  |  |  | SO2 | 0.00839 | 0.0056 | 0 | 0.01399 | +0.0056 |
|  |  |  | NOx | 0.185 | 0.1239 | 0 | 0.3089 | +0.1239 |
|  | 食堂油烟 | 无组织 | 油烟 | 0.00225 | 0.003 | 0 | 0.00525 | +0.003 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 猪粪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 病死猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废脱硫渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

环境风险因素识别

    - 风险调查

扩建项目风险源调查

根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险性物质为黑膜沼气池产生的沼气及养殖过程产生的高浓度有机废水。

本项目涉及到的危险物质沼气的主要成分为甲烷，为易燃、易爆气体。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着污染周围环境空气、燃烧爆炸等事故风险。同时项目产生的高浓度有机废水，如果发生泄漏，对地表水和地下水也会产生一定的影响。

本项目的事故风险主要源主要有存储、输送及燃烧过程。

（1）沼气贮存、输送过程

本项目养猪场沼气工程为黑膜沼气池，集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。沼气经净化后通过管道输送到火炬燃烧，故涉及的风险主要为黑膜沼气池中的沼气泄漏污染环境空气、引发火灾、爆炸事故。

（2）高浓度有机废水

本项目猪舍收集的废水先进入粪污储存池，粪污储存池内废水COD浓度高达19126.256mg/L，废水经固液分离后液体进入沼气池，经沼气池发酵后废水浓度可降至2983.70mg/L，故本项目COD浓度大于10000mg/L的废水仅存在于粪污储存池内。故废水风险单元主要为粪污储存池。存在的风险主要为粪污储存池发生泄漏，废水排出，污染地下水及地表水体。

环境敏感目标调查

项目危险物质可能造成大气环境影响、地表水环境影响及地下水环境影响。项目周围环境敏感目标见表3.7-1。

表3.7-1  环境敏感目标

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 厂界最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 高港十组 | N | 2200 | 30人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 |
|  | 小李庄 | N | 1860 | 50人 |  |
|  | 新沟 | NE | 2140 | 50人 |  |
|  | 兴东村 | NE | 1750 | 100人 |  |
|  | 曹洼子 | NE | 2060 | 500人 |  |
|  | 响连村 | NE | 1310 | 120人 |  |
|  | 高港村 | NE | 1080 | 100人 |  |
|  | 前高港 | NE | 743 | 30人 |  |
|  | 潘圩 | NE | 260 | 150人 |  |
|  | 屈东四组 | NE | 440 | 30人 |  |
|  | 小吴庄 | E | 520 | 40人 |  |
|  | 屈东村 | E | 650 | 300人 |  |
|  | 周响村 | E | 1370 | 500人 |  |
|  | 周沟村 | E | 1190 | 400人 |  |
|  | 周沟 | E | 1030 | 50人 |  |
|  | 小西庄 | SE | 1140 | 20人 |  |
|  | 央圩庄 | SE | 1080 | 40人 |  |
|  | 房湾村 | S | 490 | 500人 |  |
|  | 屈西村 | S | 660 | 300人 |  |
|  | 南房村 | SE | 2730 | 300人 |  |
|  | 小沟荡 | S | 2620 | 200人 |  |
|  | 小窑三组 | SW | 1310 | 20人 |  |
|  | 小窑乡 | SW | 2270 | 100人 |  |
|  | 胡刘庄 | SW | 1860 | 80人 |  |
|  | 陡湾村 | SW | 2390 | 300人 |  |
|  | 马圩 | SW | 1970 | 100人 |  |
|  | 石桥 | W | 1880 | 150人 |  |
|  | 十三丁 | W | 2430 | 20人 |  |
|  | 屈荡 | NW | 550 | 30人 |  |
|  | 高港七组 | NW | 793 | 20人 |  |
|  | 前河 | NW | 1060 | 30人 |  |
|  | 小南村 | NW | 1470 | 160人 |  |
|  | 小南六组 | NW | 2050 | 80人 |  |
|  | 东圩 | NW | 2240 | 50人 |  |
|  | 南华三组 | N | 2150 | 50人 |  |
|  | 南华村 | N | 2160 | 600人 |  |
| 地表水 | 唐响河 | E | 3000 | 小河 | （GB3838-2002）中Ⅲ类 |
|  | 一帆河 | W | 800 | 小河 |  |
| 地下水 | 场区周边 | 场区内及场区外范围小于6km2的地下水 | GB/T14848-2017Ⅲ类水体 |
| 声环境 | 声环境 | 场界外200m范围内 | GB3096-2008中1类标准 |
| 生态环境 | 场区周边 | 项目所在地周边500m范围内 | / |
| 土壤 | 场区周边 | 建设项目场内及场外0.05km范围内 | （GB15618-2018）农用地标准 |

环境风险潜势初判

P值的确定

a．危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同场区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据计算日产沼气量为339.16m3/d，密度取参照甲烷取0.716kg/m3，黑膜沼气池一个，容积为6136m3；猪舍下方设粪污储存池，环评以日最大产生量计算，约为149.89m3，拟建工程危险物质Q值计算见表3.7-2。

表3.7-2 危险源识别

| 物质名称 | 储存情况 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | 黑膜沼气池 | 2.42（甲烷） | 10（甲烷） | 15.231 |
| COD浓度大于10000mg/L的有机废液 | 猪舍底部暂存池 | 149.89 | 10 |  |
| 注：项目不设置沼气罐，项目沼气为黑膜沼气池中的沼气，最大存在总量按日产生沼气量的10倍计；粪污储存池废水量最大按夏季日产废水量计算，水力停留时间短，不作储存池使用。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉风险物质Q=15.231，即10≤Q<100。

b. 行业及生产工艺M

对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C表C.1，拟建项目属于其他行业有涉及危险物质使用、贮存的项目，M值取5。

c. 危险物质及工艺系统危险性分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），按照3.7-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表3.7-3危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据危险物质数量与临界量比值10≤Q<100和行业及生产工艺M=5，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断，拟建项目P值为P4。

E值的确定

a. 大气环境

根据收集资料及现场调查，拟建设项目周边500m范围内不涉及居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等；拟建设项目周边5km范围内涉及居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口约为3.5万人，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1大气环境敏感程度分级为E2，大气环境敏感度分级见表3.7-4。

表3.7-4 大气环境敏感度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人 |

b.地表水环境

拟建设项目粪污储存池如果发生泄漏，污水有可能排放进入项目西侧的一帆河，一帆河为III类水体，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.3，地表水功能敏感性取值为较敏感F2，具体见表3.7-4。发生事故时废水入一帆河下游10km范围内不涉及饮用水源保护区，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.4，环境敏感目标分级为S3，具体见表3.7-5。因此，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.2地表水环境敏感程度分级为E2，具体见表3.7-5。

表3.7-5 地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3.7-6 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个超周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表3.7-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

c.地下水环境

根据百禄镇相关水文地质资料显示，拟建项目区岩土层单层厚度≥1.0m，区域岩土的渗透系数≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.7，包气带防污性能分级为D3，具体见表3.7-8。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.6，项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区”。

因此，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.5地下水环境敏感程度分级为E3，具体见表3.7-9。

表3.7-8 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表3.7-9 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，k≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，k≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s< k≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 k：渗透系数 |

表3.7-10 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表3.7-11确定环境风险潜势。

表3.7-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

对照上表，拟建项目大气环境风险潜势等级为II，地表水环境风险潜势等级为II，地下水环境风险潜势等级为I。拟建项目环境风险潜势综合等级取各要素等级相对高值即为II。

评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分，风险潜势为II级进行三级评价，具体见表3.7-12。三级评价范围为项目场界周边3km范围。项目风险评价范围见附图2.5-1。

表3.7-12 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

风险识别

物质危险性识别

经查对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质主要为沼气（主要成分为甲烷）和高浓度有机废水，危险物质名称及CAS号见表3.7-13。危险物质理化性质见3.7-14~3.7-16。

表3.7-13  危险性物质识别表

| 物质名称 | CAS号 |
| --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 |
| CODcr≥10000mg/L的有机废液 | / |

表3.7-14  沼气理化性质及危险特性

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |
| --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |

表3.7-15  甲烷的理化性质及危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | LC50=50%，毒性分级：Ⅳ(轻度危害) |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |

表3.7-16  高浓度有机废液理化性质

| 理化特性 |
| --- |
| 外观及性状 | 有恶臭味液体 | COD浓度： | 19246mg/L |
| 危险特性 |
| 危险性类别： | 有毒有害 |
| 侵入途径： | 地表渗透、流入 |
| 危险特性 | 污染地表水、地下水 |

本项目涉及的危险物质主要分布在黑膜沼气池及粪污储存池中。

生产系统危险性识别

根据各风险物质的分布及最大存在量见表3.7-17。

表3.7-17  危险物质在各单元内的存在量

| 物质名称 | 存在单元 | 最大存在量 | 危害性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | 黑膜沼气池 | 2.42t | 易燃、易爆 |
| 高浓度有机废水 | 粪污储存池 | 149.89t | 有毒有害 |

环境风险类型及危害分析

根据分析，拟建工程风险源主要存在以下几种事故的可能性。

（1）沼气贮气系统泄漏

本项目沼气工程为黑膜沼气池，集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。如沼气池破损、阀门破损或操作失误等都会引起沼气泄漏。少量泄漏污染周围环境空气，大量泄漏如遇到明火就会引发燃烧或者爆炸。

（2）沼气输送管线泄漏

如沼气输送管线破损会产生沼气泄漏，因为输送管线内沼气存在量较小，故造成火灾及爆炸的可能性较小，主要影响为污染周围环境空气。

（4）粪污储存池泄漏

拟建项目粪污储存池存在的风险主要为池壁破损，大量高浓度有机废液排出，进入地表水体，引起水体污染。或者池底防渗层破损，液体泄漏污染地下水。雨天水量增加造成污水溢出，进而污染地表水体及地下水体。

综上各种危险、有害因素的分析，本项目最重点的风险源为黑膜沼气池及粪污储存池。主要的危险类型为污染环境空气，火灾爆炸，污染地表水体及地下水。

根据以上几种风险事故的分析，拟建项目环境风险类型及危害主要存在以下几个方面：

（1）沼气泄漏会引发局部地区空气中甲烷浓度过高，大量吸入甲烷后引发中毒。

（2）沼气燃烧及爆炸，产生大量CO2、CO，引发局部地区空气中CO2、CO浓度过高，大量吸入后引发中毒。

（3）高浓度有机废水泄漏，污染地表水及地下水。

风险识别结果

根据以上分析，拟建设项目风险识别结果见下表：

表3.7-18   环境风险识别汇总表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪污处理区 | 沼气池 | 甲烷 | 泄漏、燃烧、爆炸 | 大气环境 | 项目周边村庄居民 |
|  | 输送管线 | 甲烷 | 泄漏、燃烧、爆炸 | 大气环境 |  |
|  | 粪污储存池 | 高浓度有机废液 | 泄漏 | 地表水、地下水 | 项目下游地下水 |
|  | 污水输送管线 | 高浓度有机废液 | 泄漏 | 地表水、地下水 |  |

风险事故情形分析

1、事故类型分析

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。沼气事故案例统计详见表3.7-19。

表3.7-19  沼气典型事故案例

| 序号 | 时间 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气 |
| 1 | 2004.6.26 | 甘肃高崖金城水泥有限公司自营工程队3位民工在清理高崖生活福利区化粪池和下水主管道时，不幸因沼气中毒身亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 2 | 2006.5.7 | 且末县供排水公司11名工作人员在检修且末县客运站至且末县玉石商贸城排水管沟时，1名职工下井作业长时间无回应，供排水公司随即组织井上6名职工陆续下井营救，营救过程中，因井下沼气浓度过高，造成6人死亡，1人受伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 3 | 2009.6.24 | 银川市西夏区海珑药业公司2名工人在没有任何防护措施的情况下到污水井进行疏通作业，导致沼气中毒，随后被距离事故现场10米处的3名工厂保安发现。救人心切的3名工厂保安也在没有任何保护措施的情况下下井救人，结果也中毒晕倒在井底。最终导致3人死亡，1人重伤，1人轻伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 4 | 2011.8.31 | 北京通州区漷县镇北堤寺村东一养殖基地发生沼气中毒事故，5名中毒人员医治无效死亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 5 | 2014.7.29 | 厦门一名男子下污水井清理污泥时，因沼气中毒晕倒，三名同伴接连下井救人，只有一人因戴着防毒面具成功逃离，最终三人死亡死亡，一人受伤送医。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |

由上表可以看出，沼气发生的事故多为中毒事件，主要原因是由于人们对沼气缺乏足够的认识和重视，作业时没有采取相应的防范措施，违反操作规程造成事故的发生。

储罐及管道事故统计分析见表3.7-20。

表3.7-20  储罐管道事故统计分析一览表

| 设备类型 | 事故类型 | 重大事故次数 | 统计范围 | 主要事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐 | 泄漏、爆炸 | 152 | 1949-1982 | 违章作业、操作失误 |
| 管道 | 泄漏、爆炸 | 33 | 1949-1982 | 材料缺陷、腐蚀 |

根据1949-1982年我国化工生产事故统计，出事故概率较大的为储罐泄漏，管道事故次之。

本项目猪舍底部粪污储存池设置于场区内部，采用钢筋混凝土结构，为半地上式。底层采用防渗处理措施，粪污储存池内粪污水定期进行清空，如发生泄漏及可被发现，液体大面积泄漏的可能性极小。

2、最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测概率不为零的事散中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。项目猪舍底部暂存池位于场区内部，同外界有场墙间隔，同最近河流距离为800m，距离较远，泄漏进入河流的可能性极小。同时项目猪舍底部暂存池内粪污水定期进行清空，故如存在池底及池壁防渗层破裂，泄漏污染地下水的可能行也较小。综合确定本项目最大可信事故设定为沼气管道破裂泄漏，引发中毒事件。最大可信环境风险事故设定见表3.7-21。

表3.7-21   项目最大可信事故设定表

| 序号 | 装置单元 | 设备 | 风险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储过程 | 沼气池 | 甲烷 | 阀门或者输送管道破裂、气体泄漏，造成环境空气污染，引发中毒 |

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录E。重大危险源定量风险评价的泄漏概率详见表3.7-22。

表3.7-22   泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 沼气管道破裂 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1×10-4/a |

由上表可知本项目，最大风险概率为1×10-4/a。

源项分析

本项目可能会因管道、阀门破损致使沼气泄漏，使气体从破损处向外泄露。

本项目气体泄漏量采用计算的方法进行。泄漏量计算公式如下（沼气按其主要成分甲烷进行计算）：

式中：Q  G ———  气体泄漏速度，kg/s；

P  ———   容器压力，Pa；本项目沼气储气压力为1.028×105Pa；

C d              ———  气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00；

A  ———  裂口面积，m2；

M  ———  分子量；甲烷为16g/mol；

R  ———  气体常数，8.314 J/(mol·K)；

TG ——— 气体温度，K，（25+273）K；

Y ———  流出系数，甲烷为0.757；

k———气体的绝热指数（热容比），即定压热容Cp与定容热容Cv之比，沼气为1.309。

该项目泄漏状况由项目事故防范设计措施以及建设方应急处理能力而定，通常情况下，气体发生泄漏后，通过堵漏处理。项目设置紧急隔离系统，故泄漏事件设定为10min。气体泄漏主要在贮存过程中由于阀门、管道破裂而发生，裂口长度按2cm计。经估算得出本项目沼气泄漏量，详见表3.7-23。

表3.7-23   项目沼气泄漏量

| 阀门裂口长度（cm） | 2 |
| --- | --- |
| 泄漏时间（min） | 10 |
| 泄漏速率（kg/s） | 沼气（以甲烷计） | 0.0028 |
| 30分钟泄漏量（kg） | 沼气（以甲烷计） | 1.68 |

区域环境概况

自然环境概况

地理位置

灌南县位于江苏省北部滨海城市连云港市的南翼，地处东经119°07′至119°48′、北纬33°59′至34°27′之间。东濒黄海，四市交界，西接宿迁的沭阳，南邻淮安的涟水，东与盐城、响水相连接。县境最大直线距离东西长71公里，南北宽30公里。全县面积1041 平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。

百禄镇位于灌南县的西北部，东与孟兴庄镇接壤，南与李集乡、涟水县高沟镇毗邻，西与沭阳县李恒镇、沂涛镇相连，北依新沂河。全镇面积33.8平方公里，拥有耕地2.32万亩，辖8个行政村，103个村民小组，7954户，3.02万人。

本项目地理位置见附图4.1-1。

地形、地质、地貌

灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7 个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部上，整个地势自西北向东南倾斜。灌南县地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5 度，无危害性地震突然发生。

气候、气象

灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。

日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。

温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。

降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。

风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。

雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。

水文水系

灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。

灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：

平均高潮位：    1.88m

平均低潮位：   –1.29m

平均潮差：      3.16m

平均涨潮历时：  5h

平均落潮历时：  7h24min

平均高潮间隙：  6h56min

平均低潮间隙：  14h21min

流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。

灌河常年受海潮影响，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。

灌河河床断面稳定，多年来河床冲淤变化不大，河势稳定。灌河水深条件优良，根据2006年灌河水下地形测图资料，从灌河大桥至灌河口河段的-2m等深线（当地理论基面）全程贯通；-3m等深线几乎全程贯通，仅在大咀弯道上游断开约700m；-4m等深线则分别在连盐高速灌河大桥下游断开了约1.5km，在七队、管庄和十队三处合计断开了约1.5km的距离；-5m等深线主要分布于各弯道的凹岸，总长约26.5km；-10ｍ深槽主要出现在八队、新东河闸、刘庄、大咀4个弯道处的凹岸和以刚闸处河段，总长4.3km。

老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。

盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。

武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。

项目所在地水系图见附图4.1-2。

地下水

连云港市地处鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，属低山丘陵和平原地貌，地势从西北向东南由高到低。地下水系统主要由浅层孔隙水、深层承压水和基岩水组成。

连云港市浅层孔隙水分布区面积5589km2，为全市总面积的75.1%，地面高程2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，连云港市浅层孔隙分为滨海平原区浅层孔隙水和山丘区浅层孔隙水。本项目所在区域的浅层孔隙水主要为平原区浅层孔隙水，含水盐组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。

除浅层孔隙水外，本项目所在区域内还有深层承压水，主要为第Ⅱ、Ⅲ层承压水，地下水源主要为侧向补给，消耗以人工开采为主。第Ⅱ层承压水含水岩组主要为中下更新统河湖相沉积物，岩性以中细砂、中粗砂为主。含水层顶板埋深一般50~100m，厚度30~40m，由西南向东逐渐加深，富水性受沙层厚度控制，地下水资源多为矿化度小于1g/L的淡水。第Ⅲ层承压水主要分布在灌云县中部以南，含水岩组主要为上第三纪沉积物，岩性以灰白色中细砂、中粗砂为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m，地洗水资源量丰富，矿化度小于1g/L。

本项目所在区域地下水中高锰酸盐指数、氯化物等指标值较高，这与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。区域浅层地下水水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，不适宜作为饮用水源。

本项目位于连云港市灌南县百禄镇屈东村，根据现场调查，评价范围内无地下水集中饮用水源。

自然资源

灌南县淡水、海水资源丰富。海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工 业、生活用水。丰富的水资源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长74.5公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，可与德国莱茵河媲美，是河运、建港、造船业的黄金水道。东部的黄海海域是捕捞、海水养殖和化工 制盐的理想之源。海、淡水交汇处的水产品风味让人称奇。灌南土地为海水冲积平原， 土壤集海、陆多种微量元素于一体，在此土地上出产的农副产品微量元素含量丰富，具有独特风味，富有营养等特点。全县地势一马平川。现有耕地分5个土属，16个土种， 土壤肥沃污染较少，是建设绿色生态农产品的理想之地。

社会经济概况

行政区划及人口

2013年3月2日，灌南县召开部分乡镇行政区划调整工作会议，对部分乡镇行政区划进行调整，撤销堆沟港镇、五队乡，将原堆沟港镇、五队乡合并设立新的堆沟港镇，镇政府驻五队居委会五队街。行政区划调整后，堆沟港镇行政区域面积155.48平方公里，人口8.6万人，辖27个村委会、4个居委会。撤销田楼乡、长茂镇，将原田楼乡、长茂镇合并设立田楼镇，镇政府驻三兴居委会三兴街，行政区划调整后，田楼镇行政区域面积109.1平方公里，人口7.7万人，辖25个村委会、1个居委会。撤销花园乡、新集乡，将原花园乡、新集乡合并设立新集镇，镇政府驻新集居委会新集街。行政区划调整后，新集镇行政区域面积119平方公里，人口7.2万人，辖25个村委会、1个居委会。调整后，灌南县县乡镇由之前的14个乡镇减少到11个，下辖1乡10镇。

社会经济发展

灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇， 5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港 经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、 酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食 用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。

2019年，灌南县地区生产总值实现383亿元，不变价增长6.5%。三次产业结构优化为15.4：45.7：38.9，服务业占比较2018年提高1个百分点；一般公共预算收入完成23.5亿元，同比增长4.5%；规模以上固定资产投资实现134亿元，同比增长6.8%；规模以上工业投资实现72亿元，同比增长1.3%；社会消费品零售总额实现120亿元，同比增长7.1%；外贸进出口实现1.5亿美元，同比下降23.4%；实际利用外资完成8647万美元，同比增长3.6%；高新技术产业产值占规上工业产值比重达9.6%，比2018年降低6.49个百分点；工业应税销售收入实现335.7亿元，同比增长6.6%。

全体居民人均可支配收入实现23137元，同比增长9.0%；城镇居民人均可支配收入实现31211元，同比增长8.3%；农村居民人均可支配收入实现16131元，同比增长8.8%；常住人口城镇化率达52.2%，比2018年提高1.48个百分点；单位GDP能耗下降实现2%。

生态环境概况

（1）陆地生态

项目所在地周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主。季节性农田植被覆盖较好，只在冬季有少量春播作物留茬地或晒耕地裸露。道路两旁，民宅前后种植有桑、槐、榆、柳、松、柏、杉、桐等树种；野生植物有灌木和草类等。

动物种类以周围的养殖场为主，项目周围建有牛场、猪场、鸡场、水禽场等。

（2）水域生态

项目所在区域地表水唐响河没有明确划分水体类别，该河属于小型农灌河流，本次环评参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，经监测，该项目所在地各监测因子全部达标，现状良好。

项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，项目周围500m范围内无重点保护的文物古迹。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状监测与评价

项目所在区域环境质量达标判断

1、区域环境质量达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。

本项目位于连云港市灌南县，本次评价选用连云港市灌南县人民政府“灌南县空气质量周报表”数据进行区域达标评价，日期为2019年12月26日至2020年5月20日，项目区域各评价因子现状如下表所示。

表4.4-1   2020年1-5月灌南县空气质量现状评价表  单位：μg/m3

| 项目 | SO2 | NO2 | CO-95per | O3-8H95pe | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期 | 8 | 26 | 0.918 | 70 | 97 | 74 |
| 2期 | 11 | 26 | 0.984 | 72 | 106 | 85 |
| 3期 | 8 | 29 | 0.952 | 68 | 89 | 69 |
| 7期 | 6 | 14 | 0.937 | 64 | 70 | 58 |
| 8期 | 6 | 15 | 0.15 | 73 | 43 | 29 |
| 9期 | 7 | 23 | 0.78 | 79 | 91 | 52 |
| 10期 | 5 | 14 | 0.593 | 82 | 49 | 34 |
| 11期 | 5 | 14 | 0591 | 96 | 66 | 40 |
| 12期 | 8 | 18 | 0.536 | 130 | 99 | 54 |
| 13期 | 8 | 17 | 0.514 | 104 | 70 | 34 |
| 14期 | 6 | 14 | 0.506 | 87 | 50 | 23 |
| 15期 | 9 | 19 | 0.589 | 115 | 77 | 39 |
| 16期 | 9 | 18 | 0.629 | 140 | 84 | 52 |
| 17期 | 7 | 16 | 0.692 | 127 | 80 | 40 |
| 18期 | 8 | 16 | 0.614 | 140 | 67 | 36 |
| 19期 | 7 | 9 | 0.79 | 122 | 58 | 30 |
| 20期 | 9 | 9 | 0.825 | 124 | 67 | 29 |
| 21期 | 9 | 8 | 0.77 | 12 | 63 | 31 |
| 平均值 | 8 | 17 | 1 | 101 | 74 | 45 |
| 标准 | 60 | 40 | 4 | 160 | 70 | 35 |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在地区域环境空气质量进行达标判断，见下表:

表4.4-2   区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ug/m3 | ug/m3 | % |  |
| SO2 | 8 | 60 | 13 | 达标 |
| NO2 | 17 | 40 | 42 | 达标 |
| C | 1000 | 4000 | 18 | 达标 |
| O3 | 101 | 160 | 63 | 达标 |
| PM10 | 74 | 70 | 105 | 不达标 |
| PM2.5 | 45 | 35 | 128 | 不达标 |

根据上表可知，SO2、NO2 和O3平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10和PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。

2、区域环境质量整治措施

为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下：

（1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。

（2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。

（3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。

（4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施场区地面要定期清洗，防止起尘；场区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。

（5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。

（6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。

3、整治后区域环境质量

根据连云港市灌南生态环境局最新发布的2020年7月环境空气质量近三期周报表，灌南县环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，通过实施《连云港市空气质量达标规划》及《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。

其他污染物的环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目排放的其他污染物的环境质量现状数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足规定的评价要求时，应进行补充监测。本项目对环境监测情况如下。

1、监测点的设置

根据本区域主导风向，考虑区域功能，共布设3个环境空气现状监测点。监测单位为南京基越环境检测有限公司，监测报告编号：基越检字第171206号， 报告时间为2018年2月9日，报告数据有效。本项目环境空气质量现状监测点位见表4.4-3和图4.4-1。

表4.4-3  大气环境监测布点表

| 测点编号 | 测点名称 | 方位、距离(米) | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 连三庄 | 五场东北方向，1150米 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 周沟村 | 五场东边1190米 |  |  |
| G3 | 屈西村 | 五场西南，550米 |  |  |

2、监测项目与采样频率

监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢及监测期间的气象要素。

采样时间及频率：SO2、NO2、氨、硫化氢小时平均浓度连续监测7天，每天至少获取当地时间为02、08、14、20时4个小时质量浓度值，每次采样不少于45min。PM10、PM2.5日均浓度连续监测7天，每天至少20h采样时间。

监测时间：本次SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢委托南京基越环境检测有限公司进行了监测，监测时间为：2017年12月04日至10日。

3、采样及分析方法

所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.4-4。

表4.4-4 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 2 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 3 | NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
| 4 | 氨 | 纳氏试剂比色法 | HJ 533-2009 |
| 5 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局 （2003） 3.1.11,5.4.10.3 |

4、监测结果

现状监测结果见表4.4-5。

表4.4-5  监测结果汇总表

| 监测 因子 | 监测点位 | 1小时浓度mg/m3 | 超标率(%) | 标准值 mg/m3 | 日均浓度 mg/m3 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 标准值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | G1 | 连三庄 | 0.012~0.029 | 0 | 0.5 | 0.018 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | G2 | 周沟村 | 0.013~0.027 | 0 |  | 0.019 | 0 | 0 |  |
|  | G3 | 屈西村 | 0.014~0.030 | 0 |  | 0.021 | 0 | 0 |  |
| NO2 | G1 | 连三庄 | 0.020~0.038 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | G2 | 周沟村 | 0.017~0.040 | 0 |  | 0.026 | 0 | 0 |  |
|  | G3 | 屈西村 | 0.019~0.038 | 0 |  | 0.028 | 0 | 0 |  |
| PM10 | G1 | 连三庄 | / | / | / | 0.079~0.088 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | G2 | 周沟村 | / | / |  | 0.077~0.086 | 0 | 0 |  |
|  | G3 | 屈西村 | / | / |  | 0.078~0.088 | 0 | 0 |  |
| PM2.5 | G1 | 连三庄 | / | / | / | 0.041~0.049 | 0 | 0 | 0.07 |
|  | G2 | 周沟村 | / | / |  | 0.046~0.053 | 0 | 0 |  |
|  | G3 | 屈西村 | / | / |  | 0.042~0.048 | 0 | 0 |  |
| NH3 | G1 | 连三庄 | 0.01~0.04 | 0 | 0.2 | / | / | / | / |
|  | G2 | 周沟村 | 0.01~0.06 | 0 |  | / | / | / |  |
|  | G3 | 屈西村 | 0.01~0.05 | 0 |  | / | / | / |  |
| H2S | G1 | 连三庄 | 0.001~0.003 | 0 | 0.01 | / | / | / | / |
|  | G2 | 周沟村 | 0.001~0.006 | 0 |  | / | / | / |  |
|  | G3 | 屈西村 | 0.002~0.007 | 0 |  | / | / | / |  |

5、现状评价

a.评价方法：

大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pij = Cij / Csi

式中：Pij ：i指标j测点指数；

Cij ：i指标j测点监测值（mg/m3）；

Csi ：i指标二级标准值（mg/m3）。

若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。

b.评价结果

本次评价因子SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢和氨气执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”有关标准要求。

评价区各监测点各污染因子最大监测值的评价指数见表4.4-6。

表4.4-6  各污染因子最大监测值的评价指数

| 监测点 | PSO2 小时值 | PNO2 小时值 | PNH3 小时值 | P硫化氢 小时值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连三庄 | 二类区 | 0.058 | 0.19 | 0.2 | 0.3 |
| 周沟村 |  | 0.054 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 屈西村 |  | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.7 |
| 监测点 |  | Ppm10 日均值 | Ppm2.5 日均值 |  |  |
| 连三庄 |  | 0.587 | 0.653 |  |  |
| 周沟村 |  | 0.573 | 0.707 |  |  |
| 屈西村 |  | 0.587 | 0.64 |  |  |

注：未检出按照检出限的一半计算。

从大气环境现状监测结果及评价指数来看，各监测点位各监测因子的单因子污染指数较小，均小于1，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

地面水环境质量现状监测与评价

监测断面、采样频率及采样时间

本项目废水不外排，因此地表水环境质量现状主要考虑附近地表水水质情况，附近的河流主要是一帆河、唐响河。监测单位为南京基越环境检测有限公司，监测报告编号：基越检字第171206号， 报告时间为2018年2月9日，报告数据有效。具体监测断面情况见表4.4-7和图4.4-1。

表4.4-7  地表水水质监测断面设置情况表

| 河流 名称 | 断面 名称 | 断面位置 | 监测项目 | 水环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐响河 | W1 | 上游500米 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、水温及其它有关水文要素 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002，III类标准 |
| 唐响河 | W2 | 下游500米 |  |  |
| 唐响河 | W3 | 下游2500米 |  |  |
| 一帆河 | W4 | 上游500米 |  |  |
| 一帆河 | W5 | 下游500米 |  |  |
| 一帆河 | W6 | 下游2500米 |  |  |

监测项目、采样及分析方法

监测项目为：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、水温及其它有关水文要素，并同步测试水流方向、流速、流量。

监测时间和频次：本次委托南京基越环境检测有限公司进行了监测，监测时间为2017年12月04日~06日，连续监测3天，每天一次。

采样及分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。具体见表4.4-8。

表4.4-8  监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷（TP） | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
| 6 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T 347-2007 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解－紫外分光光度法 | HJ/T 636-2012 |

监测结果

本项目地表水现状监测结果统计见表4.4-9。

表4.4-9 本项目水质监测结果汇总表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 粪大肠菌群 | SS | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 6.89 | 16 | 3.9 | 0.266 | 0.17 | 9400 | 20 | 0.68 |
|  | 最小值 | 6.82 | 15 | 3.8 | 0.264 | 0.13 | 7000 | 19 | 0.67 |
|  | 平均值 | 6.86 | 15.33 | 3.83 | 0.265 | 0.147 | 8100 | 19.67 | 0.677 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最大值 | 6.85 | 19 | 3.9 | 0.188 | 0.19 | 9400 | 26 | 0.62 |
|  | 最小值 | 6.82 | 18 | 3.8 | 0.183 | 0.17 | 7000 | 24 | 0.61 |
|  | 平均值 | 6.84 | 18.33 | 3.87 | 0.185 | 0.18 | 7800 | 25 | 0.617 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最大值 | 6.91 | 17 | 3.9 | 0.173 | 0.16 | 6300 | 24 | 0.59 |
|  | 最小值 | 6.8 | 16 | 3.8 | 0.17 | 0.14 | 4900 | 22 | 0.58 |
|  | 平均值 | 6.87 | 16.67 | 3.87 | 0.171 | 0.150 | 5366.67 | 22.67 | 0.587 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4 | 最大值 | 6.9 | 16 | 3.8 | 0.494 | 0.16 | 7000 | 21 | 0.98 |
|  | 最小值 | 6.8 | 15 | 3.7 | 0.49 | 0.13 | 7000 | 19 | 0.95 |
|  | 平均值 | 6.86 | 15.67 | 3.77 | 0.492 | 0.147 | 7000 | 20.33 | 0.970 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W5 | 最大值 | 6.91 | 18 | 3.9 | 0.467 | 0.19 | 6300 | 29 | 0.86 |
|  | 最小值 | 6.75 | 17 | 3.9 | 0.463 | 0.16 | 4600 | 26 | 0.85 |
|  | 平均值 | 6.84 | 17.33 | 3.9 | 0.465 | 0.177 | 5266.67 | 27.33 | 0.853 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W6 | 最大值 | 6.94 | 16 | 3.8 | 0.47 | 0.18 | 7900 | 24 | 0.93 |
|  | 最小值 | 6.89 | 16 | 3.7 | 0.466 | 0.14 | 4600 | 22 | 0.92 |
|  | 平均值 | 6.92 | 16 | 3.73 | 0.468 | 0.16 | 6500 | 23 | 0.923 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准值 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 10000 | 30 | 1.0 |

*的单位为个/L。

现状评价

采用单项水质参数i在第j点的标准指数为：

式中：—污染因子i在第j点的标准指数；

—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L；

—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L。

的标准指数为：

式中：—污染因子在第点的标准指数；

—污染因子在第点的值；

—地表水环境质量标准的值上限；

—地表水环境质量标准的值下限。

表4.4-10  地表水环境现状监测最大值单因子指数表

| 序号 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | 粪大肠菌群 | SS | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.11 | 0.8 | 0.975 | 0.266 | 0.85 | 0.94 | 0.667 | 0.68 |
| W2 | 0.15 | 0.95 | 0.975 | 0.188 | 0.95 | 0.94 | 0.867 | 0.62 |
| W3 | 0.09 | 0.85 | 0.975 | 0.173 | 0.8 | 0.63 | 0.800 | 0.59 |
| W4 | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 0.494 | 0.8 | 0.7 | 0.700 | 0.98 |
| W5 | 0.09 | 0.9 | 0.975 | 0.467 | 0.95 | 0.63 | 0.967 | 0.86 |
| W6 | 0.06 | 0.8 | 0.95 | 0.47 | 0.9 | 0.79 | 0.800 | 0.93 |

由上表可知：项目附近地表水各项目监测因子能满足III类环境标准。

地下水环境质量现状监测与评价

监测布点及监测时间

为了全面反映评价区地下水环境质量现状，本次评价进行了地下水采样监测及分析工作。共布设地下水水质监测点3个，监测单位为南京基越环境检测有限公司，监测报告编号：基越检字第171206号， 报告时间为2018年2月9日，报告数据有效。本项目地下水现状监测点位布设情况详见表4.4-11和图4.4-1。

表4.4-11  地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 连三庄 | 五场东北方向，1150米 | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、总硬度、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群，同时记录水位及水位埋深 |
| D2 | 屈东村 | 五场东边，530米 |  |
| D3 | 屈西村 | 五场西南，550米 |  |

监测项目及方法

监测项目：钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、总硬度、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数，同时记录水位及水位埋深。

监测时间和频次：本次委托南京基越环境检测有限公司负责采样和检测，检测时间为2017年12月04日~05日，连续监测2天，每天一次。

采样分析方法：按国家环保局《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

监测结果及评价

（1）监测结果

本次地下水监测结果列于表4.4-12。

表4.4-12 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（其中pH无量纲）

| 编号 | 日期 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 12.04 | 7.15 | 142 | 153 | ND | 412 | 0.159 | 8.9 | 1.7 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.05 | 7.16 | 140 | 151 | ND | 420 | 0.163 | 15.03 | 1.7 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 12.04 | 7.08 | 143 | 152 | ND | 361 | 0.111 | 0.563 | 1.9 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.05 | 7.10 | 142 | 150 | ND | 354 | 0.106 | 8.84 | 2.0 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 12.04 | 6.93 | 145 | 156 | ND | 386 | 0.144 | 14.97 | 1.6 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.05 | 6.95 | 144 | 155 | ND | 394 | 0.142 | 0.503 | 1.6 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 | 6.5~8.5 | 250 | 250 | 0.02 | 450 | 0.2 | 20 | 3.0 | 3.0 |

（2）现状评价

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量评价采用附注的单项组分评价法。按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

地下水环境质量现状评价结果见表4.4-13。

表4.4-13 地下水环境质量现状评价结果表

| 编号 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.32 | 0.568 | 0.612 | 0.125 | 0.93 | 0.815 | 0.845 | 0.567 | ＜1 |
| D2 | 0.32 | 0.560 | 0.604 | 0.125 | 0.80 | 0.555 | 0.825 | 0.567 | ＜1 |
| D3 | 0.16 | 0.572 | 0.608 | 0.125 | 0.88 | 0.72 | 0.800 | 0.633 | ＜1 |

注：未检出按照检出限的一半计算。

由上表评价结果可知：监测点位各指标各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境质量较好。

声环境质量现状监测与评价

监测单位为南京基越环境检测有限公司，监测报告编号：基越检字第171206号， 报告时间为2018年2月9日，报告数据有效。

监测点位

根据厂区布置及周围环境状况，在厂界布设4个噪声测点，具体位置见图4.4-1。

监测时间及频次

监测时间为：2017年12月05日至06日，连续监测2天，昼夜各连续监测一次。

测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《声环境质量标准》中规定的监测方法执行，使用A声级，传声器距地面1.2米，离厂界1米。

用多功能声级计、测试前进行校准。符合环境监测技术规范中的要求。

监测分析方法

按《环境监测技术规范》有关规定进行。

监测点位

根据项目声源特点及评价区环境特征，在项目厂界四周共布设4个噪声监测点。监测点位见表4.4-14和图4.4-1。

表4.4-14  项目所在地噪声监测点位布置

| 监测点位 | 名称 | 方位 | 与项目厂界距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 | 东厂界 | 东 | 1m | 等效连续 A声级 |
| N7 | 南厂界 | 南 | 1m |  |
| N8 | 西厂界 | 西 | 1m |  |
| N9 | 北厂界 | 北 | 1m |  |

监测结果及评价

本项目声环境质量现状监测结果见表4.4-15。

表4.4-15  本项目环境噪声监测结果      单位dB（A）

| 监测点位 | 环境功能 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界N6 | 1类 | 52.1 | 42.1 | 52.4 | 41.9 | 达标 |
| 南厂界N7 |  | 52.1 | 42.3 | 52.0 | 41.5 | 达标 |
| 西厂界N8 |  | 52.4 | 41.7 | 51.8 | 42.0 | 达标 |
| 北厂界N9 |  | 52.7 | 42.1 | 52.5 | 42.0 | 达标 |
| 标准值 | 55 | 45 | 55 | 45 |  |

由表4.4-15的评价结果表明：项目所在地声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。

土壤环境质量现状评价

土壤监测布点及监测时间

（1）监测布点

对场区进行了土壤监测，监测单位为南京基越环境检测有限公司，监测报告编号：基越检字第171206号， 报告时间为2018年2月9日，报告数据有效。拟建项目土壤监测点位见图4.4-1。

在布设了3个表层样，监测时间为：2017年12月05日，监测点位具体情况见表4.4-16。

表4.4-16土壤监测点位

| 编号 | 监测点位名称 | 方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 五场 | 厂区东侧 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉 |
| T2 | 五场 | 厂区中部 |  |
| T3 | 五场 | 厂区西部 |  |

（2）监测项目及方法

土壤监测项目为：pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉。

（3）采样分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。具体见表4.4-17。

表4.4-17  土壤监测项目分析方法表

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤中pH值的测定 | NY/T1377-2007 |
| 2 | 铜 | 等离子发射光谱质谱法 | LEM AM5018-2011 |
| 3 | 铅 | 等离子发射光谱质谱法 | LEM AM5018-2011 |
| 4 | 铬 | 等离子发射光谱质谱法 | LEM AM5018-2011 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)》 |
| 6 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T17136-1997 |
| 7 | 镉 | 等离子发射光谱质谱法 | LEM AM5018-2011 |

现状监测结果与评价

（1）监测结果见表4.4-18。

表4.4-18  土壤监测结果及其现状评价

| 检测点位 | 监测项目（单位： mg/kg，pH除外） |
| --- | --- |
|  | pH | 铜 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 镉 |
| T1五场东 | 7.32 | 41.3 | 32.2 | 44.4 | 15.4 | 0.024 | 0.231 |
| T2五场中 | 7.42 | 43.0 | 31.6 | 42.8 | 16.9 | 0.020 | 0.222 |
| T3五场西 | 7.45 | 37.9 | 36.4 | 41.8 | 12.1 | 0.013 | 0.251 |
| 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） | 6.5<pH≤7.5 | 200 | 140 | 300 | 25 | 0.6 | 0.60 |

（2）现状评价

采用单项土壤参数i在第j点的标准指数为：

式中：—污染因子i在第j点的标准指数；

—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L；

—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L。

表4.4-19  土壤环境现状监测单因子指数表

| 序号 | 铜 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1五场东 | 0.207 | 0.23 | 0.148 | 0.616 | 0.04 | 0.385 |
| T2五场中 | 0.215 | 0.225 | 0.143 | 0.676 | 0.033 | 0.37 |
| T3五场西 | 0.19 | 0.26 | 0.139 | 0.484 | 0.022 | 0.418 |

从上表可以看出，监测点土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1其它标准，项目场区土壤均不存在污染问题，土壤质量较好。

环境质量现状评价小结

（1）环境空气

项目所在区域环境质量达标情况评价：根据灌连云港市灌南县人民政府“灌南县空气质量周报表”数据，SO2、NO2 和O3平均浓度、CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10和PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2020年第28期周报表》（发布时间：2020年7月9日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

大气环境中常规监测因子SO2、NO2、PM10均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NH3、H2S满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

（2）地表水

从地表水现状监测结果可以看出，项目附近唐响河和一帆河所在段地表水监测因子能满足III类水环境标准。

（3）地下水

监测点位各指标各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境质量较好。

（4）声环境

现状监测结果表明，东、南、西、北厂界4个测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，项目区土壤监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准。土壤质量现状较好。

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

本项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成一定的影响。产生的影响主要包括施工扬尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，而且以扬尘和施工噪声尤为明显。以下将就这些污染及其对环境的影响加以分析。

施工期大气环境影响分析

该工程在其建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

（2）粉尘和扬尘

本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②建筑材料，如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

本工程建设期间，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)第5章节条款关于建设工程施工扬尘污染防治要求来制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。结合以上相关法规，针对项目本项目施工期扬尘环评建议如下污染防治措施：

1）施工场所和活动扬尘污染防治

（1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡。

（3）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。气象预报风力达到5级以上的天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

a) 密闭存储；

b) 设置围挡或堆砌围墙；

c) 采用防尘布苫盖；

d) 其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

a) 覆盖防尘布、防尘网；

b) 定期喷洒抑尘剂；

c) 定期喷水压尘；

d) 其他有效的防尘措施。

（6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

（7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（8）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。施工工地道路积尘清洁可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫

（9）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（10）闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（11）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米）或防尘布。

（12）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（13）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（14）设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（15）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（16）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。

2）修缮、装饰等施工场所与活动扬尘污染防治

设置施工标志牌、围挡、修缮、装饰工程、使用和运送物料、建筑垃圾清运等活动中扬尘污染防治措施应采取工场所和活动扬尘污染防治中的相应措施。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。

施工噪声影响分析

在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型：

式中：Lp1、Lp2——分别为r1、r2距离处的声压级；

r1、r2——分别为预测点离声源的距离。

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表6.1-1。由表可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响1500～2000m的距离。

表5.1-1    施工机械噪声衰减距离（m）

| 序号 | 施工机械 | 声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 1 | 挖 掘 机 | 82 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 |
| 2 | 冲击式打桩机 | 105 | 91 | 85 | 90 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 3 | 搅 拌 机 | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工。搅拌机在300m外才能达到作业噪声限值，挖掘机250m外才能达到规定值。

另外，各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。

建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。

施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。生活污水建临时化粪池进行定期清掏，用于农业施肥，不外排，对地表水环境影响不大。

施工固废环境影响分析

施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，需要及时清运进行填埋或加以回收利用，以防长期堆放产生扬尘。施工初期开挖、平整土地时会产生大量的废弃土石方，其堆放应严格按施工组织设计进行，如果无规则堆放会造成大面积土地被占用，失去原有的使用功能，使植被、景观等遭受破坏。因此，废弃土石方应由管理部门统一调配，用于铺路、回填和其他地区的填方等再利用，不得随意抛出堆放侵压植被。

少量生活垃圾也必须及时清运处理，做到日产日清，尽早进行卫生填埋处理，防止腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和人员的健康带来不利影响。

施工期生态环境影响分析

①生态分割

项目地处一般农用地，大部分被人类挤占开发利用，周边无森林、自然保护区，沿线为农村生态系统，因此，本项目的建设基本上不会带来生态分割问题。

②动物

在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的稀有动物及受保护的野生动物种群。区内为农村生态系统，野生动物主要是田鼠，为常见且适应能力强的动物。因此，本项目的建设不会对区域内野生动物产生太大影响。

③植被

本项目建设对植被的影响范围主要包括永久占地区、临时占地区以及施工活动的所有区域。永久占地区自然植被不可恢复，部分区域可重建。部分区域的破坏只影响局地的植物数量，不会使某种珍稀植物物种消失，同时少量人工种植的保护植物可以更新和补偿，区域植物的多样性不会减少；施工过程中土石方、砂石料、水泥、粘土等建筑材料，以及废土、废料在堆放过程中，都将给城市生态带来一定影响，施工营地、临时便道等临时占地区的建设会毁坏一部分地表植物，临时占地是不可避免的，但只是暂时的，通过减少临时施工道路长度、植被恢复的等手段将大大减缓破坏植被带来的生态问题，基本上可恢复其原有功能。

综上所述，从对植被、动物、保护区以及生态分割等角度来看，本项目的建设对生态环境影响较小。

施工期土壤环境影响分析

环评建议在施工过程中土壤表土要单独存放，用于后期的植被恢复：施工人员集中生活区设移动式生活污水处理装置，集中处理生活污水，处理后水质达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB19923-2005），用于施工生产。固体废物分类安全处置：施工期机械要勤加保养，防止漏油。

采取上述措施后，建设期工业场地建设不会对场地及周边土壤造成污染影响。

大气环境影响评价

气象资料

1、厂址地区常年气候特征

灌南县地处北纬33°59＇—34°27′，东经119°07′—119°48′，属暖温带南缘湿润性季风型气候，处在暖温带向亚热带过渡地区，气候温润，其主要特点：四季分明，冬季受西伯利亚变性冷气团控制，以寒冷干燥天气为主；夏季受海洋性季风控制，炎热多雨，高温期同多雨期一致，春秋两季处于南北季风交替时期，干、湿、冷、暖天气多变。日照充足，无霜期较长，光、热、水等气候资源比较丰富。年平均气温13.8℃，最高气温42.5℃（1932年8月5日），最低气温-21.7℃（1969年2月6日）。年平均日照时数2409.4小时，日照百分率54%，1978年最多为2678小时，1964年最少为2183小时，年相差495小时。全年太阳辐射平均总量118.8千卡/cm2。年平均蒸发量1660.2毫米，一年中5、6月份蒸发最多，1、2月份最少。主要气象特征见下表。

表5.2-1评价区主要气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.8 | / |
| 2 | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 | 1997.12.13 |
| 3 | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 | 2000.6.4 |
| 3 | 多年平均降水量 | Mm | 922.3 | / |
| 4 | 全年主导风向 | — | NE | / |
| 5 | 年平均风速 | m/s | 3.1 | / |

2、厂址地区风向特征

根据灌南县气象局提供的2017年至2019年的气象资料，该区域主导风向为NNE，出现频率为13%，次主导风向为ENE，出现频率为12%。根据各季风向频率分析，春季以NNW为主，主要受西西伯利亚冷气流所致，西西伯利亚冷空气经我国新疆向我国东南方向侵犯，因此本地区表现为NNW风，夏季ENE风盛行，主要受太平洋副热带高压所致，夏季该地区处于副热带高压的南缘从而盛行ENE，秋季和冬季盛行NNE风，主要受中西伯利亚、西西伯利亚冷气团影响所致，具体见图6.2-1。各月平均风速在2.6-3.8m/s之间,年平均风速为3.1 m/s，九月份风速最小为2.6 m/s。

从全年平均情况来看，以NNE风风速最大,达4.7m/s.而NNE又是冬季的主导风和春秋主要风向，这种气象条件对大气污染的扩散是有利的，全年以WNW风向平均风速最小，为2.9m/s。

3、厂址地区大气稳定度、风速特征

稳定度是控制大气污染扩散的一个非常重要的因子，气团越稳定越不利于污染物的扩散。污染物可以在稳定的大气中传播到较远的地区，空气越不稳定，说明气团混合的速度快，污染物仅仅污染较近的地方，污染范围较小，但最大落地浓度比稳定状态下大。风速起到传播污染源的作用，但又可以降低烟气抬升高度。对于烟气量较小的烟囱，风速越大，污染物传播的越远。

根据导则中推荐的稳定度分类法，统计评价区各级大气稳定度、风速出现的频率，本地区各季及全年各类稳定度、风速出现频率见表5.2-2。

表5.2-2 各季及全年各类稳定度、风速出现频率

| 稳定度 季节 | A—B | C—D | E—F |
| --- | --- | --- | --- |
| 春 | 频率(%) | 13.8 | 45.7 | 36.9 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.6 | 5.1 | 4.0 |
| 夏 | 频率(%) | 15.6 | 61.7 | 22.6 |
|  | 平均风速(m/s) | 4.0 | 5.0 | 3.1 |
| 秋 | 频率(%) | 14.6 | 50.1 | 35.2 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.7 | 5.2 | 3.2 |
| 冬 | 频率(%) | 8.8 | 53.0 | 38.1 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.3 | 5.7 | 3.4 |
| 全年 | 频率(%) | 13.6 | 57.3 | 28.0 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.9 | 5.5 | 3.3 |

由表5.2-2可以看出，项目所在地各类稳定度出现频率的特点是：全年中以C—D类出现的频率最高，为57.3％，说明该地区出现中性稳定度的天气较多，此类稳定度多大风或阴雨天气。稳定类E—F频率高于不稳定类A—B，全年平均28.0%，冬季以稳定类频率较高，为38.1%，春季较低为21.8%，符合全年冬季风速相对较小，多辐射逆温，而春季动力湍流较大的一般规律。

4、厂址地区逆温特征

逆温对污染物扩散不利，逆温就象盖子一样抑制污染物向上扩散，逆温强度越大越对扩散不利，逆温情况见表5.2-3。

晴朗夜间，特别是无风或弱风或气温日差较大时，地面强烈发射红外辐射，而红外辐射可以有效的被大气中的水蒸气、二氧化碳强烈吸收，较冷的地面使得近地面空气降温幅度比高空降温幅度大，从而形成逆温，贴地逆温多在19时左右生成,出现频率较高，随时间转移,其频率、平均厚度都逐渐增加，在05时达到最高，频率达100%，强度为2.57℃/100m，平均厚度104米左右，日出前后开始消亡，09时贴地逆温完全消失或抬升为上部逆温，此易造成“熏烟”污染。

表5.2-3 逆温情况

| 类型 | 频率(%) | 平均高度(m) | 平均厚度 | 平均强度(℃/100m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴地逆温 | 32 | — | 104 | 2.57 |
| 底高在20米以上 | 20 | 79 | 75 | 2.17 |

5、厂址地区混合层高度

混合层指空气团由于热力、动力湍流使空气物理性质趋于一致的厚度，混合层越高越对扩散有利，混合层高度可由气温层结线和风速廓线求解，具体见表5.2-4。

表5.2-4混合层高度情况

| 时间(h) | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | 12 | 84 | 341 | 612 | 713 | 97 |

6、全年风速风向稳定度联合频率

全年风速风向稳定度联合频率表见5.2-5。

表5.2-5全年风速风向稳定度联合频率表（％）

| 分类 | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1.5 | N | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 | S | 0.07 |  |  |  | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
| 1.5-3 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.41 | 0.96 |
| 3-5 |  |  | 0.07 | 0.34 |  | 0.48 | 0.41 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.48 | 0.34 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.82 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | NNE | 0 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0.14 | SSW | 0 |  |  |  | 0.55 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.62 | 0.62 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 2.53 | 0.27 | 0.41 |
| 3-5 |  |  | 0.75 | 1.03 |  | 1.71 | 1.3 |  |  |  | 0.21 | 0.89 |  | 0.48 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.27 | 4.18 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | NE | 0.27 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 | SW | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.14 |  | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.34 | 0.55 |  | 1.16 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.21 |  | 0.48 | 0.41 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.89 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.82 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | ENE | 0.48 |  |  |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 | WSW | 0.21 |  |  |  | 0.34 | 0.27 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.48 |  | 0.55 | 0.27 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.62 | 0.55 |
| 3-5 |  |  | 1.37 | 1.23 |  | 2.12 | 0.82 |  |  |  | 0.27 | 0.68 |  | 0.89 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.34 | 2.88 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1.10 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |
| ≤1.5 | E | 0.14 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.21 | W | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.21 |  | 0.68 | 0.27 | 0.34 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.34 | 0.62 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0.24 | 0.68 |  | 1.64 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0.41 |  | 0.21 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.21 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| ≤1.5 | ESE | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0 | WNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.68 | 0.89 | 0.34 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 1.78 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0.27 |  | 0.41 | 0.14 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.07 | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.41 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | SE | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.27 | NW | 0.07 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.27 | 0.21 | 0.82 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.68 | 0.41 |  |  |  | 0.21 | 0.07 |  | 0 | 0 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.27 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |
| ≤1.5 | SSE | 0.14 |  |  |  | 0.27 | 0 | 0.21 | NNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| 1.5-3 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.68 | 0.62 | 0.41 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.21 | 0.07 | 9.20 |
| 3-5 |  |  | 0.41 | 0.41 |  | 2.26 | 1.03 |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  | 1.10 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 1.99 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2.67 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |

7、气象观测资料调查内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，经网上查阅相关资料及监测单位现场实测，项目所在地的地面气象观测资料及常规高空气象探测资料内容如下：

表5.2-6 地面气象观测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 风向 | 主导风向为东风 |
| 风速 | 3m/s |
| 总云量 | 4 |
| 低云量 | 2 |
| 干球温度 | 23~32℃ |
| 湿球温度 | 11.25~17.00 |
| 相对温度 | 23~32℃ |
| 降水量 | 180mm |
| 降水类型 | 对流雨 |
| 海平面气压 | 1010hpa |
| 观测站地面气压 | 1000pa |
| 云底高度 | 3500m |
| 水平能见度 | 2km |

表5.2-7常规高空气象探测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 探空数据层数 | 7 |
| 气压 | 850Hpa |
| 高度 | 3000M |
| 干球温度 | 25~35℃ |
| 露点温度 | 12.25~18.40 |
| 风速 | 3m/s |
| 风向 | 主导风向为东风 |

污染源排污概况调查

根据场区平面布置特点，将五场扩建项目无组织面源排放按5个区域进行分类，包括保育舍、育肥舍、沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区，大气污染源详细调查情况如下：

（1）正常工况下，本项目的大气污染物主要为无组织排放的NH3、H2S等，排放参数见表5.2-8。

表5.2-8面源源强调查参数表

| 编号 | 名称 | 面源起坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保育舍 | 523 | 907 | 2 | 76 | 42 | -15 | 5 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0017 |
| 2 | 育肥舍 | 591 | 405 | 2 | 112 | 37 | 85 | 5 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0011 |
| 3 | 沼液储存池 | 630 | 293 | 2 | 88 | 91 | 85 | 5 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.0020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |
| 4 | 固粪处理区 | 480 | 255 | 2 | 52 | 14 | 85 | 6 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.0182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0009 |
| 5 | 病死猪暂存区 | 411 | 191 | 2 | 5 | 4 | 85 | 5 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0001 |

注：本次评价以厂界西南角为原点，坐标（0,0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，面源坐标为相对坐标。

（2）非正常工况下

根据工程分析及项目特点，非正常工况下，本项目的大气污染物主要为固粪处理区排放的氨、硫化氢等，假如固粪处理区除臭设备失效，按处理率为0计算预测，排放参数见表5.2-9。

表5.2-9 非正常面源源强调查参数表

| 编号 | 名称 | 面源起坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固粪处理区 | 480 | 255 | 2 | 52 | 14 | 85 | 6 | 8760 | 连续排放 | NH3 | 0.0607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0030 |

注：本次评价以厂界西南角为原点，坐标（0,0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，面源坐标为相对坐标。

预测模式

根据项目特征，本项目大气预测选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式计算。

大气环境影响预测因子为：氨和硫化氢。

主要预测内容如下：

（1）下风向污染物预测浓度及占标率；

（2）下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离；

（3）环境敏感目标、厂界处的浓度、浓度占标率。

表5.2-10 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度 | 39.5℃ |
| 最低环境温度 | -9.8℃ |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

预测方案

预测内容主要为无组织废气污染物氨、硫化氢等排放对厂界的影响情况。

预测结果及评价

根据估算得到项目正常工况下排放大气污染物的估算结果，见表5.2-11~表5.2-14。

表5.2-11   保育舍无织排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 4.38E-03 | 2.19 | 3.72E-04 | 3.72 |
| 100 | 6.93E-03 | 3.47 | 5.89E-04 | 5.89 |
| 200 | 4.44E-03 | 2.22 | 3.78E-04 | 3.78 |
| 300 | 3.41E-03 | 1.7 | 2.90E-04 | 2.9 |
| 400 | 2.77E-03 | 1.39 | 2.36E-04 | 2.36 |
| 500 | 2.36E-03 | 1.18 | 2.01E-04 | 2.01 |
| 600 | 2.08E-03 | 1.04 | 1.76E-04 | 1.76 |
| 700 | 1.86E-03 | 0.93 | 1.58E-04 | 1.58 |
| 800 | 1.69E-03 | 0.85 | 1.44E-04 | 1.44 |
| 900 | 1.56E-03 | 0.78 | 1.32E-04 | 1.32 |
| 1000 | 1.45E-03 | 0.72 | 1.23E-04 | 1.23 |
| 1100 | 1.35E-03 | 0.68 | 1.15E-04 | 1.15 |
| 1200 | 1.27E-03 | 0.64 | 1.08E-04 | 1.08 |
| 1300 | 1.20E-03 | 0.6 | 1.02E-04 | 1.02 |
| 1400 | 1.14E-03 | 0.57 | 9.69E-05 | 0.97 |
| 1500 | 1.09E-03 | 0.54 | 9.23E-05 | 0.92 |
| 1600 | 1.04E-03 | 0.52 | 8.82E-05 | 0.88 |
| 1700 | 9.94E-04 | 0.5 | 8.45E-05 | 0.84 |
| 1800 | 9.55E-04 | 0.48 | 8.12E-05 | 0.81 |
| 1900 | 9.19E-04 | 0.46 | 7.81E-05 | 0.78 |
| 2000 | 8.87E-04 | 0.44 | 7.54E-05 | 0.75 |
| 2100 | 8.69E-04 | 0.43 | 7.38E-05 | 0.74 |
| 2200 | 8.52E-04 | 0.43 | 7.24E-05 | 0.72 |
| 2300 | 8.37E-04 | 0.42 | 7.11E-05 | 0.71 |
| 2400 | 8.21E-04 | 0.41 | 6.98E-05 | 0.7 |
| 2500 | 8.07E-04 | 0.4 | 6.86E-05 | 0.69 |
| 下风向最大浓度 78米 | 7.23E-03 | 3.62 | 6.15E-04 | 6.15 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

表5.2-12   育肥舍无织排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 2.76E-03 | 1.38 | 2.43E-04 | 2.43 |
| 100 | 4.36E-03 | 2.18 | 3.83E-04 | 3.83 |
| 200 | 2.83E-03 | 1.41 | 2.49E-04 | 2.49 |
| 300 | 2.13E-03 | 1.07 | 1.87E-04 | 1.87 |
| 400 | 1.73E-03 | 0.87 | 1.52E-04 | 1.52 |
| 500 | 1.48E-03 | 0.74 | 1.30E-04 | 1.3 |
| 600 | 1.30E-03 | 0.65 | 1.14E-04 | 1.14 |
| 700 | 1.16E-03 | 0.58 | 1.02E-04 | 1.02 |
| 800 | 1.06E-03 | 0.53 | 9.31E-05 | 0.93 |
| 900 | 9.73E-04 | 0.49 | 8.56E-05 | 0.86 |
| 1000 | 9.03E-04 | 0.45 | 7.95E-05 | 0.79 |
| 1100 | 8.45E-04 | 0.42 | 7.43E-05 | 0.74 |
| 1200 | 7.94E-04 | 0.4 | 6.99E-05 | 0.7 |
| 1300 | 7.51E-04 | 0.38 | 6.61E-05 | 0.66 |
| 1400 | 7.12E-04 | 0.36 | 6.27E-05 | 0.63 |
| 1500 | 6.79E-04 | 0.34 | 5.97E-05 | 0.6 |
| 1600 | 6.48E-04 | 0.32 | 5.71E-05 | 0.57 |
| 1700 | 6.21E-04 | 0.31 | 5.47E-05 | 0.55 |
| 1800 | 5.97E-04 | 0.3 | 5.25E-05 | 0.53 |
| 1900 | 5.75E-04 | 0.29 | 5.06E-05 | 0.51 |
| 2000 | 5.54E-04 | 0.28 | 4.88E-05 | 0.49 |
| 2100 | 5.43E-04 | 0.27 | 4.78E-05 | 0.48 |
| 2200 | 5.33E-04 | 0.27 | 4.69E-05 | 0.47 |
| 2300 | 5.23E-04 | 0.26 | 4.60E-05 | 0.46 |
| 2400 | 5.14E-04 | 0.26 | 4.52E-05 | 0.45 |
| 2500 | 5.05E-04 | 0.25 | 4.44E-05 | 0.44 |
| 下风向最大浓度 83米 | 4.45E-03 | 2.22 | 3.91E-04 | 3.91 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

表5.2-13 沼液储存池无组织排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 2.42E-04 | 0.12 | 2.42E-05 | 0.24 |
| 100 | 5.26E-04 | 0.26 | 5.26E-05 | 0.53 |
| 200 | 3.98E-04 | 0.2 | 3.98E-05 | 0.4 |
| 300 | 3.13E-04 | 0.16 | 3.13E-05 | 0.31 |
| 400 | 2.62E-04 | 0.13 | 2.62E-05 | 0.26 |
| 500 | 2.36E-04 | 0.12 | 2.36E-05 | 0.24 |
| 600 | 2.08E-04 | 0.1 | 2.08E-05 | 0.21 |
| 700 | 1.86E-04 | 0.09 | 1.86E-05 | 0.19 |
| 800 | 1.69E-04 | 0.08 | 1.69E-05 | 0.17 |
| 900 | 1.56E-04 | 0.08 | 1.56E-05 | 0.16 |
| 1000 | 1.45E-04 | 0.07 | 1.45E-05 | 0.14 |
| 1100 | 1.35E-04 | 0.07 | 1.35E-05 | 0.14 |
| 1200 | 1.27E-04 | 0.06 | 1.27E-05 | 0.13 |
| 1300 | 1.20E-04 | 0.06 | 1.20E-05 | 0.12 |
| 1400 | 1.14E-04 | 0.06 | 1.14E-05 | 0.11 |
| 1500 | 1.09E-04 | 0.05 | 1.09E-05 | 0.11 |
| 1600 | 1.04E-04 | 0.05 | 1.04E-05 | 0.1 |
| 1700 | 9.94E-05 | 0.05 | 9.94E-06 | 0.1 |
| 1800 | 9.55E-05 | 0.05 | 9.55E-06 | 0.1 |
| 1900 | 9.19E-05 | 0.05 | 9.19E-06 | 0.09 |
| 2000 | 8.87E-05 | 0.04 | 8.87E-06 | 0.09 |
| 2100 | 8.59E-05 | 0.04 | 8.59E-06 | 0.09 |
| 2200 | 8.43E-05 | 0.04 | 8.43E-06 | 0.08 |
| 2300 | 8.28E-05 | 0.04 | 8.28E-06 | 0.08 |
| 2400 | 8.22E-05 | 0.04 | 8.22E-06 | 0.08 |
| 2500 | 8.07E-05 | 0.04 | 8.07E-06 | 0.08 |
| 下风向最大浓度 45 | 5.26E-04 | 0.26 | 5.26E-05 | 0.53 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

表5.2-14  固粪处理区无组织排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 7.90E-03 | 3.95 | 3.91E-04 | 3.91 |
| 100 | 7.85E-03 | 3.93 | 3.88E-04 | 3.88 |
| 200 | 4.61E-03 | 2.3 | 2.28E-04 | 2.28 |
| 300 | 3.30E-03 | 1.65 | 1.63E-04 | 1.63 |
| 400 | 2.64E-03 | 1.32 | 1.31E-04 | 1.31 |
| 500 | 2.23E-03 | 1.12 | 1.10E-04 | 1.1 |
| 600 | 1.95E-03 | 0.97 | 9.63E-05 | 0.96 |
| 700 | 1.74E-03 | 0.87 | 8.59E-05 | 0.86 |
| 800 | 1.58E-03 | 0.79 | 7.79E-05 | 0.78 |
| 900 | 1.45E-03 | 0.72 | 7.15E-05 | 0.71 |
| 1000 | 1.34E-03 | 0.67 | 6.62E-05 | 0.66 |
| 1100 | 1.25E-03 | 0.62 | 6.18E-05 | 0.62 |
| 1200 | 1.17E-03 | 0.59 | 5.80E-05 | 0.58 |
| 1300 | 1.11E-03 | 0.55 | 5.48E-05 | 0.55 |
| 1400 | 1.05E-03 | 0.53 | 5.19E-05 | 0.52 |
| 1500 | 1.00E-03 | 0.5 | 4.94E-05 | 0.49 |
| 1600 | 9.55E-04 | 0.48 | 4.72E-05 | 0.47 |
| 1700 | 9.14E-04 | 0.46 | 4.52E-05 | 0.45 |
| 1800 | 8.78E-04 | 0.44 | 4.34E-05 | 0.43 |
| 1900 | 8.44E-04 | 0.42 | 4.18E-05 | 0.42 |
| 2000 | 8.14E-04 | 0.41 | 4.03E-05 | 0.4 |
| 2100 | 7.94E-04 | 0.4 | 3.93E-05 | 0.39 |
| 2200 | 7.79E-04 | 0.39 | 3.85E-05 | 0.39 |
| 2300 | 7.65E-04 | 0.38 | 3.78E-05 | 0.38 |
| 2400 | 7.51E-04 | 0.38 | 3.71E-05 | 0.37 |
| 2500 | 7.38E-04 | 0.37 | 3.65E-05 | 0.36 |
| 下风向最大浓度 27 | 1.09E-02 | 5.47 | 5.40E-04 | 5.40 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

表5.2-15 病死猪暂存区无组织排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 1.81E-03 | 0.90 | 9.04E-05 | 0.90 |
| 100 | 7.81E-04 | 0.39 | 3.90E-05 | 0.39 |
| 200 | 4.58E-04 | 0.23 | 2.29E-05 | 0.23 |
| 300 | 3.41E-04 | 0.17 | 1.70E-05 | 0.17 |
| 400 | 2.77E-04 | 0.14 | 1.39E-05 | 0.14 |
| 500 | 2.36E-04 | 0.12 | 1.18E-05 | 0.12 |
| 600 | 2.08E-04 | 0.10 | 1.04E-05 | 0.10 |
| 700 | 1.86E-04 | 0.09 | 9.30E-06 | 0.09 |
| 800 | 1.69E-04 | 0.08 | 8.46E-06 | 0.08 |
| 900 | 1.56E-04 | 0.08 | 7.79E-06 | 0.08 |
| 1000 | 1.45E-04 | 0.07 | 7.23E-06 | 0.07 |
| 1100 | 1.35E-04 | 0.07 | 6.76E-06 | 0.07 |
| 1200 | 1.27E-04 | 0.06 | 6.35E-06 | 0.06 |
| 1300 | 1.20E-04 | 0.06 | 6.01E-06 | 0.06 |
| 1400 | 1.14E-04 | 0.06 | 5.70E-06 | 0.06 |
| 1500 | 1.09E-04 | 0.05 | 5.43E-06 | 0.05 |
| 1600 | 1.04E-04 | 0.05 | 5.19E-06 | 0.05 |
| 1700 | 9.94E-05 | 0.05 | 4.97E-06 | 0.05 |
| 1800 | 9.55E-05 | 0.05 | 4.78E-06 | 0.05 |
| 1900 | 9.19E-05 | 0.05 | 4.60E-06 | 0.05 |
| 2000 | 8.87E-05 | 0.04 | 4.43E-06 | 0.04 |
| 2100 | 8.69E-05 | 0.04 | 4.34E-06 | 0.04 |
| 2200 | 8.52E-05 | 0.04 | 4.26E-06 | 0.04 |
| 2300 | 8.37E-05 | 0.04 | 4.18E-06 | 0.04 |
| 2400 | 8.22E-05 | 0.04 | 4.11E-06 | 0.04 |
| 2500 | 8.07E-05 | 0.04 | 4.04E-06 | 0.04 |
| 下风向最大浓度 10 | 1.81E-03 | 0.90 | 9.04E-05 | 0.90 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

项目非正常工况下排放大气污染物的估算结果，见表5.2-16。

表5.2-16 固粪处理区非正常工况排放NH3、H2S估算结果   单位：mg/m3

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 | 占标率% | 下风向预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 2.63E-02 | 13.17 | 1.30E-03 | 13.02 |
| 100 | 2.34E-02 | 11.68 | 1.15E-03 | 11.54 |
| 200 | 1.39E-02 | 6.95 | 6.87E-04 | 6.87 |
| 300 | 1.03E-02 | 5.17 | 5.11E-04 | 5.11 |
| 400 | 8.41E-03 | 4.21 | 4.16E-04 | 4.16 |
| 500 | 7.17E-03 | 3.59 | 3.55E-04 | 3.55 |
| 600 | 6.30E-03 | 3.15 | 3.11E-04 | 3.11 |
| 700 | 5.65E-03 | 2.82 | 2.79E-04 | 2.79 |
| 800 | 5.14E-03 | 2.57 | 2.54E-04 | 2.54 |
| 900 | 4.73E-03 | 2.36 | 2.34E-04 | 2.34 |
| 1000 | 4.39E-03 | 2.19 | 2.17E-04 | 2.17 |
| 1100 | 4.10E-03 | 2.05 | 2.03E-04 | 2.03 |
| 1200 | 3.86E-03 | 1.93 | 1.91E-04 | 1.91 |
| 1300 | 3.64E-03 | 1.82 | 1.80E-04 | 1.8 |
| 1400 | 3.46E-03 | 1.73 | 1.71E-04 | 1.71 |
| 1500 | 3.30E-03 | 1.65 | 1.63E-04 | 1.63 |
| 1600 | 3.15E-03 | 1.57 | 1.56E-04 | 1.56 |
| 1700 | 3.02E-03 | 1.51 | 1.49E-04 | 1.49 |
| 1800 | 2.90E-03 | 1.45 | 1.43E-04 | 1.43 |
| 1900 | 2.79E-03 | 1.4 | 1.38E-04 | 1.38 |
| 2000 | 2.69E-03 | 1.35 | 1.33E-04 | 1.33 |
| 2100 | 2.64E-03 | 1.32 | 1.30E-04 | 1.3 |
| 2200 | 2.59E-03 | 1.29 | 1.28E-04 | 1.28 |
| 2300 | 2.54E-03 | 1.27 | 1.26E-04 | 1.26 |
| 2400 | 2.49E-03 | 1.25 | 1.23E-04 | 1.23 |
| 2500 | 2.45E-03 | 1.22 | 1.21E-04 | 1.21 |
| 下风向最大浓度 27 | 3.65E-02 | 18.23 | 1.80E-03 | 18.02 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / | / |

厂界达标影响分析

1、正常工况下厂界达标影响分析

预测结果表明，正常工况下，项目无组织废气最大落地浓度为保育舍的硫化氢，浓度为6.15E-04mg/m3，占标率为6.15%。本项目废气污染物评价因子最大小时落地浓度均低于评价标准且D10%均未出现，不会对周围大气环境质量造成大的影响。

正常排放情况下项目无组织废气污染物对厂界的影响预测结果见表5.2-17。

表5.2-17正常工况下无组织废气污染物对厂界影响情况表

| 污染源 | 污染物 | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | 厂界排放浓度限值(mg/m3) | 环境标准值(小时值，mg/m3) | 预测值最大占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育舍 | NH3 | 7.23E-03 | 1.5 | 0.2 | 3.62 |
|  | H2S | 6.15E-04 | 0.06 | 0.01 | 6.15 |
| 育肥舍 | NH3 | 4.45E-03 | 1.5 | 0.2 | 2.22 |
|  | H2S | 3.91E-04 | 0.06 | 0.01 | 3.91 |
| 沼液储存池 | NH3 | 5.26E-04 | 1.5 | 0.2 | 0.26 |
|  | H2S | 5.26E-05 | 0.06 | 0.01 | 0.53 |
| 固粪处理区 | NH3 | 1.09E-02 | 1.5 | 0.2 | 5.47 |
|  | H2S | 5.40E-04 | 0.06 | 0.01 | 5.40 |
| 病死猪暂存区 | NH3 | 1.81E-03 | 1.5 | 0.2 | 0.90 |
|  | H2S | 9.04E-05 | 0.06 | 0.01 | 0.90 |

由上表可见，本项目各无组织污染物厂界处的浓度贡献值较小，低于厂界浓度排放标准限值和环境小时标准值，且小于环境小时标准值的10%，对厂界影响较小。

2、非正常工况下厂界达标影响分析

根据预测结果，固粪处理区非正常工况下下风向影响较大，氨气下风向最大浓度为0.0365mg/m3，占标率为18.23%。

非正常工况下项目无组织废气污染物对厂界的影响预测结果见表5.2-18。

表5.2-18 非正常工况无组织废气污染物对厂界影响情况表

| 污染源 | 污染物 | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | 厂界排放浓度限值(mg/m3) | 环境标准值(小时值，mg/m3) | 预测值最大占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固粪处理区 | NH3 | 3.65E-02 | 1.5 | 0.2 | 18.23 |
|  | H2S | 1.80E-03 | 0.06 | 0.01 | 18.02 |

由表5.2-22可见，非正常工况下，固粪处理区排放的污染物对厂界的贡献值明显增大，预测NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.0365mg/m3和0.0018mg/m3，预测最大浓度占标率分别为18.23%和18.02%。故建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放；在处理措施正常情况运行下，对环境的影响是可以接受的。

敏感点影响分析

环评取下风向最大落地浓度与现状监测背景值进行叠加，对各环境敏感点进行影响分析，环评取最近的村庄进行预测，见表5.2-19。

表5.2-19 敏感目标小时值预测

| 因子 | 敏感目标 | 本项目敏感点贡献叠加值(mg/m3) | 原项目敏感点处贡献叠加值(mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 总叠加值(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 屈西村 | 0.016 | 0.0039 | 0.03 | 0.0499 | 0.2 | 25 |
| H2S |  | 0.0008 | 0.00075 | 0.005 | 0.0065 | 0.01 | 65 |

由预测结果可知，正常工况下，建设项目排放的各污染物对周边主要敏感目标的贡献值较小，预测值均能满足相应标准要求。在处理措施正常情况运行下，对敏感点的影响是可以接受的。

大气环境防护距离的设置

根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018），本次扩建项目无组织排放的NH3、H2S厂外无超标点，根据灌南五场生猪养殖项目环评，五场现有项目未设置大气环境防护距离，故全场不设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

卫生防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门的边界与居住区之间所需卫生防护距离”。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

Qc/Cm= (BLC+0.25r2)0.05LD/A

式中Cm为环境一次浓度标准限值(mg/m3)，Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），L为工业企业所需的卫生防护距离（m），A、B、C、D为计算系数。根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

表5.2-20   卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 | 1000<L<2000 | L>2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.7 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。

各污染物源强数据、相关参数及计算结果见表5.2-21。

表5.2-21  各污染物源强数据、相关参数及计算结果表

| 污染物 | QC（kg/h） | 面源面积（m2） | L(m) | 计算结果 | 提级后 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次扩建保育舍 | NH3 | 0.020 | 17015.04 | 2.15 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0017 |  | 4.04 | 50 |  |
| 本次扩建育肥舍 | NH3 | 0.0125 | 4155.2 | 2.84 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0011 |  | 5.57 | 50 |  |
| 本次扩建沼液储存池 | NH3 | 0.0067 | 8008 | 0.91 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0005 |  | 1.47 | 50 |  |
| 本次扩建固粪处理区 | NH3 | 0.0182 | 728 | 11.79 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0009 |  | 11.64 | 50 |  |
| 本次扩建固粪暂存区 | NH3 | 0.002 | 20 | 6.3 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0001 |  | 6.3 | 50 |  |
| 原五场猪舍 | NH3 | 0.0755 | 58240 | 3.13 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0037 |  | 3.05 | 50 |  |
| 原五场粪污治理区 | NH3 | 0.0528 | 65880 | 1.90 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0030 |  | 2.21 | 50 |  |

由上表可以看出，本次扩建项目投产后各无组织源卫生防护距离为以保育舍、育肥舍、沼液储存池、固粪处理区为中心点外100m，五场现有项目卫生防护距离为养猪场污染源排放区100m。综合考虑及方便管理，最终确定场区卫生防护距离为以五场现有项目及五场扩建项目厂界外100m范围。

综上，本项目运营后，五场厂界外100m范围内没有学校、医院、居民点等敏感保护目标，故本项目废气对外界影响不大，不会降低现有大气环境质量功能。

在本项目环境防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。项目卫生防护距离包络线图见图3.2-4。

恶臭影响分析

项目恶臭气体主要来源于猪舍、沼液储存池等产生的恶臭气体。但经生产全过程控制后，臭气外排量较少，经预测，且对环境敏感点的贡献值较小，因此项目恶臭气体对外环境的影响不大。

根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表5.2-22。

表5.2-22 恶臭强度分级

| 臭气强度分级 | 臭气感觉强度 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无气味 | 无污染 |
| 1 | 轻微感觉到有气味 | 轻度污染 |
| 2 | 明显感到有气味 | 中等污染 |
| 3 | 感到有强烈气味 | 重污染 |
| 4 | 无法忍受的强臭味 | 严重 |

经类比调查具有同类规模的企业，恶臭影响区域及污染程度见表6.2-20。由表5.2-23可见，恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。

表5.2-23 恶臭影响范围及程度

| 范围（米） | 0～15 | 15～30 | 30～100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 1 | 0 | 0 |

经查相关资料，臭气的嗅阈值为1.5mg/m3，而根据上面预测章节里的结果，本项目产生臭气对周围环境最大贡献浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度限值（H2S 0.01mg/m3，NH30.2mg/m3），并小于嗅阈值，因此不会对周围环境产生很大影响。

因此，综上本项目恶臭对周边环境影响在能接受的范围之内。

为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对场区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。

污染物排放量核算

根据环境影响评价审批内容和排污许可证申请核发要求，给出大气污染物排放量核算结果，具体见5.2-24。

表5.2-24 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度 （µg/m3） |  |
| 1 | 猪舍区 | NH3 | 控制饲养密度、及时清粪、猪舍全密闭，并在出风口安装除臭喷淋装置等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | / | 0.2847 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0242 |
| 2 | 病死猪暂存区 | NH3 | 加强通风和绿化 |  | / | 0.018 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.001 |
| 3 | 沼液储存池 | NH3 | 采用黑膜密封覆盖 |  | / | 0.0176 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0014 |
| 4 | 固粪处理区 | NH3 | 密闭结构，采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放 |  | / | 0.1594 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0080 |
| 合计 | NH3 | 0.4798 |
|  | H2S | 0.0345 |

表5.2-25 大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.4798 |
| 2 | H2S | 0.0345 |
| 3 | 烟尘 | 0.0017 |
| 4 | SO2 | 0.0056 |
| 5 | NOx | 0.1239 |

大气环境影响评价结论及建议

项目选址及总图布置的合理性和可行性

由估算模式计算结果可知有组织废气、无组织废气最大落地浓度为保育舍的H2S，Pi（%）值最大为6.15%，即Pmax﹤10％，小时最大落地浓度与现状值叠加后小于其标准值，不会影响到保护目标；非正常情况下下风向浓度较高，对周围环境有一定的影响，厂方应加强生产及废气处理措施管理，减少项目废气的非正常排放。该项目不需设置大气环境防护区域。因此，项目选址及总图布置是合理可行的。

大气污染控制措施

由估算模式可知，经相应措施处理后项目废气均能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

大气环境防护距离及卫生防护距离设置

本项目不需要设置大气环境防护距离，经计算，本项目投产后各无组织源卫生防护距离为保育舍、育肥舍、沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区外100m范围，五场现有项目卫生防护距离为养猪场污染源排放区100m。综合考虑，确定场区卫生防护距离以五场现有项目及五场扩建项目厂界为起点外的100m范围。经调查，上述防护距离范围内主要是农田，无居民点等敏感目标。因此，项目无组织排放源距离可满足大气环境防护距离及卫生防护距离的要求。

大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，大气环境防护距离及卫生防护距离的设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的。

综上，本项目大气污染物落地浓度占标率均低于10%，对周围大气环境影响较小。

项目大气环境影响评价自查表见表5.2-26。

表5.2-26  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500~2000t/a( | <500t/a( |
|  | 评价因子 | 其他污染物（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 环境基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测和评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS ( | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网格模型 ( | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率≥100%( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞10%( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%( |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | K≤-20%( | K＞-20%( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无检测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(不可以接受( |
|  | 污染源年排放量 | NH3：0.556t/a | H2S：0.0395t/a | SO20.0058t/a | NOx0.1287t/a | 烟尘0.0018t/a |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地表水环境影响分析

1、耕作期

本项目废水产生量夏季149.89m3/d，其他季节96.24m3/d，经黑膜沼气池处理后产生的沼液夏季量为149.39m3/d，其他季节95.74m3/d，沼液沼液施用于周围农田种植。江苏灌南牧原农牧有限公司与项目区村民委员会签订沼液综合利用协议，共利用1200亩农田消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

本项目签订沼液消纳地面积为1200亩，大于计算得出的1154亩，项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

本项目场界西侧距离一帆河800m、东侧距离唐响河3000m，中间区域主要为大面积的农田及村庄，通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，沼液不会流入一帆河、唐响河，对一帆河、唐响河水质不会造成影响。

2、雨季及非耕作期

雨季及非耕作期工程所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池，设1个沼液储存池，按照贮存不小于30天沼液的规模设计沼液储存池的容积为32431m3，夏季沼液产生量为149.89m3/d，经计算可以贮存216天，沼液储存池容积可以满足极端情况下的储存要求，沼液储存池容积因此本项目不会对区域地表水环境造成影响。

项目地表水环境影响评价自查信息见表5.3-1。

表5.3-1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型( | 水文要素影响型( |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期 (；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、水温及其它有关水文要素） | 监测断面或点位个数（6）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（1000）m；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、水温） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评价结论 | 评价结论 | 可以接受(不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地下水环境影响评价

区域地下水地质条件

根据地下水赋存条件、水理性质及水动力特征，拟建场地所在区域浅部地下水类型属第四个含水层（组），地下水自上而下可分为4个含水层组，即：

（1）第Ⅰ含水层(组)

该含水层（组）按地下水的类型，分为潜水含水层（组）和浅层承压含水层（组）现分别叙述如下：

①潜水：主要是黄泛堆积物，其沉积环境属于滨海河口相，水质不好，矿化度一般在5~10g/l，为Cl-Na型水，含水层的岩性为棕黄、褐黄色粉砂及粉质粘土，底板埋深一般在12~17米一浅，含水层的厚度10~15m，潜水位埋深一般都2.5~3.5m左右，含水层富水性差，据钻孔抽水试验，其单位涌水量为0.02~0.2吨/时·米。

②浅层承压含水层（组）：含水层的顶板埋藏深度在10~20m之间，底板埋深在50~70m之前，为海相沉积物、含水层层位稳定，全区均可见到，一般由二组砂层，即上部砂层和下部砂层。其中部为褐灰、褐黄色粘土、粉质粘土，含水层岩性为灰黑色粉细砂。局部地方有细砂，砂层厚度一般在20~34m，承压水头埋深0.5~3.0，经钻孔抽水试验，其单位涌水量在0.02~0.94吨/时·米，水质极差，矿化度为10~20g/l，属Cl-Na型水，无供水意义。

（2）第Ⅱ含水层(组)

其地质年代相当于中更新世沉积，为中更新统河湖相粉细砂孔隙承压含水层（组）、含水层（组）顶板埋深一般在60~80m，底板埋深在100~130m，岩性多为细砂及粉砂，单井涌水量大于1000吨/日，水质较好，为重碳酸钠（HCO3-Na）型水。矿化度小于1g/L，是本区极好的供水地段。是该地区的主采层，近几年由于地下水开采强烈，水位急剧下降，至2010年，评估区位埋深已接近40米。

（3）第Ⅲ含水层(组)

地质年代相当于下更新世沉积，为下更新统河湖相粗砂砾石孔隙承压含水层（组），除基岩区以外全区均有分布，以湖相沉积为主的河湖相沉积，含水层的岩性为灰绿色、灰黄色含砾中、细砂和粉细砂、中砂的成分以石英、长石为主，含泥量较高，砂粒中均有泥质充填，略具有混粒结构，粉细砂质较纯，分选性好，具水平层理。含水层（组）顶板埋深一般在110~150米，为重碳酸钠（HCO3-Na）型水。矿化度小于1g/l，与Ⅱ承压水联系较密切，目前水位埋深也在30m左右。

（4）第Ⅳ含水层(组)

其沉积年代相当于上新世。为上新世河湖相细粉砂孔隙承压含水层（组）。含水层多为透镜体状，顶板埋深在150m，含水层岩性为灰白色粉细砂，夹有灰白色含砾粗中砂薄层。粗中砂成分以石英、长石为主。长石多以风化，呈灰白色，砾石成分为片麻岩和石英，半棱角状，粒径3~5毫米，含泥量高，单井涌水量大于500吨/日，矿化度小于1g/L，为重碳酸钠（HCO3-Na）型水。

区域水文地质图见下图5.4-1所示。

图5.4-1 区域水文地质图

地下水水力补给、径流、排泄条件

本区孔隙潜水含水层，因埋深浅、临近地表、分布广泛、地域开阔、气候湿润、降水充沛，与地表水关系十分密切，两者呈互补关系。汛期地表水高水位时期，由地表水补给潜水，而枯水期低水位时期则地表水接受潜水侧向径流排泄补给。

承压含水层的补给、径流、排泄条件相对比较复杂，它受含水层埋藏条件、岩性、隔水层的隔水性质和承压水位动态的变化控制。因区内存在较厚的粘性土隔水层，因此地表水与承压含水层地下水水力联系较差，仅在第I承压含水层弱透层较薄的地段存在有稍强越流情况，与地表水产生间接水力联系。分层说明如下：

第Ⅰ含水层：主要接受大气降水补给和地表水补给，它与大气降水和地表水关系密切，积极参与水循环，易于补充和恢复，其水位动态有明显的季节性变化特征，雨季水位上升，旱季水位下降，水位变化幅度较大；受地表水质的影响其水质变化也较大，容易因地表水被污染而受到污染。该层水的排泄主要是垂向蒸发，其次是人工开采。

第Ⅱ承压含水层：一定程度上也接受大气降水和地表水的补给，但与大气降水和地表水的联系较弱，参与水循环远不如第Ⅰ含水层那样积极，因此其动态相对较稳定，水位变化幅度较小，水位上升一般在降雨后期；其水质受地表水水质影响较小，一般不易受到污染；另外它还接受第Ⅰ含水层某些透水性较强的隔水层向下的越流补给。该层水的排泄主要是人工开采。

第Ⅲ承压含水层：与大气降水和地表水的联系更小，基本不参与水循环，其动态较稳定，水位变化幅度很小，水位上升往往是滞后降水一段时间，而不是立即得到补给；其水质基本不受地表水的影响，水质状况稳定。该层水的排泄主要是人工开采。

第Ⅳ承压含水层：埋藏较深，顶板埋深在150m，不易开采，目前灌南县基本未开采该层地下水，作为远景水源，有待进一步勘探。

工况分析

（1）正常工况下，地下水可能的污染来源为沼液储存池设施等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，对地下水影响较小，本次评价不予以分析。

（2）非正常工况下，若粪污储存池设备出现故障，出现开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。企业运营期最可能发生污染物下渗地下水污染的情景为粪污储存池发生事故破损泄漏等导致废水下渗，造成地下水污染。

预测因子及源强

1、主要预测因子

本项目污水中主要污染物为COD和氨氮，其中COD的百分含量较高，且COD和氨氮均为非可持续性污染物，因此主要评价因此考虑COD和氨氮。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用耗氧量替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用耗氧量代替COD，本项目废水中最高COD的浓度为19500mg/L，最高氨氮浓度为1200mg/L。根据有关数据表明养殖废水耗氧量一般来说是COD的40%~50%，因此模拟预测时耗氧量浓度为9750mg/L，氨氮浓度为1200mg/L。

2、预测源强

非正常状况泄露量考虑泄露废水量为池体防渗防腐层破损后的废水泄露，泄露系数根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中钢筋混凝土结构水池渗水量系数最大值2L/（m2d），本次环评预计破损面积约为0.1m2，事故发生后，发现时间以10天计。渗漏总水量为2L。依据废物污染源核算的污染浓度，且项目在预测中忽略氨氮在地下水环境的降解作用，计算最大可能环境影响，本项目一次泄露污染物情况详见表5.4-1。

表5.4-1  非正常状况下污染物下渗地下水源强情况

| 池名称 | 泄漏量L/次 | 污染物 | 废水浓度mg/L | 泄漏量g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池或粪污储存池 | 2 | COD | 9750 | 19.50 |
|  | 2 | 氨氮 | 1200 | 2.4 |

预测模型

（1）本项目场区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，场区基本不产生地下水污染，故不做预测。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是粪污储存池渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区以粉土及黏土为主，渗透系数平均值及水力坡度见表5.4-2。

表5.4-2  渗透系数平均值及水力坡度

| 项目 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.25 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22 计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，m值取1.07。

表5.4-3 含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I/n；DL＝aL×Um；

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

m—指数；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

aL—纵向弥散度。

计算参数结果见表5.4-4。

表5.4-4 计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U （m/d） | 纵向弥散系数 （m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耗氧量 | 氨氮 |
| 项目建设区含水层 | 0.0025 | 0.0329 | 9563 | 1177 |

预测结果

非正常工况下，当污水处理站出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。则污染物运移范围计算分别见表5.4-5及表5.4-6。

表5.4-5  耗氧量污染物运移范围预测结果表 单位mg/L

| 时间 距离m | 100d | 1000d | 3650d（10年） | 7300d（20年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135.00 | 42.00 | 19.50 | 11.60 |
| 2 | 107.00 | 42.70 | 20.10 | 12.00 |
| 5 | 24.30 | 40.80 | 21.60 | 13.20 |
| 10 | 0.10 | 27.90 | 22.30 | 14.70 |
| 20 | 0.00 | 4.17 | 17.50 | 15.80 |
| 30 | 0.00 | 0.14 | 9.03 | 13.70 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 9.67 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 5.54 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.58 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表5.4-6  氨氮污染物运移范围预测结果表 单位mg/L

| 时间 距离m | 100d | 1000d | 3650d（10年） | 7300d（20年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.90 | 5.17 | 2.40 | 1.48 |
| 2 | 13.20 | 5.25 | 2.48 | 1.53 |
| 5 | 3.00 | 5.02 | 2.66 | 1.68 |
| 10 | 0.01 | 3.43 | 2.75 | 1.87 |
| 20 | 0.00 | 0.51 | 2.15 | 1.98 |
| 30 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 1.68 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.15 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.63 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质进行评估，耗氧量在100天时，预测超标距离为7m，影响距离为9m；在1000天时，预测超标距离为21m，影响距离为30m；10年时，预测超标距离为40m，影响距离为60m；20年时，预测超标距离为58m，影响距离为87m。氨氮在100天时，预测超标距离为6m，影响距离为8m；在1000天时，预测超标距离为17m，影响距离为25m；10年时，预测超标距离为31m，影响距离为49m；20年时，预测超标距离为42m，影响距离为69m。

区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

地下水污染途径分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据拟建项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。

该项目主要渗漏污染因素分析如下：

（1）猪舍及污水管道污水下渗。猪舍有猪粪便产生，若防渗措施做不好，下雨时，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水；猪舍等场地当防渗措施达不到要求时，也会有废水污染物下渗污染地下水。

（2）废水排污渠道的渗漏。受污染的渠水通过两侧或底部可渗入含水层。

（3）黑膜沼气池各构筑物防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污水的渗透，从而污染浅层地下水。这种污染途径发生的可能性较小，一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大，因此需要加强管理，避免发生。

（4）生产废水（猪尿液、猪舍冲洗水等）通过地表径流下渗，污染地下水。

（5）固粪处理区下渗土壤，污染地下水。

场区防渗措施

建设项目养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。场区内除绿化用地及办公生活区外，管道、固粪处理区、黑膜沼气池、沼液储存池等采用严格的防腐措施，铺设高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-10cm/s。本项目自备水井应采取严格的防渗漏措施，且在固粪处理区、等周围30m以内不得破坏地层，即禁止在这一范围内打井及开展其它破坏地层的活动。

对地下水水质的影响

1、对地下水水质影响

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

本项目对猪舍、沼气池的地面进行硬化防渗处理，畜禽尿液及冲洗废水经防渗输送管道，进入黑膜沼气池、沼液贮存池，沼气池发酵后沼液作为农家肥还田。综上分析，在采取相关防渗措施后，项目的建设对区域地下水产生的影响较小。

2、对地下水水位的影响

项目场区内设自备井，取水要求取得水利部门取水证后方可取水，预计对地下水位影响较小。

噪声环境影响评价

噪声源强

根据工程分析，建设项目噪声源主要为猪叫声、风机、水泵等。根据同类型企业类比调查分析可知，本项目主要噪声源强见表5.5-1。

表5.5-1  扩建项目噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声级（dB(A)） | 降噪措施 | 降噪后声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫声 | 70～80 | 密闭 | 65 |
| 2 | 水泵 | 80～95 | 基础减震、设备间隔声 | 75 |
| 3 | 风机 | 80～90 | 基础减震、设备间隔声 | 75 |

预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用等距离衰减模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底值叠加。

⑴ 点声源等距离衰减模型为：

式中： LP－距声源r米处的声压级dB(A)；

Lw－点声源的声功率级dB(A)；

r－评价点距声源的径向距离(m)；

Q－声源的指向性因子；

△Li－屏障衰减，一般考虑厚壁屏障衰减、空气吸声衰减和温度影响衰减。

⑵ 对于室内的噪声源还考虑室内声压级分布和厂房隔声，计算模型为：

① 室内声压级公式：

式中： SPL 室内墙壁某一点处声压级分布dB(A)；

SWL独立噪声设备的声功率级dB(A)；

R房间常数；

r 室内某点距声源的距离(m)；

Q独立声源的指向性系数。

② 厂房内隔声量公式：

式中： Tc组合墙的平均透射系数；

Ti组合墙中不同结构的透射系数；

Si组合墙中不同结构所占的面积；

n 组合墙中不同结构类型的种类数。

⑶ 多声源迭加计算公式为：

噪声环境影响预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

经过距离衰减声源对厂界声环境影响值见表5.5-2。

表5.5-2  距离衰减对各预测点的影响值表 （单位：dB（A））

| 点位 声源 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 36.5 | 35.4 | 35.8 | 32.2 |
| 水泵 | 37.8 | 35.7 | 36.1 | 35.6 |
| 风机 | 35.4 | 34.6 | 34.7 | 36.3 |
| 扩建项目叠加贡献值 | 41.4 | 40.1 | 40.3 | 39.8 |
| 现有项目贡献值 | 37.8 | 41.3 | 38.7 | 36.1 |
| 厂界贡献值 | 42.9 | 43.7 | 42.6 | 41.3 |
| 标准值 | 昼间55dB（A），夜间45dB（A） |

由上表可知，经距离衰减后噪声源对各厂界的影响值比较小，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。

但是，为保证厂界噪声值长期稳定达标，建设单位仍应严格执行本评价中提出的噪声治理措施，首先应选择低噪声设备、合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，其次需要采取适当的隔声降噪措施，特别是对距厂界较近的泵类采取一定的降噪措施，如将泵类置于室内并保证其密闭性(如房间采用双层隔声门窗或内壁设置吸收材料)或建隔声罩。

固体废物环境影响分析

固体废物产生情况

根据固体废物污染源分析，项目固体废弃物主要包括猪粪、病死猪、废脱硫剂、医疗废物等。

本项目固废产生源强及处置状况详见表5.6-1。

表5.6-1  固体废物利用处置方式情况表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 4392.05 | 0 | 一般固废 | 运至粪处理区堆肥，待水分降至50%左右运送至牧原实业有机肥厂 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 72 | 0 | 一般固废 | 由场内病死猪暂存区暂存，每日运输到十六场处理 |
| 3 | 疾病防疫 | 医疗废物 | 0.225 | 0 | 危险废物 （HW01） | 场内暂存，定期交有资质单位处置 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.208 | 0 | 一般固废 | 更换时由生产厂家回收带走 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.20 | 0 | 一般固废 | 送环卫部门处理 |

*根据《国家危险废物名录》（2016版），病死猪属于为防治动物传染病而需要收集和处置的废物HW01（900-001-01），根据环办函[2014]789号，法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。

固废影响分析

本项目产生的固废包括一般固废和危险废物。一般固废包括猪粪、废脱硫剂、病死猪等；危险废物包括针头等医疗废物。

一般固废影响分析

1、猪场猪粪采用干法干清粪工艺，猪粪运至粪处理区堆肥，待水分降至50%左右运送至牧原实业有机肥厂；

2、病死猪由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，每日运输至灌南牧原十六场无害化处理；

3、医疗废物委托有资质单位处理；

4、废脱硫渣在更换时，由厂家回收带走，不在场区储存；

5、生活垃圾由环卫部门进行清运。

综上，本项目的一般固废均得到妥善处置，对外环境影响较小。

危险废物影响分析

根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目危险废物主要为针头等医疗废物及病死猪（HW01/900-001-01），医疗废物处理需严格落实危险废物转移台账管理，危废暂存间需采取严格的、科学的防渗措施，并落实与有资质单位签订的危废处置协议，实现合理处置零排放，不会对环境产生二次污染，对周边环境无影响。

病死猪属于为防治动物传染病而需要收集和处置的废物HW01（900-001-01），根据环办函[2014]789号，法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目，本项目病死猪每日输送到灌南牧原十六场无害化处置。

固废环境影响结论

项目产生的一般固废、危险废物经过合理的处理处置后不外排，实现了固体废物零排放，对周围环境基本无影响。但必须指出的是，固体废弃物应分类管理，其堆放场所应分别按照国家《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单中相应标准和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求设计，以避免对周围环境产生二次污染。同时，固废贮存场所应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志。

危险废物要严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，严格执行《危险化学品安全管理条例》，运输委托有危险货物运输资质的单位进行，制定产品的安全技术说明书与安全标签，并在包装容器上加贴。加强各种外运固废的运输管理，防止在运输过程中沿途丢弃和遗漏。粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准。

综上所述，项目产生的固体废物，均可得到妥善处置，实现了固体废物零排放，对周围环境基本无影响。

沼液用于农田施肥后对环境影响分析

农作物生长所必须的营养元素有16种，特别是氮磷钾三种元素需要量较多，通常成为作物营养三要素、项目沼液中氮磷元素浓度和量较高，作为农家肥，对周边农田进行施肥，沼液的水质特性使作物吸收极快，既有速效性，又兼具缓效性。研究表明，常施沼液，作物生长健壮，叶片厚度和果实重量显著增加，品质显著提高，可提高产量15-35%左右，可溶性糖平均高36%；对作物缺素症，如小叶病有特效；同时改善抗寒生理，提高抗冻能力，堪称“肥中之王”，是目前世界上作物营养最全、最均衡、生产无公害绿色、高档有机食品最佳肥料。不仅含有氮、磷、钾等大量营养元素和铜、铁、锰、锌等微量营养元素，用于植物根用，营养成分可直接被农作物吸收，参与光合作用，从而增加产量，提高品质。此外，沼液中还含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、生长素、糖类、核酸、抗生素等生理活性物质，叶面喷施沼液，对农作物生长发育有调控作用、对作物病害有防治作用，减少化学农药污染。沼液中的氨、铵盐、抗生素，可使一些虫类避而远之，减少在作物上产卵，抑制虫卵的成长，从而减少虫害。

本项目产生的沼液供给周边农田进行农家肥施用，根据类比牧原其它企业运营多年经验，本项目周边属于农村地区，周边农田较多，本项目产生的沼液可以全部供给周边农田施肥使用，大部分的营养物质均被农作物吸收，部分进入土壤成为肥料，进入地表水及地下水的量非常少，对地表水及地下水的影响微乎其微，同时表层土壤中细菌和微生物好氧分解、包气带吸附自净、截留及兼氧、厌氧微生物的分解等共同作用下，沼液肥中抗生素及激素等很难进入地下水及土壤中。

此外，猪粪尿进入地下水内，经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层及土壤。

故沼液作为农肥施用后对地表水、地下水及土壤的影响是可以接受的。

生态环境影响分析

本项目运营后产生的大量猪尿液、粪便等废物，项目采用生态一体化的立体养殖工艺，尽量从源头上合理利用废物。猪尿液经深度处理后用于农肥项目产生的固废大都不外排，项目的建设与运行对生态环境影响不大。

环境风险影响分析

风险预测与评价

1、气体泄漏事故影响后果

沼气主要成分均为甲烷，发生沼气泄漏，使局部区域空气中甲烷浓度升高，被区域内人员过量吸入会引起中毒事件。项目周边500m范围内主要有潘圩、屈东四组、房湾村部分居民，故项目气体如发生泄漏，最可能影响的人群为养殖场内的工人及潘圩、屈东四组、房湾村部分居民。

2、爆炸事故影响后果

沼气主要成分均为甲烷。如发生泄漏，甲烷爆炸燃烧产生的物质为CO2和H2O。如果发生沼气及天然气爆炸燃烧会造成爆炸周边局部地区空气中CO2浓度过高，如过量吸入CO2会造成人员窒息。项目周边500m范围内无村庄，故项目储罐如发生爆炸，最可能影响的人群为养殖场内的工人。

3、液体泄漏事故影响后果

如果发生粪污储存池高浓度有机废水泄漏，废水通过渗透进入地下水层，会引起场区及下游地下水污染。本项目产生的废水主要为养殖废水，不含重金属污染物，主要污染物为COD，地下水污染及迁移是一个极其缓慢的过程，在该过程中COD浓度也将逐渐降低，故如果发生泄漏对地下水的影响较小。

如果发生粪污储存池高浓度有机废水泄漏，废水最有可能进入的地表水体为项目西北侧的一帆河，一帆河为III类水体，主要为灌溉用水。项目高浓度有机废水的随着河流流动将逐步降解，降低。主要会对污水进入河流入口附近的灌溉农田产生一定的影响，如发生泄漏事故，可以告知周边农户，停止灌溉，故对地表水及周边农田的影响较小。

小结

本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起大气污染、火灾、爆炸事故引发的大气污染。粪污储存池废水泄漏，对地表水及地下水产生的影响。

通过分析可知，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

环境风险评价自查表

本次环境风险评价完成后，对环境风险评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表5.9-1   环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 沼气 | 高浓度有机废液 |
|  |  | 存在总量/t | 2.42 | 88.85 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 680 人 | 5km范围内人口数 0.56万 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1( | F2 | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1( | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1( | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100 | Q＞100( |
|  | M值 | M1( | M2( | M3( | M4( |
|  | P值 | P1( | P2( | P3( | P4( |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地表水 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地下水 | E1( | E2( | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+( | Ⅳ( | Ⅲ( | Ⅱ( | Ⅰ( |
| 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( | 简单分析( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸/次生污染物排放( |
|  | 环境途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB( | AFTOX( | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游场区厂界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点防范措施 | 安放消防器材，张贴禁止明火标志，编制应急预案 |
| 评价结论与建议 | 本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起大气污染、火灾、爆炸事故引发的大气污染。粪污储存池废水泄漏，对地表水及地下水产生的影响。 通过分析可知，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

土壤环境影响分析

土壤环境影响识别

土壤环境影响类型及途径

本项目属于养殖项目，属于土壤污染影响型项目，对土壤的环境影响主要是垂直入渗影响。土壤环境影响类型与影响途径见表5.10-1。

表5.10-1 土壤影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |

调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目影响范围确定为0.05km。

敏感目标

项目位于连云港市灌南县百禄镇屈东村，经调查，项目周边主要设施农用地，敏感程度为敏感。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 （试行）》（HJ964-2018），建设项目的类别为Ⅲ类（农林牧渔业-年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区），占地规模为13.0hm2，属于中型（5~50 hm2）。项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。因此，本项目土壤影响评价工作等级为三级。

环境现状调查

环评现状调查共设3个点，设置3个表层样，具体见表4.4-18。

监测点土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1其它标准，项目场区土壤均不存在污染问题，土壤质量较好。

环境影响预测评价

本项目土壤环境影响评价技术等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤预测方法可采用模型预测方式，也可以采用类比法。

      - 预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为运营期。以项目正常运营和事故状态两种情形为预测情景。

      - 预测评价因子

本项目场地土壤污染以垂直入渗为主，预测评价因子选取本项目特征因子，即铜、铅、铬、砷、汞、镉。

      - 预测评价方法及结果分析

本次评价采用类比分析法，对土壤环境产生的影响进行定性分析。

项目对土壤的污染途径以垂直入渗途径为主，污染源主要包括养殖区、猪舍底部粪污储存池、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区等。

养殖区、固粪处理区，为地上建筑，在正常情况下，不会发生物料泄漏，不会对土壤造成污染，在事故情况下可被及时发现，但可能有猪粪尿泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤的风险。

猪舍底部粪污储存池、黑膜沼气池、沼液储存池为地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。

黑膜沼气池、猪舍底部粪污储存池、沼液储存池均为重点防渗区，在清场夯压的基础上采用HDPE膜防渗；固粪处理区为重点防渗区，防渗层为至少1米厚粘土层，再采用混凝土地坪，渗透系数<10-10cm/s，达到重点防渗技术要求；一般固废暂存区等采用混凝土防渗，且沼液及沼渣均满足《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标要求，预计其污染因子中的铜、铅、铬、砷、汞、镉等污染因子对土壤环境影响较小。

环评对项目占地范围内土壤取样，根据项目土壤环境质量现状监测结果，目前土壤中各污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），表明区域土壤未受到污染。

黑膜沼气池产生的沼液作为有机肥，用于养殖场周边约1200亩农田施用。沼液中含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好改善土壤结构，促进作物生长。但沼液过量施用存在对土壤性质产生影响。

经查阅文献资料《猪场沼液灌溉冬小麦对土壤质量的影响》（董红敏 陶秀萍 尚斌，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业部农业环境与气候变化重点开放实验室），经文献实验期间在小麦成长期，施用三次沼液，在小麦收割后对土壤进行采样检测，经检测结果显示沼液施用可增加表层土壤(0~10 cm)有机质含量，最高增幅为3.0kg/hm2；灌溉猪场沼液有降低土壤pH值的作用，最高下降0.4个pH单位，但未发生土壤酸化；只有追施3次沼液的处理才有土壤中明显氮积累的现象。通过以上分析说明控制沼液的合理施用，可有效的为植物生长提供充足的养分，同时可预防土壤中各种物质的积累，影响土壤环境质量。本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

      - 结论

根据监测，各土壤监测点监测指标均能够满足（GB36600-2018）标准要求。类比现有工程运行情况以及对土壤环境的影响情况，本次环评认为项目建成后，不会对土壤环境造成不利影响，在不同阶段，占地范围内各评价因子均能满足标准要求。在设置完善的防渗措施、沼液输送、设置完善的废水收集措施以及定期开展土壤环境监测的条件下，从土壤环境影响上，本项目建设是可行的。

土壤环境影响自查表

土壤环境影响自查表见表5.10-2。

表5.10-2土壤环境影响自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地(；未利用地( |  |
|  | 占地规模 | （13.0）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 铜、铅、铬、砷、汞、镉 |  |
|  | 特征因子 | 无 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级□； 二级(；三级( |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a) (； b) (； c) (； d( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0~0.5m | 点位布置图 |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉 |  |
| 现 状 评价 | 评价因子 | 铜、铅、铬、砷、汞、镉 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618(；GB 36600(；表 D.1(；表D.2(；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准表1中其它用地土壤污染风险筛选值标准的要求，土壤环境质量总体良好 |  |
| 影 响预测 | 预测因子 | 铜、铅、铬、砷、汞、镉 |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（类比分析法） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（场区） 影响程度（小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) (；b) (； c) ( 不达标结论：a) ( ； b) ( |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉 | 5年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镉 |  |
| 评价结论 | 项目营运期对土壤的环境影响可接受 |  |

环境保护措施评述

大气污染防治措施

废气处理措施介绍

本项目的大气污染主要来源于养殖舍、固粪处理区、沼液储存池、病死猪暂存区产生的氨和硫化氢等恶臭气体、沼气燃烧产生的SO2和NOX、烟尘，以及食堂油烟。

恶臭气体

1、恶臭产生场所

本项目恶臭主要产生在养殖舍及沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

2、恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合牧原其他场实际生产经验，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

①通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆放时间和堆放量；搞好场区卫生环境，采用节水型水器，猪舍及时冲洗；

②温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏风地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

③强化猪舍消毒措施。

④科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂。

（2）过程整治

①猪场采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

②加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

③场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

（3）终端处理

①向猪舍喷洒植物型除臭剂。本项目使用养殖场专用的植物型生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。本项目沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区等处需要喷洒除臭剂，喷撒频率为一天一次。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

与硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛HCHO的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

②建设除臭墙，安装除臭喷淋装置去除恶臭污染物。本项目猪舍风机出口处设置除臭装置，由喷淋装置向该除臭装置喷洒添加除臭剂的水雾，猪舍内的空气由风机抽出通过除臭装置时，除臭装置对猪舍区的臭气进行吸附处理。

表6.1-1    本项目恶臭气体污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖猪舍 | 合理设计通风系统和养殖房舍；加强猪舍通风换气、及时清洗猪舍；强化猪舍消毒措施；科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂；加强猪场绿化；向猪舍喷洒植物型除臭剂；将猪舍密封并在出风口安装除臭喷淋装置去除恶臭污染物，可消减70% | 喷洒除臭剂，喷洒频率为一天一次， 转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒。 | NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求 |
| 2 | 固粪处理区 | 密闭结构，采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放，加强通风和绿化，喷洒除臭剂，消减70% | 设置顶棚，三面设置围堰，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为一天一次。 |  |
| 3 | 沼液储存池、黑膜沼气池 | 膜密封覆膜，周边绿化 | 四周加强绿化，主要种植草本、灌木、乔木等间隔立体绿化。 |  |
| 4 | 病死猪暂存区 | 喷洒除臭剂，加强通风和绿化 | 四周加强绿化 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目无组织恶臭污染影响。根据本项目恶臭产生源强进行预测，预测结果显示，场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7要求，同时在场界外设置卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

因此，本项目采用密闭结构，安装除臭喷淋装置、喷洒除臭剂、场区绿化等措施可有效去除恶臭，对周围影响不大。

沼气燃烧废气

沼气为清洁能源，燃烧量较少，加上周围比较空旷，场界四周有高大树木，有利于沼气燃烧后废气的稀释与净化，对周围环境影响不大。

目前我国火炬标准主要以火炬的设计要求为主，而对于火炬的监测及火矩排放物的种类和浓度还没有明确的规定和标准。火炬燃烧对环境的影响，基本与燃沼气导热油炉相同，对环境影响不大。

食堂油烟

为达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，食堂应安装油烟净化器（处理风量为4000m3/h）进行净化，处理效率按照60%计，经处理后油烟排放量0.003kg/a，排放浓度1.8mg/m3。油烟经净化处理后由专用烟道排放。排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放浓度低于2.0mg/m3要求。

废气治理效果及可行性分析

对于粪污处理区及猪舍，则可采取喷洒植物型除臭剂的方式进行除臭，对猪舍采用合理设计通风系统和养殖房舍、控制饲养密度、及时清粪、加强通风换气、及时清洗猪舍，强化猪舍消毒措施，加强猪场绿化等措施降低恶臭影响。

根据对同规模猪场的调查，以上方法被养猪企业普遍采取，效果较好，技术可行，从经济角度上，投入比率不大，经济合理性、技术可行。

根据类比调查同类企业采用现代化工艺养殖企业污染物排放现状，猪场区内臭味污染物排放量相对较小。经采取上述恶臭污染防护措施后，场界恶臭NH3、H2S浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，臭气浓度可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7的标准限值要求，对周围环境的影响较小。

废水污染防治措施及其可行性分析

废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

根据对UASB厌氧发酵污水处理工艺及“黑膜沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺对比如下：

1、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

2、黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。

黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（25天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

黑膜沼气池的优点如下：

（1）黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

（2）黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

（3）黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

（4）黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

（5）黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

3、工艺比选

（1）工艺指标对比

UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表见表6.2-1。

表6.2-1    沼气工程工艺的对比一览表

| 工艺 | UASB工艺 | 黑膜沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 15~20年 | 60~80年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，黑膜沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

经比较，因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的黑膜沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。

本项目黑膜沼气池设计水力停留时间为30天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥黑膜沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

本项目废水治理工艺

养殖区采用雨污分流措施，可以有效防止雨水进入粪污收集系统。

本项目猪舍采用经环保部认定的干清粪工艺，猪粪实现日产日清，废水由排污管道进入污水处理系统，采用“干湿分离+厌氧发酵”的处理工艺，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

1、工程废水处理工艺

项目废水经干湿分离后，液体进入黑膜沼气池后经30天厌氧发酵去除大部分有机物，固粪运至固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（待水分将至50%左右）运送至牧原实业有机肥厂，沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。项目污水处理工艺流程图见图6.2-1。黑膜沼气池结构示意图见图6.2-2。

图6.2-1   项目污水处理工艺流程图

图6.2-2    黑膜沼气池结构示意图

2、污水处理规模

本项目废水量夏季最大，夏季进黑膜沼气池废水产生量为149.89m3/d，污水处理站设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.2计，厌氧发酵时间按30天计，则环评建议黑膜沼气池设计池容积不小于5396.04m3。根据建设单位提供数据可知，设有黑膜沼气池1座，容积合计为6136m3，能够满足项目需求。

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分火炬燃烧；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

3、黑膜沼气池

黑膜沼气池设计1:1.5-2的长宽比，采用短边均分布水，管道延伸至池体的中下部，起到扰动污泥层促进反应及从底部推流前进，污水沿长边方向逐步推流，有机物在微生物的作用下被降解转化，生成沼气储存于池内；出水端采用短边均分出水，与进水一一对应，管道延伸至池体中上部，保证出水为中部澄清层废水，避开底部悬浮层和顶部浮渣层，保证清亮出水水质，顶部出水口与设计水位齐平，进水后半小时左右出水口开始出水，排入沼液储存池；沼气池同时设有内部集气管及出气管，集气管均匀分布，保证沼气均匀排出，后端接利用设施，定抽出沼气进行利用；沼气池沿长边设排泥系统，排泥系统在池底均匀分布，排泥管道均匀打孔，排泥管设置距离顶部3米高差，利用3米水压保证均匀排泥，沼渣送至固粪处理区进行堆肥，形成有机肥基料（含水率将至50%左右）后运送至牧原实业有机肥厂。

4、沼液储存池

本项目设计建设1个沼液储存池，有效容积为32431m3。按最大沼液产生量计算，夏季沼液产生量为149.89m3/d，经计算可以贮存216天。沼液储存池的容积可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表6.2-2。

表6.2-2  废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 容积32431m3 | 1 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离机 | / | 1 | / |
| 3 | 黑膜沼气池 | 容积6136m3 | 1 | HDPE膜防渗 |

5、污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表6.2-3。

表6.2-3  废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 水量m3/a | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 固液分离 进、出口 | 进水 | 41672.83 | 19126.256 | 7847.753 | 15691.655 | 1177.124 |
|  | 去除率 | / | 22% | 24% | 49% | 15% |
|  | 出水 | 39989.21 | 14918.48 | 5964.29 | 8002.74 | 1000.56 |
| 黑膜沼气池 进、出口 | 进水 | 39989.21 | 14918.48 | 5964.29 | 8002.74 | 1000.56 |
|  | 去除率 | / | 80% | 77% | 75% | 15% |
|  | 出水 | 38744.80 | 2983.70 | 1371.79 | 2000.69 | 850.47 |
| 总去除率 | / | 84% | 82% | 88% | 26% |

由上表可知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到84%、82%、87%和27%。

综上所述，项目运营过程中产生的废水经黑膜沼气池处理后，产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，含有农作物所需要的各种元素，是较为理想的农田有机肥，可用于农田施肥。本项目废水处理工艺可行。

沼气综合利用可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的数据，理论上每去除1kgCOD约产生0.35m3沼气，根据牧原实际运营场区的生产情况可知，每去除1kgCOD约产生0.25m3沼气。项目废水经厌氧发酵处理后COD去除量为477.26t/a（合1307.57kg/d），则沼气产量为119315.65m3/a（326.89m3/d）。经配套沼气净化设施净化后，部分作为职工食堂炊事燃料，剩余部分火炬燃烧。

沼液综合利用措施可行性分析

项目充分考虑地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，实现畜禽养殖粪污资源化利用，通过干清粪与黑膜沼气池，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用模式处理利用畜禽粪污，施行“种养结合”污染治理措施，可行性分析如下：

1、沼液综合利用可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运行表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有农作物所需的氮、磷、钾等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐殖酸等生物活性物质。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力，因此沼液是一种非常理想的液态有机肥料。

人员消毒（洗手、蘸脚）废水直接排入沼液储存池。本项目人员消毒（洗手、蘸脚）使用的消毒剂为卫可和滴露，在水中稀释后使用，消毒剂与水的配比1：200。本项目选用的这两种消毒液对细菌、霉菌、支原体及真菌有极佳的对抗功效，且具有无腐蚀性、无污渍作用、无环境残留问题、毒性超低的特点，安全适用于人及各种动物和禽类。同时，这部分废水排放量小，因此直接排入沼液存储池，用于农田灌溉总体是可行的。

2、土地沼液消纳能力

根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）中的核算方法，核算本项目沼液需要的消纳面积。主要核算方法如下：

粪肥养分供给量=∑（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮排泄量）×养分留存率

类比牧原其他场项目，按照育肥猪的粪便排泄量为1折算，1头保育猪为0.37个猪当量，本项目存栏量为19800个猪当量，氮排泄量7.0kg /头，养分留存率取65%，经计算得粪肥养分供给量为90t。本项目仅沼液进行农田施肥，分离出来的粪便等自然干化待含水率将至50%左右运送至牧原实业有机肥厂，故仅需要核算沼液的养分供给，沼液的养分供给取总养分供给量的50%，为45t。

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

类比牧原其他场项目，本项目取值：项目所处为长江中下游平原农业区，常年以水稻—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农[2013]45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于长江下游冬麦区，产量水平在500kg/亩左右，本项目取500kg/亩。经查《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1，小麦100kg产量需要吸收氮量为3.0kg，玉米为2.2kg。农田一亩需要吸收的氮量为26.0kg。

施肥供给养分占比为取值45%，粪肥占施肥比例为1，粪肥当季利用率取值为30%。经计算单位土地粪肥养分需求量为39.00kg。养殖场共产生45t供给氮养分，需要1154亩农田消纳。

牧原公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司承诺与周围村庄签订协议，利用附近村庄农田共1200亩农田，消纳项目产生的沼液。项目产生的沼液可全部被消纳。

（3）项目沼液消纳分析

根据现场踏勘，场区周边有大量可供用于沼液消纳的农田，均为旱地。江苏灌南牧原农牧有限公司与项目区村民委员会签订沼液综合利用协议，利用1200亩农田消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

项目计算得出的沼液消纳地面积为1154亩，本项目签订沼液消纳地面积为1200亩，大于计算得出的亩数，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

3、沼液利用的现实操作性

根据走访调研，当地的种植规律及施肥规律为：对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥，因此本评价建议沼液储存池的储存时间应至少大于90天。设1个沼液储存池，容积为32431m3，根据调查，按最大沼液产生量计算，夏季沼液产生量为149.89m3/d，经计算可以贮存216天，完全可以应付极端条件下沼液不能利用的情况。

本项目用于农田施肥的沼液量为38774.80m3/a，沼液消纳地面积为1200亩，根据参考资料，基肥用量一般应占总施肥量的60%～80%，本次取75%，则基肥量与追肥量的比例为3:1。经计算沼液基肥的施用量为29081.1m3/次，追肥的施用量为9693.7m3/次，则沼液利用量为32.31m3/亩，农业部办公厅文件农办农[2013]45号-农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，不会对土壤肥力造成影响。

根据沼液综合利用协议可知，本项目根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，输送管为PVC管，设置一条主干管和两条支管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm，可满足输送要求。在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。沼液用作基肥时不需要配清水，用作追肥时，须在场区内利用清水稀释后，通过管网输送至田间，场区内水井可以满足配水所需清水量。

4、农田施肥系统二次污染防治措施

（1）沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液暂存池，待维护完毕后方可输送；

（2）沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

（3）严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非浇灌季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设HDPE膜，具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

（4）对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，在沼液消纳区农田的上下游及场址处分别设置1口地下水观测井，每半年对消纳区农田的水质进行监测，分析水质情况及沼液长期施肥对地下水的累积性影响。此外，环评建议应对项目消纳地跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，并按照农作物生长情况科学控制沼液的施用量，避免盲目追求肥效，过量施肥，超过土壤承载能力，对地下水产生污染。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出专业技术人员指导农户科学合理施用沼液。

5、沼液利用工程的管理要求

（1）基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核，同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处置。

沼液输送管道与管件必须具有防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头、减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维修完毕后方可输送。

消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50～60m，防止农田施肥不均匀引起的地下水污染问题。

（2）管道维护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂计算修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送畅通和设施完好、运行正常。

（3）设施维修保养

建立处理、储液、储存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护方法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，阀门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

土壤和地下水污染防治措施

注重管理，源头控制

拟建项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道；建立日常性设备维护和巡回检查制度，减少有关设备的损坏，做到出现问题及时发现、及时处理、及时解决。污水处理系统检修要在停产期或与设备检修期同期进行；加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，保证污水处理设施的正常运转，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象；污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施；场区设有沼液储存池，可备废水发生突发性事故时贮存使用。

末端控制，分区防控

一、分区防渗

根据包气带防污性能，结合建设项目各生产设备分布及污染物特征，将污染放置区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。不同区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。重点防渗区防渗措施参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，一般防渗区防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

本项目场区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)。

本项目防渗分区划分及防渗技术要求见表6.3-1，防渗分区见附图6.3-1，采取的各项防渗措施具体见表6.3-2。

表6.3-1  本项目污染区划分及防渗要求

| 防渗分区 | 定义 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区，循环冷却水池等 | 中 | 难 | 持久性有机物污染物 | 猪舍底部暂存池、固粪处理区、黑膜沼气池、沼液储存池、危险废物储存间、病死猪暂存区等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 简单防渗区 | 除污染区的其余区域 | 中 | 易 | 其他类型 | 办公楼、公用工程房等 | 一般地面硬化 |

表6.3-2  本项目场区防渗措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池采取素土压实+1.5mmHDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥，达到重点防渗技术要求； | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施，畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、通风、防雨的三防措施；雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用粘土层+防渗砂浆及混凝土防渗，达到重点防渗技术要求； |  |
| 3 | 黑膜沼气池 | 采用黑膜沼气池：素土压实+1.0mmHDPE防渗膜防渗，达到重点防渗技术要求； |  |
| 4 | 固粪处理区 | 加盖顶棚，三面设置不低于1m的围堰，防止雨水进入造成下溢流污染，采用混凝土防渗处理等，达到重点防渗技术要求； |  |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区污水管网及沼液输送管线 | 按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 7 | 危废暂存间 | 采用粘土层+HDPE+防渗砂浆及混凝土防渗 |  |
| 8 | 其他区域 | 粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，达到简单防渗技术要求 |  |

二、防渗区域填土垫高

项目所在区域地下水位埋深一般0.5-1.2m，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，建议在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理；为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将场区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。

此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。施工期设置的临时围堰和堰内池底及地沟采用高分子防水卷材和耐酸碱混凝土等做防渗处理。

应急响应

企业建成运营后，成立应急救援指挥部，由应变组织内职务最高者为总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由安环部负责。专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。在发生事故时，各应急小组能按各自职责分工开展应急救援工作，并通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动应急预案，加强监测,密切关注地下水水质变化情况。

一、制定应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对对潜水层的污染。地下水应急预案中应包括污染源概况、应急组织、应急响应程序、应急环境监测及事故后评估、应急防护措施等内容，同时企业应做好应急事故专门记录、建立应急事故档案，并设专门部门负责管理。在场区一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，开展地下水污染应急治理。

1、发生地下水污染事故后，首先应控制事故现场，及时切断污染源，并上报主管部门，同时准备事故相关资料；

2、进行环境监测取样，确定污染物类型与浓度；

3、开展详细调查，探明地下水污染深度、范围和污染程度；

4、制定修复方案，并进行方案审查；

5、实施修复方案，并进行地下水跟踪监测，当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，可认为修复达到目标；

6、开展修复工程验收，至此修复工作结束。

表6.3-3   地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 更好地保护地下水资源，有效预防、及时控制和减轻突发灾害和事故造成对地下水污染破坏，促进经济与环境的协调发展 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在全厂总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 全厂：全厂应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 地区：指挥部—负责全厂邻近地区全面指挥，救援、管制、疏散； 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援； 专业监测队伍负责对厂监测站的支援； 地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

二、应急治理措施

地下水污染事故发生后，应采取如下污染治理措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

2、查明并切断污染源。

3、加强监测，探明地下水污染深度、范围和污染程度。

4、依据探明的地下水污染情况，在污染中心挖渗坑，以利于其周边受污染地下水渗流进入渗坑。

5、将渗坑中被污染的地下水抽出后进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

6、当地下水中的特征污染物浓度满足标准后，逐步停止挖渗坑及抽水，并进行土壤修复治理工作。

7、对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为猪粪、病死猪尸体、废脱硫剂、职工生活垃圾，危险废物主要有疾病防疫产生的医疗废物。固废污染产生及防治措施见表6.4-1。

表6.4-1   固体废物产生及防治措施一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 4392.05 | 0 | 一般固废 | 运至粪处理区堆肥，发酵制成有机肥基料后运送至牧原实业有机肥厂 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 72 | 0 | 一般固废 | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，运行到十六场无害化处理中心处理 |
| 3 | 疾病防疫 | 医疗废物 | 0.225 | 0 | 危险废物 | 场内暂存，定期交有资质单位处置 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.208 | 0 | 一般固废 | 更换时由生产厂家回收带走，不在厂内储存 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.20 | 0 | 一般固废 | 送环卫部门处理 |

养殖场防疫及病死猪尸处理与处置

1、防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

②生猪出场设置专门出猪台。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

③进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

④设置职业兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

2、病死畜禽尸体的处理与处置

项目在运行过程中会产生少量病死猪，根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中相关内容，本项目病死猪不按危险废物处置，由场内病死猪暂存区暂存，每日运输至灌南牧原十六场进行无害化处置。

3、医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接收治疗将产生医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量为0.005kg/a，全场产生量约为0.225t/a，定期交由有资质单位进行处置。

固粪处理措施

固粪主要处理措施为资源化利用，生产过程中猪场固态猪粪采用干法干清粪工艺固液分离后运送至场内固粪处理区堆肥，堆肥发酵制成有机肥基料后运送至牧原实业有机肥厂，实现了资源合理化综合利用，降低对周围环境的影响。资源化综合利用责任主体为江苏灌南牧原农牧有限公司，建设单位负责固态猪粪资源化利用的有效落实。固粪处理区按要求加盖防雨顶棚，可密闭棚架，防止雨水进入造成下溢流污染，地面防渗级别为重点防渗，满足防渗要求。

固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物均为一般固体废物和危险废物，项目固体废物暂存措施如下：

1、一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价要求对固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存各类固体废物。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定，固废暂存设施必须采取防流失、防扬散、防渗漏等三防处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，并进行场地硬化。根据本项目固体废物特征，为降低项目固体废物产生的恶臭气体对周围环境空气的影响，评价要求项目垃圾池暂存措施均进行防渗处理，各类固废及时清运处理。

企业产生的废脱硫渣，在更换时由厂家回收带走，不在厂内储存。病死猪在病死猪暂存间存放，日产日清，每日运输到十六场无害化处理。厂内不设一般固废暂存间。

2、危险固体废物

本项目设置危废暂存间1座25m2，用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.225kg/a，全场医疗废物产生量约为0.125t/a，定期交有资质单位进行处置。

危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废暂存间地面设置粘土层+HDPE+防渗砂浆及混凝土防渗；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行

噪声污染防治措施

项目猪场噪声主要来源于猪只叫声，黑膜沼气池水泵机械等设备运行噪声，根据各类噪声的声源特征，应采取以下噪声防治措施：

1、优先选用低噪声设备，对强噪声设备如水泵和风机等采取减振、隔声措施。风机的排风口做消声处理，水泵和风机等均放单独的房间内，采用隔声门窗。

2、猪舍内安装的降温排风扇应安装牢固，并加减震圈（垫），减轻噪声对操作人员及猪只的危害和影响。

3、货物运输车辆应配备低音喇叭，在场区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对场区环境的影响。

4、尽量将高噪声源远离噪声敏感区域的场界，减少对场区内外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

5、加强管理和设备维护，避免猪只受到惊扰发出高分贝噪声，同时确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

在采取了有效的防治措施后，本项场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

环境风险防范措施及应急预案

环境风险防范措施

沼气泄漏预防

1、黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

2、黑膜沼气池施工阶段确保四周粘严，同时黑膜沼气池四周设置防护网。

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

3、定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

4、严控火源

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

5、人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

粪污储存池泄漏预防措施

（1）定期对粪污储存池池壁及池底进行检查，发现防渗层破裂及时修补；

（2）对管道及阀门进行保养及维护，预防跑冒滴漏现象的发生；

（3）治污区设置值班人员，如发现设备运行故障及时停产检修；

（4）定期对废水处理设施下游设置的监测井取水进行监测。

沼液输送管道风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

（1）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

（2）选用优质管材，减少管道破裂的几率。

（3）加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

评价认为采取以上措施后可有效降低沼液输送过程中发生风险的几率。

沼液贮存风险防范措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；③贮存设施应采取设置顶盖及围堰等防止雨水进入的措施。

本项目污水处理站沼气池、沼液存储池均采用黑膜密闭，可避免雨水进入。

项目沼液储存池在素土压实+1.5mmHDPE膜进行防渗，黑膜沼气池采用素土压实+1.0mmHDPE防渗膜进行防渗。项目区各池子均做了有效的防渗措施，同时在日常运行中应定期对池底防渗膜进行检查，发现渗漏及时进行维修。在污水处理站地下水下游方位设置监测井，定期对地下水进行监测，如发现指标异常，应立即对污水处理系统进行排查检修。经过上述处理后，沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

场区雨污水漏入附近河流风险防范措施

项目建成后养殖废水经污水处理系统处理后，暂存于沼液储存池，施肥季节，通过管网输送到沼液消纳地。因沼液输送管道破裂等情况发生泄漏，可能导致沼液流入附近河流，距离项目最近的河流为一帆河，一帆河为地上水区，沼液大量泄漏对区域土壤产生影响，评价要求沼液输送过程中应做好防渗、防漏等措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

本项目在场区内铺设有雨水、污水、粪便的输送管线，企业应加强管理，定期维护，避免管线出现故障导致污水乱流未经处理排出场区，项目初期雨水中污染物主要为场区地面上可能沾有的猪粪，通过调节阀门，使初期雨水入污水站处理，后期干净雨水才可排出场外。

臭气污染风险防范措施

本项目产生臭气的主要单元为猪舍、粪污处理区、污水处理区，其主要通过喷洒除臭剂，进行密闭、安装除臭装置进行除臭。如发生除臭装置停止运行、密闭措施破裂等情况将产生臭气大量排出，污染周围环境的风险。对于猪舍区、污水处理区通过喷洒除臭剂进行除臭的区域，要加强制度的建设和人员的管理，建立岗位责任制，每天由专人定期、定量进行除臭剂的喷洒，并安排专人进行检查，起到督促监督作用。如发现沼气池及存储池上黑膜破裂，恶臭气体排出，应立即安排人员先用胶布临时封堵破裂口，然后进行黑膜的修复工作。

应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。

在生产过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）进行编制，应急预案需要明确和制定的内容见表6.6-1。

表6.6-1   环境风险的突发性事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产、贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部—负责全场全面指挥 专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责场区附近地区，全面指挥、救援、疏散 专业救援队—负责对场区专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 事故中使用的防毒设备与材料； 贮存区： 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 事故中使用的防毒设备与材料； |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物； 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备； |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 养殖场邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案； |
| 11 | 事故状态装置与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。 |

防范措施及投资

综上，本项目环境风险防范措施汇总详见表6.6-2。

表6.6-2  风险防范措施一览表

| 内容 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 场所、设备设计 | 严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定；高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。 |
|  | 应有急救设施、救援通道及应急疏散通道。 |
|  | 设计应留有一定的安全系统。 |
|  | 加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏。 |
|  | 管道设防腐层、降低管道腐蚀风险，并定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管、泄漏事故发生。 |
|  | 做好各区的防渗工作，严格按照规范要求进行防渗层的铺设，他投入运行前对污水处理站的防渗层的防渗效果进行全面的检查 |
|  | 具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。 |
|  | 配备足够的消防设施，个人防护设备。 |
| 工程设计 | 严格执行防火等设计规范。 |
|  | 严把工程质量关，验收合格后方能投入使用。 |
| 安全制度 | 加强岗位培训，落实规范操作及安全生产责任制。 |
|  | 场区内严禁烟火。 |
|  | 应加强设备的管理、检查与维修、切实做好火灾、爆炸、渗漏和消防等安全措施。 |

本项目风险事故预防及应急设施设备投资费用详见表6.6-3。

表6.6-3  事故风险环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 消防器材 | - | 6 |
| 3 | 个人防护 | 防毒面具、防火服 | 各5套 | 1 |
| 4 | 合计 | / | / | 7 |

项目污染防治措施与环发[2010]151号相符性分析

根据对比《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），说明本项目污染防治措施的合理性，详细情况见下表。

表6.7-1  项目污染防治措施合理性分析一览表

| 序号 | 规范要求 | 规范来源 | 项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | 本项目位于江苏灌南县百禄镇屈东村，符合当地畜牧业发展规划 | 符合 |
| 2 |  | 鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。 |  | 本项目产生的废水全部综合利用，使用干清粪工艺，发展立体养殖，项目产生的废水及固废优先考虑场内综合利用 | 符合 |
| 3 |  | 种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境质量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染 |  | 本项目发展立体养殖，充分考虑农田土壤的消纳能力 | 符合 |
| 4 | 清洁养殖与废弃物收集 | 规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷 |  | 项目粪尿采取干清粪工艺 | 符合 |
| 5 | 废弃物无害化处理与综合利用 | 鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用 |  | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，运输到灌南牧原十六场处理 | 符合 |
| 6 |  | 厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。 |  | 本项目产生的沼气部分用作食堂燃料，剩余火燃烧 | 符合 |
| 7 |  | 厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。 |  | 本项目产生的猪粪、沼渣经固液分离后至固粪处理区堆肥，形成有机肥基料（待水分降至50%左右）运送至牧原实业有机肥厂 |  |
| 8 |  | 中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。 |  | 本项目使用“厌氧发酵工艺”生产沼气，沼气用于食堂燃料和火炬燃烧 |  |
| 9 | 畜禽养殖废水处理 | 畜禽养殖外排水的水质，应根据排放去向，达到国家污水综合排放标准和地方水污染物排放标准，或畜禽养殖污染物排放标准，或农田灌溉水质标准 |  | 项目废水经黑膜沼气池处理后暂存于沼液储存池，在施肥季节还田资源化利用。 | 符合 |
| 10 |  | 畜禽养殖场排放的畜禽养殖污水宜根据污染治理要求，采用“厌氧、好氧两段生物处理”工艺。其工艺方法应优先选用《畜禽养殖污染防治最佳可行技术导则（BAT） 》推荐使用的技术。采用厌氧生物处理工艺时，应配套沼气利用设施，应根据污水的污染物浓度选择适合的处理方法，如完全混合式厌氧发酵反应器（CSTR） 、升流式厌氧污泥床（USR） 、厌氧污泥膨胀床（EGSB）和水解酸化法等。采用好氧生物处理工艺时，应选用脱氮除磷效能高的污水处理工艺，如 A2 /O 法、SBR 法、氧化沟法和接触氧化法等 |  | 养殖废水采用黑膜沼气池处理措施 | 符合 |
| 11 | 畜禽养殖空气污染防治 | 规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。 |  | 猪舍内控制饲养密度、及时清粪、定期冲圈、喷撒除臭剂、加强通风和绿化；粪污处理区加强通风，合理场区布置，加强绿化，时保证良好的运行操作和管理等措施。 | 符合 |

综上，本项目污染防治措施符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关要求，项目所采取的污染防治措施实际可行。

环保投资

本项目总投资为5100万元，环保投资267元，占总投资的5.24%，主要用于废水、固废、噪声、废气的污染治理。

表6.8-1  环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等 | 黑膜沼气池6136m3 | 沼液达到《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246- 2010）要求后还田 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时运营 | 120 |
|  |  |  | 沼液储存池32431m3 |  |  |  |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | 经净化器处理后通过专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型相关标准 |  | 50 |
|  | 猪舍、沼液储存池、固粪处理区、病死猪暂存区 | H2S、NH3 | 合理设计通风系统和养殖房舍；加强猪舍通风换气、及时清洗猪舍；强化猪舍消毒措施；科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂；加强猪场绿化；向猪舍喷洒植物型除臭剂；将猪舍密封并在出风口安装除臭喷淋装置去除恶臭污染物 | 满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中恶臭污染物排放标准 |  |  |
| 噪声 | 猪舍猪叫、风机 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准 |  | 3 |
|  | 风机、泵等 |  | 选用低噪声设备、隔声、减振 |  |  |  |
| 固废 | 猪粪 | － | 固液分离后进入固粪处理区堆肥，发酵制成有机肥基料后运送至牧原实业有机肥厂，固粪处理区密闭结构，采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放 | 分类无害化处理处置、零排放 |  | 50 |
|  | 病死猪 | － | 由场内病死猪暂存区暂存，每日运输到十六场无害化处理 |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 | — | 更换时由厂家回收带走 |  |  |  |
|  | 医疗废物 | — | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 绿化 | 种植绿化带，绿化面积9000m2 | 达到绿地率2.5% |  | 5 |
| 雨水 | 雨污分流 | 雨污分流 |  | 30 |
| 风险 | 消防设施、装置、个人防护等 | 将风险水平降低到可接受范围 |  | 7 |
| 排污口规范化设置 | 在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 | 排污口规范化 |  | 2 |
|  | 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。 |  |  |  |
|  | 危废暂存间在醒目处设置标志牌。 |  |  |  |
| 合计 | - | 267 |

环境影响经济损益分析

本项目对环境的正面影响

本项目为生猪养殖项目，正面影响为项目属于生态养殖，猪尿等经过黑膜沼气池处理后，作为农肥回用于周边农田，沼气主要用于食堂燃料，充分体现清洁生产、循环经济、资源合理利用的理念。

各项环保设施落实后，可以产生较强的经济收益，如沼气工程产生的沼气可以用于职工食堂，同时猪粪、沼渣等可以外售作为生产农肥的原料，均有一定的经济效益。

综上所述，建设项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

本项目对环境的负面影响

经预测，本项目正常排放情况下，大气污染物均排放达标，气体的最大落地浓度均远低于环境标准，敏感目标处落地浓度与背景值叠加后远低于评价标准，对敏感点影响较小；项目各噪声源经治理后排放，对厂界的噪声贡献值低于厂界噪声排放标准，对外环境影响较小。

环境经济损益综合评价

本项目总投资5100万元，其中环保投资共计267万元，约占总投资的5.24%。根据项目可研报告提供的数据，项目主要经济指标如表7.3-1。

表7.3-1 本项目主要经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年出栏量 | 头 | 50000 |  |
| 1 | 年存栏量 | 头 | 45000 |  |
| 2 | 项目总投资 | 万元 | 5100 |  |
|  | （1）建设投资 | 万元 | 4280 |  |
|  | （2）建设期利息 | 万元 | 0.00 |  |
|  | （3）流动资金 | 万元 | 820 |  |
| 3 | 资金筹措 |  |  |  |
|  | （1）项目资本金 | 万元 | 6100 |  |
|  | （3）财政投资 | 万元 | 0.00 | 其中无偿0万元 |
| 4 | 正常生产年年销售收入 | 万元 | 12800 | 以第七年为例 |
| 5 | 年税后利润 | 万元 | 3215 | 以第七年为例 |
| 6 | 项目财务净现值 | 万元 | 12032 | 税后 |
| 7 | 项目财务内部收益率 | % | 22.16 | 税后 |
| 8 | 项目投资回收期 | 年 | 3.5 | 税后，含建设期1年 |
| 9 | 项目投资利润率 | % | 20.12 |  |

由以上分析可以说明该项目盈利能力较强，技术可行，经济合理目在计算期内投资能够收回。本项目有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上分析，本项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济效益角度看，本项目建设是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

小结

结合本项目社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的统一。

环境管理与环境监测计划

环境管理要求

环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，建设项目应在“三同时”的原则下配套成立相应的环境管理机构，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。建设项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1~2名，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

1、总经理职责

（a）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

2、安全环保部职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备的运行情况，并负责对收尘器的大、中修的质量验收。

（i）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

3、环卫部门职责

（a）在总经理领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（b）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（c）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

4、部门环保人员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

（d）及时上报本部门出现的污染事故报告。

环境管理内容

建设单位在生产管理中应制定的主要环境管理内容如下：

1、“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

2、报告制度

项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地环保部门申报。

3、污染治理设施的管理、监控制度

必须确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行，配合上级环保主管部门检查、监督与项目配套建设的废水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维护和管理情况，监督场内各排放口（废水、废气等）污染物的排放状态。

4、日常环境管理制度

根据江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目环境保护目标，制定并实施企业环保工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

5、环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例；对爱护环保治理设施、节约原料的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者予以处罚。

江苏灌南牧原农牧有限公司根据项目实际情况应制定以下制度：

（1）江苏灌南牧原农牧有限公司污水处理系统岗位责任制；

（2）江苏灌南牧原农牧有限公司污水处理系统环境保护设施管理办法；

（3）江苏灌南牧原农牧有限公司污水处理系统环境监测仪器设备管理办法；

（4）江苏灌南牧原农牧有限公司污水处理系统环境监测质量保证负责人职责；

（5）排污定期报告制度。即定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况；

（6）江苏灌南牧原农牧有限公司污水处理系统环境风险事故应急预案和演练习计划。

在实际的生产过程中还应根据环保主管部门的要求和生产管理需要，及时制定和修改相关的管理规定和制度。

环境管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

信息公开要求

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环境影响报告书前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书全本信息。

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）的要求，建设单位应当在投产以后公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

建设单位可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

污染物排放清单

项目工程组成

本项目工程组成包括主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等，详见表8.2-1。

表8.2-1 建设项目组成一览表

| 工程名称 | 工程 名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 猪舍 | 保育舍 | 共64个，单体面积37.98*7.0，建筑面积265.86m2 保育舍设置饮水器1536套 |
|  |  | 育肥舍 | 共8个，单体面积37.1*14.0，建筑面积519.4m2 育肥舍设置饮水器192套 |
|  | 罐基 | 共42个，单体面积2.2*2.2，建筑面积约4.84m2 |
| 辅助工程 | 综合门卫 | 1个，建筑面积约274.5m2 |
|  | 宿舍 | 共1栋，一栋2层，建筑面积约1743m2 |
|  | 洗澡间 | 18个，其中16个，单体面积11*5.36，建筑面积约58.96m2；其中2个，单体面积9.7*3.52，建筑面积约34.144m2； |
|  | 销售区 | 1个，单体面积10*5，建筑面积约50m2 |
|  | 环保值班室 | 共1个，建筑面积125.28m2 |
|  | 烘干房（车辆清洗） | 共1个，建筑面积79.2m2 |
|  | 高压冲洗房 | 共4个，单体建筑面积20m2 |
|  | 仔猪转运间 | 共1个，单体建筑面积21.69m2 |
| 储运工程 | 储存区 | 病死猪暂存间 | 建筑面积约20m2 |
|  |  | 危废暂存间 | 建筑面积约25m2 |
|  |  | 固粪处理区 | 共1个，建筑面积728m2，固粪处理区全密闭，出风口安装除臭墙 |
|  | 运输 | 饲料供应 | 成品，外部运输 |
| 公用 工程 | 供水 系统 | 年用水量约为80353.68m3/a | 自备井，取自地下水，供水能力约25m3/h |
|  | 排水 系统 | 养殖及生活废水 41672.83m3/a | 经黑膜沼气池处理后，沼液还田利用 |
|  | 供电 系统 | 年用电量约为50万kW·h | 来自市政电网 |
| 环保 工程 | 废水 处理 | 雨污分流、粪污水处理工程 | 沼液储存池容积32431m3，黑膜沼气池容积6136m3。猪尿、猪舍清洗水与生活污水混合后通过黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥还田 |
|  | 废气 处理 | 猪舍及粪污区废气 | 猪舍和固粪处理区全密闭，出风口安装除臭墙 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置+专用烟道 |
|  |  | 沼气脱硫 | 建设脱硫装置 |
|  | 固废 处理 | 猪粪 | 固液分离后固态猪粪在固粪处理区堆肥发酵，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂 |
|  |  | 废脱硫剂 | 更换时由厂一回收带走，不在厂内储存 |
|  |  | 医疗废物 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 垃圾间 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 |
|  |  | 病死猪暂存区 | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，每日运输到灌南十六场无害化处理 |
|  | 噪声 治理 | 猪舍噪声 | 厂房隔声、加强猪舍周围绿化等降噪设施 |
|  |  | 风机、泵类等 | 加装隔声罩、减振垫等降噪设施 |
|  | 绿化 | 场区内绿化 | 绿化面积为9000m2，绿化率2.5% |
|  | 风险 | 沼液储存池 | 共1个，容积共32431m3 |

污染物排放清单

项目污染物排放情况见表8.2-2。

表8.2-2  污染物排放清单

| 种类 | 污染物名称 | 排放情况 | 治理措施 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） |  | 编号及高度 | 浓度(mg/m3) |
| 废气 | 猪舍恶臭、沼液储存池恶臭、固粪处理区、病死猪暂存区恶臭 | 无组织 | 氨气 | / | 0.0547 | 0.4798 | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂、喷洒除臭剂、加强绿化 | / | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | / | 0.0040 | 0.0345 |  |  | 0.06 |
|  | 食堂油烟 | / | 油烟 | 0.50 | 0.002 | 0.003 | 经过油烟净化装置处理后由专用烟道排放 | 1# | 2.0 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 通过黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥还田，不排放外环境 | / | / |
|  | COD | / | / | / |  | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / |  | / | / |
|  | SS | / | / | / |  | / |  |
|  | NH3-N | / | / | / |  | / | / |
|  | TP | / | / | / |  | / | / |
| 噪声 | 猪叫、设备噪声 | 东厂界：昼间42.9dB（A），夜间42.9dB（A） | 隔声、减振、消声 | N1 | 昼间55dB（A），夜间45dB（A） |
|  |  | 南厂界：昼间43.7dB（A），夜间43.7dB（A） |  | N2 |  |
|  |  | 西厂界：昼间42.6dB（A），夜间42.6dB（A） |  | N3 |  |
|  |  | 北厂界：昼间41.3dB（A），夜间41.3dB（A） |  | N4 |  |
| 固废 | 猪粪 | / | / | 4392.05 | 运送至固粪处理区堆肥，发酵制作场有机肥基料，运送至牧原实业有机肥厂 | / | / |
|  | 病死猪 | / | / | 72 | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清 | / | / |
|  | 医疗废物 | / | / | 0.225 | 场内暂存，定期交有资质单位处置 | / | / |
|  | 废脱硫渣 | / | / | 0.208 | 更换时由生产厂家回收 | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | 4.20 | 环卫部门处理 | / | / |

排污口规范化设置

项目应根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《环境保护图形标志-排放口（源）》和本项目污染物排放的实际情况，项目所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。

（1）废水排放口

本项目采用雨污分流排水系统，场区内雨水经雨水管网排入附近河流。项目废水经黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥还田，不外排。五场现有场区内有雨水排放口，雨水排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置，具体如下设施与标志：雨水排放口附近醒目处应设立环保图形标志牌。

（2）废气排气口

项目无废气排放口。

（3）固定噪声源

根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。

猪场固定噪声污染源对边界影响最大处的厂界，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

应在高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌，进入高噪声区域人员应佩戴性能良好的防噪声护耳器。

（4）固废

项目设危废暂存间（1个25m2）和病死猪暂存间（1个20m2），对公司产生的固体废物进行收集。固废的贮存、转移按规定程序进行。

①危险废物与一般废物分别设置贮存场所。

②固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。

③危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。

④固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）规定制作。

环境监测

监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

污染源监测计划

（1）大气

大气污染源监测计划按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》、《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业（HT 1029-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定执行。

厂界无组织废气每年监测一次，监测项目为：氨气、硫化氢。

（2）噪声

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每半年一次（昼夜连续两天），监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

（4）固废

对厂内固废产生量、贮存量、转移量进行统计，每天一次。

上述监测若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。

项目污染源监测计划汇总见表8.3-1。

表8.3-1  项目监测项目计划表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 场区四周场界 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 建议每年监测一次 | 《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准 |
| 噪声 | 四周场界外1m | Leq(A) | 半年一次，每次连续监测两天，昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 固废 | 统计全场各类固废量 | 统计种类、性质、产生量、处理方式、去向 | 每天一次 | / |

环境质量监测计划

大气：二级评价不需要提出环境质量监测计划。

噪声：对场界噪声每半年监测一次，昼夜各一次，建议监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

地下水环境：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），按照当地地下水流向，在项目场址下游布设1个地下水监测点（污染扩散监测点），并定期监测，监测井深12m，井径130mm，监测层位为潜水层，监测指标为钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、总硬度、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数，监测频率为每半年一次。

土壤：在沼液消纳农田处设置1个采样点，监测内容为pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾、有机物等土壤养分的跟踪监测，监测频率建议为每5年内开展1次。

总量控制

总量控制区域和总量控制因子

（1）总量控制区域

根据本项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势，确定总量控制区范围为灌南县。

（2）总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本次评价总量控制因子为：

废气：二氧化硫、氮氧化物；

废水：COD、NH3-N、总氮、总磷；

固体废物：固体废物。

污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

本项目完成后，废水经黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥利用。本项目实施后“三废”污染物排放总量见表8.4-1。

表8.4-1 本项目建成后全厂污染物排放量（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 原排放量t/a | 扩建排放量t/a | 以新带老削减量t/a | 最终排放量t/a | 排放增减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 无组织 | 氨气 | 1.124 | 0.4798 | 0 | 1.6038 | +0.4798 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.058 | 0.0345 | 0 | 0.0925 | +0.0345 |
|  | 沼气燃烧 | 无组织 | 烟尘 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0043 | +0.0017 |
|  |  |  | SO2 | 0.00839 | 0.0056 | 0 | 0.01399 | +0.0056 |
|  |  |  | NOx | 0.185 | 0.1239 | 0 | 0.3089 | +0.1239 |
|  | 食堂油烟 | 无组织 | 油烟 | 0.00225 | 0.003 | 0 | 0.00525 | +0.003 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 猪粪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 病死猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废脱硫渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（1）废气

本次扩建项目无组织废气不申请总量。

（2）废水

本项目废水经经黑膜沼气池处理后，沼液作为农家肥利用，外排量为0。企业已与周边村庄签订协议，利用周边农田，消纳本项目产生的沼液。

（3）固体废物

本项目产生的所有固废经相应的措施治理后，外排量为0。

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目“三同时”环保验收内容见下表。

表8.5-1  “三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、 NH3-N、TP、粪大肠菌群等 | 黑膜沼气池6136m3、沼液储存池32431m3 | 沼液达到《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246- 2010）要求后还田 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时运营 |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | 经净化器处理后通过专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型相关标准 |  |
|  | 猪舍 | NH3、H2S | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂等，猪舍全密闭，并在出风口安装除臭喷淋装置，恶臭去除效率可达到70% | 满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中恶臭污染物排放标准 |  |
|  | 沼液储存池 | NH3、H2S | 采用黑膜密封覆盖，消减70% |  |  |
|  | 固粪处理区 | NH3、H2S | 密闭结构，设置三面一米高水泥墙围挡带顶棚，一面是大门，关闭大门时是密闭的。采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放，另外加强通风和绿化等措施消减70% |  |  |
|  | 病死猪暂存区 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂，加强通风和绿化 |  |  |
| 噪声 | 猪舍猪叫、风机、泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准 |  |
| 固废 | 猪粪 | － | 猪粪在固粪处理区堆肥，发酵制成有机肥基料后运送至牧原实业有机肥厂。固粪处理区密闭结构，采取除臭喷淋装置对恶臭气体进行处理后排放 | 分类无害化处理处置、零排放 |  |
|  | 病死猪 | － | 由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，每日输送至十六场无害化处理 |  |  |
|  | 废脱硫剂 | — | 更换时由厂家回收带走，不在厂内储存 |  |  |
|  | 医疗废物 | — | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | — | 委托环卫部门处理 |  |  |
| 绿化 | 种植绿化带，绿化面积9000m2 | 达到绿地率2.5% |  |
| 雨水 | 雨污分流 | 雨污分流 |  |
| 风险 | 消防设施、装置、个人防护等 | 将风险水平降低到可接受范围 |  |
| 排污口规范化设置 | 在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 | 排污口规范化 |  |
|  | 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。 |  |  |
|  | 危废暂存间在醒目处设置标志牌。 |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 本项目废水经场内黑膜沼气池系统处理后，全部回用，不外排。项目固体废物均得到妥善处置，零排放。 |  |

评价结论与建议

项目概况

根据国内外生猪市场需求，江苏灌南牧原农牧有限公司拟在江苏省灌南县百禄镇屈东村现有五场东侧投资建设江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目。项目建设完成后年存栏生猪45000头，其中保育猪40000头、育肥猪5000头；年出栏生猪约为5万头。本次建设，总投资5100万元。

本项目总占地面积130000.65m2，新建猪舍72栋（保育舍64栋，育肥舍8栋，饮水器1728套（其中保育舍设置饮水器1536套、育肥舍设置饮水器192套），设置自动化投喂设施和清粪设施，建设生活区、环保工程区等辅助用房，配套建设黑膜沼气池、电气、给排水、消防、道路、绿化等设施。

评价结论

本项目选址与规划相符

项目位于江苏省连云港市灌南县百禄镇屈东村。项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中关于养殖场选址的要求，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的规定，根据现场踏勘，项目距离百禄镇禁建区边界大于500m，符合要求。

因此，本项目选址符合规划要求。

本项目与产业政策相符

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目中的畜禽标准化规模养殖技术开发与应用；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类产业；符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013）中污染防治规定的要求。本项目符合国家及地方产业政策的要求。

污染物达标排放，污染防治措施可行

(1)废水

建设项目雨污分流，清污分流。建设后，养殖场产生的猪粪尿污水、猪舍清洗水、员工生活污水和少量人员消毒废水经黑膜沼气池处理后沼液全部综合利用。正常工况下废水不会流入附近河流，因而对地表水无影响。事故排放情况下，废水进入场区内的收集池，杜绝废水的事故排放。

(2)废气

根据工程分析，以及污染物核算，猪场区内臭味污染物NH3、H2S排放量相对较小，经预测，能够实现达标排放，并对外环境的影响较小。

建设后，猪场均采取干清粪工艺，猪粪进入黑膜沼气池处理后沼液作为农家肥还田，固态猪粪运至固粪处理区堆肥，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂；合理设计通风系统和养殖房舍；加强猪舍通风换气、及时清洗猪舍；强化猪舍消毒措施；科学设计饲料、提高饲料利用率、合理使用饲料添加剂；加强猪场绿化；向猪舍喷洒植物型除臭剂；采用密闭结构，在出风口安装除臭喷淋装置去除恶臭污染物。

沼液储存池采用黑膜密封覆盖，恶臭产气区域喷洒除臭剂加绿化等措施；固粪处理区采用除臭喷淋、加强通风和绿化等措施。

建设项目大气污染物达标排放，污染防治措施可行。

(3)噪声

建设后，项目噪声源主要为猪只叫声，猪舍换风机、黑膜沼气池水泵、电机等设备运行噪声，噪声源强一般在75-95dB（A），经采用合理布局、厂房隔声、距离衰减、绿化降噪等措施后，场界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)，噪声污染防治措施可行。

(4)固体废弃物

建设后，项目产生的固体废弃物主要来自猪的粪便、病死猪尸体、废脱硫剂、防疫时产生的医疗废物以及职工生活垃圾等。

生产过程中猪场猪粪采用干法干清粪工艺固液分离后和沼渣一同运送至场内固粪处理区堆肥，形成有机肥基料运送至牧原实业有机肥厂，实现了资源合理化综合利用，降低对周围环境的影响；

病死猪由场内病死猪暂存区暂存，日产日清，运输至十六场处理；医疗废物委托有资质单位处置。

废脱硫剂更换时由厂家回收带走；生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目产生的固废经合理处置后不会对环境产生不利影响。

本项目固体废物均可得到妥善处理处置，实现零排放。

环境质量现状及影响分析

(1)地表水环境质量现状及影响分析

项目附近一帆河、唐响河所在段地表水监测因子能满足III类环境标准。

项目建设后，项目废水经处理后综合利用。

(2)地下水环境质量现状及影响分析

地下水监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目区地下水质量现状较好。

场区内黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区及猪舍底部暂存池采取铺设防渗层等措施治理后。

(3)环境空气质量现状及影响分析

SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2020年第28期周报表》（发布时间：2020年7月9日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度限值。建设项目周围大气环境状况良好。

预测结果表明，建设项目排放的污染物氨、硫化氢等气体对周围环境空气质量影响较小，建设项目仍应加强大气防护措施及场区内绿化，以减轻其对所在区域环境空气质量的影响。

确定场区卫生防护距离为以五场现有项目及五场扩建项目厂界外100m范围。项目卫生防护距离内无环境敏感点，卫生防护距离范围内禁止新建居住区及其他环境敏感目标。

(4)声环境质量现状及影响分析

现状监测结果表明，东、南、西、北厂界4个测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好。

建设项目各噪声源按环评要求采取相应的污染防治措施后，经距离衰减后噪声源对各厂界的影响值比较小，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。

（5）环境风险事故影响分析

本项目环境风险评价为三级。根据对项目涉及的危险物质沼气理化性质、毒理特性、危险特征以及同类项目类比调查，项目可信事故确定为沼气发生泄漏以及黑膜沼气池发生故障。

根据风险值计算结果，建设项目风险水平是可以接受的。项目生产过程必须采取切实有效的措施防止发生各种环境风险事故的发生，制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

公众参与

江苏灌南牧原农牧有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号））的要求，于2020年9月4日在牧原食品股份有限公司网站进行了第一次网络公示，项目征求意见稿形成后于2020年9月17日在牧原食品股份有限公司网站进行了第二次网络公示，并于2020年9月28日与9月29日在扬子晚报进行了两次报纸公示，较深入的征求了区域公众的意见；在公示期间未收到有关公众对本项目提出任何的意见及建议。

总结论

本项目符合国家及地方相关产业政策，项目已经取得江苏省投资项目备案证。本项目属畜牧业，项目不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的禁建区域，也不在禁建区域附近，满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的规定。本项目采取了严格的臭气污染控制措施，臭气排放比同规模养殖企业要小的多。本项目生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，可确保各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能类别。公众对本项目的建设持支持态度，无反对意见。经采取严格的污染防治措施后，五场厂界外需设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。

因此，认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施和满足卫生防护距离的前提下，“江苏灌南牧原农牧有限公司灌南五场生猪养殖扩建项目”具有环境可行性。

建议与要求

（1）在项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

（2）项目建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，设置检测机构，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

# Text boxes

猪舍冲洗、消毒

接猪

猪舍冲洗、消毒

仔猪

保育

控温

转栏

入栏

水、消毒剂

育肥

出栏

防疫、水、饲料

防疫、水、饲料

控温

水、消毒剂

废水

噪声

噪声

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

噪声

噪声

废水

噪声

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

噪声

G1:臭气

S1：医疗废物

N1：猪叫

N2：风机噪声

N4:噪声

G3:臭气

渗滤液

猪粪

猪尿

冲洗水

固液分离机

有机肥基料运送牧原实业有机肥厂

固粪处理区

粪污储存池

干物质

饲料

生猪饲养

N3:泵噪声

S2废脱硫剂

G6:油烟

液体

G4:SO2、NOX

食堂

沼气燃烧

病死猪

沼气

净化

沼渣

黑膜沼气池

G2:臭气

沼液

沼液储存池

病死猪暂存，日产日清，依托灌南十六厂处理

脱硫剂

农田施肥

猪舍冲洗、消毒

接猪

猪舍冲洗、消毒

仔猪

保育

控温

转栏

入栏

水、消毒剂

育肥

出栏

防疫、水、饲料

防疫、水、饲料

控温

水、消毒剂

废水

噪声

噪声

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

噪声

噪声

废水

噪声

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

噪声

管网

猪粪猪尿

漏缝板

粪污储存池

粪尿

收集池

固液分离机

固粪处理区

厌氧发酵

干物质

液体

排粪塞

养殖场粪尿污水

职工生活废水

脱硫剂

固粪处理区

沼气

农田施肥

黑膜沼气池

沼渣

火炬燃烧

净化

废脱硫剂

管网系统

固液分离机

固态猪粪

食堂

沼气

沼液储存池

沼液

恶臭

液体

恶臭

油烟

运送至牧原实业有机肥厂

沼 气

脱水、脱硫器

阻火器

食堂炊事燃料

火炬燃烧

废脱硫剂

废气

图3.5-1  扩建项目猪场水平衡图（单位：m3/a）

指标

养殖场粪尿污水

职工生活废水

脱硫剂

固粪处理区

沼气

农田施肥

黑膜沼气池

沼渣

火炬燃烧

净化

废脱硫剂

管网系统

固液分离机

固态猪粪

食堂

沼气

沼液储存池

沼液

恶臭

液体

恶臭

油烟

运送至牧原实业有机肥厂