目  录

1 概述	1

1.1 建设项目概况	1

1.2 项目特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	20

1.6 环境影响报告书的主要结论	20

2 总则	21

2.1 编制依据	21

2.2 评价目的与评价原则	27

2.3 环境影响识别、评价因子与评价时段	27

2.4 评价标准	29

2.5 评价工作等级和评价重点	35

2.6 评价范围及环境保护目标	40

2.7 相关规划	45

3 建设项目工程分析	58

3.1 原有项目	58

3.2 建设项目基本情况	62

3.3 建设项目产品方案	63

3.4 建设项目组成	63

3.5 建设项目主体工程、公辅设施	64

3.6 建设项目主要原辅料、动力、水消耗	67

3.7 建设项目主要生产设备	70

3.8 建设项目周边环境概况、所在厂区及车间平面布置情况	71

3.9 建设项目产品生产工艺及污染物产生情况分析	71

3.10 建设项目施工期污染源强核算	84

3.11 建设项目营运期污染源强核算	86

3.12 风险识别	95

3.13 建设项目污染物排放“三本帐”	100

4 环境现状调查与评价	102

4.1 自然环境现状调查与评价	102

4.2 环境质量现状监测与评价	104

4.3 区域污染源调查与评价	124

5 环境影响预测与评价	129

5.1 大气环境影响预测评价	129

5.2 地表水环境影响分析	137

5.3 环境噪声预测评价	140

5.4 固体废弃物环境影响分析	143

5.5 地下水环境影响评价	144

5.6土壤环境影响分析	152

5.7 生态影响分析	152

5.8 环境风险评价	153

6 环境保护措施及其可行性论证	156

6.1 施工期环境保护措施	156

6.2 运营期环境保护措施评述	159

6.3 环境风险防范措施	177

6.4 本项目环保措施投资及“三同时”验收	179

7 环境影响经济损益分析	183

7.1 社会、经济效益分析	183

7.2 环境效益分析	183

7.3 小结	185

8 环境管理与监测计划	186

8.1 环境管理	186

8.2 环境监测	197

9 环境影响评价结论及建议	201

9.1 结论	201

9.2 要求及建议	209

10 附件、附表	210

# 1 概述

## 1.1 建设项目概况

连云港嘉吉包装材料有限公司注册地址为灌南县经济开发区连云港路西，2016年04月19日取得灌南县市场监督管理局发布的营业执照（统一社会信用代码：91320724339147626P），法人代表钱昕，营业范围为：包装材料、包装机械设备生产；涂层剂、化工产品销售；废旧物资回收及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近年来，随着各行各业塑料的广泛使用，随之而来的就是产生大量废旧塑料，由于塑料属高分子聚合物，在自然环境下能够长期存在，很难降解，形成持久性污染，已经成为当今社会面临的一个严峻环境问题。通过对废塑料回收造粒再利用，既能解决环境污染问题又能解决塑料制品市场原料紧张问题，并带来可观的经济效益。由此可见，废塑料回收利用应用前景广阔。

连云港嘉吉包装材料有限公司经充分市场调研，同时在灌南县政府招商引资政策指引下，决定在连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧投资3000万元改建年产12000吨再生塑料技改项目，从事塑料造粒，可以满足国内对该产品的部分需求，还可以解决部分废弃聚乙烯和聚丙烯塑料的污染问题。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定及地方环保局相关规定，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。为此，项目建设单位委托连云港龙展环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，我公司过对拟建项目周围环境进行调查分析，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算、类比等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出应改进的措施，在此基础上编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的依据。

## 1.2 项目特点

连云港嘉吉包装材料有限公司年产12000吨再生塑料颗粒技改项目具有以下特点：

（1）项目行业类别及代码：《国民经济行业分类代码表》（GB_T4754-2017）→C废弃资源综合利用业→4220非金属废料和碎屑加工处理（指从各种废料[包括固体废料、废水（液）、废气等]中回收，或经过分类，使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动）。

（2）项目用地：项目位于灌南县经济开发区连云港路西侧，用地性质为二类工业用地。

（3）项目为在已建成的工业厂房内进行项目的建设。

（4）建设规模及内容：项目占地约11452平方米，项目建成后可形成年产12000吨再生塑料颗粒的生产能力。

（5）项目北、东、南侧均为已建成的工业企业，西/西北侧为张庄，张庄有5户居民距离本项目厂界较近，最近距离约为58m，根据灌南县经济开发区管委会出具的《拆迁承诺书》，这5户居民将于2020年6月份拆迁（拆迁承诺见附件7）。张庄其他居民户距离本项目厂界距离不少于110m。项目营运期产生的废气经处理后排放，对周边环境影响较小；项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水出站处理后回用于生产，生活污水经厂内化粪池预处理达标后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，对地表水环境影响较小；高噪声设备经采取减振、隔声等降噪措施后，不会引起所在区域声环境质量功能的改变；固废零排放，不会造成环境二次污染。

## 1.3 环境影响评价工作过程

### 1.3.1 环评工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环评工作程序见图1.3-1。

### 1.3.2 环境影响评价文件类型及程序

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年6月29日，2018年4月28日修正）中三十、废弃资源综合利用业→86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用→废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，本项目应编制《建设项目环境影响报告书》。

图1.3-1  环评工作程序图

### 1.3.3 环评委托

为严格贯彻执行国家、江苏省及地方有关环境保护政策、法规的要求，连云港嘉吉包装材料有限公司委托连云港龙展环保科技有限公司承担“年产12000吨再生塑料技改项目”环境影响报告书的编制工作。连云港龙展环保科技有限公司接到委托后，即进行了实地踏勘、调研，收集和核实有关材料，在此基础上，编制了本项目环境影响报告书，提交给建设单位，供环保部门审查批准。

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 与国家及地方产业政策、工业集中区产业定位的相符性

（1）与《中华人民共和国循环经济促进法》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性

本项目主要从事废旧塑料的回收再利用，项目符合《中华人民共和国循环经济促进法》中“再利用、资源化”的要求，其中第三十七条国家鼓励和推进废物回收体系建设。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关内容，本项目属于其鼓励类中第三十八条环境保护与资源节约综合利用中的第27点“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（破）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，即属于鼓励类项目。

（2）与《江苏省工业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）的相符性

根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正），本项目属于其鼓励类中第二十一类“环境保护与资源节约综合利用”中的“再生资源回收利用产业化”类别，属于鼓励类项目。

（3）与《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）的相符性

查阅《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目不属于产业结构调整限制类、淘汰类项目，属于允许发展的项目。

（4）与《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》的相符性

对照《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，因此，本项目属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中允许类项目。

（5）与灌南县经济开发区产业定位的相符性

本项目地块位于灌南县经济开发区连云港路西侧，灌南县经济开发区规划宁连高速以西以电子、艺术品加工等一类工业为主，禁止三类工业及非开发区产业定位方向的项目入区，本项目为二类工业项目，不属于禁止入区项目，亦不属于规划为主的项目。经灌南开发区管委会明确S235省道以南，佛山路以西地块规划为二类工业用地后，本项目符合开发区用地性质规划。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求，符合灌南县经济开发区产业定位。本项目已由连云港灌南县行政审批局审核并备案，备案证号：灌南行政审批备[2019]190号，项目代码：2017-320724-41-03-642795。

### 1.4.2 与国家及地方有关用地政策、灌南县经济开发区土地利用规划的相符性

（1）与国家用地政策的相符性

根据查阅，项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，与《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》相符。

（2）与江苏省用地政策的相符性

本项目用地规划类型为工业用地（见附件5），不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，因此，项目选址与《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》相符。

（3）与灌南县经济开发区土地利用规划的相符性

本项目对居住和公共设施等方面基本无干扰和污染，为二类工业项目，位于灌南县经济开发区规划的二类工业用地内，本项目与规划的二类工业用地相对应，本项目的建设与灌南县经济开发区土地利用规划相符。

### 1.4.3 与国家及地方相关环保政策的相符性

（1）与“两减六治三提升”专项行动方案相符性

2016年12月1日，中共江苏省委、江苏省人民政府印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号文，简称“263”专项行动），《方案》紧紧围绕结构调整、治污减排、生态保护、政策调控、执法监管等重点领域，采取更加系统、更加精准、更加严格的措施。“两减”即减少煤炭消费总量，减少落后化工产能；“六治”即治理太湖水环境、治理生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染、治理挥发性有机物污染、治理环境隐患；“三提升”即提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境执法监管水平。

2017年2月20日，江苏省人民政府办公厅印发《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号文），进一步明确了江苏省“两减六治三提升”专项行动的实施方案。

本项目与苏发[2016]47号文、苏政办发[2017]30号文中相关要求的相符性对比见表1.4-1，根据对比分析，本项目建设符合苏发[2016]47号文及苏政办发[2017]30号文中相关要求。

表1.4-1  本项目与苏发[2016]47号文、苏政办发[2017]30号文相符性

| 类别 | 内容 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| 两 减 | 减少煤炭消费总量 | 本项目不使用煤炭 |
|  | 减少落后化工产能 | 本项目不属于化工项目 |
| 六 治 | 治理太湖水环境 | 不涉及 |
|  | 治理生活垃圾 | 不涉及 |
|  | 治理黑臭水体 | 不涉及 |
|  | 治理畜禽养殖污染 | 不涉及 |
|  | 治理挥发性有机污染物 | 符合 |
|  | 治理环境隐患 | 不涉及 |
| 三 提 升 | 提升生态保护水平 | 不涉及 |
|  | 提升环境经济政策调控水平 | 不涉及 |
|  | 提升环境执法监管水平 | 不涉及 |

（2）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）相符性分析。

表1.4-2  与HJ/T364-2007相符性分析表

| 序号 | 阶段 | 文件内容 | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 本项目分类回收废塑料，收集的废塑料主要为PP废薄膜、PE废薄膜，不回收其他污染成分不明的废塑料，本项目回收的废塑料不属于医疗废物和危险废物。 | 是 |
| 2 |  | 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并应有相应的污染防治设施和设备。 | 本项目贮存场所将按相关要求做好防雨、防晒、防渗、防尘和防火措施。 | 是 |
| 3 |  | 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。 | 本项目废塑料均购自各收购站，回收过程中不就地清洗和减容破碎。 | 是 |
| 4 | 包装和运输要求 | 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。 | 本项目废塑料运输过程中采用箱式货车，确保运输过程密闭，避免遗洒。 | 是 |
| 5 | 贮存场所 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。 | 本项目所有外购的废塑料全部存放在专用的贮存场所内 | 是 |
| 6 |  | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 本项目原料存放在原料暂存区内，车间需按要求做好防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施 | 是 |
| 7 |  | 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 本项目外购的废塑料暂存于原料暂存区内。 | 是 |
| 8 | 预处理 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 本项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经污水处理站处理后回用，因项目原料为捆包好的废塑料，塑料中杂质目前还是通过手工操作分拣而出，分拣后的废塑料清洗、粉碎、拉丝等已实现了机械化生产。 | 是 |
| 9 |  | 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。 | 本项目原料主要为废塑料，杂质主要为泥沙、标签、废铁丝等，废塑料收集时已按种类分类，分拣工艺主要为人工除杂，分拣过程中配套劳保用品，确保操作人员的健康和安全。 | 是 |
| 10 |  | 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 本项目采用的是物理清洗工艺，清洗工艺需要去除的主要杂质为泥沙，是将破碎后的废塑料放入水槽中清洗，泥沙被冲洗进入池中，废塑料通过搅龙机提升出水槽。 | 是 |
| 11 |  | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 本项目破碎采用干法破碎技术，并配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 是 |
| 12 |  | 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。 | 本项目采用自然干燥方法，干燥工序在车间内进行，防风措施良好 | 是 |
| 13 | 环境保护要求 | 不宜以废塑料为原料炼油。 | 本项目无炼油工艺 | 是 |
| 14 |  | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。 | 本项目周围为工厂和空地，离本项目最近的敏感目标为张庄，其中厂界100范围内的有5户居民住宅被拆迁后，卫生防护距离内无居民住户等环境敏感目标。 | 是 |
| 15 |  | 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。 | 本项目原料、生产和贮存分别在不用的区域内完成，固废存放在固废堆场，每个车间均设置标志。 | 是 |
| 16 |  | 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 本项目车间建设时将按要求采取防风、防雨、防渗和防火措施，并设置足够的疏散通道。 | 是 |
| 17 | 污染控制要求 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ3082要求。 | 本项目生活污水经预处理达到污水厂接管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河；清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理后回于生产，不排放。 | 是 |
| 18 |  | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 本项目收集的废塑料主要为PP废薄膜、PE废薄膜，塑料分解产生的物质均不属于“臭气”类污染物，产生的废气经集气罩收集后，再通过“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”处理后达标排放。 | 是 |
| 19 |  | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 项目按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 是 |

（3）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部发展改革委商务部2012年第55号）相符性

表1.4-3  与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析表

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 本项目位于灌南县经济开发区内，本项目利用废塑料再生塑料颗粒，不生产塑料购物袋等塑料制品；本项目收集的废塑料主要为PP废薄膜、PE废薄膜；本项目工艺生产过程中不从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 是 |
| 2 | 废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 项目产生的固废，全部合理处置，厂区内不焚烧。 | 是 |

（4）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）相符性

表1.4-4  与“苏环办「2014」128号文”相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 生产工艺及设备控制 |
| 1 | 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。 | 项目废气无回收价值，采用“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”装置，该装置能把有机物分解转化为无害的CO2、H2O和副产物氮氧化物等，环保优势明显，根据分析，处理后的废气能实现达标排放。 | 是 |
| 2 | 含恶臭类的气体可采用微生物净化技术、低温等离子技术、吸附或吸收技术、热力焚烧技术等净化后达标排放，同时不对周边敏感保护目标产生影响。 | 项目产生的废气主要为非甲烷总烃（丙烯、乙烯）等有机废气，该类废气不属于恶臭物质，经处理后能实现达标排放，对周边敏感环境保护目标影响较小。 | 是 |
| 3 | 对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 | 本项目废气不属于含尘、含气溶胶、高湿废气。 | 是 |
| 4 | 对于高温焚烧过程中产生的含硫、氯等的无机废气，以及吸附、吸、冷凝、生物等治理工艺过程中所氮收产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 | 本项目废活性炭委托专业资质单位处理 | 是 |
| （三） | 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。 | 本项目不含高浓度挥发性有机物母液和恶臭气体，废气处理后能实现达标排放。 | 是 |

（5）与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号）相符性。

表1.4-5  与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析表

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目为改扩建项目，废塑料年处理能力为12000t/a，不低于3000吨。 | 是 |
| 2 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目回收的废塑料分拣出废铁丝等后，全部回收利用生产再生塑料颗粒。 | 是 |
| 3 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料 | 本项目共利用废塑料12000吨/年，年耗电量约为100万KWh，单位电耗为120KWh时/吨，满足要求。 | 是 |
| 4 | PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。 | 本项目生产新鲜水用量为7540m3/a，年利用废塑料12000吨，综合新水消耗为0.63吨/吨废塑料，符合要求。 | 是 |
| 5 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备配备强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；本项目无废弃的过滤网产生。 | 是 |
| 6 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 厂区废塑料全部存放在车间各区域内，车间按防雨、防风和防渗相关要求进行设计，厂区内无原料露天堆放现象，厂区内管网按要求做好雨污分流措施。 | 是 |
| 7 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 废塑料中主要杂质为泥沙、标签、纸屑、捆扎用的铁丝以及一些其它类杂质废物，标签、纸屑、捆扎用的铁丝以及一些其它类杂质废物等分拣出来外售废品收购站综合利用；沉渣、污水站底泥等委托环卫部门处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 是 |
| 8 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。 废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 本项目生活污水经预处理达到污水处理厂进管标准后，由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河；清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理后回于生产，不排放。 | 是 |
| 9 | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 本项目G1-1加热废气、G2-1加热废气经集气罩收集后经引风机引入“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”处理后通过1根15米高排气筒高空排放。 | 是 |
| 10 | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目采购噪声小的设备，并设置隔声措施，生产设备位于厂房内，通过车间隔声，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | 是 |
| 11 | 企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 | 后期建设过程中，项目厂房、仓库、堆场需按国家现行相关标准的要求设计、施工，严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。 | 是 |
| 12 | 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 | 项目厂房、仓库、堆场等场所内严禁烟火，并设置严禁烟火标志。 | 是 |

### 1.4.4 与“三线一单”管控要求的相符性

根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。

（1）与生态保护红线的相符性

①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的相符性

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的陆域生态保护红线区域是灌南县硕项湖饮用水水源保护区，保护区位于本项目东南侧约3200m，本项目不属于其规定的任何陆域生态保护红线区域范围内。因此，本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。

②与《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）的相符性

根据《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）可知，距离本项目最近的生态红线为南六塘河清水通道维护区，南六塘河清水通道维护区位于本项目东南侧，距离约为280m，本项目不占用其规定的任何生态红线区域。因此，本项目划与《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）相符。

综上所述，本项目的建设符合生态红线区域保护规划要求。

（2）与当地环境质量底线的相符性

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-6所示。

表1.4-6  与当地环境质量底线的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大气环境质量 | 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 | 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和O3。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，具体的规划重点工程详见环境现状调查与评价章节，通过规划的实施，预计项目所在区域环境质量将得到改善。大气环境现状监测结果表明，项目所在地环境空气中非甲烷总烃浓度满足相应的标准要求。 | 符合 |
| 2、水环境质量 | 以水环境质量持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。 | 监测结果表明，本项目各监测断面的监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 | 符合 |
| 3、土壤环境质量 | 以农用地土壤镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物含量为主要指标，设置农用地土壤环境质量底线指标，与国家有关土壤污染防治计划规划相衔接，各地区农用地土壤环境质量达标率不低于现状，向更好转变。条件成熟地区，应将城市、工矿等污染地块环境质量纳入底线管理。 | 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 | 符合 |

由表1.4-6可知，本项目与《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）要求相符。

根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性。

表1.4-7  项目与连政办发[2018]38号相符性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大气环境质量管控要求 | 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2：控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 | 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和O3。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，具体的规划重点工程详见环境现状调查与评价章节，通过规划的实施，预计项目所在区域环境质量将得到改善。大气环境现状监测结果表明，项目所在地环境空气中非甲烷总烃浓度满足相应的标准要求。 根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内，叠加背景值后仍可达标。 | 符合 |
| 2、水环境质量管控要求 | 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 | 监测结果表明，本项目各监测断面的监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 本项目生活污水经预处理达到污水厂进管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河；清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理后回于生产，不排放。 | 符合 |
| 3、土壤环境风险管控要求 | 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 | 根据环境现状监测结果，项目所在区域土壤环境质足满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地的筛选值。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 | 符合 |

由表1.4-7可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。

本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；本项目生活污水水质简单，可生化性好，经预处理达到污水处理厂进管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河；清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理后回于生产。本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。固废全部处理零排放。

综上，本项目建成后，区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。

（3）与资源利用上线的相符性

根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-8所示。

表1.4-8  项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水资源总量红线 | 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 | 本项目建成后，将强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率。 | 符合 |
|  | 严格设定地下水开采总量指标。 | 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 | 符合 |
|  | 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 | 根据计算，用水指标约为3.28m3/万元。满足指标控制要求。 | 符合 |
|  | 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 |  |  |
| 能源总量红线 | 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 | 本项目能源消耗为123.03吨标准煤/a（电耗、水耗等折算），项目年利润为500万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.25吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 | 符合 |

同时，《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-9所示。

表1.4-9  与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、能源消耗 | 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 | 本项目采用电加热，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。 | 符合 |
| 2、水资源消耗 | 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 | （1）本项目用水由集中区供水管网提供，同时使用量较少，不超出集中区用水总量控制目标； （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 | 符合 |
| 3、土地资源消耗 | 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 | 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 | 符合 |

根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），分析项目相符性。

表1.4-10  项目与连政办发〔2018〕37号相符性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、水资源利用管控要求 | 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 | 项目用水量较少，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》。 | 符合 |
| 2、土地利用管控要求 | 优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15% | 项目位于灌南县经济开发区内，项目所在厂区占地约17.178亩，项目占地约4.00亩，总投资额为3000万元，项目达产后亩均产值大于520万元/亩，亩均税收于高于30万元/亩；项目容积率为1.04，标准厂房用地容积率不低于1.2；工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 | 符合 |
| 3、能源消耗管控要求 | 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 | 项目能源消耗为123.03吨标准煤/a（电耗、水耗等折算）。 | 符合 |

由表1.4-10可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。

综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。

（4）负面清单相符性

本环评对照《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）进行分析，具体分析结果见表1.4-11所示。

表1.4-11  本项目与环境准入有关要求相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 | 本项目选址与相关规划以及生态保护红线相符。 | 相符 |
| 2 | 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 | 本项目所在位置不属于禁止开发区域，也不属于有限准入区域，本项目的建设不损坏主导生态功能。 | 相符 |
| 3 | 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目所在区域不属于水环境综合整治区。 | 相符 |
| 4 | 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 | 本项目所在地不属于禁燃区，也不属于大气环境质量红线区。 | 相符 |
| 5 | 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目选址不属于人居安全保障区。 | 相符 |
| 6 | 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 | 本项目不涉及钢铁、石化、化工、火电等重点产业。 | 相符 |
| 7 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 | 本项目符合国家和地方产业政策。 | 相符 |
| 8 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。 | 相符 |
| 9 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 本项目选址区域有相应的环境容量。 | 相符 |

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

### 1.4.5 项目选址可行性

（1）根据“1.4.1-1.4.4”章节可知，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求，符合灌南县经济开发区产业定位；本项目与国家及地方有关用地政策、灌南县经济开发区土地利用规划相符；与国家及地方相关环保政策相符；与“三线一单”管控要求相符。

（2）根据本报告书“5 环境影响预测与评价”章节可知：本项目建成后正常排放情况下，各污染物最大小时落地浓度均低于环境质量标准，各污染因子在厂界处的最大小时落地浓度均低于厂界浓度限值，各污染物与关心点环境现状监测值叠加后的最大小时浓度均低于质量标准限值；本项目废水经预处理后，达区域污水处理接管标准后排入灌南海西污水处理有限公司深度处理，出水达标准后经公兴河排入老六塘河，对周围地表水环境的影响较小；本项目的建设不会对区域地下水产生明显影响；本项目建成投产后对区域声环境影响较小，不会改变当地声环境功能类别；本项目生产过程中产生的固体废物在采取相应处置及综合利用措施后，固废外排量为零，对周围环境基本无影响。

（3）根据本报告书“5.8 环境风险评价”章节可知，在采取了各项有效的风险防范措施后，本项目对周围环境敏感目标影响较小，环境风险水平可接受。

综上所述，从环境角度看，本项目选址是可行性的

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价关注的主要环境问题是：污染防治措施达标可行性、污染物总量平衡途径、项目对区域内的环境敏感保护目标影响程度和环境风险等，报告书将在后续章节对以上问题进行详细说明。本次评价关注的主要环境影响有：本项目建设期及营运期对项目所在区域产生的大气、地表水、地下水、土壤、噪声、固体废物、环境风险等环境影响。

（1）大气环境：关注项目产生的非甲烷总烃、粉尘废气污染物对周边环境空气的影响，关注有组织气体收集处理及对无组织排放的严格控制，做到不降低周围大气环境功能；

（2）地表水环境：关注项目废水处理措施的可行性及水污染物达标排放的可靠性，做到废水稳定达标排放，不对污水处理厂造成冲击；

（3）地下水、土壤环境：关注地下水区域污染及防渗措施；

（4）声环境：关注各类设备噪声对厂界的影响；

（5）固体废物：关注固体废物的分类收集、贮存及危险废物识别及委托处置；

（6）环境风险：关注燃烧爆炸的环境风险影响程度及范围。

## 1.6 环境影响报告书的主要结论

本项目为年产12000吨再生塑料技改项目，建设地点位于连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧；项目所在区域环境质量良好，落实各项环保措施后能够维持当地环境质量，不改变当地环境功能；本项目排放的污染物能够满足国家和地方规定的排放标准，可做到长期稳定达标排放；公众参与调查表明当地公众支持本项目建设；本项目拟采取的各项环保措施合理可靠；环境影响经济损益分析表明，本项目具有较好的经济效益、社会效益，项目有能力保证环保设施的正常运行；本项目具有完善的环境管理制度，制定了可行的监测计划。

综上所述，只要建设单位认真落实各项污染防治措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作，则该项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，可实现达标排放，不会降低外界环境现有环境功能。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，国家主席[2014]9号令；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令12届第70号），2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订版）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，国家主席[2012]54号令；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）；

（10）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发[2018]22号；

（11）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》,国环规环评[2017]4号；

（12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月30日国家发展和改革委员会令第29号公布，自2020年1月1日起施行）；

（13）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2016]74号；

（14）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部部令第4号，2019年1月1号施行；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（16）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，环境保护部，2017年7月28日；

（17）《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年1月8日修正版），国务院令（588）号；

（18）《环保部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（19）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.8；

（20）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），2016.11.10；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部 2017年第43号）；

（22）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（23）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令，第48号）；

（24）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号；

（25）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号；

（26）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

（27）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（28）《关于发布2015年〈国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》和〈国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）〉的公告》，环境保护部公告2015年第82号；

（29）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，环境保护部，2017.7.28；

（30）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（31）《关于发布2015年〈国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》和〈国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）〉的公告》，环境保护部公告2015年第82号；

（32）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部发展改革委商务部2012年第55号）；

（33）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令 第9号）；

（34）《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》（生态环境部 公告2019年 第38号）。

### 2.1.2 地方法规、文件

（1）《江苏省固体废物污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年5月1日起施行；

（2）《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年5月1日起施行；

（3）《江苏省土壤防治工作方案》，2017年1月3日）；

（4）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年5月1日起施行；

（5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号；

（6）《江苏省地表水（环境）功能区划》，苏政复[2003]29号；

（7）《江苏省地表水新增水功能区划方案》，苏政复[2016]106号；

（8）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》，苏环办[2016]185号；

（9）《关于组织实施<江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案>的函》，苏大气办[2018]4号；

（10）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》，苏政发[2006]92号；

（11）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），苏政办发[2013]9号；

（12）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日印发）；

（13）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71号；

（14）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（15）《江苏省通榆河水污染防治条例》，2012年4月1日施行；

（16）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号；

（17）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

（18）《江苏省环境保护公众参与办法（试行）》，2017年1月1日施行；

（19）《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，江苏省人民政府，2018.6

（20）江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号），2016年12月1日；

（21）《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号），2017年2月20日；

（22）连云港市“十三五”环境保护和生态建设规划（2017年2月）；

（23）《市政府办公室关于印发连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）的通知》，连政办发[2015]15号；

（24）关于印发《连云港市环境影响评价现状监测管理实施细则（试行）的通知》，连环办[2017]1号；

（25）《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》，连政办发[2018]9号；

（26）《市政府办公室关于印发连云港市生态环境管理底图的通知》，连政办发[2017]188号；

（27）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）；

（28）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）；

（29）《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》，连政发[2012]115号；

（30）《市政府办公室关于印发连云港市“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（连政办发[2017]68号）；

（31）《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办[2018]299号）；

（32）《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》，苏环办〔2018〕18号，2018年1月15日；

（33）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》，苏政办发[2018]91号，2018年11月9日；

（34）《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》，江苏省生态环境厅，2019年2月2日。

### 2.1.3 评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部，2017年43公告；

（10）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（12）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（13）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）；

（14）《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号）;

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。

### 2.1.4 规划文件

（1）《国务院关于江苏沿海地区发展规划的批复》（国函[2009]83号），国务院，2009.7.14；

（2）《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）；

（3）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）；

（4）《江苏沿海地区发展规划》（2009~2020）；

（5）《江苏省环境空气质量功能区划分》（江苏省环保厅，1998.9）；

（6）《连云港市城市总体规划》（2015~2030）草案；

（7）《灌南县总体规划》（2016-2030）；

（8）《灌南县经济开发区总体规划》；

（9）《连云港市战略环评报告》（2016年版）。

### 2.1.5 项目有关文件、资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）项目立项文件；

（3）连云港嘉吉包装材料有限公司提供的其它资料。

## 2.2 评价目的与评价原则

### 2.2.1 评价目的

根据项目的环境特征和污染特征，分析拟采用污染防治措施的可达性，必要时提出优化调整方案；在污染物达标排放和满足排放总量控制的前提下，分析预测项目建成后对周围环境可能造成的影响及其影响范围和程度；提出避免和减少污染的环境保护对策和措施；论证拟建项目的环境可行性，为项目的设计和管理提供科学依据。

### 2.2.2 评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境影响识别、评价因子与评价时段

### 2.3.1 环境影响因素识别

本项目环境影响识别见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 影响受体 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施工期 | 施工废水 |  | -1S |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1S | -1S |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -2S |  |  |  |  |  |  |  | -1S | -1S |
|  | 渣土垃圾 |  | -1S |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑开挖 |  | -1S | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1L |  |  |  | -1L | -1L | -1L | -1L |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -2L |  |  |  |  | -1L |  |  | -1L |  | -1L |  | -1S | -1S |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |  | -1L |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1S |  |  |  |  |  |  | -1S | -1S |
|  | 事故风险 | -3S | -3S |  |  |  |  |  |  |  |  | -2S |  | -2S |  |
| 服务期满后 | 废水排放 |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“+”、“－”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1” 、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用“D”、“I”表别表示直接、间接影响。

### 2.3.2 评价因子

本项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量监控因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃、颗粒物 | —— |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类 | —— | COD、NH3-N、TP、TN | SS |
| 地下水 | ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；②pH、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、六价铬、总大肠菌群、铅、镉、砷、汞 | 高锰酸盐指数 | —— | —— |
| 土壤 | Hg、As、Cd、Pb、Cr、Ni、Cu、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | —— | —— | —— |
| 噪声 | 等效连续A声级 | —— | —— |
| 固体废物 | 工业固废、生活垃圾 | 固废外排量 | —— |
| 环境风险 | —— | 塑料颗粒 | —— | —— |

### 2.3.3 评价时段

评价时段包括项目建设期、运营期，重点关注运营期。

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

#### 2.4.1.1 大气环境质量标准

根据《连云港市空气环境功能区划》，评价区属二类区，SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1中二级标准；非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中TVOC标准限值。详见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准及其修改单主要指标值

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值mg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| PM2.5 | 年均 | 0.075 |  |
|  | 24小时平均 | 0.035 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.10 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| TVOC（非甲烷总烃） | 8小时平均 | 0.6 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

#### 2.4.1.2 地表水环境质量标准

本项目附近的地表水为南六唐河，污水处理厂尾水受纳水体为公兴河，南六唐河、公兴河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。主要指标见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 序号 | 评价因子 | Ⅲ类水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | CODCr≤ | 20 |
| 3 | BOD5≤ | 4 |
| 4 | SS≤ | 30 |
| 5 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 6 | 总磷≤ | 0.2 |
| 7 | 总氮≤ | 1.0 |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 |

#### 2.4.1.3 地下水质量标准

项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）进行分类评价，地下水环境质量具体指标见表2.4-3。

表2.4-3  部分地下水质量分类指标值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 5.5～6.5， 8.5～9 | ＜5.5， ＞9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
| 耗氧量（高锰酸盐指数） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | ＞10.0 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |

#### 2.4.1.4 土壤环境质量标准

本项目所在区域土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准，见表2.4-4。

表2.4-4  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | As | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | Cd | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | Cr | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | Cu | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | Pb | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | Hg | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | Ni | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烷 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 5 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

#### 2.4.1.6 声环境质量标准

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

表2.4-5  噪声标准值

| 类别 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 声环境质量 | 60 | 50 | GB3096-2008 2类 |

### 2.4.2 污染物排放标准

#### 2.4.2.1 大气污染物排放标准

营运期工艺废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物。根据《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办[2018]299号），自2018年8月1日起，江苏省13个设区市全部行政区域已规定大气污染物特别排放限值的行业执行大气污染物特别排放限值。

有组织废气：非甲烷总烃、颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值相关要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

无组织废气：颗粒物无组织废气排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9相关要求；因2019年7月1日新实行的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃无组织废气排放浓度未比行业标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）严格，故非甲烷总烃无组织排放浓度仍执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9相关要求，具体标准值见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/Nm3） |
| 非甲烷总烃 | 60 | 15 | 10 | 企业边界 | 4.0 |
| 颗粒物 | 20 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

#### 2.4.2.2 水污染物排放标准

本项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理，污水处理站出水水质达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产。主要指标见表2.4-7。

表2.4-7  洗涤用水标准值一览表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | 出水标准 | （GBT19923-2005）表1回用洗涤水标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| 2 | CODcr | 100 | - |
| 3 | SS | 30 | 30 |

本项目生活污水经预处理达到污水厂进管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河。

本项目污水进污水处理厂执行灌南海西污水处理有限公司的接管标准；灌南海西污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，水污染物排放标准主要指标见表2.4-8。

表2.4-8  污水排放主要指标值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物 | pH | COD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6～9 | 400 | 250 | 40.5 | 70 | 4 |
| 标准来源 | 接管标准 |
| 污水处理厂尾水 | 6～9 | 50 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |
| 标准来源 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A |

注：括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。

#### 2.4.2.3 噪声排放标准

本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界环境噪声限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

#### 2.4.2.4 固体废物排放标准

（1）建筑施工现场环境与卫生标准

本项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）中的相关规定实施。

（2）固体废物标准

一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。

危险固废厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求。

危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。

## 2.5 评价工作等级和评价重点

### 2.5.1 评价等级

#### 2.5.1.1 大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价工作等级确定

本项目排放的主要废气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，非甲烷总烃、颗粒物作为预测因子，分别计算其下风向最大地面浓度占质量标准值的比率Pi（见表2.5-1），本项目无组织Pmax为Pi=7.712%<10%，有组织Pmax为Pi=2.621%<10%。

表2.5-1  主要污染物Pi计算结果一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 最大地面 浓度Ci（µg/m3） | 最大地面浓度 占标率Pi（%） | 环境空气质量 标准（µg/m3） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 52.420 | 2.621 | 2000 | 二级 |
| 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 416.43 | 7.288 | 2000 |  |
|  |  | 颗粒物 | 99.15 | 7.712 | 150 |  |

判定依据见表2.5-2。

表2.5-2  大气环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目评价范围属于二类环境功能区。因此，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）判定，大气环境影响评价等级为二级。

#### 2.5.1.2 地表水环境影响评价等级

本项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理后回用于生产，生活污水经预处理达到污水厂接管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，污水处理厂尾水经公兴河排入老六塘河。本项目污水执行灌南海西污水处理有限公司的接管标准；灌南海西污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。本项目不直接排放废水。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准本项目地表水评价等级为三级B。评价等级判定见下表2.5-3。

表2.5-3  水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

因此，本项目地表水评价等级为三级B。

#### 2.5.1.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目属于Ⅲ类建设项目“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，根据建设项目场地的地下水环境敏感程度分级指标确定地下水评价级别，地下水环境敏感程度分级指标具体见表2.5-4。

表2.5-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护 区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护 区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区； 分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区*。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：*“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目建设地点位于灌南县经济开发区，周围无表2.5-3中所涉及的地下水环境敏感区，因此本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级分级表见表2.5-5。

表2.5-5  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由以上划分依据可以判定：本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 2.5.1.4 声环境影响评价等级

本项目位于灌南县经济开发区内，为规划的工业用地，项目建成前后厂址附近的噪声级增加不明显（3dB（A）以下），周围受影响人口亦无显著增加，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）判定，本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.5.1.5 生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。

本项目为改、扩建项目，土地为连云港嘉吉包装材料有限公司永久用地，因此，本项目对生态环境影响进行分析，不设等级。

#### 2.5.1.6 环境风险评价等级

根据危险物质数量与临界量比值，本项目Q<1，环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），因此判定其环境风险评价工作级别为简单分析，依据如表2.5-6。

表2.5-6  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |

#### 2.5.1.7 土壤环境评价等级

建设项目所在地位于灌南县经济开发区连云港路西侧，本项目主要废塑料再生利用，属于土壤环境影响评价类别Ⅲ类，项目占地面积11452m2，属于小型；

通过对本项目的土壤环境污染影响分析可知，项目用地为工业用地，本项目的建设对土壤的影响主要是人为因素导致一些物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，不会引起土壤环境特征变化导致其生态功能发生变化，因此，本项目土壤影响类型属于污染影响型项目。

本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定见下表2.5-7，本项目的土壤环境影响评价工作等级见表2.5-8。

表2.5-7  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

根据对本项目的敏感性判断，本项目厂区西/北侧存在居民，因此判定属于敏感区，同时根据本项目的环评类别属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，因此本项目的土壤环境影响评价等级属于三级评价。

#### 2.5.1.8 评价等级汇总

本项目环境影响评价工作等级汇总见表2.5-9。

表2.5-9  评价工作等级表

| 类别 | 大气 | 地表水 | 声 | 地下水 | 生态 | 环境风险 | 土壤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 二级 | 三级B | 三级 | 三级 | 简单分析 | 简单分析 | 三级 |

### 2.5.2 评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定本评价工作重点如下：

（1）建设项目工程分析；

（2）环境影响预测与评价；

（3）环境保护措施及其可行性论证。

## 2.6 评价范围及环境保护目标

### 2.6.1 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.6-1。

表2.6-1  评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 区域污染源调查 | 灌南县经济开发区评价范围内的主要工业企业 |
| 大气 | 以厂址为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 排污口上游500m至下游2000m范围 |
| 噪声 | 东、西、南、北边界及周围200m范围 |
| 地下水 | 灌南县经济开发区16km2 |
| 土壤 | 厂界外50m范围 |
| 风险评价 | 距厂界3km范围内 |

### 2.6.2 主要环境保护目标

本项目所在区域主要环境敏感区及保护目标见表2.6-2至表2.6-5、图2.6-1。

表2.6-2  空气环境保护目标表

| 类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 李集乡 | -1125 | 2500 | 居民 | 人体健康，约3000人 | 环境空气二类区 | NW | 2600 |
|  | 朱圩村 | -310 | 2080 | 居民 | 人体健康，约1000人 |  | N | 2300 |
|  | 灌南县辰光职业技术学校 | 0 | 580 | 学校 | 人体健康，约1000人 |  | N | 580 |
|  | 朱圩新村 | -200 | 2190 | 居民 | 人体健康，约460人 |  | NW | 2200 |
|  | 铜灌世纪家园 | -840 | 1885 | 居民 | 人体健康，约500人 |  | NW | 1900 |
|  | 香格里拉花苑 | -1560 | 1800 | 居民 | 人体健康，约400人 |  | NW | 2100 |
|  | 汪租地 | -2658 | 1190 | 居民 | 人体健康，约180人 |  | NW | 2500 |
|  | 龙熙庄园 | -980 | 1070 | 居民 | 人体健康，约550人 |  | NW | 1300 |
|  | 公兴小区 | 950 | 1300 | 居民 | 人体健康，约500人 |  | NE | 1500 |
|  | 水岸名苑 | 820 | 970 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | NE | 1200 |
|  | 东租地 | -2500 | 320 | 居民 | 人体健康，约600人 |  | W | 2200 |
|  | 小条河 | 2100 | 630 | 居民 | 人体健康，约100人 |  | NW | 2000 |
|  | 后汪场 | 480 | 720 | 居民 | 人体健康，约120人 |  | NW | 835 |
|  | 紫薇花园 | 900 | 900 | 居民 | 人体健康，约800人 |  | NE | 1200 |
|  | 灌南县城 | 1860 | 110 | 居民 | 人体健康，约20000人 |  | E | 1500 |
|  | 小刘庄 | -2000 | 0 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | W | 1800 |
|  | 谢小李 | -700 | -1200 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | SW | 500 |
|  | 张庄 | -130 | 100 | 居民 | 人体健康，约120人 |  | NW | 110 |
|  | 徐场 | 280 | 90 | 居民 | 人体健康，约80人 |  | NE | 330 |
|  | 镇西 | 460 | 430 | 居民 | 人体健康，约900人 |  | E | 600 |
|  | 藕四口 | -3600 | 720 | 居民 | 人体健康，约360人 |  | SW | 3300 |
|  | 吴庄 | -3140 | -700 | 居民 | 人体健康，约110人 |  | SW | 2800 |
|  | 条河二组 | -2200 | -690 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | SW | 1900 |
|  | 小李庄 | -1900 | -640 | 居民 | 人体健康，约100人 |  | SW | 1700 |
|  | 颜庄 | -1680 | -700 | 居民 | 人体健康，约80人 |  | SW | 1500 |
|  | 张庄村 | -740 | -820 | 居民 | 人体健康，约420人 |  | SW | 780 |
|  | 小海岛 | -270 | -900 | 居民 | 人体健康，约140人 |  | SW | 840 |
|  | 硕项村 | 80 | -800 | 居民 | 人体健康，约140人 |  | SE | 760 |
|  | 惠涧村 | 1600 | -180 | 居民 | 人体健康，约250人 |  | SE | 1900 |
|  | 硕项小学 | 500 | -1500 | 教育 | 人体健康，约300人 |  | SE | 1500 |
|  | 官庄 | -2660 | -1650 | 居民 | 人体健康，约600人 |  | SW | 2900 |
|  | 二圩村 | -1660 | -2050 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | SW | 2100 |
|  | 孙小圩 | 120 | -1700 | 居民 | 人体健康，约300人 |  | SE | 1500 |
|  | 小马场沟 | 1150 | -2070 | 居民 | 人体健康，约440人 |  | SE | 2200 |
|  | 吴圩村 | 0 | -2900 | 居民 | 人体健康，约180人 |  | S | 2600 |
|  | 周圩 | 330 | -3220 | 居民 | 人体健康，约200人 |  | SE | 2900 |

注：本次评价以厂区东北角为坐标原点（0，0）。东西方向为X轴、南北方向为Y轴，敏感点坐标为相对坐标。下同。

项目西/西北侧为张庄，张庄有5户居民位于本项目厂界100m范围内，最近距离约为58m。根据灌南县经济开发区管委会出具的《拆迁承诺书》，这5户居民将于2020年6月份拆迁，上表不再将这5户居民作为敏感目标列表。

表2.6-3  地表水环境保护目标表

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 保护要求 | 相对厂址 | 相对排放口（污水处理厂排口） | 与建设项目水利联系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 相对厂界距离/m | 坐标 | 高差 | 方位 | 相对距离/m | 坐标 |  |  |
| 地表水环境 | 南六塘河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | S | 380 | 270,270 | 0 | SE | 3000 | 3000,0 | 与纳污河道联通相交 | — |
|  | 公兴河 |  | N | 2700 | -800,2600 | 0 | — | — | — | 纳污河道 | — |
|  |  |  | W | 3100 | -3200,0 | 0 | — | — | — |  | — |

表2.6-4  声、地下水、生态环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 相对拟建项目方位 | 距离m | 规模 | 环境功能 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界外200m | — | — | — | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 地下水环境 | 区域地下水潜水含水层 | — | — | — | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中标准 |
| 生态环境 | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | SE | 3200 | 6.84km2 | 饮用水水源保护区 | 二级管控区 |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | SE | 280 | 4.3km2 | 清水通道维护区 | 二级管控区 |

表2.6-5  环境风险识别范围内主要环境保护目标表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 风险 | 厂址周边3km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 李集乡 | NW | 2600 | 办公 | 3000 |
|  | 2 | 朱圩村 | N | 2300 | 居民 | 1000 |
|  | 3 | 灌南县辰光职业技术学校 | N | 580 | 学校 | 1000 |
|  | 4 | 朱圩新村 | NW | 2200 | 居民 | 460 |
|  | 5 | 铜灌世纪家园 | NW | 1900 | 居民 | 500 |
|  | 6 | 香格里拉花苑 | NW | 2100 | 居民 | 400 |
|  | 7 | 汪租地 | NW | 2500 | 居民 | 180 |
|  | 8 | 龙熙庄园 | NW | 1300 | 居民 | 550 |
|  | 9 | 公兴小区 | NE | 1500 | 居民 | 500 |
|  | 10 | 水岸名苑 | NE | 1200 | 居民 | 200 |
|  | 11 | 东租地 | W | 2200 | 居民 | 600 |
|  | 12 | 小条河 | NW | 2000 | 居民 | 100 |
|  | 13 | 后汪场 | NW | 835 | 居民 | 120 |
|  | 14 | 紫薇花园 | NE | 1200 | 居民 | 800 |
|  | 15 | 灌南县城 | E | 1500 | 居民 | 20000 |
|  | 16 | 小刘庄 | W | 1800 | 居民 | 200 |
|  | 17 | 谢小李 | SW | 500 | 居民 | 200 |
|  | 18 | 张庄 | NW | 110 | 居民 | 120 |
|  | 19 | 徐场 | NE | 330 | 居民 | 80 |
|  | 20 | 镇西 | E | 600 | 居民 | 900 |
|  | 21 | 藕四口 | SW | 3300 | 居民 | 360 |
|  | 22 | 吴庄 | SW | 2800 | 居民 | 110 |
|  | 23 | 条河二组 | SW | 1900 | 居民 | 200 |
|  | 24 | 小李庄 | SW | 1700 | 居民 | 100 |
|  | 25 | 颜庄 | SW | 1500 | 居民 | 80 |
|  | 26 | 张庄村 | SW | 780 | 居民 | 420 |
|  | 27 | 小海岛 | SW | 840 | 居民 | 140 |
|  | 28 | 硕项村 | SE | 760 | 居民 | 140 |
|  | 29 | 惠涧村 | SE | 1900 | 居民 | 250 |
|  | 30 | 硕项小学 | SE | 1500 | 居民 | 300 |
|  | 31 | 官庄 | SW | 2900 | 居民 | 600 |
|  | 32 | 二圩村 | SW | 2100 | 居民 | 200 |
|  | 33 | 孙小圩 | SE | 1500 | 居民 | 300 |
|  | 34 | 小马场沟 | SE | 2200 | 居民 | 440 |
|  | 35 | 吴圩村 | S | 2600 | 居民 | 180 |
|  | 36 | 周圩 | SE | 2900 | 居民 | 200 |
|  | 37 | 胡场 | SW | 2950 | 居民 | 80 |
|  | 38 | 朱二圩 | S | 2900 | 居民 | 240 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 400 |
|  | 厂址周边3km范围内人口数小计 | 20250 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 公兴河 | 灌溉 | - |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/km |
|  | 1 | - | - | - | - |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游场结厂界距离/m |
|  | 1 | - | - | - | - | - |

## 2.7 相关规划

### 2.7.1 《灌南县总体规划》（2016-2030）

灌南县人民政府于2016年委托江苏省城镇与乡村规划设计院编制《灌南县城市总体规划（2016-2030）》，目前该规划已经过专家论证，目前正在报灌南县人民政府批准。

#### 2.7.1.1 总体目标

坚持“产业转型发展、城乡统筹发展、社会和谐发展、环境绿色发展”思路，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为总体要求，将灌南建成人民生活幸福、社会和谐稳定、经济充满活力、城乡协调发展、文化特色鲜明、生态环境优美、民主法制健全的生态宜居之城。

#### 2.7.1.2 县域产业总体布局

规划形成“两核、一带、五区”的产业总体布局

（1）“两核”

中心城区综合服务核：以中心城区为主要载体，大力发展现代金融商业、贸流通、信息服务外包教育培训等现代业。

产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核，以田楼—堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工人所需的生活性服务业。

（2）“一带”

S345高效产业集聚发展带：依托S345、S345，自西向东串联县域内部各乡镇是，自西向东串联县域内部各乡镇是联系中心城区和田楼—堆沟副城，通各产业园区最主要发展轴带。

（3）“五区”

现代农业示范区；生态农业示范区；稻麦农业科技展示区；工业和现代服务业集聚区；临港产业集聚区。

#### 2.7.1.3 产业体系构建

规划提出“4+2+3+3”的总体产业发展思路，构建四大主导产业、培育两大新兴产业、积极改造三大传统产业，发展壮大三大现代服务业，建设具有灌南特色的产业体系。

表2.7-1  灌南县产业发展选择

| 产业发展结构 | 细分行业 |
| --- | --- |
| 主导产业 | 精细化工、钢铁冶金、临港工业、食用菌加工 |
| 新兴产业 | 电子信息、化工新材料 |
| 传统优势产业 | 机械制造、酿酒食品、木材深加工 |
| 现代服务业 | 现代物流、电子商务、休闲旅游 |

#### 2.7.1.4 中心城市市政规划

（1）供水规划

常规水源地为北六塘河及通榆河饮用水水源保护区，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

规划应急水源为硕项湖及新沂河南偏泓，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（2）污水处理设施规划

规划扩建城东污水处理厂，位于新港大道与英雄北路交叉口的东北侧，处理规模4万立方米/日，占地面积7.7公顷；

规划扩建城西污水处理厂，位于烟台路与新海西大道交叉口的东南侧，处理规模8万立方米/日，占地面积约7.5公顷；

规划扩建化工园区污水处理厂，位于化工园区内，处理规模10万立方米/日。

规划10座乡镇污水处理厂，其中保留现状1座，为三口镇污水厂；扩建3座，为堆沟港镇、汤沟镇、田楼镇污水厂；在建6座，为百禄镇、孟兴庄镇、李集乡、新集镇、北陈集镇及张店镇污水处理厂，总规模5万立方米/日。

（3）电源规划

新建500千伏神州变作为灌南县域电源支撑，位于张店镇东部。500千伏神州变上位电源引自连云港新海发电厂及田湾核电站等。

中心城区新建宏耀热电厂，位于中心城区北侧工业区内，实现城区热电联产。

（4）气源规划

县域燃气主气源引自“西气东输”中裕高压燃气管道（灌云—灌南段）及“中俄东线”天然气。另如东LNG接收站已建成，接收进口天然气，可以作为灌南县备用气源，以保障城区燃气供应安全。另外徐圩港区规划新建（LNG）接收项目作为灌南县域辅助气源。形成多气源供气格局，提高供气可靠性。

（5）供热规划

近期以淘汰现有的分散小锅炉为重点，同时对低参数、小容量的热源点进行整合，提高全县的供热效率，中心城区集中供热率取80%。远期淘汰全部燃煤小锅炉，改善环境质量。

开展新能源供热试点，如建筑的地源热泵系统、水源热泵系统，严格执行太阳能建筑一体化热水系统要求，提高可再生能源的利用比例，减少煤炭、天然气等一次能源的消耗量。

形成以两大热电厂为主供热源，以分散式热源为补充热源的供气系统，两大热电厂供气能力规划详细如下表：

表2.7-2  灌南县热源规划一览表

| 序号 | 热电厂名称 | 供热能力（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌南宏耀环保能源有限公司（宏耀热电厂） | 2*75t/h+1*130t/h | 在建 |
| 2 | 连云港亚邦供热有限公司（亚邦热电厂） | 3*130t/h | 现状 |
| 合计 | 670 |  |

灌南县城市总体规划图见图2.7-1。

本项目在城市总体规划中为工业用地，本项目的建成有助于推进灌南县城市的发展，厂址现状用地性质为工业用地，不涉及限制和禁止建设区。

### 2.7.2 《灌南县经济开发区总体规划》

灌南县经济开发区成立于2003年5月，2005年被江苏省人民政府批准为省重点工业园。总规划面积50平方公里，现已实现16平方公里的“九通一平”。灌南县经济开发区规划环评于2007年取得连云港生态环境局（原连云港环保局）的审查意见（连环发〔2007〕33号）。

#### 2.7.2.1 规划范围

灌南县经济开发区在灌南县老城区以西5km处，北至老六塘河，东至南六塘河，西至保成大沟以西240m，南至肖八路，规划总面积16km2。

#### 2.7.2.2 功能定位

相关要求：开发区规划以一类工业为主，二类工业为辅，重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。宁连高速以西以电子、艺术品加工等一类工业为主，宁连高速以东以综合性一类、二类工业用地为主，禁止三类工业及非开发区产业定位方向的项目入区。经济开发区内的土地利用规划情况见图2.7-2。

本项目为二类工业项目，不属于禁止入区项目，亦不属于规划为主的项目。经灌南开发区管委会明确S235省道以南，佛山路以西地块规划为二类工业用地后，本项目符合开发区用地性质规划。

#### 2.7.2.3 与本项目相关的环保基础设施建设和运行情况

灌南县经济开发区已建与本项目有关的环保基础设施为灌南海西污水处理有限公司和其配套建设的污水管网。

（1）灌南海西污水处理有限公司

灌南海西污水处理有限公司位于灌南县经六路和纬一路交汇处东南角，设计规模日处理能力6.5万吨，其中，一期日处理能力2万吨，二期日处理能力2万吨，三期日处理能力2.5万吨。其中一期工程于2014年8月4日获得灌南县生态环境局（原灌南县环保局）批复（灌环审[2014]30号），2015年4月建成，2015年11月投入试生产，该项目建设情况见表2.7-3。

表2.7-3  灌南海西污水处理有限公司一期工程建设现状

| 序号 | 项目 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置 | 灌南县经六路和纬一路交汇处东南角 |
| 2 | 建设规模 | 2.0万m3/d |
| 3 | 服务范围 | 灌南县盐河以西城区片的生活污水和少量开发区的工业废水 |
| 4 | 处理工艺 | A/A/O |
| 5 | 尾水排放去向 | 经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河 |
| 6 | 尾水排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 7 | 废水接管标准 | 见本报告中章节2.4.2 |

（2）灌南海西污水处理有限公司配套污水管网

灌南海西污水处理有限公司已建配套污水管网起点为北环路与扬州路地涵交点，沿新港大道铺设、纬一路铺设，终点为灌南县海西污水处理有限公司进水井。目前，宁连高速以西（本项目所在地）尚无污水管网。

#### 2.7.2.4 园区主要存在环境问题及整改现状

根据灌南县经济开发区综合整治方案，开发区整改建议实施进度要求如下表2.7-4。

表2.7-4  灌南县经济开发区主要存在环境问题及整改现状一览表

| 序号 | 整治项目 | 存在问题 | 整改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆迁 | 区内多户居民未得到拆迁 | 完成居民拆迁 |
| 2 | 绿地规划 | 园区规划未明确绿地布局及结构 | 完善绿地规划 |
| 3 | 生态修复 | 区内河道淤塞 | 对主要河道进行清淤 |
|  |  | 河内生态修复 | 建设浮床 |
|  |  | 河道两岸环境较差 | 建设生态护坡 |
| 4 | 污水处理厂 | 无废气收集处理系统 | 新建废气收集体系 |
|  |  | 接管废水的检测因子不全面 | 增加总氮、总磷等常规指标的在线监控 |
|  |  | 雨水排口缺少监测设备 | 增加pH、COD、氨氮等常规指标的在线监控 |
|  |  | 管网铺设不到位 | 加强管网建设 |
| 5 | 集中供热及管网 | 集中供热设施未得到有效建设 | 加快集中供热设施建设 |
|  |  | 集中供热管网未得到有效建设 | 加快集中供热配套管网建设 |
| 6 | 应急体系 | 应急预案未通过评审 | 预案通过评审 |
|  |  | 未建立数字化、信息化的园区应急响应平台 | 建立应急平台 |
|  |  | 应急物资储备少 | 补充应急物资 |
| 7 | 园区环保培训 | 培训力度不够 | 组织相应培训 |
| 8 | 园区环保公共监督 | 未定期公布环境质量状况 | 期公布环境质量状况 |

### 2.7.3 生态红线区域保护规划

（1）江苏省国家级生态保护红线规划

《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）范围涵盖全省陆地1和海域2空间。全省国家级生态保护红线区域总面积为18150.34平方公里，占全省陆海统筹国土总面积的13.14%。其中陆域生态保护红线区域面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；海洋生态保护红线区域面积9676.07平方公里，占全省管辖海域面积的27.83%。本项目所在区域陆域生态保护红线区域见下表2.7-5，本项目所在区域灌南县无海洋生态保护红线区。

表2.7-5  本项目所在区域陆域生态保护红线区域（江苏省国家级生态保护红线规划）

| 地区 | 生态保护红线名称 | 类型 | 地理位置 | 区域面积（平方公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌南县 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 | 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围。 | 1.79 |
| 灌南县 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。 二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | 0.24 |
| 灌南县 | 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 3.40 |
| 灌南县 | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。 二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围绕（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326）。 | 6.84 |

与本项目最近的陆域生态保护红线区域是灌南县硕项湖饮用水水源保护区，保护区位于本项目东南侧约3200m，本项目不属于其规定的任何陆域生态保护红线区域范围内。因此，本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。

（2）《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）相符性

《江苏省生态空间管控区域规划》仍然将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区15种类型，连云港市灌南县范围内的重要生态功能保护区见表2.7-6，江苏省生态空间保护区域分布图见图2.7-3。

表2.7-6  灌南县范围内的生态红线区域地区

| 区域 | 生态空间保护区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 国家级生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 |
| 灌南县 | “幸福林海”生态公益林 | 水源涵养 | - | 东西长13.57公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡脚向南600米 | - | 8.20 | 8.20 |
|  | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | - | 0.28 | - | 0.28 |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，包括宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；包括北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸堤顶外侧至外堤脚向南600米至1600米陆域范围 |  | 15.01 | 15.01 |
|  | 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | - | 3.64 |  | 3.64 |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | - | 4.30 | 4.30 |
|  | 柴米河（灌南县）重要湿地 | 湿地生态系统保护 | - | 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 | - | 4.22 | 4.22 |
|  | 义泽河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 | - | 2.08 | 2.08 |
|  | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外 | - | 2.34 | 2.34 |
|  | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1300米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里对应的陆域范围除外，新204国道西侧至三口镇建成区陆域范围是河岸至外堤脚范围 | - | 50.95 | 50.95 |
|  | 灌河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 | - | 39.73 | 39.73 |
|  | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 长度10.2千米，西至X207东1.6千米，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 | - | 2.35 | 2.35 |
|  | 义北干渠洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚 | - | 2.48 | 2.48 |
|  | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 | 湿地生态系统保护 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） | - | 1.79 | - | 1.79 |
|  | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） | - | 6.84 | - | 6.84 |
|  | 龙沟河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5米范围 | - | 1.13 | 1.13 |
|  | 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内5米范围 | - | 0.97 | 0.97 |
|  | 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | - | 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚内5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外） | - | 0.92 | 0.92 |
|  | 灌南二郎神文化遗迹公园 | 自然与人文景观保护 | - | 西至遗迹公园西侧外沟堤顶，南至武障河坡底，东至县道X207，北至遗迹公园边界 | - | 0.08 | 0.08 |

根据《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）可知，距离本项目最近的生态红线为南六塘河清水通道维护区，南六塘河清水通道维护区位于本项目东南侧，距离约为280m，本项目不占用其规定的任何生态红线区域。

因此，本项目与《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发[2020]1号）相符。

### 2.7.4 环境功能区划

依据江苏省大气、地表水（环境）功能区划、当地的环境功能的分类原则，项目大气评价范围内的大气环境功能为二类区；区域地表水南六塘河、公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；评价工业区内声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2002）2类区，居住区声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 原有项目

### 3.1.1 原有项目概况

连云港嘉吉包装材料有限公司位于连云港灌南县经济开发区连云港路西侧，原有项目为年产200吨泡沫包装制品项目，项目于2015年9月28日取得了灌南县生态环境局（原灌南县环境保护局）下发的批复（文号：灌环审[2015]76号）。项目自建成以来企业未开展“三同时”竣工验收，目前，项目已经停产，并不再建设（弃建承诺见附件8）。

### 3.1.2 原有项目产品方案

表3.1-1  原有项目产品方案

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或线） | 产品名称 | 生产规模，t/a | 年运行时数，h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫包装制品生产线 | 泡沫包装制品 | 200 | 2400 | 弃建 |

### 3.1.3 原有项目工程内容

原有项目工程内容见表3.1-2。

3.1-2  原有项目工程内容表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 厂房 | 2栋，1层，建筑面积5500m2 |
| 辅助工程 | 其他配套设施 | 综合楼 | 1栋，2层，建筑面积560m2 |
|  |  | 附属建筑 | 建筑面积12m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 市政给水灌网 | 供水量为1355m³/a |
|  | 供电系统 | 市政供电电网 | 年用电量24万kWh |
| 环保工程 | 废气 | 多管除尘器+水膜（含碱液）除尘器+25m高排气筒、引风机、排风扇等 | 1套 |
|  | 废水 | 化粪池 | 1个 |
|  | 噪声 | 消声、减振、降噪等 | / |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 1个 |

### 3.1.4 原有项目原辅材料消耗及主要设备情况

原有项目原辅材料消耗及储运情况见表3.1-3所示。

表3.1-3  原有项目原辅材料消耗及储运情况一览表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 可发性聚苯乙烯 | 210t | 外购，汽车运输 |
| 2 | 能源消耗 | 生物质燃料 | 180t | 外购，汽车运输 |
| 3 |  | 水 | 1355m³ | 市政给水管网 |
| 4 |  | 电 | 24万kWh | 市政供电电网 |
| 5 |  | 汽油 | 100kg | 外购，汽车运输 |

项目主要设备情况详见表3.1-4所示。

表3.1-4  原有项目主要设备设施一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP发泡机 | 台 | 5 |
| 2 | EPS自动成型机 | 台 | 30 |
| 3 | 螺杆空压机 | 台 | 10 |
| 4 | 蒸汽罐 | 个 | 1 |
| 5 | 空气罐 | 个 | 4 |
| 6 | 生物质锅炉 | 台 | 1 |
| 7 | 风机 | 台 | 4 |

### 3.1.5 原有项目劳动定员及工作制度

公司原劳动定员20人，年工作300天，日工作8小时，年工作时间2400小时。

### 3.1.6 原有项目生产工艺流程及产污环节分析

图3.1-1  原有项目生产工艺流程及产污环节图

### 3.1.7 原有项目污染物产生、治理及排放情况

连云港嘉吉包装材料有限公司现有年产200吨泡沫包装制品项目已经弃建。本报告中污染物排放量介绍依据原环评报告内容。

（1）废气

该项目生产过程中产生的大气污染物主要有发泡、成型等工序产生的非甲烷总烃和锅炉烟尘废气。

①非甲烷总烃（Gu1、Gu2）

可发性聚苯乙烯预发泡珠粒在发泡、成型过程中，珠粒内含有的发泡剂（戊烷）、原材料中残存的未聚合的反应单体苯乙烯和臭气会间歇性挥发出来，从而产生异味。这些工序是在封闭的容器内进行，加热后仅有少量非甲烷总烃无组织排放。

②锅炉废气

锅炉烟尘废气采用多管除尘器+水膜（含碱液）除尘器处理后，通过烟囱引至25m高空排放。

（2）废水

原有项目废水主要为锅炉废水、生活污水，经预处理后，采用吸粪车运至污水处理厂集中处理，污水厂尾水排入灌河。

（3）噪声

原有项目主要噪声源有发泡机、自动成型机、空压机、风机等，其噪声源强范围在75~85dB（A）之间。原有项目噪声采取高噪声设备合理布局、隔声、减振和消声等降噪措施，达标排放。

（4）固废

原有项目固废包括生活垃圾、锅炉炉渣和除尘渣。均全部合理处理处置，零排放。

（5）污染物排放量汇总

原有项目污染物排放总量核算情况见表3.1-5。

表3.1-5  原有项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 类别 | 污染物 | 排放量 | 批复量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.06 | 0.06 |
|  | 氮氧化物 | 0.13 | 0.13 |
| 废水 | 废水量 | 609 | 609 |
|  | COD | 0.17 | 0.17 |
|  | 氨氮 | 0.01 | 0.01 |
| 固废 | 危险废物 | 0 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 |

### 3.1.8 厂区内现状

本项目所在厂区共有2栋厂房、1栋办公用房，本项目在南侧的厂房内进行生产，北侧厂房为菲格橱柜衣柜公司生产用房。现场照片如下图。

菲格橱柜衣柜公司生产用房（北侧厂房）

（依托的）废水处理装置照片（南侧厂房南）

（依托的）旧的1条生产线（南侧厂房内）

南侧厂房

### 3.1.9 主要环境问题及以新带老措施

（1）原有项目存在的主要环境问题

原有项目已经弃建，无遗留环境问题。

（2）拟采取的“以新带老”措施

无。

## 3.2 建设项目基本情况

项目名称：年产12000吨再生塑料技改项目；

建设单位：连云港嘉吉包装材料有限公司；

建设性质：改、扩建；

法人代表：钱昕；

建设地点：连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧；

投资总额：3000万元，项目建设资金全部为企业自筹；

占地面积：11452m2；

行业类别：C4220非金属废料和碎屑加工处理；

建设规模及内容：项目占地约11452平方米，本项目依托已建成的生产车间，购置再生颗粒生产设备，改造水处理循环池等公用工程，生产再生塑料颗粒。项目建成后，形成年产12000吨再生塑料颗粒的生产能力。

劳动定员：本项目劳动定员约10人；

工作制度：生产实行一班生产制度，每班工作8小时，年工作日为300天，全年生产2400h。

## 3.3 建设项目产品方案

（1）产品方案

表3.3-1  项目产品方案

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或线） | 产品名称 | 生产规模，t/a | 年运行时数，h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 增减量 |  |  |
| 1 | 泡沫包装制品生产线 | 泡沫包装制品 | 200 | 0 | -200 | 2400 | 弃建 |
| 2 | 废塑料回收造粒生产线 | PP塑料颗粒 | 0 | 4000 | +4000 | 2400 | 共3条生产线。2条新建，1条依旧生产线改造 |
| 3 |  | PE塑料颗粒 | 0 | 8000 | +8000 |  |  |

（2）产品清洁性介绍

本项目使用碎料薄膜作为原料再生塑料颗粒，原料、产品无毒无害，成品为颗粒状，用做塑料制品类生产企业的原料，对环境不会造成影响。

## 3.4 建设项目组成

本项目建设内容为主体、辅助、公用、仓储工程，办公生活设施，绿化及其它等。

主体工程：对现有已建的生产车间进行适应性改造，满足车间的要求，车间配备造粒机、输送机、切粒机等装置，年可回收处理废塑料（薄膜）12000吨。

公用工程：建设供配电，给排水系统。

仓储工程：原料、成品库区。

环保工程：有机废气、生产废水、生活污水处理设施等。

项目组成见下表3.4-1。

表3.4-1  项目组成

| 项目组成 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 2600m2 | 对现有厂房进行装修，满足生产车间的要求 |
| 公用工程 | 供电 | 100万kwh/a | 依托该区域内现有供电系统 |
|  | 供水 | 7540m3/a | 给水系统包括生产、生活给水系统、消防给水系统，项目用水由区域给水管网供给 |
|  | 排水 | 240m3/a | 接管进区域污水处理厂 |
| 仓储工程 | 原料库区 | 约240m2 | 位于生产车间北侧中间位置 |
|  | 成品库区 | 200m2 | 成品库区位于生产车间南侧 |
| 环保工程 | 废气治理 | “喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”处理装置1套 | G1-1加热废气、G2-1加热废气经集气罩收集后经引风机引入“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”处理后通过1根15米高排气筒高空排放。 |
|  |  | 排气筒1根 |  |
|  | 废水治理 | 化粪池1座 | 生活污水处理设施依厂区现有的化粪池，生产废水依托现有的污水处理站并对污水处理站进行改造。 |
|  |  | 污水处理站1座 |  |
|  | 一般工业废物收集暂存间 | 一般固废暂存区1处 | 一般工业废物分类收集暂存于车间固体废弃物暂存区暂存后进行相应的处理 |
|  | 危废暂存库 | 设置危废暂存库1处（面积约为10m2） | 拟建于生产车间内西北侧，采取防渗措施，危险废物先分类暂存于危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾收集点 | 垃圾收集桶若干 | - |
| 办公生活设施 | 办公 | 560m2 | - |

## 3.5 建设项目主体工程、公辅设施

本项目依托现有已建成的厂房。本项目需进行厂房的装修及设备的安装，并改造配套的储运工程、公用工程、环保工程等。

### 3.5.1 项目主体工程

项目所在厂区占地约11452平方米，本项目依托已建成的生产车间，购置再生颗粒生产设备，改造水处理循环池等公用工程，生产再生塑料颗粒。

### 3.5.2 项目公辅工程

#### 3.5.2.1 给排水

本项目用水主要为生活用水、清洗、漂洗用水、废气处理喷淋用水、循环冷却水冷补充水等。

①生活用水

本项目职工10人，项目年工作300天，不提供食宿。职工生活用水以100L/d·人计算，则生活用水量为300m3/a。

②清洗、漂洗用水

项目生产过程中清洗、漂洗工序用到新鲜水，清洗、漂洗用水循环使用，除了蒸发损耗外，产生的废水经厂区污水处理站处理后回用于生产。根据企业提供的信息估算，清洗、漂洗工艺年用水量为12000m3/a，其中有11600m3/a来自厂区污水处理站处理后的回用水，另有400m3/a直接为新鲜水。

③喷淋用水

本项目喷淋用水循环使用，循环量为20m3/h，损耗量为循环水量的10%，循环几次后的废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，喷淋用水补充水量为6000m3/a。

④水冷补充水

水冷采用新鲜自来水直接冷却，循环使用定期补充不外排。本项目产品生产水冷工序的冷却用水补充水量合计需840m3/a。

表3.5-1  项目用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 用水量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公 | 生活用水 | 300 | 新鲜水300m3/a |
| 2 | 清洗、漂洗 | 清洗、漂洗用水 | 12000 | 回用水11600m3/a，新鲜水400m3/a |
| 3 | 废气处理（喷淋） | 喷淋用水 | 6000 | 新鲜水6000m3/a |
| 4 | 水冷 | 水冷补充水 | 840 | 新鲜水840m3/a |
| 5 | 小计 | 19140 | 新鲜水7540m3/a，回用水11600m3/a |

根据表3.5-1，本项目总用水量为19140m3/a，其中新鲜水7540m3/a、回用水11600m3/a。

（2）产排水

本项目排水实行“雨（清）污分流、分质处理”的原则，排水系统划分为：雨水排水系统、污水排水系统等。本项目排水情况如下：

①生活污水

本项目生活用水量为300m3/a，产污系数以0.8计，则生活污水量为240m3/a。

②清洗废水、甩干废水

根据水平衡及物料平衡分析，本项目清洗废水产生量为7680m3/a，本项目甩干废水产生量为1920m3/a。

③喷淋废水

项目废气喷淋用水循环使用后，定期补充约为6000m3/a，喷淋废水产生量为2000m3/a。

项目废水产生量情况见表3.5-2。

表3.5-2  本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量m3/a | 处理量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公 | 生活污水 | 240 | 240 | 经化粪池预处理后近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司 |
| 2 | 清洗、漂洗 | 清洗废水 | 7680 | 7680 | 经厂区污水处理厂处理后回用于生产，不排放 |
| 3 | 甩干 | 甩干废水 | 1920 | 1920 |  |
| 4 | 废气处理（喷淋） | 喷淋废水 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 | 11840 | 11840 | - |

项目建成后，总给、排水平衡情况见图3.5-1。

图3.5-1  项目总给、排水平衡图（单位：m3/a）

#### 3.5.2.2 供热

本项目生产过程中造粒采用电加热。

#### 3.5.2.3 供电

本项目用电100万kW.h/a，由区域电网供应。

## 3.6 建设项目主要原辅料、动力、水消耗

### 3.6.1 主要原辅材料用量

表3.6-1  本项目原辅材料及能源消耗表

| 原料名称 | 规格 | 年用（消耗）量（t/a） | 输送方式 | 贮存方式 | 贮存地点 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP废塑料 | 捆包 | 4018.55 | 公路 | 储存于原料区 | 原料库 | 40 |
| PE废塑料 | 捆包 | 8038.39 | 公路 |  | 原料库 | 80 |
| 滤网 | / | 1.50 | 公路 |  | 原料库 | 0.5 |
| 新鲜水 | / | 7540 | 市政管网 | / | / | / |
| 电 | / | 100万KWh | 供电网线 | / | / | / |

### 3.6.2 主要原辅材料来源

本项目所用原料主要有PP废塑料、PE废塑料和滤网，其中PP废塑料、PE废塑料为大棚薄膜料，主要来自灌南县区域，不得购买国外进口废塑料。本项目原料属于危险固废，不含化肥包装袋，所用的PP废塑料、PE废塑料进厂之前已经过整理并打包成块状，塑料薄膜表层不沾有农药、化肥等物质，本项目对收购的原料进行严格检验，不符合要求的原料不得采购。

### 3.6.3 主要原辅材料、产品及副产品理化毒理性质

本项目涉及到的主要原辅材料、产品及副产品理化毒理性质见表3.6-2。

表3.6-2  主要原辅材料、产品及副产品理化毒理性质表

| 名称 | 化学式及分子量 | 理化性质 | 危险特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯（PP） | 一[CH2CH（CH3）]n一 | 纯品为无色、无味、无臭、半透明弹性体，化学稳定接近聚乙烯。无臭、无味固体，分子量在75000-200000之间，熔点，165-170℃，相对密度（水=1）：0.90-0.91，化学稳定接近聚乙烯，分解温度为328-410℃。 | 可燃，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 丙烯 | C3H6，42 | 分子量42.08，无色气体，熔点-191.2℃，沸点：-47.7℃，蒸气压8690mmHg/25，相对密度（水=1）0.5139；相对相对密度1.48，辛醇/水分配系数logKow=1.77，水中溶解度446mL/L，嗅阂值17.3mg/m3。 | 爆炸极限2.4～10.3%，闪点-108℃，自燃点497℃。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 聚乙烯（PE） | 一[CH2CH2]n一 | 本品为乙烯聚合物，为白色颗粒或者粉末状固体。分子量、结构性能取决于生产方法。分解温度为335-450℃。（1）高压聚乙烯：分子量为18000-25000，为白色半透明弹性体，无味，无臭和其它特殊气味。熔点100-103℃，相对密度0.918-0.930（水），不溶于水和醇。（2）低压聚乙烯：分子量在70000以上，外观与高压聚乙烯相似，奶油色。熔点132-134℃，相对密度0.954-0.960（水）。化学稳定性高于高压聚乙烯。（3）中压聚乙烯：分子量为70000-500000，熔点128-135℃，相对密度为0.960-0.968（水）。 | 可燃，受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 乙烯 | C2H4，28 | 分子量28.06，无色略带甜味不愉快的气体。熔点-169℃，沸点-103℃，密度567.37kg/m3（-103.8℃），蒸气密度0.98，溶于丙酮，乙醇，醚等。水中溶解度0℃时1体积乙烯溶于4体积水中，25℃时溶于9体积水中，或131mg/L/20℃，辛醇/水分配系数 Log Kow=1.13，嗅阈值260ppm。 | 自燃点490℃，压力下能聚合。爆炸极限2.7%～36.0%（体积），可能发生危害性聚合现象，特别是在铜等催化物质存在下。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |

### 3.6.4 项目原辅料等清洁性分析

本项目是利用废塑料薄膜，再生产塑料颗粒，产品无毒无害。项目使用的能源为电能，属于清洁能源产品，符合清洁生产的要求。

## 3.7 建设项目主要生产设备

本项目依托改造1条旧的生产线，购置2条新生产线，每条生产线设备情况见下表。

表3.7-1  主要生产设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 功率 | 数量 | 生产单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线1条（依托） |
| 上料机 | 4.5*0.6 | 3kw | 1台 | 河北保定恒昌塑机厂 |
| 粉碎机 | 800型 | 37kw | 1台 | 一用一备 | 安徽航天机械制造有限公司 |
| 粉碎机 | MF-500 | - | 1台 |  | - |
| 漂（水）槽 | 2*2*8 | - | 1个 | - |
| 漂（水）槽 | - | - | 2个 | - |
| 分离机 | 4*0.4 | 18.5kw | 1台 | 河北保定恒昌塑机厂 |
| 网带输送机 | 6*0.6 | 1.5kw | 2台 | 河北保定恒昌塑机厂 |
| 单螺杆造粒机 | 700型 | 45kw | 1台 | 安徽航天机械制造有限公司 |
| 单螺杆造粒机 | 150型 | 37kw | 1台 | 江苏徐州 |
| 螺旋输送机 | 4*0.4 | 1.5kw | 1台 | 安徽航天机械制造有限公司 |
| 螺旋输送机 | 6*0.4 | 1.5kw | 1台 | 安徽航天机械制造有限公司 |
| 切粒机 | 250型 | 3kw | 1台 | 宿迁佳慧塑料机械有限公司 |
| 成品收集槽 | 1000型 | - | 1台 | 河北保定恒昌塑机厂 |
| 230型塑料造粒生产线2条（新购置） |
| 上料机 | 800型 | 2.2kw | 2台 | 每条生产线对应1台/套设备 |
| 粉碎机 | 800型 | 22kw-4 | 2台 |  |
| 清洗线启动柜 | 整体移动料仓 | 800型 | 3kw×2 | 2套 |  |
|  | 自动松料机 | 800型 | 3kw |  |  |
|  | 自动上料机 | 500型 | 2.2kw |  |  |
|  | 强制入料机 | 800型 | 4kw |  |  |
|  | 智能控制柜 | - | - |  |  |
| 甩干机 | 377型 | 22kw-4 | 2台 |  |
| 造粒机 | 造粒机主机 | 230型 | 90kw×4 | 2套 |  |
|  | 造粒机副机 | 210型 | 37kw-4 |  |  |
|  | 主副机启动柜 | 三刀型 | - |  |  |
|  | 水环切机头 | - | 2.2kw |  |  |

## 3.8 建设项目周边环境概况、所在厂区及车间平面布置情况

### 3.8.1 项目周边环境概况

本项目位于连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧，项目地四周均为已建成的工业企业和道路。具体：东侧隔连云港路为华成包装公司；南侧为永上制衣设备公司；西侧为张庄；北侧为祥轮轴承公司。

项目周边环境概况见图3.8-1。

### 3.8.2 项目所在厂区、车间平面布置

本项目所在厂区共有2栋厂房、1栋办公用房，本项目在南侧的厂房内进行生产，北侧厂房为菲格橱柜衣柜公司生产用房。本项目所在厂区平面布置见图3.8-2。

本项目各生产设备在车间内的布置情况见图3.8-2。

## 3.9 建设项目产品生产工艺及污染物产生情况分析

### 3.9.1 建设项目产品生产原理

本项目主要是将购进的废旧塑料经人工分拣、粉碎、清洗、漂洗、甩干、拉丝切割后得到再生塑料颗粒。

### 3.9.2 建设项目生产工艺流程

#### 3.9.2.1 PP再生塑料颗粒产品生产工艺流程及产污环节

建设项目PP再生塑料颗粒产品生产工艺流程及产污环节见图3.9-1，生产工艺流程及产污环节简述如下：

（1）废塑料

废塑料主要为已整理并打包好的PP废薄膜，用来作为生产PP再生塑料的原料。

（2）（人工）拆包、分拣

废塑料经人工拆包、分拣、除杂，杂质包括标签、纸屑、铁丝以及一些其它类杂质废物。分拣后的废塑料进入下一道工序。

（人工）分拣产生杂质S1-1。

（3）上料、粉碎

将分拣出来的废塑料通过上料机送至粉碎机进料口进料。此工序在粉碎过程中有少量的粉尘废气Gu1-1产生。

（4）清洗、漂洗

将粉碎机的出料投入到漂（水）槽，加入适量的水进行搅拌清洗，由于薄膜密度较小，浮在清洗池表面，泥沙则沉入水中，废薄膜被打捞出，进入下一步工序处理。

清洗、漂洗过程漂（水）槽中产生沉渣S1-2。清洗池上层水循环使用，循环一段时间后W1-1清洗废水进厂区污水处理站处理。

（5）甩干

用分离机甩干清洗后的废薄膜，甩掉的水经导流沟流回漂（水）槽。

（6）加热拉丝

将甩干后的废塑料投加进造粒机中，进行电加热受热软化（软化温度在180℃左右，时长：40-60min），然后通过造粒机体内的挤出机将软化后的物料从模头挤出成丝。

加热拉丝过程熔化、挤出工段产生有机废气G1-1，污染物为非甲烷总烃，经收集、处理后排气筒高空排放。

（7）水冷

塑料丝在牵引机的牵引下从冷却水槽中经过，从而冷却定型。

水冷工段产生有机废气Gu1-2，污染物也为非甲烷总烃，以无组织形式直接散逸在车间内。

（8）切割成粒

将冷却定型后塑料丝切割成约0.5cm的塑料颗粒。

（9）包装

产品包装入库，等待出售。

图3.9-1  PP再生塑料颗粒生产工艺流程及产污环节图

#### 3.9.2.2 PE再生塑料颗粒产品生产工艺流程及产污环节简述：

PE再生塑料颗粒产品生产工艺流程及产污环节见图3.9-2，生产工艺流程及产污环节简述如下：

（1）废塑料

废塑料主要为已整理并打包好的PE废薄膜，用来作为生产PE再生塑料的原料。

（2）（人工）拆包、分拣

废塑料经人工拆包、分拣、除杂，杂质包括标签、纸屑、铁丝以及一些其它类杂质废物。分拣后的废塑料进入下一道工序。

（人工）分拣产生杂质S2-1。

（3）上料、粉碎

将分拣出来的废塑料通过上料机送至粉碎机进料口进料。此工序在粉碎过程中有少量的粉尘G2-1产生，无组织排放在车间内。

（4）清洗、漂洗

将上述工序的出料投入到漂（水）槽，加入适量的水进行搅拌清洗，由于薄膜密度较小，浮在清洗池表面，泥沙则沉入水中，废薄膜被打捞出，进入下一步工序处理。

清洗、漂洗过程漂（水）槽中产生沉渣S2-2。清洗池上层水循环使用，循环一段时间后W2-1清洗废水进厂区污水处理站处理。

（5）甩干

用甩干机甩干清洗后的废薄膜，甩掉的废水（W2-2）进厂区污水处理站处理。

（6）加热拉丝、切粒

将甩干后的废塑料投加进造粒机中，进行电加热受热软化（软化温度在180℃左右，时长：40-60min），然后通过造粒机体内的挤出机将软化后的物料从模头挤出成丝，造粒机自带切割功能，将挤出丝直接切割成粒。

加热拉丝过程熔化、挤出工段产生有机废气G2-1，污染物为非甲烷总烃，经收集、处理后排气筒高空排放。

（7）水冷

造粒机出来的粒子进冷却水槽冷却成型。

水冷工段产生有机废气Gu2-2，污染物也为非甲烷总烃，以无组织形式直接散逸在车间内。

（8）自然风干

冷却成型后塑料颗粒自然风干。

（9）包装

产品包装入库，等待出售。

另，本项目员工生活、办公产生生活污水、生活垃圾；废气处理后产生废活性炭、喷淋废水。

图3.9-2  PE再生塑料颗粒生产工艺流程及产污环节图

项目污染环节一览表：

表3.9-1  污染工序一览表

| 污染源分类 | 污染来源 | 编号及名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 上料、粉碎 | Gu1-1粉尘废气 | 颗粒物 |
|  | 加热拉丝 | G1-1加热废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 水冷 | Gu1-2冷却废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 上料、粉碎 | Gu2-1粉尘废气 | 颗粒物 |
|  | 加热拉丝、切粒 | G2-1加热废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 水冷 | Gu2-2冷却废气 | 非甲烷总烃 |
| 废水 | 清洗、漂洗 | W1-1清洗废水 | pH、CODCr、SS |
|  | 甩干 | W1-2甩干废水 | pH、CODCr、SS |
|  | 清洗、漂洗 | W2-1清洗废水 | pH、CODCr、SS |
|  | 甩干 | W2-2甩干废水 | pH、CODCr、SS |
|  | 员工生活、办公 | 生活污水 | pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、TN |
|  | 废气处理（水喷淋） | 喷淋废水 | pH、CODCr、SS |
| 噪声 | 生产设备运行 | 生产设备噪声 | Leq（A） |
| 固体废物 | 人工分拣 | S1-1、S2-1杂质 | 标签、纸屑、铁丝等 |
|  | 清洗、漂洗 | S1-2、S2-2沉渣 | 泥沙等 |
|  | 切粒 | S2-2废滤网 | 废滤网 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 活性炭、有机物质等 |
|  | 污水站 | 污水站底泥 | 泥沙等 |
|  | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 纸屑、果皮等 |

### 3.9.3 建设项目工艺物料平衡分析

#### 3.9.3.1 PP再生塑料颗粒产品生产物料平衡分析

（1）总物料平衡

PP再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡见图3.9-3，物料平衡情况表3.9-2。

表3.9-2  PP再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡情况表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 废塑料 | 4018.55 | 产品 | PP再生塑料颗粒 | 4000 |
| 新鲜水 | 4000 | 废气 | Gu1-1粉尘 | 0.07 |
|  |  |  | G1-1加热废气 | 1.40 |
|  |  |  | Gu1-2冷却废气 | 0.08 |
|  |  |  | 水（损耗）蒸气 | 800 |
|  |  | 废水 | W1-1清洗废水 | 2560 |
|  |  |  | W1-2甩干废水 | 640 |
|  |  | 固废 | S1-1杂质 | 13 |
|  |  |  | S1-2沉渣 | 4 |
| 合计 | 8018.55 | 合计 | 8018.55 |

图3.9-3  PP再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡图（t/a）

（2）水平衡

PP再生塑料颗粒产品生产工艺水平衡见图3.9-4，水平衡情况表3.9-3。

表3.9-3  PP再生塑料颗粒产品水平衡情况表（m3/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 废塑料含水 | 0 | 产品 | PP再生塑料颗粒含水 | 0 |
| 新鲜水 | 4000 | 废气 | Gu1-1粉尘含水 | 0 |
|  |  |  | G1-1加热废气含水 | 0 |
|  |  |  | Gu1-2冷却废气含水 | 0 |
|  |  |  | 水（损耗）蒸气 | 800 |
|  |  | 废水 | W1-1清洗废水 | 2560 |
|  |  |  | W1-2甩干废水 | 640 |
|  |  | 固废 | S1-1杂质含水 | 0 |
|  |  |  | S1-2沉渣含水 | 0 |
| 合计 | 4000 | 合计 | 4000 |

图3.9-4  PP再生塑料颗粒产品水平衡图（m3/a）

#### 3.9.3.2 PE再生塑料颗粒产品生产物料平衡分析

（1）总物料平衡

PE再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡见图3.9-5，物料平衡情况表3.9-4。

表3.9-4  PE再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡情况表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 废塑料 | 8038.39 | 产品 | PP再生塑料颗粒 | 8000 |
| 新鲜水 | 8000 | 废气 | Gu2-1粉尘 | 0.13 |
| 滤网 | 1.50 |  | G2-1加热废气 | 2.80 |
|  |  |  | Gu2-2冷却废气 | 0.16 |
|  |  |  | 水（损耗）蒸气 | 1600 |
|  |  | 废水 | W2-1清洗废水 | 5120 |
|  |  |  | W2-2甩干废水 | 1280 |
|  |  | 固废 | S2-1杂质 | 27 |
|  |  |  | S2-2沉渣 | 8 |
|  |  |  | S2-3废虑网 | 1.80 |
| 合计 | 16039.89 | 合计 | 16039.89 |

图3.9-5  PE再生塑料颗粒产品生产工艺物料平衡图（t/a）

（2）水平衡

PE再生塑料颗粒产品生产工艺水平衡见图3.9-6，水平衡情况表3.9-5。

表3.9-5  PE再生塑料颗粒产品水平衡情况表（m3/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 废塑料含水 | 0 | 产品 | PP再生塑料颗粒含水 | 0 |
| 新鲜水 | 8000 | 废气 | Gu2-1粉尘含水 | 0 |
|  |  |  | G2-1加热废气含水 | 0 |
|  |  |  | Gu2-2冷却废气含水 | 0 |
|  |  |  | 水（损耗）蒸气 | 1600 |
|  |  | 废水 | W2-1清洗废水 | 5120 |
|  |  |  | W2-2甩干废水 | 1280 |
|  |  | 固废 | S2-1杂质含水 | 0 |
|  |  |  | S2-2沉渣含水 | 0 |
|  |  |  | S2-3废虑网含水 | 0 |
| 合计 | 8000 | 合计 | 8000 |

图3.9-6  PE再生塑料颗粒产品生产工艺水平衡图（m3/a）

## 3.10 建设项目施工期污染源强核算

本项目在已建成的厂房内投产，施工期主要为厂房的简单装修和设备安装。

### 3.10.1 废气污染源强核算

油漆废气主要来自于装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，这里仅对油漆废气作一般性估算。

油漆的成分比较复杂，随不同的种类和厂家而不同。油漆的主要成分一般包括如下五部分：

A 油料：包括干性油和半干性油，是主要成膜物质之一。

B 树脂：包括天然树脂和人造树脂，也是主要成膜物质的一部分。

C 颜料：包括着色颜料、体质颜料和防锈颜料，具体品种相当繁多，为次要成膜物质。

D 稀料：包括溶剂和稀释剂，用来溶解上述物质和调剂稠度，为辅助成膜物质。

E 辅料：包括催干剂、固化剂、增塑剂、防潮剂。也属于辅助成膜物质。

涂刷后，油漆中油料、树脂、颜料和辅料等常温下在被涂刷物表面形成漆膜，不挥发，绝大部分稀释剂和有机溶剂都是要逐步挥发出来。按最不利情况分析，所有的有机溶剂和稀释剂（如香蕉水）均在涂漆后全部挥发出来产生油漆废气，因此油漆废气主要有两部分构成：一是油漆本身所含的有机溶剂挥发所产生的，现在推行使用水性油漆，溶剂主要为水，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。

### 3.10.2 废水污染源强核算

施工期废水主要为装修工人的生活污水，施工单位不同时进入现场，而是根据工期安排，分批入驻工地，高峰期施工人员及工地管理人员按每天10人次计，施工期限约为3个月。施工期间，工地不设住宿、食堂，工人在外面的快餐店就餐。

工地生活用水按50L/人次·d，用水量为0.5m3/d，即施工期最大用水量为45m3；排水系数取0.80，则施工期生活污水产生量为0.4m3/d，即施工期最大排水量为36m3。

### 3.10.3 噪声污染源强核算

施工期噪声主要来源于各种建设机械噪声和运输车辆产生的噪声，其声级值见下表。

表3.10-1  施工期主要噪声源及其强度

| 序号 | 施工阶段 | 声源 | 声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修与安装阶段 | 手工钻 | 75~85 |
| 2 |  | 木工圆盘锯 | 90~100 |
| 3 |  | 云石机 | 100~110 |
| 4 |  | 角向磨光机 | 100~110 |
| 5 | 运输阶段 | 运输车辆 | 75~80 |

### 3.10.4 固废污染源强核算

项目施工装修期间会产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾等。

A 建筑垃圾主要包括混凝土废料、砂石、碎砖、废木料（木屑）、废金属、废抹布、废包装材料（含废油漆桶）等。根据类比分析，本项目施工期间建筑垃圾产生总量约为0.5t/100m2，按照本项目拟装修的建筑面积2000m2，则装修垃圾产生总量约为10t。

B 高峰时施工人员及工地管理人员约10人次，工地的生活垃圾按0.5kg/人次·d，施工期限约为3个月。则施工期生活垃圾产生量为5kg/d，即450kg。

## 3.11 建设项目营运期污染源强核算

### 3.11.1 废气污染源强核算

本项目废气主要为生产工艺废气。

本项目生产过程工艺废气有Gu1-1粉尘废气、G1-1加热废气、Gu1-2冷却废气、Gu2-1粉尘废气、G2-1加热废气、Gu2-2冷却废气，其中Gu1-1粉尘废气、Gu2-1粉尘废气中污染物为颗粒物，G1-1加热废气、Gu1-2冷却废气、G2-1加热废气、Gu2-2冷却废气中污染物均为非甲烷总烃。

（1）加热废气（G1-1、G2-1）

本项目原料主要为PP、PE塑料薄膜，PP、PE在拉丝加热过程中，PP分解温度为328-410℃，PE的分解温度为335-450℃，造粒机机器温度分别控制均在180℃左右，远远低于各自的分解温度，原则上PP、PE均不分解，因局部过热和原料中残存少量未聚合的单体，生产过程中会有少量单体挥发至空气中，主要为丙烯、乙烯，污染物以非甲烷总烃计。

根据《空气污染物排放标准和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，有机废气（以非甲烷总烃计）排放系数为0.35kg/t-原料。非甲烷总烃产生及排放情况见表3.11-1。

（2）冷却废气（Gu1-2、Gu2-2）

本项目参考注塑类项目，Gu1-2冷却废气、Gu2-2冷却废气中污染物的产生量分别为相应工序塑料用量的0.02‰，则Gu1-2冷却废气中非甲烷总烃产生量为0.08t/a，产生速率为0.0400kg/h；则Gu2-2冷却废气中非甲烷总烃产生量为0.16t/a，产生速率为0.0800kg/h。

（3）粉尘废气（Gu1-1、Gu2-1）

根据企业提供的信息，本项目粉碎工序Gu1-1粉尘废气中经设备自带的布袋除尘装置处理后无组织排放在车间内，颗粒物排放量为0.07t/a；Gu2-1粉尘废气中经设备自带的布袋除尘装置处理后无组织排放在车间内，颗粒物排放量为0.13t/a。

本项目有组织废气产生情况见表3.11-1，有组织废气排放强度、排放方式、治理措施及治理措施参数情况一览表3.11-2。

未被捕集到的废气及Gu1-1粉尘废气、Gu2-1粉尘废气、Gu1-2冷却废气、Gu2-2冷却废气中污染物则以无组织形式排放于车间内。无组织废气产生及排放情况见表3.11-3。

表3.11-1  本项目有组织废气产生情况表

| 废气来源 | 编号 | 污染物 | 产生量t/a | 收集效率 | 无组织产生量 | 有组织产生量 | 废气量m3/h | 产生时间h/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP再生塑料颗粒生产 | 加热拉丝 | G1-1加热废气 | 非甲烷总烃 | 1.40 | 90% | 0.14 | 1.26 | 10000 | 2000 | 0.63 | 63.00 | 生产车间内 |
| PE再生塑料颗粒生产 | 加热拉丝、切粒 | G2-1加热废气 | 非甲烷总烃 | 2.80 | 90% | 0.28 | 2.52 | 10000 | 2000 | 1.26 | 126.00 |  |

表3.11-2  本项目有组织废气排放强度、排放方式、治理措施及措施参数情况一览表

| 废气种类 | 废气编号 | 污染因子 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 治理措施 | 总去除率% | 排放情况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排气量m3/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 直径m | 温度℃ | 编号 |
| 加热废气 | G1-1 | 非甲烷总烃 | 1.26 | 0.63 | 63.00 | 集气罩收集后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理 | 90% | 20000 | 0.378 | 9.45 | 0.1890 | 60 | 10 | 15 | 0.6 | 25 | DA001 |
| 加热废气 | G2-1 | 非甲烷总烃 | 2.52 | 1.26 | 126.00 |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.11-3  本项目无组织废气产生、排放情况表

| 污染源位置 | 来源 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源初始排放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | Gu1-1粉尘废气 | 颗粒物 | 0.07 | 0.07 | 0.0350 | 2000 | 70 | 18 | 8 |
|  | Gu2-1粉尘废气 | 颗粒物 | 0.13 | 0.13 | 0.0650 | 2000 |  |  |  |
|  | 未收集的G1-1加热废气 | 非甲烷总烃 | 0.14 | 0.14 | 0.0700 | 2000 |  |  |  |
|  | 未收集的G2-1加热废气 | 非甲烷总烃 | 0.28 | 0.28 | 0.1400 | 2000 |  |  |  |
|  | Gu1-2冷却废气 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 0.08 | 0.0400 | 2000 |  |  |  |
|  | Gu2-2冷却废气 | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.16 | 0.0800 | 2000 |  |  |  |
| 合计 | 颗粒物 | 0.20 | 0.20 | 0.1000 | 2000 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 0.66 | 0.3300 | 2000 |  |  |  |

### 3.11.2 废水污染源强核算

（1）正常工况废水污染源强

本项目排水实行雨（清）污分流、分质处理的原则。

本项目废水主要为生活污水、清洗废水、甩干废水、废气处理喷淋废水。

①生活污水

本项目生活用水量为300m3/a，产污系数以0.8计，则生活污水量为240m3/a。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD 500mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。生活污水进厂区化粪池处理，达到灌南海西污水处理有限公司接管标准，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。

②清洗废水、甩干废水

本项目清洗废水产生量为7680m3/a，污染物及浓度为COD 200mg/L、SS 500mg/L。

本项目甩干废水产生量为1920m3/a，污染物及浓度为COD 100mg/L、SS 100mg/L。

③喷淋废水

项目废气喷淋用水循环使用后，定期补充约为6000m3/a，除了循环过程损耗外，喷淋废水产生量为2000m3/a，污染物及浓度为COD 300mg/L、SS 150mg/L。

项目废水产生源强、废水污染物排放情况见表3.11-5。

（2）废水事故排放污染源源强

根据分析可见，本项目废水主要为生活污水、清洗废水、甩干废水、喷淋废水，生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。

表3.11-5  项目废水产生及排放情况一览表

| 类别及编号 | 产生量 m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 处理措施 | 排放量m3/a | 污染物排放量 | 接管标准浓度限值，mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度，mg/L | 产生量，t/a |  |  | 浓度，mg/L | 排放量，t/a |  |  |
| 生活污水 | 240 | pH，无量纲 | 6～9 | 化粪池 | 240 | 6～9 | 6～9 | 近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司 |
|  |  | COD | 500 | 0.1200 |  |  | 400 | 0.0960 | 400 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.0840 |  |  | 250 | 0.0600 | 250 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.0084 |  |  | 35 | 0.0084 | 40.5 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0010 |  |  | 4 | 0.0010 | 4 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.0144 |  |  | 60 | 0.0144 | 70 |  |
| 清洗废水 | 7680 | pH，无量纲 | 6～9 | 格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池 | 0 | - | - | 回用不排放 |
|  |  | COD | 200 | 1.5360 |  |  | - | - | - |  |
|  |  | SS | 500 | 3.8400 |  |  | - | - | - |  |
| 甩干废水 | 1920 | pH，无量纲 | 6～9 |  | 0 | - | - |  |
|  |  | COD | 100 | 0.1920 |  |  | - | - | - |  |
|  |  | SS | 100 | 0.1920 |  |  | - | - | - |  |
| 喷淋废水 | 2000 | pH，无量纲 | 6～9 |  | 0 | - | - |  |
|  |  | COD | 300 | 0.6000 |  |  | - | - | - |  |
|  |  | SS | 150 | 0.3000 |  |  | - | - | - |  |
| 综合废水 | 11840 | pH，无量纲 | 6～9 | - | 240 | 6～9 | 6～9 | 近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司 |
|  |  | COD | 206.76 | 2.4480 |  |  | 400 | 0.0960 | 400 |  |
|  |  | SS | 372.97 | 4.4160 |  |  | 250 | 0.0600 | 250 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.71 | 0.0084 |  |  | 35 | 0.0084 | 40.5 |  |
|  |  | TP | 0.08 | 0.0010 |  |  | 4 | 0.0010 | 4 |  |
|  |  | TN | 1.22 | 0.0144 |  |  | 60 | 0.0144 | 70 |  |

### 3.11.3 噪声污染源强核算

本项目建成后，主要噪声源为生产过程中的造粒机、切粒机、分离机、粉碎机、上料机、甩干机等，噪声源强在80~85dB（A），噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表见表3.11-6。

表3.11-6  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 数量（台/套） | 距离厂界m | 生源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 噪声值/dB（A） | 工艺 | 降噪措施 | 噪声值/dB（A） |  |
| 产品生产线 | / | 造粒机 | 4 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 85 | / | 隔声、减振、安装消声器 | 60 | 2000 |
|  | / | 切粒机 | 1 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
|  | / | 分离机 | 1 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
|  | / | 粉碎机 | 3 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 85 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
|  | / | 上料机 | 5 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
|  | / | 甩干机 | 2 | 45 | 10 | 15 | 65 | 频发 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |

### 3.11.4 固废污染源强核算

本项目产生的固体废弃物为杂质（S1-1、S2-1）、沉渣（S1-2、S2-2）、废滤网（S2-3）、废活性炭、污水站底泥及生活垃圾。

①杂质（S1-1、S2-1）

根据工艺流程和物料平衡分析，本项目人工分拣产生固废杂质（S1-1、S2-1）40t/a，由于进厂废塑料为已经整理打包好的大薄膜，分拣出来的杂质主要为杂质包括标签、纸屑、捆扎用的铁丝以及一些其它类杂质废物，属于一般工业固废，可出售综合利用。

②沉渣（S1-2、S2-2）

本项目水槽使用一段时间后，会产生一定量的沉渣，根据类比估算，沉渣的产生量约12t/a，属于一般工业固废，可委托环卫部门清运后统一处理。

③废滤网（S2-3）

根据物料衡算，本项目废滤网产生量为1.80t/a，属于危险固废，须委托专业资质单位进行处理。

④废活性炭

本项目非甲烷总烃处理削减量为3.402t/a，其中活性炭吸附去除效率为20%，则活性炭吸附废气污染物量为0.6804t/a。活性炭吸附量按照1吨活性炭吸附0.35吨污染物计算，废活性炭的量包括吸附的污染物的量，则废活性炭共产生约2.63t/a。废活性炭属于危险固废，须委托专业资质单位进行处理。

⑤污水站底泥

根据类比估算，本项目污水站底泥产生量为20t/a，属于一般工业固废，可委托环卫部门清运后统一处理。

⑥生活垃圾

本项目新增员工10人，平均每人产生生活垃圾按1kg/人·d计，生活垃圾产生量约3t/a，全部送城市生活垃圾处理厂处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表3.11-7；项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表见表3.11-8；项目营运期危险废物分析结果汇总见表3.11-9。

表3.11-7  建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 杂质 | 人工分拣 | 固态 | 标签、纸屑、铁丝等 | 40 | ( |  | 《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 沉渣 | 清洗、漂洗 | 固态 | 泥沙等 | 12 | ( |  |  |
| 3 | 废滤网 | 切粒 | 固态 | 滤网、废塑料等 | 1.80 | ( |  |  |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 固废 | 活性炭、有机物质等 | 2.63 | ( |  |  |
| 5 | 污水站底泥 | 污水站 | 固废 | PP、PE、泥沙等 | 20 | ( |  |  |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活、办公 | 固态 | 纸屑、果皮等 | 3 | ( |  |  |
| 合计 | 79.43 |  |  |  |

表3.11-8  项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 一般工业固体废物 | 人工分拣 | 固态 | 标签、纸屑、铁丝等 | / | / | 工业垃圾 | 86 | 40 |
| 2 | 沉渣 |  | 清洗、漂洗 | 固态 | 泥沙等 | / | / | 工业垃圾 | 86 | 12 |
| 3 | 污水站底泥 |  | 污水站 | 固态 | 泥沙等 | / | / | 工业垃圾 | 86 | 20 |
| 合计 | 72 |

表3.11-9  项目营运期危险固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 属性 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤网 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 1.80 | 造粒机，切粒 | 固 | 滤网、废塑料等 | 危险废物 | 2-3天 | T/In | 作为危险废物交由有资质的单位收运处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 2.63 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 | 危险废物 | 3个月 | T/In |  |
| 合计 | 4.43 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.11-10  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 人工分拣 | / | 杂质 | 一般工业固体 | 物料平衡 | 40 | / | 40 | 出售给物资回收公司进行综合利用 |
| 清洗、漂洗 | 水槽 | 沉渣 |  | 类比 | 12 | / | 12 | 委托环卫部门清运处理 |
| 污水站 | 污水站 | 污水站底泥 |  | 类比 | 20 | / | 20 | 委托环卫部门清运处理 |
| 切粒 | 造粒机 | 废滤网 | 危险固废 | 物料平衡 | 1.80 | / | 1.80 | 作为危险废物交由有资质的单位收运处置 |
| 废气处理 | 废气处理装置 | 废活性炭 |  | 物料衡算 | 2.63 | / | 2.63 |  |
| 职工生活、办公 | / | 生活垃圾 | 一般城市垃圾 | 产污系数 | 3 | / | 3 | 委托环卫部门清运处理 |

### 3.11.5 事故排放情况

非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目的非正常工况排放可分为废气非正常排放和废水非正常排放，本项目针对废水非正常排放设有事故池，当废水治理设施发生故障时，可将废水暂时存入事故池，待治理设施恢复正常后再进行处理，不会对外环境造成危害。因此，本报告重点对废气的非正常排放情况进行分析，并给出废气非正常排放源强。

（1）废气治理设施故障

本项目生产中产生的所有工艺废气收集经分质处理后达标排放。一旦废气捕集装置和处理装置出现故障，未经处理的工艺废气将直接散逸于大气环境，对环境造成不利影响。

（2）生产装置出现故障

此类工况出现的原因主要有：工艺参数控制不严格、物料搅拌不均匀、冷却系统效率下降等。生产装置出现故障时会导致废气量的大量增加，最终导致产品得率的降低，甚至导致更大的风险事故发生。此类工况出现概率及产生源强难以统计，主要防治手段为加强生产管理。

（3）开停车工况

本项目生产的开停车过程为正常生产过程环节之一，污染物产生及排放情况与工程分析中核算结果相同。

本项目按废气处理措施处理效率为0的最不利条件考虑，非正常排放情况见表3.11-11。

表3.11-11  非正常排放源强

| 故障类型及排气筒编号 | 污染物名称 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理装置故障，排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 189.00 | 1.89 | 30min |

## 3.12 风险识别

环境风险因素识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标，其中生产设施风险因素识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险因素识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

### 3.12.1 风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 3.12.2 风险识别范围和类型

#### 3.12.2.1 风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）本项目生产设施风险识别范围指本项目厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有生产装置区、“三废”处理设施等。

（2）物质危险性识别范围包括：项目使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

#### 3.12.2.2 风险识别类型

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

### 3.12.3 风险识别内容

#### 3.12.3.1 物质危险性识别

根据本项目主要生产原料理化性质表3.6-5，参照《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术 导则》附录B）、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-85）等资料，对该公司所涉及的主要化学物质进行物质风险识别，筛选出本次环境风险的评价因子。

物质危险性判定标准见3.12-1，物质化学急性毒性判定见3.12-2，公司主要存储品种的危险、有害因素辨识情况汇总于3.12-3。

表3.12-1  物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）（mg/kg） | LC50（小鼠吸入、4小时）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表3.12-2  化学物质急性毒性分级

| 毒性级别 | （大鼠经口）LD50/（mg/kg） | 6只大鼠吸入4h死亡2-4只的含量LC50/（mg/kg） | 兔除皮时LD50/（mg/kg） | 对人可能致死量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （g/kg） | 总量/g（60kg体重） |
| 剧毒 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜0.05 | ＜0.1 |
| 高毒 | 1-50 | 10-100 | 5- | 0.05- | 3 |
| 中等毒 | 50-500 | 100-1000 | 44- | 0.5- | 30 |
| 低毒 | 500-5000 | 1000-10000 | 350- | 5- | 250 |
| 微毒 | 5000-15000 | 10000-100000 | 2180- | 15- | 1000- |
| 基本无毒 | 15000以上 | 100000以上 | — | — | — |

表3.12-3  项目主要存储品种危险、有害因素辨识汇总表

| 序号 | 物质名称 | 状态 | 比重 | 闪点（℃） | 熔点凝点（℃） | 沸点（℃） | 判别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压聚丙烯 | 固体 | 0.90-0.91 | / | 165-170 | / | 可燃物质 |
| 2 | 高压聚乙烯 | 固体 | 0.918-0.93 | / | 100-103 | 2327 | 可燃物质 |

#### 3.12.3.2 生产过程潜在风险识别

（1）生产装置区

生产区主要由上料机、粉碎机、分离机、甩干机、造粒机等组成的生产系统，共有3条生产线，项目所用原料及产品均为固体，正常情况下不产生有毒有害物质，但PP、PE塑料薄膜原料均为可燃物质，遇明火即可能会引起火灾，从而存在火灾燃烧引起的次生/伴生环境污染的风险。因此，本项目存在继发事故的可能，可能引发突发性事故。

生产过程中各单元的主要危险、有害性分析详见表3.4-1。

表3.4-1  生产过程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库区 | PP、PE等原料、产品 | / | 火灾 | 火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放进入大气；消防废水污染地表水体 | 见2.6.2节 |
| 2 | 车间生产区 |  | / | 火灾 |  |  |
| 3 | 成品库区 |  | / | 火灾 |  |  |

（2）储运设施

本项目所有厂房内设置1个危险暂存库、1个原料库区、1个成品库区。危险废物在存放过程中应严格按照危废属性要求并分类存放，防止不同属性物质混合发生反应引发物料泄漏、火灾爆炸事故次生环境污染等。

异常情况下发生环境污染事故的可能途径为储存物料遇明火可产生火灾事故造成次生/伴生污染物进入大气或水体。

经分析储运设施可能发生的潜在突发环境事件类型见表3.4-2。

表3.4-2  储运设施环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废活性炭、废滤网 | 废活性炭、废滤网等 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染或废液进入雨水管网造成水体污染以及泄漏造成的土壤及地下水污染 | 火灾爆炸事故： 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 泄漏事故： 可能影响厂内土壤 浮油进入雨水管网可能造成水体污染 |

（3）环保工程

环保工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放。本项目废气通过“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化装置”处废气处理系统排放，有火灾、泄漏中毒的潜在风险。厂区产生的废水，有泄漏中毒、污染地表水体、地下水体的潜在风险。

### 3.12.4危险物质及工艺系统危险性分级（P）

本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存量及临界量见表3.12.4-1中。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

式中：

q1，q2…qn为每一种危险物品的现存量。

Q1，Q2…Qn对应危险物品的临界量。

对照《导则》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关内容，确认本项目各原辅材料、产品及中间产物临界量对比情况见表3.13-6。

表3.12-6  本项目Q值确定表

| 物质名称 | 临界量Qt | 存在量q，t | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压聚丙烯 | 200 | 40 | 0.20 | / |
| 高压聚乙烯 | 200 | 80 | 0.40 | / |
| 合计 | / | 0.60 | / |

根据上表，本项目Q值属于Q＜1范围内，因此，可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ。

### 3.12.5 评价等级和范围的确定

#### 3.12.5.1 评价等级

按照《导则》规定，本次环境风险评价的工作等级定为简单分析。等级判定依据见表2.5-5。

#### 3.12.5.2 评价范围及保护目标

根据本项目的特征，风险识别范围定为本项目涉及原料、辅料和产品及三废等物品、生产系统及储运系统。根据导则，本项目风险评价范围界定为以厂址为源点，半径3km的范围内。

评价范围内的居民等保护目标分布情况见图2.6-1及表2.6-5。

## 3.13 建设项目污染物排放“三本帐”

根据项目情况，本项目污染物产、排情况见表3.13-1。

表3.13-1  本项目污染物产、排情况表（t/a）

| 污染物 | 本项目 | 排入外环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0.1200 | 0.0240 | 0.0960 | 0.0120 |
|  | SS | 0.0840 | 0.0240 | 0.0600 | 0.0024 |
|  | NH3-N | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0.0012 |
|  | TP | 0.0010 | 0 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | TN | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0036 |
| 废水 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 3.78 | 3.402 | 0.378 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.66 | 0 | 0.66 |
|  |  | 颗粒物 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 固废 | 危险固废 | 4.43 | 4.43 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 72 | 72 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

本项目建成后，全厂污染物排放“三本帐”见表3.13-2。

表3.13-2  全厂污染物“三本帐”（t/a）

| 污染物 | 原有项目 | 以新带老削减量 | 本项目 | 排入外环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 609 | 609 | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0.17 | 0.17 | 0.1200 | 0.0240 | 0.0960 | 0.0120 |
|  | SS | - | - | 0.0840 | 0.0240 | 0.0600 | 0.0024 |
|  | NH3-N | 0.01 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0.0012 |
|  | TP | - | - | 0.0010 | 0 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | TN | - | - | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0036 |
| 废水 | 二氧化硫 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | - | - | 3.78 | 3.402 | 0.378 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | - | - | 0.66 | 0 | 0.66 |
|  |  | 颗粒物 | - | - | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 固废 | 危险固废 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

灌南县位于江苏省北部滨海城市连云港市的南翼，地处东经119°07′至119°48′、北纬33°59′至34°27′之间。东濒黄海，四市交界，西接宿迁的沭阳，南邻淮安的涟水，东与盐城、响水相连接。县境最大直线距离东西长71公里，南北宽30公里。全县面积1041平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。

灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻；北侧是武障河、大圈乡，与老城区相隔约5公里，地理位置优越。306省道、宁连高速公路穿越该区，对外联系非常便捷；306省道是开发区东西向联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路，交通优势明显。

本项目选址于灌南县经济开发区，项目地理位置详见图4.1-1。

### 4.1.2 地形、地质、地貌

灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平原地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。

### 4.1.3 气候、气象

灌南县地处暖温带和北亚热带过渡的湿润地区、属暖湿季风气候、四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛、气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。常年主导风向为东北及东南风，雨量充沛，降雨主要集中在每年的7～8月份。主要气候数据详见表4.1-1。

表4.1-1  主要气候数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | ℃ | 13.8 | / |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 | 2000.6.4 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 | 1997.12.13 |
| 4 | 年平均降雨量 | mm | 922.3 | / |
| 5 | 全年主导风向 | — | NE | / |
| 6 | 年平均风速 | m/s | 3.1 | / |
| 7 | 年平均日照 | h | 2409.4 | / |
| 8 | 年平均气压 | Mmhg | 1016.4 | / |

### 4.1.4 水文、水系

灌南县境内河流属淮河流域沂沭泗水系。新沂河横卧境北，灌河及其它干河横穿东西，盐河纵贯南北，大小河沟密布似网，水系非常发达。本项目周边水系主要有南六塘河、公兴河，见图4.1-2。

老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13千米。河底高程-0.5～-1.5米，河底宽11～15米，边坡1：3。流域面积90.2平方千米。

南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4 千米。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5千米。河底高程2.5～-2.0米，河底宽25～74米，边坡1：3。流域面积957.5平方千米。

公兴河位于淮安市涟水、连云港市灌南两县境内，南起涟水县朱码镇张杨庄，北至灌南境内肖大桥西入南六塘河，全长28.25公里。其中灌南境内河长约4.76公里，汇水面积7.3平方公里，是该地区引水灌溉、排水的骨干河道之一。

### 4.1.5 生态环境

（1）陆地生态

灌南县城区和灌南县经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。区域内已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

灌南县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已经受到不同程度的影响。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

### 4.2.1 大气环境质量现状监测

#### 4.2.1.1 大气环境质量现状达标情况判断

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），规划所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。

本项目评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市环境监测站发布的2019年监测数据进行区域达标评价，根据2019年1月1日至2019年12月31日监测数据，规划区域各评价因子现状如下表所示。

表4.2-1  2019年连云港市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/µg/m3 | 现状浓度/µg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 60 | 13 | 21.7 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数 | 150 | 31 | 20.7 |  |
| NO2 | 年平均浓度 | 40 | 30 | 75.0 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数 | 80 | 64 | 80.0 |  |
| PM10 | 年平均浓度 | 70 | 70 | 100.0 | 不达标 |
|  | 日平均第95百分位数 | 150 | 155 | 103.3 |  |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 42 | 120.0 | 不达标 |
|  | 日平均第95百分位数 | 75 | 104 | 138.7 |  |
| CO* | 日平均第95百分位数 | 4.0 | 1.5 | 37.5 | 达标 |
| O3 | 最大8h平均浓度第90百分位数 | 160 | 166 | 103.8 | 不达标 |

*：CO单位为mg/m3。

经判定，规划所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5和O3。

为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。

《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下：

（一）燃煤污染治理

1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。

2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。

3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。

4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。

（二）机动车污染治理

1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。

2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。

3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。

4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。

5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。

6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。

7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。

（三）工业污染治理

1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。

2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。

3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。

4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。

（四）扬尘污染治理

1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。

2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。

3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。

4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。

5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。

6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局）

（五）城市综合污染治理

1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。

2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。

3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。

通过采取以上措施后，规划所在区域环境质量可以得到进一步改善。

此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，规划实施后不会改变大气环境功能类别。

#### 4.2.1.2 基本污染物环境质量现状

（1）数据来源

根据连云港市环境监测站发布的2019年监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。

（2）环境空气质量现状监测结果

基本污染物环境质量现状监测结果见表4.2-2。

表4.2-2  基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/µg/m3 | 现状浓度/µg/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 60 | 13 | 21.7 | 0.00 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数 | 150 | 31 | 20.7 | 0.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 40 | 30 | 75.0 | 0.00 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数 | 80 | 64 | 80.0 | 0.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 70 | 70 | 100.0 | 0.00 | 达标 |
|  | 日平均第95百分位数 | 150 | 155 | 103.3 | 0.03 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 42 | 120.0 | 0.20 | 不达标 |
|  | 日平均第95百分位数 | 75 | 104 | 138.7 | 0.39 | 不达标 |
| CO* | 日平均第95百分位数 | 4.0 | 1.5 | 37.5 | 0.00 | 达标 |
| O3 | 最大8h平均浓度第90百分位数 | 160 | 166 | 103.8 | 0.04 | 不达标 |

*：CO单位为mg/m3。

（3）环境空气质量现状评价

2019年长期监测数据表明：SO2年平均浓度、SO224小时平均第98百分位数、NO2年平均浓度、NO224小时平均第98百分位数、PM10年平均浓度、CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM1024小时平均第95百分位数、PM2.5年平均浓度、PM2.524小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

#### 4.2.1.3 其他污染物环境质量现状

（1）监测布点、监测时段与采样频率

根据工程所处位置及当地气象特征，本着监测点的设置应具有较好的代表性，能较好地反映区域大气环境污染水平和规律的原则，布设2个大气监测点位，见图4.2-1。江苏京诚检测技术有限公司于2019年07月28日~08月03日对非甲烷总烃进行了现场监测，监测期间，同步观测气温、气压、风向、风速等气象因子。监测项目及采样频率见表4.2-3。

表4.2-3  大气现状监测布点、监测时段及监测项目表

| 序号 | 坐标/m | 点位名称 | 方位 | 距离 | 监测因子 | 监测时段及采样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| G1 | 0 | 0 | 项目所在地 | / | / | 非甲烷总烃 | 连续监测7天，监测小时浓度，小时浓度监测的每次采样时间不少于45分钟，取得当地时间02，08，14，20时4个小时质量浓度值 |
| G2 | -740 | -820 | 张庄村 | SW | 780 |  |  |

（2）采样及分析方法

按照国家环保部发布的《环境监测技术规范》（大气部分）执行，见表4.2-4。

表4.2-4  监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样一气相色谱法HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |

（3）监测结果统计与评价分析

①评价分析方法

大气环境质量现状评价采用单因子指数评价法，其计算公式为：

式中：Pi——某污染因子i的评价指数；

Ci——某污染因子i不同取样时间的浓度值，mg/Nm3；

Si——某污染因子i相对应的大气环境质量标准值，mg/Nm3。

②监测结果统计与评价

现状监测结果统计与评价见表4.2-5。

表4.2-5  环境空气现状监测统计及评价结果

| 监测点 | 监测项目 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1h均值 |
| G1（项目所在地） | 监测值范围 | 0.27～0.71 |
|  | 标准值* | 1.20 |
|  | Pi范围 | 0.225～0.592 |
|  | 最大占标率 | 0.592 |
|  | 超标率％ | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| G2（张庄村） | 监测值范围 | 0.37～0.92 |
|  | 标准值* | 1.20 |
|  | Pi范围 | 0.308～0.767 |
|  | 最大占标率 | 0.767 |
|  | 超标率％ | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 |

“ND”表示检测结果低于方法检出限，评价时按检出限一半；取8小时平均值的2倍。

从大气环境监测结果及评价指数来看，非甲烷总烃污染物的单因子污染指数较小，各监测点的污染物P值均小于1，说明评价区各监测点位的各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准及相应质量标准的要求。区域环境质量现状较好。

### 4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1 项目所在区域地表水环境质量达标情况

根据《灌南县2017年度环境质量公报》：全县地表水10条河流15个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.3%、IV类水质断面占33.3%、V类水质断面占6.7%、劣V类水质断面占6.7%。灌河（陈港）、郑于大沟（人民路桥）未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2016年相比，沂南河、南六塘河、新沂河、盐河、灌河、柴米河、通榆河水质所好转。

#### 4.2.2.2 监测因子、监测断面、监测时间

（1）监测因子：公兴河pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类所有监测因子均引用《连云港志得利电子有限公司年产3000万片导电硅橡胶按键技改项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2017年08月29日~30日，监测报告编号：基越检字第170980号；南六塘河pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类和水温所有监测因子均引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2018年08月14日～16日，监测报告编号：GZ18205。

（2）监测频次：连续监测3天，每天2次。

（3）监测断面：设置4个断面，具体见表4.2-6、图4.2-1。

表4.2-6  地表水监测断面表

| 断面编号 | 河流名称 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 南六塘河 | 上游500m断面 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类 |
| W2 |  | 下游1300m断面 |  |
| W3 | 公兴河 | 灌南县海西污水处理有限公司排污口上游500米 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类和水温 |
| W4 |  | 灌南县海西污水处理有限公司排污口下游500米 |  |

#### 4.2.2.3 监测分析方法

监测分析方法见表4.2-7。

表4.2-7  监测分析方法

| 项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 水 质 | pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002） |
|  | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 GB/T11914-1989 |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009） |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 |

#### 4.2.2.4 地表水环境质量现状结果

监测结果列于表4.2-8。

#### 4.2.2.5 监测结果统计与评价分析

（1）评价分析方法

水质评价方法本着简单、合理、直观的原则，采用单因子标准指数法进行评价。其模式如下：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij为第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij为第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj为第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpH。j为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj为j点的pH值；

pHsu为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd为地表水水质标准中规定的pH值下限；

DOj为j点DO值，mg/L；

DOf为饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs—溶解氧水质标准，mg/L；

T—水温，℃。

DOf=468/（31.6+T）

（2）监测结果统计与评价

水质现状评价结果见表4.2-9。

表4.2-8  地表水现状监测结果表（单位：pH无量纲，mg/L）

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 7.25 | 16 | 20 | 0.911 | 0.038 | 2.9 | 0.01 |
|  | 最小值 | 7.21 | 14 | 8 | 0.761 | 0.024 | 2.6 | 0.01 |
|  | 平均值 | 7.24 | 15.67 | 14 | 0.84 | 0.03 | 2.75 | 0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |
| W2 | 最大值 | 7.26 | 17 | 16 | 0.789 | 0.046 | 2.9 | 0.01 |
|  | 最小值 | 7.2 | 14 | 13 | 0.776 | 0.038 | 2.8 | 0.01 |
|  | 平均值 | 7.24 | 15.5 | 15.2 | 0.78 | 0.04 | 2.82 | 0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |
| （GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤30 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4.0 | ≤0.05 |
| 监测断面 | 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 |
| W3 | 最大值 | 7.40 | 18 | 28 | 0.810 | 0.12 | 3.4 | 0.03 |
|  | 最小值 | 7.2 | 16 | 18 | 0.723 | 0.08 | 2.4 | 0.02 |
|  | 平均值 | 7.23 | 17 | 23 | 0.779 | 0.1 | 3.0 | 0.025 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |
| W4 | 最大值 | 7.42 | 20 | 27 | 0.821 | 0.16 | 3.0 | 0.04 |
|  | 最小值 | 7.36 | 18 | 23 | 0.712 | 0.13 | 2.7 | 0.03 |
|  | 平均值 | 7.39 | 18 | 25 | 0.782 | 0.13 | 2.9 | 0.035 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |

表4.2-9  各断面水质指标单项指数值

| 断面名称 | IpH | ICOD | I悬浮物 | I氨氮 | I总磷 | IBOD5 | I石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.21~0.25 | 0.7~0.8 | 0.27~0.67 | 0.761~0.911 | 0.12~0.19 | 0.65~0.725 | 0.2 |
| W2 | 0.2~0.26 | 0.7~0.85 | 0.433~0.533 | 0.776~0.789 | 0.19~0.23 | 0.7~0.725 | 0.2 |
| W3 | 0.21~0.25 | 0.8~0.9 | 0.6~0.93 | 0.723~0.81 | 0.4~0.6 | 0.6~0.85 | 0.4~0.6 |
| W4 | 0.2~0.26 | 0.9~1 | 0.77~0.9 | 0.779~0.821 | 0.65~0.8 | 0.675~0.75 | 0.5~0.8 |

监测结果表明，本项目W1~W4各监测断面的监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

### 4.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

地下水引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》中监测数据，监测报告编号：GZ18205。

#### 4.2.3.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测项目

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②pH、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、六价铬、总大肠菌群、铅、镉、砷、汞。

（2）监测范围与点位：项目场地流向上下游共设3个监测点（项目所在地地下水流向上游1个，项目所在地下流2个），具体监测点位见图4.2-1。

（3）监测时间：2018年6月26日。

（4）监测方法：见表4.2-10。

表4.2-10  地下水监测方法

| 项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 钠 | 火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 11905-1989） |
| 镁 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 11905-1989） |
| 碳酸根离子 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002） |
| 碳酸氢根离子 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002） |
| 氯化物 | 硝酸银容量法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（热法）《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| pH值 | 玻璃电极法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） |
| 总硬度 | Na2EDTA滴定法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理标》（GB/T 5750.4-2006） |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989） |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T 5750.12-2006） |
| 氟化物 | 离子色谱法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006） |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 砷 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 汞 | 原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |

#### 4.2.3.2 地下水环境质量现状监测结果

监测结果见表4.2-11、表4.2-12。

表4.2-11  地下水监测结果统计 单位：mg/L，pH无量纲

| 监测项目 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 碳酸根 | 碳酸氢根 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1（紫薇花园） | 13.9 | 278 | 135 | 143 | ND | 786 |
| D2（徐场） | 19.6 | 268 | 128 | 138 | ND | 782 |
| D3（汪场） | 19.8 | 268 | 129 | 138 | ND | 793 |
| 监测项目 | 氯化物 | 硫酸盐 | pH值 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐氮 |
| D1（紫薇花园） | 241 | 659 | 6.94 | 698 | 4 | 0.083 |
| D2（徐场） | 242 | 653 | 7.02 | 673 | 3.8 | 0.059 |
| D3（汪场） | 240 | 665 | 6.98 | 676 | 4 | 0.083 |
| 监测项目 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 氟化物 | 铅 | 镉 |
| D1（紫薇花园） | 0.006 | 1.01 | <3 | 0.19 | 0.0211 | 0.37×10-3 |
| D2（徐场） | 0.007 | 1.25 | <3 | 0.19 | 0.0206 | 0.38×10-3 |
| D3（汪场） | 0.006 | 1.1 | <3 | 0.19 | 0.0204 | 0.36×10-3 |
| 监测项目 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| D1（紫薇花园） | ND | ND | ND | 4.69×10-3 | ND | 0.0006 |
| D2（徐场） | ND | ND | ND | 6.53×10-3 | ND | ND |
| D3（汪场） | ND | ND | ND | 4.08×10-3 | ND | ND |

注：上表中ND表示未检出，项目检出限为：总大肠菌群2MPN/100mL、碳酸根0.2mg/L、砷0.3ug/L、汞0.04ug/L、六价铬0.004mg/L、铅0.19 ug/L、铜0.21 ug/L、锌0.009 mg/L、镍0.0005 mg/L。

表4.2-12  地下水水位监测结果统计表  单位：m

| 监测项目 | D1（紫薇花园） | D2（徐场） | D3（汪场） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋深 | 7 | 5.5 | 6.0 |
| 监测项目 | D4（小条河） | D5（徐场） | D6（前惠涧） |
| 埋深 | 7.2 | 5.7 | 6.3 |

#### 4.2.3.3 地下水质量现状评价

（1）评价方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量评价采用附注的单项组分评价法。具体要求与步骤如下。

按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

（2）评价结果

地下水环境质量评价结果见表4.2-13。

表4.2-13  地下水环境质量现状评价结果

| 监测项目 | pH值 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1（后汪场） | I~III | Ⅴ | Ⅳ | I | I |
| D2（项目厂区） | I~III | Ⅴ | Ⅳ | I | I |
| D3（杂姓庄） | I~III | Ⅴ | Ⅳ | I | I |
| 监测项目 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 氟化物 | 铅 | 镉 |
| D1（后汪场） | Ⅳ | I~III | I~III | Ⅳ | Ⅱ |
| D2（项目厂区） | Ⅳ | I~III | I~III | Ⅳ | Ⅱ |
| D3（杂姓庄） | Ⅳ | I~III | I~III | Ⅳ | Ⅱ |
| 监测项目 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铜 | 锌 |
| D1（后汪场） | I | I | I | I | I |
| D2（项目厂区） | I | I | I | I | I |
| D3（杂姓庄） | I | I | I | I | I |
| 监测项目 | 镍 | 氯化物 | 硫酸盐 | 钠 | / |
| D1（后汪场） | I | III | Ⅴ | Ⅳ | / |
| D2（项目厂区） | I | III | Ⅴ | Ⅳ | / |
| D3（杂姓庄） | I | III | Ⅴ | Ⅳ | / |

未检出按检出限一般进行评价。

由上表可知，评价区潜水中pH值、总大肠菌群、氟化物属于Ⅰ~Ⅲ类，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、铜、锌、镍属于Ⅰ类，镉属于Ⅱ类，氯化物属于III类属，氨氮、铅、钠属于Ⅳ类，总硬度、硫酸盐属于Ⅴ类。

总体来说，评价区现状条件下地下水环境质量不好。建设单位应对地下水、土壤污染防治应结合包气带防污性能有针对性提出防治措施，对于本项目而言主要是对厂区地面进行防渗处理。在采取有效防渗措施后，可预防本项目对区域地下水环境质量的污染。

### 4.2.4 声环境现状监测与评价

#### 4.2.4.1 测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：AWA5688多功能声级计BJT-YQ-049进行测量。

测量条件、测量方法：按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

#### 4.2.4.2 监测点位

根据项目声源特点及评价区环境特征在厂界四周均匀布设4个声监测点，监测因子为连续等效声级Ld（A）和Ln（A）。具体位置见图3.8-2。

#### 4.2.4.3 监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，使用A声级，传声器高于地面1.2米。

#### 4.2.4.4 监测结果及评价

江苏京诚检测技术有限公司于2019年07月28、29日对拟建项目厂界四周噪声本底现状进行了监测，监测2天，昼夜各监测一次。具体监测结果见表4.2-14。

表4.2-14  项目厂界噪声现状监测结果统计表

| 测点名称 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年07月28日 | 2019年07月29日 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1厂界东侧 | 56 | 44 | 56 | 44 | ≤60 | ≤50 | 达标 |
| N2厂界南侧 | 54 | 42 | 53 | 42 |  |  | 达标 |
| N3厂界西侧 | 53 | 43 | 52 | 42 |  |  | 达标 |
| N4厂界北侧 | 54 | 42 | 53 | 41 |  |  | 达标 |

现状监测结果表明，项目厂界2天内4个测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足相应声环境功能要求。

### 4.2.5 土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.5.1 土壤环境质量现状监测

（1）监测项目及频率

土壤监测项目：Hg、As、Cd、Pb、Cr、Ni、Cu、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。

采样频率：监测一天，取样一次。

（2）监测时间和地点

江苏京诚检测技术有限公司于2019年07月28日对Hg、As、Cd、Pb、Cr、Ni、Cu、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘进行了现场监测，取样点为项目厂址，监测布点见图4.2-1。

（3）采样和分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。具体见表4.2-15。

表4.2-15  土壤监测分析方法

| 分类 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
|  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
|  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.4-1995 |
|  | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 |
|  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 第2部分：土壤中总砷的测定 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 |
|  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 第1部分：土壤中总汞的测定 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 |
|  | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 |
|  | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 |
|  | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 | NY/T1121.2-2006 |
|  | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ889-2017 |
|  | 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 | HJ 746-2015 |

#### 4.2.5.2 监测结果及评价

土壤理化特性调查结果见表4.2-16，土壤环境质量现状监测结果及评价见表4.2-17。

表4.2-16  土壤理化特性调查结果表

| 点号 | T1 | 时间 | 2019年07月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E119°16′44.51″ | 纬度 | N34°05′00.35″ |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕潮轻壤土 | / | / | / | / |
|  | 结构 | / | / | / | / | / |
|  | 质地 | / | / | / | / | / |
|  | 砂砾含量 | / | / | / | / | / |
|  | 其他异物 | / | / | / | / | / |
| 实验室测定 | pH值 | 7.75 | / | / | / | / |
|  | 阳离子交换量 | 41.9 | / | / | / | / |
|  | 氧化还原电位 | 370 | / | / | / | / |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | / | / | / | / | / |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | / | / | / | / | / |
|  | 孔隙度 | / | / | / | / | / |

表4.2-17  土壤监测结果一览表

| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 | 四氯化碳 |
| T1 | 监测值 | 7.75 | 0.10 | 0.181 | 8.57 | 32 | 13.3 | ND | 56 | ND |
|  | 筛选值标准 | / | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 | 2.8 |
|  | 管制值标准 | / | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 78 | 2000 | 36 |
|  | 满足标准值情况 | / | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 |
|  | 管制值标准 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 | 163 | 2000 | 47 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 |
|  | 管制值标准 | 100 | 50 | 183 | 840 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 270 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 管制值标准 | 1000 | 560 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 760 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 |
|  | 管制值标准 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 | 12900 | 15 | 151 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 萘 | 铬 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 监测值 | ND | 86 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 筛选值标准 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 管制值标准 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
|  |  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 | 四氯化碳 |
| T2 | 监测值 | / | 0.10 | 0.056 | 16.1 | 32 | 14.6 | ND | 57 | ND |
|  | 筛选值标准 | / | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 | 2.8 |
|  | 管制值标准 | / | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 78 | 2000 | 36 |
|  | 满足标准值情况 | / | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 |
|  | 管制值标准 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 | 163 | 2000 | 47 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 |
|  | 管制值标准 | 100 | 50 | 183 | 840 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 270 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 管制值标准 | 1000 | 560 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 760 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 |
|  | 管制值标准 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 | 12900 | 15 | 151 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 萘 | 铬 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 监测值 | ND | 93 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 筛选值标准 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 管制值标准 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
|  |  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 | 四氯化碳 |
| T3 | 监测值 | / | 0.08 | 0.132 | 10.7 | 28 | 12.5 | ND | 47 | ND |
|  | 筛选值标准 | / | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 | 2.8 |
|  | 管制值标准 | / | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 78 | 2000 | 36 |
|  | 满足标准值情况 | / | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 |
|  | 管制值标准 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 | 163 | 2000 | 47 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 |
|  | 管制值标准 | 100 | 50 | 183 | 840 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 270 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 管制值标准 | 1000 | 560 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 760 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 |
|  | 管制值标准 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 | 12900 | 15 | 151 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 萘 | 铬 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 监测值 | ND | 83 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 筛选值标准 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 管制值标准 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：未检出按检出限一般进行评价。

从现状监测结果看，各层土壤各监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，说明该地区土壤质量较好。建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。

### 4.2.6 监测数据的有效性、代表性

（1）地表水环境监测数据有效性、代表性

①有效性：公兴河pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类所有监测因子均引用《连云港志得利电子有限公司年产3000万片导电硅橡胶按键技改项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2017年08月29日~30日，监测报告编号：基越检字第170980号；南六塘河pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类和水温所有监测因子均引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2018年08月14日～16日，项目所在地基本无新投产项目，故当时的监测值能反应目前的现状情况。本次水样的分析方法选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法和ISO方法体系等分析方法，并进行了适用性检验。监测条件符合要求。

②代表性：本次在公兴河、南六塘河设置监测断面，在南六塘河上设置监测断面主要是为了了解南六塘河地表水水质情况，公兴河设置监测断面为了了解纳污河道的水质情况。地表水水质监测的采样布点、监测频率应符合国家地表水环境监测技术规范的要求。

（2）地下水环境监测数据有效性、代表性

①有效性：根据《地下水质量标准》，监测条件符合要求。本次项目地下水水质及水位引用《灌南久保田金属制品有限公司年产10000吨黄铜棒项目环境影响报告书》中监测数据，监测日期为2018年6月26日，近期连云港市灌南县经济开发区西区基本投产项目不多，且项目正常情况下对地下水基本无污染，若出现非正常或事故状况，防渗措施出现问题，对地下水污染也是缓慢的，且这种情况概率非常小。故本项目引用的地下水监测数据是有效的。

②代表性：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。本次监测根据导则要求、区域范围地质水文情况，在厂界范围内及四周共选取3个水质监测点，6个水位监测点。

（3）大气、声环境、土壤等监测数据有效性、代表性

本项目监测点按环境影响评价导则中对于现状监测的布点要求进行布设；本项目所委托的环境质量现状监测单位具有本项目要求的各项指标检测资质，监测时间在有关要求规定的有效期内，并按规定的采样要求采集有效样品，使用了有效的分析方法及标准、规范，方法的检出限和仪器设备的测试精度均符合监测要求，数据可信度高。

本项目引用的数据监测时间在有关要求规定的有效期内，监测点位与本项目所布设监测点位吻合，数据引用符合要求；本项目监测数据较全面地反映了区域环境质量现状。综上所述，本项目监测数据具有有效性、代表性。

## 4.3 区域污染源调查与评价

根据环评导则要求，对评价区域范围内的重点企业的大气、水污染源进行调查。并采用“等标污染负荷法”，筛选出区域内的主要污染源和主要污染物。

### 4.3.1 大气污染源调查与评价

（1）区域大气污染源

区域内主要大气污染物排放情况详见表4.3-1、表4.3-2。

（2）废气污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废气等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.3-3。

通过等标污染负荷计算可知，大气主要污染物依次为NOx、烟粉尘、SO2、VOCs、非甲烷总烃。污染源排放排序依次为：灌南县矩鑫铜业有限公司、连云港联合皮业有限公司、灌南新冠酒业有限公司。

表4.3-1  开发区内主要大气污染源排放状况（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟粉尘 | 特征因子 |  |
| 1 | 连云港金长林酒业有限公司 | 12.6 | 10.3 | 2.375 | 乙醇0.84 | 已建 |
| 2 | 江苏健坤木业有限公司 | 8.64 | 0 | 11.89 | 甲醇0.36t/a，VOCs0.0328t/a | 已建 |
| 3 | 灌南县同益金属有限公司 | 3.1 | 2.6 | 2.07 | Cu0.001，Ni0.0001、Sn0.0002 | 已建 |
| 4 | 连云港港丰皮业有限公司 | 4.855 | 4.375 | 1.191 | 丙烯酸0.042 无组织废气：非甲烷总烃0.2，甲酸0.15，氨0.05，硫化氢0.02 | 已建 |
| 5 | 灌南新冠酒业有限公司 | 7.94 | 11.46 | 8.74 | CO27109，乙醇25 | 已建 |
| 6 | 连云港金泉皮业有限公司 | 11.52 | 8.497 | 12.3 | 丙烯酸0.02 无组织废气：非甲烷总烃0.118，甲酸0.138，氨0.66，硫化氢0.14 | 已建 |
| 7 | 灌南县矩鑫铜业有限公司 | 7.22 | 26.46 | 5.45 | 铅及其化合物0.0033，锡及其化合物0.0003 | 已建 |
| 8 | 连云港源泰皮业有限公司 | 2.381 | 2.188 | 0.776 | 丙烯酸0.07，VOCs 0.07 | 已建 |
| 9 | 连云港中宇环保有限公司 | 2.56 | 0.07 | 0.408 | 非甲烷总烃：0.056 无组织粉尘：2.35 | 已建 |
| 10 | 连云港华嘉建材有限公司 | / | / | 1.23 | 0 | 已建 |
| 11 | 连云港联合皮业有限公司 | 17.28 | 12.75 | 18 | 丙烯酸：0.04，DMF：4.205，甲苯：2.891，丁酮4.734 | 已建 |
| 12 | 连云港万森皮业有限公司 | 9.12 | 10 | 0.313 | 丙烯酸0.02 | 已建 |
| 13 | 连云港仕贝林药业有限公司 | 0.865 | 0.953 | 3.076 | 硫酸雾：2.323，氯化氢：10.06，非甲烷总烃：3.86，氨气：10.5，三乙胺：0.08，VOCs:2.2 | 已建 |
| 14 | 连云港龙泰威食品配料有限公司 | 0.123 | 0.146 | 1.236 | 0 | 已建 |
| 15 | 连云港市友谊计量泵有限公司 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 已建 |
| 16 | 灌南县仁爱木制品厂 | 0.25 | 0.28 | 0.84 | 0 | 已建 |
| 17 | 江苏丰收菇业有限公司 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 已建 |
| 18 | 江苏忆洲再生资源有限公司 | 2.57 | 3.035 | 0.253 | 镍0.001，铬0.002 | 在建 |

表4.3-2  园区企业锅炉使用情况调查表

| 序号 | 单位名称 | 锅炉类型 | 锅炉型号 | 燃料类型 | 数量（台） | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港金长林酒业有限公司 | 承压蒸汽锅炉 | SHL35-202/400-Q/T | 沼气 | 1 | 正常 |
| 2 | 江苏健坤木业有限公司 | 有机热载体炉 | YWW-17500 | 蒸汽 | 1 | 正常 |
| 3 | 连云港港丰皮业有限公司 | / | DZG4-1.25-AII | 煤 | 1 | 良好 |
| 4 | 灌南新冠酒业有限公司 | 沼气锅炉 | 15吨 | 沼气 | 2 | 正常 |
| 5 | 连云港金泉皮业有限公司 | 燃煤锅炉 | DZG4-1.25AII | 燃煤 | 1 | 正常 |
| 6 | 连云港联合皮业有限公司 | 蒸汽锅炉 | SZL-10-1.25-AⅡ | 蒸汽 | 2 | 一用一备 |
|  |  | 蒸汽锅炉 | DZG4-1.25-S | 蒸汽 | 2 | 一用一备 |
| 7 | 连云港万森皮业有限公司 | 燃煤锅炉 | DZG4-1.25-S | 无烟煤 | 1 | 运行 |
| 8 | 连云港荣鼎金属有限公司 | 工业锅炉 | SZL6-125-ALL | 烟煤 | 2 | 报停 |
| 9 | 灌南新冠酒业有限公司 | 沼气锅炉 | 15吨 | 沼气 | 2 | 正常 |
| 10 | 灌南县仁爱木制品厂 | 蒸汽锅炉 | YGL-10003 | 蒸汽 | 1 | 正常 |
| 11 | 江苏丰收菇业有限公司 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 蒸汽 | 1 | 正常 |

表4.3-3  园区大气污染源等标污染负荷一览表

| 企业名称 | PSO2 | PNOx | P烟（粉）尘 | P非甲烷总烃 | P硫酸雾 | P氨气 | PVOCs | Pj | Kj（%） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连云港金长林酒业有限公司 | 84.00 | 128.75 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 229.98 | 9.13 | 5 |
| 江苏健坤木业有限公司 | 57.60 | 0 | 79.27 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 137.42 | 5.45 | 8 |
| 灌南县同益金属有限公司 | 20.67 | 32.50 | 13.80 | 0 | 0 | 0 |  | 66.97 | 2.66 | 10 |
| 连云港港丰皮业有限公司 | 32.37 | 54.69 | 7.94 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.32 | 97.92 | 3.89 | 9 |
| 灌南新冠酒业有限公司 | 52.93 | 143.25 | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 296.05 | 11.75 | 3 |
| 连云港金泉皮业有限公司 | 76.80 | 106.21 | 82.00 | 0.059 | 0 | 3.3 | 0.26 | 268.629 | 10.66 | 4 |
| 灌南县矩鑫铜业有限公司 | 48.13 | 330.75 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.21 | 16.48 | 1 |
| 连云港源泰皮业有限公司 | 15.87 | 27.35 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 48.62 | 1.93 | 12 |
| 连云港中宇环保有限公司 | 17.07 | 0.88 | 2.72 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 20.698 | 0.82 | 13 |
| 连云港华嘉建材有限公司 | 0 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.33 | 15 |
| 连云港联合皮业有限公司 | 115.20 | 159.38 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 414.36 | 16.44 | 2 |
| 连云港万森皮业有限公司 | 68.80 | 125.00 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 187.923 | 7.46 | 6 |
| 连云港龙泰威食品配料有限公司 | 0.82 | 1.83 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0.43 | 14 |
| 江苏丰收菇业有限公司 | 0 | 0 | 152.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.33 | 6.05 | 7 |
| 江苏忆洲再生资源有限公司 | 17.13 | 37.94 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 2.25 | 11 |
| Pi | 613.16 | 1148.53 | 614.39 | 2.167 | 23.23 | 58.3 | 67.973 | 2519.75 | 100 | / |
| Ki（%） | 24.28 | 45.53 | 24.33 | 0.08 | 0.87 | 2.26 | 2.65 | 100 | 100 |  |
| 排序 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | / | / | / |

### 4.3.2 废水污染源调查与评价

（1）废水污染源调查

灌南县经济开发区的废水污染源主要是区内企业的生产废水和生活污水。根据灌南县生态环境局提供资料，开发区内主要污染物是COD、氨氮、石油类、TP、SS等。企业生活污水和部分企业的生产废水进入污水处理厂处理，另外一部分生产废水由企业自行处理达标后排入开发区内河道。开发区主要废水污染源及排放情况见表4.3-4。

表4.3-4  评价区域内废水污染源排放状况表（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟粉尘 | 特征因子 |  |
| 1 | 连云港金长林酒业有限公司 | 12.6 | 10.3 | 2.375 | 乙醇0.84 | 已建 |
| 2 | 江苏健坤木业有限公司 | 8.64 | 0 | 11.89 | 甲醇0.36t/a，VOCs0.0328t/a | 已建 |
| 3 | 灌南县同益金属有限公司 | 3.1 | 2.6 | 2.07 | Cu0.001，Ni0.0001、Sn0.0002 | 已建 |
| 4 | 连云港港丰皮业有限公司 | 4.855 | 4.375 | 1.191 | 丙烯酸0.042 无组织废气：非甲烷总烃0.2，甲酸0.15，氨0.05，硫化氢0.02 | 已建 |
| 5 | 灌南新冠酒业有限公司 | 7.94 | 11.46 | 8.74 | CO27109，乙醇25 | 已建 |
| 6 | 连云港金泉皮业有限公司 | 11.52 | 8.497 | 12.3 | 丙烯酸0.02 无组织废气：非甲烷总烃0.118，甲酸0.138，氨0.66，硫化氢0.14 | 已建 |
| 7 | 灌南县矩鑫铜业有限公司 | 7.22 | 26.46 | 5.45 | 铅及其化合物0.0033，锡及其化合物0.0003 | 已建 |
| 8 | 连云港源泰皮业有限公司 | 2.381 | 2.188 | 0.776 | 丙烯酸0.07，VOCs 0.07 | 已建 |
| 9 | 连云港中宇环保有限公司 | 2.56 | 0.07 | 0.408 | 非甲烷总烃：0.056 无组织粉尘：2.35 | 已建 |
| 10 | 连云港华嘉建材有限公司 | / | / | 1.23 | 0 | 已建 |
| 11 | 连云港联合皮业有限公司 | 17.28 | 12.75 | 18 | 丙烯酸：0.04，DMF：4.205，甲苯：2.891，丁酮4.734 | 已建 |
| 12 | 连云港万森皮业有限公司 | 9.12 | 10 | 0.313 | 丙烯酸0.02 | 已建 |
| 13 | 连云港龙泰威食品配料有限公司 | 0.123 | 0.146 | 1.236 | 0 | 已建 |
| 14 | 连云港市友谊计量泵有限公司 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 已建 |
| 15 | 灌南县仁爱木制品厂 | 0.25 | 0.28 | 0.84 | 0 | 已建 |
| 16 | 江苏丰收菇业有限公司 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 已建 |
| 17 | 江苏忆洲再生资源有限公司 | 2.57 | 3.035 | 0.253 | 镍0.001，铬0.002 | 在建 |

（2）废水污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废水等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.3-5。

表4.3-5  区域内主要水污染源的等标污染负荷（m3/h）

| 排污单位 | 等标污染负荷Pi | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  | COD | SS | 氨氮 | TP | Pn | Ki（%） | 排序 |
| 连云港金长林酒业有限公司 | 1.149 | 0.403 | 3.293 | 0 | 4.845 | 15.62 | 2 |
| 灌南县同益金属有限公司 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.07 | 13 |
| 江苏忆洲再生资源有限公司 | 0.025 | 0.005 | 0.052 | 0.033 | 0.116 | 0.37 | 9 |
| 连云港港丰皮业有限公司 | 0.441 | 0.177 | 2.186 | 1.367 | 4.170 | 13.45 | 3 |
| 灌南新冠酒业有限公司 | 3.662 | 0.634 | 4.500 | 0 | 8.756 | 28.24 | 1 |
| 连云港金泉皮业有限公司 | 0.304 | 0.111 | 1.369 | 0.643 | 2.427 | 7.83 | 5 |
| 灌南县矩鑫铜业有限公司 | 0.007 | 0.003 | 0.017 | 0.007 | 0.034 | 0.11 | 12 |
| 连云港源泰皮业有限公司 | 0.516 | 0.196 | 2.427 | 0.110 | 3.250 | 10.48 | 4 |
| 连云港中宇环保有限公司 | 0.027 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.052 | 0.17 | 11 |
| 连云港联合皮业有限公司 | 0.360 | 0.202 | 1.741 | 0.070 | 2.374 | 7.66 | 6 |
| 连云港万森皮业有限公司 | 0.030 | 0.012 | 0.053 | 0.433 | 0.529 | 1.71 | 7 |
| 连云港龙泰威食品配料有限公司 | 0.041 | 0.016 | 0.073 | 0.067 | 0.197 | 0.64 | 8 |
| 江苏丰收菇业有限公司 | 0.030 | 0.012 | 0.059 | 0 | 0.100 | 0.32 | 10 |
| Pi | 6.84 | 1.879 | 16.228 | 6.101 | 31.009 | 100 | / |
| Ki | 22.03 | 6.03 | 52.30 | 19.64 | 100 |  |  |
| 排序 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | / | / |

从表4.3-5可知，评价区内目前地表水主要污染物依次为NH3-N、COD和TP。污染源排放排序依次为：灌南新冠酒业有限公司、连云港金长林酒业有限公司、连云港港丰皮业有限公司、连云港源泰皮业有限公司。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 大气环境影响预测评价

### 5.1.1 预测模式

本项目大气环境评价等级为二级，以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对本项目进行预测。估算模式AERSCREEN可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

### 5.1.2 大气预测源强、结果及评价

（1）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表5.1-1  正常工况下主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标（o） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| DA001 | 119.278088 | 34.083241 | 0.0 | 15 | 0.6 | 25 | 19.66 | 非甲烷总烃 | 0.1890 | kg/h |

表5.1-2  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 生产车间 | 119.278546 | 34.083068 | 0.0 | 65 | 40 | 8.0 | 非甲烷总烃 | 0.3300 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.1000 | kg/h |

表5.1-3  非正常工况下主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标（o） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| DA001 | 119.278088 | 34.083241 | 0.0 | 15 | 0.6 | 25 | 19.66 | 非甲烷总烃 | 1.8900 | kg/h |

（2）项目参数

估算模式所用参数见表：

表5.1-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 | 36°C |
| 最低环境温度 | -10.0 °C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

根据估算得到项目正常情况下有组织排放大气污染物的预测结果见表5.1-5。无组织排放大气污染物预测结果见表5.1-6。非正常情况下有组织排放大气污染物的预测结果见表5.1-7。

表5.1-5  正常工况有组织大气污染物预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 25.615 | 1.281 |
| 100 | 42.660 | 2.133 |
| 200 | 52.418 | 2.621 |
| 300 | 45.306 | 2.265 |
| 400 | 36.356 | 1.818 |
| 500 | 29.446 | 1.472 |
| 600 | 27.981 | 1.399 |
| 700 | 26.647 | 1.332 |
| 800 | 24.968 | 1.248 |
| 900 | 23.233 | 1.162 |
| 1000 | 21.566 | 1.078 |
| 1100 | 20.423 | 1.021 |
| 1200 | 19.581 | 0.979 |
| 1300 | 18.712 | 0.936 |
| 1400 | 17.855 | 0.893 |
| 1500 | 17.025 | 0.851 |
| 1600 | 16.231 | 0.812 |
| 1700 | 15.485 | 0.774 |
| 1800 | 14.799 | 0.740 |
| 1900 | 14.160 | 0.708 |
| 2000 | 13.569 | 0.678 |
| 2100 | 13.078 | 0.654 |
| 2200 | 12.697 | 0.635 |
| 2300 | 12.323 | 0.616 |
| 2400 | 11.957 | 0.598 |
| 2500 | 11.601 | 0.580 |
| 2600 | 11.264 | 0.563 |
| 2700 | 10.949 | 0.547 |
| 2800 | 10.665 | 0.533 |
| 2900 | 10.390 | 0.520 |
| 3000 | 10.130 | 0.507 |
| 3500 | 9.638 | 0.482 |
| 4000 | 9.106 | 0.455 |
| 4500 | 8.692 | 0.435 |
| 5000 | 8.064 | 0.403 |
| 下风向最大浓度 | 52.420 | 2.621 |
| 下风向最大浓度的距离m | 201 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 未超过10%标准值 |

从表5.1-5可知，DA001排气筒正常工况有组织排放的污染物下风向的最大落地浓度占标率均未超过10%，满足环境质量标准要求，对周围大气环境的影响较小。

表5.1-6  正常工况无组织大气污染物预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 生产车间 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 393.50 | 6.886 | 93.69 | 7.287 |
| 100 | 315.39 | 5.519 | 75.09 | 5.841 |
| 200 | 235.08 | 4.114 | 55.97 | 4.353 |
| 300 | 192.06 | 3.361 | 45.73 | 3.557 |
| 400 | 165.17 | 2.890 | 39.33 | 3.059 |
| 500 | 146.42 | 2.562 | 34.86 | 2.711 |
| 600 | 132.04 | 2.311 | 31.44 | 2.445 |
| 700 | 120.78 | 2.114 | 28.76 | 2.237 |
| 800 | 111.46 | 1.951 | 26.54 | 2.064 |
| 900 | 103.63 | 1.814 | 24.67 | 1.919 |
| 1000 | 96.91 | 1.696 | 23.07 | 1.795 |
| 1100 | 91.07 | 1.594 | 21.68 | 1.686 |
| 1200 | 86.59 | 1.515 | 20.62 | 1.603 |
| 1300 | 81.89 | 1.433 | 19.50 | 1.516 |
| 1400 | 77.68 | 1.359 | 18.50 | 1.439 |
| 1500 | 73.89 | 1.293 | 17.59 | 1.368 |
| 1600 | 70.45 | 1.233 | 16.77 | 1.305 |
| 1700 | 67.31 | 1.178 | 16.03 | 1.246 |
| 1800 | 64.43 | 1.128 | 15.34 | 1.193 |
| 1900 | 61.78 | 1.081 | 14.71 | 1.144 |
| 2000 | 59.45 | 1.040 | 14.16 | 1.101 |
| 2100 | 57.33 | 1.003 | 13.65 | 1.062 |
| 2200 | 55.36 | 0.969 | 13.18 | 1.025 |
| 2300 | 53.52 | 0.937 | 12.74 | 0.991 |
| 2400 | 51.82 | 0.907 | 12.34 | 0.960 |
| 2500 | 50.23 | 0.879 | 11.96 | 0.930 |
| 2600 | 48.74 | 0.853 | 11.60 | 0.903 |
| 2700 | 47.33 | 0.828 | 11.27 | 0.876 |
| 2800 | 46.00 | 0.805 | 10.95 | 0.852 |
| 2900 | 44.73 | 0.783 | 10.65 | 0.828 |
| 3000 | 43.54 | 0.762 | 10.37 | 0.806 |
| 3500 | 38.36 | 0.671 | 9.13 | 0.710 |
| 4000 | 34.49 | 0.604 | 8.21 | 0.639 |
| 4500 | 31.76 | 0.556 | 7.56 | 0.588 |
| 5000 | 29.44 | 0.515 | 7.01 | 0.545 |
| 下风向最大浓度 | 416.43 | 7.288 | 99.15 | 7.712 |
| 下风向最大浓度的距离m | 34 | 34 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 未超过10%标准值 | 未超过10%标准值 |

从表5.1-6可知，正常工况，本项目面源源强预测结果如下：生产车间在正常排放情况下，无组织排放的各类污染物占标率均未超过10%，满足环境质量标准要求，对周围大气环境的影响较小。

表5.1-7  非正常工况有组织大气污染物预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 128.110 | 6.406 |
| 100 | 213.350 | 10.668 |
| 200 | 262.160 | 13.108 |
| 300 | 226.590 | 11.330 |
| 400 | 181.830 | 9.092 |
| 500 | 147.270 | 7.364 |
| 600 | 139.940 | 6.997 |
| 700 | 133.270 | 6.664 |
| 800 | 124.870 | 6.244 |
| 900 | 116.190 | 5.810 |
| 1000 | 107.860 | 5.393 |
| 1100 | 102.140 | 5.107 |
| 1200 | 97.928 | 4.896 |
| 1300 | 93.584 | 4.679 |
| 1400 | 89.299 | 4.465 |
| 1500 | 85.145 | 4.257 |
| 1600 | 81.176 | 4.059 |
| 1700 | 77.444 | 3.872 |
| 1800 | 74.014 | 3.701 |
| 1900 | 70.819 | 3.541 |
| 2000 | 67.864 | 3.393 |
| 2100 | 65.405 | 3.270 |
| 2200 | 63.502 | 3.175 |
| 2300 | 61.629 | 3.081 |
| 2400 | 59.800 | 2.990 |
| 2500 | 58.021 | 2.901 |
| 2600 | 56.336 | 2.817 |
| 2700 | 54.759 | 2.738 |
| 2800 | 53.338 | 2.667 |
| 2900 | 51.963 | 2.598 |
| 3000 | 50.664 | 2.533 |
| 3500 | 48.200 | 2.410 |
| 4000 | 45.539 | 2.277 |
| 4500 | 43.471 | 2.174 |
| 5000 | 40.331 | 2.017 |
| 下风向最大浓度 | 262.170 | 13.109 |
| 下风向最大浓度的距离m | 201 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 353 |

由上可知，DA001排气筒非正常工况下排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率超过10%，对周围环境的影响较大。因此，建设单位应加强对废气处理设施的日常管理，当发现处理设施出现异常情况时应及时采取应急处理措施，杜绝对环境造成持续性影响，废气处理措施恢复不到位，则关停生产。

对敏感目标的分析：

结合环境质量现状，选取张庄、徐场比较近的点位作为敏感目标预测点。根据预测情况，有组织及无组织废气到达敏感点叠加后的浓度情况见表5.1-8。

表5.1-8  对敏感目标的影响预测分析（单位：μg/m3）

| 污染物 预测结果 | 正常排放 |
| --- | --- |
|  | 张庄 | 徐场 |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
| DA001贡献值 | 52.414 | 0 | 31.234 | 0 |
| 生产车间 | 212.587 | 50.616 | 156.765 | 37.325 |
| 现状值 | 920 | - | 920 | - |
| 叠加值 | 1185.001 | 50.616 | 1107.999 | 37.325 |
| 质量标准 | 2000 | 450 | 2000 | 450 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

上表可知：在正常工况本项目有组织与无组织排放的大气污染物与现状监测值叠加后的浓度满足环境质量标准要求，因此本项目的建设对周围敏感点影响较小。

对厂界的分析：

根据无组织排放源强情况预测对最近厂界的影响情况，见表5.1-9。

表5.1-9  无组织废气污染物对厂界影响情况表

| 污染物 | 方向 | 预测值（ug/m3） | 厂界排放浓度限值（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | E | 91.816 | 4000 |
|  | S | 69.982 |  |
|  | W | 93.431 |  |
|  | N | 60.628 |  |
| 颗粒物 | E | 385.628 | 1000 |
|  | S | 293.922 |  |
|  | W | 392.410 |  |
|  | N | 254.636 |  |

由上表可见，本项目无组织污染物厂界处的浓度贡献值较小，非甲烷总烃、颗粒物均可以满足厂界浓度排放标准限值，对外环境影响很小。

异味影响分析：

根据估算，本项目排放的废气污染物浓度能够满足环境要求。

另根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表5.1-10。

经类比调查，恶臭影响区域及污染程度见表5.1-11。由表5.1-11可见，恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于120米时对环境的影响可基本消除。

表5.1-10 恶臭强度分级

| 臭气强度分级 | 臭气感觉强度 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无气味 | 无污染 |
| 1 | 轻微感觉到有气味 | 轻度污染 |
| 2 | 明显感到有气味 | 中等污染 |
| 3 | 感到有强烈气味 | 重污染 |
| 4 | 无法忍受的强臭味 | 严重 |

表5.1-11  恶臭影响范围及程度

| 范围（米） | 0～50 | 50～120 | 120～150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 2 | 1 | 0 |

张庄位于厂界100m范围内的5户居民拆迁后，其他居民户距离本项目厂界距离不少于110m，距离本项目生产车间的最近距离为150m，距离相对较远，因此，项目异味对区域环境及最近敏感目标影响很小。

### 5.1.3 大气环境防护距离

经计算，本项目大气污染物下风向最大占标率为7.712%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物的短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

### 5.1.4 卫生防护距离

#### 5.1.4.1 计算模式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）规定，无组织排放有害气体的生产单元（贮罐区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm——一次最高容许浓度限值，mg/Nm3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

#### 5.1.4.2 参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

项目所在地多年平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见表5.1-12。

表5.1-12  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

#### 5.1.4.3 计算结果

根据卫生防护距离计算原则，由工程分析中的无组织排放量，计算出本项目各单元无组织污染物排放的卫生防护距离，结果见表5.1-13。

表5.1-13  无组织排放源卫生防护距离计算表

| 编号 | 污染源名称 | 污染源面积（m2） | 污染物 名称 | 排放源强 （kg/h） | 质量标准（mg/Nm3） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 设定值 |
| / | 生产车间 | 1260 | 非甲烷总烃 | 0.4200 | 2.0 | 6.957 | 100 |
| / |  |  | 颗粒物 | 0.1000 | 0.45 | 7.439 |  |

根据工业企业卫生防护距离确定的原则，本项目卫生防护距离为：生产车间边界为起点设置100m。本项目卫生防护距离线图见图3.8-1。

据调查，本项目位于成熟的工业园内，项目北、东、南侧均为已建成的工业企业。项目西/西北侧为张庄，张庄有5户居民位于本项目厂界100m范围内，最近距离约为58m，距离本项目生产车间最近距离约为70m。根据灌南县经济开发区管委会出具的《拆迁承诺书》，这5户居民将于2020年6月份拆迁。张庄其他居民户距离本项目厂界距离不少于110m，距离本项目生产车间的最近距离为150m。

因此，张庄的5户居民拆迁后，该卫生防护距离内包络线内没有居民等敏感保护目标，以后也不会建设学校、医院、居民住宅等环评敏感保护目标。这5户居民拆迁前，本项目不得投产实施。

本项目周边不应新建不符合规划要求、城市规划管理、环境保护管理等相关要求的项目，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。在该卫生防护距离内，今后也不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与本项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。

### 5.1.5 评价结论

（1）正常工况下，项目有组织、无组织排放废气各污染物最大落地浓度均未超过各自的一次/小时均浓度值。

（2）根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算结果可知，无组织排放各污染物到达厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值要求，且不需要设置大气环境防护区域，满足环境控制要求。

（3）根据无组织排放的污染物计算结果，项目建成后全厂卫生防护距离为：生产车间边界为起点设置100m。张庄位于厂界100m范围内的5户居民拆迁后，该卫生防护距离内包络线内没有居民等敏感保护目标，以后也不会建设学校、医院、居民住宅等环评敏感保护目标。这5户居民拆迁前，本项目不得投产实施。

评价结果表明，本项目建成投产后，正常工况下排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成评价区域空气环境质量超标现象。

### 5.1.6 污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见表5.1-12。

表5.1-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算排放浓度/ （μg/m3） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 0.5700 | 28.50 | 0.378 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.378 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.378 |

（2）无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算详见表5.1-13。

表5.1-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （μg/m3） |  |
| 1 | 生产 车间 | 未收集到的加热废气及水冷工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风等 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 | 4.0 | 0.66 |
| 2 |  | 粉碎 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.20 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.66 |
|  | 颗粒物 | 0.20 |

（3）大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见表5.1-14。

表5.1-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 1.038 |
| 2 | 颗粒物 | 0.20 |

## 5.2 地表水环境影响分析

### 5.2.1 污染措施综述

本项目废水主要为生活污水、清洗废水、甩干废水、喷淋废水，生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。

### 5.2.2 地表水环境影响评价工作等级的确定

对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水、清洗废水、甩干废水、喷淋废水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性进行分析，可行性分析见章节6.2.2。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表5.2-1。

表5.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放 规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP TN | 连续排放，流量不稳定 | TW001 | 化粪池 | 消化 | DW001 | 是 | ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 清洗废水、甩干废水、喷淋废水 | COD SS | 间歇排放，流量不稳定 | TW002 | 污水处理站 | 格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池 | - | - | 不排放 |

本项目所依托的灌南海西污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表5.2-2。

表5.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） |
| 1 | - | 119º17′5〞 | 34º4′15〞 | 0.024 | 经公兴河排入老六塘河 | 连续排放流量不稳定 | - | 灌南县海西污水处理有限公司 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 0.5 |

本项目废水污染物排放执行标准见表5.2-3。

表5.2-3  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 灌南县海西污水处理有限公司接管标准 | 400 |
| 2 |  | SS |  | 250 |
| 3 |  | 氨氮 |  | 40.5 |
| 4 |  | TP |  | 4 |
| 5 |  | TN |  | 70 |

本项目废水污染物排放信息见表5.2-4。

表5.2-4  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg /L） | 新增日排放量/（kg/d） | 全厂日排放量/（kg/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 400 | 0.3200 | 0.3200 | 0.0960 | 0.0960 |
| 2 |  | SS | 250 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0600 |
| 3 |  | 氨氮 | 35 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0084 | 0.0084 |
| 4 |  | TP | 4 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0010 | 0.0010 |
| 5 |  | TN | 60 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0144 | 0.0144 |
| 全厂排放口合计 | CODcr | 0.0960 | 0.0960 |
|  | SS | 0.0600 | 0.0600 |
|  | 氨氮 | 0.0084 | 0.0084 |
|  | TP | 0.0010 | 0.0010 |
|  | TN | 0.0144 | 0.0144 |

### 5.2.3 水环境影响评价结论

本项目废水近期槽罐车运输，远期接管进灌南海西污水处理有限公司，不直接对环境造成影响，引用灌南海西污水处理有限公司环评报告中结论：污水厂尾水排放不会降低区域水环境功能类别。

因此，在落实污水收集并进灌南海西污水处理有限公司集中处理后，本项目的实施对区域地表水环境的影响较小。

## 5.3 环境噪声预测评价

### 5.3.1 噪声源强

本项目主要噪声源为生产过程中的造粒机、切粒机、分离机、粉碎机、上料机、甩干机等，噪声源强在80~85dB（A）。建设方拟采取减振、隔声、安装消声器等措施减少对周围环境干扰，采取措施降噪后噪声源情况见表3.11-6。

### 5.3.2 预测内容

预测范围为厂界，预测时段为正常生产运行期。最终的厂界噪声是本项目噪声源排放的噪声与环境噪声叠加的结果。

### 5.3.3 预测模式

根据工程分析中噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并对多声源进行叠加。

（1）室外声源

首先计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

式中：

Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中：

ΔLi——第i个倍频带的A计权网络修正值，dB；

n——总倍频带数。

（2）室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：

Loct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护处的距离；

R——房间常数；

Q——方向性因子。

计算出所有N个室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构的传输损失。

将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oct：

式中：S为围护结构的传输损失，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（3）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,i，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

### 5.3.4 预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源到预测点之间的噪声衰减情况见表5.3-1。

表5.3-1  距离衰减对各预测点的影响值表（单位：dB（A））

| 设备名称 | 总设备降噪后 | 声源位置 | 各厂界预测值 | 最近敏感点（张庄） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | S | W | N | 职工休息室 | 住户 |  |
| 造粒机 | 60.60 | 生产车间 | 27.54 | 40.60 | 38.60 | 29.72 | 25.33 | 19.77 | 昼间：60 夜间：50 |
| 切粒机 | 60.00 |  | 26.94 | 40.00 | 38.00 | 29.12 | 24.73 | 19.17 |  |
| 分离机 | 60.00 |  | 26.94 | 40.00 | 38.00 | 29.12 | 24.73 | 19.17 |  |
| 粉碎机 | 60.48 |  | 27.42 | 40.48 | 38.48 | 29.60 | 25.21 | 19.65 |  |
| 上料机 | 60.70 |  | 27.64 | 40.70 | 38.70 | 29.82 | 25.43 | 19.87 |  |
| 甩干机 | 60.30 |  | 27.24 | 40.30 | 38.30 | 29.42 | 25.03 | 19.47 |  |
| / | / | / | 35.71 | 48.76 | 46.76 | 37.88 | 32.89 | 27.38 |  |

职工休息室1为租用的居民房中距离项目最近的，住户1选取不在租用范围内的距离项目最近的住户。

各噪声源对厂界、最近敏感点声环境评价点的综合贡献（影响）值以及与现状值叠加后的预测值计算结果列于表5.3-2。

表5.3-2  厂界声环境影响预测结果（单位：dB（A））

| 点位 | N1 | N2 | N3 | N4 | 职工休息室 | 住户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值* | 昼间 | 56 | 54 | 53 | 54 | / | / |
|  | 夜间 | 44 | 42 | 43 | 42 | / | / |
| 预测增量 | 35.71 | 48.76 | 46.76 | 37.88 | 32.89 | 27.38 |
| 与背景叠加预测值 | 昼间 | 56.04 | 55.14 | 53.93 | 54.11 | 32.89 | 27.38 |
|  | 夜间 | 44.60 | 49.59 | 48.29 | 43.42 | 32.89 | 27.38 |
| 标准限值 | 昼间 | ≤60 |
|  | 夜间 | ≤50 |

注：*背景值选取2天监测结果噪声最大的数值。

预测结果表明，在本项目对噪声源采取了相应的隔声降噪措施以及利用绿地和周围建筑物衰减声源后，项目产生的噪声对厂界声环境影响比较有限，由预测结果可见，本项目投入运行以后对周围厂界的声环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

叠加现状背景值后，厂界、最近敏感点噪声预测值满足2类声环境功能要求。

### 5.3.5 小结

经采取有效的治理措施后，厂址周界外各测点昼夜噪声贡献（影响）值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，拟建项目产生的噪声对厂界基本不造成影响。

叠加现状背景值后，厂界噪声预测值满足2类声环境功能要求。

## 5.4 固体废弃物环境影响分析

### 5.4.1 固体废弃物产生状况

本项目产生的固体废弃物为杂质（S1-1、S2-1）、沉渣（S1-2、S2-2）、废滤网（S2-3）、废活性炭、污水站底泥及生活垃圾。

### 5.4.2 一般固体废弃物环境影响分析

杂质包括标签、纸屑、捆扎用的铁丝以及一些其它类杂质废物，属于一般工业固废，可出售综合利用。

沉渣、污水站底泥委托环卫部门清运后统一处理。

本项目生活垃圾由开发区环卫部门统一处理。

一般固体废弃物全部处理处置，0排放，不会对周围环境产生影响。

### 5.4.3 危险废物环境影响分析

本项目危险废物主要是废滤网、废活性炭，须全部送有资质单位处理，避免排入外环境产生影响。

### 5.4.4 措施要求

根据对本项目所产生固体废物对环境影响的分析结果，应采取以下措施以消除或减少固体废物对环境产生的影响：

（1）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废物的全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。

（2）在厂区堆存及外运过程中，确保固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免对周围环境造成污染。

（3）固体废物在厂区内临时堆放应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（公告2013年第36号）要求建设相应的防弥散、防渗漏和防止其它二次污染的设施及采取相应的措施，尽量减少占用土地，避免破坏景观。本项目建设危废暂存库面积为10m²，可满足危废临时贮存需求。

（4）生活垃圾进行及时清运处理，避免产生二次污染。

### 5.4.5 小结

本项目产生的固体废物全部综合利用或处置，对外环境不会产生影响。

## 5.5 地下水环境影响评价

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价本着风险最大原则，在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流弥散作用。

### 5.5.1 项目所在场地水文地质条件

#### 5.5.1.1 水文地质条件

根据地下水的赋存条件、含水介质及地层岩性组合特征，评价区区域均被较厚的第四纪覆盖，区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，根据含水层的埋藏深度和富水性不同，可进一步划分为三个含水岩组。

（1）浅层含水岩组（Q3-Q4）

广泛分布于平原区，主要由第四系全新统、上更新统的粉质粘土、亚砂土、淤泥质粘土、粉细砂等组成，水位埋深一般0.5-2.5m，单井涌水量500-1000m3/d。地下水类型为潜水，可分为淡水或微咸水区及半咸水区，淡水或微咸水区位于西南侧，矿化度一般1～10g/L，水型一般为HCO3▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na型。本含水岩组可细分为上、下两个含水岩段。

①上部含水岩段

由全新统地层组成，上部为粉质粘土，下部为海相淤泥质粉质粘土，厚度 0-30m，含水岩段中的含水粉细砂层很薄，多呈薄层或透镜体状夹在粘性土层中，民井单井涌水量500-1000m3/d，局部地段可大于1000m3/d。水位埋深一般0.5-2.0m，矿化度1-10g/L，以HCO3▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na型水为主，表层多为淡水或微咸水。

②下部含水岩段

由上更新统地层组成，岩性为粘性土与粉砂互层，含水层岩性以亚砂土、粉砂及细砂为主，局部为中砂，顶板埋深 20-30m，厚度25-40m。水位埋深1.0-2.5m，单井涌水量500-1000m 3/d，矿化度一般为3-10g/L，以HCO3▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na型水为主；区域西南部主要为淡水或微咸水，具有供水意义；东、北部主要为半咸水，供水意义不大。本含水岩组之下分布有中更新统厚层含钙质结核的粉质粘土，厚 20-40m，一般30m左右，可作为该含水层的相对隔水底板。

（2）中层含水岩组（Q2）

分布于滨海平原区，含水岩组主要由中新统的冲积、冲洪积成因的亚粘土及中粗砂组成。厚度30-50m。富水性较差，单井涌水量小于10 m3/d，矿化度一般大于3g/L，水量小，无供水意义。

（3）深层含水岩组（Q1）

分布于平原区，含水岩组下主要由下更新统的冲积、冲洪积成因的中细砂、含砾中粗砂和含砾中细砂组成，砂层占优势夹粘性土，厚度40-60，水位埋深约2m，不同深度富水性也不同，其中含水岩组埋深 50-100m 段分为四种，西部、北部单井涌水量可达500-1000m3/d，东部、南部单井涌水量可达1000-2500m3/d，矿化度一般大于1g/L，属 HCO3.Cl-Na 型水，地下水大部分为淡水，水质较上部好得多。

#### 5.5.1.2 地下水类型

灌南县范围内松散沉积物厚度大于200m，其下的基岩地下水目前开发意义不大。在漫长的历史长河中，该区接受了粗细叠置、厚薄不一、成因不同的第四系及上第三系松散堆积物，本区沉积物变化在垂直方向上明显存在二元结构，下部为上 第三系及第四系中下更新统的河湖和沉积，砂层具有颗粒粗、层数多、厚度大等特点；上部为上更新统和全新统的海相和陆相沉积，具有砂层厚度较薄、层数少的特点。

根据本区松散岩类地下水水力特征，将区内地下水分成浅层水和深层水。其中浅层水表分布，多分布于50m以浅，地下水是无压或微承压状态，地下水矿化度较高（大于3g/L），供水意义不大，该含水岩组又可分为潜水含水岩组和浅层承压含水岩组。深层水多分布于50m以深，地下水具承压性质，地下水水质较好，矿化度多小于1g/L。根据其埋藏深度，又可分为中层承压含水岩组和深层承压含水岩组，这两个含水岩组之间有一层稍湿硬塑的粘土相隔，两者之间水力联系微乎其微。

（1）浅层水

①潜水含水岩组

由全新世地层组成，含水层岩性为亚砂、粉砂，水位埋深1～3m，民井设计井型单井涌水量一般只有10～20m3/d，矿化度大于3g/L，为咸水。局部地段3～5m以浅水质已淡化，为微咸水和淡水，目前因淡水水源和深层水开发利用条件的限制，部分居民将此作为饮用水水源。

②浅层承压含水岩组

由上更新世地层组成，顶板埋深在10～40m之间，底板埋深在50m左右，为海相沉积，含水层岩性为粉砂，局部地段为细砂，水位埋深0.6m左右，设计井型单井涌水量一般只有1500～2000m3/d，矿化度大于3g/L，为Cl-Na型水，无供水意义。灌南县浅层地下水水质较差，多为咸水。

③中层承压含水岩组

由中下更新世河湖相沉积物组成，该含水岩组地下水具承压性质，含水层厚度30～40m之间，顶板埋深一般在60～80m之间，底板埋深一般在100～200m，含水层岩性为黄色、灰白色、灰绿色中细砂、中粗砂，中粗砂层含石英质砾石，砾径大小不一，富水性明显受砂层厚度控制，砂层厚度小，富水性亦小，反之，富水性则大，该层水水质较好，多为矿化度＜1g/L的HCO3-Na型水，适宜引用。

④深层承压含水岩组

该含水岩组其沉积物为上第三系湖相沉积，主要岩性为细粉砂、中粗砂含砾石 ，有4～5层砂，砂层厚达50多米，砾石分选性差，磨圆度也较差，含水层顶板埋深一般在90～120m之间，该含水层水量较丰富，水质好，矿化度0.9g/L，偏硅酸含量也很高，达72.8mg/L，水化学类型为Cl·HCO3-Na·Ca型水，是极理想的优质饮用水源。该含水层在区域上多呈透镜体状，向四周逐渐尖灭。

#### 5.5.1.3 区域地下水的补、径、排条件及开采现状

潜水含水层含水层直接与地表水体接触，该层岩性为第四系全新统和上更新统粘土、亚砂土、粉细砂等，具有透水性，使得潜水含水层与地表水有一定的水力联系，根据现场调查访问，在枯水期地下水补给地表水体，但在丰水期时，地表水补给地下水。承压含水层上部有第一隔水层存在，岩性为中更新统的含钙质结核粉质粘土，分布稳定，并且未发育“天窗”，厚度较大，具有较好的隔水性能，使得潜水含水层与承压含水层水力联系不密切，且区内河流和水塘均未切至承压含水层，使得承压含水层与上部地表水体无水力联系。

（1）潜水含水层

潜水含水层的补给来源主要为大气降水补给，其次为灌溉及地表水入渗，评价区处于该层地下水的径流区，地下水的流向由西南向东北，地下水水力坡度小，地下径流缓慢，地下水位、水质、水量受气象条件控制，一般丰水期为主要降水入渗期（7-9月），以后水位逐渐降低，水位年变幅2-3m，地下水排泄以蒸发、人工开采和补给地表水体为主。

（2）承压含水层

承压含水层的补给来源主要为上游河流和水平侧向径流补给，地下水总体流向自西南向东北径流，地下径流缓慢，由于上部有较好的隔水层，因而受季节性气候水文因素影响不大，水位动态变幅较小，地下水排泄以人工开采为主，其次为侧向径流。

（3）地下水开采现状

灌南境内有380km长的14条淡水主干河，40多万亩水域，地表水资源十分丰富。让人尴尬的是，水乡缺水，2009年之前，灌南一直以地下水作为饮用水源，是全省唯一依靠地下水作为饮用水源的县份，长期超采使城区及其周边形成了50平方公里的地下水降落漏斗，20万人的饮水安全受到严重威胁。2009年之前，灌南城市饮用水依靠抽取地下水获取，多年来，丰富的地下水滋养并保障了灌南人民的生活。进入新世纪以来，随着城市人口的增长和经济的迅速发展，地下水开采量剧增，据统计，从2000年起，灌南城区地下水开采量以年均5%的速度增长，到2009年达到了年均开采量730万吨，是1999年的8倍，长期的超采，致使灌南地下水位平均以每年2.8m的速度下降，特别是县城及周边地区已形成面积约50km2的地下水降落漏斗。为解决此问题，灌南县建设了166公里区域供水主管道工程主体工程；区域供水环状支管道工程完成环状管网铺设驳接；硕项湖西线输水工程于2014年12月30日竣工，可正式向硕项湖及自来水厂供水。田楼水厂与硕项湖水厂的全面竣工建设。

### 5.5.2 地下水环境影响预测

#### 5.5.2.1 预测范围

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，地下水无渗漏，基本无污染。若排污设备出现故障或者污水管道发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。

地下水预测范围与地下水评价范围一致。

#### 5.5.2.2 预测时段

预测时段为：100d，la，1000d，10a,，20a及30a。

#### 5.5.2.3 预测因子

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的污染因子无重金属及持久性有机污染物，厂区污水主要污染物为CODCr，由于地下水中的CODCr指标为CODMn，本次地下水预测选择CODMn作为预测因子。

#### 5.5.2.4 预测情景

建设项目地下水环境影响预测包括正常状况及非正常状况进行预测。正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，地下水无渗漏，基本无污染。且车间、装置区均采取表面硬化防渗处理，物料及污水输送管线、污废水处理装置、污泥装置区均进行防腐防渗处理或在用防渗材料修筑，因此正常工况下不会发生污废水处理装置或其他物料暴露发生渗漏至地下水的情况发生。

本次预测重点为非正常工况下泄漏对地下水环境产生的影响。

#### 5.5.2.5 预测模型

预测模式选择《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）推荐的地下水溶质运移解析法进行预测。

概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

#### 5.5.2.6 模型参数

根据周边区域地下水文地质勘查资料，水平方向渗透系数取2.4192m/d，水力坡度取1‰，则流速取0.00242m/d，垂向和水平方向渗透系数比值取0.33，弥散度取50m，纵向弥散系数（DL）0.00040m2/d。

本项目废水收集池CODCr产生浓度为500mg/L，根据经验CODMn=0.2～0.7CODCr，取系数为0.5，CODMn=250mg/L。

#### 5.5.2.7 预测结果

根据导则推荐的预测模式，非正常状况下CODCr对地下水的影响情况见表5.5-1。

表5.5-1  CODMn在不同年份不同距离浓度分布情况（单位mg/L）

| 天 距离（m） | 100 | 365 | 1000 | 3650 | 7300 | 10950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250.29095 | - | - | - | - | - |
| 10 | 60.55485 | 142.7938 | 177.12795 | 215.19015 | 243.65255 | - |
| 20 | 2.9821165 | 43.93478 | 81.16635 | 136.6677 | 186.6321 | 211.22625 |
| 30 | 0.0308035 | 8.33038 | 28.12067 | 76.01055 | 134.22355 | 166.7705 |
| 40 | 0.0000625 | 0.9458425 | 7.208975 | 36.70806 | 90.30175 | 126.21965 |
| 50 | 2.41E-08 | 0.0631925 | 1.37174455 | 15.302975 | 56.65985 | 91.33405 |
| 60 | 3.48 E-12 | 0.002457 | 0.188136 | 5.478745 | 33.07458 | 63.0861 |
| 70 | 4.66 E -17 | 0.000055 | 0.0187242 | 1.678705 | 17.925755 | 41.521915 |
| 80 | 1.14 E -22 | 1.43 E-06 | 0.0013465 | 0.438993 | 9.005515 | 26.039415 |
| 90 | 5.16 E -29 | 1.05 E -08 | 0.0000695 | 0.097769 | 4.187927 | 15.52737 |
| 100 | 5.24 E -36 | 4.48 E - 11 | 5.15 E -06 | 0.018513 | 1.800792 | 8.79979 |
| 110 | 6.35 E -44 | 1.07 E -13 | 1.37 E -07 | 0.0029765 | 0.715317 | 4.7363675 |
| 120 | 1.73 E -52 | 1.47 E -16 | 2.6 E -09 | 0.000406 | 0.262281 | 2.419656 |
| 130 | 8.58 E -62 | 1.15 E -19 | 3.52 E -11 | 9.38 E -05 | 0.088713 | 1.172656 |
| 140 | 7.71 E -72 | 5.1 E -23 | 3.41 E -13 | 9.18 E -06 | 0.027664 | 0.5388915 |
| 150 | 1.26 E -82 | 1.28 E -26 | 2.35 E -15 | 7.6 E -07 | 0.00795 | 0.2347345 |
| 160 | 3.71 E -94 | 1.84 E -30 | 1.16 E -17 | 5.33 E -08 | 0.0021045 | 0.0968835 |
| 170 | 2 E -106 | 1.49 E -30 | 4.06 E -20 | 3.16 E -09 | 0.000513 | 0.0363785 |
| 180 | 1.9 E -119 | 6.84 E -39 | 1.02 E -22 | 1.58 E -10 | 0.000115 | 0.014025 |
| 190 | 3.4 E -133 | 1.78 E -43 | 1.81 E -25 | 6.69 E -10 | 4.75- E 05 | 0.0049165 |
| 200 | 1.1 E -147 | 2.63 E -48 | 2.29 E -28 | 2.39 E -13 | 9.03 E -06 | 0.0016315 |
| 210 | 6.1 E -179 | 2.2 E -53 | 2.0 E -631 | 7.22 E -15 | 1.58 E-06 | 0.0005125 |
| 220 | 6.4 E -179 | 1.04 E -58 | 1.32 E -34 | 1.84 E -16 | 2.54 E -07 | 0.0001525 |
| 230 | 1.2 E -195 | 2.79 E -64 | 6.05 E -38 | 3.96 E -18 | 3.75 E -08 | 8.56 E -05 |
| 240 | 4.1 E -213 | 4.24 E -70 | 1.96 E -41 | 7.19 E -20 | 5.1 E -09 | 2.28 E -05 |
| 250 | 2.5 E -231 | 3.65 E -76 | 4.54 E -45 | 1.1 E -21 | 6.38 E -10 | 5.73 E -06 |

图5.5-1  排放COD浓度变化图（mg/L）

### 5.5.3 地下水预测结果分析

（1）水文地质条件评价

基于现场调查、水位监测以及地勘资料，确定评价区域内的地下水类型为孔隙潜水，地下水的年动态变幅很小，主要接受大气降水补给，地下水总体流向为西北流向东南部，通过蒸发和向地表水体排泄。

（2）地下水环境现状评价

本次地下水现状监测在项目所在地及周边共布设了3个水质监测点。水质分析结果表明，评价区潜水中pH值、总大肠菌群、氟化物属于Ⅰ~Ⅲ类，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、铜、锌、镍属于Ⅰ类，镉属于Ⅱ类，氯化物属于III类属，氨氮、铅、钠属于Ⅳ类，总硬度、硫酸盐属于Ⅴ类。总体来说，评价区现状条件下地下水环境质量不好。

（3）污染物预测结果评价

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

## 5.6 土壤环境影响分析

土壤是地球陆地表面具有肥力、能生长植物的疏松表层，由岩石风化而成的矿物质、动植物残体腐解产生的有机物、土壤生物（固相物质）以及水分（液相物质）、空气（气相物质）等组成。土壤污染类型分为三类：

土壤污染型：由外界进入土壤中的污染物，对土壤环境产生化学性、物理性、和生物性污染危害；

土壤退化型：由于人类活动导致土壤中各组分之间，或土壤与其他环境要素之间的正常自然物质、能量循环过程遭到破坏，而引起土壤肥力、土壤质量和承载力下降的影响；

土壤破坏型：由于人类活动或由其引起的自然活动、导致土壤备占用、淹没、和破坏，包括由于土壤过度侵蚀或严重污染而使土壤完全丧失原有功能被废弃的情况。

本项目产品、原料均不含重金属；本项目废水为生活污水，污染物简单，污染物浓度较低。本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故。如在厂区内发生燃爆事故，消防水可收集于消防水池或者消防尾水收集罐，不会直接进入地面，对厂区内土壤及地下水环境影响很小。

综合以上分析，本项目在采取相关的防渗措施后，对场地的土壤和地下水环境影响很小。

## 5.7 生态影响分析

根据实地调查，项目建设用地属于规划工业用地，日常生产过程中厂区的无组织废气排放将对周围环境产生一定的影响，可通过加强本项目的绿化建设来减轻其不利影响，注意生产装置区不宜种植含油脂较多的树木，与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛，选择能吸收有害气体的植物。

此外，应加强环境管理，减少项目的有组织废气对生态环境的影响。正常情况下，项目废水经厂区预处理后排入区域污水处理厂，对周围南六塘河、公兴河的水质和水生生物不会产生污染影响。

本项目的建设对区域生态环境影响较小。

## 5.8 环境风险评价

本项目为废旧塑料再生造粒加工项目，所用的原材料及产品部分为可燃的物料，这些物料具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。根据（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次风险评价拟通目过分析本工程项中主要物料的危险性和毒性，划分评价体系，识别各个装置的潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

### 5.8.1 风险源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源项分析主要是确定哪些部分或部件最有可能成为失去控制的危险来源。

本项目一般固废外售或由环卫部门收集处理，危险废物委托有资质的单位处置，不存在有毒原料的泄漏，正常情况下排放的污染物对周围环境影响不大，如遇事故性情况，可能造成环境危害较大，本项目可能出现的环境风险事故包括以下：

①发生火灾事故

项目在生产使用过程中使用的原料和产品均为塑料成份，是可燃性物质，若遇到明火可燃烧，发生火灾。调查同类企业，在储存、使用过程中可能发生火灾的事故，火灾是塑料再生行业的典型事故。虽然此类事故的概率较低，但一旦事故发生，其风险影响的范围和人员危害较为严重，环境风险危害较大。

②废气收集设施损坏后，废气将通过无组织形式直接排放进入大气中，可能会对周边环境产生较大的影响。事故状态下，废气收集装置发生损坏，无组织废气未经收集直接排放。根据调查，假设发生泄漏时，厂家立即采取停车、封堵泄漏处、吸收等有效措施。

### 5.8.2 环境风险分析

废塑料在焚烧过程中会产生很多二次污染的有害物质，本项目使用的原料主要为聚丙烯、聚乙烯，可能会产生如CO、二氧化碳、黑烟、氮氧化物等伴生物质。若发生火灾事故时，本项目废塑料燃烧分解产物对环境及人体的危害性见表5.8-1。

表5.8-1  本项目废塑料燃烧产物对人体的危害

| 序号 | 燃烧产物 | 对环境及人体的危害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺氧、热气流 | 氧气含量为9%-14%时，酩酊状态，意识不清，热气流70℃以上时，肺功能局部受损，肺气肿 |
| 2 | 黑烟 | 可引起附着气泡。呼吸困难、窒息 |
| 3 | CO | 0.2%-0.3%时，眩晕、恶心、痉挛，10-15分钟致死 |
| 4 | CO2 | 空气中浓度5%时，中毒症状，呼吸困难 |

由上表可知，一旦项目发生火灾事故，对周边环境和人体的危害较大，本项目要求贮存场所必须采取防雨、防晒、防渗、防尘和防火措施，厂房必须经消防部门验收，因此，一旦车间发生火灾，只要采取相应的防范治理措施，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，但长期影响较小。

其他还有在生产和维修期间可能发生的一些事故性危害，如施工不当、选材不当、材料缺陷等。操作因素：触电、设备操作不当等导致的人身伤害等。根据类比同行业的情况，项目生产中应加强安全生产管理，采取各种预防措施，同时还应制定事故应急预案，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目风险在可控范围内。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期环境保护措施

施工期主要污染是施工噪声、扬尘、施工人员生活污水等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 6.1.1 大气环境

在装修期间，产生的废气主要为施工时产生的少量粉尘和使用油漆涂料时产生的少量有机废气。

控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘、科学合理减少油漆涂料的使用量、加快油漆涂料的挥发和对施工人员采用适当的防护措施等。为有效防治施工期废气对周围环境及施工现场作业人员的影响，施工单位在施工期间需采取如下废气防治措施：

A 确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

B 在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到周围大气环境中；

C 施工单位应严格按照有关施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量；

D 油漆、喷涂工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域油漆废气过度集中，建议使用绿色环保型涂装材料，减少油漆废气的释放量，保证室内环境的安全；

E 施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地，运输砂石、水泥、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏；

F 施工人员工作时佩戴口罩；

G 采用符合国家规定质量要求的环保型油漆、涂料、胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。

总之，项目要求在施工期采取相应的废气污染防治措施，在施工建设中做到规范管理，文明施工，确保施工扬尘、有机废气等不对周边大气环境质量及装修工人造成污染影响，达到保护环境、保障身心健康的目的。

由于施工单位采用湿法作业，在进行可能产生扬尘的工序时关闭门窗，因此扬尘的排放量较小，属间歇性排放，对周围大气环境的影响较小。由于装修时间相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。

### 6.1.2 水环境

施工期间，施工人员日常生活需产生一定量的生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，经灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水经公兴河排入老六塘河。经预处理池预处理后污染物浓度将降低。

在此基础上对周围地表水环境影响较小。

### 6.1.3 声环境

施工期各阶段的施工设备产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源，总体而言，主要的噪声源有沙轮机、电钻、电梯、木工圆盘锯、切割机及各种车辆等，但不同的施工队拥有的建筑设备也不尽相同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A），而噪声在传播过程中随距离而衰减。从以上分析可知，建筑施工期间使用的建筑设备较少，噪声声源较强，而且噪声源叠加后噪声声级增加，因此在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。

为有效防治噪声扰民和对周围声学环境造成影响，施工单位在施工期间需采取如下噪声控制措施：

A 施工单位应充分考虑周围环境的敏感性，在施工操作上要加强环保措施，选用低声施工设备；对产生高噪声的施工设备必须采取有效的减振、隔声等防护措施，如安装在经隔声处理的构筑物内；

B 文明施工，在装卸、搬运装修材料和机械设备时轻拿轻放、严禁抛掷；

C 合理安排施工时间，降低施工机械同时使用的频次，尽可能采用交互作业，禁止夜施工（22:00～08:00）；

D 将各高噪声施工点合理布置在远离噪声敏感点的位置；

E 材料的运输车辆场内严禁鸣笛，严禁夜间装卸材料。要求施工单位严格采取相关噪声防治措施，按照施工规范文明施工，加强管理，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，在此基础上不会对周围环境产生影响。

由于施工是在室内及白天进行，施工期的暂时性，项目施工期在采取上述有效措施控制后，将不会对周围声学环境造成明显影响。

### 6.1.4 固体废弃物

针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，要求施工单位在施工期采取如下固废处置措施：

A 施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向工业园附近转移，建筑垃圾日产日清；

B 对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢筋、钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至连云港市指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点；

C 施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送当地环保行政管理部门认可（有资质的）危险固体废弃物处理中心处理；

D 生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由连云港市政环卫部门定期清运。

施工期固体废弃物经上述妥善处理后可确保不对环境造成二次污染，不会对环境产生不良影响。

## 6.2 运营期环境保护措施评述

### 6.2.1 废气污染防治措施评述

#### 6.2.1.1 废气污染防治措施及可行性分析

本项目G1-1加热废气、G2-1加热废气经集气罩收集（效率90%）后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理后通过1根15米高排气筒高空排放；未被捕集到的废气及从布袋除尘装置出来的Gu1-1粉尘废气和Gu2-1粉尘废气、Gu1-2冷却废气、Gu2-2冷却废气中污染物则以无组织形式排放于车间内。

（1）喷淋塔装置介绍

针对废气中非甲烷总烃污染物，采取水吸收的处理方式不是很好，本项目采用水喷淋作为有机废气的第一道处理工序，是为了保证后续活性炭吸附处理效果，减少水蒸气及可能的颗粒物物质对其处理效果的影响，水吸收塔可以去除绝大部分颗粒物和水蒸汽。水吸收塔由喷淋系统、除雾系统等组成，水喷淋塔采用填料塔形式，以水为吸收液，液气比控制在0.3~1.5L/m3，采取逆流式，通过气液传质作用，废气中的水蒸汽和颗粒物进入喷淋水中，该处理系统废水（喷淋废水）进厂区污水处理站。

（2）活性炭吸附装置介绍

原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》及本项目有机废气吸附等情况，“本项目活性炭吸附废气污染物量为2.28t/a，废活性炭（包括吸附的污染物）共产生约2.63t/a”可知，本项目年使用活性炭约为1.95t。活性炭密度约为0.45~0.54g/cm3，本项目按0.50g/cm3估算，则本项目年使用活性炭体积约为3.90m3。本项目活性炭吸附装置更换频率为每三个月更换一次。活性炭吸附装置需安装监控装置，当活性炭吸附欲饱和（即近失效）时，及时进行更换。但最终更换方案可根据活性炭吸附箱的使用情况确定。更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。

（3）低温等离子介绍

低温等离子体在废气净化过程中主要以气体放电的形式引发。一般认为，在等离子体体系中，强电场使电子加速获能。然后高能电子与O2、H2O等气体分子碰撞，将气体分子激发到高能量层级。量能增加的高能级分子（O2、H2O等）发生键的断裂，并产生O和·OH等活性自由基。当体系中有氧存在时，·OH会快速地转变为HO2。在这一过程中，气体中含有的VOCs分子也会与高能电子碰撞，发生电离、解离或激发等一系列复杂的等离子体物理和化学反应，形成原子和小碎片基团。在·OH、·O、HO2以及其他活性粒子等强氧化基团的作用下，这些有机物分子和碎片基团进一步分解，转化为CO2、H2O和其他降解的最终产物。另外，氧气分子在放电产生的等离子体中会发生激发和离解，产生激发态的氧分子和氧原子。这些强氧化性粒子与有害化合物及其解离的自由基碎片发生反应，使其得到氧化分解。

近来，人们对空气等离子体中VOCs的分解做了许多的研究。但是都无法解决放电系统中大量的能量消耗，尤其是副产物臭氧的产生。因为臭氧是环境的严重污染物，所有在排入大气之前应该分解掉。产生臭氧需要过剩的能量，排放臭氧之前的分解也需要消耗能量。因此，人们提出了利用副产物臭氧，通过光解臭氧和水分子之间的反应产生新的OH自由基。这样会产生更多的OH 自由基，这些自由基会在放电处理之后通过外加的UV 辐照系统与有机分子发生反应。同时，危害性臭氧能够从排放气体中去除。另外，光子能可用于TiO2光催化剂系统中有机化合物的氧化，从而降低总系统中的能量消耗。放电与光解结合能够增加电介质阻挡的微放电（无声放电）数，并减少所需的激发电压。已有研究证明，放电间隔间的介质会导致在放电消退阶段出现放电的非热性能，它是由有限的放电位点产生的活性粒子、离子和自由基等活性种来维持。当废气中有水存在时，虽然表面上有利于欲产物OH自由基的产生，但是水的吸附性能导致介质表面的阻力减小，进而减少主要OH自由基形成的位点。

（4）UV光氧催化

紫外光催化的机理需要根据固体的能带理论进行分析，其能带通常由可控的高能导带和低能的价带组成，两者之间具有相对较宽的禁带，其宽度通常低于3.0eV。电子进行填充时，最先从低能价带开始。当光催化物质被能量不小于禁带宽的紫外光辐照后，光源辐射能由光活性物质吸收，使得电子快速的从价带向导带跃迁，进而导致价带上部产生大量的空穴（h+），并且这一空穴会在电场的作用下向催化剂表面转移。半导体催化剂的光吸收限值λg与禁带宽度Eg具有下列关系，其中TiO2的禁带约为3.2eV：

λg（nm）=1240/Eg（eV）

跃迁致使电子（e-）在导带底部不断增加，禁带是价带和导带之间电子能态的空能量部分，就像两岸间的河流，使得电子-空穴对能够长时间的存留。因而，电子-空穴在充裕的时间下可以经过禁带将电荷转移到附着在光活性物质上的物种表面，由此引发光催化反应。TiO2具有几种排列形态，而锐钛矿型的TiO2在波长小于387.8nm的紫外光源辐照下，价带上的电子会激发到导带上，因此价带上会产生空穴，生成光生电子-空穴对。强氧化性的空穴和强还原性的光生电子都能够降解有机污染物。适当的俘获剂会导致空穴和附着在催化剂表面的水分子发生反应，生成氧化能力很强的·OH自由基。而电子与催化剂表面附着的氧分子反应会生成还原性的·O2，并且这一物质也会产生·OH自由基。有研究证实，气体放电过程中一些高能激发粒子的也会辐射出紫外光，在一定波长范围内，对VOCs的降解起到一定的作用。

根据美国M&Y环境工程股份有限公司和杭州五源科技实业有限公司2016年7月发布的《低温等离子体光催化协同降解涂装有机废气技术》研究成果，该研究中采用了“低温等离子体（LTP）+光催化”处理有机废气，废气进口有机废气浓度≤300mg/m3，本项目产生的有机废气浓度（以非甲烷总烃计）小于300mg/m3，与该研究基本一致。研究表明，有机废气通过“低温等离子+光氧催化装置”处理后，有机废气净化率达90%。

（5）无组织废气治理措施

项目车间产生的废气大部分被收集处理后有组织排放，少量的无组织废气主要通过车间屋顶的换气排风系统排放，无组织废气排放主要包括G1-1加热废气、G2-1加热废气中未被收集到的污染物及Gu1-1粉尘废气、Gu2-1粉尘废气、Gu1-2冷却废气、Gu2-2冷却废气中污染物。建设单位采取如下措施，以减少无组织挥发量及其影响：

①尽量采用密闭生产工艺，提高废气的收集率；加强废气收集装置的管理和维护，确保废气收集装置的正常运行，当风机、集气罩等出现故障时立即停产进行整修，确保做到无事故排放，减少无组织排放；

②做好排放口的隐蔽和美化工作，严格加强车间排风、通风设施，保持车间空气流通，降低生产车间内污染物浓度，确保安全卫生；

③同时加强管理，降低工作时间开、关门频率，尽量减少室内废气散逸；

④在厂区外侧设置有高大树木，降低无组织排放废气的影响；

⑤粉碎工序设备产生的粉尘颗粒物经设备自带的除尘装置处理后再无组织排放于生产车间内。

⑥设置合理的防护距离：项目最终的卫生防护距离范围取各无组织源最大的卫生防护距离范围包络线围成的区域，该区域内不允许有居住区等环境敏感目标。位于项目厂界100m范围内的5户居民住宅拆迁后，本项目满足防护要求。

根据表3.11-2、表3.11-3，本项目有组织排放的废气污染物非甲烷总烃、颗粒物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值相关要求，速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；根据预测，无组织排放的废气污染物非甲烷总烃、颗粒物厂界处浓度贡献值较小，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关要求。因此，本项目采取的废气处理措施从技术角度分析，具有可行性。

（6）异味防治措施

通过加强车间通风等措施后，本项目产生的异味气体对周边环境的影响较小。但是，如果通风不畅，原料堆积时间过久和废气处理设施故障，则不排除产生嗅域超标的情况。因此，建设单位必须做好通风换气设施的日常维护、物料堆存时间的管控和污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量事故排放，为将污染影响降低到最小，做到以下几点：

①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。

企业在项目运行中应进一步做好臭气污染防治措施：特别是物料储运、输送、加料操作应在封闭的系统内进行，防治泄漏和暴露；在道路两旁和车间四周多中值阔叶常绿树种，以减轻臭味影响，改善厂区环境空气质量。

有组织废气污染物收集走向图见图6.2.1-1；废气处理装置工艺参数见表6.2.1-1。

图6.2.1-1  项目废气治理措施工艺图

表6.2.1-1  本项目废气处理设施工艺参数

| 序号 | 装置名称 | 设备名称 | 详细规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水喷淋+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧催化装置 | 水喷淋装置 | 设计风量：Q=20000m3/h 外形尺寸：φ1500*3500mm 填料材质：PP 填料规格：多面球φ50mm 单级有效停留时间：2.3s 数量：1台 |
|  |  | 活性炭装置 | 设计风量：Q=20000m3/h 比表面积m2/g：1000～1400 微孔容积ml/g：0.25 密度g/cm3：0.44～0.54 |
|  |  | 低温等离子+UV光氧催化装置 | 设计风量：Q=20000m3/h 外形尺寸：1200mm×1000mm×800mm（低温等离子）、1500mm×800mm×1000mm（低温等离子） 灯管数量（支）：60 灯管长度：810mm 灯管寿命：2年 镇流器使用年限：3年以上 可视：紫光 设备阻力：＜500pa 系统噪声：＜60dB 停留时间：1~2s 功率：12kw 外壳材质：碳钢喷塑 数量：1套 |
|  |  | 引风机 | 风机风量：15736~25265m3/h 功率：18.5kw 风压：2422~1801Pa 数量：1 |
| 2 | 排气筒 | 高度：15m 直径：0.6m 温度：25℃ 数量：1根 |

#### 6.2.1.2 废气处理达标可行性分析

根据查阅盐城市龙杰机电设备制造有限公司低温等离子设备进出口废气监测报告，低温等离子废气处理装置对非甲烷总烃气体吸收效率不低于90%，因此本项目“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化”装置的处理效率取90%是可行的。根据工程分析及预测，本项目废气污染物排放浓度可满足相应的标准要求。

#### 6.2.1.3 废气治理经济可行性分析

本项目废气治理运行费用主要包括：电费、设备折旧维修费、氯化钙辅料费等。具体情况见表6.2.1-2。

表6.2.1-2  废气治理运行费用一览表

| 类别 | 年消耗量，t | 单价，元/t | 年费用，万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅料 | 活性炭 | 6.52 | 3000 | 1.956 |
| 能耗 | 电（kWh） | 2万 | 0.75元/kWh | 1.50 |
|  | 水 | 2000 | 2.95 | 0.59 |
| 设备折旧维修费 | 按直接投资的5%计 | 1.00 |
| 合计 | 5.046 |

从表6.2.1-2中可见，本项目废气处理装置年运行费用约5.046万元，主要费用为药剂费、设备折旧费及电费等，企业年利润为500万元，废气治理运行费用占公司总利润的1.01%，企业完全有能力接受，可以做到废气污染物长期稳定达标排放。

#### 6.2.1.4 排气筒设置合理性分析

（1）废气排气筒的设置

本项目有组织废气排气筒按规范要求设置1根，位于生产车间南侧，同时排气筒应按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置：

表6.2.1-3  本项目排气筒设置情况一览表

| 排气筒编号 | 排放源参数 | 排放污染物 |
| --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| DA001 | 15 | 0.6 | 非甲烷总烃 |

（2）排气筒高度的合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的规定“排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值之外，还应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上”，本项目建筑物最高高度约为9m，根据此规定，本项目新建排气筒高度均应在14m以上。本环评认为本项目排气筒高度设置合理。

（3）排气筒数量及位置设置合理性分析

建设单位拟在满足工艺操作条件下，将产生废气的设备相对集中布置，由于本项目生产有3条生产线，将加热拉丝（切粒）工序产生的废气，经管道收集后，由一根15米高排气筒（DA001）排放。

因此项目排气筒设置是合理的。

#### 6.2.1.5 小结

根据表3.11-2及预测结果（表5.1-9），本项目非甲烷总烃、颗粒物等污染物经处理后，其排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准排放限值。

### 6.2.2 废水污染防治措施评述

#### 6.2.2.1 废水处理方案分析

本项目排水采用“雨污分流”制。

雨水系统：本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道。

污水系统：生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。

本项目废水采取的治理措施流程见图6.2.2-1。

图6.2.2-1  项目废水治理措施流程图

#### 6.2.2.2 生活污水处理措施

本项目生活污水年产生量为240m3/a，经厂区化粪池处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，最终进入灌南海西污水处理有限公司集中处理，尾水经公兴河排入老六塘河，对周围水环境影响较小。

本项目依托厂区现有化粪池1座，化粪池规模为20m3，设计处理规模为15m3/d，本项目需处理量为0.8m3/d，因此，项目化粪池设计处理规模满足要求。

化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便渣等）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下可以满足灌南海西污水处理有限公司接管标准。

#### 6.2.2.3 清洗废水、甩干废水、喷淋废水处理措施及可行性分析

清洗废水含SS较高，与喷淋废水、甩干废水混合后，通过“格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池”等处理工艺，全部回用于生产工段。

项目生产废水（清洗废水、甩干废水、喷淋废水）处理工艺流程见图6.2.2-2，具体简述如下：

项目原料为回收的废塑料，经过人工分拣后大部分杂质都被清除，少量的是附着在塑料表面的泥沙灰尘和标签等，水洗、漂洗过程中产生的清洗废水主要含有悬浮物和泥沙等物质，故采用物化处理的工艺对此进行处理。污水处理站的设计处理规模为50m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池”，处理后排水回用于生产。

图6.2.2-2  项目生产废水处理工艺流程图

本工艺在进水前端设置细格栅，截留水中的漂浮物与大的悬浮物，有利于减轻后续构筑物的处理负荷，出水进入调节池。

为了调节废水的水质和水量，保证后续处理构筑物的正常运行，设置一座调节池。调节池中的废水经提升后进入气浮池，气浮是在水中产生大量的细微气泡，气泡与废水中的细小悬浮粒子在絮凝剂的作用下相黏附，形成整体密度小于水的“复合体”，悬浮粒子随气泡一起浮升到水面，形成泡沫或浮渣，从而去除水中的悬浮物，提高出水水质。本项目废水中未被格栅阻截的塑料纤维等颗粒物，用气浮法会有较好的去除效果。气浮后的废水进入砂滤池内以去除剩余的微细颗粒和胶体物质，提高出水水质。说明：废水进入气浮池的同时需要投加絮凝剂。本工艺中选用絮凝剂是PAC（聚铝）。药剂投加方式为重力投加。絮凝剂配制方式为：机械搅拌配制。

项目预处理装置主要设备见表6.2.2-1。

表6.2.2-1  废水预处理装置主要设备及构筑物表

| 序号 | 单元名称 | 数量 | 构筑物、设计参数 | 主要设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 1个 | 中格栅条净间隙10mm； 细格栅条净间隙5mm | - |
| 2 | 调节池 | 1座 | 池体尺寸：7×3×2m，有效容积：30m3，停留时间：6.5h地下式钢砼构筑物 | 配100WQ110-15-7.5排污泵3台（2用1备）；配QJG-3潜水推流器2台 |
| 3 | 气浮罐 | 1座 | 尺寸：直径4m×2.5m，停留时间：6.8h，钢结构 | 配空压机：1台；溶气罐：1台 |
| 4 | 砂滤池 | 1座 | 选用GSL-4型高速过滤器，停留时间：1h，反冲洗周期8h | 配进水泵2台、反冲洗泵1台 |
| 5 | 清水池 | 1座 | 池体尺寸：3×5×5m，半地下钢砼构筑物 | 配100ZX100-40清水泵2台（1用1备） |

废水处理效果见表6.2.2-2。

表6.2.2-2  废水处理效果表

| 工段 | 废水量 m3/a | COD | SS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 去除率％ | 浓度（mg/L） | 去除率％ |
| 格栅 | 进水 | 11600 | 200.69 | - | 373.45 | - |
|  | 出水 | 11600 | 190.66 | 5 | 298.76 | 20 |
| 调节池 | 进水 | 11600 | 190.66 | - | 298.76 | - |
|  | 出水 | 11600 | 190.66 | - | 298.76 | - |
| 气浮池 | 进水 | 11600 | 190.66 | - | 298.76 | - |
|  | 出水 | 11600 | 152.52 | 20 | 104.57 | 67 |
| 砂滤池 | 进水 | 11600 | 152.52 | - | 104.57 | - |
|  | 出水 | 11600 | 137.27 | 10 | 26.14 | 75 |
| 清水池 | 进水 | 11600 | 137.27 | - | 26.14 | - |
|  | 出水 | 11600 | 137.27 | 0 | 26.14 | 0 |
| 回用标准 | - | - | - | 30 | - |
| 达标情况 | - | - | - | 达标 | - |

项目工艺废水采用“格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池”，处理后回用于生产中（清洗、漂洗、甩干及喷淋）。

本项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站处理后水量为11600m3/a，可全部回用于清洗、漂洗工序，另需补充新鲜水量为400m3/a。根据表6.2.2-2可知，本项目工业废水经处理后水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准。

连云港通顺塑料制品有限公司年产1.63万吨塑料颗粒制品生产线技改项目回收的废旧塑料袋（主要是回收港口、码头装运化肥等货物包装袋，不包括洋垃圾），清洗后再破碎造粒，回收塑料袋在清洗池清洗，清洗池内的水循环使用，一段时间后清洗废水与废气吸收水排至污水站经“格栅+调节池+酸化+絮凝+沉淀+中和”处理后套用。根据类比分析，本项目回收的塑料薄膜不含有化学品，经“格栅+调节池+气浮池+砂滤池+清水池”处理后回用于清洗、漂洗工序可以接受，是有工程先例的。

本项目采用的方法，既能节水又能减少废水的排放，具有可行性。

#### 6.2.2.4 项目废水进灌南海西污水处理有限公司处理的可行性分析

（1）水量接管可行性

灌南海西污水处理有限公司一期工程位于灌南县经六路和纬一路交汇处东南角，设计日处理污水量为2.0万m3/d，于2014年8月4日取得了灌南县生态环境局（原灌南县环保局）的环评批复（灌环审[2014]30号），目前正在进行试运行。本项目排入污水管网的废水量为4.3m3/d，根据开发区统计资料，拟接入该污水处理厂的废水量约为1.1万m3/d，剩余容量9000m3/d，本项目废水总量占剩余容量的0.01%。故从处理水量角度考虑，本项目废水排入该污水厂处理是可行。

（2）水质接管可行性

本项目废水为生活污水，水质简单，可生化性好，经厂内预处理后满足灌南海西污水处理有限公司一期工程接管标准，本项目废水水质完全能够满足园区污水处理厂的进水接管要求，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。

（3）服务范围

灌南海西污水处理有限公司一期工程服务范围包括灌南县盐河以西城区片的生活污水和少量灌南开发区的工业废水。本项目为灌南县经济开发区的工业项目，属于灌南海西污水处理有限公司的服务范围。

（4）管网敷设情况

本项目附近管网暂未铺设到位，待污水管网铺设到位后，本项目具有接管可行性。

因此，本项目生活污水经预处理达到污水厂进管标准后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，本项目废水排入灌南海西污水处理有限公司集中处理是可行的。

#### 6.2.2.5 废水治理经济可行性分析

本项目废水治理运行费用主要包括：药剂费、电费、设备折旧维修费等。具体情况见表6.2.2-2。

表6.2.2-2  废水治理运行费用一览表

| 序号 | 费用类别 | 单位 | 单位用量/m3废水 | 全年使用量 | 单价元 | 总费用（万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絮凝剂 | kg | 0.2 | 1500 | 8.5 | 1.275 |
| 2 | 电费 | kWh | 6.8 | 51000 | 0.75 | 3.825 |
| 3 | 折旧费 | 直接投资综合率4% | / | 0.20 |
| 4 | 维修费 | 直接投资的1% | / | 0.05 |
| 5 | 其他费用 | / | / | 0.15 |
| 6 | 合计 | / | / | 5.50 |

本项目废水处理年运行费用约5.50万元，企业年利润为500万元，废水治理运行费用占公司总利润的1.1%，企业可以承受。

#### 6.2.2.6 小结

综上可见，本项目清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于清洗、漂洗工序可行；生活污水可接管，废水水质能够达到接管要求，不影响其出水水质；项目废水进污水处理厂处理是可行可靠的。

### 6.2.3 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为生产过程中的造粒机、切粒机、分离机、粉碎机、上料机、甩干机等，噪声源强在80~85dB（A）。

建设单位采用以下降噪措施：

（1）按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产车间内主要噪声源合理布局：

①高噪声与低噪声设备分开布置；

②在生产车间周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库；

③在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，布置在车间内部；

④设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

（2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对高噪声设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

（3）高噪声设备布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

（4）在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准。

（5）噪声源强较大的设备，基础固定，安装减振垫、隔声罩等。

（6）加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。

（7）对于高噪声设备布置集中的车间，在其内壁和顶部敷设吸收材料，墙体采用双层隔声结构，窗户采用双层铝固定窗，以减少噪声设备工作对环境的影响。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

### 6.2.4 固废污染防治措施评述

#### 6.2.4.1 固废产生状况

本项目产生的固体废弃物为杂质（S1-1、S2-1）、沉渣（S1-2、S2-2）、废滤网（S2-3）、废活性炭、污水站底泥及生活垃圾。

#### 6.2.4.2 固废防治措施

针对固体废物的防治情况如下：

（1）危险固废

本项目废滤网、废活性炭属于危险固废，必须委托具有相关处置资质的单位进行处理。厂内设置一个危废暂存库，正常运行情况下不会对周围环境造成大的影响。

（2）一般工业固废及生活垃圾

本项目对固体废物进行分类收集、贮存。杂质、沉渣、污水站底泥集中在指定场所，杂质外售给物资回收公司综合利用；沉渣、污水站底泥委托环卫部门清运处理。

生活垃圾由环卫部门全部送城市生活垃圾处理厂处置。

以上措施不但可以避免固体废弃物对环境的污染，而且可以提高资源的综合利用率，为企业增加一定的经济效益，是可行的。项目废包装袋外售物资回收公司综合利用，既做到了变废为宝，同时也体现了清洁生产理念，因此，本项目固废的防治措施较合理，体现了“减量化、资源化、无害化”的理念。

按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下：

表6.2.4-1  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 人工分拣 | 一般工业固废 | 86 | 40 | 委托利用 | 物资回收公司 |
| 2 | 沉渣 | 清洗、漂洗 | 一般工业固废 | 86 | 12 | 委托处置 | 环卫部门 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 其他废物 | 2.63 | 委托处置 | 专业资质单位 |
| 4 | 废滤网 | 切粒 | 危险废物 | HW49 其他废物 | 1.80 | 委托处置 | 专业资质单位 |
| 5 | 污水站底泥 | 污水站 | 一般工业固废 | 86 | 20 | 委托处置 | 环卫部门 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活、办公 | 一般城市垃圾 | 99 | 3 | 委托处置 | 环卫部门 |

对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求：

①安全贮存的技术要求

应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）有关要求执行，危险固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，项目产生废活性炭必须储存于容器中，容器应加盖密封，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水。设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，不允许在露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断；危险废物的堆放要做好“三防工作”（即防风、防雨和防渗）。

②规范利用处置方式

本项目厂内固废能出售综合利用的应尽量综合利用，不能综合利用的危险固废送有处理资质的单位处理，执行危险废物转移五联单制度。生活垃圾由当地环卫部门统一清运，全部送城市生活垃圾处理厂处置。

③日常管理要求

企业应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。履行申报的登记制度，建立台账管理制度，根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量的情况下优化进行废物资源化利用，最终不可利用废物进行无害化处置。本公司必须按照这一政策进行固废处置，加强工艺改革，减少固废的产生。

建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表：

表6.2.4-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存区 | 废滤网 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 生产车间内部西北侧 | 10 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号） | 5 | 一个月 |
| 2 |  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  |  |  | 三个月 |

#### 6.2.4.3 小结

本项目一般工业固体废物临时堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中防渗与贮存要求。危废暂存区满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防渗与贮存要求。

因此，本项目各类固废处置是可行的，经安全无害化处置后，对周围环境影响不大。

### 6.2.5 地下水及土壤污染防治措施

为了防止项目运行时对地下水造成污染，从原料储存、装卸、运输、生产过程等全过程各种原辅料、中间产物、产出物的泄漏含（跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目运行对地下水及土壤造成污染。

#### 6.2.5.1 地下水防渗必要性和可行性分析

根现场调查，场地附近无明显污染源，场地地下水未受污染，根据国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001），本场地地下水对砼具微腐蚀性。当地下水对混凝土具微腐蚀性时，地基土堆混凝土亦具微腐蚀性。场地水、土对建筑材料腐蚀的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的规定。

#### 6.2.5.2 污染防治措施

为了尽可能降低项目对地下水、土壤的影响，项目运行期地下水、土壤污染防治措施采用“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

⑴主动控制即从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。具体措施如下：

①对厂内雨污分流系统、污水管道区域、污水站均做防渗处理；工艺管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，应在不通行的管沟内敷设，管沟应做防渗透处理并设置排水系统；

②工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接；

③设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放；

④定期进行检漏监测及检修，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

⑵被动控制即分区防治措施，主要是根据厂区各生产功能单元可能对地下水及土壤造成污染程度，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同污染采用不同的防渗措施。参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）提出的相应的工程和监控措施，具体如下：

①一般污染防治区

生产车间生产装置区、一般仓库等作为一般污染防治区。一般污染防治区防渗采用刚性防渗结构，抗渗混凝土（强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm）防渗性能不低于1.5m厚渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

②重点污染防治区

根据污染区的特性、水文地质条件及施工的可操作性，危废暂存区属于重点污染防治区，采取符合防渗结构要求：土工膜，厚度不小于1.5mm+抗渗混凝土（厚度不小于250mm，抗渗等级不低于P8并喷涂聚脲等防水涂料或掺加水泥基渗透结晶型防水剂等）结构，防渗性能不低于6m厚防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

项目建设区地下水污染防治区划分详见表6.2.5-1，防渗分区见图6.2.5-1。

表6.2.5-1  项目建设区污染防治分区表

| 序号 | 区域 | 防渗等级 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间、污水处理设备及污水收集池 | 一般防渗 | 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013） |
| 2 | 危废暂存区 | 重点防渗 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号） |
| 3 | 厂房内固废堆放区 | 一般防渗 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号） |

⑶应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 6.3 环境风险防范措施

生产区、原料区布置需通风良好，按规定划分危险区，保证防火距离。厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

### 6.3.1 现有环境风险防范措施回顾

企业原有项目已弃建。现有风险防范措施主要有：公司已建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度等，并落实定期巡检和维护责任制度。明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构。

### 6.3.2 物料贮存安全防范措施

由于本项目原料及成品具有可燃的特性，在贮存过程中应小心谨慎，应确保操作人员熟知废塑料的性质和贮存注意事项。在存有原料和产品的厂房、库房内，加强通风，远离火源。

### 6.3.3 生产温控故障防范措施

生产过程中温度控制发生故障可能导致塑料分解产生大量非甲烷总烃气体。应定期对设备加热系统进行检查、调试，保证生产过程中控温精确。生产线保证有专人看护，一旦发生温控系统发生故障，立即切断电源，停止生产。

### 6.3.4 事故风险防范措施

（1）总平布置要求

项目厂区总平布置根据生产特点和安全卫生要求，按照功能分区进行布置。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设置消防通道。

（2）智能报警系统要求

项目应采用智能火灾报警系统。在易燃物存在的危险环境中，设置灭火系统，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。

（3）安全管理措施要求

严格执行安全生产岗位责任制、安全技术操作规程、安全生产教育制度、安全生产检查制度以及设备安全管理制度等各种规章制度。

（4）火灾预防措施要求

①控制与消除火源，应按照厂区防火相关规定进行。

②严格控制设备质量及其安装质量。

③加强管理、严格工艺纪律。

④完善安全措施。

⑤原料及产品储存车间设置防火标志，保证通风。

（5）工艺技术设计安全防范措施

为了保证各物料仓储和安全使用，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照相关文件中的要求执行，并有严格的管理。

（6）其它减少风险事故的措施

项目的潜在风险性要求项目工程设计、建造和运行要科学规划，合理布置，严格按照防火安全设计规范设计，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生，针对项目物料储存量大，应重点加强防范措施，主要包括：

①设置完善的消防及报警系统，设置紧急救援站。

②可燃物料堆场与建筑物要有足够的防火距离，按耐火等级满足等规定设置防火距离。

### 6.3.5 突发环境事件应急预案的制定

后期企业需根据相关要求和项目环境风险情况编制有针对性和可操作性强的突发环境事件应急预案，以指导公司突发环境事件下的有效应急。应急预案应包含的主要内容见表6.3-1。

表6.3-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | - |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 存贮区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 |
| 5 | 应急状态分类 及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 | 存贮区：防泄漏、火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下通讯方式、通知方式 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄 漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组 织计划、医疗救护与公 众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复 措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

### 6.3.6 小结

项目采取上述有针对性的环境风险防范及应急措施，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平。企业拟采取的风险防范措施从环境保护角度可行。

## 6.4 本项目环保措施投资及“三同时”验收

建设项目需要配备的主要环保设施有废气治理装置、污水处理站及化粪池、固废暂存堆场等，环保投资约40万元，占建设项目总投资额3000万元的1.33%，建设项目环保措施在经济上具有可行性。

建设项目环保设施、投资费用见表6.4-1。

表6.4-1  项目环保设施、投资费用表

| 污染源类别及排放源 | 措施名称 | 投资（万元） | 数量 | 处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热拉丝（切粒）工序 | 集气罩收集后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理 | 15 | 1套 | 达标排放 |
|  | 生产车间 | 排风系统 | 0.5 | 1套 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 依托 | 1个 | 20m3/d |
|  | 清洗废水 甩干废水 喷淋废水 | 污水处理站 | 5（改造） | 1个 | 50m3/d |
| 固废 | 分类存放、收集输送、委托处置 | 1.5 | / | 分类收集储存 |
| 地下水、土壤 | 防腐防渗等 | 5.5 | / | 不污染地下水、土壤 |
| 噪声 | 隔声、设备基础减振等 | 0.5 | / | 达标排放 |
| 排污口整治等 | 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。废水：设置采样口、标志牌等。噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等。 | 0.5 | 管线、标志牌等 | 排污口规范化设置 |
| 风险防范措施 | 应急预案等 | 5 | 风险防范等措施 | 满足风险防范及应急措施需要 |
| 不可预见费用 | / | 1.5 | / | / |
| 合计 | / | 40 | / | / |

本项目环境保护“三同时”验收内容见表6.4-2。

表6.4-2  项目环保“三同时”验收清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 加热拉丝（切粒）工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理，1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
| 无组织废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强通风、管理，排风系统1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池1个（设计能力20m3/a） | 进水执行污水处理厂设计接管水质要求 |  |
|  | 清洗废水 甩干废水 喷淋废水 | pH、COD、SS | 污水处理站1个（设计能力50m3/a） |  |  |
| 地下水、土壤 | 地下水、土壤防渗措施 | 满足防渗要求，不污染地下水、土壤 |  |
| 噪声 | 各类设备 | 等效连续A声级 | 减震、隔声、合理厂区布置位置等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |
| 固废 | 一般工业固废 | 杂质（S1-1、S2-1）、沉渣（S1-2、S2-2）、废滤网（S2-3）、污水站底泥 | 设置专门的储存区，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定 | 全部得到合理处置，零排放 |  |
|  | 一般城市垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 |  |  |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 设置专门的储存区，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定 |  |  |
| 排污口 | 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。废水：设置采样口、标志牌等。噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等。 | 排污口规范设置 |  |
| 风险措施 | 应急预案等 | 满足风险应急要求 |  |
| “以新代老措施” | - | - |  |
| 总量平衡方案 | 本项目废水经处理后排入灌南海西污水处理有限公司，需向灌南县生态环境局申请总量。项目废气污染物在灌南县区域内平衡，或进行排污权交易获得 | - |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以生产车间为边界设置100m卫生防护距离 | 张庄位于厂界100m范围内的5户居民拆迁后，该卫生防护距离内包络线内没有居民等敏感保护目标，以后也不会建设学校、医院、居民住宅等环评敏感保护目标。这5户居民拆迁前，本项目不得投产实施 | - |

# 7 环境影响经济损益分析

本项目总投资3000万元，其中环保投资约40万元，约占项目总投资的1.33%。由于工程总投资数额不大，相应环保投资所占比例适中，类比同规模项目建设，这一投资基本合理。

## 7.1 社会、经济效益分析

### 7.1.1 社会效益

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目依托公司名下已建成的厂房，可提高企业的土地利用率。

（2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，收率较高，生产成本低，有利于市场竞争。

（3）本项目的建设能为用户提供品质好、价格低的产品。

（4）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。

### 7.1.2 经济效益

本项目总投资约3000万元，项目投产后预计年均利润总额（达产）约500万元，经济费用效益分析的结果表明本项目在财务上是可行的，项目的建设可为企业带来可观的经济效益，同时也为国家及地方财政收入作出一定的贡献。本项目经济效益较好。

## 7.2 环境效益分析

### 7.2.1 项目对环境的正面影响

本项目为排放污染物类项目，无环境的正面影响。

### 7.2.2 项目对环境的负面影响

经预测，本项目正常排放情况下，大气污染物均排放达标，最大落地浓度均低于环境标准，敏感目标处落地浓度与背景值叠加后低于评价标准，对敏感点影响较小；项目各噪声源经治理后排放，对厂界的噪声贡献值低于厂界噪声排放标准，对外环境影响较小。

本项目的建设对环境的负面影响主要包括：

①本项目的建设产生的危险废物处置给环境带来的影响。

②本项目的建设排放的废气、废水给环境带来的影响。噪声治理的环境效益：噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，有良好的环境效益。

### 7.2.3 项目危废处置负面环境影响货币化分析

本项目的危险废物处置负面环境影响经济价值以征收的危险废物环境保护税和危险委托处置费用之和来表征。

①本项目产生的危险废物委托有资质单位处置，需委托处置的危险废物共计4.43t/a的危险废物，委托有资质单位处置，处理费用按3000元/t计，需处理费用约1.329万元/年。本项目产生的危险废物处置费用约为1.329万元。

②根据《中华人民共和国环境保护税法》，“企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的”不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。本项目固废在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物。

综上，危险废物处置负面环境经济价值共计1.329万元/a。

### 7.2.4 项目废水排放负面环境影响货币化分析

根据《中华人民共和国环境保护税法》，“企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的”不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。

本项目产生的废水进灌南海西污水处理有限公司集中处理，因此，不缴纳相应污染物的环境保护税。

### 7.2.5 项目废气排放负面环境影响货币化分析

根据《中华人民共和国环境保护税法》，“本法所称应税污染物，是指本法所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声”，本项目排放的大气污染物非甲烷总烃不属于应税污染物，因此，不缴纳相应污染物的环境保护税。

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，全厂可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目产生的废气、废水、噪声全部都能达标排放，对周围环境影响较小。

综上所述，本工程的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## 7.3 小结

通过上述分析可见，本项目的建设可带动地方经济的发展，且项目具有良好环境效益、经济效益和社会效益，只要项目在实施过程中严格执行“三同时”政策，各项污染物均采取有效措施处理后达标排放，对区域的环境质量影响不大。

# 8 环境管理与监测计划

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），对建设项目环境管理有以下要求：

（1）按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。

（2）提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

## 8.1 环境管理

本建设项目建设阶段较短、性质简单，环境风险较小，对建设期、服务期满后的按同类企业进行常规环境管理即可，主要针对生产运行期提出如下环境管理要求。

提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。具体如下：

### 8.1.1 环境管理机构

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平，建立日常环境管理制度。

### 8.1.2 环境管理内容

公司需制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别，提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐步降低。公司在生产管理中制定的各类环保规章制度主要包括：

（1）“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）报告制度

执行江苏省环境保护厅制定的重点企业月报表实施月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变等必须向当地环保部门申报。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行，配合上级环保主管部门检查、监督与项目配套建设的废水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督厂内各排放口（废水、废气等）污染物的排放状态。

（4）日常环境管理制度

根据规划区环境保护目标，制定并实施企业环保工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

（5）奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业已经设置环境保护奖惩条例；对爱护环保治理设施、节约原料的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者予以处罚。

### 8.1.3 环境管理要求

（1）自行监测

按《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2016要求，项目在正式投产营运后，企业应自行监测并记录。记录内容见表8.1.3-1。

表8.1.3-1  企业自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 自动生成 |  | 自动生成 | ∆自动 ∆手工 | ∆是 ∆否 |  |  | ∆是 ∆否 |  |  |  |
| 2 |  | …… |  | …… | ∆自动 ∆手工 | ∆是 ∆否 |  | …… | ∆是 ∆否 | …… | …… | …… |
| 3 | 废水 | 自动生成 |  | 自动生成 | ∆自动 ∆手工 | ∆是 ∆否 |  |  | ∆是 ∆否 |  |  |  |
| 4 |  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环境管理台帐记录

环境管理台帐记录见表8.1.3-2。

表8.1.3-2  环境管理台帐记录表

| 序号 | 设施类别 ① | 操作参数 ② | 记录内容 ③ | 记录频次 ④ | 记录形式⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 |  |  |  |  |
| 2 |  | …… | …… | …… | …… |
| 3 | 污染治理设施 |  |  |  |  |
| 4 |  | …… | …… | …… | …… |

注：①包括主要生产设施和污染治理设施；

②包括基本信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

③基本信息包括：生产设施、治理设施名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数等。

污染治理设施运行管理信息包括：DCS曲线等。

监测记录信息包括：手工监测记录和自动监测运维记录信息，以及与监测记录相关的生产和污染设施运行状况记录信息等。

④指一段时间内环境管理台帐记录的次数要求，如1次/小时，1次/日。

⑤指环境管理台帐记录的方式 ，包括电子台帐、纸质台帐等。

（3）执行报告

执行报告信息表见表8.1.3-3。

表8.1.3-3  执行报告信息表

| 序号 | 信息内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

（4）信息公开

信息公开表见表8.1.3-4。

表8.1.3-4  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

（5）其它控制及管理要求

结合项目具体情况，根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部发展改革委商务部2012年第55号）等文件确定其它控制及管理要求的内容。

### 8.1.4 污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。

#### 8.1.4.1 工程组成及原辅材料组成要求

本项目主体工程及公辅工程情况见表8.1.4-1。

表8.1.4-1  本项目主体、公用及辅助工程表

| 项目组成 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 2600m2 | 对现有厂房进行装修，满足生产车间的要求 |
| 公用工程 | 供电 | 100万kwh/a | 依托该区域内现有供电系统 |
|  | 供水 | 7540m3/a | 给水系统包括生产、生活给水系统、消防给水系统，项目用水由区域给水管网供给 |
|  | 排水 | 240m3/a | 接管进区域污水处理厂 |
| 仓储工程 | 原料库区 | 约240m2 | 位于生产车间北侧中间位置 |
|  | 成品库区 | 200m2 | 成品库区位于生产车间南侧 |

本项目原辅材料及能源消耗见表8.1.4-2。

表8.1.4-2  本项目原辅材料及能源消耗表

| 原料名称 | 规格 | 年用（消耗）量（t/a） | 输送方式 | 贮存方式 | 贮存地点 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP废塑料 | 捆包 | 4021.15 | 公路 | 储存于原料区 | 原料库 | 40 |
| PE废塑料 | 捆包 | 8059.40 | 公路 |  | 原料库 | 80 |
| 新鲜水 | / | 7540 | 市政管网 | / | / | / |
| 电 | / | 100万KWh | 供电网线 | / | / | / |

#### 8.1.4.2 环境保护措施及主要运行参数

本项目环保设施及主要运行参数清单如下表所示。

表8.1.4-3  环保设施及主要运行参数一览表

| 类别 | 产污工段 | 环保治理措施名称 | 设计规模 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热拉丝（切粒）工序 | 集气罩收集后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理 | 20000m3/h | 收集效率90%； η（非甲烷总烃）≥90% |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 20m3/d | 执行污水处理厂设计接管水质要求 |
|  | 清洗废水 甩干废水 喷淋废水 | 污水处理站 | 50m3/d |  |
| 噪声 | 各类设备 | 减震、隔声、合理厂区布置位置等 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固废 | 一般工业固废 | 一般固废暂存库 | / | 分类收集处理，零排放 |
|  | 生活垃圾桶 | 若干 | / |  |
|  | 危险废物 | 危险固废暂存库 | 10m2 |  |
| 地下水、土壤 | 危险废物暂存区等 | 防渗漏处理 | / | 不降低地下水及土壤现状质量 |

#### 8.1.4.3 污染物排放情况

（1）大气污染物排放

①排放口、执行标准

项目大气污染物排放口基本情况详见表8.1.4-4。

表8.1.4-4  大气污染物排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排气口地理坐标① | 排气筒高度，m | 排气筒出口内径，m② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 119.278088 | 34.083241 | 15 | 0.6 |

注：①指排气筒所在地经纬度坐标，可手工填写，也可通过排污许可证管理平台中的GIS系统点选后自动生成。

②对于不规划开关排气筒，填写等效内径。

本项目污染物排放执行标准见表8.1.4-5。

表8.1.4-5  污染物排放执行标准清单

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准① | 环境影响批复要求② | 承诺更加严格排放限值③ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度限值 mg/Nm3 | 速率限值 kg/h |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 60 | 10 | - | - |

注：①指对应排放口须执行有国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

②新增污染源必填。

③如火电厂超低排放限值。

②有组织排放信息

项目有组织排放信息如下表。

表8.1.4-6  大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值mg/Nm3 | 申请许可排放速率限值kg/h | 申请年许可排放量限值（t/a） | 申请排放浓度限值mg/Nm3 | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 60 | 10 | 0.378 | - | - |

③无组织排放

项目无组织排放信息如下表。

表8.1.4-7  大气污染物无组织排放表

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 | 年许可排放量限值（kg/h） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率限值kg/h | 排放浓度限值mg/Nm3 |  |  |
| 1 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.1000 | 4.0（无组织排放监控浓度） | 0.66 | - |
| 2 |  | 颗粒物 | 0.4200 | 1.0（无组织排放监控浓度） | 0.20 | - |
| 1 | 合计 | 非甲烷总烃 | 0.1000 | 4.0（无组织排放监控浓度） | 0.66 | - |
| 2 |  | 颗粒物 | 0.4200 | 1.0（无组织排放监控浓度） | 0.20 | - |

④排放单位大气排放总排放量

排放单位大气排放总排放量如下表。

表8.1.4-8  排放单位大气排放总量

| 序号 | 污染物种类 | 全厂合计：年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.378 |
| 2 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.66 |
| 3 |  | 颗粒物 | 0.20 |
| 合计 | 非甲烷总烃 | 1.038 |
|  | 颗粒物 | 0.20 |

（2）水污染物排放

本项目废水进灌南海西污水处理有限公司集中处理，水污染物排放情况详见表8.1.4-9。

表8.1.4-9  本项目水污染物排放表

| 种类 | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 国家或地方污染物排放标准（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进污水厂 | 最终排放 | 接管标准 | 污水厂排放标准 | 接管量 | 最终排放量 |
| 废水 | 废水量，m3/a | - | - | - | - | 240 | 240 |
|  | COD | 400 | 50 | 400 | 50 | 0.0960 | 0.0120 |
|  | SS | 250 | 10 | 250 | 10 | 0.0600 | 0.0024 |
|  | 氨氮 | 35 | 5 | 40.5 | 5 | 0.0084 | 0.0012 |
|  | TP | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | TN | 60 | 15 | 70 | 15 | 0.0144 | 0.0036 |

（3）噪声

建设项目主要噪声源为生产过程中的造粒机、切粒机、分离机、粉碎机、上料机、甩干机等设备，采取减振、隔声措施，并通过优化平面布置、设置绿化带措施可使厂界噪声达标。

表8.1.4-10  主要设备噪声排放清单

| 噪声源 | 数量（台/套） | 距离厂界m | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 噪声值/dB（A） | 工艺 | 降噪措施 | 噪声值/dB（A） |  |
| 造粒机 | 4 | 45 | 10 | 15 | 65 | 85 | / | 隔声、减振、安装消声器 | 60 | 2000 |
| 切粒机 | 1 | 45 | 10 | 15 | 65 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
| 分离机 | 1 | 45 | 10 | 15 | 65 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
| 粉碎机 | 3 | 45 | 10 | 15 | 65 | 85 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
| 上料机 | 5 | 45 | 10 | 15 | 65 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |
| 甩干机 | 2 | 45 | 10 | 15 | 65 | 80 | / | 隔声、减振 | 60 | 2000 |

表8.1.4-11  厂界声环境影响预测结果（单位：dB（A））

| 点位 | N1 | N2 | N3 | N4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值* | 昼间 | 56 | 54 | 53 | 54 |
|  | 夜间 | 44 | 42 | 43 | 42 |
| 预测增量 | 35.71 | 48.76 | 46.76 | 37.88 |
| 与背景叠加预测值 | 昼间 | 56.04 | 55.14 | 53.93 | 54.11 |
|  | 夜间 | 44.60 | 49.59 | 48.29 | 43.42 |
| 标准限值 | 昼间 | ≤60 |
|  | 夜间 | ≤50 |

注：*背景值选取2天监测结果噪声最大的数值。

（4）固废

固废处置利用方式见表8.1.4-12。

表8.1.4-12  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 人工分拣 | 一般工业固废 | 86 | 40 | 委托利用 | 物资回收公司 |
| 2 | 沉渣 | 清洗、漂洗 | 一般工业固废 | 86 | 12 | 委托处置 | 环卫部门 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 其他废物 | 2.63 | 委托处置 | 专业资质单位 |
| 4 | 废滤网 | 切粒 | 危险废物 | HW49 其他废物 | 1.80 | 委托处置 | 专业资质单位 |
| 5 | 污水站底泥 | 污水站 | 一般工业固废 | 86 | 20 | 委托处置 | 环卫部门 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活、办公 | 一般城市垃圾 | 99 | 3 | 委托处置 | 环卫部门 |

对本项目产生的所有固废均按环保要求进行的处理或处置，故其固体废物排放量为0。

#### 8.1.4.4 环境风险管理

公司应建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度等，应落实定期巡检和维护责任制度。应明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构。

#### 8.1.4.5 信息公开

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环境影响报告书前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书全本信息。

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

连云港嘉吉包装材料有限公司属于重点排污单位，其信息公开内容参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第九条、第十条和第十一条中的内容，即公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

建设单位可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

### 8.1.5 总量指标

（1）总量控制原则

依据《建设项目环境保护管理条例》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）等国家、省有关规定要求，新、扩、改建设项目必须实施污染物排放总量控制，取得排污指标后方可进行生产。主要通过对项目排污总量的核算，确定该项目主要污染物排放总量控制指标。依据管理要求核定其允许排放总量，作为建设项目申请排污指标的依据。目前环境管理实施的是区域污染物排放总量控制，即区域排污量在一定时期内不得突破一定量，且必须完成区域节能减排目标要求。

（2）总量控制因子、总量监控因子

①结合拟建工程的排污特征，确定本项目总量控制（考核）因子为：

水：COD、氨氮、总磷、总氮；

大气：VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物；

固废：固体废物外排量。

②本项目总量监控因子为：

水：SS；

大气：-。

（3）项目总量控制分析

根据项目情况，本项目污染物产、排情况见表8.1.5-1。

表8.1.5-1  本项目污染物产、排情况表（t/a）

| 污染物 | 本项目 | 排入外环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0.1200 | 0.0240 | 0.0960 | 0.0120 |
|  | SS | 0.0840 | 0.0240 | 0.0600 | 0.0024 |
|  | NH3-N | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0.0012 |
|  | TP | 0.0010 | 0 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | TN | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0036 |
| 废水 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 3.78 | 3.402 | 0.378 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.66 | 0 | 0.66 |
|  |  | 颗粒物 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 固废 | 危险固废 | 4.43 | 4.43 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 87.95 | 87.95 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

本项目建成后，全厂污染物排放“三本帐”见表8.1.5-2。

表8.1.5-2  全厂污染物“三本帐”（t/a）

| 污染物 | 原有项目 | 以新带老削减量 | 本项目 | 排入外环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 609 | 609 | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0.17 | 0.17 | 0.1200 | 0.0240 | 0.0960 | 0.0120 |
|  | SS | - | - | 0.0840 | 0.0240 | 0.0600 | 0.0024 |
|  | NH3-N | 0.01 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0.0012 |
|  | TP | - | - | 0.0010 | 0 | 0.0010 | 0.0001 |
|  | TN | - | - | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0036 |
| 废水 | 二氧化硫 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | - | - | 3.78 | 3.402 | 0.378 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | - | - | 0.66 | 0 | 0.66 |
|  |  | 颗粒物 | - | - | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 固废 | 危险固废 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

（4）总量平衡方案

本项目拟建于灌南县经济开发区内，污染物总量立足于灌南县区内平衡，总量平衡方案如下：

①废气污染物

本项目排放非甲烷总烃1.038t/a（有组织0.378t/a、无组织0.66t/a）、颗粒物0.20t/a（无组织0.20t/a）。

项目废气污染物VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物在灌南县区域内平衡，排放的废气污染物均需向灌南县生态环境局申请总量，或进行排污权交易获得。

项目建成后，全厂排放非甲烷总烃1.038t/a（有组织0.378t/a、无组织0.66t/a）、颗粒物0.20t/a（无组织0.20t/a）。

②水污染物

本项目接管考核量：废水量240m3/a，COD 0.0960t/a、SS 0.0600t/a、氨氮0.0084t/a、TP 0.0010t/a、TN 0.0144t/a。

经灌南海西污水处理有限公司处理后最终外排环境：废水量240m3/a，COD 0.0120t/a、SS 0.0024t/a、氨氮0.0012t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0036t/a。

本项目废水经处理后排入灌南海西污水处理有限公司，需向灌南县生态环境局申请总量。

本项目建成后，全厂接管考核量：废水量240m3/a，COD 0.0960t/a、SS 0.0600t/a、氨氮0.0084t/a、TP 0.0010t/a、TN 0.0144t/a。

经灌南海西污水处理有限公司处理后最终外排环境：废水量240m3/a，COD 0.0120t/a、SS 0.0024t/a、氨氮0.0012t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0036t/a。

③固体废物

本项目固体废物排放申报量为0。

本项目建成后，全厂固体废物排放申报量为0。

### 8.1.6 与排污许可衔接相关工作

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，本项目属于实施重点管理的行业，实施时限为2019年，目前该行业排污许可规范暂未发布，待发布后，连云港嘉吉包装材料有限公司将按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定申办排污许可证。项目验收时，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

## 8.2 环境监测

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），对建设项目环境监测计划有以下要求：

环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。

（1）污染源监测包括对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测，明确在线监测设备的布设和监测因子。

（2）根据建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量定点监测或定期跟踪监测方案。

（3）对以生态影响为主的建设项目应提出生态监测方案。

（4）对存在较大潜在人群健康风险的建设项目，应提出环境跟踪监测计划。

### 8.2.1 环境监测目的

环境监测是环境保护中重要的环节和技术支持，是环境管理必备的一种手段。开展环境监测的目的在于：

（1）检查项目施工期存在的对裸露施工面的保护以及施工扬尘、施工废水等环境问题，以便及时处理；

（2）检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

（3）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

（4）了解项目有关的环境质量监控实施情况；

（5）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

### 8.2.2 环境监测机构及排污口规范化

（1）监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

（2）排污口规范化整治

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

①排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

②排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

③环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8.2-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8.2-2。

表8.2-1  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |

表8.2-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

### 8.2.3 正常生产运行排污监测计划

◆废气监测

监测项目：非甲烷总烃、颗粒物；

监测地点：排气筒、厂界；

监测频率：每年监测一个生产周期，每个生产周期监测3次。

◆废水监测

监测项目：pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN；

监测地点：公司污水排放口；

监测频率：每年监测一个生产周期，每生产周期监测4次。

◆噪声监测

监测项目：连续等效A声级；

监测地点：厂界四周

监测频率：厂界噪声每年一次，每次昼夜各监测一次。

### 8.2.4 污染事故状态下监测计划

当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托连云港市环境监测中心站或其他资质监侧机构进行环境监测，直至污染消除。

根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。

◆废水监测

监测点：厂内监测点布设同正常生产时的监测采样点。如果涉及清净下水（雨水）系统污染，首先采取应急措施，及时通知关闭相关闸口，同时对园区附近的河道上，加密布点监测。

监测因子：pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN，视排放的污染因子确定。

监测频率：从事故开始，直至污染影响消除，每2h一次。

◆废气监测

监测点击频率：在非正常排放当天风向的下风向，布设2～5个监测点，若当天风速较大（≥1.5m/s），则考虑在下风向200m、500m、1000m处各设1个监测点，连续监测2d，每天4次；若当天风速较小（＜1.5m/s），则考虑在厂区内及下风向150m、500m处各设1个监测点，连续监测2d，每天4次。居民区等保护目标处可视具体风向、风速确定点位。

监测因子：非甲烷总烃、颗粒物。

◆噪声监测

监测点设在正常生产运行的监测点，设备异常事故引起厂界噪声超标时，及时停机进行检修，消除异常后进行厂界监测，直至厂界达标。

# 9 环境影响评价结论及建议

## 9.1 结论

### 9.1.1 建设项目概况

连云港嘉吉包装材料有限公司注册地址为灌南县经济开发区连云港路西，2016年04月19日取得灌南县市场监督管理局发布的营业执照（统一社会信用代码：91320724339147626P），法人代表钱昕，营业范围为：包装材料、包装机械设备生产；涂层剂、化工产品销售；废旧物资回收及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

项目占地约11452平方米，本项目依托已建成的生产车间，购置再生颗粒生产设备，改造水处理循环池等公用工程，生产再生塑料颗粒。项目建成后，形成年产12000吨再生塑料颗粒的生产能力。

本项目劳动定员10人；生产实行一班生产制度，每班工作8小时，年工作日为300天，全年生产2400h。厂区不提供食宿。

### 9.1.2 环境质量现状

环境现状：现状监测结果表明区域内的环境质量状况良好。

根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和O3。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，具体的规划重点工程详见环境现状调查与评价章节，通过规划的实施，预计项目所在区域环境质量将得到改善。大气环境现状监测结果表明，项目所在地环境空气中非甲烷总烃浓度满足相应的标准要求。

监测结果表明，本项目各监测断面的监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

评价区潜水中pH值、总大肠菌群、氟化物属于Ⅰ~Ⅲ类，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、铜、锌、镍属于Ⅰ类，镉属于Ⅱ类，氯化物属于III类属，氨氮、铅、钠属于Ⅳ类，总硬度、硫酸盐属于Ⅴ类。

现状监测结果表明，项目厂界2天内4个测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足相应声环境功能要求。

从现状监测结果看，各层土壤各监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，说明该地区土壤质量较好，基本未受污染。镉、汞、砷、铜、铅、镍等45项土壤指标对人体健康的风险可以忽略。

### 9.1.3 污染物排放情况

#### 9.1.3.1 污染物排放总量控制指标

◆废气总量指标

本项目排放非甲烷总烃1.038t/a（有组织0.378t/a、无组织0.66t/a）、颗粒物0.20t/a（无组织0.20t/a）。

项目废气污染物VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物在灌南县区域内平衡，排放的废气污染物均需向灌南县生态环境局申请总量，或进行排污权交易获得。

项目建成后，全厂排放非甲烷总烃1.038t/a（有组织0.378t/a、无组织0.66t/a）、颗粒物0.20t/a（无组织0.20t/a）。

◆废水总量指标

本项目接管考核量：废水量240m3/a，COD 0.0960t/a、SS 0.0600t/a、氨氮0.0084t/a、TP 0.0010t/a、TN 0.0144t/a。

经灌南海西污水处理有限公司处理后最终外排环境：废水量240m3/a，COD 0.0120t/a、SS 0.0024t/a、氨氮0.0012t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0036t/a。

本项目废水经处理后排入灌南海西污水处理有限公司，需向灌南县生态环境局申请总量。

本项目建成后，全厂接管考核量：废水量240m3/a，COD 0.0960t/a、SS 0.0600t/a、氨氮0.0084t/a、TP 0.0010t/a、TN 0.0144t/a。

经灌南海西污水处理有限公司处理后最终外排环境：废水量240m3/a，COD 0.0120t/a、SS 0.0024t/a、氨氮0.0012t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0036t/a。

◆固废总量指标

本项目固体废物排放申报量为0。

本项目建成后，全厂固体废物排放申报量为0。

#### 9.1.3.2 达标排放稳定性

废气：本项目采取的废气治理措施工艺技术成熟，污染物去除效果可靠，非甲烷总烃、颗粒物等污染物经处理后，其排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准排放限值。

废水：生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。

噪声：本项目通过选用低噪声设备，合理进行设备布局，采取各类减噪、降噪措施，加强车间隔声、设备维护等噪声污染防治措施后，可做到厂界噪声长期稳定达标。

固体废物：按照规范要求设立固废暂存场所，各类固废分类收集后全部安全处置或回收利用，实现固体废物零排放。

综上，本项目对其生产过程中产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，在各项污染防治措施严格落实并正常运行情况下，废气、废水、噪声均可做到长期稳定达标排放，固废可实现零排放。

### 9.1.4 主要环境影响

（1）大气：由大气预测结果，本项目建成后正常排放情况下，各污染物最大小时落地浓度均低于环境质量标准，各污染因子在厂界处的最大小时落地浓度均低于厂界浓度限值。本项目对各监测点和评价范围内敏感点处的污染物浓度贡献值很小，各污染物与关心点环境现状监测值叠加后，最大小时浓度均低于质量标准限值，本项目新增的污染物对区域环境空气影响较小，不会改变区域环境功能。本项目不设大气环境防护距离。本项目卫生防护距离为：设置生产车间为线100m范围。张庄位于厂界100m范围内的5户居民拆迁后，该卫生防护距离内包络线内没有居民等敏感保护目标，以后也不会建设学校、医院、居民住宅等环评敏感保护目标。这5户居民拆迁前，本项目不得投产实施。拟采取的大气污染防治措施可以保证污染物达标排放，污染物最终环境影响符合环境功能区划要求；项目完成后，大气污染物排放总量控制指标能够满足环境管理要求。

（2）地表水：本项目生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。因此，本项目对地表水环境影响较小。

（3）声环境：项目采取选用低噪声设备、合理布局、车间隔声及加强维护和管理等噪声污染防治措施后，噪声源对厂界背景影响较小，与厂界噪声背景值叠加后均可满足相应噪声标准，厂界噪声达标，满足环境保护的要求。因此，本项目建成投产后对区域声环境影响较小，不会改变当地声环境功能类别。

（4）地下水：厂内污水输送管道采用架空敷设，不能架空的废水管道采用双层防渗漏措施；区域地下水可能受污染的区域按照相关要求设置防腐防渗措施。因此，只要厂区内防渗措施得当，项目在建设和运营过程中不会发生污染区域地下水的事件，项目的建设不会对区域地下水产生明显影响。

（5）固废处置：本项目生产过程中产生的固体废物在采取相应处置及综合利用措施后，固废外排量为零，对周围环境基本无影响。

（6）环境风险：项目采取有针对性的环境风险防范及应急措施，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平。企业拟采取的风险防范措施从环境保护角度可行。

综上所述，在严格落实本报告中提出的各项环保措施并严格执行后，本项目对区域环境质量状况影响有限，不会改变当地环境功能。

### 9.1.5 公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），根据企业提供的公众参与调查情况说明，本项目通过采取网上公示、张贴公告、报纸登录等形式，对受项目影响范围内的公众开展了公众参与调查工作。

公众参与调查结果表明，从目前的实际情况出发，公众总体表示本项目在做好环保措施的情况下对本项目是支持的。同时要求本项目做好各项污染防治措施、加强环境管理、污染物做到稳定达标排放，避免干扰居民正常生活。

### 9.1.6 环境保护措施

废气治理：G1-1加热废气、G2-1加热废气经集气罩收集后经引风机引入喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+低温等离子+UV光氧化催化处理后通过1根15米高排气筒高空排放；未被捕集到的废气及Gu1-1粉尘废气、Gu2-1粉尘废气、Gu1-2冷却废气、Gu2-2冷却废气中污染物则以无组织形式排放于车间内。本项目废气采取以上措施后，可做到达标排放。

废水治理：项目生活污水经厂区化粪池预处理后，近期由槽罐车运输至灌南海西污水处理有限公司进行处理，远期直接接管进灌南海西污水处理有限公司，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经公兴河排入老六塘河。清洗废水、甩干废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中洗涤用水标准后回用于生产，不排放。

地下水防范措施：厂内污水输送管道采用架空敷设，不能架空的废水管道采用双层防渗漏措施；区域地下水可能受污染的区域按照相关要求设置防腐防渗措施。因此，只要厂区内防渗措施得当，项目的建设不会对区域地下水产生明显影响。

噪声治理：本项目噪声源主要有造粒机、切粒机、分离机、粉碎机、上料机、甩干机等，通过选用低噪声设备，根据实际情况对产噪大的设备安装减振垫、消声器，生产车间装隔声门窗、墙壁悬挂吸声材料等降噪、减噪措施，可实现噪声厂界达标，对声环境背景贡献较小，不会改变区域声环境功能。

固废处置：本项目产生的固体废弃物为杂质、沉渣、废滤网、废活性炭、污水站底泥及生活垃圾。废滤网、废活性炭属于危险固废，必须委托具有相关处置资质的单位进行处理；杂质外售给物资回收公司综合利用；沉渣、污水站底泥委托环卫部门清运处理；生活垃圾由环卫部门全部送城市生活垃圾处理厂处置。因此，在采取相应处置及综合利用措施后，固废外排量为零，对周围环境无影响。

环保投资及运行费用：本项目环保投资约占工程总投资的1.33%，环保设施运行费用约10.546万元，占项目每年利润总额500万元的2.11%，企业有能力保证环保设施的正常运行。

综上，本项目提出的各项污染防治措施技术合理、经济可行。

### 9.1.7 环境影响经济损益分析

本工程的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### 9.1.8 环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位应按省、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。建设单位应根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

### 9.1.9 项目与产业政策、用地性质、各环保政策、规划环评、“三线一单”管控要求等相符性

本项目位于连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧，本项目本项目依托已建成的生产车间，购置再生颗粒生产设备，改造水处理循环池等公用工程，生产再生塑料颗粒。本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求，符合灌南县经济开发区产业定位。本项目已由连云港灌南县行政审批局审核并备案，备案证号：灌南行政审批备[2019]190号，项目代码：2017-320724-41-03-642795。

本项目为工业项目，选址地块为园区规划的二类工业用地。本项目为二类工业项目，与相应的土地用地规划相符。

本项目的建设符合苏发[2016]47号文、苏政办发[2017]30号、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部发展改革委商务部2012年第55号）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）、《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号）等文中的相关要求。

本项目符合“三线一单”的控制要求。

### 9.1.10 环境影响评价总结论

本项目为年产12000吨再生塑料技改项目，建设地点位于连云港市灌南县经济开发区连云港路西侧；项目所在区域环境质量良好，落实各项环保措施后能够维持当地环境质量，不改变当地环境功能；本项目排放的污染物能够满足国家和地方规定的排放标准，可做到长期稳定达标排放；公众参与调查表明当地公众支持本项目建设；本项目拟采取的各项环保措施合理可靠；环境影响经济损益分析表明，本项目具有较好的经济效益、社会效益，项目有能力保证环保设施的正常运行；本项目具有完善的环境管理制度，制定了可行的监测计划。

综上所述，只要建设单位认真落实各项污染防治措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作，则项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，可实现达标排放，不会降低外界环境现有环境功能。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 9.2 要求及建议

（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（2）认真贯彻执行国家和江苏省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（3）建设单位应当继续搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。对废水排放口进行定时定点监测，监测频率按每班监测一次，确保不出现超标排放。

（4）搭建采样平台，对排气筒留好监测孔，以便日后的监测。

（5）生产区工作人员严格按防疫等部门落实生产过程中的防护措施，保护工作人员的生身体健康。

（6）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

（7）加强厂内外的绿化，增加景观效益。

# 10 附件、附表

附件：

附件1：环评委托书

附件2：江苏省投资项目备案证（备案证号：灌南行政审批备[2019]190号，项目代码：2017-320724-41-03-642795）

附件3：建设单位营业执照

附件4：法人身份证复印件

附件5：建设用地规划许可证

附件6：《关于对连云港嘉吉包装材料有限公司年产200吨泡沫包装制品项目环境影响报告表的批复》（灌环审[2015]76号）

附件7：拆迁承诺及计划表、房屋租赁协议

附件8：原有项目弃建承诺

附件9：管委会出具的证明

附件10：环境质量现状监测报告

附件11：技术咨询意见、专家签到簿及与会人员签到簿

附件12：专家意见的修改说明清单

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响自查表

附表3：建设项目环境风险评价自查表

附表4：建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境状况调查

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境可行性的评价结论

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1.环境影响识别和评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

编制环境影响报告书

接受委托

新鲜水

7540

生活用水

损耗60

300

化粪池

240

水冷补充水

损耗840

84000

840

清洗、漂洗用水

损耗2400

喷淋用水

损耗4000

6000

2000

40000

9600

进污水处理厂

污水处理站

11600

11600

240

400

拆包、分拣、除杂

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝

废塑料（成分PP废薄膜）

Gu1-1粉尘废气

W1-1清洗废水

S1-2沉渣

水（损耗）蒸气

S1-1杂质

水冷、自然风干

包装

产品：PP再生塑料颗粒

新鲜水

W1-2甩干废水

水（损耗）蒸气

G1-1加热废气

Gu1-2冷却废气

切割成粒

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝、切粒

废塑料（成分PE废薄膜）

Gu2-1粉尘废气

S2-1杂质

水冷

包装

产品：PE再生塑料颗粒

新鲜水

W2-2甩干废水

水（损耗）蒸气

G2-1加热废气

S2-2废滤网

W2-1清洗废水S2-2沉渣

水（损耗）蒸气

自然风干

拆包、分拣、除杂

Gu2-2冷却废气

滤网

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝

废塑料4018.55

Gu1-1粉尘废气0.07（粉尘0.07）

W1-1清洗废水2560

S1-2沉渣4

水（损耗）蒸气640

S1-1杂质13

水冷、自然风干

切割成粒

包装

产品：PP再生塑料颗粒4000

新鲜水4000

W1-2甩干废水640

水（损耗）蒸气160

G1-1加热废气1.40

（非甲烷总烃1.40）

Gu1-2冷却废气0.08（非甲烷总烃0.08）

塑料颗粒4000

塑料颗粒4000

塑料丝4000

废塑料4001.48

4801.48（废塑料4001.48、水800）

4005.48

4005.55

4018.55

3204

拆包、分拣、除杂

废塑料4000.08

800

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝

废塑料

Gu1-1粉尘废气

W1-1清洗废水2560

S1-2沉渣

水（损耗）蒸气640

S1-1杂质

水冷、自然风干

包装

产品：PP再生塑料颗粒

新鲜水4000

W1-2甩干废水640

水（损耗）蒸气160

G1-1加热废气

Gu1-2冷却废气

800

3200

拆包、分拣、除杂

切割成粒

800

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝、切粒

废塑料8038.39

Gu2-1粉尘废气0.13（粉尘0.13）

S2-1杂质27

水冷

包装

产品：PE再生塑料颗粒8000

新鲜水8000

W2-2甩干废水1280

水（损耗）蒸气320

G2-1加热废气2.80（非甲烷总烃2.80）

S2-3废滤网1.80

W2-1清洗废水5120

S2-2沉渣8

水（损耗）蒸气1280

Gu2-2冷却废气0.16（非甲烷总烃0.16）

自然风干

塑料颗粒8000

塑料颗粒8000

塑料颗粒8000

塑料颗粒8000.16

塑料丝8003.26

9603.26（废塑料8003.26、水1600）

8011.26

8011.39

8038.39

6408

拆包、分拣、除杂

滤网1.50

4.60

1600

拆包、分拣、除杂

上料、粉碎

清洗、漂洗

甩干

加热拉丝、切粒

废塑料

Gu2-1粉尘废气

S2-1杂质

水冷

包装

产品：PE再生塑料颗粒

新鲜水8000

W2-2甩干废水1280

水（损耗）蒸气320

G2-1加热废气

S2-2废滤网

W2-1清洗废水5120

S2-2沉渣

水（损耗）蒸气1280

Gu2-2冷却废气

自然风干

水1600

6400

滤网

1600

喷淋塔+活性炭吸附+除雾器+低温等离子+UV光氧化催化

G1-1加热废气

G2-1加热废气

收集

未收集

非甲烷总烃

大气

DA001

通过车间内强制对流通风机及排气扇排出车间

非甲烷总烃

Gu1-2冷却废气Gu2-2冷却废气

非甲烷总烃

Gu1-1粉尘废气

Gu2-1粉尘废气

颗粒物

生活污水

化粪池

污水处理厂

接管

污水处理站

清洗废水

喷淋废水

回用于生产