# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产1200万米桩材生产线项目

建设单位（盖章）：江苏联浦建材科技有限公司

编制日期：       二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1200万米桩材生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2012-320724-89-01-456502 |
| 建设单位联系人 | 胡瑞龄 | 联系方式 | 15861299220 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）灌南（县）产业大道乡（街道）江苏联浦建材科技有限公司 |
| 地理坐标 | （119度77分4091秒，34度37分5559秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 55 石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 商品混凝土；砼结构构件制造； 水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 连云港灌南县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 灌南行政审批备{2020}375号 |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资（万元） | 121 |
| 环保投资占比（%） | 0.12 | 施工工期 | 2021.4~2021.10 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 140000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《江苏灌河半岛临港产业区产业规划》（2017~2030年） |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响报告书》中规划的产业定位及江苏灌河半岛临港产业区管委会提供的同意建设证明，本项目符合园区产业规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目属C3022砼结构构件制造，经查询，项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）2013年修正》中的鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类。且项目于2020年12月31日取得连云港灌南县行政审批的备案，项目代码为2012-320724-89-01-456502。因此建设项目符合相关国家和地方产业政策。 2、规划相符性分析 ①用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。本项目符合相关用地规划。 ②选址相符性 项目位于灌南县产业大道，所用土地为工业用地，选址符合规划要求。项目的建设与周围的环境相容，符合工业园区的功能定位。该项目污染理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是合理的。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与生态空间管控区域保护规划相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目周边生态空间管控区域详见表1-1。 表1-1 项目周边生态空间管控区域 生态空间保护区域名称 县（市、区） 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 相对本项目 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 方位 距离(m) 灌河（灌南县）洪水调蓄区 灌南县 洪水调蓄区 / 东西长68公里，东至灌云界，南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米 / 39.73 39.73 S 25 根据表1-1可知，与本项目有关的生态红线区域为灌河（灌南县）洪水调蓄区，距离灌河（灌南县）洪水调蓄区约25m，不在灌河（灌南县）洪水调蓄区生态空间管控区内，因此符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1-2所示。 表1-2 项目与连政办发〔2018〕38 号的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据《2019年连云港市环境状况公报》，项目所在区域2019年PM2.5和O3超标，目前政府已采取整改措施，改善区域环境质量。另外，项目运营期废气污染物达标排放，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在 6.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据连云港市生态环境局发布的《2020年1-12月连云港市水环境质量状况》表明，灌河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土环境风险重点管控区域和管控要求。 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 （3）与资源利用上线相符性分析 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-3所示。 表1-3 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目用水量约为137820t/a，所用水为职工生活用水、食堂用水、搅拌用水、设备车辆清洗水等。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 根据计算，用水指标约为0.086m3/万元 符合 能源总量红线 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为2581.92吨标准煤（电耗和水消耗折算）。 符合 2020年，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下，碳排放强度控制在1.6吨/万元。 根据计算，能耗指标约为0.070吨标准煤/万元 符合 2030年，单位GDP能耗控制在0.5吨标准煤/万元以下，碳排放强度控制在1.2吨/万元。 注：本项目用电2072万kwh/a、新鲜水137820m3/a，根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)折标煤系数分别为：0.1229kgce/(kWh)、0.2571kgce/t，则合计折标煤约2581.92t/a。 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-4所示。 表1-4 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内容 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为2581.92吨标准煤/a（电耗、水耗等折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目新增用水137820t/a。 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地为工业用地，不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 综上，项目建设符合《连云港市资源利用上线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕37号）的要求。 ⑤环境准入负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照两文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-5所示。 表1-5 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县产业大道，用地为工业用地，属于工业集聚点，项目属于砼结构构件制造项目符合当地产业规划、土地利用规划。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态空间管控区域范围内。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目为砼结构构件制造项目，不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目为砼结构构件制造项目，不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患 符合 6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目已通过灌南行政审批局备案，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目为砼结构构件制造项目，无高污染、高环境风险产品。 符合 8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平)，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准以及超低排放标准，项目污染治理工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 ⑥与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》相符性分析 本项目为C3022砼结构构件制造，项目运行过程会产生粉尘，本项目拟通过采用除尘器、密闭生产、覆盖、洒水降尘等措施，降低粉尘对周围大气环境的影响。根据《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》，对企业生产过程中的物料运输、装卸、储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等通用操作过程，以及典型工艺过程(指各行业的工艺无组织排放源，如焙烧、锻造等)提出细化的无组织排放控制要求。本项目参照该文件中“其它行业重点企业”无组织排放控制要求，对本项目无组织控制措施进行符合性分析，见表1-6。 表1-6 本项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》相符性分析 序号 “整治方案”要求 本项目建成后实际情况 是否符合要求 1 物料运输 （1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。 （2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 （3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。 项目砂、石子采用全封闭的车辆运输，规范卸料。厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。厂区进出口设置专用冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。 相符 2 物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）密闭操作。 （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸。 （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 砂、石装卸料在密闭原料仓库内进行，原料仓库内设置喷雾降尘装置。 相符 3 物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1 倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。 （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密 本项目水泥、掺合料储存于密闭筒仓中，仓顶设置脉冲反吹除尘器，且筒仓位于搅拌楼内部。砂石料位于密闭原料库内，原料仓库内设置喷雾降尘装置。 相符 4 物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）采用密闭输送系统。 （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送。 （3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 本项目使用的传送带、料斗上料位于封闭搅拌楼内。项目加料仓设置为除进出料侧敞开，其他方向密闭，同时放料时尽量把铲车的铲料放低、洒水降尘，减少物料的落差。 相符 5 物料加工与处理 （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料<渣>、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 项目搅拌设备密闭且配备除尘措施。项目搅拌设备设在封闭搅拌楼内，且配备布袋除尘。 相符 6 运行与记录 （1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 （2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 （3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。 本项目生产设备、废气收集系统以及除尘设施同步运行，废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目建设概况 ⑴项目名称：年产1200万米桩材生产线项目 ⑵建设单位：江苏联浦建材科技有限公司 ⑶项目投资：总投资100000万元 ⑷建设地点：连云港市灌南县产业大道南侧，具体地理位置见附图1。 ⑸建设主要内容：本项目占地面积约210亩，建筑面积约87000米，主要包括实验楼、生产厂房等相关配套设施，购置先进设备，形成年产桩材1200万立方米的生产能力。拟建项目生产规模及产品方案详见表1-1。 表2-1 项目产品方案 序号 产品名称 规格mm 设计能力（万m） 年运行时数 1 管桩 500 180 7200 2 管桩 400 220 7200 3 方桩 500 600 7200 4 方桩 600 200 7200 合计 1200 万m 2. 项目周边环境概况 本项目选址位于灌南县产业大道南侧，项目东侧为空地，南侧为灌河港，西侧为黄姚村，北侧为产业大道。项目原料库位于厂区南侧，1#厂房位于原料库北侧，距离南侧派出所约60米，2#厂房位于1#厂房西侧，距离东侧黄姚村约70米。 项目地理位置具体见附图1，项目四邻及土地利用状况见附图2，项目总平面布置见附图3。 3.平面布置情况 项目主要构筑物见表2-2，厂区平面布置见附图4。 表2-2 项目主要构筑物一览表 序号 主要工程 建筑面积（㎡） 占地面积（㎡） 备注 1 1#厂房 24057 24057 - 2 2#厂房 21111 21111 - 3 办公楼 5331.6 1777.2 3F 4 实验验楼 3175.14 1058.38 3F 5 综合楼 3679.2 1226.40 3F 6 仓库 5331.6 1777.2 3F 7 辅助车间 5061.6 1687.20 3F 8 成品桩堆场 - 31440 - 9 原料仓库 19965 19965 10 厂区道路及其他 - 35900.62 - 11 合计 87712.14 140000 4.主要原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗及能耗情况 序号 名称 规格 用量（t/a） 备注 1 减水剂 - 1.82万 2 拔丝 4~6mm 2.89万 3 掺合料 500t/罐 22.22万 6罐 4 水泥 500t/罐 81.12万 16罐 5 机制砂 0.5~3.1mm 92万 6 碎石 10~20mm 265.1万 7 钢棒 9.0~12.6 9.92万 8 包箍 - 0.35万 9 端板 - 180万片 10 脱模剂 200kg/桶 625 原辅料理化性质： 表2-4 主要原辅料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 危险性 毒性及危害性 1 掺合料 主要为矿粉、粉煤灰。 - - 2 减水剂 聚羧酸高性能减水剂，本品为无色透明或浅黄色液体，非易燃、非易爆、无腐蚀、非危险化学品。密度为1.01~1.09，PH值为5.0~8.0。 - - 3 脱模剂 主要成分为矿物基础油、表面活性剂、防锈剂、松香油等，沸点范围80~107℃，闪点120℃，蒸气压300，溶解度1:34。 无 无 5.主要生产设备 项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 年产400万米管桩生产设备 1 切断机 - 台 10 2 镦头机 - 台 14 3 编笼机 - 台 10 4 搅拌机 3方行星立式 台 8 5 离心机*变频机 - 台 26 6 养护池 - 个 30 7 桥吊 10+10 个 20 8 龙门吊 8+8 台 6 9 高压釜 Φ3.2 台 10 10 试验设备 二级配置 套 1 11 模具 Φ400\Φ500 米 1200 12 空压机 20方 台 6 13 卷扬机 JM5+JM8 台 24 14 链条机 - 台 10 15 轨道 43轨 米 2000 16 拔丝机 - 台 6 17 电缆线 - 米 2000 18 抱箍机 - 台 8 19 沙运输机 - 台 6 20 碎石运输机 - 台 6 21 铲车 - 台 8 22 张拉机 300T 台 10 23 张拉头尾板轴 300-800 套 1200 年产800万米方桩生产设备 1 切断机 - 台 10 2 镦头机 - 台 16 3 编笼机 - 台 10 4 搅拌机 4.5方卧式 台 4 5 桥吊 10+10 个 22 6 龙门吊 8+8 台 8 7 地模模具 Φ400\Φ500 米 250*73 8 空压机 20方 台 10 9 卷扬机 JM5+JM8 台 28 10 链条机 - 台 10 11 拔丝机 - 台 9 12 电缆线 - 米 10000 13 抱箍机 - 台 10 14 沙运输机 - 台 6 15 碎石运输机 - 台 6 16 铲车 - 台 8 17 张拉机 300T 台 10 18 张拉头尾板轴 300-800 套 1800 6.生产人员 本项目劳动员工480人，项目设计每年工作300天，三班制，每班8小时。有食堂。 7.公用及辅助工程 项目公用工程情况见表2-6。 表2-6 项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 项目 备注 公 用 工 程 供水(新鲜水) 137820 m3/a 来自市政公司管网 排水 本项目无生产废水排放，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水混合经化粪池处理后通过市政污水管网进连云港连润环保科技有限公司污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排海。 雨污分流，清污分流 供电 年用电量2072万kWh/a 利用区域供电系统 绿化 1532.97m2 - 供热 年耗蒸气量9万 m3/a。 由区域管道供给 贮 运 工 程 运输 汽车运输 - 贮存 原料库面积19965㎡ 成品堆场面积31440㎡ - 环 保 工 程 废气治理 1#车间加料斗粉尘、搅拌粉尘经1#排气筒排放，2#车间加料斗粉尘、搅拌粉尘经2#排气筒排放。原料堆场、沙、石加料斗粉尘在封闭车间内且定期洒水；焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理，同时加强厂房通风；料仓罐顶呼吸粉尘经脉冲反吹除尘器处理后无组织排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 - 废水治理 本项目无生产废水排放，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水混合经化粪池处理后通过市政污水管网进连云港连润环保科技有限公司污水处理厂集中处理。 - 噪声治理 隔音、减振等措施 确保厂界噪声达到标准要求 固体暂存设施 一般固废仓库2000m2 符合固废暂存规范，满足生产要求 8、项目所在区域基础设施建设 ⑴供热中心建设 2007年3月，连云港亚邦供热有限公司新建二台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8Km供热管网，供热半径3Km范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013年4月拆除进行改造。总投资4.2亿元的灌南县化工园区亚邦集中供热项目主体工程及附属设施已建设完工，园区供热管网已建成并投入运行，集中供热企业内部蒸汽管道已安装完成。 ⑵园区污水处理厂建设 连云港连润环保科技有限公司由亚邦集团投资新建，经过三期扩建工艺改造，目前连云港连润环保科技有限公司处理能力为12500m3/d，园区现有及已建的企业共计排入园区污水厂废水量为11124.4m3/d，还剩余1375.6m3/d处理能力，而本项目废水量约1.12m3/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.0136%。且污水厂四期扩建工程正在建设过程中，设计规模10000吨/天。 ⑶ 供水系统建设 灌河上通洪泽湖、淮河、长江，常年可提供 100亿立方米的淡水资源，为灌河半岛临港产业区的建设提供充足的淡水资源。园区用水由产业大道 DN800 输水管接入，厂区外的自来水管径为 200mm~300mm，由供水企业负责，厂区内的管网由企业自行规划建设。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 拟建项目运营期工艺流程及产污环节图见图2-1。 图2-1 项目方桩生产工艺流程及产污环节图 图2-2 项目管桩生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目方桩与管桩工艺基本一致，仅在管桩张拉后需进行离心成型，对钢筋施加离心力，提高管桩的强度，增加产品的耐久性，此工序产生噪声和固废。 ⑴上料 沙、石使用铲车送至加料斗（加料斗位于四面封闭原料堆场内，并设置水喷淋）；高效减水剂使用外加剂罐储存；水和减水剂泵入搅拌机进行搅拌；水泥、掺合料分别存储于筒仓内，通过密闭螺旋输送机输送，该过程产生沙、石运输、装卸产生的粉尘、沙石加料斗粉尘和罐顶呼吸粉尘。 ⑵电子秤计量 根据混凝土质量要求，对原材料沙子、水泥、石子、水、掺合料、减水剂进行计量配料。 ⑶搅拌 计量配料后的沙、石通过密闭输送带进入搅拌机，水泥、掺合料通过密闭螺旋输送机输送进入搅拌机，搅拌机位于密闭搅拌楼内，搅拌设备自带强制脉冲反吹除尘器。搅拌设备需要定期清洗，清洗产生废水经过厂区沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。此工序产生少量粉尘、噪声。 ⑷切割 外购钢筋经过切割机按尺寸要求切割，本项目采用冷切割方式，过程中无粉尘产生，因此该工序产生噪声、废边角料固废。 ⑸墩头拉丝 本项目钢筋墩头采用热墩的形式加工出墩头，电加热到1350℃，使得钢筋软化但又不改变钢筋性能，拉丝工艺是指用拔丝机将钢筋调直。该过程产生噪声。 ⑹编制钢筋笼 将钢筋编制成钢筋笼。 ⑺焊接 将经过拔丝的钢筋与钢筋笼进行焊接，本项目采用钢材高温热熔后对接粘合而成工艺，加热温度约1700℃，该过程产生焊接废气。 ⑻钢模组装 钢模组装前安装锚固件，涂刷脱模剂，后进行模具安装、钢筋笼放在模板内，该过程产生噪声。 ⑼浇筑 搅拌均匀后的混凝土料浇注在已经布置钢筋笼的模具内。 ⑽张拉 对桩材张拉使其产生应力，提高构造本身刚性，减少振动和弹性变形，改善受拉模块的弹性强度，使原本的抗性更强。该过程产生设备噪声。 ⑾养护 通过区域管道供给的蒸汽对桩材进行养护，可使产品生产不分季节全天候地使用，极大提高性能。该过程产生蒸气冷凝水。 ⑿拆模 蒸汽养护后使用脱模剂进行脱模，并对钢模进行清理，该过程产生固废。 ⒀检验 检查预制构件是否符合出厂要求，该过程产生不合格品。 ⒁入库 产品由运输平车运送至成品堆场等待出厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》、《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。 本项目位于灌南县产业大道，评价基准年为2019年。根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市环境状况公报》： 2019年市区空气质量优良天数共265天，占全年总有效天数（364天）的72.8%，比2018年下降7.2个百分点。空气质量超标天数共99天，其中轻度污染83天，中度污染14天，重度污染2天。 市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为13微克/立方米、30微克/立方米、66微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳第95百分位浓度为1.5毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为167微克/立方米，其中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 与2018年相比，二氧化硫年均浓度、细颗粒物（PM2.5）降幅分别为7.14%、2.33%，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别上升3.45%、1.54%，臭氧8小时第90百分位浓度上升8.44%，一氧化碳第95百分位浓度上升7.14%。 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、臭氧。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）机动车污染治理 1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （三）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （四）扬尘污染治理 1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂房地面要定期清洗，防止起尘；厂房进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （五）城市综合污染治理 1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求。根据灌南县空气质量2020年第1-12期周报表 ，灌南县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 2、地表水环境质量现状 区域纳污河道为灌河，灌河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类标准。 根据连云港市生态环境局发布的《2020年1-12月连云港市水环境质量状况》现状监测数据，项目所在区域灌河考核断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境应东、南、西执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类区标准，北厂界执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）4a类区标准，区域环境噪声能达到相应标准要求。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年环境状况公报》，全市城区区域环境噪声年均值均符合国家要求。灌南县噪声等效声级年均值为52.7分贝，项目所在地周围区域声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目位于灌南县产业大道，周边多为工业生产企业，厂区土地现状为工业用地，无需特殊保护的动植物。 项目正常工况和非正常工况下对生态环境影响较小。项目生产过程中产生的废气经相应废气处理措施处理后，对周边植物影响较小；项目生活污水经化粪池处理后接管接管至连云港连润环保科技有限公司污水处理厂集中处理，对鱼类等影响较小。项目区内绿化面积约5100m2，项目建设对生态环境影响较小。 因此，本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的不良影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 项目周边环境保护目标 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对原点距离 (m) X Y 大气环境 黄姚村 -77 0 居住区 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 W 77 姚庄 -504 0 居住区 W 504 汪庄 -553 0 居住区 W 553 中兴 -791 0 居住区 W 791 小潘庄 -1047 0 居住区 W 1047 董沟村 -1025 414 居住区 NW 1100 东沟村 -1943 941 居住区 W 1866 九队村 -2172 -1198 居住区 W 2332 黄庄 -1719 -1815 居住区 SW 2549 小夹沟村 -1467 -1469 居住区 SW 2076 灌南县堆沟港中学 -2217 -2100 教育区 SW 3090 王兴庄 1150 1173 居住区 SE 2114 草港村 1761 -2040 居住区 SE 2653 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 执行标准 水环境 灌河 S 25 中型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 声环境 项目厂界 东、南、西 200米范围 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 黄姚村 W 77 项目厂界 北 200米范围 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区 生态环境 灌河（灌南县）洪水调蓄区 S 25 洪水调蓄区 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目废气主要为无组织焊接烟尘、无组织颗粒物废气、食堂油烟。其中无组织焊接烟尘以及无组织颗粒物废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，具体标准分别见表4-4~6。 表4-4 大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控 浓度限值 标准来源 颗粒物 10 0.5（周界外） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准中型规模标准，详见表4-5。 表4-5 项目油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 标准来源 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2、水污染物排放标准 本项目无工艺废水排放，员工生活污水和食堂废水接管标准执行连云港连润环保科技有限公司污水处理厂中规定的接管标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入灌河，其中 COD标准低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。具体标准值见表4-6。 表4-6 污水处理厂废水接管及排放标准值表（单位：mg/L，pH除外） 类别 pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 动植物油 接管指标* 6~9 400 100 15 35 2.0 20 尾水排放标准** 6~9 40 10 2 15 0.5 1 3、噪声排放标准 项目营运期企业东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。标准值见表4-7。 表4-7 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 建设阶段 标准 昼间 夜间 营运期 GB12348-2008 2类 60 50 GB12348-2008 4类 70 55 4、固体废物 本项目一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 大气污染物：有组织颗粒物0.531t/a。 水污染物：8064m3/a。 接管考核量：废水量：8064m3/a，COD3.226t/a、SS0.806t/a、NH3-N0.121t/a、TN0.282t/a、TP0.016t/a、动植物油0.115 t/a。 最终进入环境量：废水量：8064m3/a，COD0.322t/a、SS0.081t/a、NH3-N0.016t/a、TP0.004t/a、TN0.121t/a、动植物油0.008t/a。 固废：0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1. 大气环境影响分析 施工扬尘 本项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查和工程分析，施工现场主要起尘点有： （1）砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下起尘； （2）运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； （3）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内近地面总悬浮颗粒物（TSP）浓度为上风向对照点的1.5～2倍，平均1.88倍，相当于二级空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向150米之内，距施工场地20米处TSP增加值为1.603mg/Nm3，距施工场地50米处TSP增加值为0.261mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.491mg/Nm3（相当于空气质量标准的1.6倍）；当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）；当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因此项目施工过程需采取一定的防护措施以降低影响的程度和范围。 （1）对运输、装卸、贮存能散发粉尘物质的，须采取密闭措施或其他防护措施，如不能用采取密闭或封盖措施的可用水进行喷洒； （2）挖掘地基产生的沙石，施工中废弃原材料等必须及时清运； （3）路面的散落渣土必须及时清理，否则气候干燥经汽车碾压，极易产生扬尘，严格控制渣土堆放； （4）要求使用商业混凝土，不得现场进行混凝土搅拌。 经采取上述措施后，可确保项目产生的大气污染物无组织排放源监控点浓度≤1.0mg/m3。同时，项目施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的，且不会对当地大气环境质量产生明显不利影响。 2. 水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要有生产废水与生活污水。施工生产废水产生量为6139.85m3，污染物浓度分别为COD：50mg/L，SS：1000mg/L，石油类：300mg/L，施工废水经隔油、沉淀后循环利用；生活污水产生量为2400m3，污染物浓度分别为COD：400mg/L，SS：300mg/L，氨氮：30mg/L，总磷：5mg/L。 施工场地拟设置临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入污水管网进入连云港连润环保科技有限公司污水处理厂，对环境影响较小。 3. 声环境影响分析 本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有搅拌机、水泥振捣器、塔吊及运输车辆、作业器具碰撞噪声等。施工现场主要噪声源有：挖掘机44～83dB（A），运输车45～84dB（A），作业器具碰撞噪声70～95 dB（A）。 施工噪声对周围地区声环境的影响，一般采用《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 进行评价。其噪声限值详见表4-1。 表4-1 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 夜间 70 55 根据噪声扩散衰减模式，可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表4-2。 表4-2 施工设备噪声值随距离衰减情况 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 △LdB(A) 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 按上表计算，各施工设备噪声随距离衰减后的情况见表4-3。 表4-3 各施工设备噪声随距离衰减后情况 距离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 土石方 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 结构 打桩机 105 91 85 82 79 77 75 73 72 70 66 振捣器 85 71 65 62 59 57 55 53 52 50 46 搅拌机 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 塔吊 82 68 62 59 56 54 52 50 49 47 43 电锯 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 由上表可以看出，除打桩机影响较大外，其施工过程中的声环境影响相对较小，如果打桩采用液压打桩机噪声影响将大大减小，其它施工机械噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内。 为了减小噪声对周围环境的影响需采取一定的措施如合理布局、隔声，合理安排施工时间，加强管理等，建筑施工场界的噪声必须达到GB12523-2011的规定值，除特殊需要作业外(经环保部门批准)，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工。施工期的噪声影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 4. 固废环境影响分析 项目施工过程中，产生的固体废弃物主要是施工时产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工时建筑垃圾由碎砖头、砂土组成，排放量为175.42t，由施工单位充分利用（如用作回填土、铺路材料等），不会对环境造成任何影响；施工人员生活垃圾的排放量约为10t，由环卫部门统一处理，不会对环境造成大的影响。 5. 生态环境影响分析 施工对水土流失的影响：在基础工程施工中会不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之降低或丧失水土保持功能。同时，施工期若遇降雨季节会在降雨形成的地表径流作用下发生水土流失。在项目建成后应立即修建草坪，种植花草树木，经一段时间后可基本覆盖地表，能较大程度上减少土壤流失量。 为防治建设期的水土流失，应采取以下防治措施： ①制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，同时对施工场地采取围挡、遮盖措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀； ②加强施工管理，对于临时堆放场雨天要进行覆膜遮盖； ③施工结束后，拆除临时设施、并对临时施工场地进行绿化； ④做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。通过采取上述生态保护措施，可最大程度降低项目建设对生态环境的影响和破坏。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 1.1废气产生及排放情况 本项目产生的废气主要为原料卸料粉尘、焊接烟尘、沙石加料斗粉尘、料仓呼吸粉尘、油烟废气、搅拌粉尘及运输车行驶产生的道路扬尘。 （1）G1道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，该过程粉尘产生量采用经验公式进行估算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车、重载各100辆次，空车重约10t，重车重约60t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表4-4所示。 表4-4 车辆行驶扬尘量（kg/d） 路况 车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 2.143 3.53 4.727 5.815 6.828 7.786 重车 9.829 16.19 21.678 26.667 31.315 35.708 合计 11.972 19.72 26.405 32.482 38.143 43.494 根据表4-4，本项目在最不利路况下（P=0.6kg/m2时），汽车动力起尘量为13.05t/a。由以上公示可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。本项目规划对厂区路面全部进行混凝土硬化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为5.916t/a。本次评价要求项目对厂区内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取洒水、降尘等措施后，汽车动力起尘量会减少90%，则项目汽车扬尘无组织排放量为0.59t/a，排放速率0.082kg/h。 （2）G2原料卸料 本项目石子、砂堆放于四面密闭原料仓库内部，堆场不易起尘。原料石子、砂经苫布覆盖的汽车运输进厂，卸料到仓库内。本次评价仅考虑原料卸料过程产生的粉尘。 沙、石子卸料过程产生的粉尘量采用山西环保科研所与武汉水运工程学院提出的经验公式为： 其中Q为汽车卸料起尘量，g/次；u为平均风速，m/s；M为汽车卸料量，t。 连云港市灌南县历史平均风速为3.5m/s，全年汽车卸料砂、石的量为438.22万吨，每次卸料量为50t，计算出汽车卸料过程产生的无组织粉尘量为2.74t/a。 石子、砂卸料位于原料仓库内，原料仓库四面密闭同时设置洒水降尘，基本不不受外界风力等环境影响。根据同类项目类比分析，经采取上述措施后项目原料堆放粉尘污染物排放量可降低90%以上，则原料堆场的静态起尘量为0.274t/a，排放速率为0.038kg/h。 （3）G3加料斗粉尘 项目沙、石由铲车送至加料斗，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“逸散尘排放因子”中上料斗起尘量为0.01kg/t-装料，项目1#车间和2#车间石子和沙子的年使用量分别为238.07万t、119.03万t，则1#车间和2#车间粉尘产生量分别为23.807t/a、11.903t/a。1#车间加料斗粉尘采用集气罩收集+布袋除尘处理后通过1#15m高排气筒排放。2#车间加料斗粉尘采用集气罩收集+布袋除尘处理后通过2#15m高排气筒排放。集气罩捕集效率为90%，布袋除尘效率为99%，则1#车间加料斗粉尘排放量为0.214t/a，排放速率为0.03kg/h，风机风量为6000mg/m3，排放浓度为5mg/m3。2#车间加料斗粉尘排放量为0.107t/a，排放速率为0.015kg/h，风机风量为3000mg/m3，排放浓度为5mg/m3。 未收集粉尘在车间内无组织排放，为减少粉尘的产生，项目加料仓设置为进出料侧敞开，其他方向密闭，且物料含湿较大，同时放料时尽量把铲车的铲料放低，车间设置喷淋设施洒水降尘，减少物料的落差。采取此措施后，可以将扬尘量减少90%以上。故加料斗粉尘1#车间、2#车间无组织排放量分别为0.238t/a、0.119t/a，排放速率分别为0.033kg/h、0.016kg/h。 （4）G4焊接烟尘 项目在焊接加工工序会产生焊烟，焊接烟尘主要来自钢筋，焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，焊接烟尘的主要特点为： a.焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1µm左右。 b.焊接烟尘的粘性大。 c.焊接烟尘的温度较高。 d.焊接过程的发尘量较大。 本项目焊接采用的焊接工艺不使用焊材，通过对钢材高温热熔后对接粘合而成，加热温度约1030℃，加热熔融过程中产生极少量烟尘。烟尘产生系数为0.01‰，1#车间、2#车间焊接废气产生量分别为0.661t/a、0.331t/a，产生速率分别为0.092kg/h、0.046kg/h。本项目焊接工段产生的废气通过安装移动式焊接烟尘净化器处理，处理效率为85%左右，1#车间、2#车间焊接废气无组织排放量分别为0.099 t/a、0.05 t/a，年运行时间3600h，排放速率为分别0.028kg/h、0.014kg/h。通过加强车间通风处理，产生的颗粒物排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放标准。 （5）G5料仓呼吸粉尘 项目共设有16个水泥罐（500t），6个掺合料罐（500t），位于封闭搅拌车间内。散装水泥和掺合料运输罐车利用自带空气泵将物料送至料仓储存会产生粉尘，类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“水泥生产的逸散尘排放因子—原料掺和和贮存（掺合料）”，原料进仓时（水泥），粉尘排放因子按0.025kg/t—掺合料计。本项目水泥和掺合料年用量为103.34万t，则料仓罐顶呼吸孔粉尘产生量为25.835t/a，废气经料仓罐罐顶强制脉冲反吹除尘器（除尘效率约为99%）处理，则除尘器收集的粉尘量为25.58t/a，这部分粉尘经卸料阀重新进入搅拌机用于生产，未捕集的粉尘于搅拌车间无组织排放。 根据企业提供资料，罐车每车车装粉料约100t，每车卸料时间约3h，用量为103.34万t/a，约10334车，项目有16个料仓，则卸料时间约1938h。其中1#车间10个料仓，2#车间6个料仓。因此，经除尘后水泥罐粉尘1#车间、2#车间排放量分别为0.161t/a、0.097t/a，排放速率分别为0.08kg/h、0.049 kg/h。 （6）G6搅拌机组产生的粉尘 本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程中粉尘产生量不大，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中，根据《逸散型工业粉尘控制技术》中砂石料的粉尘产生系数为0.02kg/t，项目搅拌机粉状1#车间、2#车间原料下料量为68.89万t/a、34.45万t/a，则1#车间、2#车间下料粉尘产生量为13.78t/a、6.89t/a，项目搅拌机配备有强制脉冲反吹除尘器，除尘效率为99%，则除尘器收集的粉尘量为20.46t/a，这部分粉尘经卸料阀重新进入搅拌机用于生产。本项目1#车间搅拌粉尘0.14t/a通过1#15m高排气筒排放，排放速率为0.019kg/h，风机风量为6000mg/m3，排放浓度为3.17mg/m3。2#车间搅拌粉尘0.07t/a通过2#15m高排气筒排放，排放速率为0.01kg/h，风机风量为3000mg/m3，排放浓度为3.33mg/m3。 （7）G7油烟废气 本项目食堂提供就餐人员约480人，根据对连云港市居民用油情况的类比调查，目前人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.12t/a。厨房油烟排放目前还没有环保标准规定，本项目采用高效油烟净化器，其净化效率大约为85%，则本项目预计厨房油烟排放量为0.018t/a。项目食堂内设置6个灶头，属于大型食堂。食堂油烟机总风量为8000m3/h，日工作时间4小时计，油烟排放量为1.87mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，最高允许排放浓度为2 mg/m3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 项目建成后全厂有组织废气产排情况一览表 产污工序 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a 风机风量m3/h 排气筒 搅拌、加料斗 颗粒物 37.587 5.22 870 0.049 8.17 0.354 6000 1#15m高排气筒 搅拌、加料斗 颗粒物 18.793 2.61 870 0.02 8.33 0.177 3000 2#15m高排气筒 表4-6 项目全厂无组织排放废气产生情况表 产污工序 位置 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 采取措施 排放速率kg/h 排放量t/a 备注 1#厂房 加料斗 颗粒物 2.38 0.33 洒水降尘 0.033 0.238 焊接 颗粒物 0.661 0.092 移动式焊接烟尘净化器 0.028 0.099 料仓 颗粒物 15.99 2.22 脉冲反吹除尘器 0.08 0.161 2#厂房 加料斗 颗粒物 1.19 0.16 洒水降尘 0.016 0.119 焊接 颗粒物 0.331 0.046 移动式焊接烟尘净化器 0.014 0.05 料仓 颗粒物 9.59 1.33 脉冲反吹除尘器 0.049 0.097 原料库 - 颗粒物 2.74 0.38 洒水降尘 0.038 0.274 道路扬尘 - 颗粒物 0.59 0.082 洒水降尘 0.082 0.59 |
| --- | --- |

|  | 1.2非正常工况 根据环评技术导则要求，非正常污染物排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 1.2.1非正常排放可能性分析 （1）本项目桩材工艺生产过程为简单的制造过程，各设备可单独控制运行，故而不会发生由于生产波动而引起的环境污染事故。 （2）本项目废气主要来自加料斗、焊接、料仓、搅拌等过程产生的粉尘废气。废气处理装置可能发生最不利的非正常工况是废气处理装置同时发生故障，即如袋式除尘器同时失效。由于本项目产生废气方式是间歇式，若发生系统故障或环保设施失效时，建设单位一般能即可停止操作，待故障排除后再重新进行工作。 1.2.2非正常排放废气源强分析 本报告分析非正常排放废气源强选用废气处理装置失效时的排放浓度，即废气未经处理而直接排入大气中，污染物去除效率为0%时进行源强核算，1#和2#排气筒中污染物的排放情况见表 4-7。 表4-7 非正常工况排放污染物估算结果 排气筒 处理效率 污染物 污染物排放 标准限值 是否达标 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 1# 0% 颗粒物 870 5.22 10 - 否 2# 颗粒物 870 2.61 10 - 否 表4-2 中计算结果表明，在设定的非正常工况下，1#和2#排气筒排放的颗粒物浓度超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准限值。建设方应加强环保措施管理，定期观察废气净化设施的运行效率，尽早发现问题，排除设备故障隐患，防止废气净化设施处理效率下降，造成其他污染物排放超标的情况。 1.3大气环境影响分析 ⑴有组织废气达标性分析 由工程分析可知，拟建项目有组织废气为加料斗和搅拌机组废气。 项目加料斗废气采用集气罩收集+布袋除尘器处理，搅拌产生的颗粒物废气采用布袋除尘器处理。项目1#车间搅拌和上料斗废气经1#15m高排气筒排放，2#车间搅拌和上料斗废气经2#15m高排气筒排放。粉尘排放状况能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准。 ⑵无组织废气达标性分析 由工程分析可知，拟建项目无组织废气主要为焊接烟尘、原料卸料、料仓产生的粉尘、加料斗粉尘、道路扬尘。 ①焊接烟尘废气 项目焊接工段位于2#厂房，本项目焊接起尘量为0.992t/a，产生的废气通过移动式焊接烟尘净化器处理，处理效率达85%左右，则无组织焊接烟尘排放量为0.149t/a，年运行时间3600h，排放速率为0.04kg/h。 ②原料卸料 项目原料堆场设计为三面封闭，一侧设置卸料出入口和原料输送口。根据企业提供资料，为防止风力作用产生扬尘污染，生产期间原料堆场配备洒水装置进行洒水抑尘。因此原料卸料、堆场无组织粉尘废气通过原料堆场封闭、定期洒水等措施后，则粉尘排放量约0.274t/a，排放速率为0.038kg/h。其无组织排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放标准。 ③沙、石加料斗产生无组织粉尘废气 项目砂石由铲车送至料斗上方放料的过程中会产生一定粉尘，集气罩未收集粉尘在车间内无组织排放。为减少粉尘的产生，项目放料斗设置在加料仓内部，加料仓设置为除进出料侧敞开，其他方向密闭，且物料含湿较大，同时放料时尽量把铲车的铲料放低，减少物料的落差。该措施抑尘效率按90%计，经采取以上措施后，其无组织排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放标准。 ④本次评价要求项目对厂区内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少90%，则项目汽车扬尘会减少至0.59t/a。 废气治理措施： 本项目水泥筒仓顶部设置脉冲式布袋除尘收集粉尘后有组织排放，排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应排放标准。 本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置处理后车间内排放。 ①脉冲式布袋除尘器工作原理 项目筒仓粉尘处理方式选用脉冲布袋除尘器。脉冲喷吹袋式除尘器是以压缩空气为清灰动力，利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气，诱导数倍的二次空气高速射进滤袋，使滤袋急剧膨胀，依靠冲击振动很反向气流而清灰的袋式除尘器。脉冲喷吹袋式除尘器是一种新型高效除尘净化设备，采用脉冲喷吹的清灰方式，具有清灰效果好、净化效率高、处理气量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等优点。除尘系统运行时，各扬尘点所产生的粉尘将被捕集并经吸尘管网输送进入恒压沉降输送槽。粗重料块将沉降至槽底，由恒压沉降槽卸料系统排出进入单链刮板，轻细粉尘则进入袋滤式除尘器进行再次分离。而经脉冲除尘器过滤后的洁净空气，则由引风机排入大气。被阻留过滤分离出来的粉尘则被沉降至除尘器下锥体，由卸料系统排出。 仓顶除尘器结构示意图见图4-1。 图4-1 仓顶除尘器结构示意图 脉冲布袋除尘器工程实例：布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备，根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（西南交通大学，周军）中对于国内外工业企业布袋除尘器除尘效率的研究，普通布袋除尘器对1μm以上的尘粒，其稳态过滤效率可达99%以上，对0.4μm~1μm的微细粉尘的稳态过滤效率可达98%以上。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。本项目加工过程中粉尘颗粒粒径大于1μm，其理论去除率可达99%以上，且本项目仓顶除尘为高效除尘器，过滤风速达0.5m/s，参考同类型项目采用的仓顶除尘器设计说明，其除尘效率可达99.8%以上，因此本项目脉冲布袋除尘器选用99.8%的去除效率是完全可以达到的。而且项目排放的工业粉尘为常温排放，不会对设备的正常运行造成损害。 ②焊接烟尘净化器除尘原理 烟尘通过焊烟净化器产生的负压由吸气罩吸入烟尘，经柔性吸气臂进入腔体，流速变慢使大颗粒直径的粉尘掉落下来，含微细粉尘的气流进入净化室内，粉尘的过滤分离在净化室内通过滤筒的分离作用完成，烟尘则被滤芯阻拦在其表面上，净化后的空气经风机排出。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度 4 米，管径 160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应 1 套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需 0.4-0.6MPa 的洁净压缩空气，运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为 2000～3000m3/h。 ⑶大气环境影响预测 采用大气估算模式对营运期产生废气粉尘对大气环境的影响进行预测，大气污染源工程参数见表4-8~9。 表4-8 项目有组织废气污染源预测参数表 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 kg/h 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m3/s) 1# 119.774091 34.375559 0.00 15 0.4 25.0 13.27 颗粒物 0.049 2# 119.771816 34.373983 1.00 15 0.3 25.0 11.79 颗粒物 0.02 表4-9 项目无组织废气污染源预测参数表 各参数 面源排放速率 （kg/h） 源的释放高度 （m） 矩形面源的长度 （m） 矩形面源的宽度 （m） 原料堆场 颗粒物 0.038 12 360 56 1#厂房（料仓、加料斗、焊接） 颗粒物 0.141 12 297 81 2#厂房（料仓、加料斗、焊接） 颗粒物 0.079 12 227 93 根据预测结果，项目1#排气筒和2#排气筒最大落地浓度占标率分别为1.3002%、0.5308%，原料库、1#厂房、2#厂房最大落地浓度占标率分别为3.5778%、1.0245%、2.1239%，均小于10%，对周边大气环境影响不明显。污染物下风向最大落地浓度均可满足相应的排放限值要求。 ⑷防护距离计算 大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2018中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。 本项目对无组织污染物粉尘的大气环境防护距离计算结果见表4-10。 表4-10 大气环境防护距离计算参数及结果表 污染源位置 污染物 名称 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 原料库 颗粒物 0.038 56 360 12 无超标点 1#厂房（搅拌区、料仓、加料斗、切割） 颗粒物 0.141 81 297 12 无超标点 2#厂房（搅拌区、料仓、加料斗、切割） 颗粒物 0.079 93 227 12 无超标点 采用《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此本项目不设置大气环境防护区域。 ②卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.5m/s，A、B、C、D值的选取见表4-10。 表4-11 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 ～4 700 470 50 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 本项目无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表4-12。 表4-12 各无组织单元卫生防护距离计算结果 位置 污染物名称 排放速率（kg/h） 计算距离（m） 确认值（m） 单元取值（m） 原料堆场 颗粒物 0.038 0.433 50 50 1#厂房（搅拌区、水泥罐、加料仓） 颗粒物 0.141 1.858 50 50 2#厂房（搅拌区、水泥罐、加料仓） 颗粒物 0.079 1.008 50 50 由计算结果可知，本项目原料库、1#厂房和2#厂房分别需设置50m卫生防护距离。根据现场勘探，厂界50m范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制： ①加强生产管理及维护，规范操作，提高意识； 加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准。 2、废水 2.1 废水产生及排放 本项目废水主要为厂内职工的生活污水、食堂废水、冷凝水、清洗废水。 项目生产用水主要为混凝土搅拌用水及搅拌机、车辆清洗用水，本项目搅拌工段用水量为120000t/a，搅拌用水进入产品，没有外排。 （1）清洗废水 ①设备清洗废水 根据厂家提供生产数据，项目搅拌设备、运输车辆需用水清洗。搅拌设备每天清洗2次，用水量为12t/d，年用水3600t/a，废水排放系数按0.8计算，废水产生量为2880t/a。 ②车辆清洗废水 厂内运输车辆约24辆，每辆车冲洗水量约0.2t/d，即运输车辆冲洗水量为4.8t/d，年用水1440t/a，废水排放系数按0.8计算，则运输车辆冲洗废水产生量为1152t/a。因此共产生清洗废水4032t/a。 ③地面清洗废水 本项目混凝土搅拌机周围地面每天需进行冲洗，以减少扬尘的产生。搅拌机周围地面面积约1000m2，每天冲洗水量以1m3/100m2计，则本项目搅拌站地面冲洗用水量约3000 t/a。搅拌站地面冲洗用水损耗量以10%计，则冲洗废水产生量约为2700t/a。 本项目清洗废水主要污染因子为SS，浓度约1500mg/L。经厂区三级沉淀池沉淀后（三级沉淀，沉淀池容积分别为120m3、12 m3、12 m3）全部回用于生产，不外排。 （2）冷凝水 项目所用蒸汽由区域管道供给，蒸汽进入养护窑后产生蒸汽冷凝水300t/a，蒸汽冷凝水水质比较洁净，用于设备清洗。 （3）初期雨水 在降雨情况下，厂区的初期雨水可能携带少量污染物，为计算废水污染负荷， 采用如下公式： Q=q•F•Ψ•t 式中：q—暴雨强度，升/秒•公顷，如皋地区取168.08升/秒•公顷； F—区域面积，公顷，本项目F取1.4公顷； Ψ—径流系数（0.4~0.9），本项目取0.7； t—收水时间，（分钟），一般取10分钟。 经计算，本项目初期雨水量为99m3/次，至少设置100m3的初期雨水池。间歇降雨频次按10次/年计，则项目初期雨水总量为990m3/a，初期雨水中主要污染物为COD和SS。本项目初期雨水经厂区雨水管网收集后进入初期雨水收集池100%回用于混凝土生产。 搅拌工序需水12万t/a，来自沉淀池和初期雨水池回用7722t/a，因此还需补充新鲜水112278t/a。 （4）生活污水 项目正常劳动定员480人，年工作日300天，按照用水量50L/人·天计，则年用水量为7200m3，排水量以用水量的80%计，则生活污水排放量约为5760m3/a。项目食堂就餐人员约480人/d，按用水量20L/人·天，则年用水量为2880m3/a，排水量以80%计，则食堂废水排放量约2304m3/a。 项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水混合，经化粪池处理后，接管至连云港连润环保科技有限公司污水处理厂处理。 图4-2 项目水平衡图 表4-13 项目废水产生情况一览表 污水类型 污染物名称 产生状况 治理 措施 排放状况 排放方式及去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 地面清洗废水 2700 m3/a SS 1500 4.05 沉淀池 - - 厂区洒水抑尘 设备清洗废水2880 m3/a SS 1500 4.32 - - 车辆清洗废水1152 m3/a SS 1500 1.728 - - 蒸汽冷凝水300 m3/a SS 20 0.006 - - 初期雨水990m3/a COD 100 0.099 初期雨水收集池 - - SS 500 0.495 - - 食堂废水2304m3/a COD 400 0.922 隔油池 400 0.922 与生活污水混合进入化粪池 SS 300 0.691 100 0.230 氨氮 30 0.069 15 0.035 总氮 40 0.092 35 0.081 总磷 5 0.012 2 0.005 动植物油 100 0.23 50 0.115 生活污水5760m3/a COD 400 2.304 化粪池 400 2.304 化粪池处理后排入连云港连润环保科技有限公司污水处理厂处理 SS 300 1.728 100 0.576 氨氮 30 0.173 15 0.086 总氮 40 0.230 35 0.202 总磷 5 0.029 2 0.012 全厂废水 8064m3/a COD 400 3.226 - 400 3.226 排入至连云港连润环保科技有限公司污水处理厂处理 SS 300 2.419 100 0.806 氨氮 30 0.242 15 0.121 总氮 40 0.323 35 0.282 总磷 5 0.040 2 0.016 动植物油 28.52 0.23 14.28 0.115 2.2. 水环境的影响分析 建设项目实行“雨污分流”制，初期雨水经初期雨水收集池处理后回用于生产，后期雨水经雨水管网排入灌河。项目采用管道供热，蒸汽进入养护窑后产生蒸汽冷凝水水质比较洁净，用于设备和车辆清洗。项目搅拌设备、车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产工艺中，沉淀池容积为120m3、12m3、12m3。 本项目生产用水是一个补水过程，无生产废水，对周边水体的影响较小。本项目建成后，全厂废水量共计8064m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等，接管连云港连润环保科技有限公司污水处理厂，不直接排放。本项目为生活污水、食堂废水，废水排入连云港连润环保科技有限公司污水处理厂处理，不直接排放到地表水环境，不涉及到地表水环境风险。本次主要对依托污染处理设施环境可行性进行分析。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 混合废水 COD SS NH3-N TP TN 连续排放流量不稳定 / 连云港连润环保科技有限公司污水处理厂 化粪池 WS-01 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 （1）依托连云港连润环保科技有限公司可行性分析 ①连云港连润环保科技有限公司建设情况 连云港化学工业园区范围内“连云港连润环保科技有限公司”由亚邦集团投资新建，经过三期扩建工程后现已形成12500吨/天规模的能力，并通过了竣工验收，目前运营情况良好。污水处理工艺采用“气浮+微电解+fenton氧化+混凝沉淀+厌氧水解+PACT曝气+中沉+A/O生化+二沉池+絮凝沉淀”，四期扩建工程设计规模10000吨/天正在建设过程中。按照“清污分流、雨污分流”要求，园区已铺设污水收集管网66公里，污水管网已覆盖园区所有投入生产企业；园区企业初步实现清污分流、雨污分流，污水管网、雨水管网同步建设。目前，园区尾水回用率达20%，已广泛用于草木浇灌、冲厕、消防等用途。 连云港连润环保科技有限公司由亚邦集团投资新建，经过三期扩建工艺改造，目前连云港连润环保科技有限公司处理能力为12500m3/d，园区现有及已建的企业共计排入园区污水厂废水量为11124.4m3/d，还剩余1375.6m3/d处理能力，而本项目废水量约1.12m3/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.0136%。且污水厂四期扩建工程正在建设过程中，设计规模10000吨/天。因此，从水量上分析，项目厂区废水接管到连云港连润环保科技有限公司是可行的。废水中污染物主要是COD、SS、氨氮等，项目生活废水经隔油池、化粪池处理后各污染浓度分别为COD350mg/L、SS100mg/L、氨氮15mg/L、TP 1.0mg/L、TN35mg/L、动植物油20mg/L，达到连云港连润环保科技有限公司接管限值。从水质上分析，本项目接管是可行的。园区已铺设污水收集管网66公里，污水管网已覆盖园区所有投入生产企业；园区企业初步实现清污分流、雨污分流，污水管网、雨水管网同步建设。目前，园区尾水回用率达20%，已广泛用于草木浇灌、冲厕、消防等用途。本项目在连云港连润环保科技有限公司已铺设管网范围内。 ②废水水质及规模 本项目混合废水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为200mg/L、300mg/L、25mg/L、1mg/L、15mg/L，亦满足园区污水处理厂接管标准。目前园区污水处理厂处理能力为34500m3/d。本项目完成后全厂废水量约占处理量的0.078%，具有充足的处理余量接纳本项目的废水。 因此从接收水量、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目废水进连云港连润环保科技有限公司污水处理厂是可行的。 综上，本项目污水排放不会对周围水环境质量造成明显的不利影响。 3. 噪声影响分析 项目噪声源主要有钢筋切断机、搅拌机、离心机等，噪声源强约为75～85dB（A）。源强较大，在噪声污染防治方面，除了合理规划厂区平面布置外、尽可能选用低噪声设备以外，常用的降噪措施还有利用厂房隔声、设备加装隔声罩、安装消声器等措施。 本项目选用低噪声设备，安装减振垫等措施，据调查，设备安装减震垫可降低噪声值5dB(A)，距离衰减和建筑物隔声可降低噪声值15-25dB(A)。 （1）预测模式 a.室外声源 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： （A.1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： （A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： （A.4） （A.5） b.室内声源 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A.7） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A.8） 式中： Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （A.9） 式中： Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （A.10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 预测结果详见表4-15。 表4-15 声环境影响预测结果一览表 作业机械 各声源对厂界噪声贡献值[dB(A)] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 离心机 13.16 26.12 22.12 25.89 镦头机 3.01 24.53 21.45 11.76 编笼机 13.53 22.20 19.32 26.23 搅拌机 10.36 26.76 20.10 18.92 钢筋切断机 10.67 25.76 19.10 17.92 卷扬机 16.61 21.01 19.50 22.97 链条机 16.37 19.55 12.57 20.37 抱箍机 11.62 12.89 9.48 16.47 拔丝机 3.96 9.65 5.56 7.81 空压机 12.64 14.54 17.43 22.72 高压釜 9.88 18.86 20.81 18.39 叠加值 23.05 33.14 29.38 31.98 达标情况 达标 由上表预测结果可知，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，因此本项目噪声可以做到达标排放。对周边敏感目标影响较小。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响较小。 （2）拟采取的噪声治理措施 ①对高噪声机械设备进行消声、减震处理； ②对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不见的振动或消音器的损坏而增加其工作时声级； ③噪声经阻隔、衰减后可以减轻对周围环境的影响； ④合理安排生产时间，制订生产计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时运转，减少噪声值； ⑤合理布局生产场地，生产时应尽量将高噪声设备布置在车间内部； ⑥降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备； ⑦减低人为噪声； （3）噪声评价 本项目通过选取低噪声设备，对高噪音部位采取吸声、隔声等措施来消除项目产生的噪声对外环境的影响。通过采取以上措施，能够保证厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，对周围声环境影响较小。 4、固废影响分析 本本项目产生的固体废物是切割工序产生的废钢筋、焊接烟尘净化器回收焊接烟尘、沉淀池沉渣、废料、废包装桶、生活垃圾以及餐厨垃圾。本项目固废产排及处理处置情况见表4-16。 表4-16 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物类别 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处置 方式 1 废料 离心等 一般工业固体废物 - - 2000 收集外售 2 沉渣 沉淀池 一般工业固体废物 - - 6000 收集外售 3 废钢筋 切割 一般工业固体废物 - - 1900 收集外售 4 不合格品 检验 一般工业固体废物 - 7500 5 焊接烟尘 焊接 一般工业固体废物 - - 0.84 6 除尘器捕集颗粒物 除尘器 一般工业固体废物 - - 31.82 回用于生产 7 生活垃圾 办公、生活 一般工业固体废物 - - 72 环卫清运 8 餐厨垃圾 生活 一般工业固体废物 - - 70.56 由养殖户进行回收作为饲料利用 9 废包装桶 原料包装 一般工业固体废物 - - 15 厂家回收利用 本项目在原料库内设置一般固废暂存区，占地面积约为200m2，建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 经采取以上措施后，可确保本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节均不会对环境产生明显影响。 综上所述，本项目一般固废综合利用或委托当地环卫部门统一收集处理，废包装桶厂家回收利用，不会对项目周围的地表水、大气和地下水造成污染，这些措施落实后，固体废弃物均能够得到妥善处理，可满足环境保护的要求，对环境的影响较小。 5、土壤、地下水 本项目属于砼结构构件制造。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1 土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体判定依据见下表。本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表中“J非金属矿采选及制品制造中60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，本项目属于Ⅳ类，固本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77 号）》和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”（环发[2012]98号）》的要求，以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号文）的相关规定，对本项目可能产生的环境风险提出相应的防范措施及应急预案。 6.1风险调查 项目建成后全厂不涉及环境风险物质。 根据项目生产和贮运过程中可能存在的事故隐患有：物料运输过程中，包装破裂，发生泄漏，有害成分进入大气、水和土壤环境，对环境空气、地表水、地下水及土壤等产生不利影响。 6.2 风险评价 根据风险调查结果，项目不涉及危险物质，因此环境风险潜势为 I，风险评价等级为简单评价。分析内容见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产1200万米桩材生产线项目 建设地点 连云港市灌南县产业大道 主要危险物质及分布 - 环境影响途径及 危害后果 原料使用、运输过程中可能会发生管道破裂等，造成原料泄漏等。 风险防范措施要 求 风险防范措施 a.制定安全操作规章制度，指定安全责任人，定期进行员工安全意识教育； b.对职工要加强职业培训和安全教育。 c. 投产前应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行，建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。 d. 加强对电工及电气设备的管理，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。 e. 建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 事 故 应 急 预 案 a.制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动； b.风险事故应急队伍收到事故信息后，应立即赶赴现场，确认事故应急状态等级和危急程序，确定应急抢修方案，迅速开展各项抢修、抢救工作。若事故严重，同时请求政府应急支援； c.设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；危险化学品存储及使用场地周边设置急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d.当事故发生时，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； e.制定事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，并制定撤离组织计划及救护； f.应急计划制定后，平时安排人员培训与演练；对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息等； g.公司应与海州区处置突发环境事件的应急机构保持联动关系，确保公司一旦发生突发环境事件，能够及时上报事件情况，并在内部救援力量不足时能够在第一时间向地方政府机构寻求专业救助。 填表说明 项目涉及危险化学品最大储存量较少，风险评价等级为简单评价。 本项目，化学品存放区域均设置托盘、环氧地坪等防渗措施；厂区雨污分流，可确保化学品出现渗漏及污水管网破裂时不会污染地表水及地下水。在加强教育、规范使用的情况下，项目环境风险小。在事故发生后，及时采取有效的处理措施，事故风险处于可接受水平。 6.3应急预案 企业应按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016 年第74号）要求，健全风险防范措施，根据拟建项目生产工艺、原辅材料等的变化情况，及时编制突发环境事件应急预案，强化应急培训和演练，保障环境安全。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目建成后，厂区环境风险应急预案修编的主要内容如下。 表4-18 突发事故 序号 项目 内容及要求 1 适用范围 明确应急预案的适用范围 2 应急计划区 危险目标：贮存区、环境保护目标等 3 环境事件分类与分级 明确厂区风险事件的分类，并根据可能造成的后果进行分级 4 企业、园区、地方政府环境风险应急体系 应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 5 应急组织机构、人员 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区应急组织机构：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；人员—负责对厂专业救援队伍的支援。 6 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 7 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 8 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 9 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 10 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 11 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 12 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 13 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 14 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 15 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 16 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 7、与排污许可证衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 本项目明确实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此申请排污许可证。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 8、环境管理与自行监测计划 （1）环境管理 项目实施后，建设单位配置专门的环保管理人员，监督、检查环保设施的运行和维护及保养情况。制定相关的环保管理制度，规范工作程序，实施环保设施运行台账记录制，使管理工作落实到实处，同时按照环保部门要求，按时上报环保设施的运行情况，以接受环保部门的监督。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：竣工验收监测和营运期的自行监测计划。 ①竣工验收监测 项目投入运营后，应及时与有资质的环境监测机构联系，由监测机构对项目环保“三同时”设施实施竣工验收监测和编制验收方案，报相关主管部门同意后实施。 ②运期的自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期环境监测计划见表4-19。 表4-19 环境监测计划表 序号 监测位置 监测项目 监测频次 大气 排气筒（1#、2#） 颗粒物 一年一次 无组织排放（厂界下风向） 颗粒物 一年一次 声环境 厂界外1米 等效连续A声级 每季度一次 信息公开 依据相关文件确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#车间加料斗、搅拌 | 颗粒物 | 经布袋除尘处理后通过1#15m高排气筒排放 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准 |
|  | 2#车间加料斗、搅拌 | 颗粒物 | 经布袋除尘处理后通过2#15m高排气筒排放 |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
|  | 水泥罐 | 颗粒物 | 自带布袋除尘后无组织排放 |  |
|  | 原料卸料、沙、石加料斗、道路 | 颗粒物 | 堆场封闭、洒水 |  |
|  | 食堂 | 颗粒物 | 高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水混合经化粪池预处理后排入连云港连润环保科技有限公司污水处理厂集中处理达标后外排。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3196-2015）的B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 消声、减震处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废钢筋、焊接烟尘、不合格品、沉渣、废料外售综合利用；除尘器捕集的颗粒物回用于生产；废包装桶厂家回收利用；生活垃圾环卫部门处理；餐厨垃圾由养殖户进行回收作为饲料利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 运营期沉淀池采取防渗 |
| 生态保护措施 | 本项目区域周边植物主要为人工植物和农田，无天然、珍稀野生动、植物物种。项目运营清洗废水经沉淀池沉淀处理后进入回用于生产，不会对周边水体产生影响；对外界生态的影响主要为粉尘的生态影响。通过分析，本项目废气采取有效的污染防治措施下，所排放的废气对项目所在地生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

1、结论 综上所述：本项目为新建项目，位于灌南县产业大道南侧，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2. 建议 （1）加强对厂区内卫生管理，定时洒水清扫。采取密闭、除尘措施，除尘设施安装排气筒；严格控制噪声，采用设备减震等措施确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；加强生产设备的管理，保持良好运转状态；采用噪声较低的设备。 （2）搅拌主机和配料机由专人管理，定期保养或更换； （3）筒仓的除尘设施由专人管理，定时清洁及更换布袋，确保除尘设施正常运行；吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏；粉料筒仓上料口应配备密闭防尘设施，上料过程应有专人监控，防止粉料泄漏。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（吨/年） | / | / | / | 0.531 | / | 0.531 | +0.531 |
| 废水 | 废水量（吨/年） | / | / | / | 8064 | / | 8064 | +8064 |
|  | COD | / | / | / | 0.322 | / | 0.322 | +0.322 |
|  | SS | / | / | / | 0.081 | / | 0.081 | +0.081 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.121 |  | 0.121 | +0.121 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

水

石子堆场

黄砂堆场

减水剂

水泥

掺合料

泵送

皮带密闭输送

皮带密闭输送

管道输送

管道输送

管道输送

受料斗

受料斗

计量

计量

计量

计量

计量

计量

搅拌站

浇筑入模

张拉

脱模

高压蒸养

检验

成品

编笼

焊接

钢膜

组装

墩头、拉丝

切割

钢棒

筒仓

减水剂仓

G1运输扬尘

G2堆场粉尘

G3投料粉尘

N噪声

G5筒仓粉尘

N噪声

G4焊接烟尘

N噪声

S1废钢筋

N噪声

G5搅拌粉尘

W1搅拌站清洗废水

N噪声

N噪声

W2蒸汽冷凝水

N噪声

S3废管桩

钢模清理

S2废料

筒仓

蒸汽

水

石子堆场

黄砂堆场

减水剂

水泥

掺合料

泵送

皮带密闭输送

皮带密闭输送

管道输送

管道输送

管道输送

受料斗

受料斗

计量

计量

计量

计量

计量

计量

搅拌站

浇筑入模

张拉

离心成型

脱模

养护

检验

成品

编笼

焊接

钢膜

组装

墩头、拉丝

切割

钢棒

筒仓

减水剂仓

G1运输扬尘

G2原料库粉尘

G3加料斗粉尘

N噪声

G5筒仓粉尘

N噪声

G4焊接烟尘

N噪声

S1废钢筋

N噪声

G6搅拌粉尘

W1搅拌站清洗废水

N噪声

S2废料

N噪声

W2蒸汽冷凝水

N噪声

S3废管桩

钢模清理

S2废料

筒仓

蒸汽