连环表复〔2021〕107号

关于对江苏晋光化工科技有限公司环保提升改造项目环境影响报告表的批复

江苏晋光化工科技有限公司：

你公司委托江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司编制的《江苏晋光化工科技有限公司环保提升改造项目环境影响报告表》（项目代码：2104-320724--89-02-792675，以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、本环保提升改造项目位于连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，主要建设内容为将厂区原有化学品仓库（东）间隔117㎡改建，用作危废仓库，并库房内增加废气收集处理系统，同步配套消防、配电、照明、通讯、视频、导流沟、事故收集池以及地面防渗处理等设施，危废库占地，主要用于暂存废活性炭、废包装材料。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB 18597-2001）和《危险废物规范化管理指标体系》等法规要求，设计、 运行、安全防护和监控新建的危废库。全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，减少污染物产生量和排放量。

（二）在设计中，应进一步分析论证和优化废气处理方案，确保危废库废气的处理效率达到《报告表》提出的要求。危废库VOCs经集气罩收集，通过厂区现有污水站、固废间废气处理装置“一级水喷淋+一级活性炭吸附装置”处理后，经一车间30m高1#排气筒排放，其排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃的标准要求；未被捕集到的无组织VOCs，排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）相关标准要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值标准要求，达标排放。

（三）营运期的噪声主要来源于集气罩风机、装卸噪声、叉车等公辅设备，要求采用低噪声设备，卸料时轻拿轻放，避免货物撞击地面、禁按喇叭等措施降低噪声，同时严格控制生产时段，减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）项目运营期固废主要为废气治理产生的废活性炭，属于国家规定的危险固废（编号为 HW49 其他废物），收集后委托有危险废物处理资质单位进行处理。厂区堆放、贮存、转移应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等法规中的相关要求，防止产生二次污染。

（五）项目营运期制定并落实切实可行的风险防范措施，健全管理责任制度，杜绝次生环境污染事故发生。

三、你公司应对环境治理设施开展安全风险识别管控，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

四、项目实施后新增有组织大气污染物总量指标：VOCS≤0.024t/a，在你公司内部平衡解决。

五、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在试生产之前取得排污许可。

六、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局                           2021年6月7日

抄送：灌南生态环境局，江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司