灌南县建设项目环境影响拟审批意见

| 建设单位：江苏联浦建材科技有限公司 |
| --- |
| 项目名称：年产1200万米桩材生产线项目 |
| 受 理 | 初 审 | 核 稿 | 签 发 |

江苏联浦建材科技有限公司：

你公司报送的《年产1200万米桩材生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目代码：2012-320724-89-01-456502。项目为新建，位于江苏省连云港市灌南县产业大道 2-2 号。用地面积100000平方米、总投资100000万元，其中环保投资121万元，建成后年产1200万米桩材生产线。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。运营过程中产生的冷凝水和清洗废水，回用生产；食堂废水，经隔油池预处理后与生活污水混合，经化粪池处理达到标准后，，经市政管网接入接入连云港连润环保科技有限公司污水处理厂处理，项目废水不得外排。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。项目生产车间（原料库）须密闭，运营过程中产生加料斗粉尘，经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后；搅拌粉尘，经布袋除尘器处理后，1#车间加料斗和搅拌废气，经1根不低于15m高1#排气筒排放，2#车间搅拌和上料斗废气，经1根不低于15m高2#排气筒排放，其排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中相关标准要求；未被捕集到的原料卸料粉尘、焊接烟尘、沙石加料斗粉尘、料仓呼吸粉尘、油烟废气、搅拌粉尘及运输车行驶产生的道路扬尘等无组织颗粒物，通过加强车间通风、移动式焊接烟尘净化器和洒水降尘处理后，排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准要求；食堂油烟，经高效油烟净化器处理后，通过屋顶专用烟道排放，排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型相关标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目噪声东、南、西厂界必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声执行4类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），防止产生二次污染。

（六）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）根据《报告表》要求，项目需以原料库、1#厂房和2#厂房为边界分别设置50m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量：颗粒物0.531t/a。

水污染物（接管量/外排量）：废水量：8064/8064m³/a、COD3.226/0.322t/a、SS0.806/0.081t/a、氨氮0.121/0.016t/a、总氮0.282/0.121t/a、总磷0.016/0.004t/a、动植物油0.115/0.008t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由灌南生态环境综合行政执法局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局                           2021年 月 日

抄送：连云港市灌南生态环境局，江苏拓孚工程设计研究有限公司。