连环表复〔2021〕211号

关于对连云港鼎拓精密电子有限公司年产2000万件3C配件、医疗器械、汽车零部件等金属制品项目环境影响报告表的批复

连云港鼎拓精密电子有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《年产2000万件3C配件、医疗器械、汽车零部件等金属制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2020-320724-33-03-574521）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

- 新建项目位于江苏省连云港市灌南县经济开发区光电产业园。用地面积9320平方米，总投资15000万元，其中环保投资100万元。项目建成后，形成年产2000万件3C配件、医疗器械、汽车零部件等金属制品的生产能力。

你公司在未报批环境影响评价报告的情况下，擅自建设投产，违反了《中国人民共和国环境影响评价法》相关规定，连云港市生态环境局依法下达了行政处罚决定书（连灌南环行罚字〔2021〕22号）。你单位应深刻吸取教训，在今后项目建设和管理中严格遵守环保法律法规。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目运营过程中产生的废水主要为员工生活污水、清洗废水、磁力抛光废水。生活污水，灌南经济开发区光电产业园公共生活废水处理设施处理达到相关标准要求后，通过市政管网接入灌南经济开发区污水处理厂处理；清洗废水、磁力抛光废水，通过“混凝+气浮除油一体化设备”处理达到相关标准要求后，经市政管网接入灌南海西污水处理有限公司处理，项目废水不得外排。

（三）项目运营期产生的废气主要为颗粒物和非甲烷总烃。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。运营过程中产生喷砂产生的粉尘，在密闭空间操作，经自带装置收集，通过布袋除尘器处理后，经1根不低于15m高DA001排气筒排放，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相关标准要求；数控机床加工过程中产生的无组织切削液挥发废气，采用“油雾分离器”进行处理后，厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中最高允许排放浓度标准要求和表3中厂区内VOCs无组织排放限值标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关文件要求。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，防止产生二次污染。

（六）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）根据《报告表》要求，项目需以厂界设置50m卫生防护距离。项目建成投产前需完成卫生防护距离内的居民搬迁。今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量：颗粒物0.049t/a。

水污染物（接管量/外排量）：废水量：4797/4797m³/a、COD1.227/0.24t/a、BOD50.84/0.048t/a、SS0.93/0.048t/a、氨氮0.084/0.024t/a、总氮0.115/0.072t/a、总磷0.011/0.002t/a、石油类0.017/0.005t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由灌南生态环境综合行政执法局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2021年11月24日

抄送：连云港市灌南生态环境局，江苏智盛环境科技有限公司。