# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产1500万套精密金属结构件项目

建设单位（盖章）：  连云港鼎拓精密电子有限公司

编制日期：           2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1500万套精密金属结构件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320724-89-01-757264 |
| 建设单位联系人 | 秦丽娟 | 联系方式 | 13041997089 |
| 建设地点 | 江苏省连云港市灌南县新安镇灌南县经济开发区中小企业园 |
| 地理坐标 | （ 119 度 18 分 11.17 秒， 34 度 06 分 0.13 秒） |
| 国民经济 行业类别 | [C3489]其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34-69通用零部件制造348 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 连云港灌南县行政审批局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | 灌南行政审批备[2021]417号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） | 0.76 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18000（27亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《江苏灌南经济开发区开发建设规划2019~2030》已于2019年开展，并于2019年10月19日取得专家意见，但无批复文件。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《灌南县经济开发区环境影响评价报告书》 审批机关：连云港市生态环境局（原连云港市环境保护局） 审批文件名：《关于对灌南县经济开发区环境影响报告书的审批意见》 审批文号：连环发[2007]33号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 （1）灌南县城市总体规划相符性分析 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，《灌南县城市总体规划2016-2030》规划形成“一主一副，两轴五区”的空间布局结构。 “一主”：位于人民路与泰州路交叉口周边的中心城区综合服务中心； “一副”：位于老城生活区内的老城公共服务副中心； “两轴”：分别为人民路功能拓展轴和泰州路新区发展轴； “五区”：分别为老城生活区、新城生活区、经济开发区西区、经济开发区东区和太仓产业园区。”。 本项目位于灌南县经济开发区西区的中小企业园，符合《灌南县城市总体规划2016-2030》要求。 （2）江苏灌南经济开发区开发建设规划相符性分析 根据《江苏灌南经济开发区开发建设规划2019~2030》可知，《规划》要求灌南县经济开发区做大做强机械制造和金属精加工两大主导产业；稳步提升酿酒食品制造、木制品加工两大传统产业；战略布局光电科技、绿色材料两大新兴产业；积极发展现代物流产业。 本项目产品为金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，属于金属精加工类项目，因此符合《江苏灌南经济开发区开发建设规划2019~2030》中产业发展要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，属于工业园区。《灌南县经济开发区环境影响报告书》已开展并于2007年1月25日取得批复，灌南县经济开发区规划图见附图3。经对照，本项目用地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）本》中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方土地使用政策。 根据《灌南县经济开发区环境影响报告书》可知灌南县经济开发区的性质定位为集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区，重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。 本项目为年产1500万套精密金属结构件项目，所生产的产品主要为精密金属结构件，以金属为原料通过精密加工后得到，主要用于手机、电脑、家电、汽车及医疗器械配件等，属于灌南县经济开发区的产业定位中机械和其他现代制造业类，符合该报告书中产业定位要求，项目园区准入证明见附件5。 综上所述，项目建设符合《灌南县经济开发区环境影响报告书》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产品为精密金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，项目生产工艺、设备、原辅材料及产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目；不属于《连云港市工业结构调整指导目录》（2015年本）中限制类、淘汰类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 目前，本项目已获得连云港市灌南县行政审批局的立项备案（灌南行政审批备[2021]33号），见附件3。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号），距离本项目最近的生态空间管控区域为南六塘河（灌南县）清水通道维护区。 南六塘河（灌南县）清水通道维护区：南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 本项目与南六塘河（灌南县）清水通道维护区最近距离约为344m，不在生态空间管控区域内。 本项目与周边生态空间管控区域位置关系见表1-1及附图4。 表1-1 项目附近生态红线区域规划范围 地 区 名称 主导生态功能 保护区范围 面积（平方公里） 与本项目相对位置关系 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域面积 总面积 灌南县 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、西岸背水坡堤脚外100米之间的范围 4.30 4.30 与项目最近距离为项目东南方向344m 项目建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）中江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 （2）环境质量底线分析 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性，具体分析结果见下表所示。 表1-2 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵。 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境状况公报（2020年度），与2019年相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）细颗粒物（PM2.5）年均浓度降幅分别为23.1%、6.7%、16.7%、11.9%，臭氧8小时第90百分位浓度和一氧化碳第95百分位浓度分别下降2.4%和13.3%。灌南县城区空气质量达标率为81.0%，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内，根据估算，项目大气污染物排放总量均有合适的平衡途径/方案。项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据连云港市环境状况公报（2020年度），未扣除高氟地区影响，22个省考断面达标率为86.4%，其中6个国考断面优Ш类比例从50%提升至100%，提升幅度在全省排名第一。达到年度考核目标要求（国考目标要求优Ⅲ类比例为50%）。未扣除高氟地区影响，22个省考断面达标率为86.4%，较2019年上升9.1个百分点，其中优Ⅲ类断面18个，占81.8%，较2019年度上升18.2个百分点，达到2020年省考目标要求（省考目标要求优Ⅲ类比例为72.7%）；无劣Ⅴ类断面，占比与2019年持平，满足考核要求（省考断面劣Ⅴ比例为0%）。全市入海河流水质较2019年大幅改善，15条入海河流全部达到年度考核目标要求，达标率为100%，同比上升33.3个百分点；优Ⅲ比例为80.0%，比2019年上升53.3个百分点；无劣Ⅴ类断面，占比0%，较2019年减少1个，同比减少6.7个百分点，达到全部消除劣Ⅴ类的年度考核目标要求。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 2020年全市15个省控网土壤点位各项指标均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》土壤污染风险筛选值，达标率为100%，同比下降22.2个百分点，土壤环境质量较好。 项目不向土壤环境直接排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 南六塘河功能区为水质水源保护，公兴河功能区为洪水调蓄，南六塘河和公兴河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足功能区划要求。 根据《江苏和拓铝线有限公司年产4万吨高性能铝合金线材环境影响报告书》（2020年）中地下水环境质量现状监测结果可知：监测因子中溶解性总固体和总大肠菌群监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类标准要求，其他监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。本项目和该项目同属灌南县经济开发区中小企业园，位于该项目西南180m处，因此，引用数据具有代表性。项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对周围环境影响很小，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限分析 本项目用水来自园区供水管网，项目用电量由当地供电电网提供，项目能源使用占用当地资源较少，对照《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见下表所示。 表1-3项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所需新鲜用水量为14690m3/a，使用节水设备，制定节水制度，加强节水管理。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，本项目新鲜用水指标约为14690m3/a，万元工业增加值用水量1.4立方。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制分别为2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为920.55tce/a（水、电、蒸汽折算），经计算，单位GDP能耗为0.033tce/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见下表所示。 表1-4 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。项目占用公共能源消耗量为920.55tce/a（水、电折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目年用水量14690m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 项目位于灌南县经济开发区中小企业园，项目投资强度为258.5万元/亩，产值为710.8万元/亩，用地容积率为1.3，绿地率小于15%，公用生活设施用地率小于7%、建筑面积小于总用地面积的15%，均符合土地资源消耗要求。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）环境准入负面清单 ①与连政办发[2018]9号相符性分析 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）中环境准入及负面清单管理要求，本项目相符性分析见下表。 表1-5 与当地负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，用地为工业用地，属于工业集聚点，符合当地产业规划、土地利用规划，项目不在生态红线范围内。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态红线管控范围内。 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患 符合 6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 符合 7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合国家及地方产业政策要求，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平)，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，项目污染治理工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 因此，本项目不在环境准入负面清单范围内。 ②与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》符合性分析 表1-6 长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）相符性 序号 管控条款 相符性 一 河段利用与岸线开发 （一）禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）年》江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目 本项目不属于码头项目，也不属于过长江干线通道项目，符合要求 （二）严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目周边无风景名胜区，符合要求 （三）严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 本项目距离最近的灌南县地下饮用水水源保护区超过5km，符合要求 （四）严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不涉及国家湿地公园，也不属于挖沙、采矿等项目，符合要求 （五）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江于支流基础设施项目应桉照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，符合要求 二 区域活动 （六）禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目 本项目位于经济开发区中小企业以内，为工业用地，占地不涉及基本农田，符合要求 （七）禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、彭娸港、泰州引江河l公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江于支流1公里桉照长江于支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江于支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔 本项目不在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、彭娸港、泰州引江河l公里范围之内，符合要求 （八）禁止在距离长江于流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 本项目不属于尾矿库项目，符合要求 （九）禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 本项目不属于燃煤发电项目，符合要求 （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、 石化、 化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格桉照《环境保护综合名录》等有关要求执行。 本项目位于江苏灌南经济开发区中小企业园，位于《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》，且本项目不属于钢铁、 石化、 化工、焦化、建材、有色等高污染项目，符合要求 （十一）禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 本项目不属于化工项目，符合要求 （十二）禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 本项目不属于生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目，符合要求 （十三）禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 本项目周边无化工企业，符合要求 （十四）禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 本项目不涉及太湖流域，符合要求 三 产业发展 （十五）禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目，符合要求 （十六）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 本项目不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，也不属于农药、医药和染料中间体化工项目，符合要求 （十七）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 本项目不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目，符合要求 （十八）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，符合要求 （十九）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目不属于严重过剩产能行业，符合要求 （二十）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 本项目不属于国家和地方明令禁止的项目，符合要求 ③《淮河流域水污染防治条例》相符性分析 《淮河流域水污染防治条例》中规定：“禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业；禁止在淮河流域新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目。” 本项目为不属于条例规定的“禁止新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业”的范围内；本项目在生产过程的产生废水经过厂区污水处理站处理后满足污水处理厂纳管要求，废水排入海西污水处理有限公司，对区域地表水影响较小。因此本项目的建设与《淮河流域水污染防治条例》是相符的。 ④《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）符合性分析 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目不在优先保护单元范围内，符合要求，具体内容如表1-7。 表1-7 与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发【2020】49号）相符性分析 管控类别 重点管控要求（省域） 企业情况 相符性 空间布局约束 1．按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 对照江苏省环境管控单元图，项目不在优先保护单元范围内 符合 污染物排放管控 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。 拟建项目建成后实施总量控制、新增大气污染物、水污染物总量在灌南县范围内平衡，不突破生态环境承载力 符合 环境风险防控 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 拟建项目不位于饮用水源保护区，采取有效的环境风险防控措施；危险废物委托有资质单位进行处置 符合 资源利用效率要求 1．水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。2．土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 拟建项目用水量相对较小；项目用地为园区工业用地，不占用基本农田；不使用高污染燃料 符合 管控类别 流域重点管控要求（淮河） 企业情况 相符性 空间约束布局 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场 1. 本项目产品为金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，属于金属精加工类项目，不属于条例规定的“禁止新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业”的范围内； 2.本项目不涉及通榆河。 符合 污染物排放管控 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度 污染物已按照要求申请总量 符合 环境风险防控 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道 本项目不涉及剧毒化学品以及通过内河运输的其他危险化学品 符合 资源利用效率要求 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目 本项目所在区域非限制缺水地区，项目也非高耗水、高耗能和重污染的建设项目 符合 管控类别 流域重点管控要求（沿海地区） 企业情况 相符性 空间约束布局 1.禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。 2.沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。 1. 本项目产品为金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，属于金属精加工类项目，不属于条例规定的“禁止新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业”的范围内； 2.本项目非医药、农药和染料中间体项目 符合 污染物排放管控 污染物排放按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。 污染物已按照要求申请总量 符合 环境风险防控 1.禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。 2.加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。 3.沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控 本项目不涉及向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物 符合 ⑤《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（连环发【2020】384号）符合性分析 对照《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（连环发【2020】384号），符合性要求，具体内容见表1-8。 表1-8 与《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（连环发【2020】384号）符合性分析 类别 总体目标 项目情况 相符性 生态保护红线 全市陆域生态空间保护区域总面积1728.18平方公里，占全市国土面积的23.18%。其中，生态保护红线面积204.18平方公里，占全市国土面积的2.7%；生态空间管控区域面积1667.84平方公里，占全市国土面积的22.37%。海域生态保护红线总面积2918.32平方公里，占全省海域生态保护红线面积的30.16%。 全市共划定环境管控单元290个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位灌南经济开发区中小企业园内，不占用生态红线。 符合 环境质量底线 地表水国省考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到72.7%以上，消除劣于V类水体。全市PM2.5平均浓度为42微克/立方米，空气质量优良天数比率达到78%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上 根据《2020年度连云港市环境状况公报》，2020年全市环境质量总体基本稳定。全市空气质量优良率稳步提升；2020年全市水环境呈轻度污染状态，全市22个国、省考地表水断面全面消除劣Ⅴ类，水质有所改善；受汛期影响，近岸海域水质较2019年有所下降；区域环境噪声总体较好，道路交通噪声、功能区噪声达标率较2019年有所下降；生态环境处于良好状态。 符合 资源利用上线 全市用水总量不超过29.43亿立方米，耕地保有量不少于37.47万公顷，基本农田保护面积不少于31.34万公顷，全市能耗总量控制完成省定目标。 根据计算，本项目新鲜用水指标为14690m3/a，万元工业增加值用水量为1.4立方小于12立方；本项目不占用耕地及基本农田。 符合 ⑥市生态环境局关于印发《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发【2021】172号）符合性分析 对照市生态环境局关于印发《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发【2021】172号），具体内容见表1-9。 表1-9 《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发【2021】172号）符合性分析 管控类别 重点管控要求（省域） 企业情况 相符性 空间布局约束 1、严格执行《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行》（连政办发[2018]号）、《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本》（连环发〔2018]324号）等文件要求。 2、根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行》（连政办发〔2018]9号），全市所有的建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区；禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内。重点建设徐圩IGCC 和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂；工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产。 3、根据《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本》（连环发〔2018〕324号），化工项目必须进入由市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。” 对照江苏省环境管控单元图，项目不在优先保护单元范围内；项目位于江苏灌南经济开发区西区，不属于禁止开发区域；也未采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；未进行列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产；也不属于化工项目。 符合 污染物排放管控 1、2020年连云港市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放量不得超过8.19万吨年、0.85万吨年、2.44万吃年、0.24万吨年、3.45万吨年、3.40万吨年、2.61万吨年、8.3万吨/年。 2、根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行》（连政办发[2018]9号），全市工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 拟建项目建成后实施总量控制、新增大气污染物、水污染物总量在灌南县范围内平衡，不突破生态环境承载力 符合 环境风险防控 根据《连云港市突发环境事件应急预案》（连政办发〔2015〕47号），建立突发环境事件预警防范体系，及时消除环境安全隐患，提高应急处置能力；强化部门沟通协作，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。坚持属地为主，发挥地方政府职能作用，形成分级负责、分类指挥、综合协调、逐级响应的突发环境事件处置体系；整合现有环境应急救援力量和环境监测网络，发挥专业应急处置队伍和专家队伍的积极作用。充分做好应对突发环境事件的物资装备和技术准备，加强培训演练。 项目采取有效的环境风险防控措施；生产过程中产生的危险废物都经妥善处置；项目建成后需编制《突发环境时间应急预案》，并加强培训演练 符合 资源利用效率要求 1，2020年连云港市用水总量不得超过29.43亿立方米、耕地保有量不得低于37.467万公顷，基本农田保护面积不低于31.344万公顷。 2、禁燃区内禁止销售使用燃料为“11类，（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外炒用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 3、根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行》（连政办发[2018]9号），新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 拟建项目用水量相对较小；项目用地为园区工业用地，不占用基本农田；不使用高污染燃料 符合 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 3、环保相关合规性分析 （1）与苏政办发[2007]115号相符性 根据苏政办发[2007]115号《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》要求，须严格控制能源结构，入区企业必须使用天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源实施临时供热，不得自建燃煤锅炉。”本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，项目不使用锅炉等临时供热设施，符合苏政办发[2007]115号中相关要求。 （2）与国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施相符性 国务院大气污染防治十条措施（2013年6月14日）中要求“减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。” 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园，项目未设置燃煤锅炉符合国务院大气污染防治十条措施中“全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造”的要求。 （3）与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发〔2016〕47号) 相符性分析 江苏省削减煤炭消费总量专项行动实施方案：（五）深化节煤改造。把节煤、减煤作为节能工作的重要内容，组织推动钢铁、建材、石化、化工、纺织等重点用煤行业及其他重点用煤单位持续开展以减煤为重点的节能工作和以电代煤、以气代煤工作。 本项目生产过程中不需要热源，不使用煤炭；项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，自动化水平高，“三废”经治理后，均能稳定达标排放；本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发〔2016〕47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 （4）与《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发[2017]30号)相符性分析 为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，制定《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》，总体要求和目标： （四）推进重点工业行业VOCs治理。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。 本项目产品为金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，属于金属精加工类项目，项目加工过程中产生的VOCs废气经抽风系统抽取收集，由“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，经1#15m高排气筒排放，由预测结果知，项目废气经过废气处理设施处理后，满足排放标准要求，可以达标排放，对周边环境影响较小，符合苏政办发[2017]30号及专项行动实施方案的要求。 （5）与《关于印发<连云港市 2020 年VOCs专项治理实施方案>的通知》（连大气办[2020]9号）相符性分析 《方案》要求，连云港市今年将强力推进VOCs污染管控，重点企业VOCs治污设施稳定达标运行，无组织排放全面达到《挥发性有机物无组织排放标准》要求。 要治理VOCs，关键是做好持续推进产业结构优化调整、持续推进重点行业清洁原料替代、持续推进重点工业企业VOCs污染治理、持续开展面源VOCs污染治理、实施移动源VOCs污染治理五大工作。工业依旧是VOCs污染产生的重要来源之一。为此，今年我市将坚决关闭规模小、污染重、治理无望的化工企业，减少低端低效化工产能。到2020年底，两灌化工园区企业在2017年底基础上减少70%。家具制造、工业涂装、包装印刷等行业也同VOCs 污染有关，因此相关县区都要按照方案，要求重点企业完善治理措施，实现稳定达标排放。此外，汽修行业喷涂作业，以及市民经常在加油站闻到的油气味道，都属于VOCs，也都列入了今年的整治计划。 家具制造、工业涂装、包装印刷等行业也同VOCs 污染有关，因此相关县区都要按照方案，要求重点企业完善治理措施，实现稳定达标排放。 对于采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，可不要求相应生产工序建设末端治理设施；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 在落实了以上减排方案和规划后，根据《连云港市生态环境局》发布的“十三五”工作总结，①2020年，全市PM2.5浓度37微克/立方米，同比下降11.9%，相比2015年下降32.7%，达到污染控制目标（下降20%）；空气优良率81.1%，同比提高8.3个百分点。两项指标创有监测以来历史最优，均已超额完成“十三五”目标。2016年-2019年，我市PM2.5浓度分别为46、45、44、42微克/立方米，每年均完成省定目标；②PM10年均浓度为55微克/立方米，降幅为16.7%，达到了2030年规划目标；③二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要大气污染物排放量分别较2015年削减26.9%、24.3%、32.2%，超额完成“十三五”目标任务。 本项目产品为金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，属于金属精加工类项目，使用环保型切削液和脱脂剂，有机废气采用产生点密闭隔离，抽风收集的方式，全部收集为有组织废气，并经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后由15m高排气筒高空排放，能够达标排放，符合文件要求。 （7）与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 表1-10 与苏环办[2019]36号的符合性分析表 文件 审批要点/要求 建设项目情况 符合性 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办[2019]36号))附件《江苏省建设项目环评审批要点》一"不予批准"的项目”。 有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施。 （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）建设项目所在区域环境质量能够达到国家或者地方环境质量标准，拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目污染物排放能够达到国家和地方排放标准；（4）项目为改扩建项目，针对项目原有环境污染和生态破坏提出了有效防止措施。 符合 经以上分析可知，项目建设符合《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）文件要求。 综上所述，本项目的建设符合相关环保规定及要求。 （9）与《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办[2019]406号）、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相符性分析 本项目与苏环办[2019]406号、苏环办[2020]101号相符性分析见下表。 表1-11 项目与苏环办[2019]406号、苏环办[2020]101号相符性分析 文件名称 具体要求 相符性 苏环办[2020]101号 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责：要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理没施.确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目生产过程中产生的危险废物主要为废切削液、清洗废液、废活性炭和废UV灯管，本环评要求企业要按该文件要求，在运营过程中切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责：要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 要求企业在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。相符。 苏环办[2019]406号 （二）推进专业培训，提升生态环境保护、安全生产从业人员能力。 本环评要求企业按该文件要求切实履行好自身主体责任，设立专业环保和安全生产从业人员，并对其进行专业培训，不断提升其专业技术能力。相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、产品方案 项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称 产品名称 设计能力（万套/a） 规格 年运行时数（h） 年产1500万套精密金属结构件项目 手机配件 600 中框：80*180*6 7200 300 摄像头环：12*12*4 电脑配件 500 300*200*8 家电配件 45 80*120*8 汽车零配件 45 60*80*10 医疗器械配件 10 100*150*20 2、建设内容 建设项目工程情况见下表。 表2-2 建设项目公用及辅助工程一览表 工程类别 工程名称 工程规模 备注 主体 工程 CNC车间1 建筑面积：2340m2 租赁现有厂房 CNC车间2 建筑面积：2340m2 租赁现有厂房 CNC车间3 建筑面积：3876m2 租赁现有厂房 清洗车间 建筑面积：395m2 租赁现有厂房 去毛刺车间 建筑面积：516m2 租赁现有厂房 辅助 工程 原料仓库 建筑面积：350m2 租赁现有厂房 成品仓库 建筑面积：350m2 租赁现有厂房 不良品仓库 建筑面积：550m2 租赁现有厂房 办公室 建筑面积：380m2 租赁现有厂房 一般固废仓库 建筑面积：390m2 租赁现有厂房 切削液处理区 建筑面积：250m2 租赁现有厂房改建 危废仓库 建筑面积：50m2 租赁现有厂房改建 消防尾水池 50m3 公用 工程 供水系统 项目用水由开发区供水管网供给，本项目用水14690m3/a。 开发区供水管网 排水系统 项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，接管至灌南海西污水处理有限公司处理。项目废水产生量为11520m3/a。 化粪池 供电系统 项目用电由开发区区域供电系统提供，项目总用电量为748万kW·h/a。 开发区供电电网 环保 工程 废气治理 “UV光氧催化+活性炭吸附”设施1套，排气筒1个15米高。 新建 废水治理 项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，接管至灌南海西污水处理有限公司处理。 化粪池 噪声治理 隔声门窗、减振设施、消音器、管道包装 新建 一般固废仓库 1个，建筑面积：390m2 新建 危废仓库 1个，建筑面积：50m2 新建 项目公用及辅助工程简介如下： （1）给、排水系统 1）给水系统 项目用水主要为生活用水和生产用水，项目用水量为14690m3/a，项目用水由开发区供水管网供给，供水能够满足项目需求。 ①生产用水 项目CNC加工和清洗工段需要用水，用水量如下： CNC加工工段：根据企业提供的数据，切削液与新鲜水的配比为1：12，切削液经处理后循环使用，定期更换产生废切削液，切削液补充使用量为20t/a，则新鲜水用量为240m3/a。 清洗工段：根据企业提供资料，清洗工段新鲜水使用自来水，每三天更换一个清洗槽，年更换槽液共150m3/a，加上蒸发补充用水，清洗工段年用水量为180m3/a。 ②生活用水 项目劳动定员600人，项目使用园区食堂，不在厂区内食宿，职工生活用水根据《给排水设计手册》职工生活用水按80L/人.天计算（年工作300天）。 经计算全厂职工生活用水量为14400m3/a（48m3/d）。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为11520m3/a（38.4m3/d）。 2）排水系统 项目排水实行“清污分流、雨污分流”制。项目废水主要为生活污水（清洗工段的废水作为清洗废液处理，不计入废水），经化粪池处理满足灌南海西污水处理有限公司接管标准后，由市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。 图1-1 项目水平衡图 单位：t/a （2）供电 项目用电量为748万kW·h/a，由开发区区域供电电网提供。 （3）储存 本项目原料仓库（350m2）用于存放各类原料，成品仓库（350m2）用于存放产品，一般固废暂存于一般固废仓库（390m2），危险废物暂存于危废仓库（50m2）。 （4）运输 本项目厂外运输主要通过公路运输，主要是原料和产品，厂内运输采用拖车运输。 3、主要生产设施及参数 项目主要生产设备见下表： 表2-3 项目主要设备表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 用途 1 CNC数控机床 T500H+ 400 精加工 2 空压机 75KW 7 提供压缩空气 3 变频磁力研磨机 / 2 清洗并去毛刺 4 投影仪 / 5 检验 5 清洗槽 1.5m3/个 4个 4、主要原辅材料用量 项目主要原辅材料名称及用量见下表： 表 2-4 项目主要原辅材料名称及用量消耗一览表 序号 名称 用量（t/a） 来源 1 铝材 1500 外购，汽运 2 铝镁合金 800 客户提供 3 不锈钢 500 外购，汽运 4 切削液 20 外购，汽运 5 脱脂剂 10.5 外购，汽运 原料组分分析： 根据企业提供的资料，项目运营过程中使用的切削液和脱脂剂的主要成分见下表： 表2-5 切削液、脱脂剂主要成分表 名称 年用量t/a 组分 CAS号 浓度范围 切削液 20 乙醇胺（C2H7NO） 141-43-5 3-5% 二甘醇胺 929-06-6 3-5% 矿物油 8002-05-9 40-50% 三羟甲基丙烷三油酸酯 11138-60-6 5-12% 油酸 112-80-1 4-8% 二乙二醇丁醚 112-34-5 3-5% 水（H2O） 7732-18-5 余量 脱脂剂 10.5 十二烷基二苯醚二磺酸钠 7575-62-4 10-20% 硅酸钠 1344-09-8 3-8% 碳酸钠 497-19-8 12-20% 水 7732-18-5 53-75% 5、员工规模及工作制度 项目职工人数为600人，年工作300天，每天生产24小时，三班两运转制，年生产时间为7200h。 6、环保投资 本项目总投资10000万元，环保投资76万元，占总投资的0.76%，具体见下表： 表2-6 项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 数量或规模 环保投资(万元) 大气污染治理 “UV光氧催化+活性炭吸附” 1套密封设施，1套收集设施，1套“UV光氧催化+活性炭吸附”设施，1个15m排气筒 50 水污染治理 化粪池 1座 5 固废污染治理 一般固体废物仓库 1个，建筑面积：390m2 10 危废仓库 1个建筑面积：50m2 7 噪声污染治理 减振、消声、隔声设施 / 3 其他 规范化排污口 废气采样监测平台1个，废气排气筒1个 1 合计 76 7、厂区平面布置 本项目位于灌南经济开发区中小企业园，厂区由南至北分别为CNC车间1、CNC车间2、CNC车间3、办公室，厂区西部有两排小厂房，由南至北分别为去毛刺车间、清洗车间、成品仓库、一般固废仓库、危废仓库、切削液处理区、不良品仓库和原料仓库。 建设项目厂区平面布置见附图5。 本项目东侧为连云港库恩服饰有限公司及连云港恒德利遮阳科技有限公司，南侧隔马路为江苏畅颌汽车零部件有限公司，西侧为空地，北侧为厂房。项目的周围概况详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程说明 项目涉及的产品种类较多，原材料分别为铝材、铝镁合金、不锈钢，工艺相同，工艺流程图及产污环节如下图所示： 图2-2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： （1）IQC抽检：对外购的铝材、铝镁合金及不锈钢原料进行抽检，不合格品退回厂家，合格品进入下一工序。 （2）CNC加工：CNC（Computerized Numerical Control Machine），计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。其工艺主要包括剪切下料、冲孔、铣削（铣结构、铣外型）、切边等机加工工艺。 CNC加工过程主要产生的是金属板材边角料S1、废切削液S2，冲孔、铣削、切边等加工使用切削液对各道具进行冷却降温、润滑时产生的少量挥发有机废气G1、金属板材边角料S1、废切削液S2和设备噪声N1。 CNC加工为湿加工，此外，CNC加工过程为密闭机器内进行加工，故本项目CNC加工不考虑粉尘。 （3）清洗：利用变频磁力研磨机对工件进行清洗，先加入脱脂剂，脱去工件表面油脂，再用超声波清洗，再经两级水洗，将工件表面的污垢剥离脱落，将浮在工件各边、角及孔隙处的污物清洗干净。同时还可将油脂性的污物分解、乳化。 清洗过程主要产生清洗废液S3和设备噪声N2。 （4）去毛刺：烘干后的工件用刀片去除边角。 去毛刺过程中主要产生金属板材边角料S4和设备噪声N3 （5）质检、包装：加工完成后的工件经检验合格后包装出货。 质检、包装过程产生少量不合格工件S5和废包装材料S6。 2、主要产污环节 根据前述的工艺流程及产污环节说明，该项目生产过程主要污染源情况见下表： 表 2-7 该项目生产过程产污表 类别 污染源/工序 主要污染因子 废气 CNC加工 VOCs 废水 生活污水 pH、COD、SS、氨氮、TP、总氮 噪声 CNC机床、变频磁力研磨机、空压机、真空泵、风机等设备 等效声级dB(A) 固废 CNC加工 废切削液、金属板材边角料 清洗 清洗废液 去毛刺 金属板材边角料 员工日常生活 生活垃圾 废气处理设施 废活性炭、废UV灯管 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁园区现有厂房，厂址原为连云港申轩智能电子科技有限公司，该公司于2016年成立，2017年进行了环境影响评价，2018年因涉及债务纠纷等经济问题该公司申请破产，部分设备抵债被查收。2020年连云港鼎拓精密电子有限公司向园区申请租赁了此处厂房，并收购了原申轩电子厂内剩余的部分设备作为本项目的设备进行使用。 经现场核查，原申轩电子并未开始生产，厂址内仅剩余部分本项目购置的设备，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 （一）项目所在区域环境质量达标判断 根据连云港市环境状况公报（2020年度）与2019年相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）细颗粒物（PM2.5）年均浓度降幅分别为23.1%、6.7%、16.7%、11.9%，臭氧8小时第90百分位浓度和一氧化碳第95百分位浓度分别下降2.4%和13.3%。灌南县城区空气质量达标率为81.0%，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在此基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。 在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度43.9微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降28%），2030年PM2.5浓度相比2014年下降46%，年均浓度33.05微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计2020年超标天数为54天，主要集中在冬季，全年优良率85%以上，2030年超标天数约18天，全年优良率达到95%以上。类比2030年年平均质量浓度占标率，PM2.595%保证率日平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划目标浓度为71微克/立方米。 （二）环境空气整治规划 1、连云港市“两减六治三提升”专项行动实施方案 针对PM2.5粉尘废气提出了整治燃煤锅炉。2017年底前，10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现超低排放，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值。 2、《连云港市空气质量达标规划》 连云港市环境保护局于2016年委托环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号），达标规划的目标如下：①到2020年，PM2.5年均浓度较2015年（55微克/立方米）下降20%，下降至44微克/立方米左右；PM10年均浓度同比例下降；光化学污染频率降低；②到2030年，实现PM2.5年均浓度基本达标（35微克/立方米），PM10年均浓度达标（70微克/立方米）；光化学污染频率降低。 达标规划中常规污染物减排重点工程如下：①连云港港码头区岸电及设备改电工程，交通运输部关于印发船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）的通知（交水发（2015）133号），大气污染防治目标为：到2020年，珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物与2015年相比分别下降65%，20%、30%；主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口100%的大型煤炭、矿石码头堆场建设防风抑尘设施或实现封闭储存。交通运输部组织完成了码头船舶岸电示范项目的申报、筛选和审核等工作，正式公布7个码头船舶岸电示范项目名单，要求各相关单位按职责做好示范项目的组织实施和监督管理工作。交通运输部将继续做好项目督查、后评估及推广应用等工作。其中连云港港连云港区新东方集装箱码头有限公司27号泊位码头船用岸电系统和“紫玉兰”号船载受电系统工程为7个示范项目之一。连云港市应积极加入交通运输部船舶与港口污染防治专项行动，在连云港市实现船舶与港口大气污染防治目标；②生活源用电及天然气改造，应大力推行连云港市生活源用电及天然气改造；③公交系统改新能源汽车工程，根据“连云港市“十三五” 交通运输发展规划，2015年清洁能源及新能源，公交车占比24.2%，2020年清洁能源及新能源公交车占比55%；2015年清洁能源及新能源出租车占比45.2%，2020年清洁能源及新能源出租车占比80%。应大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然汽车，出租车改为天然汽车。 3、连云港“十四五”环境工作计划 根据《连云港市生态环境局》发布的“十三五”工作总结和“十四五”工作计划，指出以“巩固、调整、充实、提升”为主线，坚持“问题导向、精准施策、协同治理、社会共治”原则，科学部署“十四五”我市生态环境保护重点目标任务。到2025年，全市生态环境治理体系不断巩固完善，治理能力显著提升，努力建成生态环境治理体系和治理能力现代化的引领区，生态环境质量走在苏鲁皖豫地区前列。其中治气提到推进PM2.5和臭氧浓度“双降双控”，实施VOCs和氮氧化物协同减排。强化点源、城市面源治理，加强区域联防联控，开展散乱污企业整治。 在落实了以上减排方案和规划后，根据《连云港市生态环境局》发布的“十三五”工作总结，①2020年，全市PM2.5浓度37微克/立方米，同比下降11.9%，相比2015年下降32.7%，达到污染控制目标（下降20%）；空气优良率81.1%，同比提高8.3个百分点。两项指标创有监测以来历史最优，均已超额完成“十三五”目标。2016年-2019年，我市PM2.5浓度分别为46、45、44、42微克/立方米，每年均完成省定目标；②PM10年均浓度为55微克/立方米，降幅为16.7%，达到了2030年规划目标；③二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要大气污染物排放量分别较2015年削减26.9%、24.3%、32.2%，超额完成“十三五”目标任务。 （三）其它污染物的环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目所在地空气质量现状引用《江苏和拓铝线有限公司年产4万吨高性能铝合金线材环境影响报告书》（2020年）中环境质量现状监测数据。该项目和本项目同属灌南县经济开发区中小企业园，引用的监测点位未超过5千米，因此，引用数据具有代表性。监测内容及结果如下： 1、监测点位及监测项目 该项目环境空气质量现状监测点位见下表： 表3-2 大气环境监测布点表 测点编号 测点名称 方位 距离(米) 监测项目 所在环境功能 G1 和拓公司 SE 180 NOx、非甲烷总烃及监测期间的气象要素 二类区 G2 公兴小区 下风向（SW） 845 2、监测时间及频次 采样时间及频率：NOx、甲烷总烃小时平均浓度连续监测7天，每天至少获取当地时间为02、08、14、20时4个小时质量浓度值，每次采样不少于45min。 监测时间：委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2020年8月20日至8月26日进行监测。 3、监测分析方法 所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见下表： 表3-3 监测分析方法 序号 名称 分析方法 备注 1 NOx 盐酸奈乙二胺分光光度法 HJ479-2009 2 非甲烷总烃 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 4、监测结果 监测结果见下表： 表3-4 监测结果汇总表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 mg/m3 mg/m3 G1 NOx 小时平均 0.25 0.030~0.040 16 0 达标 非甲烷总烃 小时平均 2.0 1.15~1.43 71.5 0 达标 G2 NOx 小时平均 0.25 0.030~0.073 29.2 0 达标 非甲烷总烃 小时平均 2.0 1.16~1.55 77.5 0 达标 5、现状评价 （1）评价方法： 大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下： Pi = Ci / Csi 式中：Pi ：等标污染指数； Ci ：污染物i的实测日平均浓度； Csi：污染物i的标准浓度值。 若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。 （2）评价结果 评价区各监测点各污染因子最大监测值的评价指数见下表： 表3-5 各污染因子最大监测值的评价指数 监测点 PNOx小时值 P非甲烷总烃小时值 G1和拓公司 二类区 0.16 0.715 G2公兴小区 0.292 0.775 根据大气环境现状监测结果及评价指数来看，各监测点位监测指标的单因子污染指数均小于1，满足相应标准要求。 二、地表水环境质量现状 根据《连云港市地面水水域功能类别划分》及《江苏省地表水(环境)功能区划》的规定，南六塘河和公兴河的水环境功能区划均为Ⅲ类地表水。 本项目生活污水经化粪池处理达接管标准后排入灌南海西污水处理有限公司，经处理后排入公兴河。根据《江苏万年达杭萧钢构有限公司环境质量现状监测检测报告》（编号：HR19112109）中地表水环境质量现状监测结果，公兴河上各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。该检测报告的监测时间为2019年11月29日~12月01日，因此，引用数据具有代表性。具体监测情况如下： （1）监测点位及监测项目 具体监测断面情况见下表： 表3-6 地表水水质监测断面设置情况表 河流名称 监测断面 断面位置 监测项目 水环境功能 公兴河 W1 污水厂排污口上游500m pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、溶解氧、水温及有关水文要素 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 W2 污水厂排污口下游1000m W3 污水厂排污口下游3000m （2）监测时间及频次 监测项目为：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、溶解氧、水温及有关水文要素，并同步测试水流方向、流速、流量。 监测时间和频次：委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司进行监测，监测时间为2019年11月29日~12月01日，连续监测3天，每天一次。 （3）监测分析方法 地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》的要求进行，具体见下表： 表3-7 监测分析方法 序号 名称 分析方法 标准编号 1 pH 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986 2 COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 3 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 5 总磷（TP） 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 6 BOD5 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 7 溶解氧 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ506-2009 8 水温 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计的测定法 GB/T13195-1991 （4）监测结果 地表水现状监测结果统计见下表： 表3-8 地表水水质监测结果汇总表 单位：mg/L(pH无量纲) 监测断面 项目 pH值 COD SS 氨氮 总磷 BOD5 溶解氧 W1 最大值 7.81 8 15 0.729 0.12 4 5.6 最小值 7.74 6 9 0.723 0.12 3.8 5.1 平均值 7.77 7.00 12.33 0.726 0.12 3.90 5.30 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W2 最大值 7.76 9 17 0.754 0.12 3.9 5.7 最小值 7.61 5 10 0.683 0.12 3.8 5.3 平均值 7.69 6.67 13.33 0.728 0.12 3.87 5.47 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W3 最大值 7.62 9 14 0.766 0.14 4 5.8 最小值 7.57 7 11 0.704 0.13 3.9 5.4 平均值 7.59 8.00 12.33 0.726 0.14 3.97 5.63 超标率 0 0 0 0 0 0 0 III类标准值 6~9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 ≤4 ≥5 （5）现状评价 公兴河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准评价。 本次环评采用单项污染指数法和超标倍数法评价，评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。 一般性水质因子的指数计算公式： 式中： Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： 式中： SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准标准中pH值的下限值； pHsu—评价标准标准中pH值的上限值。 溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 式中： SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj—溶解氧在点j的实测统计代表值，mg/L； DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)。 地表水水质现状评价结果表见下表： 表3-9 地表水环境现状监测单因子指数表 监测点位 pH值 COD SS 氨氮 总磷 BOD5 溶解氧 W1 0.39 0.35 0.41 0.73 0.60 0.98 0.94 W2 0.35 0.33 0.44 0.73 0.60 0.97 0.91 W3 0.30 0.40 0.41 0.73 0.68 0.99 0.89 由上表可知，测点W1~W3各监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 建设项目所在地区域水系及水环境概况具体见附图6。 三、声环境质量现状 项目位于灌南县经济开发区中小企业园，项目周边50m范围内无敏感点。环评不再进行声环境质量现状检测。 四、生态环境现状 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园内，且新增用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 五、土壤、地下水 项目不涉及土壤及地下水污染途径，不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境保护目标 项目周边500m范围内无大气环境敏感区，项目环境保护目标见下表： 表3-10 项目环境保护目标表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距本项目最近距离（m） 规模（户/人） 环境功能 地表水 南六塘河 E 344 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类 生态环境 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 E 344 小型 水源水质保护 2、环境质量标准 （1）大气环境 项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见下表： 表3-11 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 （2）地表水 项目区域地表水为南六塘河，灌南海西污水处理有限公司纳污河流为公兴河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，南六塘河及公兴河均为Ⅲ类水体，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表： 表3-12 地表水环境质量标准 序号 项目 Ⅲ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类 2 COD ≤20 3 NH3-N ≤1.0 4 TN ≤1.5 5 TP ≤0.2 （3）地下水 建设项目评价区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分类评价，具体标准限值见下表： 表3-13 地下水环境质量标准 评价 因子 pH 氨 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝 酸盐 硫酸盐 总大肠 菌群* I类标准 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类标准 5.5~6.5, 8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 ＞4.8 ＞350 ＞100 *的单位为MPNb/100mL或CFUc/100mL。 （4）声环境 项目周边环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体标准值见下表： 表3-14 声环境质量标准 类别 标准值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 65 55 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池处理后满足灌南海西污水处理有限公司接管标准，经市政管网排入灌南海西污水处理有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排放，达标后的尾水排入公兴河、最终汇入老六塘河。具体数值见下表： 表3-15 灌南海西污水处理有限公司接管标准及排放标准 单位：除pH外均为mg/l 水质参数 接管标准 标准来源 排放标准 标准来源 PH 6～9 灌南海西污水处理有限公司接管标准 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准 COD 320 50 SS 200 10 NH3-N 25 5（8）* TP 4.0 0.5 石油类 15 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中三级标准 1 阴离子表面活性剂 5 0.5 盐分 / / 备注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 2、废气 本项目运营期有组织排放的VOCs废气执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC其他标准，无组织VOCs执行表2及表3中NMHC标准。具体标准值如下： 表3-16 大气污染物有组织排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 VOCs 60 3 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 表3-17 大气污染物无组织排放浓度限值 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 厂区内监控点处1h平均浓度值 6 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3 厂区内监控点处任意一次浓度值 20 周界外浓度最高点 4.0 3、噪声排放 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表： 表3-18 建造期噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界方位 执行标准 指标 标准限值 厂界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼 70 夜 55 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体标准值见下表： 表3-19 运营期噪声排放限值 单位：dB(A) 位置 昼间 夜间 标准来源 厂界 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4、固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”、”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），项目废水总量控制因子为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）；废气总量控制因子为：VOCs、颗粒物、SO2、NOx。 本项目实施后全厂涉及总量的污染物排放情况如下： （1）大气污染物总量控制指标： 根据工程分析，项目有组织排放量为：VOCs0.011t/a。总量在灌南县内平衡，需报有审批权的生态环境主管部门审批后方可实施。 （2）水污染物总量控制指标： 项目生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网接管至灌南海西污水处理有限公司处理。 本项目水污染物总量控制指标： 水污染物：污水接管量为废水量11520m3/a，COD3.456t/a、NH3-N0.230t/a、TN0.346t/a、TP0.035t/a。 污水环境外排量为废水量11520m3/a，COD0.576t/a、NH3-N0.058t/a、TN0.173t/a、TP0.006t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁连云港市灌南县中小企业园厂房及公用和辅助工程设施等，施工期无土建工程，仅为设备安装，经现场踏勘，施工期无遗留环境问题。建设项目设备安装简单，产生的主要污染为设备安装扬尘和噪声，施工期极短，声源强度较小，不会对环境产生明显影响。因此，本报告不对其施工期环境影响进行评价。重点对运营期的环境影响和保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 本项目CNC加工时为湿加工，且CNC加工过程为密闭机器内进行加工，故本项目不考虑粉尘。本项目废气主要考虑CNC加工过程使用切削液挥发的有机废气。 （1）有组织废气 本项目清洗工段使用环保型脱脂剂（检测报告见附件5），不含挥发性有机物，不产生有机废气，只在CNC加工过程使用切削液会挥发产生有机废气，切削液用量为20t/a，年生产时间为7200h，根据《全国第二次污染源普查产排污量核算系数手册》（20190409）中相关产污系数，机械加工-数控中心加工，VOCs产污系数如下： 表4-1 有机废气产污系数 污染物 单位 产污系数 产生量 废气量 立方米/吨-原料 3175256 6350.512万m3/a、26460.47m3/h 挥发性有机物 千克/吨-原料 5.65 0.113t/a 由上表可知VOCs产生量为0.113t/a，本项目采取产生点密闭隔离，抽风收集的方式，CNC数控机床为自动化密闭设备，只在切削液出槽口有废气挥发，现将切削液出槽口密闭隔离，采用抽风系统收集后，进入““UV光氧催化+活性炭吸附””处理达标，通过15m高1#排气筒高空排放。风机风量取30000m3/h，切削液出槽口密闭隔离后，只在工人操作时产生少量无组织废气，其余均收集为有组织废气，抽风系统收集效率取95%，则有组织产生量为0.107t/a，无组织产生量为0.006t/a。 项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-2 项目有组织废气产生情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 产生状况 治理措施 排放状况 处理效率 % 排气筒高度 污染物名称 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a CNC加工 30000 VOCs 0.495 0.015 0.107 “UV光氧催化+活性炭吸附” 0.05 0.002 0.011 90 15 （2）无组织废气 本项目无组织废气为未收集的VOCs，产生量为0.006t/a，无组织废气产生及排放情况如下： 表4-3 建设项目无组织废气污染物产生及排放情况 污染物位置 污染物 名称 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 排放时间（h） 排放速率 （kg/h） CNC车间1 VOCs 0.0016 55 33 20 7200 0.0002 CNC车间2 VOCs 0.0016 55 33 20 7200 0.0002 CNC车间3 VOCs 0.0028 102 33 20 7200 0.0004 表4-4 项目排放口基本信息表 类型 编号 污染物名称 高度m 内径m 排气温度℃ 年排放小时数h 地理坐标 废气 1# VOCs 15 0.4 25 7200 g119.30247876，34.10040835 （4）项目非正常工况 根据工程分析及项目特点，非正常工况下，本项目的大气污染物主要为UV光氧催化和活性炭吸附设备故障，非正常工作情况下发生，排放参数见下表： 表4-5 非正常工况排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 措施 污染物 排放浓度 mg/m3 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 1# UV光氧催化和活性炭吸附设备故障 加强检修 VOCs 0.495 0.015 0.5 ≤4 2、废气治理技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B可知，电子设备制造过程（本项目产品为电子产品等的零部件）中产生的挥发性有机物可行技术有活性炭吸附法。 本项目生产加工过程中（CNC加工）产生的VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理，比单纯用活性炭吸附处理更加优化，“UV光氧催化+活性炭吸附”组合去除效率按90%进行计算。 本项目选用的废气治理技术符合规定，技术可行。本项目选取的废气治理效率均在合理区间且有一定的保留，可以做到稳定达标排放。 3、达标情况分析 对CNC加工过程中产生的VOCs废气，设置一套“UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理，VOCs排放浓度为0.149mg/m3＜60mg/m3，通过1#15m排气筒排放，能够满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放限值要求。 综上所述，本项目废气能够合理有效处置，达标排放。 4、环境监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目废气污染源监测计划见下表： 表4-6 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 有组织废气 排气筒（1#） VOCs 每年监测一次 无组织废气 厂界外浓度最高点 VOCs 每年监测一次 5、废气环境影响分析 连云港市环境空气属于不达标区。在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，预计环境质量会得到改善，满足环境质量标准要求。 本项目厂界外500m范围内无敏感目标，根据上一章节分析，项目废气能够合理有效处置，达标排放，在严格执行环评废气治理措施的前提下，项目各污染物指标均可以做到达标排放，预计对环境影响较小。 6、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护距离外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。采用进一步预测模型模拟评价基准年内，项目所有污染物对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据估算模型预测结果，厂界外各项大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值；同时根据HJ2.2-2018，本项目不需要进行进一步预测与评价，项目不设置大气环境防护距离。 7、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： Qc/Cm= (BLC+0.25r2)0.05LD/A 式中Cm为环境一次浓度标准限值(mg/m3)，Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），L为工业企业所需的卫生防护距离（m），A、B、C、D为计算系数。根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表4-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s L≤1000 1000<L<2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别(1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.7 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 本项目建成后污染物源强数据、相关参数及计算结果见表4-8。 表4-8 各污染物源强数据、相关参数及计算结果表 污染物 QC（kg/h） 面源面积（m2） L(m) 计算结果 提级后 距离 CNC车间1 VOCs 0.0002 1815 15.6 50 50 CNC车间2 VOCs 0.0002 1815 10.5 50 50 CNC车间3 VOCs 0.0004 3366 6.5 50 50 由上表可知，本项目建成后全厂卫生防护距离为CNC车间1、CNC车间2、CNC车间3外各50米。本项目卫生防护距离内无居民。 二、废水环境影响及措施分析 1、废水源强分析 本项目产生的废水主要为生活污水（清洗工段的废水作为清洗废液处理，不计入废水）。 项目劳动定员600人，项目使用园区食堂，不在厂区内食宿，职工生活用水根据《给排水设计手册》职工生活用水按80L/人.天计算（年工作300天）。 经计算全厂职工生活用水量为14400m3/a（48m3/d）。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为11520m3/a（38.4m3/d）。 项目生活污水经化粪池处理，达到灌南海西污水处理有限公司接管标准后，由市政污水管网接管至灌南海西污水处理有限公司处理。 项目废水产生情况如下： 表4-9 项目废水污染物产生及排放情况 污染源 产生情况 预处理措施 预处理后 排放去向/ 废水量 t/a 污染物名称 产生浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 11520 pH 6~9 化粪池 6~9 接管至灌南海西污水处理有限公司处理 COD 350 4.032 300 3.456 SS 250 2.88 200 2.304 NH3-N 30 0.346 20 0.230 TN 35 0.403 30 0.346 TP 4 0.046 3 0.035 污染源 废水量 接管情况 治理措施 最终排放情况 排放去向 污染物名称 接管浓度mg/L 接管量t/a 接管浓度 mg/L 接管量t/a 生活污水 11520 pH 6~9 接管至灌南海西污水处理有限公司处理 6~9 尾水排入公兴河后汇入老六塘河 COD 300 3.456 50 0.576 SS 200 2.304 10 0.115 NH3-N 20 0.230 5 0.058 TN 30 0.346 15 0.173 TP 3 0.035 0.5 0.006 2、废水接管可行性分析 （1）水量接管可行性分析 根据《灌南县城西污水处理厂一期项目环境影响评价报告表》可知，灌南海西污水处理有限公司废水处理规模为20000m3/d，根据《灌南海西污水处理有限公司运营评估报告》（2020）可知，灌南海西污水处理有限公司目前废水接管处理量为14000m3/d左右，尚有6000m3/d左右的余量，本项目废水量为11520m3/a（38.4m3/d），仅占灌南海西污水处理有限公司废水处理余量的0.64%，对其影响很小。因此，本项目废水量接管可行。 （2）水质接管可行性分析 项目产生的废水主要为生活污水，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-H、TN、TP等，经过化粪池处理后，可以满足灌南海西污水处理有限公司接管标准要求。因此，本项目废水水质接管可行。 综合分析，本项目生活污水接管至灌南海西污水处理有限公司处理是可行的。 三、噪声环境影响及措施分析 1、噪声源强分析 本项目的噪声源主要为CNC机床、空压机、变频磁力研磨机、风机、真空泵等设备，其噪声源强范围在70～85dB(A)之间。各设备声源强见表4-10。 表4-10 项目主要声源汇总表 序号 名 称 数量（台） 声级dB（A） 防治措施 降噪效果dB（A） 1 CNC机床 400 85 选取低噪声设备，厂房密闭隔声，设备减振，消声器、合理布局 25-30dB 2 空压机 7 85 25-30dB 3 变频磁力研磨机 2 75 25-30dB 4 风机 1 85 25-30dB 5 真空泵 4 85 25-30dB 2、噪声污染防治措施 本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为70-85B（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。拟建工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理措施如下： （1）从声源上控制，风机、水泵等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，水泵尽量选用潜水泵； （2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； （3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，风机安装消音器，结合声源车间环境，合理布局； （4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草。 （5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 3、噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4–2009）中的工业噪声预测模式，以项目厂界为边界，进行预测结果见下表： 表4-11 噪声影响预测结果 预测点位 预测值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 昼 夜 北厂界 60.6 51.3 65 55 达标 达标 东厂界 58.7 49.9 65 55 达标 达标 南厂界 57.4 49.2 65 55 达标 达标 西厂界 55.2 47.7 65 55 达标 达标 根据以上预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，本项目厂界50m范围内无敏感目标，项目噪声对周边声环境影响较小。 4、环境监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目噪声污染源监测计划见下表： 表4-12 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 噪声 厂界外1m 连续等效声级Leq（A） 每季度昼夜各监测一次 四、固体废物环境影响及措施分析 1、副产物产污情况 （1）副产物产生情况 项目运营期产生的固废主要为金属板材边角料、废切削液、清洗废液、不合格工件和废包装材料、废活性炭、废UV灯管以及职工生活垃圾等。其中，废切削液、清洗废液、废活性炭和废UV灯管属于危险废物。 ①金属板材边角料 本项目CNC加工和去毛刺过程中会产生金属板材边角料，类比同类项目，产生量约为总原料的10%。项目金属板材原料用量为2800t/a，则金属板材边角料产生量为280t/a。 ②不合格工件和废包装材料 项目质检包装过程中会产生不合格工件和废包装材料，类比同类项目，产生的不合格金属件约27t/a，废包装材料约2.7t/a。 ③废切削液 根据企业提供的数据，切削液与新鲜水的配比为1：12，切削液经处理后循环使用，定期更换产生废切削液，切削液补充使用量为20t/a，则新鲜水用量为240t/a，除去损耗，CNC加工过程中产生废切削液为43.6t/a，委托有资质的单位处理，不外排。 ④清洗废液 本项目清洗使用环保型脱脂剂，不含挥发性有机物和其他有毒有害物质，质检报告见附件4，清洗工段有四个清洗槽，第一个槽加脱脂剂清洗，第二个槽采用超声波清洗，第三、第四个槽使用自来水清洗。项目只有部分手机配件需要清洗，企业正常满负荷生产时需每三天更换一次清洗槽，第四个清洗槽的水回第三个槽中，第三个清洗槽的废水作为清洗废液处理，第四个清洗槽更换为清水，每个清洗槽容积为1.5m3，则清洗废液产生量为150t/a。 ⑤废活性炭 废气处理设施更换活性炭产生的废活性炭，根据活性炭吸附比1:0.25计算，吸附的污染物以0.096t/a计，活性炭年用量为4t活性炭/t废气，经计算全年收集的废活性炭约0.384t。属于危废，委托有资质单位处置。 ⑥废UV灯管 UV光解使用过程中需要更换UV灯管，本项目有机废气处理风量为30000m3/h，使用灯管数量为120根，UV灯管使用寿命较长，一般一年更换一次，则废灯管年产生量为120根，废UV灯管属于的废含汞灯管，属于危废，委托有资质单位处置。 ⑦生活垃圾 本项目共有员工600人，年工作天数为300天，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数（二区、三类），生活垃圾按0.51kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为91.8t/a，集中收集后交环卫部门统一处置。 综上所述，厂区副产物产生情况汇总表见下表： 表4-13 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 1 金属板材边角料 CNC加工、去毛刺 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 280 2 不合格工件 质检 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 27 3 废包装材料 包装 固 塑料、纸等 2.7 4 废切削液 CNC加工 液 矿物油 43.6 5 清洗废液 清洗 液 脱脂剂、矿物油 150 6 废活性炭 废气处理 固 废活性炭、有机物 0.384 7 废UV灯管 废气处理 固 含汞灯管 120根 8 员工生活垃圾 员工生活 固 果皮、纸屑等 91.8 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体见下表： 表4-14 项目副产物属性判定表 (固态废物属性) 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 金属板材边角料 CNC加工、去毛刺 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 是 《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017) 2 不合格工件 质检 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 是 3 废包装材料 包装 固 塑料、纸等 是 4 废切削液 CNC加工 液 矿物油 是 5 清洗废液 清洗 液 脱脂剂、矿物油 是 6 废活性炭 废气处理 固 废活性炭、有机物 是 7 废UV灯管 废气处理 固 含汞灯管 是 8 员工生活垃圾 员工生活 固 果皮、纸屑等 是 ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019 )，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见下表： 表4-15 项目副产物属性判定表 序号 固态废物名称 产生工序 是否属于危废 危险特性 废物类别 废物代码 1 金属板材边角料 CNC加工、去毛刺 否 / 09 213-001-09 2 不合格工件 质检 否 / 14 380-001-14 3 废包装材料 包装 否 / 07 223-001-07 4 废切削液 CNC加工 是 T HW09 900-006-09 5 清洗废液 清洗 是 T/C HW17 336-064-17 6 废活性炭 废气处理 是 T/In HW49 900-039-49 7 废UV灯管 废气处理 是 T HW29 900-023-29 8 员工生活垃圾 员工生活 否 / 99 900-999-99 ③固体废物分析情况汇总 表4-16 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生环节 物理性状 主要成分 属性 年度产生量（吨/年） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 / 危险特性 废物类别 废物代码 1 金属板材边角料 CNC加工、去毛刺 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 一般固废 / 09 213-001-09 280 一般固废仓库/袋装 外售 280 2 不合格工件 质检 固 铝材、铝镁合金、不锈钢 / 14 380-001-14 27 27 3 废包装材料 包装 固 塑料、纸等 / 07 223-001-07 2.7 废品回收站 2.7 4 废切削液 CNC加工 液 矿物油 危险固废 T HW09 900-006-09 43.6 危废仓库/桶装 委托有资质单位处理 43.6 5 清洗废液 清洗 液 脱脂剂、矿物油 T/C HW17 336-064-17 150 150 6 废活性炭 废气处理 固 废活性炭、有机物 T HW49 900-039-49 0.384 危废仓库/袋装 0.384 7 废UV灯管 废气处理 固 含汞灯管 T HW29 900-023-29 120根 120根 8 生活垃圾 职工生活 固 果皮、纸屑等 / / 99 900-999-99 91.8 垃圾桶 环卫清运 91.8 2、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物均得到综合利用或合理处置，不但可以避免固体废弃物对环境的污染，而且可以提高资源的综合利用率，为企业增加一定的经济效益，是可行的。项目金属板材边角料和不合格工件作为废金属外售，废包装材料外售给废品回收站回收利用，废切削液、清洗废液、废活性炭和废UV灯管委托有资质单位处理或者回收使用，既做到了变废为宝，同时也体现了清洁生产理念，因此，本项目固废的防治措施较合理，体现了“减量化、资源化、无害化”的理念。 项目固体废物对环境影响较小。 3、固体废物环境管理 对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求： （1）安全贮存的技术要求 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险固废处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）执行，设置专门的危险废物贮存场所，不产生在露天堆放，设立标牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；危险废物的堆放要做好“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水）。 （2）规范利用处置方式 本项目厂内固废能出售综合利用的应尽量综合利用，不能综合利用的危险固废送有处理资质的单位处理，执行危险废物转移五联单制度。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 本项目委托相关危险废物处置单位在进行危险废物运输时应具备危险废物运输资质证书，并由专用容器收集，因此，运输过程不会对环境造成影响。 ③日常管理要求 企业应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。履行申报的登记制度，建立台账管理制度，根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量的情况下优化进行废物资源化利用，最终不可利用废物进行无害化处置。本公司必须按照这一政策进行固废处置，加强工艺改革，减少固废的产生。 采取以上的要求措施下，项目固体废物对周边环境风险较小。 五、地下水、土壤环境影响及措施分析 1、地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染途径污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：原料跑冒滴漏、生活污水等污水下渗对地下水、土壤造成污染。 2、地下水、土壤环境影响评价 项目地下水质的影响主要是废水收集、处理、回用以及排放过程中的下渗对地下水的影响。建设项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水、土壤的现状使用功能。 3、分区防渗措施 根据项目区各生产功能单元是否能对地下水造成污染及其风险程度，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或者部位。 一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 表4-17 项目区分区防渗内容汇总表 序号 类别 区域 面积（m2） 1 重点防渗区 切削液处理区、危废仓库 300 2 一般防渗区 CNC车间、清洗车间、去毛刺车间、原料仓库、成品仓库、不良品仓库、一般固废仓库 11107 3 简单防渗区 办公楼 380 地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范： 简单防渗区域：项目办公楼属于简单防渗区域，采用一般地面硬化、水泥硬化。 一般防渗区域：一般生产区、仓储区、一般固废仓库，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中II类场的要求，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。 特殊防渗区域：危废仓库区及切削液处理区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 采取以上防渗措施后，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水、土壤的影响较小。 4、跟踪监测要求 项目占地为工业用地，项目运营过程中不会对地下水水质或土壤造成直接影响，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目均属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价和土壤环境影响评价工作。根据导则关于跟踪监测的相关要求，本项目环评不再设置跟踪监测点。 六、生态环境影响及措施分析 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园内，且新增用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目不会对周围生态环境产生不良影响。 七、环境风险影响及措施分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 ①项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定，本项目涉及的风险物质主要为原料切削液中含有的矿物油。 ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标分布情况见表3-10。 ③生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标产生的污染物，会对周围大气环境造成影响。 2、风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量及其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； （2）当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn（C.1） 式中： q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量， t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目危险源识别如下： 表4-18 危险源识别 物质名称 储存情况 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 矿物油（切削液中含量） 原料仓库 9 2500 0.0036 合计 0.0036 注：矿物油最大储存量根据切削液年用量和切削液中矿物油含量计算；矿物油临界量为参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中油类物质临界量。 由上表分析可知，本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工程等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工程等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；分析潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，应开展简单分析。 4、风险识别 建设项目的单元有CNC车间、仓库、危废仓库、切削液处理区和污染治理设施等，风险源为原料仓库（切削液存放处）和污染治理设施，因切削液中含有45%左右的矿物油，遇明火可能引发火灾，因此存放切削液的原料仓库为风险源，而生产车间、切削液处理区和危废仓库中含有的切削液和废切削液因兑水稀释不会产生火灾。因此，本项目环境风险类型为切削液产生火灾引发的伴生/次生污染物排放和污染处理设施故障时引起的废气污染物排放，环境影响途径为环境空气扩散引起事故废气污染物扩散等，可能受影响的环境敏感目标为周围环境空气等。 5、风险事故环境影响分析 ①大气环境环境风险分析 本项目产生的VOCs废气，在发生环保设备故障时，废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 ②地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时仅为废气扩散，废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，对地下水影响较小。 ③地表水环境风险影响 本项目环保设备故障时仅为废气扩散，切削液产生火灾事故时，产生的消防尾水由消防尾水池收集。本项目消火栓用水总流量为5L/s。参照《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求，本项目火灾延续时间取2h，经计算最大消防用水量为36m³。本项目建设1座消防尾水池，容积为50m3，能满足其最大量事故应急废水收集需求。待事故解决后消防尾水委托有资质单位处理，因此本项目环境风险不会对地表水产生影响。 6、风险防范措施 虽然生产工艺采用目前较为先进的生产工艺，但必须切实严格加强管理，采取严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的应急措施，确保安全生产： ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 7、风险小结 项目运行过程中存在的风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求对生产设备、原辅料运输储存以及生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施后，该项目对环境的风险可控。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产1500万套精密金属结构件项目 建设地点 连云港市灌南县经济开发区中小企业园 地理坐标 经度 119.30310207 纬度 34.10003609 主要危险物质及分布 项目风险物质为切削液中的矿物油，主要储存在原料仓库，本项目产生火灾或环保设备故障时废气污染物对大气环境造成一定影响。 环境影响途径及危害后果 （1）大气环境风险分析 本项目产生火灾，或产生的废气在发生环保设备故障时，废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。 （2）地下水环境风险影响 本项目环保设备故障时仅为废气扩散，废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，对地下水影响较小。 （3）地表水环境风险影响 项目废水经收集预处理后，接管至灌南海西污水处理有限公司处理后排放，因此本项目环境风险对地表水影响较小。 风险防范措施要求 ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 填表说明 经过上述分析，本项目的环境风险可控，可能影响的范围、程度均较小。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#15m排气筒 | VOCs | “UV光氧催化+活性炭吸附” | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-H、TN、TP等 | 生活污水经化粪池处理后，接管至灌南海西污水处理有限公司处理 | 灌南海西污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | CNC机床、空压机、变频磁力研磨机、风机、真空泵等 | 等效A声级 | 隔声、消声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 建设项目营运期产生的固体废物为金属板材边角料、废切削液、清洗废液、不合格工件和废包装材料、废活性炭、废UV灯管以及职工生活垃圾等。其中金属板材边角料和不合格工件外售；废包装材料外售给废品回收站；废切削液、清洗废液、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目主要涉及简单防渗、一般防渗区和重点防渗区。 简单防渗区域：办公楼，采用一般地面硬化、水泥硬化； 一般防渗区域：一般生产区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中II类场的要求，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s； 特殊防渗区域：危废仓库区及切削液处理区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 生态保护措施 | 本项目位于灌南县经济开发区中小企业园内，且新增用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目不会对周围生态环境产生不良影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 虽然生产工艺采用目前较为先进的生产工艺，但必须切实严格加强管理，采取严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的应急措施，确保安全生产： ①所有电器设备均采用可靠接地装置，配电系统有漏电保护装置； ②所有机械设备转动部分须有安全罩，防止对人员的机械损伤； ③厂区内设室内消防灭火系统，以保消防安全； ④工人发放工作服、手套等用品，车间内配备各种清洁工具，以保室内清洁； ⑤生产厂房须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 |
| 其他环境 管理要求 | 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目污染源监测计划见下表。 表5-1 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 排气筒（1#） VOCs 每年监测一次 厂界外浓度最高点 VOCs 噪声 厂界外1m 连续等效声级Leq（A） 每季度昼夜各监测一次 |

# 六、结论

一、产业政策及三线一单符合性结论 建设项目选址合理，产品为精密金属结构件，以金属为原料精密加工后得到，符合产业政策要求，项目与生态空间管控区域相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 二、环境影响分析结论 （1）废气：项目废气主要为CNC加工过程中产生的VOCs废气，设置一套“UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理，通过1#15m排气筒排放，能够满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放限值要求，对大气环境影响较小。 （2）废水：项目排水实行雨污分流制。雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，接管至灌南海西污水处理有限公司处理，对地表水环境影响较小。 （3）噪声：项目周边50m范围内无敏感点，无需进行声环境质量现状检测，根据预测结果企业厂界满足达标排放要求，项目噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物主要是金属板材边角料、废切削液、清洗废液、不合格工件和废包装材料、废活性炭、废UV灯管以及职工生活垃圾。固体废物均可以得到有效合理处置，对环境影响较小。 （5）地下水、土壤：采取环评提出的防渗措施后，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水、土壤的影响较小。 （6）生态环境：本项目位于灌南县经济开发区中小企业园内，且新增用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目不会对周围生态环境产生不良影响。 （7）环境风险：项目严格实施环境风险防治措施，预计将环境风险影响可控。 三、建设项目环境影响可行性结论 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小，因此，从环境影响角度出发，项目选址和建设是可行的。 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 环境周边保护目标分布图（500m） 附图3 江苏灌南经济开发区规划图 附图4 项目周边生态红线图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目周边水系概况图 附件 附件1 委托书 附件2 企业营业执照及法人身份证 附件3 建设项目备案 附件4 厂房租赁合同 附件5 园区准入证明 附件6 脱脂剂检验报告 附件7 危废处置承诺 附件8 企业环保信用承诺表 附件9 真实性声明确认单 附件10 网上公示及工程师现场照片 附件11 报批申请书

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | 0.011 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.576 | / | 0.576 | 0.576 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.058 | / | 0.058 | 0.058 |
|  | TN | / | / | / | 0.173 | / | 0.173 | 0.173 |
|  | TP | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 |
| 一般工业 固体废物 | 金属板材边角料 | / | / | / | 280 | / | 0 | 0 |
|  | 不合格工件 | / | / | / | 27 | / | 0 | 0 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.7 | / | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 43.6 | / | 0 | 0 |
|  | 清洗废液 | / | / | / | 150 | / | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.384 | / | 0 | 0 |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 120根 | / | 0 | 0 |
| / | 生活垃圾 | / | / | / |  | / |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

14400

损耗2880

接管至灌南县海西污水处理有限公司处理

11520

化粪池

清洗用水

180

水汽损耗30

进入清洗废液

150

CNC加工用水

240

水汽损耗216

24

进入废切削液

14820

CNC加工

去毛刺

质检包装

成品

切削液

新鲜水

有机废气G1

金属板材边角料S1

废切削液S2

设备噪声N1

不合格工件S5

废包装材料S6

废清洗液S3

设备噪声N2

铝材、铝镁合金、不锈钢

IQC抽检

清洗

脱脂剂

新鲜水

金属板材边角料S4

设备噪声N3