连环表复〔2021〕237号

关于对江苏顺丽成建筑新材料有限公司扩建年产2万吨粘合剂建筑材料项目环境影响报告表的批复

江苏顺丽成建筑新材料有限公司：

你公司报送的《扩建年产2万吨粘合剂建筑材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2103-320724-89-02-177512）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于江苏省连云港市灌南县孟兴庄镇返乡创业园内。用地面积2700平方米、总投资5000万元，其中环保投资20万元，建成后年产2万吨粘合剂建筑材料。

你公司在未报批环境影响评价报告的情况下，擅自建设投产，违反了《中国人民共和国环境影响评价法》相关规定，我局已依法对上述的违法行为进行了查处。你公司应深刻吸取教训，在今后项目建设和管理中严格遵守环保法律法规。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。运营过程中生活废水，经化粪池处理达到标准要求后，经市政管网接入灌南县孟兴庄镇污水处理厂处理。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。运营过程中固相生产车间卸料、筛分、粉料入仓以及包装工序产生的颗粒物，经集气罩收集，通过布袋除尘装置处理后，经1根不低于15m高（1#）排气筒高空排放，其排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相关标准要求；未被捕集到的无组织颗粒物，排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3中无组织相关标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等措施，降低噪声影响。项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关文件要求，防止产生二次污染。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目需以固相生产车间为界设置50m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

（1）本次技改新增大气污染物排放量：颗粒物0.105t/a；

技改完成后全厂有组织废气排放情况：SO20.714t/a、NOX0.612  t/a、颗粒物1.497t/a、VOCs0.612t/a。

技改项目新增废水（接管量/外排量）：废水量72/72m³/a、COD0.0252/0.0036t/a、SS0.0144/0.00072t/a、氨氮0.00202/0.00036 t/a、总氮0.00396/0.00108t/a、总磷0.00036/0.000036t/a。

技改完成后全厂废水排放情况（接管量/外排量）： 废水量207/207m³/a、COD0.0862/0.0104t/a、SS0.0144/0.00072t/a、氨氮 0.00602/0.00106t/a、总氮0.01296/0.00308t/a、总磷0.00116/0.000136  t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在投产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2021年12月31日

抄送：连云港市灌南生态环境局，江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司。

# Comments

补充建设内容

已经建成

已经建成