连环表复〔2021〕241号

关于对连云港市东森科技发展有限公司危废暂存库建设项目环境影响报告表的批复

连云港市东森科技发展有限公司：

你公司报送的《连云港市东森科技发展有限公司危废暂存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2108-320724-89-01-831857）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于江苏连云港灌南县经济开发区青岛路11号连云港市东森科技发展有限公司现有厂区内。项目建设内容为将厂区原有厂房改建为危废暂存库，占地面积约30m2，主要用于暂存废活性炭、废灯管、废机油和废胶桶/废手套。总投资10万元，其中环保投资8万元。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。危废仓库采取全封闭，运营过程中危废仓库产生少量VOCs，经集气罩收集，通过“UV光氧+活性炭吸附”处理后，经一根不低于15m高（DA001）排气筒排放，排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1非甲烷总烃相关标准要求；未被捕集到的无组织VOCs，其排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3中无组织相关标准要求，项目废气须达标排放。

（三）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等措施，降低噪声影响。项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求及其修改单（公告2013年第36号）要求，防止产生二次污染。

（五）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（六）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）根据《报告表》要求，项目需以原环评生产车间为界设置100m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在投产之前取得排污许可。

四、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

五、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2021年12月31日

抄送：连云港市灌南生态环境局，连云港格润环保科技有限公司。