# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      连云港根森木业有限公司

年产4.5万立方米LVL板材加工项目

建设单位：      连云港根森木业有限公司

编制日期：            2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 连云港根森木业有限公司年产4.5万立方米LVL板材加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-320724-89-01-429790 |
| 建设单位联系人 | 刘永满 | 联系方式 | 18251402173 |
| 建设地点 | 灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区 |
| 地理坐标 | 119度12分31.8369秒，34度10分16.8882秒 |
| 国民经济行业类别 | C2021 胶合板制造 | 建设项目行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20→34人造板制造202→其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 连云港灌南县行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 灌南行政审批备【2022】39号 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 89 |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地面积（亩） | 19（租用现有厂房） |
| 专项评价设置情况 | 专项设置情况：大气专项 设置原因：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”需要编制大气专项。本项目排放废气污染物中含有甲醛，属于有毒有害污染物，且厂界外500米范围内有保护目标（条河、圩东、孟兴庄镇、陶庄），因此本项目需要设置大气专项。 |
| 规划情况 | 规划名称：《灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园控制性详细规划》（现更名为孟兴庄镇扶贫产业园区） 根据灌南县第11次党代会提出在孟兴庄镇加快工业集中区建设的意见，孟兴庄镇人民政府于2017年7月份建设孟兴庄镇返乡农民创业园。2018年灌南县孟兴庄镇人民政府委托连云港锦城城市规划设计有限公司编制了《灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园控制性详细规划》，定位精密机械加工、电子、木材深加工、食品添加剂、新型高效农业产业，及以劳动密集型产业为主的环境友好型工业集中区，后灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园更名为孟兴庄镇扶贫产业园，2020年6月，根据《县政府关于同意设立孟兴庄镇扶贫产业园的批复》灌政复【2020】18号，灌南县人民政府同意建设孟兴庄镇扶贫产业园。 |
| 规划环境影响评价情况 | 孟兴庄镇扶贫产业园原名孟兴庄镇返乡农民创业园，于2019年委托连云港龙展环保科技有限公司进行孟兴庄镇返乡农民创业园规划环境影响评价，并于2019年11月在灌南县人民政府网站进行了第一次公示，后根据根据《县政府关于同意设立孟兴庄镇扶贫产业园的批复》灌政复【2020】18号，产业园更名为对孟兴庄镇扶贫产业园，目前规划环评尚在编制中，未批复。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 2、园区规划相符性 根据《灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园控制性详细规划》，规划范围东至规划道路富强路，西至规划道路城兴旺路，南至兴汤路，北至规划道路城北环路，规划总用地约50.27公顷，园区定位为精密机械加工、电子、木材深加工、食品添加剂、新型高效农业产业等就业带动强、企业效益好、产品销路广的产业。本项目为LVL板材加工，属于木材加工行业，符合园区的功能定位。 厂区与园区位置示意图见附图8。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目生产工艺、设备、原辅材料及产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业【2013】183号）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目；因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、用地相符性分析 本项目灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区内（原灌南县孟兴庄镇返乡农民创业园），项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，符合相关用地规划。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）和《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发【2021】3号），距离本项目最近的生态空间管控区域为柴米河（灌南县）重要湿地。 柴米河（灌南县）重要湿地：东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围。 本项目与柴米河（灌南县）重要湿地最近距离约为378m，不在生态空间管控区域内。 本项目与周边生态空间管控区域位置关系见表1-1及附图5。 表1-1 项目附近生态红线区域规划范围 地区 名称 主导生态功能 保护区范围 面积（平方公里） 与本项目相对位置关系 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域面积 总面积 灌南县 柴米河（灌南县）重要湿地 湿地生态保护系统 东西长18.1公里，柴米河河道水域及河岸两侧各100米范围 4.22 4.22 与项目最近距离为项目北侧方向378m 项目建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）和《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发【2021】3号）中江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 （2）环境质量底线分析 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发【2018】38号），分析项目相符性，具体分析结果见下表1-2所示。 表1-2 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境状况公报（2020年度），与2019年相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）细颗粒物（PM2.5）年均浓度降幅分别为23.1%、6.7%、16.7%、11.9%，臭氧8小时第90百分位浓度和一氧化碳第95百分位浓度分别下降2.4%和13.3%。灌南县城区空气质量达标率为81.0%，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 本项目砂光、锯边工段及粉碎工段产生的粉尘颗粒物废气经“旋风除尘+布袋除尘器”处理；烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛）及危废仓库产生的有机废气（甲醛）经“UV光氧+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准；生物质锅炉燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）重点地区锅炉燃煤锅炉排放标准。项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据连云港市环境状况公报（2020年度），未扣除高氟地区影响，22个省考断面达标率为86.4%，其中6个国考断面优Ш类比例从50%提升至100%，提升幅度在全省排名第一。达到年度考核目标要求（国考目标要求优Ⅲ类比例为50%）。未扣除高氟地区影响，22个省考断面达标率为86.4%，较2019年上升9.1个百分点，其中优Ⅲ类断面18个，占81.8%，较2019年度上升18.2个百分点，达到2020年省考目标要求（省考目标要求优Ⅲ类比例为72.7%）；无劣Ⅴ类断面，占比与2019年持平，满足考核要求（省考断面劣Ⅴ比例为0%）。全市入海河流水质较2019年大幅改善，15条入海河流全部达到年度考核目标要求，达标率为100%，同比上升33.3个百分点；优Ⅲ比例为80.0%，比2019年上升53.3个百分点；无劣Ⅴ类断面，占比0%，较2019年减少1个，同比减少6.7个百分点，达到全部消除劣Ⅴ类的年度考核目标要求。 项目所在区域主要河流为柴米河，根据孟兴庄镇扶贫产业园产业发展规划环境影响报告对柴米河断面监测结果统计（监测时间为2019年10月25-27日），粪大肠菌群、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铬（六价）、挥发酚、石油类、悬浮物、铜、锌、铅、镉、总氮等污染监测因子的标准指数均小于1，没有超标现象，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 2020年全市15个省控网土壤点位各项指标均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》土壤污染风险筛选值，达标率为100%，同比下降22.2个百分点，土壤环境质量较好。 项目不向土壤环境直接排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 项目运行过程产生的废水、废气、噪声均可得到有效的防治，对周围环境影响很小，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限分析 本项目用水来自市政供水管网，项目用电量由当地供电电网提供，项目能源使用占用当地资源较少，对照《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见下表1-3所示。 表1-3 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目用水约900t/a。使用节水设备，制定节水制度，加强节水管理。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 本项目用水约900t/a。根据计算，项目万元工业增加值用水量约为0.57m³/万元。 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制分别为2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目主要使用能源主要为电能及生物质，根据计算，单位GDP能耗为0.36tce/万元。本项目不使用煤炭，不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 符合 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发【2018】37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见下表1-4所示。 表1-4 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭 费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能及生物质，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为87.94吨标准煤/a（电耗、水耗、生物质等折算）。 符合 2、水资源消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 （1）项目用水量为900m³/a，对照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》符合标准。 （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 3、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目总投资金额4500万元，占地面积12667m2（约19亩），投资强度约236.84万元/亩，满足其他工业集中区新建工业项目平均投资强度；项目年营业额约8100万 元，达产后亩均产值约 426.31万元/亩，满足其他工业集中区新建工业项目亩均产值；项目税金约333万元，亩均税收约17.52万元/亩，满足亩均税收要求；项目总建筑面积约1.25万㎡，则项目用地容积率约1.01；项目绿化面积为1000 m2，绿化率约7.9%；企业内部行政办公用生活服务设施用地面积为800m2，占总用地面积的1%，其建筑面积为1300m2，占总建筑面积1%，满足工业用地各项容积率标准。 符合 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）环境准入负面清单 ①与连政办发【2018】9号相符性分析 对照《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发【2018】9号）中环境准入及负面清单管理要求，本项目相符性分析见下表1-5。 表1-5 与当地负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵/要求 项目情况 符合性 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址位于连云港市灌南县孟兴庄镇扶贫产业园内，项目为木材加工，生产的主要产品为LVL板材，符合孟兴庄镇扶贫产业园区产业定位。 符合 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目不在生态空间管控区域范围内 符合 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 符合 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉。 符合 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患 符合 6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 符合 7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合国家及地方产业政策要求，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目污染防治技术先进可靠；项目不属于环境保护综合名录（2021年版）中的高污染、高环境风险产品。 符合 8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平)，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，项目污染治理工艺、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。 符合 9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。 符合 因此，本项目不在环境准入负面清单范围内。 ②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目相符性分析见下表1-6。 表1-6 与当地负面清单的符合性分析表 序号 管控条款 项目情况 符合性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头项目，也不属于过长江干线通道项目 符合 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目周边无自然保护区、风景名胜区 符合 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目周边不涉及饮用水源一级保护区和二级保护区 符合 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，也不属于挖沙、采矿等项目 符合 5 禁止违法利用、占用长江流城河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，符合要求 符合 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 符合 7 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及 符合 8 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不属于化工项目 符合 9 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 本项目不属于石化、现代煤化工等项目 符合 11 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 本项目不属于严重过剩产能行业 符合 ③与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发【2020】49号）相符性分析 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区内，根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发【2020】49号），属于一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。本项目废气、废水、噪声、地下水、土壤等环境影响均采取了有效措施，对环境影响较小。 ④与《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年修订） 相符性分析《淮河流域水污染防治条例暂行条例》（2011年修订），管控要求见表1-7。 表1-7 与《淮河流域水污染防治条例暂行条例》的符合性分析 管控类别 管控要求 相符性 淮河流域 空间布局约束 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。 4.严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业；不在通榆河一、二级保护区范围内，不属于制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池或其他污染严重的项目，符合要求 污染物排放管控 淮河流域县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门审批向水体排放污染物的建设项目的环境影响报告书时，不得突破本行政区域排污总量控制指标。 淮河流域县级以上地方人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设城镇污水集中处理设施。 本项目环评文件类型为环境影响报告表，采取了污染总量控制措施；本废水预处理后进入集中污水厂处理，符合要求 环境风险防控 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。 本项目不涉及剧毒化学品及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，符合要求 资源利用效率要求 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。 本项目用水量相对较小，项目所在区域也不属于缺水地区 ④与《市生态环境局关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>具体管控要求的通知》（连环发【2021】 172号）符合性分析 本项目位于江苏灌南经济开发区连云港根森木业有限公司厂区内，根据《市生态环境局关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>具体管控要求的通知》（连环发【2021】 172号）项目所在区域开发区属于一般管控区，管控要求见表1-8。 表1-8 与连环发【2021】 172号文的符合性分析表 管控类别 管控要求 相符性 空间布局约束 各类开发建设活动应符合国土空间规划、城镇总体规划、土地利用规划、详细规划等相关要求。 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园内（孟兴庄镇工业集中区），本项目为LVL板材加工，属于木材加工行业，符合园区的功能定位。 污染物排放管控 （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目建成后实施总量控制、新增大气污染物、水污染物总量在灌南县范围内平衡，不突破生态环境承载力。 环境风险防控 （1）加强环境风险防范应急体系建设加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续 开展环境安全隐患排查整治，提升应急测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大 的建设项目布局。 要求连云港根森木业有限公司建成后建立环境风险防范应急体系，编制环境风险应急预案并定期演练。 项目布局合理，对周围保护目标环境影响较小。符合要求。 资源利用效率要求 （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）提高土地利用效率，节约集约用土地资 源。 本项目用水量相对较小；项目用地为园区工业用地，不占用基本农田；项目不在禁燃区，且不使用高污染燃料。符合要求。 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 3、环保相关合规性分析 （1）与“苏环办【2014】（128号）”文相符性分析 项目与“苏环办【2014】（128号）”文相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与“苏环办【2014】（128号）”文相符性分析 序号 文件 要求 相符性分析 1 关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知 1、所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制非甲烷总烃的产生，减少废气污染物排放。 本项目为LVL板材加工项目。车间为密闭状态，并分区建设，产生废气的区域分别再次密闭，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）及危废仓库产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃），经各自车间分区顶部负压收集后经管道由“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准。 由表1-9可知，项目符合苏环办【2014】（128号）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知。 （2）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 序号 文件 要求 相符性分析 1 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。 含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、琼干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 ①本项目采用的三聚氰胺改性脲醛树脂游离甲醛含量≤0.3%，固含量≥52%，为低VOCs含量原辅材料。 ②项目车间密闭并分区建设，产生废气的区域进行全密闭，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经密闭车间顶部负压收集后经管道由“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，废气收集率可达99%，处理后排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准； ③项目危废车间也进行全密闭设置，废气经顶部负压装置收集后经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理。 2 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合6，2条规定。 本项目废气产污工段均在密闭车间进行，无组织排放量较小。 由表1-10可知，项目符合项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准中的相关要求。 （3）与国务院发布《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）相符性 文件要求“推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。” 本项目涉及VOCs（甲醛）的排放，已按要求执行大气污染物特别排放限值，锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）重点地区锅炉排放限值标准限值。 （4）与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发【2016】47号) 相符性分析 江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：（四）推进重点工业行业VOCs治理。4．强化其他行业VOCs综合治理。其中木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 本项目运营过程中，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）及危废仓库产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃），经各自密闭车间顶部负压收集后再经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发【2016】47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 （5）与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》[2014]128号。 表1-11 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知相符性分析 序号 文件相关内容 相符性分析 1 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生： （1）严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准；（2）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。 本项目使用的三聚氰胺改性脲醛树脂胶，属于低VOCs挥发原料 2 全面落实标准要求，强化无组织排放控制： （1）2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求；（2）企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目车间为密闭车间，项目烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）及危废仓库产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃），经各自密闭车间顶部负压收集后再经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 3 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率： （1）组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成；（2）按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。 项目车间密闭，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准，不涉及废气排放系统旁路。 4 深化园区和集群整治，促进产业绿色发展： （1）7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账；（2）对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人。 烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 5 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效： （1）加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。（2）重点区域、苏皖鲁豫交界地区及其他O3污染防治任务重的地区城市 本项目不涉及。 6 六、坚持帮扶执法结合，有效提高监管效能： （1）整合执法、监测、行业专家等力量组建专门队伍，结合排查工作，做好指导帮扶和执法监督，开展“送政策、送技术、送服务”等活动。（2）7月1日后，按照“双随机、一公开”模式，开展执法行动，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法依规予以处罚。（3）开展监测执法联动，7月15日前，对已安装的VOCs在线监测设备进行校准，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展抽测。（4）生态环境部组织开展强化监督帮扶。 严格配合政府监管。 7 七、完善监测监控体系，提高精准治理水平： （1）加快完善环境空气VOCs监测网。（2）加强污染源VOCs监测监控。 本次环评按要求提出污染源监测计划 8 八、加大政策支持力度，提升企业治理积极性： （1）加大财政支持力度，中央大气污染防治专项资金、各省份环保专项资金重点向VOCs治理倾斜，优先将VOCs治理工程、低（无）VOCs含量原辅材料替代、工业园区和企业集群综合整治、监测监控能力建设等项目纳入项目储备库。（2）中国石油、中国石化、中国海油、中化集团等中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，加大资金投入，强化运行管理，创建一批行业标杆企业。制定细化落实方案，将改造任务分解落实到各企业，于7月底前完成，并报送生态环境部。 本项目使用三聚氰胺改性脲醛树脂，属于低VOCs挥发原料。 9 九、加强宣传教育引导，营造全民共治良好氛围： （1）完善信息公开制度，向社会公开VOCs重点排污单位名单。（2）加大环保宣传力度，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，鼓励、引导公众主动参与VOCs减排。 本项目不属于VOCs重点排污单位。 表1-12 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知相符性分析 序号 文件相关内容 相符性分析 1 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目采用的三聚氰胺改性脲醛树脂游离甲醛含量≤0.3%，固含量≥52%，为低VOCs含量原辅材料。 2 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 | 项目车间密闭并分区建设，产生废气的区域进行全密闭，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经密闭车间顶部负压收集后经管道由“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，废气收集率可达99%，处理后排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准； 项目危废车间也进行全密闭设置，废气经顶部负压装置收集后经“UV光氧催化+二级活性炭 吸附”处理。 3 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 4 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 本项目将按要求落实废气收集与处理，车间密闭，烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛），经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 （6）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）相符性分析 表1-13 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 序号 文件相关内容 相符性分析 1 有序实施钢铁行业超低排放改造。各地要按照生态环境部等5部门联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，增强服务意识，协调组织相关资源，帮助钢铁企业因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术路线，为企业超低排放改造尤其是清洁运输等提供有利条件。2020年12月底前，力争60%左右产能基本完成超低排放改造，上海市完成宝武集团3台600平方米烧结机和553万吨焦炭产能超低排放改造；江苏省完成9000万吨、浙江省完成560万吨、安徽省完成670万吨粗钢产能超低排放改造。 本项目不属于钢铁行业。 2 落实产业结构调整要求。各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进沿江、沿湖、沿湾等环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出。 本项目不属于钢铁、建材、焦化、化工行业，不属于重污染企业。 3 江苏省全面完成化工产业安全环保整治提升年度目标任务，2020年底前，沿长江干支流两侧1公里内且在化工园区外的化工生产企业原则上全部依法退出或搬迁；对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全和环境风险评估，采用“一企一策”抓紧改造提升；对化工园区内的企业逐企评估并提出处置意见，2020年底前，与所在园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业依法关闭退出。 本项目不属于化工行业。 4 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管，进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。 本项目产生废气主要为：砂光、锯边工段及粉碎工段产生的粉尘颗粒物废气；烘干、涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）及危废仓库产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃），经“UV光解催化+二级活性炭吸附”处理后，排放浓度及排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准；生物质燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准。 5 严格控制煤炭消费总量。各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工厂建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。 本项目不使用煤炭。 6 深入开展锅炉、炉窑综合整治。依法依规加大燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰整治力度。2020年底前，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉基本淘汰，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造。在保证电力、热力供应前提下，3万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 本项目使用1台4t/h生物质燃料锅炉。锅炉并根据要求设置采用“旋风除尘器+布袋除尘器”对锅炉废气进行处理。 （7）与《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办【2019】406号）、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办【2020】101号）相符性分析 本项目与苏环办【2019】406号、苏环办【2020】101号相符性分析见下表1-14。 表1-14 项目与苏环办【2019】406号、苏环办【2020】101号相符性分析 文件名称 具体要求 相符性 苏环办【2020】101号 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责：要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理没施.确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目产生的危险废物均暂存于危废仓库中，定期委托有资质单位处理，危险废物均得到妥善处置，相符。 苏环办【2019】406号 （二）推进专业培训，提升生态环境保护、安全生产从业人员能力。 本环评要求企业按该文件要求切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展生态环境保护和安全生产联动工作，相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 连云港根森木业有限公司成立于2011年，2011年~2020年主要从事胶合板商务贸易工作，2021企业拟转型实体工作，投资4500万元在灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区新建年产4.5万立方米LVL板材加工项目。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别属于十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 →34人造板制造202→其他项目，须编制环境影响评价报告表。 2、项目概况 项目名称：连云港根森木业有限公司年产4.5万立方米LVL板材加工项目； 建设单位：连云港根森木业有限公司； 项目性质：新建； 行业类别：C2021胶合板制造； 建设地点：灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区； 投资总额：项目总投资4500万元，其中环保投资89万元，环保投资占总投资的1.98%。 项目具体地理位置见附图1。 3、产品方案 LVL（Laminated-Veneer Lumber）单板层级材，简称LVL，是以原木为原料旋切或者刨切制成单板，经干燥、涂胶后，按顺纹或大部分顺纹组坯，再经热压胶合而成的板材，它具有实木锯材没有的结构特点：强度高、韧性大、稳定性好、规格精确，比实木锯材在强度、韧性方面提高了3倍。可用于建筑模板构件、建筑横梁、车厢板、家具、地板、房间装潢木龙骨及包装用材等，应用范围广泛。 项目产品方案见表2-1。 表2-1 产品方案一览表 产品名称 设计生产能力 产品规格 年运行时间（小时） LVL板材 4.5万m³/a 2440mm×1220mm×12mm 2440mm×1220mm×18mm 6000h 4、平面布置情况 厂区占地共计19亩，生产区（综合车间）位于厂区北侧，综合车间内分区建设，原料仓库位于车间内东北角，成品仓库位于车间内东南角，危废仓库与一般固废仓库位于综合车间外南侧，粉碎车间位于综合车间外西侧，具体厂区平面布置见附图2。 本项目东侧与西侧为空地，南侧为江苏梦庆家居有限公司，北侧为江苏艺美新材料科技有限公司。 5、公用及辅助工程 本项目主辅助工程情况见表2-2。 表2-2 本项目主辅工程情况表 工程类别 工程名称 工程规模 备注 主体工程 涂胶区 位于综合车间呢，建筑总面积：5640m2 位于车间内西北侧，涂胶工段 烘干区 位于车间内中部，木材烘干 冷压、热压区 位于车间内西南侧 斜磨区 半成品打磨，位于车间内北侧 砂光、裁切区 位于车间内南侧，成品库旁 粉碎车间 建筑面积：1000m2 对边角料及不合格品进行粉碎后外售综合利用，位于综合车间外西侧 辅助工程 办公生活区 建筑面积：500m2 位于厂区东北侧，综合车间外 贮运工程 成品区 建筑面积：1100m2 位于综合车间内东南角 原材料暂存区 共占地1080m2 位于车间内东北角，存储芯板、面粉、三聚氰胺改性脲醛树脂等原料 公用工程 供水系统 项目用水由开发区供水管网供给，本项目用水900m³/a。 开发区供水管网 排水系统 项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理。 化粪池 供电系统 项目用电由开发区区域供电系统提供，项目总用电量为70万kW·h/a。 开发区供电电网 供热系统 1台4t/h生物质锅炉 燃烧废气经过“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后通过35m高P1的排气筒排放 环保工程 废气治理 生物质锅炉燃烧废气采用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后通过35m高P1的排气筒排放；涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）经车间负压收集后采用“UV光解催化+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高P2的排气筒排放；砂光、锯边工段产生的颗粒物废气以及粉碎车间产生的颗粒物废气经车间负压收集后采用“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过15m高P2高的排气筒排放； 达标排放 废水治理 生活污水经化粪池预处理后接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理。 化粪池 一般固废 （固废仓库） 新建1座，本项目除尘器收集粉尘收集放置定期外售综合处理，不外排；废边角料、不合格工件收集粉碎后定期外售处理；生活垃圾集中收集后交环卫部门进行统一处理。 危险固废 （危废仓库） 新建1座危废仓库，建筑面积40m2，暂存废活性炭、废脲醛树脂桶、废胶及废UV灯管等。 危废仓库重点防渗处理；危废仓库产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）经过负压收集后经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”后经过15米P2排气筒排放 噪声处理 采用吸声、隔声等措施，降低本项目的噪声影响。 达标排放 6、主要原辅材料 项目主要原辅料见下表： 表2-3 项目主要原辅料名称及用量消耗一览表 序号 原料名称 单位 年耗量 最大存储量 存储方式 来源及运输 1 杨木芯板 吨/年 27000 1500 箱装 外购；汽运 2 三聚氰胺改性脲醛树脂 吨/年 1500 50 吨桶 外购；汽运 3 小麦面粉 吨/年 650 50 50kg/袋 外购；汽运 4 生物质颗粒 吨/年 2600 100 200kg/袋 外购；汽运 注：1、本项目生产1立方米人造板约为600kg，年产4.5万立方米板材约为27000t/a。 表2-4 原辅料的主要成分 名称 主要成分 三聚氰胺改性脲醛树脂（胶合板用） 一种粘接强度高、耐水、耐热、成本低廉的胶黏剂。 外观与性状：白色无杂质均匀液体； pH约7.0~9.5； 粘度＞60mPa·s； 游离甲醛含量≤0.3%； 固含量≥52%； 储存期（天）≤7。 注：本项目使用三聚氰胺脲醛树脂胶粘剂原料，主要原因是脲醛树脂胶粘剂使用方便，胶层固化后无色，胶接性能优良，耐水性较好，耐湿性能较好，用途范围广等优点。迄今为止，在人造板用胶粘剂中，脲醛树脂胶粘剂的成本和价格之低，是其他胶粘剂无法相比的，其地位和作用是其他胶粘剂无法取代的。这些优点使脲醛胶成为人造板材用胶粘剂的主要品种，占人造板用胶量的90-96%左右。 图2-1 项目挥发性有机物物料平衡图（t/a） 7、生产设施 本项目设备见表2-5。 表2-5 本项目设备一览表 序号 设备名称 产品型号 数量（套/台） 1 斜磨机 TSA6001 4 2 烘干机 HSA-7001~7007 14 3 涂胶机 TSA-3001~3003 6 4 预压机 BM-1601~1602 4 5 热压机 3000*1300 4 6 砂光机 SRP1300 2 7 多片锯 QJ-143 2 8 单边锯 DSA-401 2 9 拼板机 QSCF-4 2 10 铺装线 SPB-1.3 6 11 自动裁边锯 ZAT-5003 2 12 生物质热载体炉 YGW-1400 1 13 粉碎机 65-100单轴高效粉碎机 12 8、建设项目水平衡 本项目废水主要为生活用水，不涉及生产废水。 本项目劳动定员60人，厂区不设置员工餐厅及员工宿舍，查阅《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》后得知职工用水定额为50L/人·d。全年工作天数以300天计，则项目年新鲜水用量为900m³/a，污水排放系数取0.8，则项目年污水排放量为720m³/a。生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、TP，经厂区化粪池处理后接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理。 图2-2项目水平衡图（m³/a） 9、员工规模及工作制度 项目职工人数为60人，年工作300天，每天生产20小时，年生产时间为6000h。 10、环保投资 本项目总投资4500万元，环保投资89万元，占总投资的1.98%，具体见下表。 表2-6 项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 数量或规模 环保投资(万元) 大气污染 治理 旋风除尘器+布袋除尘器（1#），在线监测装置 1个布袋除尘器，1个旋风除尘器，1个35m排气筒P1 10 移动式布袋除尘器 2个 2 “UV光氧催化+活性炭吸附”； “旋风除尘+布袋除尘器”（2#） 1套“UV光氧催化+活性炭吸附”设施， 1个布袋除尘器、，1个旋风除尘器、1个15m排气筒 50 水污染治理 化粪池 1座 5 固废污染 治理 一般固体废物仓库 1个 7 危废仓库 1个 10 噪声污染治理 减振、消声、隔声设施 / 3 其他 规范化设置排污口 废气采样监测平台2个，废气排气筒2个，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌；固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌 2 合计 89 注：“旋风除尘器+布袋除尘器”装置共2套，分别标记1#及2#。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程及产污环节简述： 1、施工期工艺流程 （1）施工期工艺流程简述 本项目租用现有厂房，施工期仅为内部装修组装等工作，较为简单，因此本次环评不再对施工期进行分析。 2、运营期工艺流程 图2-3 LVL板材生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）单板检测：单板检测是从外购的芯板中，人工按不同的等级分选出面板作为基材。 产污环节：该工序产生无组织粉尘废气Gu1。 （2）单板斜磨：操作工将单板放进磨头机的送料口，磨到规定的厚度，归类放好。 产污环节：该工序产生无组织粉尘颗粒物废气Gu2、废边角料S1及机械噪声N。 （3）单板拼接：斜磨后的单板直接送至拼板机拼接，然后送至烘干部门。 产污环节：该工序产生无组织粉尘颗粒物废气Gu3。 （4）单板烘干： 每次6张，每层18张把单板送至烘干机加热层，温度约135℃-150℃，时间约30分钟，去除水分，达到规定的10%含水率以下，水蒸气自然蒸发。 产污环节：该工序产生有机废气甲醛（非甲烷总烃）G1。 （5）单板整理：将烘干后的单板进行整理，为下一步涂胶做准备。 （6）制胶：把三聚氰胺改性脲醛树脂和面粉按照一定比例，用升降搅拌机搅拌制胶（搅拌过程密闭进行）。 产污环节：因为该过程密闭进行，故该工序产生无组织废气为面粉加入时产生的粉尘颗粒物废气Gu4，此外产生一定的面粉包装袋S2。 （7）涂胶：将脲醛胶和小麦面粉按比例混合，将单板经过涂胶机涂胶，做到一边一头齐，每摊位板坯上下坯左右要对齐。 产污环节：该工序产生有机废气甲醛（非甲烷总烃）G2、机械噪声N及涂胶过程滴漏在地上的废胶S3。 （8）排板：单板经过涂胶机布胶后，按订单规格要求，在铺板机上排板。 产污环节：该工序产生无组织废气甲醛（非甲烷总烃）Gu5。 （9）冷压：铺好的板由叉车送至上置冷压机预压成形，一般用时40min-60min。 产污环节：该工序产生无组织废气甲醛（非甲烷总烃）Gu6。 （7）热压：板材成形后的板送至热压机热压，温度约为110℃，板坯在每层压板中的位置尽量保持上下左右一致，保证板受压均匀，厚度一致，热压好的板用木条隔开散热时间约15min。 产污环节：该工序产生有机废气（甲醛）G3。 （8）养生：热压后的板材散热后放置一边进行养生。 （9）砂光：叉车将养生后的板材送至砂光机的升降台上进行砂光，使表面光洁美观。该工序产生无组织粉尘颗粒物废气G4、机械噪声N和废边角料S4。 （10）锯边：砂光后的成品板送至裁边工段，切除边材。 产污环节：该工序产生废边角料S5、无组织粉尘废气G5及机械噪声N。 （11）检验：对成品进行检验，不合格品收集后定期出售。 产污环节：该工序产生不合格品S6。 （15）包装入库：检验合格品包装入库。 图2-4 粉碎工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： LVL板材生产中产生的边角料及不合格品主要成分为木板，粉碎后以木屑的形式外售综合处理，粉碎过程产生颗粒物废气G6及噪声。 3、产污环节分析 本项目主要污染物产生情况见表2-7。 表2-7 本项目的主要产污工段及污染物 污染源分类 污染来源 污染源编号 名称 主要污染物 废气 检测工段 Gu1 粉尘 颗粒物 斜磨工段 Gu2 粉尘 颗粒物 单板拼接 Gu3 粉尘 颗粒物 制胶 Gu4 粉尘 颗粒物 排版 Gu5 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 冷压 Gu6 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 烘干工段 G1 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 涂胶工段 G2 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 热压工段 G3 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 砂光工段 G4 粉尘 颗粒物 锯边工段 G5 粉尘 颗粒物 粉碎工段 G6 粉尘 颗粒物 危废仓库 / 有机废气 甲醛、非甲烷总烃 锅炉房 / 生物质燃烧废气 颗粒物、SO2、NOX 废水 生活污水 / 生活污水 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 噪声 生产设备运行 / 生产设备噪声 Leq（A） 固废 职工生活垃圾 / 职工生活垃圾 职工生活垃圾 斜磨工段 S1 废边角料 废边角料 涂胶工段 S2 废面粉袋 废面粉袋 涂胶工段 S3 废胶 脲醛树脂胶 砂光工段 S4 废边角料 废边角料 锯边工段 S5 废边角料 废边角料 检验工段 S6 不合格品 不合格品 废气处理 / 布袋收集尘 布袋收集尘 废气处理 / 废活性炭 废活性炭 废气处理 / 废灯管 废灯管 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租用灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区现有厂房，根据现场踏勘结果，厂房为空置状态，不存在原有污染问题。 本项目东侧与西侧为空地，南侧为江苏梦庆家居有限公司，北侧为江苏艺美新材料科技有限公司，均为同类型企业，排放的污染物与本公司相同，不涉及污染物冲突问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量 （一）常规污染物达标情况判断及评价 2020年灌南县区环境空气二氧化硫年日均浓度为0.008毫克/标立方米，二氧化氮为0.031毫克/标立方米，可吸入颗粒物为0.062毫克/标立方米，细颗粒物为0.041毫克/标立方米，一氧化碳年均浓度值为0.807毫克/标立方米，臭氧年均浓度值为0.950毫克/标立方米。根据连云港市环境状况公报（2020年度）与2019年相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）细颗粒物（PM2.5）年均浓度降幅分别为23.1%、6.7%、16.7%、11.9%，臭氧8小时第90百分位浓度和一氧化碳第95百分位浓度分别下降2.4%和13.3%。灌南县城区空气质量达标率为81.0%，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。 （二）环境空气整治规划 1、连云港市“两减六治三提升”专项行动实施方案 针对PM2.5粉尘废气提出了整治燃煤锅炉。2017年底前，10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现超低排放，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值。 2、《连云港市空气质量达标规划》 连云港市环境保护局于2016年委托环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复【2016】38号），达标规划的目标如下：①到2020年，PM2.5年均浓度较2015年（55微克/立方米）下降20%，下降至44微克/立方米左右；PM10年均浓度同比例下降；光化学污染频率降低；②到2030年，实现PM2.5年均浓度基本达标（35微克/立方米），PM10年均浓度达标（70微克/立方米）；光化学污染频率降低。 达标规划中常规污染物减排重点工程如下：①连云港港码头区岸电及设备改电工程，交通运输部关于印发船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）的通知（交水发（2015）133号），大气污染防治目标为：到2020年，珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物与2015年相比分别下降65%，20%、30%；主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口100%的大型煤炭、矿石码头堆场建设防风抑尘设施或实现封闭储存。交通运输部组织完成了码头船舶岸电示范项目的申报、筛选和审核等工作，正式公布7个码头船舶岸电示范项目名单，要求各相关单位按职责做好示范项目的组织实施和监督管理工作。交通运输部将继续做好项目督查、后评估及推广应用等工作。其中连云港港连云港区新东方集装箱码头有限公司27号泊位码头船用岸电系统和“紫玉兰”号船载受电系统工程为7个示范项目之一。连云港市应积极加入交通运输部船舶与港口污染防治专项行动，在连云港市实现船舶与港口大气污染防治目标；②生活源用电及天然气改造，应大力推行连云港市生活源用电及天然气改造；③公交系统改新能源汽车工程，根据“连云港市“十三五”交通运输发展规划，2015年清洁能源及新能源，公交车占比24.2%，2020年清洁能源及新能源公交车占比55%；2015年清洁能源及新能源出租车占比45.2%，2020年清洁能源及新能源出租车占比80%。应大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然汽车，出租车改为天然汽车。 3、连云港“十四五”环境工作计划 根据《连云港市生态环境局》发布的“十三五”工作总结和“十四五”工作计划，指出以“巩固、调整、充实、提升”为主线，坚持“问题导向、精准施策、协同治理、社会共治”原则，科学部署“十四五”我市生态环境保护重点目标任务。到2025年，全市生态环境治理体系不断巩固完善，治理能力显著提升，努力建成生态环境治理体系和治理能力现代化的引领区，生态环境质量走在苏鲁皖豫地区前列。其中治气提到推进PM2.5和臭氧浓度“双降双控”，实施VOCs和氮氧化物协同减排。强化点源、城市面源治理，加强区域联防联控，开展散乱污企业整治。 在落实了以上减排方案和规划后，根据《连云港市生态环境局》发布的“十三五”工作总结，①2020年，全市PM2.5浓度37微克/立方米，同比下降11.9%，相比2015年下降32.7%，达到污染控制目标（下降20%）；空气优良率81.1%，同比提高8.3个百分点。两项指标创有监测以来历史最优，均已超额完成“十三五”目标。2016年-2019年，我市PM2.5浓度分别为46、45、44、42微克/立方米，每年均完成省定目标；②PM10年均浓度为55微克/立方米，降幅为16.7%，达到了2030年规划目标；③二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要大气污染物排放量分别较2015年削减26.9%、24.3%、32.2%，超额完成“十三五”目标任务。 （三）其它污染物的环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目主要涉及甲醛及非甲烷总烃排放，属于其他污染物，项目特征污染物监测数据引用《江苏艺美新材料科技有限公司环境影响评价委托检测报告》，报告编号：JSH210045038060103，具体如下： 监测点：1个监测点（陶庄），监测点距本项目厂界347m，未超过5千米，引用数据具有代表性。 监测项目：甲醛。 采样时间及频率：连续监测3天（2021年6月4日~6月6日）。甲醛监测小时浓度，每天监测4次，每小时至少有45分钟的采样时间；监测时同步进行风向、风速、气温、气压等气象要素的观测。 3、监测结果 监测结果见下表： 表3-4 监测结果汇总表 监测点位 监测时间 监测值（mg/m3） 标准（mg/m3） 陶庄（G1） 2021.6.4 第一次 ND 0.05 第二次 ND 第三次 ND 第四次 ND 2021.6.5 第一次 ND 第二次 ND 第三次 ND 第四次 ND 2021.6.6 第一次 ND 第二次 ND 第三次 ND 第四次 ND 从上表可知，项目所在区域甲醛1h均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 3.2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据《连云港市地面水水域功能类别划分》及《江苏省地表水(环境)功能区划》的规定，项目周边地表水体柴米河为Ⅲ类地表水。 根据孟兴庄镇扶贫产业园产业发展规划环境影响报告对柴米河断面监测结果统计（监测时间为2019年10月25-27日），粪大肠菌群、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铬（六价）、挥发酚、石油类、悬浮物、铜、锌、铅、镉、总氮等污染监测因子的标准指数均小于1，没有超标现象，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3.3 声环境质量现状 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；根据《2020年度连云港市环境状况公报》，2020年全市声环境质量总体较好，影响区域声环境质量的主要声源为社会生活噪声和交通噪声。灌南县噪声等效声级年均值为52.7分贝，比2019年下降0分贝；道路交通噪声年平均等效声级为58.6分贝，比2019年下降2.7分贝。区域环境噪声达到较好水平。 本项目位于孟兴庄镇扶贫产业园区内，项目周边50m范围内无敏感点，本次评价不再进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境现状 灌南县的生态环境大体分为陆地生态和水生生态，根据调查其陆地生态环境主要为农业型生态环境，植被以农作物为主；该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要分布于道路和河道两边以及村民宅前屋后，全县整体植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，依然保持良好状态。水域生态方面灌南县境内有一定的水资源，河网纵横交织，但城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之受到上游客水的影响，部分河段中水生生物种类受到不同程度的影响。 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园内，利用租赁车间，厂区内种有绿化树木，用地范围内不涉及生态环境保护目标，不再进行生态环境现状调查。 3.5 土壤、地下水 根据《2020年连云港市省控网土壤环境质量监测报告》，2020年全市15个省控网土壤点位各项指标达标率为100%，土壤环境质量较好。 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，涉及环境保护目标各要素评价范围见表3-3。 表3-3 评价范围表 序号 环境要素 距厂界距离 备注 1 大气环境 500m 2 地下水环境 500m 3 声环境 50m 4 生态环境 / 2、环境保护目标 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园内，项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界50米范围内无居民等敏感点，占地范围不涉及生态环境。项目周边500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标表 环境要素 坐标 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模（人） 环境功能 X Y 大气环境 0 134 圩东 N 134 8 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 -129 45 条河 NW 137 70 390 70 孟兴庄镇 NE 396 3000 5 -347 陶庄 SE 347 800 水环境 柴米河 北 378 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 生态环境 柴米河（灌南县）重要湿地 北 378 湿地生态保护系统 灌南县生态空间保护区域 注：X，Y坐标是以厂区中心点为原点的距离；最近距离是距离敏感点最近的厂界测算。 3、环境质量标准 （1）大气环境 项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲醛执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值，VOCs执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的TVOC的8小时平均值，具体标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 甲醛 1小时平均 50 μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D TVOC 8小时平均 600 （2）地表水 项目区域附近的地表水体为柴米河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，为III类水体，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 序号 项目 Ⅲ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类 2 COD ≤20 3 NH3-N ≤1.0 4 TN ≤1.5 5 TP ≤0.2 （3）地下水 建设项目评价区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分级评价，具体标准限值见表3-7。 表3-7 地下水环境质量标准 评价因子 pH 氨 总硬度 耗氧量 氯化物 硝酸盐 亚硝酸盐 硫酸盐 总大肠菌群* I类标准 6.5～8.5 ≤0.02 ≤150 ≤1.0 ≤50 ≤2.0 ≤0.01 ≤50 ≤3.0 II类标准 ≤0.1 ≤300 ≤2.0 ≤150 ≤5.0 ≤0.1 ≤150 ≤3.0 Ⅲ类标准 ≤0.5 ≤450 ≤3.0 ≤250 ≤20.0 ≤1.0 ≤250 ≤3.0 IV类标准 5.5~6.5，8.5~9 ≤1.5 ≤650 ≤10.0 ≤350 ≤30.0 ≤4.8 ≤350 ≤100 V类标准 ＜5.5，＞9 ＞1.5 ＞650 ＞10.0 ＞350 ＞30.0 ＞4.8 ＞350 ＞100 *的单位为MPNb/100mL或CFUc/100mL。 （4）声环境 项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区，属于混合区域，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 类别 标准值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理达接管标准后至孟兴庄镇污水处理厂集中处理，污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，污水处理厂排放污水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）一级A标准 。 表3-9 污水接管标准及排放标准 (单位：mg/L，pH除外） 序号 项目 接管标准 排放标准 1 pH 6～9 6～9 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 氨氮 45 5（8） 5 TP（以P计） 8 0.5 6 TN 70 15 2、废气 项目生产废气主要颗粒物、甲醛及非甲烷总烃，有组织颗粒物、甲醛及非甲烷总烃废气排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中相关排放标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2中非甲烷总烃无组织排放限值；单位边界任何1小时颗粒物、甲醛及非甲烷总烃大气污染物平均浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3限值。 经查询，本项目不在高污染燃料禁燃区内，生物质锅炉燃烧产生的SO2、NOx及烟尘废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）重点地区锅炉排放限值标准限值。 具体标准值见表3-10~3-13。 表3-10 污染物有组织排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/m³ 最高允许排放速率kg/h 监控位置 1 颗粒物 20 1 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口 2 甲醛 5 0.1 3 NHMC 60 3 表3-11 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物 监控点限值mg/m³ 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点1h平均浓度 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度 表3-12厂界大气污染物排防监控浓度限值 污染物 监控浓度限值 mg/m3 监控位置 NMHC 4 边界外浓度最高点 甲醛 0.05 颗粒物 0.5 表3-13重点地区锅炉排放限值标准限值 污染物指标 燃煤锅炉限值（mg/m3） 执行标准 排气筒 高度 烟尘 30 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 35m SO2 200 NOx 200 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），使用生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。 3、噪声 运营期厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，执行标准值如下： 表3-14 项目噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时期 类 别 昼间 夜间 备注 运营期 GB12348-2008中3类标准 60 50 项目厂界 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固废 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）等规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测本项目污染物排放总量控制指标如下： 项目生活污水经化粪池处理后，由污水管网接管至孟兴庄镇污水处理厂处理。 本项目污染物总量控制情况： （1）水污染物 水污染物：污水接管量为废水量720m3/a，COD0.216t/a、NH3-N0.014t/a、TN0.022t/a、TP0.002t/a。 污水环境外排量为废水量720m3/a，COD0.036t/a、NH3-N0.004t/a、TN0.011t/a、TP0.0004/a。 （2）大气污染物 根据工程分析及大气专项，项目有组织排放量为：二氧化硫4.42t/a、氮氧化物2.652t/a、颗粒物2.029t/a、甲醛0.448t/a、非甲烷总烃（VOCs）0.448t/a。总量在灌南县内平衡，需报有审批权的生态环境主管部门审批后方可实施。 （3）固体废物 无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在租赁的厂房内分区建设，施工期无土建工程，仅为设备安装，经现场踏勘，施工期无遗留环境问题。建设项目设备安装简单，产生的主要污染为设备安装扬尘和噪声，施工期极短，声源强度较小，不会对环境产生明显影响。因此，本报告不对其施工期环境影响进行评价。重点对运营期的环境影响和保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1专项评价设置原则，见表4-1。 表4-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 本项目排放有毒有有害污染物甲醛（以非甲烷总烃计）且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，故应设置大气环境评价专项，大气环境评价专项见附件。本项目无废水排放，不涉及取水口，不属于海洋工程建设项目，因此本项目不再设置地表水、生态、海洋等专项评价。 4.3运营期废气环境影响和保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1专项评价设置原则，本项目设置环境大气专项评价。具体详见大气环境专项，以下仅对大气环境影响做总结性评价： 连云港市环境空气属于不达标区。在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，预计环境质量会得到改善，满足环境质量标准要求。 项目投产后无组织排放源的卫生防护距离为全厂外100m范围，卫生防护距离范围内无居民、学校、行政机关等环境敏感点，因此项目卫生防护距离设置可满足环保要求。本项目废气全部合理有效处置，达标排放，在严格执行环评废气治理措施的前提下，项目各污染物指标均可以做到达标排放，预计对环境影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1032-2019）、《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《关于印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》的通知》（连大气办【2020】10号），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-2 大气污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 厂界 甲醛、NMHC、颗粒物 每年监测一次 厂房外浓度监控点 甲醛、NMHC、颗粒物 排气筒（P2） 甲醛、NMHC、颗粒物 排气筒（P1） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 在线监测* 注：*根据《关于印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》的通知》（连大气办【2020】10号），4吨以上的锅炉需安装在线监测装置。 4.4废水环境影响及措施分析 1、废水源强分析 根据前述计算，本项目劳动定员60人，厂区不设员工餐厅及员工宿舍，用水定额为50L/人·d，全年工作天数以300天计，则项目年新鲜水用量为900m³/a，污水排放系数取0.8，则项目年污水排放量为720m³/a。生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、TP，经厂区化粪池处理后接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理。 主要水污染物产生及排放情况见表4-3。 表4-3 项目废水污染物产生及排放情况 污染源 产生情况 预处理措施 预处理后 排放去向/ 废水量t/a 污染物名称 产生浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 720 pH 6~9 化粪池 6~9 接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理 COD 350 0.252 300 0.216 SS 250 0.180 200 0.144 NH3-N 30 0.022 20 0.014 TN 35 0.025 30 0.022 TP 4 0.003 3 0.002 污染源 废水量 接管情况 治理措施 最终排放情况 排放去向 污染物名称 接管浓度mg/L 接管量t/a 接管浓度 接管量t/a mg/L 生活污水 720 pH 6~9 接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理 6~9 尾水排入柴米河 COD 300 0.216 50 0.036 SS 200 0.144 10 0.007 NH3-N 20 0.014 5 0.004 TN 30 0.022 15 0.011 TP 3 0.002 0.5 0.0004 2、废水接管可行性分析 （1）水量接管可行性分析 本项目所排生活污水属于孟兴庄镇污水处理厂收水范围。孟兴庄镇污水处理厂设计处理规模为2000m3/d，一期主要处理对象为周边生活污水。 污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。处理工艺流程见图4-1。 区域管网建设情况： 项目所在区域污水管网已铺设完成（附件政府证明），目前污水厂正在建设中，预计2022年底建成，而本项目预计建成时间也为2022年，本项目建成时该污水厂已建成，可以接纳本项目废水。 孟兴庄镇污水处理厂建设规模为2000m3/d。本项目废水产生量为720m3/a（2.4m3/d），仅占孟兴庄镇污水处理厂剩余处理规模的0.2%，本项目废水排放量相对较小，接入孟兴庄镇污水处理厂完全可行。因此，从废水量来看，孟兴庄镇污水处理厂完全有能力接收本项目污水。 （2）水质接管可行性分析 项目产生的废水主要为生活污水，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-H、TN、TP等，经过化粪池处理后，可以满足孟兴庄镇污水处理厂接管标准要求。因此，本项目废水水质接管可行。 综合分析，本项目生活污水接管至孟兴庄镇污水处理厂处理是可行的。 3、跟踪监测 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1032-2019）及《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目水污染源监测计划见下表。 表4-4 水污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废水 总排口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 每季度一次 总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、色度、甲醛 每年一次 4.5噪声环境影响及措施分析 4.5.1噪声源强分析 项目营运期噪声污染主要本项目噪声源主要为厂内斜磨机、砂光机、锯边机等设备，本次项目设备位于生产车间，各噪声声压级一般在75～85dB（A）之间。 本项目主要噪声源强见下表。 表4-5 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 名称 数量（台） 声级dB（A） 防治措施 距离厂界最近距离m 降噪效果dB（A） 1 斜磨机 4 85 选取低噪声设备，厂房密闭隔声，设备减振，消声器、合理布局 5 25-30dB 2 烘干机 14 85 25 25-30dB 3 涂胶机 6 75 5 25-30dB 4 预压机 4 80 15 25-30dB 5 热压机 4 80 30 25-30dB 6 砂光机 2 80 30 25-30dB 7 拼板机 2 80 30 25-30dB 8 多片锯 2 80 30 25-30dB 9 单边锯 2 80 30 25-30dB 10 自动裁边锯 2 80 30 25-30dB 11 粉碎机 12 85 5 25-30dB 4.5.2噪声影响分析 （1）预测方法 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值【等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB；的A声级LA(r)： 将8个倍频带声压级进行A计权等效后声级计算公式为： 式中： LPi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv 几何发散衰减(Adiv) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp (r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) 屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 （2）噪声环境影响预测点 选择厂界四周距边界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 （3）噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果结果见表4-6。 表4-6 噪声影响预测结果 预测点位 本项目贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 北厂界 59.3 49.9 60 50 达标 东厂界 58.7 49.9 60 50 达标 南厂界 57.4 49.2 60 50 达标 西厂界 55.2 47.7 60 50 达标 考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB( A)，本项目厂界50m范围内无敏感目标，项目噪声对周边声环境影响较小。 4.5.4跟踪监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1032-2019）及《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目噪声污染源监测计划见下表4-7。 表4-7 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 噪声 厂界外1m 连续等效声级Leq（A） 每季度监测一次 4.6固体废物环境影响及措施分析 4.6.1副产物产污情况 项目运营期产生的副产物主要为废边角料、不合格工件和废包装材料、布袋除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾等。 （1）生活垃圾：项目职工60人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，约9t/a（按300d计），由环卫部门收集统一处理。 （2）废边角料（S1、S4、S5）：斜磨、砂光、锯边工段产生废边角料，类比同类型项目， 废边角料产生量为原料（杨木芯板27000t/a）的2%，约540t/a。 （3）布袋收集粉尘：根据前述及大气专项计算，布袋收集尘量为201.018t/a。 （4）面粉包装袋（S2）：本项目涂胶工段会产生面粉包装袋，根据业主提供资料，面粉包装袋产生量约为0.1t/a。 （5）不合格品：本项目检验工段会产生不合格品，不合格品和产品的比例约为1kg/立方米，不合格品产生量为45t/a。 （6）废UV灯管：根据业主提供资料，UV装置灯管数量为60只，单只灯管重量约为30g，一年更换一次，则废灯管产生量约为0.002t/a。 （7）废活性炭：废气处理过程会产生废活性炭，产生甲醛废气经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”装置处理，其中光氧催化的去除率一般取30%，二级活性炭的去除率取85%，可计算进入活性炭的甲醛（非甲烷总烃）量（游离甲醛产生量为4.5t/a，根据图2-1物料平衡图，则捕集到的甲醛废气共为4.455t/a；同危废废气进入UV光氧去除30%后再进入活性炭吸附，UV光氧去除甲醛约1.345t/a，则进入活性炭吸附装置的废气约3.137t/a，活性炭去除效率取85%，则进入活性炭的甲醛（非甲烷总烃）量为2.689t/a），根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办【2021】218号），活性炭用量吸附比为1:10，（有机物：活性炭）计活性炭使用量为26.893t/a，合计废活性炭约为29.542t/a。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办【2021】218号），活性炭更换周期参照以下公式进行计算： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%，（一般取值10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 活性炭充填量按2t计算，风量取15000m3/h，运行时间为20h/d，计算可知更换周期T为16天，每次更换约1.69t。 （8）废胶桶：项目使用脲醛胶的过程中，会产生一定量的废包装桶。根脲醛胶年使用量为1500t（吨桶包装），一年暂存约1500只废脲醛树脂桶，每只以5kg计，则合计产生脲醛胶桶7.5t/a。 （9）废胶（S3）：涂胶过程中可能产生滴落在地上的胶滴，固化后作为固废进行处理，产生系数约为原料的0.05‰，即0.075t/a。 表4-8 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 预测产生量 （吨/年） 备注 1 除尘器收集粉尘 废气处理 固态 201.018 2 废边角料 斜磨、砂光、锯边工段产生废边角料 固态 540 粉碎后外售综合利用 3 面粉包装袋 / 固态 0.1 4 不合格工件 / 固态 45 5 生活垃圾 职工生活 固态 9 6 废UV管 废气处理 固态 0.002 7 废活性炭 废气处理 固态 29.542 8 废胶桶 生产过程 固态 7.5 9 废胶 生产过程 固态 0.075 4.6.2固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，项目废脲醛树脂桶年产生量为7.5t/a，约5%的桶为坏桶，需要委托处置，其余95%的桶可运回至厂家重复使用（不需要修复和加工即可用于其原始用途），故约0.375t的废桶计为固废，剩余7.125t的桶作为原始用途重复使用。 具体结果见表4-9。 表4-9 固体废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 除尘器收集粉尘 废气处理 固态 木屑等 是 《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017) 2 废边角料 斜磨、砂光、锯边工段产生废边角料 固态 木材边角料 是 3 面粉包装袋 原料包装 固态 包装袋 是 4 不合格工件 检验 固态 木材 是 5 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 是 6 废UV管 废气处理 固态 废灯管 是 7 废活性炭 废气处理 固态 废活性炭、有机物 是 8 脲醛树脂桶（完好） 原料包装 固态 桶、脲醛树脂 否 9 废脲醛树脂桶（坏） 原料包装 固态 桶、脲醛树脂 是 10 废胶 生产过程 固态 脲醛树脂 是 4.6.3危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见表4-10。 表4-10危险废物属性判定表 序号 固态废物名称 产生工序 是否属于危废 危废代码 1 除尘器收集粉尘 废气处理 否 / 2 废边角料 斜磨、砂光、锯边工段产生废边角料 否 / 3 面粉包装袋 原料包装 否 / 4 不合格工件 检验 否 / 5 生活垃圾 职工生活 否 / 6 废UV管 废气处理 是 900-023-29 7 废活性炭 废气处理 是 900-039-49 8 废脲醛树脂桶（坏） 原料包装 是 900-041-49 9 废胶 生产过程 是 900-014-13 项目建成后固废处置结果见表4-11。 表4-11固废处置结果汇总表 序号 危废名称 类别 代码 贮存方式 年产生量t/a 利用量t/a 处置量t/a 最大储存量t/a 1 除尘器收集粉尘 一般固废 900-999-66 袋装 201.018 0 201.018 20 2 废边角料 一般固废 020-999-03 袋装 540.000 0 540.000 10 3 面粉包装袋 一般固废 223-999-07 袋装 0.100 0 0.100 0.05 4 不合格工件 一般固废 020-999-03 袋装 45.000 0 45.000 5 5 生活垃圾 一般固废 900-999-99 垃圾桶 9.000 0 9.000 0.03 6 废UV管 HW29 900-023-29 袋装 0.002 0 0.002 0.001 7 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 29.542 0 29.542 0.5 8 脲醛树脂桶（完好） / / 桶装 7.125 2.850 7.125 0.5 9 废脲醛树脂桶（坏） HW49 900-041-49 桶装 0.375 0 0.375 0.05 10 废胶 HW13 900-014-13 桶装 0.075 0 0.075 0.02 4.6.2固体废物环境影响分析 与项目有关的固废主要为除尘器收集粉尘、废边角料、面粉包装袋、不合格工件、生活垃圾、废UV管、废活性炭、废脲醛树脂桶（完好）、废胶及废脲醛树脂桶（坏），其中废边角料及不合格工件暂存于一般固废仓库，经过粉碎后外售综合利用；除尘器收集粉尘、面粉包装袋、暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用；生活垃圾由环卫部门每日清理；废UV管、废活性炭、废胶、脲醛树脂桶（完好）及废脲醛树脂桶（坏）均暂存于危废仓库中，废UV灯管、废活性炭及废脲醛树脂桶（坏）及废胶定期委托有资质单位进行处置，废脲醛树脂桶（完好）定期运至厂商进行重新利用。 项目产生的固废均能得到合理处置，对环境影响较小。 4.6.3固体废物环境管理 ①危险废物产生、收集过程防治措施 拟建项目产生的各类危废为生产过程中产生，危废状态均呈固态，项目企业拟将各类危废按照类别、状态进行包装后，送至厂区危废库内对应区域进行贮存。 正常情况下，危险废物产生、收集过程不会对环境造成影响。为了避免产生、收集过程中产生的影响，建议企业检查危险废物包装物的完整性，收集时避免危废散落、泄漏，尤其对于液态的危废，确保包装桶外形完好、满足贮存条件。同时，定期对厂区危废库进行检查，并记录各类危废的贮存情况。 ②危险废物暂存场所要求 A、应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办【2019】327号)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放; B、对危险固废储存场所应进行处理，如采用防渗地坪，消除危险固废外泄的可能; C、对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志; D、危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运; E、固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输; F、在包装箱外可设置醒目的危险废物标志,并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等; G、严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办【2019】327号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设备和消防设施，并在关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 ③危险废物运输过程防治措施 A、运输单位资质要求。本项目危险废物运输由持有危险废物运输许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 B、危险废物包装要求。运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不形容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 C、电子化手段实现全程监控。危险废物运输车辆均安装GPS，运输路径全程记录，危险废物出厂前开具电子联单，运输至处置单位后，经处置单位确认接收，全程可查，避免中途出现抛洒及非法处置的可能。 ④危险废物贮存规范化管理要求 对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知(苏环办(2019) 149号)》中要求：在贮存设施建设方面，查找是否在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施;是否在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。是否按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。是否按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。在管理制度落实方面，自查是否建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。产生废弃危险化学品的单位是否根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》(环办土壤函(2018)245号)要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。 ⑤危险废物防治管理要求 采取了上述措施后，建设方还应采取以下措施加强管理，尽量减少或消除危险废物对环境的影响: A、对已产生的危险废物，应及时送至专门的危险废物暂存场地进行贮存，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。 B、危险废物在转移时必须按照《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》执行，按规定填写转移报告单。 C、建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省环保厅网站)进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。 D、建设单位为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 综上所述，本项目在采取上述治理措施的情况下，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 4.7地下水、土壤环境影响及措施分析 4.7.1地下水、土壤环境影响评价 （1）污染途径 ①大气沉降 本项目大气污染因子主要是甲醛（非甲烷总烃），可以在大气中被稀释和降解，因此不考虑大气沉降影响。 ②固体废物泄漏 项目固体废物主要为废活性炭等危险废物，危险废物的泄漏将对地下水及土壤造成影响，对地下水、土壤造成的污染土壤污染类型为土壤破坏型。 （2）防治措施 ①源头控制 为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对场区地下水及土壤造成污染，应从源头到末端全方位有效控制措施，主要包括在工艺、设备及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。危废仓库按照“五防”要求建设，设置废液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境。 ②分区防控 结合场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据本项目的特点，建设项目地下水及土壤污染防治采取的措施如下： ⅰ危废仓库铺设防腐防水地坪，有效防止物料和渗滤液下渗； ⅱ库房设立渗漏液收集系统。 4.7.2分区防渗措施 根据项目区各生产功能单元是否能对地下水造成污染及其风险程度，将项目防渗划分为重点防渗区、一般防渗区，划分情况见表4-12所示。 表4-12 项目区分区防渗内容汇总表 序号 类别 区域 面积（m2） 1 重点防渗区 危废仓库、涂胶区 520 2 一般防渗区 烘干区、冷压、热压区、斜磨区、砂光、裁切区，粉碎区，原材料暂存区、锅炉房 6170 3 简单防渗区 办公生活区 500 项目重点防渗区域：危废仓库、涂胶区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》重点防渗区要求进行防渗涉及，即等效黏土层不小于6m厚，渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s； 一般防渗区域：一般生产区（烘干区、冷压、热压区、斜磨区、砂光、裁切区）、原材料暂存区、锅炉房，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场的要求，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7 cm/s。 简单防渗区：办公生活区进行一般地面硬化。 采取以上防渗措施后，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水、土壤的影响较小。 4.7.3跟踪监测要求 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于跟踪监测的相关要求，本项目，环评不再设置跟踪监测点。 4.8生态环境影响及措施分析 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区内，不涉及破坏植被、绿地，对生态环境影响很小，主要生态环境保护措施为增加厂区周边绿化。 4.9环境风险影响及措施分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 ①项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定，本项目涉及的风险物质主要为脲醛树脂胶中含有的甲醛。 ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标分布情况见表3-10。 ③生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标产生的污染物，会对周围大气环境造成影响。 2、风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量及其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； （2）当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn（C.1） 式中： q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目危险源识别如下： 表4-13 危险源识别 物质名称 储存情况 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 甲醛（折纯） 原料仓库 0.15 0.5 0.3 合计 0.3 注：项目使用脲醛树脂胶中甲醛最大含量为0.3%，脲醛树脂胶最大存在量为50吨，则甲醛最大存在量为0.15吨。 由上表分析可知，本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工程等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工程等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；分析潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，应开展简单分析。 4、风险识别 建设项目的单元有车间各分区和污染治理设施等，风险源为原料仓库（脲醛树脂胶）和污染治理设施，因此，本项目环境风险类型为①脲醛树脂胶可能产生火灾引发的伴生/次生污染物排放；②粉碎工段木屑粉尘收集过程可能产生粉尘爆炸及火灾引发的伴生/次生污染物排放；③污染处理设施故障时引起的废气污染物排放，环境影响途径为环境空气扩散引起事故废气污染物扩散等，可能受影响的环境敏感目标为周围环境空气等。 为防止风险影响，应采取如下可靠措施： （1）确保废气收集设施正常运行、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 （2）厂区周边设置可靠并满足要求的地面径流收集措施，并按要求进行重点防渗。 （3）加强环境管理制度，制定环境应急预案，并定期进行演练。 （4）定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 根据分析，本项目环境风险在可控范围内。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 连云港根森木业有限公司年产4.5万立方米LVL板材加工项目 建设地点 江苏省 连云港市 灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区 地理坐标 经度 119度12分31.84秒 纬度 34度10分16.8882秒 主要风险物质及分布 主要风险物质为：脲醛树脂胶 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①脲醛树脂胶可能产生火灾引发的伴生/次生污染物排放； ②粉碎工段木屑粉尘收集过程可能产生粉尘爆炸及火灾引发的伴生/次生污染物排放； ③污染处理设施故障时引起的废气污染物排放。 风险防范措施要求 工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入危险物质存放区；动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；危险物质等物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 生产装置、管线等设备及其配套仪表选用合格产品；对设备、管线、风机等定期检查、保养、维修；电器线路定期进行检查、维修、保养。 遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火；加强培训、教育和考核工作。 消防设施要保持完好；要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具；搬运时轻装轻卸，防止包装破损；厂区要设有卫生冲洗设施；采取必要的防静电措施。设置专人（应急处置组负责）负责雨水排放口闸阀的开关状态检查，防止危险物质泄漏进入雨水管网；负责环保专员（环境应急监测组负责）定期巡查水处理设施运行情况。设置周边公众紧急疏散的措施及手段；如遇接到事故状态下周边撤离指令，通讯联络组负责告知附近村庄、企业撤离方向、撤离距离等内容。 填报说明： |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂光、锯边工段；粉碎工段（15m排气筒P2） | 颗粒物 | 旋风除尘+布袋除尘器 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 烘干、涂胶、热压工段（15m排气筒P2） | 甲醛、非甲烷总烃 | UV光氧催化+二级活性炭吸附装置 |  |
|  | 危废仓库产生的挥发性废气（15m排气筒P2） |  |  |  |
|  | 锅炉燃烧废气（35m排气筒P1） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后接管至孟兴庄镇污水处理厂集中处理 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、消声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物除尘器收集粉尘、废边角料、面粉包装袋、不合格工件、生活垃圾、废UV管、废活性炭、废胶、脲醛树脂桶（完好）及废脲醛树脂桶（坏），其中废边角料及不合格工件暂存于一般固废仓库，经过粉碎后外售综合利用；除尘器收集粉尘、面粉包装袋、暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用；生活垃圾由环卫部门每日清理；废UV管、废活性炭、废胶、脲醛树脂桶（完好）及废脲醛树脂桶（坏）均暂存于危废仓库中，废UV灯管、废活性炭及废脲醛树脂桶（坏）及废胶定期委托有资质单位进行处置，废脲醛树脂桶（完好）定期运至厂商进行重新利用。 项目产生固体废物均得到妥善处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗处理。 项目重点防渗区域：危废仓库及涂胶区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》重点防渗区要求进行防渗涉及，即等效黏土层不小于6m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s； |
| 生态保护措施 | 本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区，租赁现有厂房，不涉及破坏植被、绿地，对生态环境影响很小，主要生态环境保护措施为增加厂区周边绿化。 |
| 环境风险防范措施 | （1）危废仓库进行全密闭，顶部设置负压装置收集废气，并须确保废气收集设施正常运行、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、预留必要的安全间距，远离火种和热源。 （2）危废仓库设置可靠并满足要求地面径流收集措施，并按要求进行重点防渗。 （3）加强环境管理制度，制定环境应急预案，并定期进行演练。 （4）定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，加强劳动卫生安全防护措施，并制定严格的安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 |
| 其他环境管理要求 | 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1032-2019）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021），本项目应委托有资质单位按要求开展自行监测，本项目污染源监测计划见下表。 表5-1 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 厂房外浓度监控点 甲醛、NMHC、颗粒物 每年监测一次 厂界 甲醛、NMHC 排气筒（P2） 甲醛、NMHC 排气筒（P1） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 在线监测 噪声 厂界外1m 连续等效声级Leq（A） 每季度监测一次 废水 总排口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 每季度一次 总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、色度、甲醛 每年一次 |

# 六、结论

6.1产业政策及三线一单符合性结论 建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 6.2环境影响分析结论 （1）废气：本项目有组织废气主要包括砂光、锯边工段及粉碎工段产生的颗粒物粉尘废气；涂胶、热压工段产生的有机废气（甲醛、VOCs）及生物质锅炉燃烧废气，分别经过处理后，预测结果表明，各污染物指标均可以做到达标排放，对环境影响较小。 经预测，卫生防护距离设置为以车间为边界外扩100m范围，卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。项目在以后的规划建设中，也不得新增环境保护目标。 （2）废水：本项目仅产生生活污水，经化粪池预处理后接管进入孟兴庄镇污水处理厂深度处理，尾水进入柴米河。 （3）噪声：厂界50米不涉及敏感点，根据预测结果表明，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物除尘器收集粉尘、废边角料、面粉包装袋、不合格工件、生活垃圾、废UV管、废活性炭、废胶、脲醛树脂桶（完好）及废脲醛树脂桶（坏），其中废边角料及不合格工件暂存于一般固废仓库，经过粉碎后外售综合利用；除尘器收集粉尘、面粉包装袋、暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用；生活垃圾由环卫部门每日清理；废UV管、废活性炭、废胶、脲醛树脂桶（完好）及废脲醛树脂桶（坏）均暂存于危废仓库中，废UV灯管、废活性炭及废脲醛树脂桶（坏）及废胶定期委托有资质单位进行处置，废脲醛树脂桶（完好）定期运至厂商进行重新利用。项目产生固体废物均得到妥善处置。 （5）地下水、土壤：本项目危废仓库及涂胶区为重点防渗区，采取防渗措施后，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水、土壤的影响较小。 （6）生态环境：本项目位于灌南县孟兴庄镇扶贫产业园区内，不涉及破坏植被、绿地，对生态环境影响很小。 （7）环境风险：项目严格实施环境风险防治措施，预计将环境风险影响可控。 6.3建设项目环境影响可行性结论 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小，因此，从环境影响角度出发，项目选址和建设是可行的。 附图 附图1：建设项目地理位置图； 附图2：建设项目平面布置图； 附图3：周边概况图； 附图4：环境保护目标分布图； 附图5：灌南县生态空间管控区域图； 附图6：项目所在区域水系图； 附图7：灌南市城市总体规划图； 附图8：厂区与园区位置示意图。 附件 附件1： 环评委托书； 附件2： 备案证； 附件3： 法人身份信息复印件； 附件4： 营业执照； 附件5： 政府准入证明； 附件6： 真实性确认声明； 附件7： 信用承诺表； 附件8： 现场勘查记录； 附件9： 报批申请表； 附件10：招商引资项目合同 附件11：公示截图 附件12 专家意见 附件13 意见修改清单

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 4.420 |  | 4.420 | 4.420 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 2.652 |  | 2.652 | 2.652 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.029 |  | 2.029 | 2.029 |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | 0 | 0.448 |  | 0.448 | 0.448 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.448 |  | 0.448 | 0.448 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  | 0.007 | 0.007 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 |
| 一般固废 | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 201.018 |  | 201.018 | 201.018 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 540.0 |  | 540.0 | 540.0 |
|  | 面粉包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |  | 0.100 | 0.100 |
|  | 不合格工件 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |  | 45.000 | 45.000 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 29.542 |  | 29.542 | 29.542 |
|  | 废UV管 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
|  | 废胶 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |  | 0.075 | 0.075 |
|  | 废脲醛树脂桶（坏） | 0 | 0 | 0 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 |

# Text boxes

边角料

不合格品

粉碎

木屑

N ：机械噪声

G6：颗粒物