灌南县建设项目环境影响拟审批意见

| 建设单位：中交第三航务工程局有限公司灌河工程处 |
| --- |
| 项目名称：中交第三航务工程局有限公司灌河工程处管桩防腐项目 |
| 受 理 | 初 审 | 核 稿 | 签 发 |

中交第三航务工程局有限公司灌河工程处：

你处报送的《中交第三航务工程局有限公司灌河工程处管桩防腐项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）项目代码：2107-320724-89-02-432940，收悉，经研究，批复如下：

一、项目为改建。位于江苏省连云港市灌南县堆沟港镇大咀村二组（江苏灌河半岛临港产业区）。占地面积2000平方米（利用原有，不新增）、总投资2000万元，其中环保投资20万元。项目建成后，将实现管桩防腐面积20000平方米/年。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，同意你处按《报告表》所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）项目运营期产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃废气。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。项目须做好全过程密闭。运营过程中防腐工序产生的非甲烷总烃，经负压收集，通过二级活性炭吸附处理后，经一根不低于15m高（DA001）排气筒高空排放，其排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4014-2021）中表1相关标准要求；未被捕集到的厂界无组织废气，排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4014-2021）表3相关标准要求；未被捕集到的厂区无组织废气，排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4014-2021）表2相关标准要求，项目废气须达标排放。

（三）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关文件要求。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求及其修改单（公告2013年第36号）要求，防止产生二次污染。

（五）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（六）根据《报告表》要求，项目需以管桩防腐生产区域为边界设置100m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量：非甲烷总烃0.072t/a。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期间的环境现场监督管理由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。运营期请灌南县环境监察局负责环境监督管理工作。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局                           2021年  月  日

抄送：连云港市灌南生态环境局，南京中咨华环工程技术有限责任公司。