连环表复〔2022〕3005号

关于对江苏福寿康木业有限公司福寿康板材加工项目环境影响报告表的批复

江苏福寿康木业有限公司：

你公司报送的《福寿康板材加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2110-320724-89-01-209670）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为未批先建，位于江苏省连云港市灌南县张店镇工业集中区。用地面积11302平方米、总投资8000万元，其中环保投资160万元。项目建成后形成年产包装板、沙发板等各类人工板200万张的生产能力。

你公司在未报批环境影响评价报告的情况下，擅自建设，违反了《中国人民共和国环境影响评价法》相关规定，我局已依法对上述的违法行为进行了查处。你公司应深刻吸取教训，在今后项目建设和管理中严格遵守环保法律法规。

项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目运营过程中无生产废水产生，不设置职工食堂，员工使用园区内公共卫生间，本项目不单独建设生活污水处理装置。

（三）项目运营期产生的废气主要为粉尘、有机废气和生物质锅炉燃烧废气。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。废气产污工段均须在密闭车间进行，运营过程中车间一砂光、车间二下料和裁边、车间三裁边和砂光工段产生的粉尘，经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，经各自不低于15m高（DA001、DA002、DA003）排气筒排放；车间三穿胶、车间二热压工段产生的有机废气（甲醛）和危废库废气，经集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后，经一根不低于15m高（DA004）排气筒排放，以上废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相关标准要求；1#和2#生物质锅炉燃烧废气，经低氮燃烧，通过布袋除尘器+脱硫（钠碱）处理后，经各自不低于25m高（DA005）、35m高（DA006）排气筒排放，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准要求，NOx排放执行连污防指办〔2019〕33号要求；未被收集的无组织废气，排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3中无组织排放限值标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固体废物管理严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019] 149号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019] 327号）等规定和要求，防止产生二次污染。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目需分别以车间一、车间三为界设置50m卫生防护距离，车间二为界设置100m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量：颗粒物0.3618t/a、SO20.189t/a、NOx0.7558t/a、VOCs（甲醛）0.0135t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2022年7月5日

抄送：连云港市灌南生态环境局，连云港格润环保科技有限公司。