灌南县建设项目环境影响拟审批意见

连云港闽航港务有限公司：

你公司报送的《连云港港灌河港区堆沟作业区散货泊位一期工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，项目代码：2020-320724-55-02-168896）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于连云港市灌南县堆沟港镇灌盐闸段（堆沟港镇亚新路1号）。总投资43000万元，其中环保投资601万元。本项目建设2个2万吨散货泊位码头，占用岸线382m，码头长382m，宽30m，装卸货种主要为煤炭和铁矿石。项目建成后，形成年通过能力560万吨。

根据《报告书》评价结论和技术评估意见，在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告书》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。运营期厂区产生的废水主要为船舶含油污水、船舶生活污水、初期雨水、陆域生活污水、地面冲洗水和车辆及装卸机械冲洗水和机修废水等。船舶舱底油污水和船舶生活污水、陆域生活污水、车辆及装卸机械冲洗水和机修废水收集后，接入亚新钢铁污水处理站（处理工艺为调节池+高效澄清池+CN生物滤池+DN生物滤池+接触消毒池）处理后，进入其中水回用系统（处理工艺为调节池+多介质过滤器+自清洗过滤器+超滤装置+一级反渗透装置+软化过滤器+浓水超滤装置+一级浓水反渗透装置+二级浓水反渗透装置）深度处理后回用；初期雨水和地面冲洗水经盖板沟、管道收集后由项目新建的污水站处理（调节沉淀+混凝沉淀），达标后回用于道路堆场喷洒用水，废水不得直接外排。

（三）运营期产生的废气主要为码头装卸、堆场及道路粉尘，汽车、机械燃油废气。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率达到《报告书》提出的要求。码头卸料产生的粉尘，经封闭式抓斗、防尘反射板及喷水抑尘装置、可调式喷头装置、输送机密闭、装载机定向雾化喷水装置进行降尘处理；堆场粉尘采用粉尘监控器、自动喷雾设备、固定式喷淋洒水设施、篷布覆盖、防尘网以及堆场作业区四周厂界设置3.75高围墙进行降尘处理；道路扬尘采用辆除尘炮雾车进行洒水抑尘。以上废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，运营期码头噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，陆域厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等规定和要求，船舶垃圾执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-2018）相关要求，防止二次污染。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案。加强运营期管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施并纳入到当地突发公共事件应急预案中。

（七）在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与地方政府、相关单位和公众的沟通。主动接受社会监督，并及时回应和解决公众关心的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

（八）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施，加大投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）根据《报告书》要求，项目需以项目区为执行边界设置50m的卫生防护距离。目前上述范围内无敏感目标。今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放总量：颗粒物≤4.091t/a、SO2≤0.442t/a、NOX≤0.511t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。

六、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）要求，做好项目报告书及开工前、施工过程中、项目建成后的信息公开工作。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2022年7月XX日

抄送：连云港市灌南生态环境局，南京科泓环保技术有限责任公司

连云港市生态环境局办公室         2022年7月XX日印发

(共印7份)