连环审〔2022〕3001号

关于对灌南县孟兴庄镇太洲家庭农场生猪养殖改扩建项目环境影响报告书的批复

灌南县孟兴庄镇太洲家庭农场：

- 你公司报送的《灌南县孟兴庄镇太洲家庭农场生猪养殖改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，项目代码：2012-320724-89-02-769210）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

- 项目为改扩建，位于江苏省连云港市灌南县孟兴庄镇李埠村。占地面积4000平方米、总投资600万元，其中环保投资120万元。建设180m3收集池、1800m3黑膜沼气池、6000m3沼液储存池等废水处理设施，利用现有空置构筑物改造成危险废物仓库及一般固废仓库。项目改扩建完成后，形成年存4900头育肥猪，年出栏9800头商品猪。

根据《报告书》评价结论和技术评估意见，在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告书》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。运营期厂区产生的废水主要包括尿液、猪舍冲洗废水、固粪处理区渗滤液、除臭废水、初期雨水及职工的生活污水等。厂区废水经场内固液分离后固态部分进入固粪处理区进行堆肥发酵制作有机肥基质，液态部分进入黑膜沼气池厌氧发酵后，沼液用于农田施肥。该公司通过地埋PVC管道，将项目产生的沼液输送至附近村庄共800亩农田进行消纳，并与农户签订协议。沼液储存池必须满足不低于180天的沼液贮存需求，非使用期，沼液暂存于沼液储存池。水中污染因子排放浓度执行GB18596-2001表5“集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”标准和中华人民共和国农业行业标准中《沼肥》（NY/T 2596-2014）中沼液肥标准。各类废水经沼气池处理后综合利用，所有废水不得直接外排。

（三）项目运营期产生的废气主要为猪舍、黑膜沼气池等产生的NH3、H2S、臭气，沼气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求。运营过程中猪舍废气，通过加强猪舍通风、采用干清粪技术、向猪舍喷洒植物型除臭剂、猪舍设置引风装置，猪舍出风口设置喷淋除臭墙等方式进行共同处理；收集池、固粪处理区分别通过负压收集，经除臭喷淋箱处理，通过1#15m排气筒排放；污水处理产生的沼气，经脱水脱硫处理后，通过3m高火炬燃烧后排放；病死猪暂存区臭气通过对病死猪日产日清，周边喷洒除臭剂，加强通风，无组织排放。项目NH3、H2S等恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准；火炬燃烧无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。养殖场固废处理利用、病死猪处理处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等规定和要求，防止二次污染。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案。加强运营期管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施并纳入到当地突发公共事件应急预案中。

（七）在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与地方政府、相关单位和公众的沟通。主动接受社会监督，并及时回应和解决公众关心的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

（八）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施，加大投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）根据《报告书》要求，项目需以养殖区为执行边界设置200m卫生防护距离。目前上述范围内无敏感目标。今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量为：氨气≤0.010t/a、硫化氢≤0.0004t/a、颗粒物≤0.0036t/a、SO2≤0.0008t/a、NOx≤0.0293t/a、氨气≤0.0837t/a、硫化氢≤0.0049t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、本项目须对环保设施进行安全论证，并报安全管理部门备案。

五、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，你公司应在试生产之前取得排污许可。

六、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。

七、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）要求，做好项目报告书及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

八、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2022年7月20日

抄送：连云港市灌南生态环境局，南京中咨华环工程技术有限责任公司。

连云港市生态环境局办公室         2022年7月20日印发

(共印7份)