灌南县行政审批局文件

灌行审经〔2023〕126号

关于灌南职业（综合）高级中学报告厅装修

项目初步设计的批复

灌南城市发展集团有限公司：

你们报来的《关于申请灌南职业（综合）高级中学报告厅装修项目初步设计审批的请示》及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为推进学校学术研究的发展，帮助学生扩宽视野、增强知识储备、提高学术能力，同意灌南职业（综合）高级中学报告厅装修项目。

项目代码：2310-320724-89-05-833985。

二、该项目位于灌南县扬州北路西侧、海州路东侧，不涉及新增用地。

三、主要建设内容：项目位于灌南县惠泽高级中学校内，对原有建筑进行装修改造，原有建筑占地面积约为1908.50平方米，总建筑面积3411.71平方米，三层，高度为17.90米。项目实施后，一层建筑面积为1908.50平方米，主要功能空间为主次入口、演播大厅、贵宾休息室等；二层建筑面积为492.30平方米，主要功能空间为观众入口门厅、排练室、休息室、公共卫生等；三层建筑面积为592.50平方米，主要功能空间为化妆室、放映室。

四、主要设计技术标准

1、原则同意项目平面功能布置及装饰装修部分设计方案。项目功能布置：一层建筑面积为1908.50平方米，主要为主次入口、演播大厅、演员排练和化妆休息室等；二层建筑面积为492.30平方米，主要为观众入口门厅、贵宾休息室、公共卫生间等；三层建筑面积为592.50平方米，主要为多功能室、放映室等。装饰装修：地面采用大理石纹砖、地毯亚麻地胶、实木地板等材料按功能需要施工，顶面采用木纹铝板、吸声铝板、石膏板、硅钙板等材料按功能需要施工，墙面采用大理石、吸声铝板、无机涂料等按功能需要施工。

2、原则同意空调部分设计方案。空调系统以中部多功能报告厅为基准划分为东侧、西侧和中部多功能报告厅三个独立的子系统，空调系统总制冷量约：1222kw、总制热量约1252.5kw；西侧（1-3/A-D轴线）1-3F，主要采用VRV空调系统；东侧（9-11/A-D轴线）1-3F，主要采用VRV空调系统。

3、原则同意音响部分设计方案。音响控制设备及信号传输网络具备冗余备份功能，音频传输采用多格式兼容的网络音频传输架构；主扩声系统每个声道均可以独立覆盖全场观众区，每个声道中的每个扬声器均可以独立控制。观众厅的扩声系统可以实现单声道扩声、左右两声道扩声。

4、原则同意大屏部分设计方案。项目根据功能配置5块LED显示屏具有智能网络远程运维监控管理系统的功能技术，大厅P2LED显示屏一块，观众休息厅P2LED显示屏一块，贵宾厅P1.5LED显示屏一块，会议室P2LED显示屏一块。

5、原则同意舞台灯光设计方案。舞台灯光照度值标准：平均照度≥800LUX，显色指数：Ra>90；采用绿色节能的LED光源专业灯具，主舞台采用四合一帕灯、超亮摇头光束灯、LED灯珠影视灯、专业版成像灯、四合一摇头染色灯、三合一、摇头光束灯追光灯，信号传输采用Ethernet/DMX512兼容的控制网络。

6、原则同意智能化部分设计方案。智能化系统建设远程视频监控工作站、1080P室内光学宽动态红外一体化枪机若干、1080P室外光学宽动态红外匀速球摄像机若干、48盘位流媒体综合管理存储服务器若干等现代化会议、影院管理设施。

7、原则同意座椅部分设计方案。报告厅主会场采购878个固定座椅，222个可移动座椅，固定座椅采用剧场专用软椅，饰面采用透声布内部填充吸声材料，以缩小空、满场混响时间的差值。

五、项目初步设计概算33489174.29元，其中：工程建设费为28870666.36元，工程建设其他费为2288887元，预备费为为2329620.93元。资金来源为企业自有资金。

六、项目建设周期为12个月。

七、项目单位应当通过江苏省投资项目在线审批监管平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

八、切实强化安全生产管理。在项目实施过程中，要严格执行“三同时”制度，认真贯彻落实消防安全要求，按照相关规章制度压实项目建设单位和相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。

九、要严格执行国家、省和市严控楼堂馆所相关规定，禁止搭车建设办公用房，不得建设培训中心等各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的场所和设施，严禁改变技术业务用房的用途严禁豪华建设与装修，坚持节约建设，控制规模标准。

十、其他未尽事宜请根据国家法律法规、工程建设标准定额、设计规范规程 (特别是强制性条文) 等规定和要求，结合专家评审意见予以落实。

十一、请抓紧开展施工图设计，按规定办理齐备相关审批手续后方可开工建设。请认真贯彻项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，狠抓“质量、工期、投资”三大控制，确保工程建设顺利进行和社会稳定，按期建成投入使用，发挥工程效益。项目建成后，项目单位应按有关规定及时向县发改委或其他有关部门提出综合竣工验收申请。

十二、本批复有效期12个月，自签发之日起计算。有效期内未开工建设需要延长有效期的，请项目单位在批复有效期限届满的30个工作日前，向我局申请延期。批复文件有效期只能延期一次，期限最长不得超过1年。

附件：灌南职业（综合）高级中学报告厅装修项目总概算表

灌南县行政审批局

2023年11月15日

附件：

灌南职业（综合）高级中学报告厅装修项目总概算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备及工器具购置费 | 其它费用 | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目概算总投资 | 11795144.75 | 1267064.00 | 15808457.61 | 4618507.93 | 33489174.29 |
| 一 | 工程费用 | 11795144.75 |  |  |  |  |
| (一) | 建安工程 | 11795144.75 |  |  |  |  |
| 1 | 一层 | 9383327.47 |  |  |  |  |
| 1.1 | 门厅 | 715886.59 |  |  |  |  |
| 1.2 | 休息室 | 38349.25 |  |  |  |  |
| 1.3 | 值班室 | 29955.02 |  |  |  |  |
| 1.4 | 演员门厅 | 221512.50 |  |  |  |  |
| 1.5 | 化妆室、候场区 | 131184.59 |  |  |  |  |
| 1.6 | 防寒门斗 | 324078.87 |  |  |  |  |
| 1.7 | 礼堂观众区 | 4980159.04 |  |  |  |  |
| 1.8 | 礼堂舞台 | 2330095.58 |  |  |  |  |
| 1.9 | 舞台设备间 | 77312.60 |  |  |  |  |
| 1.10 | 公共卫生间、小卫生间 | 448153.38 |  |  |  |  |
| 1.11 | 楼梯间 | 86640.05 |  |  |  |  |
| 2 | 二层 | 1038679.70 |  |  |  |  |
| 2.1 | 观众休息厅 | 410250.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 接待室（含入口小门厅） | 388606.70 |  |  |  |  |
| 2.3 | 化妆室 | 74534.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | 卫生间 | 70892.00 |  |  |  |  |
| 2.5 | 楼梯间 | 94397.00 |  |  |  |  |
| 3 | 三层 | 995675.58 |  |  |  |  |
| 3.1 | 走道 | 127975.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 会议室 | 539611.90 |  |  |  |  |
| 3.3 | 音箱及设备间 | 99210.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | 楼梯间 | 123470.00 |  |  |  |  |
| 3.5 | 消防前室 | 20854.25 |  |  |  |  |
| 3.6 | 放映室 | 54448.30 |  |  |  |  |
| 3.7 | 排烟机房 | 30106.13 |  |  |  |  |
| 4 | 一层至三层其它 | 377462.00 |  |  |  |  |
| 5 | 一层至三层水电 |  | 1267064.00 |  |  |  |
| (二) | 设备及工器具购置费 |  |  | 15808457.61 |  | 15808457.61 |
| 1 | 智能化 |  |  | 12348815.00 |  | 12348815.00 |
| 1.1 | 报告厅音响系统 |  |  | 1921244.00 |  | 1921244.00 |
| 1.2 | 报告厅公共广播系统 |  |  | 22368.00 |  | 22368.00 |
| 1.3 | 贵宾室音响系统 |  |  | 28591.00 |  | 28591.00 |
| 1.4 | 会议系统 |  |  | 70343.00 |  | 70343.00 |
| 1.5 | 报告厅舞台灯光系统 |  |  | 927768.00 |  | 927768.00 |
| 1.6 | 报告厅舞台机械系统 |  |  | 2649460.00 |  | 2649460.00 |
| 1.7 | 报告厅大屏系统 |  |  | 3734692.00 |  | 3734692.00 |
| 1.8 | 报告厅智能化系统 |  |  | 2193349.00 |  | 2193349.00 |
| 1.9 | 报告厅观众座椅 |  |  | 801000.00 |  | 801000.00 |
| 2 | 空调设备 |  |  | 2611726.11 |  | 2611726.11 |
| 2.1 | 空调 |  |  | 2611726.11 |  | 2611726.11 |
| 3 | 办公家具 |  |  | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 3.1 | 办公家具 |  |  | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 4 | 幕布 |  |  | 317916.50 |  | 317916.50 |
| 4.1 | 幕布 |  |  | 317916.50 |  | 317916.50 |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 2288887.01 | 2288887.01 |
| 1 | 项目建议书 |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |
| 2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |
| 3 | 初步设计费 |  |  |  | 200000.00 | 200000.00 |
| 4 | 施工图设计费 |  |  |  | 700000.00 | 700000.00 |
| 5 | 施工图审查费 |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |
| 6 | 招标代理费、控制价编制费 |  |  |  | 134495.60 | 134495.60 |
| 7 | 建设工程交易服务费及公证费 |  |  |  | 21896.53 | 21896.53 |
| 8 | 建设单位管理费 |  |  |  | 483060.00 | 483060.00 |
| 9 | 建设工程监理费 |  |  |  | 299800.00 | 299800.00 |
| 10 | 概算审核费 |  |  |  | 15546.63 | 15546.63 |
| 11 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 138756.80 | 138756.80 |
| 12 | 结算审计费 |  |  |  | 62107.45 | 62107.45 |
| 13 | 工程保险费 |  |  |  | 86612.00 | 86612.00 |
| 14 | 材料、设备设施检测试 验费 |  |  |  | 86612.00 | 86612.00 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 2329620.92 | 2329620.92 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 2329620.92 | 2329620.92 |

抄送：灌南县发展和改革委员会

灌南县行政审批局                   2023年11月15日印发